建设项目环境影响报告表

# （报审稿）

项目名称：鞍山市天工铁路器材有限公司年产300吨铁轨接头项目

建设单位：鞍山市天工铁路器材有限公司

编制日期：2020年12月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 鞍山市天工铁路器材有限公司年产300吨铁轨接头项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 鞍山市天工铁路器材有限公司 |
| 法人代表 | 闫晶 | 联 系 人 | 闫晶 |
| 通讯地址 | 辽宁省鞍山经济开发区达旗街1号 |
| 联系电话 | 15998020185 | 传真 |  | 邮政编码 | 114000 |
| 建设地点 | 辽宁省鞍山经济开发区达旗街1号 |
| 审批立项部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | 其他未列明金属制品制造C3399 |
| 占地面积 (平方米) | 1200 | 绿化面积 (平方米) |  |
| 总投资 (万元) | 30 | 其中：环保投资 (万元) | 3.0 | 环保投资占总投资比例 | 10.0% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |
| 工程内容及规模： 一、建设项目概况 鞍山市天工铁路器材有限公司成立于2010年9月14日，公司注册地点为辽宁省鞍山济经开发区达旗街1号，主要经营范围包括铁路专用设备、器材、液压设备、铆焊加工及销售等。 该公司租赁鞍山天鸿自控工程有限公司北侧厂房，建设年产300吨铁轨接头项目。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部第44号令）及其修改内容的决定（生态环境部令 第1号），本项目属于“二十六、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造中第77、交通器材及其它交通运输设备制造，应编制环境影响评价报告表。环评单位在接受建设单位委托后，环评人员到现场进行勘查和资料收集工作，在此基础上，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成了本项目环境影响报告表。 二、建设内容及规模 1、项目建设组成 本项目租用鞍山天鸿自控工程有限公司北侧厂房，占地面积1200m2，建筑面积1200m2，购置机械加工生产设备，产品为铁轨接头，生产规模为年产300吨。 本项目组成情况见表1-1。 表1-1 本项目主要内容及组成一览表 项目组成 主要建设内容 备注 主体工程 加工厂房 建筑面积1200m2，厂房内设置有液压机、锯床、钻床、铣床、矫直机、环式加热炉、环式退火炉等设备，年生产铁轨接头300吨。 厂房租赁，设备新购置 辅助工程 办公室 借用鞍山天鸿自控工程有限公司办公楼一个房间，面积50 m2，用做办公、休息等。 借用 储运 工程 铁轨等原材料存放区 加工厂房内，面积50m2 产品、半成品存放区 加工厂房内，面积100m2 公用 工程 供电系统 由区域供电网供给，年用电量10万KWh/a。 依托现有 供水系统 项目用水量63m3/a，由市政供水管网提供。 依托现有 排水系统 项目无生产废水排放，生活污水与鞍山天鸿自控工程有限公司生活污水一道经化粪池沉淀处理后排入园区管网，管网废水排入达道湾污水处理厂，处理达标后排入运粮河。 依托现有 供暖 厂房冬季不采暖 环保 工程 废气治理 液压接头工序产生的黑烟由1台移动式烟气净化器净化后，无组织排放。 新建 废水处理 生活污水与鞍山天鸿自控工程有限公司生活污水一道经化粪池沉淀处理后排入园区管网。 依托现有 噪声控制 采取减振、隔声等措施。 新建 固废处理 废乳化液、废油桶等借用鞍山天鸿自控工程有限公司危废间暂存，定期送有资质单位处置，危废间面积约10m2。 依托现有 2、项目规模及产品方案 本项目主要产品为铁轨接头，年产量为300吨，具体方案如下。 表1-2 项目产品方案 序号 产品名称 规格 执行标准 单重 产量（t/a） 材质 用途 1 铁轨接头 43kg/m，长12.5m TB/T2344-2012 43kg/m 100 U77MnCr 铁路 2 铁轨接头 50kg/m，长12.5m 50kg/m 100 3 铁轨接头 60 kg/m，长12.5m 60 kg/m 100 合计 300 3、主要原辅材料及能源消耗 表1-3 主要原辅材料及能耗情况 序号 类别 名称 消耗量（t/a） 规格型号（尺寸） 来源 用途 包装 方式 1 原辅材料 铁轨 300.5 43kg/m、50kg/m、60 kg/m，长12.5m 采购 主料 散装 机油 0.12 200L/桶 采购 模具润滑 桶装 切削液 0.05 50L/桶 采购 铣床等用 桶装 2 能源 水 63 管网 电（万kwh） 10 电网 4、主要生产设备 项目主要设施设备情况见表1-4。 表1-5 项目主要设施设备情况 序号 名 称 型号 数量 运行时间,h/d 备注 1 液压机 3000t、4500t 2 4.0 一用一备 2 锯床 3350、3505、3620 3 2.0 3 钻床 Z30、Z40 2 2.0 4 铣床 1.6m、3.0m 2 4.0 端面铣 5 车床 2.0 1 2.0 维修用 6 矫直机 200 1 4.0 7 环形中频加热炉 φ160 1 4.0 加热铁轨头 8 环形中频退火炉 φ160 1 8.0 铁轨接头退火 9 移动式烟尘净化器 HY-YY-3000 1 4.0 净化液压过程产生的烟尘 三、平面布局 本项目租用鞍山天鸿自控工程有限公司北侧厂房，鞍山天鸿自控工程有限公司整个厂区呈矩形，租用厂房西侧为鞍山天鸿自控工程有限公司自用厂房，东侧为鞍山市世达模板有限公司厂房，南侧为办公楼，北侧为鞍山市天石环保设备有限公司厂房，厂区大门位于南侧，与达旗街相连。项目平面布置满足物流、人流及环境保护需求，详见附图3-项目厂区平面布置图。 四、劳动制度及劳动定员 职工定员：职工定员7人，其中管理人员2人，工人5人。 工作制度：每天1班制，每班 8小时；年工作日约200天。 五、公用工程 1、供暖：车间不采暖，办公室集中供热采暖。 2、供电：项目用电由区域电网统一供给，年用电量为10万kwh。 3、供水：项目用水来自区域供水管网。项目生产工序不用水，用水主要是生活用水，生活用水量63m3/a。 4、排水：项目生活废水产生量为50.4m3/a，废水与鞍山天鸿自控工程有限公司废水一道经厂区化粪池沉淀处理后排入区域管网，管网废水入达道湾污水处理厂处理后排入南沙运粮河。 5、其它：本项目不设洗浴、食堂、职工宿舍等设施。 六、项目产业政策及相关规划相符性分析 ⑴ 产业政策符合性分析 本项目为机械加工类项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年修订）》和《辽宁省产业发展指导目录（2008年本）》中的规定，本项目不属于“限制类”和“淘汰类”，符合国家及辽宁省产业政策。 ⑵ 鞍山经济开发区总体规划符合性分析 鞍山经济开发区位于鞍山城区西部，南至人民路、西至沈大高速公路、北至鞍辽界、东至鞍钢西路，总面积37.76平方公里。2011年3月，辽宁省环境科学研究院编制了《鞍山达道湾工业区规划环境影响报告书》，辽宁省生态环境厅以辽环函[2011]119号文对该规划环评予以批复。鞍山经济开发区共分为三个功能区，即南部的商贸物流园区、北部的化工区和中部的装备制造及钢材深加工产业区。本项目租用厂区位于中部的装备制造及钢材深加工产业区内，用地性质为工业用地，项目建设符合鞍山经济技术开发区总体规划。 ⑶ 与“水十条”要求的符合性分析 本项目不属于“水十条”中的“十小”类企业，不属于需要专项整治的“十大重点行业”，符合“水十条”相关要求。 ⑷与“气十条”要求及《鞍山市打赢蓝天保卫战实施方案》的符合性分析 本项目无燃煤锅炉等燃煤设施，无煤场、散料料场扬尘设施，不属于高能耗、高污染行业，不属于淘汰、落后产能，满足“气十条”要求。 对照《鞍山市打赢蓝天保卫战三年行动计划》的相关内容，本项目属于铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，不属于高耗能行业，不在重点区域范围，其原料、工艺、产品均符合国家及地方产业政策，符合《鞍山市打赢蓝天保卫战三年行动计划》的要求。 ⑸与“土十条”要求的符合性分析 “土十条”明确指出，“排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”。本项目为土壤环境评价等级判定的Ⅲ类项目，占地类型为小型，周边环境为不敏感，不必开展土壤影响评价，符合“土十条”要求。 ⑹ 选址合理性分析 项目所在地土地用途为工业用地，项目四周均为工业企业，远离环境敏感目标，项目废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物做到合理处置，根据环境影响分析，该项目对周围环境不会产生明显不利影响。因此项目选址合理。 ⑺ “三线一单”符合性分析 本项目与“三线一单”相关内容进行相符性分析，具体见表1-6。 表1-6 “三线一单”符合性分析 “三线一单”要求 项目具体情况 判定结果 生态保护红线 根据鞍山市生态红线区分布图，本项目不在生态红线区范围内，符合生态保护红线要求。 符合 环境质量底线 项目所在区域环境空气中PM10、PM2.5年平均、日平均质量浓度不能满足相应环境质量准备要求，针对鞍山市季节性污染特征，鞍山市政府通过一系列措施加强对鞍山市环境空气质量的治理。采取措施后，项目所在区域环境空气质量中PM10、PM2.5超标问题可以得到有效的改善，满足相应环境质量底线要求。 符合 资源利用上限 本项目运营过程中消耗一定量的电等资源，资源消耗量相对区域资源利用总量占比很小，不会触及资源利用上限。 符合 环境准入负面清单 参考国家发改委、商务部定制的《市场准入负面清单》，国家工信部发布的《淘汰落后产能》公告，环保部会同国务院有关部门指定的《“高污染、高环境风险”产品名录》，本项目均不在其列。 符合 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租用鞍山天鸿自控工程有限公司厂房，鞍山天鸿自控工程有限公司建成于2006年，是一家自动化仪表加工企业。本项目租赁的厂房为闲置厂房，租赁时所有设备均已拆除。 因此现有厂区内无遗留环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 项目建设地点位于鞍山经济技术开发区内，鞍山经济技术开发区位于鞍山市市区西部，东与鞍山钢铁集团公司厂区相邻，南与鞍山市铁西区相邻，西、北与辽阳县接壤。鞍山市地处辽东半岛中部，环渤海经济区的腹地，市中心地理坐标为东经122°59′46″，北纬41°06′50″。 二、地形地貌 鞍山地区地貌是地表内外应力的产物，早在燕山运动时，本地区地壳运动，东部隆起，西部断陷下沉，其后的喜马拉雅运动，继续掀起和下沉，从而奠定了今天鞍山地区地貌格局。按照大地构造，地貌组成及形态特征的差异分为三个基本类型区：中等切割低山区、浅切割丘陵低山区和冲积淤积平原区。 项目位于鞍山市西部，地貌形态属于属于辽河冲积平原，地势北高南低，东高西地，坡度一般在0.5度左右，场地标高约为7m；该段地质为第四纪全新世。从地表向下岩性是：亚粘土、中砂、砂砾含角砾及风化岩、花岗岩等岩层构成，各地层稳定，沉积规律较好，工程地质无大灾害和构造上的不利组合。 三、气候、气象 本地区属温带大陆性季风气候区，四季分明。夏季炎热多雨，多南风；冬季寒冷干燥，多北风。本地区常年主导风向为NNE或SSW，年平均风速3.2m/s；年平均气温8.3~10℃；最冷月（一月）平均气温-10.3℃，极端最低气温-30.4℃；最热月（七月）平均气温29.4℃，最高气温36.9℃。该区年平均降水量为713.5mm。稳定度以D类最多，其次是C、E类。 四、地表水系 项目所在地区的地表水系为运粮河。区域内设有排水管网，项目排水先经城市排水管网进入鞍山达道湾污水处理厂，污水处理后进入运粮河。运粮河发源于市区东部的高官岭及二一九公园东山一带，在市区内有4条支沟先后在达道湾一带汇合，市区流域面积86km2，出市经辽阳唐马寨镇小河口附近流入太子河，全长约46km，年均径流量3.63m3/s，它是市区工业废水和生活污水的主要排放河流。 ㈣ 环境功能区划分 按照城市噪声、环境空气、地表水功能区划的有关规定，项目建设地点所属区域噪声执行3类区标准，环境空气执行二级标准，地表水执行Ⅳ类标准。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 鞍山经济开发区位于鞍山城区西部，鞍山经济开发区位于鞍山城区西部，南至人民路、西至沈大高速公路、北至鞍辽界、东至鞍钢西路，总面积37.76平方公里。 鞍山经济开发区共分为三个功能区，即南部的商贸物流园区、北部的化工区和中部的装备制造及钢材深加工产业区。区内已形成精特钢生产及深加工、化工新材料、光电和现代服务业四大主导产业，重点培育和发展钢铁冶金、冶金矿山设备、钢铁物流、钢结构加工、不锈钢制品、石油化工、煤化工、光电产业、汽车改装、标准件紧固件、电气及自动化设备、商贸物流等12个产业集群。 截至目前，区内已有800个项目入驻，总投资达1000亿元。项目涉及冶金、机械、化工、光电等众多行业和领域，有367个项目已经竣工投产。全市重点推进的销售收入超百亿元项目中，有中船重工200万吨船板加工项目、中国航天科技集团航天科技产业园、宝得钢铁公司年产120万吨大型H型钢等18个工业项目和东北MALL（商业城）、北方金属交易中心、瑞盛国际汽配城3个商业项目落户开发区。

环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、大气环境质量现状 本项目所在环境空气功能区属二类区，参照《鞍山市环境质量报告书》（2019）中空气质量数据，监测结果见表3-1。 表3-1 项目所在地大气环境质量状况 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/% 达标情况 可吸入颗粒物 年平均质量浓度 81 70 116 不达标 细颗粒物 年平均质量浓度 43 35 123 不达标 二氧化硫 年平均质量浓度 18 60 30 达标 二氧化氮 年平均质量浓度 31 40 78 达标 一氧化碳 24小时平均 2.1mg/m3 4mg/m3 53 达标 臭氧 日最大8小时平均 154 160 96 达标 由表3-1统计结果可知，可吸入颗粒物和细颗粒物年平均浓度不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其余常规污染物指标能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，本项目所在区域为环境空气质量不达标区。 参照《鞍山市环境质量报告书》（2019），鞍山市政府计划采取大气污染治理措施等一系列对策，如：（1）加快调整产业结构，优化城市空间格局；（2）加强机动车环保监管，大力推广清洁能源汽车；（3）完善扬尘污染管理机制，建立健全扬尘排污收费政策；（4）提高秸秆综合利用，实现秸秆资源化；以实现空气质量6项主要污染物（二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳、臭氧）全面达标。 二、声环境质量现状 本项目委托大连京诚盛宏源检测技术有限公司对项目所在区域声环境进行实地监测，监测时间2020年11月24日-11月25，监测地点为项目四周厂界。监测结果见表3-2。 表3-2 项目环境噪声质量现状 单位：dB(A) 项目 监测点位 昼间 夜间 监测值 标准值 达标情况 监测值 标准值 达标情况 东厂界 46-62 65 达标 41-43 55 达标 南厂界 52-54 达标 | 41-43 达标 西厂界 56-59 达标 44-49 达标 北厂界 49-59 达标 44-49 达标 由表中可见，项目厂界昼、夜间噪声监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 |
| --- | --- |
| 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目建设地点位于鞍山经开区达旗街1号，东侧为鞍山市世达模板有限公司厂房，南侧为办公楼，西侧为鞍山天鸿自控工程有限公司自用厂房，北侧为鞍山市天石环保设备有限公司厂房。本项目最近敏感目标为南侧950米的鞍山职教城，最近的居民区为西南侧1800m的邢阳气村。厂址周围无国家确定的自然保护区、风景游览地及名胜古迹和疗养院等敏感目标。本项目环境保护目标一览表见表3-3，项目敏感目标分布见附图3。 表3-3 本项目环境保护目标一览表 环境要素 坐标 保护对象 户数/人数 方位 距离，m 环境功能区 E N 环境空气 122.9225° 41.14693° 鞍山职教城 师生11000人 S 950 二类区 122.91027° 41.1424° 邢阳气村 620/2000 SW 1800 122.95065° | 41.14476° 盈达花园 1126/3550 SE 2500 地表水 —— 运粮河 —— W 300 Ⅳ类水域 声环境 —— 厂界 —— —— 200 3类区 |

评价适用标准

| 环境质量标准 | 表4-1《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 主要指标 PM2.5 PM10 SO2 NO2 CO (mg/m3) O3 TSP 年平均（μg/m3） 35 70 60 40 —— —— 200 24小时平均浓度（μg/m3） 75 150 150 | 80 4 160（8小时） 300 1小时平均浓度（μg/m3） —— —— 500 200 10 200 —— 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 项目 PH CODcr BOD5 石油类 NH3-N Ⅳ类标准值（mg/l，PH除外） 6～9 30 6 0.5 1.5 表4-3 声环境质量标准》（GB3096－2008） 区域 功能区 适用评价点位 标准值LAeq：dB 昼 夜 工业区 3类 东、南、西、北侧 65 55 |
| --- | --- | --- |
| 污 染物排放标准 | 表4-4《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 行业 污染源 污染物 有组织（15m） 无组织，mg/m3 浓度，mg/m3 速率，kg/h 车间 厂界 机械加工 液压成型机 颗粒物 120 3.5 —— 1.0 表4-5 《辽宁省污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008） 污染物名称 pH 悬浮物 COD 氨氮 浓度限值（mg/m3） 6～9 300 300 30 注：排水管网下游建有城市污水处理厂。 表4-6《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 功能区 适用区域 类别 昼间dB（A） 夜间dB（A） 工业区 东、南、西、北厂界 3类 65 55 固废排放标准： （1）一般废物 一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。 （2）危险废物 危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及修改单。 |
| 总量控制指标 | 根据国家及辽宁省相关文件要求，辽宁省污染物排放总量控制因子为SO2、NOx、COD、N-NH3，根据项目的特点，本项目不排放SO2、NOx等大气污染物，排放少量污水，因此总量控制指标建议如下： 水污染物： 企业排污口：COD排放量：0.014t/a；N-NH3排放量：0.001t/a。 城市污水处理厂排污口：COD排放量：0.003t/a；N-NH3排放量：0.0004t/a。 |

建设项目工程分析

| 工艺流程简述（图示）： 1、施工期工艺流程 本项目已建成，施工期工艺流程略。 2、营运期工艺流程 图5-1 生产工艺流程及排污节点图 （1）加热 项目的原料为钢轨，生产过程是将铁轨一端液压成钩型，以便联接。第一道生产工序为加热，利用环形中频加热电炉将钢轨一端加热到1000℃-1200℃，持续20分钟。此环节无环境污染。 （2）液压成型 加热软化到一定程度后的钢轨用吊车移动到液压机工作台面，加热断面放入模具，压制成设计形状。本工序需要向模具内涂抹少量润滑油，压制成型时润滑油与高温铁轨端头接触不完全燃烧碳化产生黑烟。两套液压机（1用1备）采用一台移动式烟气净化设备净化处理后无组织排放。 （3）切面、铣面、矫直 成型后的钢轨自然冷却，然后切除不整齐端面，接着用铣床修整，上矫直机矫直。该过程的主要环境污染是设备噪声及加工过程产生的废铁屑、废乳化液等固体废物。矫直后如果客户不提出进一步要求，可直接作为产品入库待售。 （4）钻孔 根据客户要求对工件进行钻孔，钻孔过程产生的环境污染主要是废铁屑及设备产生的噪声。 （5）退火 根据客户要求对工件进行热处理，在环形退火炉内恒温900℃持续10小时，该工序无环境污染。 3、物料平衡 |
| --- |
| 主要污染工序： 项目营运期产生的主要污染物包括废气、废水、固体废物及噪声。 （一）废气 由项目生产工艺流程可见，项目产生大气污染物环节主要是液压成型，液压成型时以机油做为润滑剂涂抹于模具上，模具与加热后的工件接触机油遇高温瞬间燃烧，因燃烧不充分产生黑烟，黑烟的主要成分是碳颗粒，工件的温度高，即使有少量润滑油分解成气体也会瞬间点燃，故产生的有机废气微乎其微。 项目共两台液压机，一备一用，采用移动式烟气净化装置进行净化处理，处理后在厂房内排放。由于项目只设一台加热炉，每件工件加热20分钟，加热完成后立即液压成型，成型过程约2分钟，故成型产生的黑烟约20分钟产生一次，持续时间约30秒钟。每年润滑油使用量约120kg，每次涂抹量约25克。黑烟中颗粒物量不会超过油量的70%，即8.75g/min，每年84kg/a；净化装置的捕集率按90%，净化效率99%，则最后无组织排放的颗粒物量约0.954g/min、2.861g/h、9.156kg/a。 （二）废水 本项目营运期间用水主要为员工生活用水。本项目共7名职工，每人日耗水按45L/d核算，新水用量63t/a。项目排水量按用水量80%核算，约50.4m3/a。项目排水主要集中在借用的办公室，排水与办公楼其他房间废水一道经化粪池沉淀净化后排入区域管网，管网下游为达道湾污水处理厂。项目水污染物产生及排放情况见表5-1。 表5-1 项目水污染物产生及排放情况一览表 排水量 污染因子 CODcr NH3-N 50.4m3/a 水质浓度（mg/L） 280 28 污染物排放量(t/a) | 0.014 0.001 排放标准（mg/L） 300 30 分析可见，项目排水水质满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）排入下游建有城市污水处理厂管网标准限值要求。 (三)噪声 本项目生产运营期噪声源主要为液压机、锯床、钻床、车床、矫直机等设备，噪声源强约为75-100dB，详见表5-2。 表5-2 噪声污染源强及治理措施表 序号 噪声源名称 数量（台） 源强（dB） 治理措施 声源位置 备注 1 液压机 2 85 减振、隔声 加工厂房 间歇 2 锯床 3 100 3 钻床 2 95 4 铣床 2 90 5 车床 1 75 6 矫直机 1 80 项目的噪声源具体控制措施如下： 1、设备尽量采用低噪声设备； 2、大型设备设减震基础及减振垫； 3、噪声源全部布置在厂房内，依靠围护结构隔声（隔声量30dB以上）。 (四)固体废物 本项目产生的固体废物主要为工件加工产生的废铁屑，铣床、车床（维修用）、等产生的废乳化液，盛装机油、切削液的废油桶。据实际生产调查工件加工产生铁屑量约0.5t/a，废乳化液产生量约0.2t/a，废油桶2个/a，员工产生的生活垃圾约0.7t/a。废铁屑收集后可出售，废油桶、废乳化液暂存于危废间，定期送有资质单位处置，生活垃圾收集后由环卫部门清运处置，项目固体废物产生及处置情况见下表。 表5-3 固体废物产生情况及处置方式 序号 废物名称 废物来源 废物性质 产生量（t/a） 处置措施去向 1 废铁屑 切头、铣面、钻孔等 一般废物 0.5 废钢铁，收集后出售 2 废油桶 机油、切削液盛装 危险废物 900-249-08 2个 收集后危废间暂存，定期送有资质单位处置 3 废切削液 铣床等 危险废物 900-006-09 0.2 4 生活垃圾 生活设施 一般废物 0.7 由环卫部门清运处理 |

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 营运期 | 厂房液压成型工序(无组织) | 颗粒物 | 0.084t/a | 0.009t/a |
| 水 污 染 物 | 营运期 | 污水 | 污水量 | 50.4m3/a | 50.4m3/a |
|  |  |  | COD | 280mg/L，0.014t/a | 280mg/L，0.014t/a |
|  |  |  | 氨氮 | 28mg/L，0.001t/a | 28mg/L，0.001t/a |
| 固 体 废 物 | 营运期 | 切头、铣面、钻孔等 | 废铁屑 | 0.5t/a | 0 |
|  |  | 生活设施 | 生活垃圾 | 0.7t/a | 0 |
|  |  | 切铣加工及润滑油、乳化液储存 | 废油桶，危废 900-249-08 | 2个/a | 0 |
|  |  |  | 废切削液，危废 900-006-09 | 0.2t/a | 0 |
| 噪 声 | 主要噪声源为液压机、锯床、钻床、车床、矫直机等设备，噪声源强约为75-100dB。 |
| 其 他 |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） |

环境影响分析

营运期环境影响分析： 一、环境空气影响分析 （1）大气环境影响评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）有关规定，选择推荐模式中的估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级。根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率 Pi。 其中Pi定义为： 式中：Pi —— 第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci —— 采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i —— 第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表7-1 评价工作等级表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax<1% （2）预测因子 本项目没有有组织大气污染源，无组织污染源为液压成型工序，预测因子为颗粒物。 （3）预测内容 估算大气污染物对大气环境的影响，预测正常工况下污染物的最大落地浓度、占标率及其出现的距离。 （4）预测参数 预测参数见下表。 表7-2 项目废气面源（车间）参数 源名称 面源中心坐标 海拔高度m 长(m) 宽(m) 有效高度(m) 年排放小时数（h） 排放工况 污染物名称 排放数率（kg/h） X Y 液压成型工序 0 0 35 60 20 5.0 40 间歇 颗粒物 2.86×10-3 评价标准：颗粒物：450μg/m3 表7-3 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项用） 147万人 最高环境温度，℃ 38.4 最低环境温度，℃ -30.4 土地利用类型 建设用地 区域湿度条件，% 63 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率，m —— 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离，km —— 岸线方向，° —— （4）预测结果 预测结果见表7-4。 表7-4 车间无组织排放颗粒物影响预测 距源边界下风向距离D（m） 车间 颗粒物 浓度（μg/m3） 占标率（%） 50 2.65 0.59 100 2.24 0.50 200 0.78 0.17 300 0.39 0.09 400 0.24 0.05 500 0.16 0.04 600 0.12 0.03 700 0.09 0.02 800 0.08 0.02 900 0.06 0.01 1000 0.05 0.01 67（最大浓度落地点） 2.95 0.66 根据计算结果，本项目颗粒物的最大地面浓度占标率为0.66%，小于1%。根据 HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则—大气环境》规定，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级不设评价范围。项目排放大气污染物对环境空气质量的影响很小，在可接受范围。 二、水环境影响分析 项目排水主要为生活污水，排水量仅50.4 m3/a，项目污水与借住办公室内其他生活污水一道经化粪池处理后排入区域管网，管网废水进入达道湾污水处理厂处理达标后排入运粮河。排水水质满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）中排入城市污水处理厂水质限值。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水评价等级直接排放项目评价等级划分为一级、二级、三级A，本项目废水排放到区域管网，为废水间接排放，地表水评价等级为三级B，不需要进行地表水影响分析。 本项目废水间接排放对地表水环境影响在可接受范围内。 三、噪声影响分析 1、噪声源基本情况及控制措施 项目主要噪声源为液压机、锯床、钻床、车床、矫直机等设备，主要噪声源及源强见噪声源分析（表5-2）。 噪声控制措施主要是采用低噪声设备，对大型设备噪声源采取减振措施，所有噪声设备均被置于厂房内。厂房围护结构采用双层轻钢彩面压型板，窗体采用塑钢窗，该种结构厂房的墙体平均隔声量均在30dB以上。 2、噪声评价等级及预测点位 项目所在地区声环境功能区划为工业区，其周围均为企业，其厂界噪声执行3类区标准，本项目噪声评价等级为三级，评价范围为厂界外200m以内。 由于项目仅在昼间运行，夜间不生产，故本环评对项目厂界昼间噪声影响进行预测，噪声预测点分别设在东、西、南、北厂界外1米处。 3、厂房距厂界距离 项目主要噪声源所在车间距厂界的距离详见表7-5。 表7-5 噪声源距厂界距离（m） 噪声来源 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 生产车间 15 70 35 5 4、预测方法及模式 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中规定的点源模式进行预测。为了简化计算，本报告不按照倍频带声压级分别进行详细的计算，只是简化为按照A声级进行预测，预测结果见表7-6。预测方法如下： ⑴ 室内声源等效室外声源的计算方法： 式中：Lpi — 某个室内声源在靠近围护结构处的声压级，dB； Lw — 某个声源的声功率级，dB； r — 室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； Q — 方向性因子；通常对无指向性声源， R — 房间常数，按下式计算： 式中：S — 房间的总表面积，车间1600m2； α— 平均吸声系数，取0.1。 参考冶金工业出版社出版的《工业企业环境保护》α取0.10；厂房透声系数取10-2，窗户的透声系数为10-2.5；Q值取2。 室内所有声源在靠近围护结构处的合成声压级（L1） 外靠近围护结构处的声压级（L2） L2 = L1 - （TL+6） 式中：TL — 隔墙的传输损失，按下式计算： 式中：Sk — 传声的围护结构面积，m2； τk — 围护结构的透声系数。 ⑷ 将室外声级L2和透声面积换算成等效的室外声源，公式如下： Lw2 = L2 + 10logS 计算等效室外声源传播到预测点的声压级（Li） Li= L（r0）- （Adiv + Abar + Aatm + Aexc） L（r0）=LW2 – 20logr0 – 8 Adiv = 20log（r/r0） 式中：Li—等效室外声源在预测点的声压级； L（r0）— 等效室外声源在参考位置r0处的声压级； Adiv — 声波几何发散引起的衰减量； Abar — 遮挡物引起的衰减量； Aatm — 空气吸收引起的衰减量； Aexc — 附加衰减量。 根据本评价的实际情况，后三项在计算中予以忽略，仅考虑几何发散。 ⑹ 计算各等效室外声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leq） 式中：Leqg—室外声源在预测点产生的等效声级贡献值，dB； n—等效室外声源个数。 T—预测计算的时间段，S； ti—i声源在T时段的运行时间，S。 ⑺ 计算预测点的预测等效声级（Leq） 式中：Leq—声源在预测点的等效声级贡献值，dB； Leqg—室外声源在预测点产生的等效声级贡献值，dB； Leqb—预测点的背景值，dB。 5、预测结果 本项目厂界噪声预测结果见下表。 表7-6 噪声预测结果 单位：dB 预测点 项目贡献值（昼间） 标准值（昼间） 达标情况 东厂界 47 65 达标 南厂界 43 65 达标 西厂界 40 65 达标 北厂界 57 65 达标 从表中预测结果可以看出，项目投产后厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。 四、固体废物影响分析 项目产生的固体废物主要是废铁屑、废油桶、废乳化液，员工产生的生活垃圾。废铁屑可收集后出售，废油桶、废乳化液暂存于危废间，定期送有资质单位处置。 项目危废产生量较少，借用鞍山天鸿自控工程有限公司已建危废间储存危险废物，鞍山天鸿自控工程有限公司危废库房，该危废库房已经企业环保设施竣工验收。 对项目危险废物的处置措施提出如下要求： ⑴应使用符合标准的容器装危险废物，容器内需留足够空间，装载量不超过容积的80%； ⑵危险废物贮存前应进行检查，并注册登记，做好记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、入库日期、存放位置、出库日期及去向；建立档案管理制度，长期保存供随时查阅； ⑶必须定期对贮存危险废物的容器及设施进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换，并做好记录； ⑷建设单位必须严格遵守有关危险废物有关储存的规定，建立一套完整的仓库管理体制，危险固废应按辽宁省《危险废物转移联单管理办法》做好申报转移纪录。 以上分析可见，项目产生的固体废物处置措施符合相关环保要求，对环境影响在可接受范围内。 五、地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），本项目为 “金属制品加工制造”类，编制环境影响报告表，属于附录A中Ⅳ类建设项目，不必进行地下水环境影响评价。 六、土壤环境影响分析 本项目属于污染影响型项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）进行土壤评价等级划分，判据见表7-7～表7-9。 表7-7 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判定依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 表7-8 项目占地规模一览表 占地规模 大型 中型 小型 占地面积（hm2） ≥50 5-50 ≤5 表7-9 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价等级 敏感程度 I类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 结合以上分析可见，项目位于工业区，项目周围无农田、居民区等敏感目标，环境敏感性属于“不敏感”地区，占地面积为0.12hm2＜5hm2，属于小型；结合《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附表A，该项目为制造业类中“金属制品”类，为“导则”规定的Ⅲ类项目，因此，本项目可不进行土壤环境影响评价。 七、环境风险分析 按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）相关规定，本项目的原辅材料、产品及中间产品均不在规定的危险物质之列，可不进行环境风险评价。 八、环保投资及“三同时”验收 本项目环保投资主要用于废气净化，投资估算约3.0万元。本项目环保投资见表7-10，环保“三同时”验收一览表详见表7-11。 表7-10 环保投资一览表 序号 类别 投资项目 设备规格 数量 （台套） 投资额 （万元） 1 废气处理 移动式烟气净化器 1套，风量3000 m3/h 1 0.5 2 噪声控制 减振基础或减振垫、风机隔声罩等 —— 10 1.5 3 危废储存 租用危废库及危废处置 10m2 1 1.0 合计 3.0 占总投资比例 10.0％ 表7-11 “三同时”验收一览表 验收类别 环保设施 验收采样点 监测项目 执行标准 营运 期环 保设 施 废气 1套焊烟净化器 厂区上风向1点、下风向3 颗粒物 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 固废 危废间10m2 容器、防渗、标志等 废油桶、废乳化液 《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及修改单 噪声 减振、隔声等 厂界四周 dB（A） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 九、环境监测计划 企业今后运行要接受环保部门的监督管理，要定期进行污染源及环境监督监测，具体监测计划见下表。 表7-12 环境监测计划 序号 监测内容 监测项目 监测点位 监测时间及频率 1 废气 无组织颗粒物 厂界处上风向1个点位，下风向3个点位 每年1次 2 厂界噪声 Leq 四周厂界 每季度1次 监测任务由企业委托第三方监测机构完成，生态环境管理部门择期抽查。 十、项目排污清单 项目建成后污染物排放清单见下表。 表7-13 项目建成后污染物排放清单 大气污染源 废气来源 净化措施 污染物类别 排放浓度mg/m3 排放量t/a 排放标准mg/m3 标准号 备注 厂房液压工序 移动式烟气净化器 颗粒物 —— 0.009 1.0 GB16297-1996 厂界 水污染源 废水来源 净化措施 污染物类别 排放浓度（mg/l） 排放量（t/a） 排放标准（mg/l） 标准号 备注 生产、生活污水 化粪池沉淀 COD 280 0.014 300 DB21/1627-2008 总量控制指标 氨氮 28 0.001 30 固体废物 来源、类别 废物性质 处置措施 产生量（t/a） 处置量（t/a） 排放量（t/a） 备注 废铁屑 一般废物 废钢铁，收集后出售 0.5 0.5 0 生活垃圾 定期由环卫部门统一收集处理 0.7 0.7 0 废油桶 危险废物 暂存于危废间，定期送有资质单位处置 2个 2个 0 废乳化液 0.2 0.2 0

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 营 运 期 | 厂房液压成型工序(无组织) | 颗粒物 | 移动式烟气净化器 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求 |
| 水 污 染 物 | 营 运 期 | 生活废水 | COD、氨氮等 | 污水与借用办公楼内其他污水一道经化粪池处理后进入区域管网，管网废水进达道湾污水处理厂，经处理后最终进入运粮河 | 满足《辽宁省污水综合排放标准》DB21/1627-2008要求 |
| 固 体 废 物 | 营 运 期 | 厂房 | 废铁屑 | 收集后出售 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求 |
|  |  | 厂房、办公楼等 | 生活垃圾 | 由当地环卫部门统一收集处置 |  |
|  |  | 厂房 | 废油桶、废乳化液 | 危废库暂存，定期送有资质单位处置 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及修改单要求 |
| 噪声 | 通过采取减振、隔声等措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 |
| 其 他 |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） |

结论与建议

一、结论： （一）项目概况 鞍山市天工铁路器材有限公司成立于2010年9月14日，公司注册地点为辽宁省鞍山济经开发区达旗街1号，主要经营范围包括铁路专用设备、器材、液压设备、铆焊加工及销售等。本项目租用鞍山天鸿自控工程有限公司北侧厂房，占地面积1200m2，建筑面积1200m2，购置机械加工生产设备，产品为铁轨接头，生产规模为年产300吨。 （二）产业政策、规划符合性及厂址选择合理性结论 根据国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《辽宁省产业发展指导目录》（2008年本），本项目不在其中规定的“限制类”和“淘汰类”之列，符合国家产业政策。项目符合“气十条”、“水十条”、“土十条”等相关要求，符合《鞍山市打赢蓝天保卫战三年行动计划》，符合“三线一单”规定，符合鞍山经开区总体规划。项目用地为工业用地，基础设施齐全，交通运输便利，厂址选择合理。 （三）评价区域环境质量现状评价结论 1、参照《鞍山市环境质量报告书》（2019）中空气质量数据，可吸入颗粒物和细颗粒物年平均浓度不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其余常规污染物指标能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，本项目所在区域环境空气质量不达标。 2、本评价委托大连京诚盛宏源检测技术有限公司对项目厂界四周声环境进行现场监测，结果表明厂界处环境噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 （四）污染防治措施及污染源达标排放结论 1、项目产生大气污染物环节主要是液压成型，液压成型时以机油做为润滑剂涂抹于模具上，模具与加热后的工件接触机油遇高温瞬间燃烧，因燃烧不充分产生黑烟，黑烟的主要成分是碳颗粒，工件的温度高，即使有少量润滑油分解成气体也会瞬间点燃，故产生的有机废气微乎其微。采用移动式烟气净化装置对黑烟进行净化处理，处理后在厂房内排放。黑烟中颗粒物量很少，净化处理后无组织排放颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。 2、本项目排放废水为生活污水，排水与办公楼其他房间废水一道经化粪池沉淀净化后排入区域管网，管网下游为达道湾污水处理厂。排水水质满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）排入下游建有城市污水处理厂管网标准限值要求。 3、项目的主要噪声源为液压机、锯床、钻床、车床、矫直机等，在采取减振、隔声等措施后，项目厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 4、本项目产生的固体废物主要为加工产生的废铁屑，铣床、车床（维修用）、等产生的废乳化液，盛装机油、切削液的废油桶及员工产生的生活垃圾。废铁屑均可收集后出售，废油桶、废乳化液暂存于危废间，定期送有资质单位处置。固体废物处置符合相关标准要求。 （五）项目主要环境影响 1、大气环境影响 项目废气净化装置正常运转时，无组织排放颗粒物最大落地浓度占标率为0.66%，说明评价因子扩散浓度占评价标准值的比例很小，项目排放大气污染物对环境影响在可接受范围。 2、地表水环境影响 项目废水量较少，水质简单，排水水质满足标准要求，废水与厂房租赁方废水一道通过区域管网进入达道湾污水处理厂处理后排放到地表水系—运粮河，属于间接排放，对地表水环境影响在可接受范围内。 3、声环境影响 项目噪声源在采取减振、隔声等措施控制后厂界噪声达标，对区域声环境质量影响在可接受范围内。 4、固体废物影响 项目固体废物处置符合相关标准要求，对环境影响在可接受范围内。 二、建议 1、项目必须严格按照已建设内容和规模从事生产活动，如需扩大规模或从事其它生产经营活动，需先经有权限的环保管理部门批准后方可进行，不得擅自变更。 2、落实废气净化措施，确保排放废气能够满足相关标准要求。 综上所述，本项目建设符合国家产业政策及相关技术政策、规划，选址基本合理。采取的污染防治措施能够实现污染物的稳定达标排放，对区域环境影响在可接受范围内。从环境保护角度看，项目建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目所在区域卫星图及周边关系图 附图3 项目平面布置及噪声监测点位图 附图4 建设项目施工平面布置图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目特点和当地环境特征应选取下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

## 附表2   建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级( | 二级( | 三级( |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5~50km□ | 边长=5km□ |
| 评价因子 | 颗粒物排放量 | ≥2000t/a□ | 500~2000t/a□ | ＜500t/a□ |
|  | 评价因子 | 颗粒物 | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准( | 地方标准□ | 附录D□ | 其他标准□ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区( | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | （2019）年 |
|  | 环境空气质量现状调差数据来源 | 长期例行监测 数据□ | 主管部门发布的 数据( | 现状补充监测( |
|  | 现状评价 | 达标区( | 不达标区( |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价* | 预测模型 | AERMOD ( | ADMS ( | AUSTAL2000 □ | EDMS/AEDT □ | CALPUFF □ | 网格模型 □ | 其他 ( |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5~50km□ | 边长=5km( |
|  | 预测因子 | 颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃 | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%( | C本项目最大占标率＞100%□ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大占标率＞10%□ |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ | C本项目最大占标率＞30%□ |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（/）h | C非正常占标率≤100%( | C非正常占标率＞100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ | C叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤ -20%□ | k ＞ -20%□ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：颗粒物 | 无组织废气监测( 有组织废气监测□ | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） | 监测点位数（ ） | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受( 不可以接受□ |
|  | 大气环境防护距离 | —— |
|  | 污染源年排放量 | 颗粒物：0.009t/a |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项。*本项目不需要进一步预测。 |

附表3               项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型□；水文要素影响型 □ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □ |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放□；间接排放□；其他 □ | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物□；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级B √ | 一级 □；二级 □；三级 □ |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ | 拟替代的污染源 □ | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期□；枯水期□；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 生态环境保护主管部门√ ；补充监测 □；其他 □ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发√ ；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期□；冰封期 □；春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 水行政主管部门√；补充监测□；其他□ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期□；冰封期□；春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季□ |  | 监测断面或点位个数 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |
|  | 评价因子 | （CODcr、NH3-N、总磷） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类□；Ⅲ类 □；Ⅳ类√；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期□；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季□ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标□；不达标√ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ | 达标区 □ 不达标区 □ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 预测因子 | （ ） |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （） | （） | （） |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动 □；自动 □；无监测 □ | 手动□；自动 □；无监测 □ |
|  |  | 监测点位 | （ ） | （） |
|  |  | 监测因子 | （ ） | （） |
|  | 污染物排放清单 | □ |
| 评价结论 | 可以接受√；不可以接受 □ |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

附件1：环评委托书

附件2厂房等租赁合同

附件3 借用危废间协议

附件4：监测报告

图1 建设项目地理位置图

附图2   建设项目周围环境状况图

附图3   周围环境保护目标分布图

附图4   建设项目平面布置图

# Text boxes

钢轨

铁轨接头生产过程

S1/N2

G1/ N1

铁轨

图例：

G——废气

N——噪声

S——固废

加热

钻孔

液压成型

N4

S3/N4

切面

成品入库

S2/N3

铣面

退火

成品入库

矫直

移动式烟气净化器

街

图例

▲—噪声监测点位

西

旗

红

街

旗

鞍山东方重工集团公司

项目租赁厂房

河

粮

运

2500m

1800m

盈达花园

职教城南区

职教城北区

邢阳气村

▲4

▲3

附表1建设项目环评审批基本信息表

▲2

▲1

鞍山市天鸿自控有限公司

鞍山天石环保设备有限公司

鞍山亨通阀门有限公司

鞍山世达模板有限公司

鞍山达道湾污水处理厂

废气

危废间

附图5 项目设备布置示意图

60m

20m

大门

N

原料堆场

成品、半成品堆场

烟气净化器

车床

回火炉

钻床2

钻床1

矫直机

铣床2

铣床1

锯床3

锯床2

锯床1

液

压

机

2

液

压

机

1

加热炉

污水排放口

鞍山市天石环保有限公司

鞍山市世达模板有限公司

门卫

天鸿公司办公楼

1200m2

950m

天鸿公司剩余厂房

300.5

产品

300

废铁屑等

0.5

图5-2 项目物料平衡图（t/a）