鞍山经济开发区行政审批办文件

鞍经审环字〔2022〕5号

关于中国石油天然气股份有限公司辽宁鞍山二台子

加油加气站项目环境影响报告表的批复

中国石油天然气股份有限公司：

你公司报送的《中国石油天然气股份有限公司辽宁鞍山二台子加油加气站项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经组织专家评审、并报我办研究决定，现对该“报告表”批复如下：

- 项目位于辽宁省鞍山市鞍山经济开发区建设大道1122号，占地面积2810.21 m2，总建筑面积512.78m2，总投资2050万元，其中环保投资48万元。主要建设内容：拆除原有加油站所有地上及地下设施，新建1栋1层站房，建筑面积164.68m2，新建1座罩棚，建筑面积680.19m2（折半计入总建筑面积）、地下储油罐区（内设4个30m3FF双层地埋式储油罐，其中2个汽油罐，2个柴油罐），配套4台双枪双油品潜油泵加油机，以及汽油油气回收系统。新增CNG加气设施（包括1套6m3地上卧式固定储气瓶组、1台18m3车载储气瓶组拖车、1台卸气柱、1台子站压缩机，并配套2台CNG四枪加气机）。本次改扩建后加油加气站级别为二级，年预计销售油品4000t（其中汽油2180t，柴油1820t），CNG 109.5万m3。项目不含洗车、修车业务。

- 根据《报告表》的环评结论及技术审查意见，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施及环境风险防范措施，确保污染物达标排放及环境安全的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1.加强施工期环境管理，全面及时落实施工期污染防治措施，有效控制施工期对周围环境的不利影响，并做好对地下隐蔽工程的防渗监理工作，防范环境风险，确保环境安全。

2.严格制定和执行加油加气站的有关设计、消防、安全规范和规定，加强日常管理工作，防止和避免可能发生各种意外事故造成环境污染和人身伤害。项目须在取得安监、消防等部门意见后方可投入使用。

3.项目经营的汽油、柴油、压缩天然气为危险化学品，油品及压缩天然气运输、贮存、加油(加气)过程须符合国家相关规范要求，经营的场所、建筑物、储存设备、加油(加气)设备等设施，必须使用有资质的生产厂家的标准设施，地下储油罐采用双层罐，并设置在防渗池内，输油管线、加油站工作区地面进行防渗处理，卸油区设置围堰，制定突发环境事件应急预案，并报环保部门备案；设置可燃气体泄漏报警装置，发生事故及时报警，并立即启动应急预案，确保环境安全。建设单位须严格落实“报告表”提出的环境风险防范和应急措施，定期开展环境风险隐患自查及应急演练，及时整改存在的问題，消除环境风险隐患。

4.卸油、加油工序设置油气回收系统，天然气卸车和加气工序设置EAG气化器气化+放散管，定期检查设备，保持设备的完好，避免设备泄漏及工作人员误操作造成事故排放，确保加油站各类气态污染物排放达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《挥发性有机污染物无组织排放标准》（GB37822-2019）相关要求。项目冬季采暖热源来自市政供暖管网。

5.生活污水经化粪池处理后，通过市政排水管网排入达道湾污水处理厂，处理达标后排入运粮河。排水水质须满足辽宁省《污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）排入城镇污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度要求。

6.项目产生噪声的设备要采取有效的隔声、减震等降噪措施，合理布局，确保东厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348―2008）中4类标准、其余厂界达到上述标准2类标准要求。

7.项目油罐清洗产生的清罐油泥属于危险废物，须依据国家相关规范要求设置危险废物暂存间暂存，定期交由有资质单位进行处理，危险废物收集、暂存、转移、处置必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的相关的要求执行。本项目含油抹布、生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处理。

8.加强环保设施的日常管理工作，强化环保设施的维修、保养，确保环保设施正常运转，并按照监测计划要求定期开展监测工作，确保污染物稳定达标排放。

三．项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按照国家相关要求申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

四．鞍山市生态环境局经济开发区分局负责该项目生态环境保护日常监督管理工作。

鞍山经济开发区管理委员会行政审批办

2022年3月9日

抄送：鞍山市生态环境局经济开发区分局

辽宁精诚检测技术有限公司

鞍山经济开发区管理委员会行政审批办                    2022年3月9日印发