鞍山经济开发区行政审批办文件

鞍经审环字〔2022〕16号

关于辽宁世佳工程技术有限公司年产7000t

钢结构件项目环境影响报告表的批复

辽宁世佳工程技术有限公司：

你公司报送的《年产7000t钢结构件项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经我办组织专家评审，研究决定，现对该“报告表”批复如下：

一．项目位于鞍山经济开发区合宁街30号，租赁鞍山佳博刷业有限公司已建厂区，总占地面积20004.57m2，租赁建筑面积6500m2，包括厂房、办公楼、门卫等。项目拟在租赁厂房内建设1条钢构件生产线，新增1间喷漆房及仓库等，年产H型钢构件7000吨。

二．根据《报告表》环评结论及技术审查意见，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1.抛丸机全封闭，抛丸作业产生粉尘经过滤芯除尘器净化处理后确保满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中“二级标准”排放限值要求后经高度符合要求的排气筒（DA001）排放。

切割工序产生的烟尘及埋弧焊、二氧化碳保护焊和直流电焊工序产生的焊烟均采用移动式焊烟净化器进行处理，切割工序1台设备配2台移动式焊烟净化器，2台埋弧焊配备1台移动式焊烟净化器、气保焊和电焊共计21台焊接设备配6台移动式焊烟净化器，净化后的烟气在车间无组织排放；焊剂回收产生的粉尘经布袋除尘器净化后无组织排放；厂界颗粒物无组织排放监控浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)限值要求（颗粒物1.0 mg/m3）。

H 型钢喷漆作业在密闭喷漆房内进行，喷漆产生的废气经干式过滤装置（纸盒过滤）去除漆雾颗粒后进入“UV光氧+活性炭吸附”装置处理，处理后的废气经高度符合要求的排气筒（DA002）排放,废气中非甲烷总烃、二甲苯满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/ 3160-2019）限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、二甲苯20mg/m3），颗粒物满足《大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 》限值要求（颗粒物120mg/m3）。

2.项目无生产用水，员工生活污水排入厂内化粪池，经园区管网排入鞍山市达道湾污水处理厂处理。

3.优选低噪声设备，对高噪声设备采取有效的减振、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4.各类除尘器收集的粉尘及打孔、去毛刺工序产生的金属粉尘属一般固废，收集后外售；设备养护过程中产生的废机油、废机油桶、废油漆桶、喷漆工序漆雾过滤产生的过滤纸盒、有机废气净化产生的废UV灯管和废活性炭均属危险废物，暂存于危废间，定期委托有资质的单位进行处置，并按国家相关规定办理相关手续。

三．项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按照国家相关要求申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

四．鞍山市生态环境局经开分局负责该项目生态环境保护日常监督管理工作。

鞍山经济开发区管理委员会行政审批办

2022年8月12日

抄送：辽宁蓝道生态环境咨询有限责任公司

鞍山市生态环境局经开分局

鞍山经济开发区管理委员会行政审批办                    2022年8月12日印发