鞍山经济开发区行政审批办文件

鞍经审环字〔2022〕17号

关于鞍山冶金集团中板带钢有限公司扩建项目环境

影响报告表的批复

鞍山冶金集团中板带钢有限公司：

你公司报送的《鞍山冶金集团中板带钢有限公司扩建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经我办组织专家评审，研究决定，现对该“报告表”批复如下：

一.鞍山冶金集团中板带钢有限公司原为鞍钢附属企业公司中板带钢厂，于2020年12月更名为鞍山冶金集团中板带钢有限公司。该厂厂址位于鞍山市千山区达道湾镇东台村，厂区总占地面积40018m2，总建筑面积12007.5m2，原有工程主要生产工业设备零部件，年产量约为100t/a。

本项目为该厂扩建项目，该厂投资1500万元，利用厂区内现有闲置厂房于2010年新增修磨工序、于2018年新增复合坯和叠轧坯生产工序，修磨钢坯达100000t/a、年产复合坯、叠轧坯10000t/a；将厂区现有1台0.14MW燃生物质供暖锅炉拆除改为电取暖。

二．根据《报告表》的环评结论及技术审查意见，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1.本项目2台修磨机产生的修磨粉尘分别经修磨间内集气罩收集后进入布袋除尘器处理后分别经2根15m高的排气筒（DA001、DA002）排放，废气排放浓度必须满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）要求。

本项目打磨粉尘经集气罩收集后进入布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA003）排放，废气排放浓度必须满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）要求。

本项目气切割烟尘及焊接烟尘分别设置移动式烟尘净化器进行处理，净化后的废气在车间内无组织排放；厂界处颗粒物无组织排放浓度必须满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放限值要求。

本项目食堂油烟经集气罩收集后通过净化效率为90%的高效油烟净化器处理后通过专用排气筒楼顶排放，食堂油烟排放浓度必须满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模限值要求。

2.本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入鞍山市东台污水处理厂处理达标后排入运粮河。项目废水排放浓度必须满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-项目2008）中排入污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度标准要求。

3.优选低噪声设备，对高噪声设备采取有效的减振、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4.修磨和切割过程产生的废金属屑、原辅材料产生的废包装物（未沾染化学品）、烟尘净化器收集的烟尘、布袋除尘器收集的粉尘、废砂轮片、废焊剂、废焊渣属于一般固废，其中，废金属屑运回鞍钢集团，废包装物（未沾染化学品）、烟尘净化器收集的烟尘、布袋除尘器收集的粉尘、废焊剂、废焊渣、废砂轮片等由物资回收部门综合利用。

废切削液、废化学品包装物、废润滑脂、废液压油等属于危险废物， 暂存于危废间，定期委托有资质的单位进行处置，并按国家相关规定办理相关手续。

5.建设单位必须高度重视环境风险防范工作，严格落实《报告表》提出的环境风险防范和应急措施，制定企业突发环境事件应急预案，报有关部门备案，并与政府相关应急预案相衔接。加强设备维护工作，规范各项岗位操作规程，安装可燃气体报警装置，防范环境风险，确保环境安全。

三．项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按照国家相关要求申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

四．鞍山市生态环境局经开分局负责该项目生态环境保护日常监督管理工作。

鞍山经济开发区管理委员会行政审批办

2022年11月18日

抄送：辽宁澳森生态科技有限公司

鞍山市生态环境局经开分局

鞍山经济开发区管理委员会行政审批办                    2022年11月18日印发