# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：鞍山盛晨耐火材料有限公司生产耐火材料扩建项目

建设单位（盖章）：鞍山盛晨耐火材料有限公司

编制日期：         2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 鞍山盛晨耐火材料有限公司生产耐火材料扩建项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | 聂元龙 | 联系方式 | 18641242290 |
| 建设地点 | 鞍山经济开发区宁远镇大阳气村 |
| 地理坐标 | （东经122度54分58.201秒，北纬41度7分42.755秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3089耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七-60、耐火材料制品制造 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 √扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 6 |
| 环保投资占比（%） | 0.6 | 施工工期 | 3 |
| 是否开工建设 | √否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0（利用厂区内预留厂房进行改扩建） |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | （1）产业政策分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年本）和《辽宁省镁质材料行业发展指导目录（2011年本）》，本项目不属于文件中规定的“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”项目，属于允许类建设项目。 （2）选址合理性分析 本项目位于鞍山经济开发区宁远镇大阳气村，用地性质为工业用地，项目所在区域内无重点文物保护单位、重要自然人文景观与历史文物古迹，无集中式饮用水源保护区。项目建设无明显环境制约因素。项目防护距离符合要求。项目所在区域环境质量较好，周边环境不会成为项目的限制因素。综上所述，项目拟建地交通便利，项目的建设对周边环境的影响较小，在做好本环评提出的环保措施的前提下，从环保角度考虑，项目选址合理。 （3）本项目与“三线一单”相符性分析 本项目位于鞍山经济开发区宁远镇大阳气村，与《“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单技术指南》相符性分析详见表1-2。 表1-2 本项目与“三线一单”相符性分析情况 内容 具体要求 符合性分析 生态保护红线 综合考虑维护区域生态系统完整性、稳定性的要求，结合构建区域生态安全格局的需要，基于重要生态功能区、保护区和其他有必要实施保护的陆域、水域和海域，考虑农业空间和城镇空间，衔接土地利用和城镇开发边界，识别并明确生态空间。生态空间原则上按限制开发区域管理。已经划定生态保护红线的，严格落实生态保护红线方案和管控要求。尚未划定生态保护红线的，按照《生态保护红线划定指南》划定。 本项目选址为鞍山经济开发区宁远镇大阳气村，项目区不在生态红线保护范围内。项目所在地未涉及饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区，满足生态保护红线要求。 环境质量底线 总体要求 对于环境质量不达标区，环境质量只能改善不能恶化；对于环境质量达标区，环境质量应维持基本稳定，且不得低于环境质量标准。 本项目属大气环境质量不达标区，为此，鞍山市计划采取大气污染治理措施等一系列对策，如：（1）加快调整产业结构，优化城市空间格局；（2）加强机动车环保监管，大力推广清洁能源汽车；（3）完善扬尘污染管理机制，建立健全扬尘排污收费政策；（4）提高秸秆综合利用，实现秸秆资源化；以实现空气质量6项主要污染物（二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳、臭氧）全面达标。且本项目污染防治措施符合环境质量保护目标的要求，污染物实现达标排放排放及总量控制，符合要求。 水环境 将饮用水水源保护区、湿地保护区、江河源头、珍稀濒危水生生物及重要水产种质资源的产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道、河湖及其生态缓冲带等所属的控制单元作为水环境优先保护区。根据水环境评价和污染源分析结果，将以工业源为主的控制单元、以城镇生活源为主的超标控制单元和以农业源为主的超标控制单元作为水环境重点管控区。有地下水超荷超载问题的地区，还需考虑地下水管控要求。其余区域作为一般管控区。 本项目位于鞍山经济开发区宁远镇大阳气村，不在水环境优先保护区内，本项目生活污水排入化粪池定期清掏用于农田施肥，无生产废水排放。 大气环境 将环境空气一类功能区作为大气环境优先保护区。将环境空气二类功能区中的工业集聚区等高排放区域，上风向、扩散通道、环流通道等影响空气质量的布局敏感区域，静风或风速较小的弱扩散区域，城镇中心及集中居住、医疗、教育等受体敏感区域等作为大气环境重点管控区。将环境空气二类功能区中的其余区域作为一般管控区。 本项目属于环境空气二类功能区，用地为工业用地，不属于敏感区域，为重点管控区，项目大气污染物产生量小，对大气环境影响较小。其中破碎筛分工序设置集尘罩收集粉尘，经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放，细碎工序（雷蒙机）采用自带布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放。搅拌及上料工序产生的粉尘设置集尘罩经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA003）排放，生产厂房采取封闭等措施。 土壤环境 依据土壤环境分析结果，参照农用地土壤环境状况类别划分技术指南，农用地划分为优先保护类、安全利用类和严格管控类，将优先保护类农用地集中区作为农用地优先保护区，将农用地严格管控类和安全利用类区域作为农用地污染风险重点管控区。筛选涉及有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业生产经营活动和危险废物贮存、利用、处置活动的地块，识别疑似污染地块。基于疑似污染地块环境初步调查结果，建立污染地块名录，确定污染地块风险等级，明确优先管理对象，将污染地块纳入建设用地污染风险重点管控区。其余区域纳入一般管控区 本项目位于鞍山经济开发区宁远镇大阳气村，用地性质为工业用地，且本项目利用原有项目厂房，不新增用地，对土壤环境影响较小。 资源利用上线 水资源 根据生态需水量测算结果，将相关河段划为生态用水补给区，纳入水资源重点管控区，实施重点管控。根据地下水超采、地下水漏斗、海水入侵等状况，衔接各部门地下水开采相关空间管控要求，将地下水严重超采区、已发生严重地面沉降、海(威)水入侵等地质环境问题的区域，以及泉水涵养区等需要特殊保护的区域划为地下水开采重点管控区。 本项目位于鞍山经济开发区宁远镇大阳气村，本项目生活污水排入化粪池定期清掏用于农田施肥，不排放生产废水，本项目不在地下水开采重点管控区内。项目不开采地下水，用水量等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 土地资源 考虑生态环境安全，将生态保护红线集中、重度污染农用地或污染地块集中的区域确定为土地资源重点管控区。 本项目不在生态红线范围内。项目建设不会影响区域土地资源利用。 能源 考虑大气环境质量改善要求，在人口密集、污染排放强度高的区域优先划定高污染燃料禁燃区，作为重点管控区。 本项目在禁燃区，生产过程中不使用高污染燃料。 自然资源 根据各区县耕地、草地、森林、水库、湖泊等自然资源核算结果，加强对数量减少、质量下降的自然资源开发管控。将自然资源数量减少、质量下降的区域作为自然资源重点管控区。 本项目位于鞍山经济开发区宁远镇大阳气村，用地属工业用地，不在自然资源重点管控区内。 负面清单 严格禁止在生态保护红线内不符合主体功能定位的各类开发活动；避免开发建设活动在水环境优先保护区内对水资源和环境造成损坏不得建设破坏植被缓冲带的项目，已经损坏水体功能的，应建立退出机制；禁止在大气环境优先保护区新建、改扩建排放大气污染物的企业，已建企业应制定退出方案； 严格禁止在农用地优先保护区新建重污染、具有有毒有害物质排放的企业且应划定缓冲区域，禁止新建排放重金属和有机污染物的开发建设活动，现有相关行业应加快升级改造步伐。 本项目属于镁质耐火材料制品制造，符合国家及地方产业政策；本项目不在生态红线内，用地属工业用地，不在四个优先保护区域内，且项目污染物排放量较小，对环境影响较小，不属于负面清单内容。 由上表可知，本项目符合《“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单技术指南》要求。 （4）本项目与鞍山市生态环境准入清单相符性分析 项目位于鞍山经济开发区宁远镇大阳气村，土地性质为工业用地。本项目环境管控单元编码为ZH21030320003，所在的鞍山经济开发区包含“重点管控单元”。本项目与《鞍山市生态环境准入清单（2021年版）》相符性分析详见下表。 表1-3 本项目与鞍山市生态环境准入清单相符性分析 文件要求 重点管控类环境管控单元准入清单 本项目情况 相符性 空间布局约束 （1）执行开发区规划和规划环评及其审查意见相关要求。 （2）优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入要求。 （3）合理规划居住区与园区，在居住区和园区、企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。 本项目位于鞍山经济开发区宁远镇大阳气村，用地属工业用地，本项目为镁质耐火材料制品制造，周围均为工业企业。 符合 污染物排放管控 （1）严格实施污染物总量控 制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善；园区污染物排放总量按照规划和规划环评及其审查意见的要求进行管控。 （2）进一步开展管网排查，提升污水收集效率；强化餐饮油烟治理，加强噪声污染防治，严格施工扬尘监管，加强土壤和地下水污染防治与修复。 （3）所有火电、化工、建材等二氧化硫排污重点企业，不准使用含硫分大于0.6%的煤炭； （4）园区内固体废弃物需严格分类管理，按危险废物、一般废物分别储存，对危险废物按国家危险废物处置技术规范安全处。 本项目扩建完成后不排放氮氧化物、化学需氧量和氨氮，VOC排放量为0.54t/a。 符合 环境风险防控 （1）应建立环境风险防控体系。制定应急预案，配备必须的事故应急设备、物资，定期组织演练，防范环境风险。 （2）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实日常环境监测与污染源监控计划。（3）合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。 本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录B中规定的风险物质，因此不进行风险评价。 符合 资源开发效率要求 （1）鼓励支持使用新工艺、新技术替代传统工艺；引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均须达到同行业先进水平。 （2）按照国家和省能耗及水耗限额标准执行；强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型园区建设，提高资源能源利用效率。 （3）限制地下水资源过度开发。 本项目为改扩建项目，生产用热及生活供暖均为电能，本项目生产用水和生活用水不使用地下水。 符合 由上表可知，本项目符合《鞍山市生态环境准入清单（2021年版）》中文件要求 （5）与《辽宁省人民政府办公厅关于加强全省高耗能、高排放项目准入管理的意见》相符性分析 根据《辽宁省人民政府办公厅关于加强全省高耗能、高排放项目准入管理的意见》辽政办发〔2021〕6号，结合企业现状，分析相符性情况。结果见表1-4。 表1-4 与辽政办发〔2021〕6号符合性分析表 文件要求 项目情况 符合情况 严格“两高”项目投资准入。新上“两高”项目必须符合国家产业政策且能效达到行业先进水平，属于限制类和淘汰类的新建项目，一律不予审批、核准；属于限制类技术改造的“两高”项目，确保耗能量、排放量只减不增。 本项目是不涉及烧结工艺的镁质耐火材料，因此不属于“两高”项目。本不属于《辽宁省镁质材料行业发展指导目录（2011年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类，项目符合国家产业政策且能效达到行业先进水平。 符合 由上表可知，本项目符合《辽宁省人民政府办公厅关于加强全省高耗能、高排放项目准入管理的意见》中的条例。 （6）本项目与《鞍山市工业炉窑大气污染综合治理实施方案》符合性分析 根据《鞍山市工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（鞍环发[2020]63号），本项目产品为耐火材料，工业炉窑为电干燥窑。结合企业现状，分析相符性情况，结果详见表1-5。 表1-5 与实施方案符合性分析表 内容或要求 本项目情况 符合情况 （一）加大涉工业炉窑产业结构调整力度。 1.严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。新（改、扩）建工业炉窑以及工业炉窑搬迁改造项目在满足产业政策的前提下，按照相应行业排放标准的特别排放限值和污染治理要求，同步设计、安装污染治理设施。 本项目依托原有电干燥窑，不涉及新增，在原有厂区内新增定型耐火材料、不定型耐火材料、功能性耐火材料，并同步设计安装污染治理设施。能源为电能，污染较轻，因此项目符合方案要求。 符合 2.加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。结合第二次全国污染源普查，分行业清理《产业结构调整指导目录》（2019年本）淘汰类工业炉窑。以建材、有色等行业为重点，对照行业标准，对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业、关闭； 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年本）淘汰类工业炉窑。 （二）加快工业炉窑燃料清洁低碳化替代。 对以煤、重油、石油焦、渣油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。 加大煤气发生炉淘汰力度。支持菱镁、陶瓷等等重点行业加快退出煤气发生炉。依法依规推进炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉有序退出。集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。 加快淘汰燃煤工业炉窑。鼓励菱镁行业直燃煤煅烧炉窑改烧天然气等清洁燃料；鼓励热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）由周边热电厂供热；加快推动铸造行业（10吨/小时及以下）冲天炉改为电炉。 本项目依托的电窑和生产设备能源为电能，依托市政电网。 符合 （三）实施污染深度治理，推进工业炉窑全面达标排放。 根据国家和我省已颁布的行业排放标准，实施工业炉窑深度治理，重点推进建材、有色、钢铁、化工、机械制造、石化等重点行业，积极推进电解铝、平板玻璃、水泥、焦化等行业，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，推进工业炉窑全面达标排放。2020年底前，现有菱镁行业工业炉窑完成《辽宁省镁质耐火材料工业污染物排放标准》（DB 21/3011-2018）中“新建企业大气污染物排放限值”改造。对铸造等即将发布国家行业排放标准的行业按照国家标准出台后的治理时限和治理要求（中频感应电炉应配备袋式等高效除尘设施），加大污染治理力度。 全面加强无组织排放管理，以建材、有色、石化、化工、机械制造等行业为重点，严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施（附件5），有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。 加大煤气发生炉VOCs治理力度。酚水系统应封闭，产生的废气应收集处理，鼓励送至煤气发生炉鼓风机入口进行再利用；酚水应送至煤气发生炉处置，或回收酚、氨后深度处理，或送至水煤浆炉进行焚烧等。禁止含酚废水直接作为冷却和密封介质。氮肥等行业采用固定床间歇式煤气化炉的，加快推进煤气冷却由直接水洗改为间接冷却；其他区域采用直接水洗冷却方式的，有条件的应采用简洁冷却，造气循环水集输、储存、处理系统应封闭，收集的废气送至三废炉处理。吹风气、弛放气应全部收集利用。 本项目破碎筛分工序设置集尘罩收集粉尘，经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，细碎工序（雷蒙机）采用自带布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放，上料及搅拌工序设置集尘罩收集粉尘，经布袋除尘器处理后经15m高排气筒(DA001)排放，搅拌上料工序产生的粉尘设置集尘罩经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA003）排放，生产厂房采取封闭等措施，厂区道路进行了硬化。 符合 （四）开展工业园区和产业集群综合整治 加大涉工业炉窑类工业园区和产业集群的综合整治力度，结合“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）、规划环评等要求，结合第二次全国污染源普查，进一步梳理确定其发展定位、规模和结构等。制定大气污染综合整治方案，对标先进企业，从生产工艺、产能规模、燃料类型、污染治理等方面提出明确要求，提升产业发展质量和环保治理水平。按照统一标准、统一时间表的要求，同步推进区域环境综合整治和企业升级改造。对于涉工业炉窑类工业园区，加强能源替代与资源共享；积极推广集中供气供热或建设清洁低碳能源中心等，替代工业炉窑燃料用煤；充分利用分质与梯级利用，提高能源利用效率，促进形成清洁低碳高效产业链。 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年本）规定的鼓励类、限制类和淘汰类项目，本项目属于允许类，本项目干燥窑使用清洁能源电能。 符合 （五）加强环境监测监控体系 加强重点污染源自动监控体系建设。建材、有色、钢铁、化工、机械制造、石化等重点行业，严格按照排污许可管理规定安装和运行自动监控设施。排气口高度超过45米的高架源，纳入重点排污单位名录；符合产业结构调整指导目录的冲天炉、玻璃熔窑、以煤和煤矸石为燃料的砖瓦烧结窑、耐火材料焙烧窑（电窑除外）、炭素焙（煅）烧炉（窑）、石灰窑、铬盐焙烧窑、磷化工焙烧窑、铁合金矿热炉和精炼炉等，原则上应纳入重点排污单位名录，2020年安装自动监控设施，并与生态环境部门联网。自动监控、分布式控制系统（DCS）监控等数据至少要保存一年，视频监控数据至少要保存三个月。 本项目依托原有电窑，所用能源为电能，本项目不纳入重点排污单位名录，不设置自动监控设施。 符合 由上表可知，本项目建设符合《鞍山市工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中要求。 （6）与《环境保护综合名录（2021年版）》（环办综合函[2021]495号）相符性分析 参照《环境保护综合名录（2021年版）》（环办综合函[2021]495号）文件，本项目产品为耐火材料，不在“高污染”产品名录（1-326）、“高环境风险”产品名录（327-549）、“高污染、高环境风险”产品名录（550-932）中。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目组成 鞍山盛晨耐火材料有限公司成立于2013年，位于鞍山经济开发区宁远镇大阳气村，主要生产经营耐火材料生产和销售、金属材料制造及销售等。2016年10月，鞍山盛晨耐火材料有限公司委托阜新市鑫源环境保护有限公司编制了《鞍山盛晨耐火材料有限公司不烧砖叶腊石质（刚玉）罐衬砖环境现状评估报告》，于2016年10月31日由鞍山市环境保护局经济开发区分局进行批复，文号为鞍环经备字[2016]18号。 本次扩建不新增用地，在原有厂房内进行改扩建，占地面积为5079m2，用地性质为工业用地，土地证详见附件3。原有项目主要产品为刚玉质罐衬砖、不烧叶腊石砖，合计年产量为1050t/a。本次扩建依托原有建筑物生产的镁质耐火材料，主要包括铁水包不烧叶蜡石砖、铁水包刚玉碳化硅砖、钢包电炉转炉用钢包衬砖、铁水包砌筑用配套散料、钢包砌筑用配套散料、冷压球团粘结剂、中频炉用捣打料、中间包用开浇管、氩枪，年产量为39700t/a。本项目建筑物基本不发生变化，具体情况如下表所示： 本项目建筑物情况一览表 序号 名称 占地面积（m2） 高度（m） 层数（层） 建筑面积（m2） 结构形式 用途 备注 1 成型车间 300 9 1 600 轻钢结构 混料、搅拌、压砖 原有 2 破碎车间 140 7 1 140 轻钢结构 原料破碎 原有 3 成品库房 280 7 1 280 框架结构 存放成品 原有 4 精整车间 800 7 1 800 砖混结构 搅拌、碾压、配料等 原有 5 库房 300 7 1 300 砖混结构 存放存量 原有 6 生产厂房1 180 7 1 170 砖混结构 干燥包装 改造 7 料棚 150 7 1 150 砖混结构 临时存放 原有 8 办公室1 120 3 1 120 砖混结构 员工办公 原有 9 办公室2 120 3 1 120 砖混结构 员工办公及门卫 原有 10 备件库 30 4 2 30 砖混结构 零件劳保用品 原有 合计 / 2420 / / 2710 / / 项目组成如下表所示： 项目组成表 分类 项目组成 主要功能 备注 主体工程 成型车间 建筑面积600m2，主要有混料机、搅拌机、压砖机等。 利用原有厂房 破碎车间 建筑面积140m2，主要有颚式破碎机、对辊破碎机、筛分机、雷蒙机等。 利用原有厂房 精整车间 建筑面积800m2，主要进行人工配料，设有搅拌机、液压机、碾压机等 利用原有厂房 生产厂房1 建筑面积180m2，主要有电干燥窑、包装机等 厂房改造，电干燥窑依托原有 辅助工程 办公室1 建筑面积120m2，员工办公 依托 办公室2 建筑面积120m2，员工办公及门卫 依托 料棚 建筑面积246m2，浴室及其它附属房 依托 储运工程 库房 建筑面积300m2，存放原材料等 依托 备件库 建筑面积30m2，存放零件、劳保用品等 依托 产品库房 建筑面积280m2，本项目产品存放在产品库房 依托 运输 项目原辅材料、产品均使用汽车运输 / 公用工程 采暖 办公室采用电供暖 依托 供电 区域供电管网供电 依托 供水 区域自来水管网供水 依托 排水 生活污水排入化粪池定期清掏用于农田施肥。 依托 环保工程 废气 破碎筛分工序设置集尘罩收集粉尘，经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放 依托 细碎工序（雷蒙机）采用自带布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放 依托 搅拌上料工序产生的粉尘设置集尘罩经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA003）排放 依托 电干燥窑（散料）产生的废气经15m高排气筒（DA002）排放 依托 污水 生活污水排入化粪池定期清掏用于农田施肥。 依托 固废 除尘灰、落地灰、废砖一般性废物收集后返回生产过程中，废包装物集中收集外卖，生活垃圾交由环卫部门集中处置。 依托 噪声 减震基础、厂房围护结构隔声等 新建/依托 2、主要产品及产能 本项目的产品为镁质耐火材料，主要分为定型耐火材料、不定型耐火材料及功能耐火材料，主要用于钢铁行业，设计产量39700t/a，改扩建前后产品方案如下。 项目产品方案 类别 产品类别 序号 产品名称 规格型号 设计年产量t 包装方式 执行质量标准 本项目 定型耐火材料 1 铁水包不烧叶蜡石砖 230*160*(111/122)，单重9.9~10.7kg 5000 木托盘 鞍钢标准 2 铁水包刚玉碳化硅砖 230*170*(90*95);230*170*(75*90)，单重9.5~14kg 5000 3 钢包电炉转炉用钢包衬砖 200*140*（105*135）；200*140（115*125），单重9.5~10kg 10000 不定型耐火材料 4 铁水包砌筑用配套散料 200F/0-1/1-3/3-5/5-12/5-30 3000 吨袋 5 钢包砌筑用配套散料 200F/0-1/1-3/3-5/5-12/5-30 1000 6 冷压球团粘结剂 40-200目 10000 7 中频炉用捣打料 200F/0-1/1-3/3-5 5000 功能耐火材料 8 中间包用开浇管 200F/0-1/1-3 500 木托盘 9 氩枪 200F/0-1/1-3/3-5/5-12 200 合计 10 / / 39700 / / 改扩建前 定型耐火材料 1 刚玉质罐衬砖 240*200*90/100，单重16.4kg/块 350 箱装 鞍钢标准 2 不烧叶腊石砖 230*170*120/105，单重11.4kg/块 700 箱装 合计 3 / / 1050 / / 3、主要生产单元及生产设施 本项目主要生产设施如下表所示： 生产设备一览表 位置 序号 设备名称 规格型号 数量（台） 用途 备注 破碎车间 1 颚式破碎机 PE-250×400 1 破碎 原有 2 对辊破碎机 2PG-600×400 1 破碎 原有 3 筛分机 2TESI852 1 筛分 原有 4 皮带输送机 2600×1600mm 1 物料传输 原有 5 布袋除尘器 LNMD-170m2 1 粉尘处理 原有 6 雷蒙机 4R 1 破碎 原有 7 布袋除尘器 LNMD-40m2 1 雷蒙机粉尘处理 原有 8 电子秤 XK3190-a6 1 称重 原有 9 电子吊钩秤 5t 1 称重 原有 成型车间 1 圆形料仓 / 10 暂存原料 新增4台 2 混料料仓 / 7 暂存原料 新增 3 电子移动称料车 / 3 / 新增 4 高速搅拌机 3t 1 搅拌 原有 5 混合机 SXG2458 1 混料 原有 6 树脂加热器 / 2 加热树脂 原有 7 布袋除尘 LNMD-20m2 2 粉尘处理 原有 8 200高冲压砖机 JB67-200 1 压砖 原有 9 800压砖机 TB-800 1 压砖 原有 10 630液压压砖机 630 1 压砖 原有 11 空压机 / 1 压砖机提供气源 原有 12 散料料仓 1.6×1.5 12 暂存物料 原有 13 对辊搅拌机 / 1 搅拌 新增 14 滚筒搅拌机 / 1 搅拌 新增 15 天车 3T 1 / 原有 16 天车 5T 2 运输 新增 17 叉车 3T 2 运输 新增 18 铲车 / 1 运输 新增 精整车间 1 液压机 垫片 1 压制垫片 新增 2 液压机 开浇管 1 压制开浇管 新增 3 成型压砖机 1000t 1 压砖 新增 4 碾料机 / 1 碾料 新增 5 卧式粉料搅拌机 / 1 搅拌 新增 6 悬臂吊 / 1 人工混料 新增 生产厂房1 1 电干燥窑 3.45m*2.1*13m 1 干燥 依托原有 4、主要原辅材料及能源 本项目主要原辅材料及燃料选用市场合格产品，主要以重烧镁砂、轻烧镁砂、中档镁砂、电熔镁砂、电熔砂皮、矾土等，无特定进厂技术标准，改扩建前后原辅材料种类和用量如下表所示： 主要原、辅材料名称及能源消耗量 类别 产品类别 序号 原材料名称 主要成分、性状、形态 包装形式、规格 年消耗量(t) 来源 本项目 铁水包不烧叶腊石砖 1 重烧镁砂 80%以上 1-3.3-5.5-8mm 吨袋 3000 鞍山 2 轻烧镁粉 细粉 托盘 1350 鞍山 3 叶腊石 铝硅、块，1~300mm块状 散状 3350 内蒙 4 水 / / 334 管网 铁水包刚玉碳化硅砖 5 95中档 镁质、粒，1-3.3-5.5-8mm 吨袋 2450 鞍山 6 97电熔镁砂 97%粉，200目 吨袋 500 鞍山 7 白刚玉 97%铝硅、块，200目 吨袋 1250 山西 8 -195石墨 粉，200目 吨袋 450 鞍山 9 煅烧氧化铝微粉 铝、粉，200目 吨袋 200 山东/鞍山 10 金属铝粉 铝、粉，200目 吨袋 50 鞍山 11 金属硅粉 硅、粉，200目 吨袋 50 鞍山 12 树脂 酚醛、液体 桶 150 营口 钢包电炉转炉用钢包衬砖 13 97电熔镁 镁、块 散状 8000 海城 14 -195石墨 粉，200目 吨袋 1400 营口 15 金属铝粉 铝、粉，200目 吨袋 200 营口 16 金属硅粉 硅、粉，200目 吨袋 100 营口 17 树脂 酚醛、液体 桶 210 营口 铁水包砌筑用配套散料 18 95中档 95%，镁砂，1-300mm 吨袋 360 鞍山 19 80矾土 80%铝硅、块，200目 吨袋 2197 山西 20 水泥 铝酸盐，200目 吨袋 150 鞍山 21 减水剂 木质素磺酸钙，120mm 吨袋 5.0 营口 22 膨润土 硅质，200目 吨袋 120 鞍山 23 92硅灰 92%，硅、粉，200目 吨袋 120 山西 24 防暴纤维 玻璃纤维，长度1cm 吨袋 3.0 山西 25 钢纤维 钢丝，长度1cm 吨袋 45 山西 钢包砌筑用配套散料 26 95中档 氧化镁，200目 吨袋 722 鞍山 27 85矾土 85%，铝硅、块，200目 吨袋 130 山西 28 水泥 铝酸盐，200目 吨袋 60 鞍山 29 减水剂 木质素磺酸钙，120mm 吨袋 2.0 营口 30 膨润土 硅质，200目 吨袋 40 鞍山 31 92硅灰 硅、粉，1-300mm 吨袋 30 山西 32 防暴纤维 玻璃纤维，长度1cm 吨袋 1.0 山西 33 钢纤维 钢丝，长度1cm 吨袋 15 山西 中频炉捣打料 34 98电熔 氧化镁、粒3~5mm、1~3mm、0~1mm 吨袋 4000 鞍山 35 白刚玉 铝、粒，200目 吨袋 850 鞍山 36 硼酸 粉，200目 吨袋 150 营口 冷压球团粘结剂 37 重质粉 氧化镁，80目 袋装 4000 海城 38 轻质料 氧化镁，100目 吨袋 3000 海城 39 淀粉 130目 吨袋 3000 鞍山 中间包开浇管 40 80镁质轻烧粉 氧化镁，200目 吨袋 310 鞍山 41 硅灰石粉 二氧化硅，200目 吨袋 160 山西 42 膨润土 二氧化硅200目 吨袋 30 鞍山 氩枪 43 电熔皮砂 氧化镁、3~5mm、1~3mm、0~1mm 吨袋 145 海城 44 水泥 铝酸盐，200目 吨袋 10 鞍山 45 减水剂 木质素磺酸钙，120mm 吨袋 1.0 营口 46 膨润土 二氧化硅200目 吨袋 8 鞍山 47 92硅灰 92%二氧化硅200目 吨袋 6 山西 48 棕刚玉 氧化铝3~5mm、1~3mm、0~1mm 吨袋 26 鞍山 49 防暴纤维 玻璃纤维，长度1cm， 吨袋 1.00 山西 50 钢纤维 不锈钢，长度1cm， 吨袋 3 山西 其他 电 / / 320万kwh 区域电网 改扩建前 刚玉质罐衬砖、不少叶腊石砖 1 叶腊石 Si2O3,1-300目 散装 435 内蒙 2 白刚玉 Al2O3,200目，1-3.3-5.5-8mm 吨袋 313 鞍山 3 矾土 Al2O3,200目，1-3.3-5.5mm 编织袋装 260 山西 4 木质素 还原糖 编织袋装 45 营口 5 A80水泥 / 编织袋装 200目 鞍山 6 水 / / 70 管网 其他 电 / / 31.719万kwh 区域电网 ⑴叶腊石：是黏土矿物的一种，质地细腻，硬度低（1-2），较新开发的叶腊石矿山储藏量达200万吨，其中，含铝量达30%~39%，Fe2O3+TI2O<0.2%，适合做人工合成金刚石用的坯料（模具）、陶瓷、耐火材料、玻璃纤维、雕刻石等。可广泛应用于陶瓷、冶金、建材、化工、轻工等工业部门。 ⑵矾土：是指Al2O3含量大于80%的耐火骨料，也称为铝矾土熟料颗粒，化学式Al2O3.H2O，Al2O3.3H2O和少量Fe2O3.SiO2，一种氧化铝矿石。常因含有氧化铁而呈黄至红色，故又称"铁钒土"。矾土为炼铝的主要原料。是由三种铝的氢氧化物以不同的比率组成的胶体混合物。根据其用途将其分为冶金级、化工级、耐火级、研磨级、水泥级等。被用于制造耐火材料，这种矾土被称为耐火级矾土。 ⑶棕刚玉：俗名又称金刚砂，是用矾土、碳素材料、铁屑三种原料在电弧炉中经过融化还原而制得的棕褐色人造刚玉，故为此名。棕刚玉主要化学成份是Al2O3，其含量在95%-97%，另含有少量的Fe，Si，Ti等。棕刚玉是最基本的磨料，因其磨削性能好，适用范围广，价格便宜，被广泛应用。 ⑷碳化硅：碳化硅(SiC)又名金刚砂，是用石英砂、石油焦(或煤焦)、木屑(生产绿色碳化硅时需要加食盐)等原料通过电阻炉高温冶炼而成。碳化硅在大自然也存在罕见的矿物，莫桑石。碳化硅又称碳硅石。在当代C、N、B等非氧化物高技术耐火原料中，碳化硅为应用最广泛、最经济的一种，可以称为金钢砂或耐火砂。目前中国工业生产的碳化硅分为黑色碳化硅和绿色碳化硅两种，均为六方晶体，比重为3.20~3.25，显微硬度为2840~3320kg/mm2。 ⑸酚醛树脂：是一种合成塑料，无色或黄褐色透明固体，因电气设备使用较多，也俗称电木。耐热性、耐燃性、耐水性和绝缘性优良，耐酸性较好，耐碱性差，机械和电气性能良好，易于切割，分为热固性塑料和热塑性塑料两类。合成时加入不同组分，可获得功能各异的改性酚醛树脂，具有不同的优良特性，如耐碱性、耐磨性、耐油性、耐腐蚀性等。 ⑹减水剂：主要成分木质素磺酸钙，其主要成分有还原糖约占17-22%，水分小于9.0%，水不溶物2.5%，木钙含量大于50%，是一种天然高分子聚合物，具有很强的分散性，由于分子量和官能团的不同而具有不同程度的分散性，是一种表面活性物质，能吸附在各种固体质点的表面上，可进行金属离子交换作用，也因为其组织结构上存在各种活性基，因而能产生缩合作用或与其他化合物发生氢键作用，在耐火材料、陶瓷制品生产中可作为减水剂，降低泥料颗粒之间的摩擦力，提高泥料中细粉的分散性，从而提高泥料的可塑性。 ⑺膨润土：膨润土是以蒙脱石为主要矿物成分的非金属矿产，蒙脱石结构是由两个硅氧四面体夹一层铝氧八面体组成的2:1型晶体结构，由于蒙脱石晶胞形成的层状结构存在某些阳离子，如Cu、Mg、Na、K等，且这些阳离子与蒙脱石晶胞的作用很不稳定，易被其它阳离子交换，故具有较好的离子交换性。其实膨润土的主要矿物成分是蒙脱石，含量在85-90%，膨润土的一些性质也都是由蒙脱石所决定的。蒙脱石可呈各种颜色如黄绿、黄白、灰、白色等等。可以成致密块状，也可为松散的土状，用手指搓磨时有滑感，小块体加水后体积胀大数倍至20-30倍，在水中呈悬浮状，水少时呈糊状。蒙脱石的性质和它的化学成分和内部结构有关。 ⑻镁质：主要成分为氧化镁，杂质为CaO、SiO2、Fe2O3等，氧化镁为碱性氧化物，熔点为2800度，高温加热后转变为稳定的立方晶体，俗称方镁石。由氢氧化镁经高温煅烧成，抗水化能力强。 ⑼硅灰：也叫微硅粉，外观为灰色或灰白色粉末﹑耐火度>1600℃。容重：1600~1700千克/立方米。由天然石英加工而成的，粒度比较大。在混凝土和耐火材料领域更为卓越:硅微粉加入特种耐火材料中(如硅酸盐水泥，窑砖等)，在氧化中形成多层保护层，具有良好的力学性能和抗高温抗氧化性能，特种耐火材料中加入超细硅微粉后，其流动性、烧结性、结合性、填充气孔性能都得到不同程度的提高。提高了结构密度和强度、降低材料的磨损率、增强抗侵蚀性。 ⑽防暴纤维：是以聚丙烯为原材料，通过特殊工艺制造而成的。与其它耐火材料混合均匀，成形后，进行烘烤，随着烘烤温度不断升高，并达到一定温度时这种纤维即开始软化、收缩、熔化，最后形成气孔并碳化，它们在施工体内分布形成微小网络气孔，它能打开水气通道，减轻内部应力，防止爆裂，提高整体使用寿命的一种特殊纤维。 ⑾钢纤维：钢纤维是指以切断细钢丝法、冷轧带钢剪切、钢锭铣削或钢水快速冷凝法制成长径比（纤维长度与其直径的比值，当纤维截面为非圆形时，采用换算等效截面圆面积的直径）为40～80的纤维。 ⑿硼酸：为白色粉末状结晶或三斜轴面鳞片状光泽结晶，有滑腻手感，无臭味。溶于水、酒精、甘油、醚类及香精油中，水溶液呈弱酸性。大量用于玻璃(光学玻璃、耐酸玻璃、耐热玻璃、绝缘材料用玻璃纤维)工业，可以改善玻璃制品的耐热、透明性能，提高机械强度，缩短溶融时间。 5、劳动定员及工作制度 项目劳动定员50人，其中新增工人34人。全厂人员包括管理人员11人，工人39人。实行三班制，每班工作8小时，年工作时间为300天。 6、厂区平面布置 厂区总平面按生产性质分区布置。整个厂区共分为2个功能区，即：办公生活区和生产区。项目区域总平面布置简述如下：办公生活区位于厂区东侧，其余位置为生产区。厂区总平面布置图见附图2。 7、项目水平衡分析 本项目用水主要包括产品用水、生活用水，员工依托原有办公室及附属用房等，因此不新增地坪清洗用水。 ①产品用水 本项目铁水包不烧叶腊石砖产品，生产过程中需要加水后进行压砖，根据企业生产经验，15吨产品需要配置1吨水，本项目产品产量为5000t，因此生产用水量约为334t，该部分水最后在电干燥窑内全部蒸发损失，没有废水排放。 ②生活用水 根据《辽宁省行业用水定额》工业企业职工生活用水，工人生活用水按50L/人·d估算，项目新增人员34人，工作300天，则项目新增用水量为510t/a（1.7t/d）。 生活污水排放量按用水量80%计，排水量为408t/a（1.36t/d）。生活污水排入化粪池定期清掏用于农田施肥。 本项目用排水情况见表2-6。 本项目用排水情况 用水种类 新鲜水用量 损耗量 废水排放量 循环水量 排放去向 m3/a m3/a m3/a m3/a 产品用水 334 334 / / 不排放 生活用水 510 102 408 / 排入化粪池定期清掏 项目用水平衡图详见图1。 图1 本项目用水平衡图（m3/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 （一）项目营运期定型耐火材料工艺流程如下图所示： 图2 定型耐火材料工艺流程及产污节点图 本项目的产污节点详见表2-7。 表2-7 项目产污节点一览表 项目 产污工序 名称 污染物 污染防治措施 废气 破碎筛分、细碎 G1 粉尘 破碎筛分工序设置集尘罩经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放，雷蒙机经自带布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放。 上料、搅拌 G2 粉尘 搅拌机产生的粉尘经集尘罩收集后进入布袋除尘器处理，处理达标后经15m高排气筒（DA003）排放。 干燥 G3 粉尘、非甲烷总烃 废气经15m高排气筒（DA002）排放。 废水 生活污水 W CODCr、氨氮、SS 集中收集进入化粪池定期清掏用于农田施肥。 噪声 生产设备、风机等 N 等效连续A声级(dB) 厂房隔声、减振基础 固废 除尘器 S1 除尘灰 集中收集返回生产过程中。 压砖机 S2 废砖 集中收集破碎后返回生产过程中。 落地灰 S3 落地灰 集中收集返回生产过程中。 原辅材料包装 S4 废包装袋 集中收集外售 员工生活 S5 生活垃圾 集中收集交环卫部门处理。 生产工艺简述： 项目生产的定形耐火材料包括铁水包不烧叶腊石砖、铁水包刚玉碳化硅砖、钢包电炉转炉用钢包衬砖，成品是将各种原辅料按照一定比例加入搅拌机中，直接混合搅拌，送至压砖机压砖，再进入干燥窑烘干，具体工艺简述如下： 破粉碎及筛分 人工将大块原料叶腊石送入颚式破碎机进行粗破，粗破后进入到双辊破碎机进一步粉碎，再经由皮带输送机送至振动分筛机筛分，筛下颗粒料按照不同粒径大小（≤0~1mm，3~1mm，5~3mm）分别进入相应料仓，料仓出口由人工装入吨袋，铲车运至成型车间，再由天吊装入相应分级仓，筛上料（颗粒大的）返回到对辊破碎机继续破碎，装入吨袋的筛下面料，需要进一步磨细的送至雷蒙机做进一步处理，磨细后的面料装入吨袋，人工送至成型车间粉料贮存仓。 混料 不同粒径的颗粒料和粉料按一定比例准确称量后，装入吨袋，由天吊送入搅拌机中，同时，各种辅料（根据产品不同而不同）、水或者是树脂经称量后也被加入到搅拌机中，各种原辅材料在搅拌机中进行充分混合，然后以泥料的形式进入到泥料车中。 压制成型 将泥料车中混合好的泥料送到压砖机压制成砖，本项目共有三台压砖机，根据砖型不同选择不同的压砖机。 干燥成型 将压制成型的砖坯码放在窑车上，在电干燥窑内（200℃）进行干燥，经12h干燥后出窑。 检验包装 出窑后的砖被送至成品库房的拣选区进行检验，合格产品经包装后存放于成品库房内，成品等待外售。不合格的废砖收集进入破碎车间破碎后返回生产过程中。 项目营运期不定型耐火材料工艺流程如下图所示： . 图3 不定型耐火材料工艺流程及产污节点图 本项目的产污节点详见表2-8。 表2-8 项目产污节点一览表 项目 产污工序 名称 污染物 污染防治措施 废气 破碎筛分、细碎 G1 粉尘 破碎筛分工序设置集尘罩经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放，雷蒙机经自带布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放。 上料、搅拌 G2 粉尘 搅拌机产生的粉尘经集尘罩收集后进入布袋除尘器处理，处理达标后经15m高排气筒（DA003）排放。 废水 生活污水 W CODCr、氨氮、SS 集中收集进入化粪池定期清掏用于农田施肥。 噪声 生产设备、风机等 N 等效连续A声级(dB) 厂房隔声、减振基础 固废 除尘器 S1 除尘灰 集中收集返回生产过程中。 压砖机 S2 废砖 集中收集破碎后返回生产过程中。 落地灰 S3 落地灰 集中收集返回生产过程中。 原辅材料包装 S4 废包装袋 集中收集外售 员工生活 S5 生活垃圾 集中收集交环卫部门处理。 生产工艺简述： 项目生产的不定形耐火材料包括铁水包砌筑用配套散料、钢包砌筑用配套散料，成品是将各种原辅料按照一定比例加入搅拌机中，直接混合搅拌后即为成品，具体工艺简述如下： （1）破粉碎及筛分 人工将大块原料叶腊石送入颚式破碎机进行粗破，粗破后进入到双辊破碎机进一步粉碎，再经由皮带输送机送至振动分筛机筛分，筛下颗粒料按照不同粒径大小（≤0~1mm，3~1mm，5~3mm）分别进入相应料仓，料仓出口由人工装入吨袋，铲车运至成型车间，再由天吊装入相应分级仓，筛上料（颗粒大的）返回到对辊破碎机继续破碎，装入吨袋的筛下面料，需要进一步磨细的送至雷蒙机做进一步处理，磨细后的面料装入吨袋，人工送至成型车间粉料贮存仓。 （2）混料 不同粒径的颗粒料和粉料按一定比例准确称量后，装入吨袋，由天吊送入搅拌机中，同时，各种辅料（根据产品不同而不同）经称量后也被加入到搅拌机中，各种原辅材料在搅拌机中进行充分混合，然后以泥料的形式进入到泥料车中。 （3）包装 成品经泥料车送入到包装机进行包装，成品等待外售。 （三）项目营运期中频炉捣打料和冷压球团粘结剂工艺流程如下图所示： 图4 中频炉捣打料和冷压球团粘结剂工艺流程及产污节点图 本项目生产的中频炉捣打料和冷压球团粘结剂生产工艺项目，根据产品不同，所用的原辅材料不用，原辅材料使用搅拌机进行充分搅拌后人工进行包装，包装完成后暂存等待外售。 （四）项目营运期中间包开浇管工艺流程如下图所示： 图5 中间包开浇管工艺流程及产污节点图 本项目生产的中间包开浇管的原辅材料使用搅拌机进行充分搅拌后人工进行包装，包装完成后暂存等待外售。 （五）项目营运期氩枪工艺流程如下图所示： 图6 氩枪工艺流程及产污节点图 本项目生产的氩枪的原辅材料装入到模具后，将模具放入到振动器内振动最终形成产品，暂存后外售。 2、主要污染工序 项目投入运营后产生的污染情况如下： 废气：原料破碎、筛分等加工工序产生的粉尘，定型耐火材料生产过程中使用的电干燥窑产生的粉尘及非甲烷总烃，搅拌工序及上料过程中产生的粉尘。 （2）废水：新增员工产生的生活污水。 （3）噪声：主要为颚式破碎机、双棍破碎机、筛分机、雷蒙机、搅拌机及风机等生产设备运行产生噪声。 （4）固废：本项目生产过程中的固体废弃物主要有除尘灰、落地灰、废砖、废弃原料包装袋、生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、原有工程环保手续 原有工程于2016年11月28日鞍山市环境保护局经济开发区分局下发了《关于不烧砖叶腊石质（刚玉）罐衬砖环境现状评估报告》的备案意见，文号为（鞍环经备字〔2016〕18号），详见附件4。 二、原有工程 1、原有工程基本情况 （1）原有项目组成 原有项目占地5079m2，总投资为160万元，主要建筑物为破碎车间、成型车间、2座库房等，原有项目组成见表2-9。 表2-9 原有工程组成情况 工程名称 建设内容 主体工程 破碎车间（西侧） 建筑面积约为140m2，轻钢结构，主要有颚式破碎机、对辊破碎机、筛分机及雷蒙机等各一台。 成型车间（北侧） 建筑面积为600m2，轻钢结构，主要有混料、搅拌机、干燥窑、压砖机等设备。 辅助工程 办公室、门卫 占地面积229.25m2，用于员工办公和休息 储运工程 库房1 占地面积800m2，位于厂区西侧，主要存放粉状原料及工具 库房2 占地面积300m2，砖混结构，位于长区南侧，主要存放粉状原料及废包装 料棚 半封闭，2个料棚位于破碎车间、成型车间东侧，存放叶腊石 铲车 铲车承担厂内原辅料转运 天吊 位于成型车间，主要负责物料的转运和提升 公用工程 供水系统 原有项目所在区域无自来水管网，职工饮用水一般购买桶装水，洗澡水及冲厕等其他生活用水由大阳气村提供。 排水系统 原有项目所在区域排水管网尚未完善,厂内生活污水排入防渗集水池内（2.0*1.3*1.0m，容积约2.6m2），定期清掏。 供电系统 本项目供电由鞍山经济开发区公共电网提供，开发区电力设施完善，容量充足，能够为本项目提供电力保障。 供暖系统 办公室采用电采暖，冬季不生产 环保 工程 废气处理 1.颚式破碎机上料口、对辊破碎机入料口、筛分机落料点设有半封闭集尘罩，引致收尘主管道经布袋除尘器处理后，15米排气筒排放；2.雷蒙机自带一套除尘装置，除尘器排气口与破碎机排气筒相连；3.成型车间搅拌机上方布置一台布袋除尘器净化搅拌、混料过程产生的粉尘。 废水处理 生产无废水排放，生活污水排水集水池，定期清掏，大阳气村，回收，作为肥料和沼气原料。 固废贮存 废包装袋暂存库房2内。 噪声治理 选用低噪声设备，颚式破碎机、对辊破碎机、筛分机底部设置减振基础，大部门设备布置在车间厂房内，利用厂房隔声。 （2）产品和原材料 原有项目产品和原材料情况详见表2-3及表2-5，在此不再进行赘述。 （3）原有项目生产设备 原有项目购进的设备均不在国家规定的淘汰名录之列，主要设备详见表2-10。 表2-10 原有项目生产设备一览表 序号 车间 设备名称 规格型号 数量（台） 备注 1 破碎车间 破碎筛分生产线 颚式破碎机 PE-250*400 1 配套除尘系统 2 对辊破碎机 2PG-600*400 1 3 筛分机 2TESI852 1 4 皮带输送机 2600*1600mm 1 5 除尘器 LNMD-170m2 1 8 雷蒙机 4R 1 排放口与破碎除尘器排气筒相连 9 雷蒙机除尘器 LNMD-40m2 1 10 电子秤 XK3190-a6 1 辅料称重 11 电子吊钩秤 5T 1 叶腊石称重 12 成型车间 搅拌机 3T 1 除尘器位于混合机顶部 13 混合机 SXG2458 1 14 方形料仓 1.6m*1.5m 12个 15 圆形料仓 1.05m*1.0m 6个 16 除尘器 LNMD-20m2 1 17 200高冲 JB67-200 1 18 压砖机 TB800 1 压砖 19 630T液压机 630 1 压制 20 电窑 3.45m*2.1*13m 1套 烘干 21 天吊 / 1 22 泥料车 / 4 2、污染防治措施及达标情况 （1）废气处理措施及达标情况 ①破碎车间 原有项目破粉碎系统由1台鄂式破碎机、1台对辊破碎机、1台振动筛、1台雷蒙机、皮带输送机构成1条破粉碎生产线，位于破碎车间，供生产需要。 原有项目在对辊破碎机进料口，皮带输送机进、出料口，筛分机上部、筛上料落料口等5处产尘点，各设有一个集尘罩捕集粉尘，经排尘支管道与主吸尘管连接至破碎车间LNMD-170m2袋式除尘器，处理后的粉尘经15m高排气简（G1）排放。皮带输送机、颚式破碎机均采用半封闭；雷蒙机工作产生的粉尘经LNMD-40m2除尘器处理后，其排气口与破碎除尘排气筒（G1）相连。 现状评估报告监测期间设计生产能力为81.25%，根据监测结果可知，排气筒（G1）粉尘监测浓度为22.2~49.9mg/m3，排放速率为0.2~0.5kg/h，排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）中表2限值要求。 ②成型车间 干燥窑使用电加热，产品干燥加热过程中水分转换为水蒸气的挥发过程，并带出少量粉尘，经15米高排气简排放(G2)，该处不设除尘装置。根据监测结果可知，排气筒（G2）粉尘监测浓度为31.8~34.8mg/m3，排放速率为0.01~0.02kg/h，排放浓度及排放速率满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2限值要求。 原有项目无组织排放的粉尘经厂房沉降后无组织排放，鞍山市环境监测中心站2016年10月8日~9日对厂界上下风向的粉尘进行监测，上风向监测结果为0.035~0.036mg/m3，下风向监测结果为0.035~0.145mg/m3，因此厂界上下风向粉尘浓度值满足《大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）中规定的限值要求。 （2）废水处理措施及达标情况 原有项目生产中用水是加入到原料中，与原料混合，不产生废水。本项目无食堂、浴池，生活用水主要是卫生间冲厕以及饮用水，生活污水排入化粪池定期清掏用于农田施肥，处理措施满足要求。 （3）噪声防治措施及达标情况 原有主要为由于机械的撞击、磨擦、转动等运动而引起的机械性噪声，主要噪声源为颚式破碎机、雷蒙机、除尘风机等设备。噪声源强主要为79.2~98.8dB(A)，原有项目采用了隔声减振等措施，各高噪声设备产生的噪声均得到了有效控制，使其对周围的环境噪声贡献值大幅降低，经实地监测本项目在生产工况负荷率≥75%的情况下，其厂界噪声昼间噪声范围47.4-60.6dB，夜间噪声值范围41.1~49.0dB，可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准眼值，即昼间65dB，夜间55dB。 （4）固废处理措施及达标情况 原有项目产生的固体废弃物主要有：生产性固废、除尘器回收粉尘、废包装物等，此外还有厂区排放的生活垃圾。 其中除尘器回收的粉尘为一般工业固体废物，作为原料回用于生产。废砖在成型车间内暂存，作为半成品，用于罐沿砌筑，不外排。废弃原料包装袋属于无毒、无害废弃物，为一般工业固体废物，存放在库房2内，由生产厂家全部回收。生活垃圾经收集后定期送往工业区环卫部门指定的地点统一处理，不乱弃。 综上所述，本工程对固体废弃物的处理符合有关废渣的处理规定，对环境影响较小。 3、污染物排放情况 根据现状评估报告，在项目单位采取了设计和环评要求的污染防治措施后，原有污染物的排放情况如下表2-11。 表2-11 污染物排放情况 项目 名称 排放量（t/a） 来源 大气污染物 颗粒物（有组织） 0.289 《鞍山盛晨耐火材料有限公司不烧砖叶腊石质（刚玉）罐衬砖环境现状评估报告》 颗粒物（无组织） 1.52 固体废物 除尘器回收粉尘 16.734 废砖 10.5 落地粉尘（原料储存等损失） 3.957 废弃原料包装袋 0.2 生活垃圾 2.0 注：固体废物为产生量 4、原有项目主要环保问题及整改措施 原有项目位于鞍山市千山区宁远镇大阳气村，根据现场踏勘及现状评估报告，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 5、原有项目总量控制指标 原有项目不排放化学需氧量、氨氮、氮氧化物及VOCs，因此原有项目不设置总量控制指标。 6、卫生防护距离 根据计算，原有项目卫生防护距离为100m，企业周围敏感目标均在100m之外（最近的居民区距离项目175m），原有项目100m范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、学校、医院常住居民等特殊环境敏感目标。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 根据各环境要素导则要求，本项目所在区域环境空气为二类功能区，因此该地区执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。项目建设区域距离鞍山市区较近，项目所在区域环境空气质量达标评价鞍山市生态环境局公开发布的《2021年鞍山市环境质量简报》中的数据。 根据《2021年鞍山市环境质量简报》鞍山市2021年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为13μg/m3、27μg/m3、69μg/m3、39μg/m3；CO的24小时平均第95百分位数为1.9mg/m3，臭氧日最大8小时平均值第90百分位数为131μg/m3。超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM2.5。2021年，项目所在区域属于不达标区。鞍山市区2021年环境空气污染物年均浓度统计表见下表。 鞍山市区2020年环境空气污染物年均浓度统计表见表3-1。 鞍山市空气质量现状评价表 污染物 年均浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率（%） 达标情况 PM2.5 39 35 111.4 超标 PM10 69 70 98.6 达标 SO2 13 60 21.7 达标 NO2 27 40 67.5 达标 CO（mg/m3） 1.9 4.0 47.5 达标 O3（8小时） 131 160 81.9 达标 备注 CO年评价采用34小时均值第95百分位数；O3年评价采用日最大8小时滑动平均值的第90百分位数。 由上表可知，环境空气六项污染物中，除PM2.5年均浓度超国家二级标准外，其余各项污染物均达到国家二级标准，本项目所在区域为不达标区，与上一年度相比，环境空气质量情况已明显改善。 辽宁域美环保服务有限公司于2022年1月7日~9日对项目所在地当季主导风向下风向处1个监测点位的TSP现状进行了监测。每天监测连续监测24h，共监测3天。报告编号为：域美环检字（2022）第0017号，具体监测结果详见下表： 项目所在区域TSP监测结果 采样点位 采样日期 检测结果（mg/m3） 2022.1.7 T0017-C22010701 0.224 2022.1.8 T0017-C22010801 0.226 2022.1.9 T0017-C22010901 0.224 执行标准 0.1 由上表可知，TSP满足《环境空气质量标准》（GB 3095－2012）中二级标准。 2、声环境质量现状 项目委托辽宁域美环保服务有限公司于2022年1月7日对项目厂区周围声环境进行了实时监测，报告编号为：域美环检字（2022）第0017号，监测结果详见表3-3。 表3-3 声环境质量现状监测结果 序号 测点名称 检测结果Leq dB(A) 昼间 夜间 1 厂界东侧 56 43 2 厂界南侧 52 42 3 厂界西侧 49 38 4 厂界北侧 52 40 标准 65 55 由环境噪声现状监测结果可以看出项目东、南、西、北侧厂界噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，即昼间65dB（A）、夜间55dB（A） 地表水环境质量现状 本项目所在地表水水系为运粮河，运粮河河水质数据来自《2016-2020年鞍山市生态环境质量报告书》，化学需氧量年均浓度238毫克/升，同比下降0.3毫克/升；氨氮年均浓度1.76毫克/升，同比下降0.01毫克/升，因此哈大桥断面水质的类别符合V类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目所在地位于鞍山经济开发区宁远镇大阳气村，在原有厂房内改扩建，属于工业用地，周边无重要旅游资源及文物保护单位，无重要的珍稀保护动植物分布，厂址地下没有文物。距离本项目东侧57m的居民点在搬迁范围内，根据企业调查搬迁款已经发放给当地居民，证逐步拆迁，因此不计入本项目保护目标。项目厂界外500米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目厂界外500米范围内有大气环境保护目标，厂界外50米范围内无声环境保护目标。 保护目标及保护级别详见表3-4。 表3-4 项目环境保护目标 环境要素 环境保护目标 保护内容 名称 坐标 相对厂址方位 相对厂界距离（m） 规模（人） x y 环境空气 大阳气村 492312.83 4552783.38 西 175 500户 1500人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 本项目电干燥窑排放的烟尘执行《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/ 3011—2018）表2新建企业大气污染物排放浓度限值，破碎筛分过程产生的颗粒物执行《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011—2018）表2新建企业大气污染物排放浓度限值，限值如下表所示： 表3-5 工业炉窑大气污染物排放标准 类别 项目 排放限值 执行标准 有组织 颗粒物 30mg/m3 《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）表2新建企业大气污染物排放浓度限值 无组织 颗粒物 0.8mg/m3 《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）表3厂界颗粒物无组织排放浓度限值（厂界外10m范围内浓度最高点） 本项目电干燥窑加热过程中会产生非甲烷总烃，废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），具体限值详见下表。 表3-6 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物 浓度限值（mg/m3） 15m排气筒最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度（mg/m3） 非甲烷总烃 120 10 4.0 2、噪声排放标准 营运期厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），标准限值如下表所示： 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别 适用区域 昼间 夜间 3 厂界四周 65 55 3、固体废物排放标准 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020）相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 本工程污染物控制因子为化学需氧量、氨氮、氮氧化物及VOCs，建议总量控制指标如下： 本项目生产过程没有生产废水排放，因此化学需氧量、氨氮的排放量均为0t/a，氮氧化物排放量为0t/a，VOCs排放量为0.54t/a，本项目总量指标以总量确认书为准，总量指标来源于申请核准或企业自行购买。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期工程内容主要为利用厂内车间，在生产车间内安装设备及配套设施，作业过程中产生的少量扬尘及固体废弃物，吊车、电锯等施工设备产生的噪声，施工人员会产生少量的生活废水及生活垃圾，本项目施工期短，以室内施工作业为主，污染物产生的很小，随着施工过程结束污染也随之消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （一）产污分析 （1）运输及堆存工序粉尘 本项目原料运输过程中除块状的电熔镁砂和叶腊石散装外，其他粉状原料基本为袋装，因此在运输及堆存过程中粉尘产生量很少，因此不进行定量分析。产品中除定形耐火材料及中间包用开浇管、氩枪均采用袋装运输及堆存，产品运输及堆存过程中粉尘产生量很少，因此不做定量分析。 （2）破碎筛分粉尘 本项目破粉碎系统位于破碎车间，由1台鄂式破碎机、1台对辊破碎机、1台振动筛、1台雷蒙机、皮带输送机构成1条破粉碎生产线，位于破碎车间，供生产需要。 块状原料（主要是叶腊石、97电熔镁砂及95中档电熔镁砂）需要破碎、粉碎及筛分，使颗粒粒度一般达到≤5mm，然后由皮带送到振动筛进行筛分，经人工装袋，运至成型车间在电子秤称重后，然后进行配料、混合。在原料的破碎、粉碎、筛分过程将产生大量粉尘。项目在对辊破碎机进料口，皮带输送机进、出料口，筛分机上部、筛上料落料口等5处产尘点，各设有一个集尘罩捕集粉尘，经排尘支管道与主吸尘管连接至破碎车间LMD-170m2袋式除尘器，风机风量为10200-11530m3/h，本次计算按照污染物浓度最大原则，风量取10200m3/h，处理后的粉尘经15m高排气筒排放（DA001）；皮带输送机、颚式破碎机均采用半封闭；雷蒙机工作产生的粉尘经LNMD-40m2除尘器处理后，风机风量为2400~3600m3/h，本次计算按照污染物浓度最大原则，风量取2400m3/h，其排气口与破碎除尘器排气筒（DA001）连接。 破碎筛分生产线生产能力为2.0t/h，雷蒙机生产能力为2.0t/h，工作时间约为7200h。本项目破碎筛分的生产能力为14400t>11840t（本项目最大破碎量），因此本项目原料破碎筛分可依托原有生产设备。 参考《逸散性工业粉尘控制技术》中产排污系数，项目原料先通过250×400mm鄂式破碎机进行粗碎，之后进入600×400mm对辊破碎机进行细碎。细碎过程颗粒物产生系数取0.75kg/t·产品。原料经破碎进入到筛分机过程按1.0kg/t·产品计，根据原辅材料表可知，需要在破碎车间进行破碎的原料量约为11840t。根据企业生产经验，约有1000t原料需要进入雷蒙机进行破碎，根据《鞍山盛晨耐火材料有限公司不烧砖叶腊石质（刚玉）罐衬砖环境现状评估报告》中监测数据可知，本项目粉尘捕集率为90%，布袋除尘器的去除效率98%，则破碎车间粉尘产排情况详见表4-1。 表4-1 破碎车间粉尘产排情况一览表 工序 产生系数 产生情况 处理措施 排放情况 排气筒排放情况 粗碎 1.0kg/t·产品 11.71t/a 2.0kg/h 196mg/m3 布袋除尘器+15m高排气筒（DA001），捕集效率90%，处理效率98%。风机风量为10200m3/h。 0.211t/a 0.036kg/h 3.53mg/m3 0.224t/a 0.063kg/h 5.0mg/m3 细碎 筛分 细碎（雷蒙） 0.75kg/t·产品 0.75t/a 1.5kg/h 625mg/m3 布袋除尘器+15m高排气筒(DA001)，处理效率98%。风机风量为2400m3/h。 0.015t/a 0.027kg/h 11.25mg/m3 根据表4-1计算结果，粉尘排放浓度能够满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）表2二级标准限值要求，对周围大气环境影响不大。 本项目破碎筛分车间无组织排放的粉尘经室外大气扩散至厂界后，预计其厂界无组织监控点的最大浓度满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）中的无组织排放浓度限值0.8mg/m3。 （3）电干燥窑产生的粉尘和有机废气 本项目依托生产厂房1内一台电干燥窑，尺寸为3.45m*2.1*13m，定形耐火材料在电干燥窑进行干燥，电干燥窑满负荷可干燥36t产品（每窑可装12车，每车3t），每次加热保温时长为12h。跟电干燥窑负荷可知年干燥的最大量为21600t>20000t（定型耐火材料年产量），因此依托原有电干燥窑满足本项目扩建工程的生产需要。 ①非甲烷总烃 本项目物料在电干燥窑中进行干燥，原料中作为粘合剂混合的酚醛树脂，大部分被固定在产品中。但酚醛树脂聚合时有游离的甲醛和苯酚，因此在加热时会挥发。本文评价按照非甲烷总烃进行评价，根据经验数据，一般树脂中游离甲醛含量约为0.4%，游离苯酚含量约为0.2%。这部分游离物挥发出来，少部分随热蒸汽排入大气环境中，大多数弥漫于干燥窑内，使工作环境受到污染。本项目酚醛树脂年用量90t/a，则游离酚类总挥发量为0.18t/a。游离甲醛总挥发量为0.36t/a。 根据调查营口金弘耐火材料有限公司采用隧道窑对镁碳砖进行加热干燥，采用电加热至180-200℃，干燥处理时间为22h，根据大石桥市环境监测站2017年月对《营口金弘耐火材料有限公司低碳镁碳砖技术改造项目》中干燥窑排气口的监督性监测数据显示，干燥窑排气简污染物酚类显示未检出。由此可见电干燥窑加热干燥过程中产生的非甲烷总烃量很少。 ②粉尘 干燥窑使用电加热，产品干燥加热过程中水分转换为水蒸气的挥发过程，并带出少量粉尘，经15米高排气筒排放，该处不设除尘装置。根据《鞍山盛晨耐火材料有限公司不烧砖叶腊石质（刚玉）罐衬砖环境现状评估报告》中对1台13m长电加热干燥窑排气筒出口监测数据可知，根据鞍山市环境监测中心站对干燥窑排气筒的现场监测结果可知，干燥36t镁碳砖粉尘最大排放速率为0.02kg/h，排放浓度为34.8mg/m3，标态干烟气流量为635.8m3/h，按照污染物计算最大原则，粉尘排放速率取0.02kg/h，排放浓度为34.8mg/m3，排放量为0.144t/a。 本项目干燥过程中污染物产排情况详见下表。 表4-2 干燥工序污染物产排情况一览表 工序 污染物 产生系数 排放情况 备注 干燥(电干燥窑) 非甲烷总烃 游离甲醛含量约为0.4%，游离苯酚含量约为0.2% 0.54t/a 0.075kg/h 118mg/m3 标态干烟气流量635.8m3/h 粉尘 0.02kg/h(36t/h) 0.144t/a 0.02kg/h 34.8mg/m3 根据上表可知，电干燥窑排放的粉尘满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）表2二级标准限值（30mg/m3）要求，非甲烷总烃排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求，对周围大气环境影响不大。 （4）搅拌工序及上料过程中产生的粉尘 上料工序是人工将各料仓物料装入吨袋称重，再由天吊提升至搅拌机，人工将称重好的物料装入搅拌机进行搅拌混合，上料及搅拌过程中粉尘设有集尘罩，其中料仓共计17个，搅拌机设有5个，不定型耐火材料上料设有12个料仓，粉尘经集尘罩收集后进入布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。集尘罩的捕集效率为90%，布袋除尘器处理效率为98%，风机风量为2200~3200m3/h。 本项目搅拌及上料工序原料量为38900t/a，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中产排污系数上料颗粒物产污系数取0.02kg/t·产品，搅拌颗粒物产污系数取0.025kg/t·产品，工序则上料过程产生的粉尘为0.778t/a，搅拌工序过程中粉尘产生量0.9752t/a。 搅拌及上料工序粉尘产排情况详见下表。 表4-3 搅拌及上料工序粉尘产排情况一览表 工序 产生系数 产生情况 处理措施 排放情况 无组织排放情况 上料 0.02kg/t·产品 1.7532t/a 0.5844kg/h 266mg/m3 集尘罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA003） 0.016t/a 0.005kg/h 2.27mg/m3 0.17532t/a 0.058kg/h 搅拌 0.025kg/t·产品 根据上表可知搅拌及上料工序产生的粉尘经布袋除尘器处理后颗粒物满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）表2二级标准限值（30mg/m3）要求。 （5）称重及混料产生的粉尘 称重及混料工序以无组织形式排放，其中定型耐火材料和不定型耐火材料需要称重后进入下一步工序，称重的原料量为12690t/a，氩枪需要混料后进入下一步工序，需要混料工序的原料量为200t/a，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中玻璃厂产排污系数称重的产物系数为0.01kg/t原料，混料的产污系数为0.02kg/t原料，因此称重的粉尘排放量为0.13t/a，混料的粉尘排放量为0.002t/a，称重及混料工序产生的粉尘在车间内无组织排放。 （二）治理技术可行性分析 本项目破碎筛分、干燥、搅拌机上料工序产生的粉尘均采用布袋除尘器进行处理，处理达标后经15m高排气筒排放。 布袋除尘器工作原理：含尘气体在负压气流的作用下，从分离器的入口进入除尘体，通过滤袋过滤作用，粉尘从气流中分离出来，被净化了的干净气体从滤袋内部进入净气室排出；粉尘经过滤袋过滤时，粉尘留在滤袋的外表面形成灰饼层，当过滤粉尘达到一定厚度或一定时间时，除尘器运行阻力加大，为使阻力控制在限定的范围内（一般为120~150mmH2O），除尘器设有差压变送器（或压力控制仪表）或时间继电器，在线检测除尘室与净气室压差，当压差达到设定值时，向脉冲控制仪发出信号，由脉冲控制仪发出指令按顺序触发开启各脉冲阀，使气包内的压缩空气由喷吹管各孔眼喷射到各对应的滤袋，造成滤袋瞬间急剧膨胀。由于气流的反向作用，使积附在滤袋上的粉尘脱落，脉冲阀关闭后，再次产生反向气流，使滤袋急速回缩，形成一胀一缩，滤袋涨缩抖动，积附在滤袋外部的粉饼因惯性作用而脱落，使滤袋得到更新，被清掉的粉尘落入分离器下部的灰斗中。 根据本项目所属行业类别应执行《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ 1119-2020）中污染防治设施及工艺，本项目所涉及的生产工艺排放的颗粒物采用的处理措施为袋式除尘法，因此本项目各工序产生的粉尘（颗粒物治理措施属国内同行业普遍采用的技术，防治措施可行。 本项目窑炉属于电干燥窑，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中规定，属于登记管理，根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121—2020）中对工业炉窑的可行技术规定，没有对电干燥窑的可行技术进行要求，本项目电干燥窑采用15m高排气筒排放。 本项目废气产排情况情况详见下表。 表4-4 项目废气产排情况一览表 排放形式 产物环节 污染物名称 产生情况 治理措施 排放情况 备注 有组织 破碎筛分 粉尘 11.71t/a 2.0kg/h 196mg/m3 集尘罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA001） 0.211t/a 0.036kg/h 3.53mg/m3 破碎筛分及细碎工序共用一根排气筒（DA001），合并后的排放情况为0.224t/a 0.063kg/h 5.0mg/m3，无组织排放量为0.4684t/a，车间沉降量为0.7026t/a。 细碎（雷蒙机） 粉尘 0.75t/a 1.5kg/h 625mg/m3 自带布袋除尘器+15m高排气筒（DA001） 0.014t/a 0.027kg/h 11.25mg/m3 干燥（定型耐火材料） 粉尘 0.144t/a 0.02kg/h 34.8mg/m3 15m高排气筒（DA002） 0.144t/a 0.02kg/h 34.8mg/m3 / 非甲烷总烃 0.54t/a 0.075kg/h 118mg/m3 0.54t/a 0.075kg/h 118mg/m3 搅拌及上料 粉尘 1.7532t/a 0.5844kg/h 266mg/m3 集尘罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA003） 0.016t/a 0.005kg/h 2.27mg/m3 无组织排放量为0.070t/a，车间沉降量为0.10532t/a 无组织 称重及混料 粉尘 0.132t/a 车间沉降 0.0528t/a 车间沉降量为0.0792t/a 本项目排放口基本情况详见下表。 表4-5 本项目排放口基本信息一览表 编号及名称 高度(m) 内径(m) 温度(℃) 类型 地理坐标 备注 DA001排气筒1 15 1.5 20 有组织排放 122.91605294 41.12850414 依托 DA002排气筒2 15 1.7 50 122.91585714 41.12886780 依托 DA003排气筒3 15 1.7 20 122.91568011 41.12855465 新建 生产厂房 5 / / 无组织排放 厂房中心点坐标122.91617095 41.12876073 厂房利旧 按相关环保规定要求，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。应在废气处理设施的进出口分别设采样口；排放废气的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处；另需根据本项目废气污染物无组织排放情况在厂界设置采样点。根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ 1119-2020），本项目排放口监测要求详见下表。 表4-6 本项目排放口监测信息一览表 监测点位 监测因子 监测频次 执行排放标准 DA001排气筒1 颗粒物 1次/年 《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018） DA002排气筒2 颗粒物、非甲烷总烃 1次/年 《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） DA003排气筒3 颗粒物 1次/年 《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018） 厂界上、下风向 颗粒物、非甲烷总烃 1次/年 《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018） （三）非正常情况分析 《环境影响评价技术导则 总则》（HJ2.1-2011）中“非正常工况”指建设项目生产运行阶段的开车、停车、检修、一般性事故和泄漏等情况，本项目非正常工况下大气污染物排放及控制措施如下。 本项目非正常工况主要指布袋除尘器布袋破损净化效率降低到0%进行分析，非正常工况项目大气污染源具体见下表。 表4-7 项目非正常工况情况下污染物排放情况一览表 污染源 净化效率 排放浓度(mg/m3) 排放量(kg) 频率 DA001(破碎筛分及细碎) 0% 343 1.75 每年1次，每次0.5h DA003(搅拌及上料) 0% 266 0.2922 每年1次，每次0.5h 由上表可见，在非正常工况下破碎筛分及细碎、搅拌及上料等排气筒尾气排放浓度不能满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）表2二级标准限值要求，因此本评价要求建设单位强化项目生产运行过程中环保设备的管理，降低非正常工况的发生频次，减少非正常工况的持续时间。同时在环保设备发生非正常工况时，应停止整条线运行，直到环保设备正常为止。 （四）大气防护距离 本项目厂界范围内无超标点，无需设置大气环境防护距离。 （五）卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB39499-2020）的要求，无组织排放源所在生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离。卫生防护距离可由下式计算： 式中：Cm—标准浓度限值，mg/Nm3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，按照GB/T13201-91中有关规定查取； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 根据本地区近五年平均风速（2.8m/s）及本项目车间无组织粉尘污染源强确定其卫生防护距离计算系数为A=350、B=0.021、C=1.85、D=0.84m。 依据上述公式，分别以生产厂房为单元计算卫生防护距离，结合生产过程中生产厂房粉尘无组织排放情况及当地有关气象条件，确定各污染物的排放参数，见下表4-8。 表4-8 卫生防护距离计算结果 生产单元 污染物 排放速率（kg/h） 生产单元占地面积（m2） 标准浓度限值（μg/m3） 卫生防护距离（m） 调级的卫生防护距离（m） 成型车间 粉尘 0.1276 300 900 计算值 5.782 50 精整车间 粉尘 0.070 800 900 计算值 2.635 50 破碎车间 粉尘 0.4684 140 900 计算值 10.583 50 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB39499-2020）的规定（卫生防护距离在100m以内，级差为50m；超过100m但小于1000m时，级差为100m；超过1000m以上时，级差为200m）将卫生防护距离的计算结果取整。根据上述计算结果，本项目卫生防护距离为50m。原有项目的卫生防护距离为100m，为保护周围环境本项目仍然取卫生防护距离100m，卫生防护距离100m范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、学校、医院常住居民等特殊环境敏感目标。可满足卫生防护距离要求。卫生防护距离包络线图见附图5。 2、废水 项目生产用水主要是产品用水和新增员工生活用水。产品用水直接进入到产品中，因此本项目废水主要为新增员工产生的生活污水。 员工生活产生的生活废水主要是卫生间等为职工生活提供服务的设施，生活污水排放量为408m3/a（1.36m3/d）。生活污水排入化粪池定期清掏用于农田施肥。本项目南侧设置化粪池容积为20m3，根据企业提供，排入此处生活污水量为1.62t/d（包括原有项目废水量0.26m3/d），每10天清掏一次，因此化粪池依托可行。 3、噪声 项目生产时主要噪声源为颚式破碎机、双辊破碎机、筛分机、雷蒙机、搅拌机及风机等，具体情况详见下表。 表4-9 主要噪声源强 序号 主要噪声源 数量（台） 源强声压级（dB） 所在位置 降噪措施 持续时间 治理措施降噪效果dB(A) 排放源强（dB） 1 对辊搅拌机 1 85 成型车间 选用低噪声设备，对噪声源进行减振、墙体隔声 24h/d ≥20 65 2 滚筒搅拌机 1 85 65 3 天车 2 90 70 4 液压机 1 85 65 5 液压机 1 85 精整车间 65 6 成型压砖机 1 85 65 7 碾料机 1 80 60 8 卧式粉料搅拌机 1 85 65 9 悬臂吊 1 80 60 由上表可知，本项目所用设备噪声值为80~90dB，噪声控制措施主要如下： （1）选择低噪声设备，且设减振垫及减振基础。 （2）车间封闭。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价声源选用室内声源等效室外声源声功率级计算方法。为了简化计算，本报告不按照倍频率带声压级分别进行详细的计算，只按照简化的A声级进行计算，预测方法如下。 ①室内某一声源在靠近围护结构处的声压级 式中：Lpi — 某个室内声源在靠近围护结构处的声压级，dB； Lw — 某个声源的声功率级，dB； r — 室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R — 房间常数，按下式计算： =0.05 S — 房间的总表面积，m2； Q — 方向性因子，对地面上半混响声场Q=2。 ②室内所有声源在靠近围护结构处的合成声压级 ③室外靠近围护结构处的声压级 L2 = L1 - （TL+6） 式中：TL — 隔墙的传输损失，按下式计算： 式中：Sk — 传声的围护结构面积，m2； τk — 围护结构的传声系数。 ④将室外声级L2和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源声功率级Lw2： Lw2 = L2 + 10logS ⑤计算各等效室外声源传播到预测点的声衰减量用以下模式： LA（r）= LA（r0）- （Adiv + Abar + Aatm + Aexc） LA（r0）=LWA – 20logr0 – 8 Adiv = 20log（r/r0） 式中：LA（r）— 点声源在预测点的A声级，dB； LA（r0）— 点声源在参考位置r0处的A声级，dB； Adiv — 声波几何发散引起的A声级衰减量，dB； Abar — 遮挡物引起的A声级衰减量，dB； Aatm — 空气吸收引起的A声级衰减量，dB； Aexc — 附加A声级衰减量，dB。 根据本评价的实际情况，后三项在计算中予以忽略。 ⑥室外所有声源在预测点噪声贡献合成声压级 噪声源距厂界距离如下表所示： 表4-10 噪声源距厂界距离 单位：m 名称 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 车型车间 19 46 10 1 精整车间 65 1 1 1 本项目24小时工作制，根据噪声源分布情况，预测本项目投产后设备同时运行下各厂界噪声预测值，具体详见下表： 表4-11 项目厂界噪声预测结果汇总 单位：dB（A） 点位 时段 本底值 贡献值 预测值 标准值 达标情况 东厂界 昼间 56 40 56 65 达标 夜间 43 45 55 南厂界 昼间 52 42 52 65 达标 夜间 42 45 55 西厂界 昼间 49 45 50 65 达标 夜间 38 46 55 北厂界 昼间 52 51 55 65 达标 夜间 40 51 55 经预测计算，采取控制措施后本项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，因此项目的声环境保护措施基本可行。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)，企业监测计划如下表所示： 表4-12 企业监测计划一览表 监测类别 监测因子 监测时间及频率 监测点位 厂界噪声 Leq 1次/季度 厂界四周1 m处 4、固废 本项目产生的固废主要包括除尘灰、落地灰、废砖、废包装袋及员工产生的生活垃圾。 （1）一般固废 ①除尘灰及落地灰 本项目破碎筛分及细碎设置布袋除尘器、搅拌及上料工序设置布袋除尘器，除尘器收集的粉尘集中收集返回生产过程中，根据污染源计算可知，本项目除尘设备收集的烟（粉）尘为12.62t/a。生产过程中无组织排放的粉尘经车间沉降后集中收集返回生产过程中，沉降量约为0.89t/a，集中收集返回生产过程中。 ②废砖 本项目在生产定型耐火材料过程中会产生不合格的废砖，根据原有项目生产经验可得，废砖产生量约为10%，则本项目废砖产生量为200t/a，暂存在成型车间内，经破碎后返回生产过程中。 ③废包装物 本项目原辅材料的包装袋属于无毒、无害的废弃物，年产生量约为2.5t/a，集中收集外售。 ④生活垃圾 本项目员工生活垃圾以每人每天0.5kg计，本项目新增职工人数为34人，工作天数为300天，则生活垃圾产生量为17kg/d，即5.1t/a。生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理。 本项目固体废物产生及处置情况如下表所示： 表4-13 固废排放情况一览表 名称 物理性状 一般固废代码 年产生量 贮存方式 利用处置方式和去向 利用或处置量 除尘灰 固态 900-999-99 12.62t 暂存成型车间 收集后返回生产过程中 12.62t 落地灰 固态 0.89t 0.89t 废砖 固态 200t 200t 废包装袋 固态 2.5t 集中收集外售 2.5t 生活垃圾 固态 / 5.1t 垃圾桶集中收集 集中收集后交由环卫部门处理 5.15t 5、地下水、土壤 土壤、地下水污染具有不易发现和一旦污染很难治理的特点，因此，土壤地下水的污染的环境管理应采取主动的预防保护和被动的防渗治理相结合。根据本项目旱厕是可能产生的主要污染源，制定土壤、地下水环境保护措施，进行环境管理。如不采取合理的防治措施，废水中的污染物有可能渗入地下潜水，从而影响土壤地下水环境。本项目土壤地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。 本项目涉及的重点区域主要为化粪池，根据原有环评报告化粪池防渗措施已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行防渗，渗透系数≤10-10cm/s。 根据原有环评及现场调查除化粪池外的其他区域防渗措施已按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行防渗，满足要求。 6、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目运营期间可能产生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。 本项目生产过程中不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录B中规定的风险物质，因此不进行风险分析。 7、环保投资 本项目总投资1000万元，其中新增环保投资为6万元，占项目总投资的0.6%，环保投资情况如下表所示： 表4-14 环保投资一览表 单位：万元 污染源 污染防治措施 环保投资 备注 废水 员工生活污水 化粪池防渗，容积为20m3，已进行重点防渗 0 依托 废气 破碎筛分 集尘罩+布袋除尘器+15m高排气筒，1套 0 依托 细碎（雷蒙机） 自带布袋除尘器+15m高排气筒，1套 0 依托 干燥（定型耐火材料） 15m高排气筒 1.0 依托 搅拌及上料 集尘罩+布袋除尘器+15m高排气筒，1套，新增集尘罩约14个 4 新建/依托 噪声 设备噪声 隔声、减振基础 1 新建 固废 固废 暂存成型车间 0 依托 合 计 6 占总投资0.6% 8、本项目改扩建前后污染物变化情况 本项目建设后整个企业排放污染物变化情况见下表4-15。 表4-15 本项目建设后污染物变化情况 项目 改扩建前排放量 改扩建部分排放量 以新带老削减量 全厂排放量 增减量 废气 颗粒物(t/a) 1.809 0.9762 1.809 0.9762 -0.8328 非甲烷总烃 0 0.54 0 0.54 +0.54 固体废物 除尘灰 16.734 12.62 0 12.62 -3.067 落地灰 3.957 0.89 0 0.89 -2.957 废砖 10.5 200 0 200 +189.5 废包装袋 0.2 2.5 0 2.5 +2.3 员工生活生活垃圾 2.0 5.1 0 7.1 +5.1 9、环境管理 本项目属于扩建项目，建设项目的环保工作已纳入全面工作之中，由于产品产量增加，企业应加强现有的管理制度，落实具体责任和奖励制度，环保管理机构要对厂区环保设备进行定期检查，并接受政府环保部门的监督。 1.建立和健全规章制度，并确保制度有效落实； 2.按有关规定编制各种报告和报表，并负责呈报工作； 3.定期对生产设备及防护措施等进行检测、维修，确保设备良好稳定运行。 4.对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，建立健全岗位责任制、操作规程，建立环境保护管理台账。 5、规范化排污口 企业在严格进行环境管理的同时还应遵照国家对排污口规范的要求，“三废”及噪声排放点设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1－1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2－1995）中有关规定，见图4-1。 图7 排污口图形标识 排污口管理 排污口是企业污染物进入环境，污染环境的信道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。 具体管理原则如下： ①向环境排放的污染物的排放口必须规范化。 ②列入总量控制的污染物、排污口列为管理的重点。 ③排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。 ④如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。 ⑤废气排气装置应设置便于采样、监测的采样孔和采样平台，设置应符合《污染源监测技术规范》。 ⑥工程固废堆存时，专用堆放场应设有防扬散、防流失、防渗漏措施。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 破碎车间（破碎筛分及细碎） | 粉尘 | 集尘罩+布袋除尘器+15m高排气筒 | 《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018） |
|  |  | 粉尘 | 布袋除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | 生产厂房1 | 干燥废气（粉尘） | 15m高排气筒 | 《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018） |
|  |  | 干燥废气（非甲烷总烃） |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 精整车间和成型车间 | 粉尘 | 集尘罩+布袋除尘器+15m高排气筒 | 《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018） |
|  | 成型车间、精整车间 | 粉尘 | 车间沉降《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018） | 《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、石油类 | 排入厂区化粪池定期清掏用于农田施肥 | 满足环保要求 |
| 声环境 | 生产车间 | 设备噪声 | 设备减振基础等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 除尘灰、落地灰、废砖一般性废物收集后返回生产过程中，废包装物集中收集外卖，生活垃圾交由环卫部门集中处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 化粪池采取重点防渗措施，其他生产车间采取重点防渗措施。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | / |

综上所述，本项目建设符合国家产业政策，选址合理。项目营运期必须加强管理，严格执行有关环保法律、法规要求，严格落实各项污染防治措施，确保各项污染物稳定达标排放，不对环境产生影响，从环保角度看，项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1.809t/a | / | / | 0.9762t/a | 0t/a | 0.9762t/a | -0.8328t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0t/a | / | / | 0.54t/a | 0t/a | 0.54t/a | +0.54t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 石油类 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | SS | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 | 16.734t/a | / | / | 12.62t/a | 0t/a | 12.62t/a | -3.067t/a |
|  | 落地灰 | 3.957t/a | / | / | 0.89t/a | 0t/a | 0.89t/a | -2.957t/a |
|  | 废砖 | 10.5t/a | / | / | 200t/a | 0t/a | 200t/a | +189.5t/a |
|  | 废包装袋 | 0.2t/a | / | / | 2.5t/a | 0t/a | 2.5t/a | +2.3t/a |
|  | 生活垃圾 | 2.0t/a | / | / | 5.1t/a | 0t/a | 7.1t/a | +5.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

项目地理位置图

附图2   项目厂区平面示意图（比例尺1:300）

附图3   本项目保护目标图（比例尺1:500）

附图4   项目监测点位图（比例尺1:200）

附图5   卫生防护距离包络线图(比例尺1:100)

附图6   鞍山经济开发区规划图

附图7   本项目环境管控单元位置示意图

附图8   本项目在鞍山市生态保护红线划定分布图中的位置

附件1   委托书

附件2   营业执照

附件3   本项目土地证

附件4   原有现状评估报告批复

附件5   监测报告

# Text boxes

图示：

G-废气，S-噪声

图示：

G-废气，S-噪声

图示：

G-废气，S-噪声

项目所在地

图示：

排气筒

化粪池

振动器

料仓12个

滚筒搅拌机

对辊搅拌机

3台压砖机

圆形料仓10个

混料料仓7个

混料机

高速搅拌机

成品库房

生产厂房1

成型车间

绿化

人工配料

搅拌机

液压机2个

搅拌机

破碎车间

料棚

对辊破碎机

颚式破碎机

筛分机

雷蒙机

办公室2

绿化

备件库

办公室1

绿化

库房

精整车间

大

盛

路

大门

碾压机

树脂加热器

搬迁区域

57m

本项目

大阳气村

运

粮

河

167m

图示：

——环境空气监测点位

——噪声监测点位

本项目

100m

本项目

本项目

本项目