# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 鞍山鸿达科技有限公司钢材深加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 鞍山鸿达科技有限公司 |
| 编制日期： | 2023年4月 |

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 鞍山鸿达科技有限公司钢材深加工项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2020-2103al-33-03-104926 |
| 建设单位联系人 | 刘洋卉 | 联系方式 | 13804915585 |
| 建设地点 | 鞍山市立山区红旗路8-8号 |
| 地理坐标 | （东经123度0分44.727秒，北纬41度9分47.873秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3360金属表面处理及热处理加工 | 建设项目 行业类别 | 三十-67金属表面处理及热处理加工 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 鞍山立山经济开发区项目审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 鞍立经审备[2020]23号 |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 29 |
| 环保投资占比（%） | 0.58 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | √否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 10115.47 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：鞍山立山经济开发区（原名称：鞍山灵山工业区） 批准机关：辽宁省人民政府 批准时间：2014.08 公告文号：国家发展改革委公告2018年第4号 |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《鞍山灵山工业区规划环境影响报告书》 召集审查机关：鞍山市环境保护局 审查文件名称及文号：《关于鞍山灵山工业区规划环境影响报告书的意见》（鞍环审自[2013]45号） |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目与《关于鞍山灵山工业区规划环境影响报告书的审查意见》（鞍环审字[2013]45号）相符性如下表所示： 《关于鞍山灵山工业区规划环境影响报告书的审查意见》（鞍环审字[2013]45号）符合性分析 鞍环审字〔2013〕45号 相符性 1、严格入区项目的环境准入。严禁违反国家产业政策和不符合开发区规划的建设项目入区，优先发展《产业结构调整指导目录》中鼓励类项目及可利用中水的企业入区。园区在引进项目时要把环境保护和节约资源、采用清洁能源、发展循环经济作为项目引进的重要准则。入区新建企业的清洁生产水平要达到国内先进水平。 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本，2021年修订）中规定的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许建设项目，符合国家产业政策和地方产业发展方向。清洁生产水平达到国内先进水平，本项目符合立山经济开发区准入条件。 2、优化工业区布局结构。建议布局按照《报告书》要求进行调整，鞍辽市界沿线向灵山工业区内设15~50m绿化防护带，其中工业区内的三类工业用地和物流仓储用地与辽阳市接界处向区内设30~50m绿化防护带，与一二类工业用地相邻的居住用地之间设15~50m绿化防护带。工业区须在南沙河毗邻侧设置隔离带。重点加强对工业区内现有及规划居民区的保护工作，严格按照《报告书》提出的规划布局落实居民区等环境敏感点搬迁计划，避免开发建设对敏感点产生不良影响。 本项目选址不涉及鞍辽市界沿线，不涉绿化防护带和居民搬迁。 3、加快园区环境保护基础设施建设。规划实施过程中，应严格落实《辽宁省人民政府办公厅转发省住房城乡建设厅关于推进全省城市集中供热工作意见的通知》（辽政办明电〔2010〕99号）要求，结合地区供热需求和发展规划统筹考虑园区供热和供汽，近期园区依托现有集中供热设施。园区须严格按国家和地方相关规定完善排水系统，结合园区发展，应适时扩大现有区域污水处理厂处理和中水回用规模及相关配套管线，确保园区污水全部进行集中处理，严禁直排。做好一般固体废物和危险废物的收集、储运和处理工作，危险废物处置率必须达到100%。入区项目不得新建燃煤供热设施。严禁违法取用地下水。 办公室采用电取暖。生产车间不取暖，不新建采暖设施。项目无生产用水，生活污水经管网排入污水处理厂。一般固废在生产车间暂存后能得到有效处置，本项目危险废物暂存在危险废物暂存间，定期委托有资质的单位处理。本项目符合立山经济开发区要求。 4、加强园区环境风险防范与应急处理能力，制定完善的园区环境风险应急预案，建立健全园区及其周边区域环境风险防控和应急管理体系，报环保部门备案，实现园区环境风险应急预案与地方政府、相关管理部门及入区企业环境风险应急预案的有效衔接，并定期开展环境突发事故应急演练，确保风险事故得到有效控制，避免发生污染事件。 本项目主要风险为液压油在运输、存储及使用过程中存在泄漏、火灾的风险。本项目在设计中采取相应防范措施，并按照要求制定环境风险预案及备案。本项目符合立山经济开发区要求。 5、严格执行污染物总量控制制度。规划实施过程中，须根据园区资源环境承载力，结合园区发展规模和园区现状企业叠加影响，统筹考虑园区现有污染源的存量和新增污染源的增量，加强污染物排放控制，确保污染物排放满足总量控制要求。 园区污染物排放总量控制须纳入当地政府的污染物排放总量控制计划，如未按期完成污染物排放总量控制计划，环保部门不受理除污染治理、生态恢复和循环经济类以外的入区建设项目。 本项目按照总量控制要求申请总量指标。本项目符合总量控制要求。 6、加强环境跟踪监测和管理力度。规划实施过程中，结合园区发展，完善环境监测体系，建立健全环境管理机构和制度。 企业按照《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）要求编制的监测计划。本项目符合立山经济开发区要求。 7、按照国家和地方水源保护规定做好相关保护工作。 本项目用水来自区域管网，不开采地下水。对危废间及喷涂室进行重点防渗处理，能有效防治对地下水环境的污染。本项目符合立山经济开发区要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 本项目位于辽宁省鞍山市立山区红旗路8-8号，与《“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单技术指南》相符性分析详见下表。 本项目与“三线一单”相符性分析情况 内容 具体要求 符合性分析 生态保护红线 综合考虑维护区域生态系统完整性、稳定性的要求，结合构建区域生态安全格局的需要，基于重要生态功能区、保护区和其他有必要实施保护的陆域、水域和海域，考虑农业空间和城镇空间，衔接土地利用和城镇开发边界，识别并明确生态空间。生态空间原则上按限制开发区域管理。已经划定生态保护红线的，严格落实生态保护红线方案和管控要求。尚未划定生态保护红线的，按照《生态保护红线划定指南》划定。 本项目位于辽宁省鞍山市立山区红旗路8-8号，项目区不在生态红线保护范围内。项目所在地未涉及饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区，满足生态保护红线要求。 环境质量底线 总体要求 对于环境质量不达标区，环境质量只能改善不能恶化；对于环境质量达标区，环境质量应维持基本稳定，且不得低于环境质量标准。 本项目属于大气环境质量不达标区，根据项目所在地环境质量现状调查与污染物排放情况监测、影响预测，本项目实施后对排放污染物较少，污染防治措施满足区域环境质量目标控制要求，对区域环境影响较轻，环境质量可以保持现有水平，符合环境质量底线要求。 水环境 将饮用水水源保护区、湿地保护区、江河源头、珍稀濒危水生生物及重要水产种质资源的产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道、河湖及其生态缓冲带等所属的控制单元作为水环境优先保护区。根据水环境评价和污染源分析结果，将以工业源为主的控制单元、以城镇生活源为主的超标控制单元和以农业源为主的超标控制单元作为水环境重点管控区。有地下水超荷超载问题的地区，还需考虑地下水管控要求。其余区域作为一般管控区。 本项目位于辽宁省鞍山市立山区红旗路8-8号，不在水环境优先保护区内，本项目不开采地下水，该区域作为一般管控区。 大气环境 将环境空气一类功能区作为大气环境优先保护区。将环境空气二类功能区中的工业集聚区等高排放区域，上风向、扩散通道、环流通道等影响空气质量的布局敏感区域，静风或风速较小的弱扩散区域，城镇中心及集中居住、医疗、教育等受体敏感区域等作为大气环境重点管控区。将环境空气二类功能区中的其余区域作为一般管控区。 本项目属于环境空气二类功能区，项目大气污染物产生量小，对大气环境影响较小。 土壤环境 依据土壤环境分析结果，参照农用地土壤环境状况类别划分技术指南，农用地划分为优先保护类、安全利用类和严格管控类，将优先保护类农用地集中区作为农用地优先保护区，将农用地严格管控类和安全利用类区域作为农用地污染风险重点管控区。筛选涉及有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业生产经营活动和危险废物贮存、利用、处置活动的地块，识别疑似污染地块。基于疑似污染地块环境初步调查结果，建立污染地块名录，确定污染地块风险等级，明确优先管理对象，将污染地块纳入建设用地污染风险重点管控区。其余区域纳入一般管控区 本项目位于辽宁省鞍山市立山区红旗路8-8号，用地性质为工业用地，生产厂房均做防渗处理，可以有效防治污染物进入土壤，对土壤环境影响较小。 资资源利用上线 水资源 根据生态需水量测算结果，将相关河段划为生态用水补给区，纳入水资源重点管控区，实施重点管控。根据地下水超采、地下水漏斗、海水入侵等状况，衔接各部门地下水开采相关空间管控要求，将地下水严重超采区、已发生严重地面沉降、海(威)水入侵等地质环境问题的区域，以及泉水涵养区等需要特殊保护的区域划为地下水开采重点管控区。 本项目位于辽宁省鞍山市立山区红旗路8-8号，不在地下水开采重点管控区内。项目用水等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 土地资源 考虑生态环境安全，将生态保护红线集中、重度污染农用地或污染地块集中的区域确定为土地资源重点管控区。 本项目不在生态红线范围内。项目建设不会影响区域土地资源利用。 能源 考虑大气环境质量改善要求，在人口密集、污染排放强度高的区域优先划定高污染燃料禁燃区，作为重点管控区。 本项目不使用高污染燃料。 自然资源 根据各区县耕地、草地、森林、水库、湖白等自然资源核算结果，加强对数量减少、质量下降的自然资源开发管控。将自然资源数量减少、质量下降的区域作为自然资源重点管控区。 本项目位于辽宁省鞍山市立山区红旗路8-8号，不在自然资源重点管控区内 负面清单 严格禁止在生态保护红线内不符合主体功能定位的各类开发活动；避免开发建设活动在水环境优先保护区内对水资源和环境造成损坏不得建设破坏植被缓冲带的项目，已经损坏水体功能的，应建立退出机制；禁止在大气环境优先保护区新建、改扩建排放大气污染物的企业，已建企业应制定退出方案； 严格禁止在农用地优先保护区新建重污染、具有有毒有害物质排放的企业且应划定缓冲区域，禁止新建排放重金属和有机污染物的开发建设活动，现有相关行业应加快升级改造步伐。 本项目属于金属表面处理及热处理加工项目，符合国家及地方产业政策；本项目不在生态红线内，不在四个优先保护区域内，且项目污染物排放量较小，对环境影响较小，不属于负面清单内容。 由上表可知，本项目符合《生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单技术指南》要求。 2、本项目与鞍山市生态环境准入清单相符性分析 本项目位于辽宁省鞍山市立山区红旗路8-8号，经向鞍山市生态环境局查询，本项目所在区域属于重点管控区（经济开发区），环境管控单元编码为ZH21030420003。 对照《鞍山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鞍政发【2021】9号）中鞍山市生态环境准入清单，其管控要求详见下表。 《鞍山市生态环境准入清单（2021年版）》符合性分析 环境管控单元编码、名称及分类 准入清单要求 本项目 情况 符合性分析 ZH21030420003 鞍山立山经济开发区 重点管控单元25 产业定位及准入 产业定位：钢铁深加工产业，废钢产业。 产业准入：严格控制“两高”行业发展规模，采用先进工艺，减少碳排放；优先引进高技术含量、高附加值、低污染、低能耗的企业；禁止引入耗水量大、水污染严重的项目。 本项目为金属表面处理及热处理加工项目，本项目不属于“两高”行业。符合产业定位及准入要求。 符合 管控要求 空间布局约束 执行开发区规划和规划环评及其审查意见相关要求。 优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入要求。 （3）合理规划居住区与园区，在居住区和园区、企业之间设置防 护绿地、生态绿地等隔离带。 本项目符合开发区规划和规划环评及其审查意见相关要求。 符合 污染物排放管控 （1）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。园区污染物排放总量按照规划和规划环评及其审查意见的要求进行管控。 本项目按照总量控制要求申请总量指标及排污许可。 符合 （2）区内设置统一的污水管网，各污水处理厂进水水质应达到《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2限值，该标准未包括的水污染项目，从严执行GB8978《污水综合排放标准》或对应国家行业及国家清洁生产标准，出水水质应达到GB18918《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）一级A标准。 本项目生活污水经化粪池处理后排入管网经污水处理厂处理后排放 符合 （3）各企业应建设一般工业固体废物贮存设施，并符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》要求；各危险废物产排企业应建设危险固体废物贮存设施，并符合《危险废物贮存污染控制标 准》要求。 本项目一般固体废物集中收集后外售；危险废物在危废暂存间（15m2）暂存后交有资质单位处理；生活垃圾收集后存于垃圾桶中由环卫部门统一清运。 符合 环境风险防控 （1）应建立环境风险防控体系。制定应急预案，配备必需的事故应急设备、物资，定期组织演练，防范环境风险。 企业按要求编制突发环境事件应急预案，并报环保局备案。 符合 （2）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实日常环境监测与污染源监控计划。 企业按要求开展自行监测。 符合 资源开发效率要求 （1）鼓励支持使用新工艺、新技术替代传统工艺；引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均须达到 同行业先进水平，新入驻企业应进行碳排放情况与减排潜力分析。 本项目生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等可达到同行业先进水平。 符合 （2）按照国家和省能耗及水耗限额标准执行；强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型园区建设，提高资源能源利用效率。 本项目清洁生产指标预计可以达到国内先进水平。 符合 3、产业政策合理性分析 本项目属于金属表面处理及热处理加工项目，不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本，2021年修订）中规定的鼓励类、限制类和淘汰类项目，本项目属于允许类建设项目，符合国家产业政策。 4、与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》符合性分析 根据《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号），本项目为金属表面处理及热处理加工项目，不属于“两高”项目。结合企业现状，分析相符性情况，结果详见下表。 与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》的相符性分析 具体要求 本项目情况 符合情况 严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 本项目符合生态环境准入清单要求，符合相关规划要求 符合 落实区域削减要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 本项目按照总量控制要求执行 符合 “两高”项目暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材六个行业统计。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。 本项目不属于“两高”项目 符合 由上表可知，本项目建设符合《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》中相关要求。 与《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 本项目与《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》相符性分析见下表： 与《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 具体要求 本项目实际情况 相符性 加强煤炭消费总量和污染物排放总量控制，出台高耗能、高排放建设项目环境管理制度。 本项目用能为电能，不消耗煤炭，污染物排放量较少，对环境影响较小，不属于高耗能、高排放项目。 符合 推进“无废城市”建设，2025年年底前一般工业固体废物综合利用率达到50%，建筑垃圾综合利用率达到60%。 本项目为金属表面处理及热处理加工项目，项目固废均妥善处理。 符合 与“辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案（辽委发【2022】8 号）”相符性分析 本项目与“辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案（辽委发【2022】8 号）”相符性分析见下表： 与“辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案”相符性分析 具体要求 本项目实际情况 相符性 坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。对“两高”项目实行清单管理、分类处置、动态监控。严格把好新建、扩建钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等高耗能高排放项目准入关。 本项目属于金属表面处理及热处理加工项目，不属于“两高”项目。 符合 加强大气面源和噪声污染治理。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，推进低尘机械化清扫作业，加大城市出入口、城乡接合部等城乡重要路段清扫保洁力度。 本项目施工工地周围设置围挡地面、车行道路硬化、洒水抑尘。合理选择施工机械、施工方法，采用低噪声设备、减震基础等降低噪声污染，夜间严禁强噪声机械进行施工。 符合 7、项目与《环境保护综合名录（2021）》符合性分析 根据生态环境部办公厅2021年10月25日印发的《环境保护综合名录（2021）》，本项目为新建项目，不属于“高污染、高环境风险”产品名录。 8、与《辽宁省人民政府办公厅关于加强全省高耗能、高排放项目准入管理的意见》相符性分析 根据《辽宁省人民政府办公厅关于加强全省高耗能、高排放项目准入管理的意见》（辽政办发〔2021〕6号），结合企业现状，分析相符性情况，结果见下表。 与辽政办发〔2021〕6号符合性分析表 文件要求 项目情况 相符性 严格“两高”项目投资准入。新上“两高”项目必须符合国家产业政策且能效达到行业先进水平，属于限制类和淘汰类的新建项目，一律不予审批、核准；属于限制类技术改造的“两高”项目，确保耗能量、排放量只减不增。 本项目为新建项目，不属于“两高”项目。 符合 由上表可知，本项目符合《辽宁省人民政府办公厅关于加强全省高耗能、高排放项目准入管理的意见》中条例。 9、《“ 十三五” 挥发性有机物污染防治工作方案》(环大气〔2017〕121号）符合性分析 由于目前国家尚未出台“十四五”挥发性有机物污染防治与削减工作实施方案，为此参照《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》，分析本项目与之相符性。根据环境保护部、国家发展改革委等六部门联合印发《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》(环大气〔2017〕121号），就挥发性有机物污染防治工作方案提出的有关要求进行对比分析。见下表。 与《“ 十三五” 挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析 具体要求 本项目实际情况 相符性 加大产业结构调整力度。加快推进“散乱污”企业综合整；严格建设项目环境准入；实施工业企业错峰生产。 本项目为新建项目，按照要求严格采取相应污染防治措施，确保污染源达标排放。 符合 加快实施工业源VOCs污染防治。全面实施石化行业达标排放；加快推进化工行业VOCs综合治理；加大工业涂装VOCs治理力度；深入推进包装印刷行业VOCs综合治理；因地制宜推进其他工业行业VOCs综合治理。 本项目喷涂工艺在封闭喷涂室内完成，喷涂室密闭，配备1套过滤棉+活性炭有机废气净化装置后经1根15m高排气筒有组织排放。 符合 建立健全VOCs管理体系。加快标准体系建设；建立健全监测监控体系；实施排污许可制度；加强统计与调查；加强监督执法。完善经济政策。 本项目所在地区立山经济开发区，项目建成后申领排污许可证。 符合 10、项目与《辽宁省“十三五”挥发性有机物污染防治与削减工作实施方案》（辽环发〔2018〕69号）相符性分析 由于目前辽宁省尚未出台“十四五”挥发性有机物污染防治与削减工作实施方案，为此参照《辽宁省“十三五”挥发性有机物污染防治与削减工作实施方案》（辽环发〔2018〕69号），分析本项目与之相符性，具体见表1-4。 本项目与《辽宁省“十三五”挥发性有机物污染防治与削减工作实施方案》相符性 具体要求 本项目情况 相符性 年度达到目标：——开展木材加工、电子行业、钢铁行业的VOCs治理。全省涉VOCs排放企业基本完成低挥发性原辅料替代、清洁工艺改造和末端废气治理，重点工程减排VOCs10.5万吨以上。将石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs重点排放源纳入重点排污单位名录，主要排污口安装VOCs自动监测设备，并与环保部门联网。 本项目涉及工业涂装，使用低VOC涂料。本项目喷涂工序产生有机废气，采用过滤棉+活性炭吸附净化，挥发性有机物（VOCs）可减排90%以上。本项目为新建项目，尚未列入《辽宁省2020年重点排污单位名录》中。 符合 严格建设项目环境准入——提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格执行我省相关产业的环境准入指导意见，控制新增污染物排放量。逐步提高石化、化工、工业涂装、包装印刷等高VOCs排放建设项目的环保准入门槛，实行严格的控制措施。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。新建涉VOCs排放的重点工业企业应进入园区。新建化工项目进入符合区域规划和规划环评要求的化工园区或化工集聚区块。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，配套安装高效收集治理设。 本项目建设地点位于辽宁省鞍山市立山区红旗路8-8号，符合立山经济开发区园区规划。企业下一步将办理排污许可证。喷涂工序使用低VOC涂料，产生有机废气采用过滤棉+活性炭装置净化，挥发性有机物（VOCs）可减排90%以上。 符合 项目建设符合《辽宁省“十三五”挥发性有机物污染防治与削减工作实施方案》（辽环发〔2018〕69号）的要求。 11、项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析 本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性 具体要求 本项目基本情况 相符性 （一）大力推进源头替代 本项目喷涂工艺使用低VOC涂料，从源头减少VOCs的产生，为国家允许使用类涂料。 符合 （二）全面加强无组织排放控制 项目喷涂、晾干在密闭的喷涂室房内，喷涂室为全封闭，喷涂采用喷枪喷涂，喷涂、干燥工序产生的废气，采用1套过滤棉+活性炭有机废气净化装置净化后经15m高排气筒有组织达标排放。 符合 （三）推进建设适宜高效的治污设施 喷涂、干燥在封闭的喷涂室内进行，通过过滤棉+活性炭有机废气净化装置净化后经15m高排气筒有组织排放，捕集效率90%，漆雾颗粒物除尘效率90%，有机废气净化效率90%。 符合 （四）深入实施精细化管控 环评要求企业按排污许可等相关要求定期对有组织、无组织废气中VOCs进行监测，监测数据至少保存三年。 符合 12、选址合理性分析 本项目属于新建项目，位于辽宁省鞍山市立山区红旗路8-8号，厂区位于立山经济开发区，附近均为生产型企业。项目用地为工业用地，符合该区域的功能定位。该项目污染治理措施有效，污染物可以达标排放，项目的建设不会改变当地周边的环境质量。项目厂界外50米范围内没有居民等声环境保护目标；项目厂界外500米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目所在区域不在生态红线区域范围内，同时不在饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内。厂区运输条件良好，能够满足生产工艺、交通运输、环境保护以及安全、卫生的要求，可以满足本项目生产、仓储和物流交通需要。总体而言，项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设规模及内容 本项目属于新建项目，位于辽宁省鞍山市立山区红旗路8-8号，用地性质为工业用地。项目总用地面积约10115.47m2，总建筑面积6199.29m2。项目总投资5000万元，新建厂房5437.69m2，研发中心761.60m2，项目建成后年生产喷涂后钢材约40000吨，年喷涂面积约70000m2。项目建构筑物一览表见下表： 项目主要构筑物 名称 层数 占地面积(m2) 建筑面积(m2) 位置 结构 备注 厂房 -1/4 4310.71 5437.69 厂区北侧 钢混/钢结构 局部4层 其中 生产区 / / 3972.85 位于厂房内1层 钢结构 位于厂房内 办公区 / / 1351.44 位于厂房东北侧1-4层 钢混 位于厂房内 消防泵房 / / / 位于办公区地下1层 钢混 容积300 m3，位于办公区地下 设备间 / / 113.40 位于办公区楼顶 钢混 位于办公区楼顶 研发中心 2 380.8 761.60 厂区东侧 钢混 雨水收集池 -1 70 / 厂区南侧 钢混 容积150 m3 项目由主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程、环保工程等组成。具体组成情况见下表： 项目组成表 项目组成 名称 工程内容及规模 主体工程 厂房 建筑面积5437.69m2，高度14.473m，车间地面全部硬化，内设生产区及办公区。生产区共1层，设喷涂房（100m2）、修磨区（448m2）、原料区（550m2）、成品区（1000m2）。办公区地上4层、地下1层，地下1层为消防水池（300 m3）、消防泵房。 辅助工程 研发中心 建筑面积761.60m2，用于产品研发。 办公区 作为办公休息区，位于厂房东北侧。 消防泵房 位于办公区地下1层，容积300 m3， 设备间 位于办公区楼顶 雨水收集池 位于厂区南侧，容积150 m3 公用工程 给水 区域供水管网 排水 生活污水排入市政污水管网，经市政污水管网排入东台污水处理厂处理达标后排入南沙河。 供热 本项目冬季厂房不供暖，办公室采用电暖气供暖。 供电 本项目用电由供电管网供给。 储运工程 成品区 面积1000 m2，位于厂房内西侧，用于产品堆存。 原料区 面积550 m2，位于厂房内北侧，用于原料堆存。 运输 本项目不设运输车辆。原料由供货方用货车运输；产品由买方负责运输。厂内物料由叉车输送。 环保工程 噪声防治 减震基础、厂房围护结构隔声等。 修磨废气 厂房内设打磨区，钢坯修磨废气经集尘罩+1套布袋除尘器（风机风量为5000m3/h，捕集效率为90%以上，除尘效率为 99%）+1根15m高排气筒有组织排放。 喷涂房 封闭喷涂房，喷涂工艺产生的废气经过1套过滤棉+活性炭有机废气净化装置净化后经15m高排气筒有组织排放，捕集效率98%，风机风量为20000m3/h，漆雾除尘效率90%，有机废气净化效率90%。 生活污水 生活污水排入市政污水管网，经市政污水管网排入东台污水处理厂处理达标后排入运粮河。 固废 一般工业固废包括除尘器收集发粉尘及废包装袋，经集中收集后均外售综合利用。危险废物包括废液压油及油桶，均暂存于厂区危废暂存间，定期委托有资质单位处置。生活垃圾委托当地环卫部门处置。 防渗措施 危废间、化粪池进行重点防渗处理 风险防范 危废间（5 m2）内侧四周从地面约高0.2m的围堰，地坪和围堰均按要求进行防渗处理。 2、产品方案 本项目的产品为喷涂后钢材，见下表： 项目产品方案 序号 产品名称 材质 规格型号 设计生产量（t/a） 喷涂量（m2/a） 包装方式 用途 1 喷涂后钢材 钢坯 长1m-4m 宽1m-2m 厚0.1m-0.4m 40000 70000 纸板 军工用生产原料 3、主要设备 项目的主要生产设备见下表： 项目的主要生产设备 序号 名称 规格 数量（台/套） 备注 1 修磨机 BP2000-8000 1 2 喷涂机 0.35kg/min 1 3 高速搅拌机 1800转/分 1 5 真空泵 1 6 低速搅拌机 1 7 研磨机 1 8 叉车 CPCD160-YC1-09，16t 1 9 有机废气净化装置 过滤棉+活性炭，风机风量20000m3/h 1 净化喷涂废气 10 布袋除尘器 集气罩+布袋除尘器，风量5000m3/h 1 修磨除尘用 4、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表： 原辅材料消耗情况 序号 名称 成分、规格 年消耗量t/a 来源 备注 1 钢坯 合金钢，长1m-4m，宽1m-2m，厚0.1m-0.4m 40000 外购 最大存储量10000t 2 氧化镁 纳米氧化镁，25 kg/袋 9.8 外购 —— 3 陶瓷粉 黏土、石英、高岭土，25 kg/袋 1.4 外购 —— 4 粘结剂 硅酸盐、环氧树脂，20kg/桶 0.7 外购 —— 5 液压油 46#，170kg/桶 1.7 外购 最大存储量1.7t 6 活性炭 20kg/袋 0.02 外购 —— 7 过滤棉 20kg/袋 0.978 外购 —— 8 电 —— 100万kwh 市政供电 —— 9 水 —— 189.6 市政供水 —— 本项目主要原辅材料理化性质见下表： 环氧树脂理化性质表 外观与性状 粉末状固体 固化收缩率 1%-2% 反应性 可与伯胺、仲胺、叔胺、酚类、羧基、无机酸、羧酐、羧酸、氨基树脂、异氰酸酯等反应 溶解性 溶于酮类、酯类、醇醚类、氯化烃类溶剂 耐热性 （80-100）℃ 力学性能 有很强的内聚力，粘结性能优异 液压油理化性质 外观与性状 淡黄色黏稠液体 闪点（℃） 120-340 自燃点（℃） 300-350 相对密度（水=1） 934.8 相对密度（空气=1） 0.85 沸点（℃） -252.8 饱和蒸气压（kPa） 0.13/145.8℃ 溶解性 溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂 本项目使用涂料属于水性涂料，用料成分表如下： 本项目涂料用料成分表 名称 主要成分 含量% 氧化镁 纳米级氧化镁 100 陶瓷粉 黏土 60 石英 25 高岭土 15 粘结剂 硅酸盐 80 环氧树脂 20 溶剂 水 100 使用时的配比为： 氧化镁70%，陶瓷粉10%，粘结剂5%，水15%。 5、漆量核算 项目调配、喷涂和干燥均在封闭的房间内进行，喷涂房工作时为全封闭，工作过程中保持密闭微负压状态，采用整室集中收集。 根据产品方案，建设单位预计每年约20000吨产品（约70000m2）需要喷涂一遍，每次每平方米喷涂量需要200g，则项目需喷涂调配好的涂料14t/a。本项目调配时的配比为：氧化镁70%，陶瓷粉10%，粘结剂5%，水15%。则喷涂原料消耗量为：氧化镁9.8t/a，陶瓷粉1.4t/a，粘结剂0.7t/a，水2.1t/a。 本项目粘结剂中的胶粘剂环氧树脂含有VOC，胶粘剂环氧树脂中VOC含量参照《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）中表3数据，其他应用领域环氧树脂类VOC含量限量值为≤50g/kg，本项目按照保守估算，故环氧树脂中VOC取50g/kg。本项目粘结剂中环氧树脂含量为20%，则本项目年消耗环氧树脂量为0.14t，VOC（以非甲烷总烃计）产生量为7kg/a。 根据设计，调配、喷涂、干燥在封闭喷涂房内进行。因喷涂房工作时为全封闭，工作过程中保持密闭微负压状态，废气采用整个区域集中收集，喷涂废气的捕集率 98%，其余2%因开门等无组织放散。 根据《涂装技术实用手册》第二版（机械工业出版社），涂装作业中排放的挥发性物质约有40%在喷涂过程中随漆雾排放，剩余60%在自然干燥过程中挥发。根据设计，喷涂效率按85%计算，约15%形成漆雾。漆雾设计上采用过滤棉净化处理，设计净化效率约 95%；VOC采用活性炭吸附，非甲烷总烃净化效率可达90%以上。 6、水平衡 （1）项目用水 项目用水包括生产用水和生活用水，用水来源为市政供水，总用水量为189.6t/a。 ①生产用水 本项目生产用水主要为涂料调配用水，根据原料及调配时的配比，本项目涂料调配用水为2.1t/a。 ② 生活用水 生活用水主要为员工日常饮用水。本项目企业职工定员为15人，按50 L/人.d计，年工作日250天计，则年生活用水量为187.5t/a（0.75t/d）。 （2）项目排水 涂料调配用水在加工工艺中全部损耗、蒸发，无废水产生。因此，本项目废水仅产生员工生活废水。排水系数按80%计算，项目总计排放生活废水150t/a（0.6t/d），废水经化粪池处理后排入市政污水管网，出水水质满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）中的要求后排入鞍山市东台污水处理厂，经污水处理厂处理达标后排入南沙河。 本项目水平衡图见下图： 图2-1 项目水平衡图（m3/a） 7、劳动定员及工作制度 项目职工人数15人，其中管理人员5人，生产人员10人。 工作制度：每天1班工作制，每班工作8小时，夜间不生产，年工作250天。 8、项目平面布置情况 项目所在地呈不规则四边形，建筑物主要为厂房、研发中心等。厂区平面布置见附图。本项目厂房为封闭式，生产设备均位于生产区内，原料区、成品区均位于生产区内的设备区域附近，可保证制造生产工艺流畅运转，提高生产效率。厂区道路均设置硬化；厂区紧邻城市道路，运输条件良好。整个厂区总图布置格局合理，厂区道路、建筑、公用设施较为完善，能够满足生产工艺、交通运输、环境保护以及安全、卫生的要求，可以满足本项目生产、仓储和物流交通需要。 总体而言，项目平面布置基本合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程简述 图2-2 施工期施工流程及产污环节图 根据上图对施工期施工流程及产污环节进行简述如下： 施工期开始后，首先是场地的平整，去除地表的一些残留植被、垃圾等，在这个过程中会有弃土、扬尘及噪声产生； 接下来按照施工图纸进行基槽开挖，夯实场地，搭建临时工人宿舍等基础施工；在基础施工基础上开始高层厂房主体结构的施工；在厂房的主体结构施工完成后，进行整个主体工程施工，以上工序产生的主要污染均为建筑垃圾、施工机械噪声及施工废水； 内外装修阶段，这一过程中主要产生装修废物、噪声及粉尘； 厂内的设备安装时期，此过程中会有随机械带来的一些外包箱废物，另外，设备安装过程中还会产生噪声； 此外，在整个施工期，伴随着施工人员的入住，还会有生活垃圾和生活废水产生。 二、营运期的工艺流程简述 图2-3 生产工艺流程及排污节点图 生产工艺简述： ①修磨：对进厂后的板材，用修磨机对表面进行修磨。修磨在厂房修磨区内进行。本工序产生的污染物主要为修磨粉尘（G1）、设备运行噪声（N1）、布袋除尘器收集粉尘（S1）等。 ②调配、喷涂、自然晾干：对修磨后的板材，进行1遍喷涂操作，然后在喷涂间内自然晾干，自然晾干即为产品。本项目调配、喷涂、干燥均在厂房内密闭的喷涂房完成，调配为人工调配，喷涂使用无气喷涂机1台，喷涂机的喷涂量为0.35kg/min。调配在喷涂房内由人工完成，喷涂、干燥不能同步进行。喷涂房设过滤棉+活性炭有机废气净化装置净化废气。年平均喷涂250天，每天喷2-3小时，喷涂时间667h/a，干燥时间1000h/a。本工序产生的污染物主要为调配、喷涂、自然晾干过程产生漆雾和有机废气（G2），风机运行产生噪声（N2）、净化漆雾和有机废气废过滤棉和废活性炭（S2）。 ③入库：喷涂、干燥后的工件，经人工目视检验合格后包装入库，不合格的重新喷涂后入库。 本项目的产污节点见下表。 项目产污节点一览表 项目 产污工序 名称 污染物 污染防治措施 废气 修磨 G1 粉尘 经集尘罩+布袋除尘器（捕集效率为90%以上，除尘效率为99%）+1根15m高排气筒有组织排放（DA001），风机风量5000m3/h。 喷涂 G2 漆雾、VOC 调配、喷涂、干燥在封闭喷涂房内进行，经过滤棉+活性炭净化装置处理后，15m高排气筒排放（DA002）。风量20000m3/h，捕集效率98%，漆雾净化效率95%，非甲烷总烃净化效率90%。 废水 职工生活 W1 CODCr、氨氮、SS、石油类 排入管网经污水处理厂处理后排放 噪声 车间内机械设备运行噪声 N1-N2 等效连续A声级(dB) 厂房隔声、设备减振基础 一般固废 布袋除尘器 S1 除尘器收集的粉尘 集中收集外售 包装 S3 废包装袋（氧化镁、陶瓷粉、活性炭、过滤棉） 集中收集外售 生活垃圾 S4 生活垃圾 环卫部门定期清理 危险废物 有机废气净化装置 S2 废过滤棉、废活性炭 委托给有危险废物处置资质单位处置 设备等运行 S5 废液压油及废油桶 设液压油收集池，并定期委托给有危险废物处置资质单位处置 喷涂 S6 废粘结剂桶 委托给有危险废物处置资质单位处置 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目用地为规划工业用地，现状为空地，故不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）区域环境空气质量达标判断 本项目所在区域环境空气为二类功能区，因此该地区执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018修改单中二级标准。项目建设区域位于鞍山市区，项目所在区域环境空气质量达标评价采用鞍山市生态环境局公开发布的《2021年鞍山市环境质量简报》中的数据。 根据《2021年鞍山市环境质量简报》鞍山市2021年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为13μg/m3、27μg/m3、69μg/m3、39μg/m3；CO的24小时平均第95百分位数为1.9mg/m3，臭氧日最大8小时平均值第90百分位数为131μg/m3。超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018修改单中二级标准限值的污染物为PM2.5。2021年，项目所在区域属于不达标区。 鞍山市区2021年环境空气污染物年均浓度统计表见下表。 鞍山市空气质量现状评价表 污染物 年均浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率（%） 达标情况 PM2.5 39 35 111.4 超标 PM10 69 70 98.6 达标 SO2 13 60 21.7 达标 NO2 27 40 67.5 达标 CO（mg/m3） 1.9 4.0 47.5 达标 O3（8小时） 131 160 81.9 达标 备注 CO年评价采用34小时均值第95百分位数；O3年评价采用日最大8小时滑动平均值的第90百分位数。 由上表可知，环境空气六项污染物中，除PM2.5年均浓度超国家二级标准外，其余各项污染物均达到国家二级标准，本项目所在区域为不达标区，与上一年度相比，环境空气质量情况已明显改善。为此，鞍山市计划采取大气污染治理措施等一系列对策，2021年5月11日鞍山市人民政府发布的《鞍山市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出“全面提升空气质量。深入推进大气环境治理，深入实施压煤、抑尘、控车、减排、迁企、增绿等大气污染防治行动。大力推进清洁取暖和煤炭减量替代，强化工业窑炉和燃煤锅炉的环境监管，确保达标排放。加强挥发性有机物污染防治，将挥发性有机物排放控制纳入环境影响评价的重要考核与整改内容。严格机动车排气检测制度，有序淘汰老旧车辆。大力推广生态农业模式和低碳农业技术，全面实行农作物秸秆禁烧，加强秸秆综合利用。加强城市扬尘污染防控，加大施工扬尘管控力度，推广建筑施工安全文明标准化。”随着该规划纲要的实施，鞍山市不达标区的情况将有所改善。 （2）其他污染物环境质量现状 本项目委托沈阳市中正检测技术有限公司于2023年02月27日至2023年03月01日对厂址当季主导风向下风向处1个点位进行补充监测，连续监测3天，非甲烷总每天监测4次，总悬浮颗粒物监测日均值，检测报告编号为EW0224800。补充监测期间气象参数见下表： 监测期间气象参数 采样日期 气温℃ 湿度% 气压 hPa 风速m/s 风向 2023年02月27日 -2.1/8.9 42.3/44.1 1010.1/1011.2 2.1/2.4 西南 2023年02月28日 -5.4/4.7 42.1/43.5 1010.1/1011.2 2.1/2.3 西南 2023年02月29日 -3.2/6.5 41.7/42.3 1009.9/1011.2 2.2/2.4 西南 环境空气现状补充监测统计结果如下： 总悬浮颗粒物监测数据统计结果 采样日期 采样点位 样品编号 检测项目 检测结果 单位 标准 限值 达标 情况 2023年 02月27日 当季主导下风向 EW0224805001 总悬浮颗粒物 123 μg/m3 300 达标 EW0224805002 非甲烷总烃 0.85 mg/m3 2 达标 EW0224805003 非甲烷总烃 0.89 mg/m3 2 达标 EW0224805004 非甲烷总烃 0.94 mg/m3 2 达标 EW0224805005 非甲烷总烃 0.88 mg/m3 2 达标 2023年 02月28日 当季主导下风向 EW0224805007 总悬浮颗粒物 119 μg/m3 300 达标 EW0224805008 非甲烷总烃 0.83 mg/m3 2 达标 EW0224805009 非甲烷总烃 0.90 mg/m3 2 达标 EW0224805010 非甲烷总烃 0.93 mg/m3 2 达标 EW0224805011 非甲烷总烃 0.86 mg/m3 2 达标 2023年 03月01日 当季主导下风向 EW0224805013 总悬浮颗粒物 121 μg/m3 300 达标 EW0224805014 非甲烷总烃 0.78 mg/m3 2 达标 EW0224805015 非甲烷总烃 0.89 mg/m3 2 达标 EW0224805016 非甲烷总烃 0.91 mg/m3 2 达标 EW0224805017 非甲烷总烃 0.84 mg/m3 2 达标 由补充监测可以看出，总悬浮颗粒物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018修改单及修改单中二级标准24h平均浓度限值300mg/m3的要求。非甲烷总烃的小时浓度值能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解（国家环境保护局科技标准司主编，中国环境科学出版社，1997）中提出的非甲烷总烃环境标准限值2.0 mg/m3的要求。 2、地表水环境质量现状 本项目所在地表水水系为南沙河，南沙河河水质数据来自《2021年鞍山市环境质量简报》，氨氮年均浓度0.74毫克/升，总磷年均浓度0.229毫克/升，氟化物年均浓度1.05毫克/升，运粮河哈大桥断面水质符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅳ类标准要求。 3、土壤环境质量现状 本项目用地为工业用地，土壤环境执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行GB36600-2018）中筛选值第二类用地标准，为了解厂区土壤环境质量现状，本项目委托沈阳市中正检测技术有限公司于2023年02月27日对项目厂区土壤环境进行了本底值监测，监测报告编号：EW0224800。具体检测结果详见下表。 土壤样品信息 采样日期 采样点位 样品编号 样品表观性状/特征 厂址内表层点1# 2023年02月27日 EW0224808001 黄色、潮、无根系、轻壤土 土壤环境质量现状监测结果 检测项目 检测结果 单位 标准 限值 达标 情况 2023年02月27日 厂址内表层点1# 砷 8.53 mg/kg 60 达标 镉 0.05 mg/kg 65 达标 六价铬 未检出 mg/kg 5.7 达标 铜 22 mg/kg 18000 达标 铅 46 mg/kg 800 达标 汞 0.318 mg/kg 38 达标 镍 35 mg/kg 900 达标 四氯化碳 未检出 μg/kg 2.8 达标 氯仿 未检出 μg/kg 0.9 达标 氯甲烷 未检出 μg/kg 37 达标 1,1-二氯乙烷 未检出 μg/kg 9 达标 1,2-二氯乙烷 未检出 μg/kg 5 达标 1,1-二氯乙烯 未检出 μg/kg 66 达标 顺式-1,2-二氯乙烯 未检出 μg/kg 596 达标 反式-1,2-二氯乙烯 未检出 μg/kg 54 达标 二氯甲烷 未检出 μg/kg 616 达标 1,2-二氯丙烷 未检出 μg/kg 5 达标 1,1,1,2-四氯乙烷 未检出 μg/kg 10 达标 1,1,2,2-四氯乙烷 未检出 μg/kg 6.8 达标 四氯乙烯 未检出 μg/kg 53 达标 1,1,1-三氯乙烷 未检出 μg/kg 840 达标 1,1,2-三氯乙烷 未检出 μg/kg 2.8 达标 三氯乙烯 未检出 μg/kg 2.8 达标 1,2,3-三氯丙烷 未检出 μg/kg 0.5 达标 氯乙烯 未检出 μg/kg 0.43 达标 苯 未检出 μg/kg 4 达标 氯苯 未检出 μg/kg 270 达标 1,2-二氯苯 未检出 μg/kg 560 达标 1,4-二氯苯 未检出 μg/kg 20 达标 乙苯 未检出 μg/kg 28 达标 苯乙烯 未检出 μg/kg 1290 达标 甲苯 未检出 μg/kg 1200 达标 间,对-二甲苯 未检出 μg/kg 570 达标 邻-二甲苯 未检出 μg/kg 640 达标 硝基苯 未检出 mg/kg 76 达标 2-氯苯酚 未检出 mg/kg 2256 达标 苯并（a）蒽 未检出 mg/kg 15 达标 苯并（a）芘 未检出 mg/kg 1.5 达标 苯并（b）荧蒽 未检出 mg/kg 15 达标 苯并（K）荧蒽 未检出 mg/kg 151 达标 䓛 未检出 mg/kg 1293 达标 二苯并（a.h）蒽 未检出 mg/kg 1.5 达标 茚并（1,2,3-c，d）芘 未检出 mg/kg 15 达标 萘 未检出 mg/kg 70 达标 苯胺 未检出 mg/kg 260 达标 石油烃（C10-C40） 未检出 mg/kg 4500 达标 从上表可以看出，本项目厂址地块监测因子均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求，该区域土壤环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境：项目厂界外500m范围内无自然保护区，风景名胜区，500m范围内无大气环境敏感保护目标。 2、声环境：项目50m范围无声环境保护目标。 3、地下水：项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境：项目位于工业区内，不涉及生态环境保护目标。 |

| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 ①施工期 扬尘执行辽宁省地方标准《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中表1规定的扬尘排放浓度限值，详见下表。 扬尘浓度排放限值 单位：mg/m3 监测项目 区域 浓度限值（连续5min平均浓度） 颗粒物（TSP） 郊区及农村地区 1.0 ②营运期 本项目非甲烷总烃有组织排放浓度和速率分别执行辽宁省地方标准《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）中表1挥发性有机物排放控制限值中的涉及工业涂装工序的其他行业的浓度限值要求和表2中挥发性有机物最高允许排放速率限值，具体数值详见下表。 有组织排放监控点污染物浓度限值 行业 车间/生产设施 污染物 排放浓度限值(mg/m3) 15m高排气筒排放速率限值(kg/h) 涉及工业涂装工序的其他行业 涂装工序 非甲烷总烃 （NMHC） 60 2.7 本项目厂界和车间外非甲烷总烃无组织排放浓度执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）表3无组织排放监控点污染物浓度限值，具体数值详见表3-8。 无组织排放监控点污染物浓度限值 序号 监控点位置 非甲烷总烃 1 车间外或设施外 4.0mg/m3 2 厂界 2.0mg/m3 注：《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）表3无组织排放监控点污染物浓度限值要严于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）的相关要求，因此本项目厂界或车间外非甲烷总烃无组织排放浓度执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）表3无组织排放监控点污染物浓度限值。 喷涂工序排放漆雾、修磨工序排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准限值，详见下表： 大气污染物综合排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率 无组织监控浓度限值（周界浓度最高点）（mg/m3） 排放高度（m） 二级（kg/h） 颗粒物（其他） 120 15 3.5 1.0 2、废水 生活污水排入市政排水管网，经污水处理厂处理后达标排放。本项目废水执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中下游设有城镇污水厂要求，详见下表： 《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008） 项目 CODCr NH3-N BOD5 SS 石油类 排放标准（mg/L） 300 30 250 300 20 3、噪声 ①施工期 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，详见下表。 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间 夜间 70 55 ②营运期 营运期厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，见下表： 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 适用区域 昼间 夜间 3类 东、南、西、北厂界 65 55 4、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）；生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2005年4月1日)“第三节生活垃圾污染环境的防治”之规定。 |
| --- | --- |
| 总量 控制 指标 | 按照“十四五”期间污染物排放总量控制要求，排放总量控制指标为：COD、氨氮、氮氧化物和VOC，故本项目建议总量控制指标如下： （1）废气 VOC：0.826kg/a，其中有组织排放量：0.686kg/a，无组织排放量：0.14kg/a。 （2）废水 厂区排放口排放量为 CODCr：0.042t/a 氨氮：0.00375t/a 污水处理厂排放口排放量为 CODCr：0.0075t/a 氨氮：0.00075t/a 最终以申请的总量确认指标为准。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期产生的污染主要是噪声、扬尘及固体废物，其中噪声影响是主要环境影响因素。 1.施工期大气影响分析 施工期产生的扬尘污染是影响周围环境空气的主要问题，其来源主要产生于以下几方面：地面的平整；建筑材料（白灰、水泥、砂子、细石子、砖等）的搬运及堆放扬尘；建筑垃圾的清理及堆放扬尘；往返车辆产生的道路扬尘等。各施工阶段或方面排放的粉尘均属无组织排放，但扬尘量的大小随着施工顺序和生产管理水平而变化，排放量难以确定。因此，必须采取一些必要的管理措施与工程措施，使扬尘量降至最小程度。 为保护当地环境空气质量不受施工期扬尘影响，建设单位在施工期要加强对施工现场的管理，如施工工地周围应当设置连续、密闭的围挡，其高度不得低于2.5m；施工工地地面、车行道路应当进行硬化等降尘处理；易产生扬尘的土方工程等施工时，应当采取洒水等抑尘措施；建筑垃圾、工程渣土等在48h内未能清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场并采取围挡、遮盖等防尘措施；运输车辆在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所，不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆、设备和物料的尘埃；使用预拌混凝土，严禁现场露天搅拌；对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当密闭处理，在工地内存放，应当采取覆盖防尘网或防尘布，定期采取喷洒粉尘抑制剂、洒水等措施；在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式清运，禁止高空抛掷、扬撒。采取以上措施，可有效减轻施工场地扬尘污染。施工结束后影响随即消失。 2.施工期水环境影响分析 本项目施工期产生的废水主要有施工废水和施工人员产生的生活废水。 施工期的水污染源主要是基础施工、混凝土养护和清洗设备排放的含泥浆废水，该废水量较小，且所含泥沙易于沉降，一般经沉淀（简易沉淀池）处理后用于施工场地洒水抑尘。 施工场地建设临时卫生间，生活污水进入化粪池后定期清掏用于农田施肥。采取以上措施后施工期产生废水对周围水环境影响较小。 3.施工期噪声影响分析 施工期间对周围声环境的影响主要来自于各种施工机械作业及运输工具所产生的噪声。为了减轻施工期噪声的环境影响，本项目采取以下控制措施： ①合理选择施工机械、施工方法，在施工中要尽量采用低噪声，振动小的施工机械，如以液压工具代替气压工具，减少噪声污染。对高噪声高振动设备要采取有效的降噪减振措施，如包覆等办法，有效的减少施工现场的噪声和振动污染。 ②尽量压缩施工区汽车数量与行车密度，机动车辆进出施工场地应禁鸣喇叭，可移动高噪声设备应设置在远离居民区的地方。使设备噪声通过治理、距离衰减后对其周围敏感点不产生影响。 ③避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，尽量减轻由于施工给周围环境带来的影响。 ④在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备带病运行使噪声增强的现象发生。 ⑤避免高噪声设备同时施工，在施工作业中必须合理安排各类施工机械的作业时间，尤其是夜间（22:00～次日6:00）严禁强噪声机械进行施工。 综上所述，施工期间采取一定的措施可避免或减轻其噪声污染。总之，施工期噪声对环境的影响是短期的，也是局部小范围内的，随着施工结束其影响也随之消失。 4.施工期固体废物影响分析 施工过程产生的固体废弃物主要有建筑垃圾和建筑工人产生的生活垃圾等。施工过程中施工人员产生的生活来及集中收集后由环卫部门处置，对周围环境影响较小。对建筑垃圾和施工弃土，建设单位应严格按照《鞍山市城市市容和环境卫生管理条例》有关规定，到当地环境卫生行政主管部门办理排放手续，再将建筑垃圾和施工弃土运到指定地点排放。在建筑垃圾和施工弃土堆放期间应采取洒水、遮盖等措施，并及时外运，运输途中应遮盖苫布，避免散落造成二次污染。 总之，在采取以上措施后，施工噪声、扬尘、废水和固体废物污染可基本得到有效控制。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目喷涂工艺前对金属表面用修磨机进行修磨处理产生的粉尘（G1）、表面喷涂过程产生的喷涂废气（G2）。 （1）修磨废气 本项目喷涂工序前对喷涂表面进行清理，除去钢材表面锈渍及氧化物，修磨操作在修磨区内完成，产生的粉尘主要成分是氧化铁等铁屑金属颗粒物。修磨工序产生的废气由集气罩收集经1套布袋除尘器除尘后经1根15m高排气筒（DA001）有组织排放，集气罩捕集效率按90%计，布袋除尘器效率按99%计，风机风量为5000m3/h。按修磨工序工作时间每天8小时，年工作250天。根据建设单位提供的数据，本项目需要修磨钢材约占总原料量的50%，即20000t/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中的“33-37,431-434机械行业系数手册”，预处理工段核算环节产污系数，本项目修磨工序颗粒物产生量2.19kg/t-原料，因此本项目颗粒物产生量为43.8t/a、产生速率21.9kg/h。颗粒物有组织排放量0.3942t/a、排放速率0.197kg/h、排放浓度39.42mg/m3。布袋除尘器净化量39.026t/a。打磨废气颗粒物浓度有组织排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的排放限值。未能收集到的颗粒物经生产厂房遮挡后沉降率按60%计，沉降灰2.628t/a，排放量1.752t/a，排放速率为0.876kg/h。无组织修磨废气扩散至厂界其颗粒物浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的排放限值。 （2）喷涂废气 项目调配、喷涂、干燥在封闭喷涂房内进行，调配、喷涂、干燥不在同一时间进行。本项目喷涂废气按调配、喷涂、干燥不同时段分别计算。 根据《涂装技术实用手册》第二版（机械工业出版社），涂装作业中排放的挥发性物质约有40%在喷涂过程中随漆雾排放，剩余60%在自然干燥过程中挥发。根据设计，喷涂效率按85%计算，约15%形成漆雾。本项目年平均喷涂250天，每天喷2-3小时，喷涂时间667h/a，干燥时间1000h/a。本项目按喷枪的喷涂量最大值0.35kg/min计，喷涂速率21kg/h。本项目涂料总用量为14t/a，其中氧化镁9.8t/a，陶瓷粉1.4t/a，粘结剂0.7t/a，水2.1t/a。则喷涂工序漆雾产生量为2.1t/a，3.15kg/h。 本项目粘结剂中的胶粘剂环氧树脂含VOC，胶粘剂环氧树脂中VOC含量参照《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）中表3数据，其他应用领域环氧树脂类VOC含量限量值为≤50g/kg，本项目按照保守估算，故环氧树脂中VOC取50g/kg。本项目粘结剂中环氧树脂含量为20%，则本项目年消耗环氧树脂量为0.14t，VOC（以非甲烷总烃计）产生量为7kg/a。 根据设计，调配、喷涂、干燥在封闭喷涂房内进行。因喷涂房工作时为全封闭，工作过程中保持密闭微负压状态，废气采用整个区域集中收集，喷涂废气的捕集率98%，其余2%因开门等无组织放散。 漆雾设计上采用过滤棉净化处理，设计净化效率约 95%；VOC采用活性炭吸附，非甲烷总烃净化效率可达90%以上，风机风量20000m3/h，经处理达标后的有机废气经15m高烟囱有组织排入环境中，烟囱内径500mm，烟气温度20℃。 则本项目喷涂工序漆雾产生量为2.1t/a、产生速率3.15kg/h。漆雾有组织排放量0.1029t/a、排放速率0.051kg/h、排放浓度2.573mg/m3。过滤棉净化量1.955t/a。漆雾有组织排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的排放限值。未能收集到的漆雾无组织排放，排放量0.042t/a，排放速率为0.063kg/h。无组织漆雾扩散至厂界其浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的排放限值。 本项目喷涂工序非甲烷总烃产生量为7kg/a、产生速率0.0105kg/h。非甲烷总烃有组织排放量0.686kg/a、排放速率0.001kg/h、排放浓度0.051mg/m3。活性炭净化量6.174kg/a。非甲烷总烃有组织排放可满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）的排放限值。未能收集到的非甲烷总烃无组织排放，排放量0.14kg/a，排放速率为0.0002kg/h。无组织非甲烷总烃扩散至厂界其浓度可满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）的排放限值。 （3）项目废气产排情况 项目废气产排情况详见下表： 项目废气产排情况一览表 产排污环节 编号 污染物种类 污染物 排放形式 治理设施 污染物 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 收集效率、治理工艺去除率 是否为可行技术 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 修磨 DA001排气筒 颗粒物 43.8 21.9 有组织 集尘罩+布袋除尘器+1根15m高排气筒有组织排放（DA001）。捕集效率为90%，除尘效率为99%。 是 0.3942 0.197 39.42 厂房 颗粒物 4.38 / 无组织 车间沉降，沉降率60% 是 1.752 0.876 / 喷涂 DA002排气筒 颗粒物 2.1 3.148 有组织 过滤棉+活性炭净化装置处理后+1根15m高排气筒排放（DA002）。捕集效率98%，漆雾净化效率95%，非甲烷总烃净化效率90%。 是 0.1029 0.051 2.573 非甲烷总烃 7kg/a 0.0105 有组织 是 0.686 kg/a 0.001 0.051 厂房 颗粒物 0.042 / 无组织 / 是 0.042 0.063 / 非甲烷总烃 0.14 kg/a / 是 0.14 kg/a 0.0002 / 本项目污染物排放口基本情况见下表所示。 项目污染物排放口基本情况 编号 名称 排气筒底部中心坐标 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气温度/℃ 1 DA001排气筒 123.012359 41.163817 15 0.5 25 2 DA002排气筒 123.011929 41.163388 15 0.5 25 根据《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020）附录A，本项目废气污染物监测方案见下表。 运营期废气监测方案 监测点位 监测项目 监测频次 执行标准 DA001排气筒 颗粒物 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） DA002排气筒 颗粒物 1次/年 非甲烷总烃 1次/年 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019） 喷涂房外 颗粒物 1次/半年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 非甲烷总烃 1次/半年 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019） 厂界 颗粒物 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 非甲烷总烃 1次/年 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019） 2、本项目废气治理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020）附录A，表A.6 表面处理（涂装）排污单位废气污染防治推荐可行技术和本行业现行的通用环保设施使用情况，本项目废气采用的污染防治措施技术可行。 3、非正常情况分析 《环境影响评价技术导则 总则》（HJ2.1-2011）中“非正常工况”指建设项目生产运行阶段的开车、停车、检修、一般性事故和泄漏等情况，本项目非正常工况下大气污染物排放及控制措施如下。 本项目非正常工况主要为废气治理设施失效，污染物未经处理排放，非正常工况项目大气污染物排放系数及污染物产生量具体见下表。 项目非正常工况情况下污染物排放情况一览表 污染源 净化效率 污染物名称 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 排放量(kg/a) 频率 DA001排气筒 0% 颗粒物 21.9 4380 43.8 每年不大于1次，每次不超过2小时 DA002排气筒 颗粒物 3.148 157.421 6.296 非甲烷总烃 0.0105 0.525 0.021 本项目修磨、喷涂工序产生的废气有组织排放，非正常工况下，颗粒物排放不满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求，非甲烷总烃排放满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）的排放限值要求。本评价要求建设单位强化项目生产运行过程中环保设备的管理，降低非正常工况的发生频次，减少非正常工况的持续时间。发现问题及时修改。 2、废水 （1）项目用水 项目用水包括生产用水和生活用水，总用水量为189.6t/a。 ①生产用水 本项目生产用水主要为涂料调配用水，根据原料消耗及调配时的配比，本项目涂料调配用水为2.1t/a。 ② 生活用水 生活用水主要为员工日常饮用水。本项目企业职工定员为15人，按50 L/人.d计，年工作日250天计，则年生活用水量为187.5t/a（0.75t/d）。 （2）项目排水 涂料调配用水在喷涂环节全部损耗、蒸发，无废水产生。因此，本项目废水仅产生员工生活废水。排水系数按80%计算，项目总计排放生活废水150t/a（0.6t/d）。生活污水中的主要污染物为CODCr、NH3-N、SS、石油类，根据一般工业企业生活废水类比调查资料，CODCr、NH3-N、SS、石油类浓度分别为280mg/L、25mg/L、280mg/L、5mg/L。废水经化粪池处理后排入市政污水管网，出水水质满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）中的要求，排入鞍山市东台污水处理厂，经污水处理厂处理达标后排入南沙河。 项目水污染物排放情况见下表。 废水种类 废水量（t/a） 污染物 处理前 治理措施 处理后 排放 去向 排放浓度（mg/l） 排放量（t/a） 排放浓度（mg/l） 排放量（t/a） 生活污水 150 CODCr 280 0.042 排入市政管网经鞍山东台污水处理厂处理达标后排入南沙河 50 0.0075 排入南沙河 SS 280 0.042 10 0.0015 NH3-N 25 0.00375 5 0.00075 石油类 5 0.00075 1 0.00015 项目水污染物排放情况 本项目生活污水是间接排放，排入市政排水管网，依托东台污水处理厂处理，污水处理后经市政管网排入南沙河。本项目生活污水排放浓度符合《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中“排入下游有城市污水处理厂最高允许排放浓度”要求，对地表水环境影响较小。 鞍山市东台污水处理厂设计处理能力为日处理污水量15万m3，现日处理量约为13万m3，处理工艺主要采用AAO，处理效率稳定，能够接纳本项目排放的污水。鞍山市东台污水处理厂处理后的废水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准排放，CODCr、NH3-N、SS、石油类浓度分别为50mg/L、5mg/L、10mg/L、1mg/L。因此本项目排放生活污水经管网排入鞍山市东台污水处理厂处理达标后排入南沙河可行，依托可行，对地表水环境影响较小。 本项目排水总排口基本情况见下表。 废水排放口基本情况表 编号 名称 类型 地理坐标 排放方式 排污去向 1 DW001总排口 一般排放口 东经123.012356° 北纬41.162971° 间接排放 鞍山市东台污水处理厂 本项目为间接排放废水的单位，根据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）及《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020）附录A要求，本项目仅生活污水排放，不作监测要求。 3、噪声 项目噪声主要为生产设备运行中辐射噪声，产生较大噪声的主要有修磨机、喷涂机、高速搅拌机、真空泵、低速搅拌机、研磨机等。本项目生产设备均安置在厂房内，本项目以厂房西南角为原点，南墙中心线为x轴，西墙中心线为y轴，垂直地面为z轴，建立坐标系。 根据相关类比资料，本项目主要噪声源及源强见下表： 主要噪声源强 建筑物名称 设备名称 设备型号 声压级/距声源距离dB（A）/m 声源控制措施 空间相对位置m 数量 距室内边界距离/m 室内边界噪声级/dB（A） 运行时段 建筑物插入损失/dB（A） 建筑物外噪声 X Y Z 声压级/dB（A） 建筑物外距离 厂房 修磨机 BP2000-8000 90/1 选用低噪声设备，并设置减震基础。 建筑隔声 20 40 1 1 2 85 昼间 25 60 1m 喷涂机 0.1L/min 85/1 2 5 1 1 2 80 25 55 1m 高速搅拌机 1800转/分 80/1 2 12 1 1 2 75 25 50 1m 真空泵 80/1 2 10 1 1 2 75 25 50 1m 低速搅拌机 80/1 2 15 1 1 2 75 25 50 1m 研磨机 80/1 2 17 1 1 2 75 25 50 1m 风机 20000m3/h 85/1 2 2 1 1 2 80 25 55 1m 风机 5000m3/h 85/1 2 68 1 1 2 80 25 55 1m 根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）中有关噪声预测模式的规定，采用工业噪声预测计算模型。 （1）声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设如图4-1所示。靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： Lp2=Lp1-(TL+6) （B.1） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 图4-1 室内声源等效为室外声源图例 也可按式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： （B.2） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： （B.3） 式中：Lpli(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： （B.4） 式中：Lp2i(T) ——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 （B.5） 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （2）工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： （B.6） 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内声源i工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 （3）预测值计算 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算的得到的声级，噪声预测值Leq计算公式为： 式中：Leq---预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leab—预测点的背景噪声值，dB 项目所在地年平均气温为10.1℃，年平均湿度为58%，计算过程考虑了建筑的屏障作用和室内源向室外的传播，墙体吸声系数为0.20。 项目声源与预测点的距离见下表： 噪声源距厂界距离 单位：m 名称 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 厂房 7 41 5 5 本项目为新建，夜间不生产，项目噪声影响预测结果见下表： 噪声影响昼间预测结果 单位：dB（A） 序号 预测点位 噪声标准/dB(A) 噪声贡献值/dB(A) 超标和达标情况 1 厂界东侧 65 47 达标 2 厂界南侧 65 31 达标 3 厂界西侧 65 50 达标 4 厂界北侧 65 50 达标 由上表可见，新建工程正式投产运行后，厂界噪声贡献值昼间达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求，项目噪声源对声环境影响较小。 为进一步降低噪声对周围环境的影响，建设单位仍应采取必要的污染防治措施，噪声控制措施主要如下： （1）选择低噪声设备，主要噪声源设减振垫及减振基础。 （2）设备全部位于厂房中。 机械设备产生的噪声不仅能以空气为媒介向外传播，还能直接激发固体构件振动以弹性波的形式在基础、地板、墙壁、管道中传播，并在传播过程中内外辐射噪声。为了防止振动产生的噪声污染，采取相应的减振措施进行控制。 在厂区总平面设计中，充分考虑地形、声源方向性及车间噪声强弱，利用建构筑物等对噪声的屏蔽、吸纳作用，进行合理布局，以起到降低噪声影响的作用。 这些噪声控制措施是固定点声源普遍采取的噪声控制措施，被证实技术成熟可靠，噪声控制效果显著。经预测计算，采取这些控制措施后本项目厂界噪声均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，因此项目的声环境保护措施基本可行。 根据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）及《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020）附录A要求，企业监测计划如下表所示： 企业监测计划一览表 监测类别 监测因子 监测时间及频率 监测点位 执行标准 厂界噪声 Leq 1次/季度 厂界四周1 m处 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 4、固体废物 项目固体废物主要为生产废物和生活垃圾。 （1）生产废物 ①布袋除尘器收集的除尘灰（S1） 本项目布袋除尘器收集的除尘灰为39.026t/a，统一收集后外售。 ②厂房的沉降灰（S2） 本项目布袋除尘器未收集粉尘经厂房遮挡沉降后的沉降灰的总量为2.628t/a。统一收集后外售。 ③废包装袋（氧化镁、陶瓷粉、活性炭、过滤棉）（S3） 本项目年产生过滤棉的包装袋及活性炭的外包装袋等各类废包装袋0.1t，集中收集后外售。 ④废活性炭 根据《活性炭吸附手册》，活性炭吸附非甲烷总烃的吸附量为200~300 kg/t，本项目活性炭吸附非甲烷总烃的吸附量取300 kg/t，本项目调配、喷涂、自然晾干工序均在喷涂房中进行，经过滤棉+活性炭净化装置处理后，15m高排气筒排放（DA002）。风量20000m3/h，捕集效率98%，非甲烷总烃净化效率90%。非甲烷总烃年产生量为7kg/a，需要更换活性炭0.02t，活性炭更换周期为1次/a，废活性炭属于危险废物，废活性炭废物代码为HW06-900-039-49，根据同行业生产经验，活性炭可吸附相当于自重的30%的有机物（按使用活性炭的吸附效率算），废活性炭的年产生量约为0.026 t，委托有资质的单位处置。 ⑤废过滤棉 本项目采用过滤棉净化漆雾，净化的漆雾量为1.955t/a，过滤棉的吸附效率约为200%，需要更换过滤棉0.978t，产生废过滤棉2.933t/a。设计上，过滤棉每次填充量约40kg，10d更换1次，年更换25次，根据《国家危险废物名录》，废过滤棉废物代码为HW49-900-041-49，本项目危险废物暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质的处置单位进行处理。 ⑥废粘结剂桶 本项目喷涂工艺使用粘结剂量0.7t，粘结剂为20kg/桶，废粘结剂桶产生量为35个/a，根据《国家危险废物名录》，废粘结剂桶危废代码HW49-900-041-49。本项目危险废物暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质的处置单位进行处理。 ⑦废液压油及废液压油桶 本项目设备检修会产生废液压油及废液压油桶，设备检修一年一次。废液压油及废液压油桶属于危险废物（编号为HW08），产生量为1.7 t/a，液压油为170kg/桶，废液压油桶产生量为10个/a，产生后先暂存在危险废物暂存间，然后立即立即委托有资质的单位处置，不在厂区内长期储存。 同时建设单位应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及其修改单要求，在生产厂房内设置危废间（在车间东南角、面积5 m2），并分别设置密闭容器收集危险废物，委托有资质的单位处置。危废间应按要求设置独立标识牌。 （2）生活垃圾 本项目项目职工人数约15人，以人均日产生生活垃圾0.5 kg计，年产生生活垃圾1.875t，委托当地环卫部门处置 。 项目主要固体废物产生及排放情况详见下表： 项目固体废物产生及排放情况 序号 产污环节 固体废物名称 属性 物理性状 废物类别 代码 环境危险特性 产生量t/a 贮存方式 利用处置及去向 1 修磨 除尘灰 一般废物 固态 工业粉尘 900-999-66 39.026 固废区存放 收集后外售 2 沉降灰 固态 其它废物 900-999-99 2.628 3 原料拆包 废包装袋 固态 其它废物 900-999-99 0.1 4 废粘结剂桶 危险废物 固态 HW49 900-041-49 T/In 35个 危废暂存间 委托有资质的单位处置 5 有机废气净化装置 废活性炭 固态 HW49 900-039-49 T 0.026 6 废过滤棉 固态 HW49 900-041-49 T/In 2.933 7 设备检修 废液压油 液态 HW08 900-218-08 T/I 1.7 8 废液压油桶 固态 HW08 900-249-08 T/I 10个 9 员工生活 生活垃圾 / 固态 / / / 1.875 垃圾桶 环卫部门处理 *注：危险特性：是指对生态环境和人体健康具有有害影响的毒性（T）、腐蚀性（C）、易燃性（I）、反应性（R）和感染性（In）。 5、地下水、土壤 土壤、地下水污染具有不易发现和一旦污染很难治理的特点，因此，土壤地下水的污染的环境管理应采取主动的预防保护和被动的防渗治理相结合。根据本项目危废暂存间、喷涂室及化粪池是可能产生的主要污染源，需制定土壤、地下水环境保护措施，进行环境管理。如不采取合理的防治措施，污染物有可能渗入地下潜水，从而影响土壤、地下水环境。本项目土壤、地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。 （1）源头控制 为保护地下水、土壤环境，企业应该采取措施从源头上控制地下水、土壤污染物和污染途径的产生。具体而言，企业应实施清洁生产和循环经济，减少污染物的产生和排放量。在设计、管理、生产工艺、设备和物料输送等过程采取措施防止和减少污染物的产生。生产车间工艺流程应合理布局，减少污染物的泄漏途径。 （2）项目不同区域实施分区防治 根据生产工艺、废水产生部位及可能对地下水影响程度，将生产区域划分为一般污染防治区、重点污染防治区。 重点污染防治区——喷涂室（100m2）、危废暂存间（5m2）地坪及内侧四周从地面约高0.2 m 的围堰、化粪池（24m3）。 一般污染防治区——雨水收集池（24m3）、厂房内生产区其它区域（含修磨区、原料区、成品区等）。 简单防渗区：办公区等项目其他区域。 为避免生产废水跑、冒、滴、漏可能对地下水造成污染影响，本评价要求建设单位按照不同污染防治区采取以下防范措施： 本项目防渗区应按《环境影响评价技术导则—地下水环境》HJ610-2016表7中防渗技术要求进行建设，如：重点防渗区防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s或参照GB18598执行；一般防渗层防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s或参照GB16889执行。简单防渗区进行一般地面硬化。 （3）地下水污染应急处置 一旦发现地下水发生异常情况，必须马上采取紧急措施： ① 当发生生产污水、废机油渗漏等异常情况，在第一时间内停止作业，通知当地政府及相关主管部门、调查或监测附近的地下水水质变化情况。 ② 组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找影响情况、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，防止事故的扩散蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响。 本项目在采取以上分区防渗等措施后，可有效防止和避免地下水和土壤污染事故的发生。 6、环境风险 （1）评价依据 ①风险调查 根据本项目项目组成，本项目主要风险单元为危废暂存间。本次风险分析主要考虑危废间内液压油等危险废物在储存、输送、装卸过程中存在泄漏、火灾的风险。 液压油理化性质及危险危害特性见下表。 液压油理化性质一览表 标识 中文名：机油；液压油 危险货物编号：/ 英文名：lubricating oi1；Lude oi1 UN 编号：/ 分子式：/ 分子量：230—500 CAS号：/ 理化性质 性状 油状液体；淡黄色至褐色，无气味或略带异味 熔点（℃） / 相对密度（水=1） <1 沸点（℃） / 相对密度（空气=1） / 溶解性 不溶于水 燃烧性及爆炸危险性 燃烧性 可燃 最小点火（MJ） / 闪点（℃） 76 爆炸极限%（V%） 无资料 引燃温度（℃） 248 爆炸压力（Mpa） / 危险特性 遇明火、高热可燃 灭火方法 消防人员需戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若以变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、热氧化碳、沙土 禁忌物 / 稳定性 稳定 燃烧产物 一氧化碳、二氧化碳 聚合危害 不聚合 毒性及健康危害 急性毒性 LD50（mg/kg，大鼠口径） 无资料 LC50（mg/kg） 无资料 健康危害 车间卫生标准 侵入途径：吸入、食入； 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎·可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。 有资料报道，接触石油液压油类的工人，有致癌的病例报告。 急救 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入：饮足量温水，催吐，就医。 防护 工程控制：密闭操作，注意通风： 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服； 手防护：戴橡胶耐油手套； 其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 泄露处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处置人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用沙土或其他不燃材料吸附或吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 储运 储存于阴凉、通风的库房。远离火种，热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗，消毒，否则不得装运其他物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源，火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 ②风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，当单元内存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1、q2，…，qn为每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1、Q2，…，Qn为每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100（3）Q≥100。 厂区内危险品为危险废物废液压油，厂区内最大储量为1.7 t，临界量为2500t，Q=1.7/2500=0.00068<1，环境风险潜势为I。 按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中评价等级划分要求，本次环境风险评价可开展简单分析，对描述危险物质、环境影响途径、环境危险后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 （2）环境敏感目标概况 根据现场踏勘，项目周边主要为企业，评价范围内无风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区、重点文物保护单位等敏感区域。 （3）环境风险分析 参考事故案例类型，确定以下事故为最大可信事故： 事故一：危险废物容器由于操作不当等原因发生破裂或倾倒，物料发生泄漏，污染环境。物料完全泄漏后，未及时采取措施，收集处理。 事故二：由于操作不当等原因造成危险废物包装发生破裂，并由于静电、明火或高热等引发废机油发生火灾事故。 （4）环境风险防范措施及应急要求 制定危废间定期巡检制度，定期检查危险废物贮存容器是否有破裂或渗漏，危废贮存容器存放区地表是否有油渍，如发现有以上现象需立即更换危废贮存容器并清理地表油渍。 危废间应有标示牌和安全使用说明；危险物质的存放应有专人管理，管理入员则应具备应急处理能力：存储温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整，并配备足够的消防器材（设置固定消防设备，并配有小型灭火器、吸附材料）、保持消防通道畅通。火灾发生时全体员工根据职责和要求，分头迅速开展火灾抢救、报警、开启应急通道，疏散人群，切断电源等工作，并采取合适的灭火措施。做好安全教育工作，由熟悉、掌握该技术的专业人员进行培训、指导。 设计上危废间内侧四周设从地面约高0.2 m 的围堰，地坪和围堰均按要求进行防渗处理，围堰的容积应满足危废容器盛装的物质最大存量。 在认真落实拟采取的各项措施及评价所提出的安全对策后，风险事故对周围的影响是基本可以接受的。 （5）分析结论 综上分析，本项目环境风险潜势为I，对周围环境及人群带来安全风险较小。本项目在采取上述风险防范措施及应急措施后，可将风险事故影响降低到可接受水平。 本项目环境保护投资主要用于环境污染防治，各项环保投资估算见下表： 项目环保投资明细表 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 投资 （万元） 大气 修磨工序 颗粒物 集尘罩+布袋除尘器+1根15m高排气筒有组织排放（DA001） 3 喷涂工序 颗粒物、非甲烷总烃 喷涂房，过滤棉+活性炭净化装置处理后+1根15m高排气筒排放（DA002）。 9 水 生活污水 COD、氨氮等 化粪池（24m3） 1 噪声 生产区域 设备噪声 设备减振基础等 1 固废 危险废物 废机油及废机油桶 危废暂存间（位于生产厂房西侧，5m2） 1 一般固废 废标签 固废区（位于生产厂房西侧，20m2） 0.5 土壤及地下水 防渗 喷涂室、危废暂存间、化粪池 采用等效黏土防渗层Mb≥6.0，防渗层渗透系数≤1×10-7cm/s 10 雨水收集池、厂房地坪 采用等效黏土防渗层Mb≥1.5，防渗层渗透系数≤1×10-7cm/s 3 风险防范 危废间（面积5 m2）内侧四周从地面约高0.2m的围堰，地坪和围堰均按要求进行防渗处理。 包括在危废间建设中 其他 规范化排污口 0.5 合计 29 由表中可见，项目环保投资为29万元，占总投资的比例为0.58%。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 修磨工序 | 颗粒物 | 集尘罩+布袋除尘器+1根15m高排气筒有组织排放（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 喷涂工序 | 颗粒物 | 喷涂房，过滤棉+活性炭净化装置处理后+1根15m高排气筒排放（DA002）。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、石油类 | 排入厂区防渗旱厕，定期清掏，清掏后给附近农田施肥 | 《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008） |
| 声环境 | 设备噪声 | dB(A) | 风机管道进出口设置软连接；设备减振基础等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目产生的固体废物主要为布袋除尘器收集的除尘灰、厂房沉降灰、废包装袋、废粘结剂桶、废活性炭、废过滤棉、废液压油、废液压油桶以及职工产生的生活垃圾等。其中布袋除尘器收集的除尘灰、厂房沉降灰、废包装袋均属于一般固体废物，集中收集后均外售综合利用；废粘结剂桶、废活性炭、废过滤棉、废液压油、废液压油桶属于危险废物，定期交由有资质的处置单位处理；生活垃圾统一清运至环卫部门指定的排放场所，由当地环卫部门处置 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 重点污染防治区——喷涂室（100m2）、危废暂存间（5m2）地坪及内侧四周从地面约高0.2 m 的围堰、化粪池（24m3）。 一般污染防治区——雨水收集池（24m3）、厂房内生产区其它区域（含修磨区、原料区、成品区等）。 简单防渗区：办公区等项目其他区域。 重点防渗区防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s或参照GB18598执行；一般防渗层防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s或参照GB16889执行。简单防渗区进行一般地面硬化。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 制定危废间定期巡检制度，定期检查危险废物贮存容器是否有破裂或渗漏，危废贮存容器存放区地表是否有油渍，如发现有以上现象需立即更换危废贮存容器并清理地表油渍。 危废间应有标示牌和安全使用说明；危险物质的存放应有专人管理，管理入员则应具备应急处理能力：存储温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整，并配备足够的消防器材（设置固定消防设备，并配有小型灭火器、吸附材料）、保持消防通道畅通。火灾发生时全体员工根据职责和要求，分头迅速开展火灾抢救、报警、开启应急通道，疏散人群，切断电源等工作，并采取合适的灭火措施。做好安全教育工作，由熟悉、掌握该技术的专业人员进行培训、指导。 设计上危废间内侧四周设从地面约高0.2 m 的围堰，地坪和围堰均按要求进行防渗处理，围堰的容积应满足危废容器盛装的物质最大存量。 |
| 其他环境 管理要求 | 环境管理：建设项目的环保工作要纳入全面工作之中，要把环保工作贯穿到建设项目管理的各个部分。环保工作要合理布置、统一安排，使环境污染防范于未然，贯彻以防为主，防治结合的方针。日常的环境管理要有一整套行之有效的管理制度，落实具体责任和奖励制度，环保管理机构要对厂区环保设备进行定期检查，并接受政府环保部门的监督。 1.建立和健全规章制度，并确保制度有效落实； 2.按有关规定编制各种报告和报表，并负责呈报工作； 3.定期对生产设备及防护措施等进行检测、维修，确保设备良好稳定运行。 4.对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，建立健全岗位责任制、操作规程，建立环境保护管理台账。 5、规范化排污口 企业在严格进行环境管理的同时还应遵照国家对排污口规范的要求，“三废”及噪声排放点设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1－1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2－1995）中有关规定，见图5-1。 图5-1 排放口的图形标志 排污口管理 具体管理原则如下： ①向环境排放的污染物的排放口必须规范化。 ②列入总量控制的污染物、排污口列为管理的重点。 ③排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。 ④如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。 ⑤工程固废堆存时，专用堆放场应设有防扬散、防流失、防渗漏措施。 排污许可：本环评要求建设单位在取得环评批复后项目投产排污前，申请取得排污许可证或者填报排污登记表，全国排污许可证管理信息平台网址：http://permit.mee.gov.cn。 |

# 六、结论

综上所述，项目符合国家产业政策要求，符合行业规范条件，项目营运期污染防治措施可行，污染物能够达标排放，对环境影响较小，同时，可以给所在区域带来一定的经济和社会效益。在落实环评提出的的各项环保措施的前提下，对周边环境的影响较小。从环境保护角度分析，本项目的建设是可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 2.2911 | / | 2.2911 | +2.2911 |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.826kg/a | / | 0.826kg/a | +0.826kg/a |
| 废水 | CODCr | / | / | / | 0.042 | / | 0.042 | +0.042 |
|  | SS | / | / | / | 0.042 | / | 0.042 | +0.042 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.00375 | / | 0.00375 | +0.00375 |
|  | 石油类 | / | / | / | 0.00075 | / | 0.00075 | +0.00075 |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 | / | / | / | 39.026 | / | 39.026 | +39.026 |
|  | 沉降灰 | / | / | / | 2.628 | / | 2.628 | +2.628 |
|  | 废包装袋 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
| 危险废物 | 废粘结剂桶 | / | / | / | 35个/a | / | 35个/a | +35个/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.026 | / | 0.026 | +0.026 |
|  | 废过滤棉 | / | / | / | 2.933 | / | 2.933 | +2.933 |
|  | 废液压油 | / | / | / | 1.7 | / | 1.7 | +1.7 |
|  | 废液压油桶 | / | / | / | 10个/a | / | 10个/a | +10个/a |
| / | 生活垃圾 | / | / | / | 1.875 | / | 1.875 | +1.875 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

除标明外，单位为：t/a

- 环评委托书

- 项目备案证明

- 营业执照

- 土地手续

- 建设用地规划许可证

- 建设工程规划许可证

- “三线一单”管控单元查询

- 检测报告

附图1地理位置图

附图2 项目地理位置卫星图

附图3  项目生态保护红线图

附图4   鞍山市环境管控单元分布示意图

附图5 厂区平面布置图

附图6 环境保护目标分布图

附图7 监测点位图

# Text boxes

噪声、废气、固废

场地平整

扬尘、固废

基槽开挖

扬尘、噪声

夯实场地

噪声、废气、固废、废水

厂房基础施工

噪声、废气、固废、废水

厂房主体施工

噪声、废气、固废

装修及配套设施施工

噪声、固废

设备安装

竣工使用

项目所在地

项目所在地

项目所在地

项目所在地

危废暂存间

DW001

DA002

DA001

南沙河

图例

项目厂界

500m大气调查范围

50m噪声调查范围

南沙河

500m

50m

图例

项目厂界

大气环境监测点位

土壤环境监测点位