鞍山立山经济开发区审批服务局

鞍立经审[2024]01号

鞍山立山经济开发区审批服务局

## 关于鞍山长城大型钢管有限公司

大口径涂塑钢管生产线项目

环境影响报告表的批复

# 鞍山长城大型钢管有限公司：

# 经技术评估和审查，现就《鞍山长城大型钢管有限公司大口径涂塑钢管生产线项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下：

# 项目位于鞍山市立山区红旗路38号，用地性质为工业用地。本项目在现有厂区内扩建1座标准厂房，厂房面积2660㎡，高12.5m。新建大口径涂塑钢管生产线1条，主要购入抛丸机、热风炉、涂塑设备等，设计产能 0.5万吨，用于本公司产品螺旋焊管的表面处理。

二、修改完善后的报告表（报批稿）可以作为本项目的审批依据。我局原则同意报告表提出的评价结论和和各项环境保护措施。

三、你单位在项目设计、建设和运营管理中，应严格落实报告表提出的防治环境污染和影响的各项生态环境保护措施，同时，重点做好以下工作：

（一）项目厂房应封闭；内、外抛丸工序分别设置旋风+布袋（或滤筒式）除尘装置，产生颗粒物经捕集、净化处理后由15m高排气筒排放，应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)表2 中二级标准限值相应要求；热风炉使用液化石油气，采用低氮燃烧技术，燃气废气由15m高排气筒排放，颗粒物、SO2、NOx排放应满足参照的《辽宁省镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）表2、表3中相应标准限值要求，烟气黑度应满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2中相应标准限值要求；涂塑、固化工序设置布袋除尘器+光氧等离子活性炭复合烟气净化处理一体机，产生的颗粒物、非甲烷总烃经捕集、净化处理后由15m高排气筒排放，非甲烷总烃排放应满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）中相应标准限值要求，颗粒物排放应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)表2 中二级标准限值相应要求；共用排气筒排放污染物的，应执行其中最严格的排放标准。

（二）本项目无生产废水产生，不新增生活污水。

（三）优选低噪声设备并合理布局，并对主要产噪设备采取有效的减振、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）固体废物应妥善处理或利用。厂区设危废暂存间和一般固废暂存间，危险废物应严格按照国家危险废物相关要求暂存、转运、处置，并办理相关手续。

（五）建设单位必须严格落实环评文件中提出的环境风险防范措施和防渗措施，加强设备维护工作，防范环境风险，确保环境安全。

四、你单位应落实环境保护主体责任，建立企业内部环境管理机构和体系，明确人员、职责和制度，做好环境管理工作。项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序实施环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、环境影响报告表自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，应当重新报送审核。项目建设中发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。

六、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。你单位应当在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表转送上述单位，按规定接受生态环境主管部门的日常监督检查。

鞍山立山经济开发区审批服务局

2024年1月12日印发

抄送：鞍山市生态环境局立山分局 鞍山市光大工程技术服务有限公司