# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 鞍山市龙腾酒业有限公司建设白酒生产车间和办公楼的项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2250-210311-04-01-13G385 |
| 建设单位联系人 | 张胜 | 联系方式 | 13998098911 |
| 建设地点 | 辽宁省鞍山市千山区汤岗子镇大龙岭村 |
| 地理坐标 | （经度122度57分6.420秒，纬度40度59分48.120秒） |
| 国民经济 行业类别 | C1512白酒制造 | 建设项目 行业类别 | 十二、酒、饮料制造业15，25酒的制造151*，其他（单纯勾兑的除外） |
| 建设性质 | (新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 鞍山市千山区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 鞍千行审批【2022】19号 |
| 总投资（万元） | 230 | 环保投资（万元） | 29 |
| 环保投资占比（%） | 12.6 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2430.83 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他 符合性 分析 | 1、产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录》（国家发展和改革委员会令第29号）及中华人民共和国国家发展和改革委员会令第49号《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》中的规定，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目；对照鞍山市生态环境局关于印发《生态环境准入清单(2021年版)》的通知，本项目不属于环境准入限制政策目录项目；根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定（国发[2005]40号）第三章产业结构调整指导目录第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，故本项目为允许类项目，符合国家产业政策。 2、项目选址可行性分析 本项目位于辽宁省鞍山市千山区汤岗子镇大龙岭村，项目北侧为空地，隔空地为空厂房，西侧为废弃浴池，南侧为废弃厂房，东侧为空地。项目周边50m范围内，厂区西南侧36m处有一处居民，现已被企业租赁，租赁后该房屋空置（附件8），因此项目周边50m范围内无居民，项目地理位置图见附图1，厂界四周关系图见附图4。 根据企业提供的土地证明文件（见附件5）可知，项目用地为工业用地，项目周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、文物古迹等敏感点，综上所述，项目建设后，对周边环境影响不大，因此本项目选址合理。 3、“三线一单”符合性分析 3.1与“三线一单”相符性分析 表1-1 本项目与“三线一单”相符性分析一览表 要求 文件要求 项目具体情况 相符性 生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于辽宁省鞍山市千山区汤岗子镇大龙岭村，不在鞍山市生态保护红线区分布图范围内（详见附图6），项目周边无饮用水水源保护区，不属于自然保护区、风景名胜区等敏感区，未涉及生态红线保护区域。 符合 资源利用上线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 本项目运营过程中消耗一定量的电、水等能源，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，资源条件有保障，不会突破区域资源利用上线。 符合 环境质量底线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 根据《鞍山市生态环境质量报告书》（2021年），2021年鞍山市大气为不达标区。根据本项目环境影响评价结论，本项目各类污染物排放对环境质量贡献值较小，且项目废气、废水、噪声经治理后达标排放；各类固体废物均可得到合理处置，各污染物达标排放，符合环境质量底线要求。 符合 生态环境准入清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“鼓励类”，不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》及《限制用地项目目录（2012年本）》中淘汰和限制项目，亦不属于其他相关法律法规要求淘汰和限制的产业，属鼓励类建设项目，因此符合当前国家产业政策。 符合 3.2与《辽宁省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（辽政发〔2021〕6号）相符性分析 表1-2 与辽宁省“三线一单”生态环境分区管控相符性分析 分区管控 本项目情况 相符性 环境管控单元划分环境管控单元，包括优先保护、重点管控和一般管控单元三类。优先保护单元指以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括人口密集的中心城区、产业园区和开发强度大、污染物排放强度高的区域等。一般管控单元指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 本项目位于辽宁省鞍山市千山区汤岗子镇大龙岭村，项目所在地周边无生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等，本项目属于重点管控单元，管控单元编码为ZH21031120002。 符合 生态环境准入清单以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确准入、限制和禁止的要求，建立“1+4+14+N”4级塔型生态环境准入清单管控体系。“1”为全省总体管控要求；“4”为沈阳现代化都市圈、辽宁沿海经济带、辽西融入京津冀协同发展战略先导区、辽东绿色经济区等重点区域管控要求；“14”为各市生态环境管控基本要求；“N”为全省1524个环境管控单元生态环境准入清单。各市应结合区域发展格局、生态环境问题及生态环境目标要求，制定发布市域管控要求和环境管控单元的生态环境准入清单 本项目位于辽宁省鞍山市千山区汤岗子镇大龙岭村，项目运营期各项污染物采取相应的环保措施后能满足达标排放要求；项目运营过程中消耗一定量的电能，水能，资源消耗量相对区域资源利用总量较少。综上，本项目符合生态环境准入清单要求。 符合 分区环境管控要求优先保护单元应依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设活动，确保生态环境功能不降低、面积不减少、性质不改变。重点管控单元主要推进产业布局优化、转型升级，不断提高资源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域环境质量持续改善。 本项目位于辽宁省鞍山市千山区汤岗子镇大龙岭村，属于重点管控单元。项目运营期各项污染物采取相应的环保措施后能满足达标排放要求。综上，本项目符合分区环境管控要求。 符合 3.3与《鞍山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鞍政发〔2021〕9号）符合性分析 表1-3 与鞍山市“三线一单”生态环境分区管控符合性分析 内容 要求 项目情况 相符性 划分环境管控单元 全市共划分环境管控单元67个，包括优先保护、重点管控、一般管控三类。其中，优先保护单元37个，面积占比为37.37%。主要涵盖生态保护红线、一般生态空间、饮用水水源保护区等区域;重点管控单元29个，面积占比为45.01%。主要包括工业园区、人口集中和环境质量风险较高区域等。一般管控单元1个，面积占比为17.62%。该区域主要落实生态环境保护基本要求。 本项目位于辽宁省鞍山市千山区汤岗子镇大龙岭村 ，项目用地性质为工业用地，对照《鞍山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鞍政发〔2021〕9号）中鞍山市环境管控单元分类图中所示，本项目属于重点管控单元。本项目建设地点不在鞍山市生态保护红线划定范围内，详见附图6。 符合 制定生态环境准入清单 以生态环境分区管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确准入、限制和禁止的要求，结合区域发展、生态环境问题及生态环境目标要求，制定针对性的生态环境准入要求。 1.优先保护单元。以生态环境保护优先为原则，禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，严守生态环境底线，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 2.重点管控单元。工业聚集区以推动产业转型升级、强化污染减排、提升资源利用效率为重点;人口集中区以有效降低资源环境负荷、强化精细化管理为重点;环境风险较高区域以加强环境污染治理、防控生态环境风险为重点。 3.一般管控单元。以促进生产、生活、生态功能的协调融合为导向，执行生态环境保护的基本要求。根据资源环境承载能力，引导产业科学布局，合理控制开发强度，维护生态环境功能稳定。 本项目粉碎颗粒物采用布袋除尘器处理后由15m高排气筒达标排放，且颗粒物排放量很小，酒糟暂存处封闭覆盖，酒糟日产日清，臭气浓度产生量很小；锅底水混入酒糟，与酒糟一起外售；黄水用于窖池养护；项目洗瓶水一部分用于补充白酒冷却水，另一部分用于车间清洗；软水制备废水、设备清洗废水、车间清洗废水以及生活污水排入化粪池，定期清掏；声环境质量能够满足相应的标准要求。本项目生产过程中产生的废气、噪声经相应的环保设施处理后，均能达标排放，固体废物的处置亦符合环保要求，对环境质量现状影响较小，不会突破区域环境质量底线管控的要求。总体环境现状符合鞍山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鞍政发〔2021〕9号）中重点管控单元的要求。 符合 3.4与《鞍山市“三线一单”生态环境准入清单》（2021版）符合性分析 经与鞍山市生态环境局核实，本项目属于重点管控单元，管控单元编码为ZH21031120002。本项目与《鞍山市生态环境准入清单》（2021年版）中编码为ZH21031120002（汤河子镇）的重点管控单元的符合性分析如下： 表1-4 与《鞍山市“三线一单”生态环境准入清单》（2021版）符合性分析 管控要求 项目情况 符合性 空间布局约束 各类开发建设活动应符合《鞍山市国土空间规划》相关要求。 对照《鞍山市国土空间规划》中的相关规定要求，符合空间规划。对照《产业结构调整指导目录》（2019年本）中的规定，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类；依据“全国第三次土地调查”成果显示：该项目地块所占地类全部为工业用地（0601)。 符合 污染物排放管 控 （1）依据排污许可证确定区域排污总量，根据区域环境质量改善目标，持续削减污染物排放总量。 本项目无需申请总量，项目各污染物均采取有效措施进行处置，满足污染物排放管控要求。 符合 （2）严格限制高污染风险企业引入。 本项目不属于高污染风险企业。 符合 （3）进一步开展管网排查，提升污水收集效率；强化餐饮油烟治理，加强噪声污染防治，严格施工扬尘监管，加强土壤和地下水污染防治与修复。 本项目严格落实《中华人民共和国土壤污染防治法》、《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》的相关要求，企业对生产车间、酒窖、化粪池采取重点防渗措施，防止污染土壤及地下水。施工期严格施工扬尘监管，加强噪声污染防治。厂区新建化粪池，对废水进行有效收集，合理处理。 符合 环境风险防控 （1）编制突发环境事件应急预案，配备必要的环境应急设施、装备、物资，定期开展演练。 本项目严格执行国家及地方等法律法规以及国家、地方环境质量标准。及时编制突发环境事件应急预案，配备必要的环境应急设施、装备、物资。定期开展演练。严格落实《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等法律法规文件要求，完善环境风险防控体系，提高企业环境风险防范能力。 符合 （2）建立常态化的企业隐患排查整治管理机制，加强风险防控体系建。 本项目建立常态化的企业隐患排查整治管理机制，加强风险防控体系建。 符合 严格预防农用地土壤污染。 不涉及 / 资源开发效率要求 （1）禁止使用国家明令禁止和淘汰的用能设备。 本项目用水为外购供水，营运过程中消耗一定量的电、水资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少。 符合 （2）清洁生产指标要达到钢铁等行业国内先进水平。 不涉及 / （3）避免加剧林地资源资产数量减少、质量下降的开发建设行为。 不涉及 / （4）禁止新建沙石加工、矿产品加工。 不涉及 / 备注 该区域包含大量农业用地，涉及部分鞍钢，是大气环境布局敏感、受体敏感重点管控区；林地资源开发应该引起重视。 不涉及 / 4、与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》（辽委发[2022]8号）的相符性分析 表1-5 项目与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》（辽委发[2022]8号）符合性分析表 文件要求 项目情况 相符性 一、总体目标 到2025年，全省生态环境持续改善，主要污染物排放总量继续下降，单位地区生产总值二氧化碳排放比2020年下降比例达到国家要求，地级及以上城市细颗粒物（PM2.5）平均浓度下降到34微克/立方米以下，空气质量优良天数比率达到88.3%以上，地表水国考断面达到或好于Ⅲ类水体比例达到78.7%以上，近岸海域水质优良（一、二类）比例达到92%以上，重污染天气、城市黑臭水体基本消除，土壤污染等环境风险得到有效管控，固体废物和新污染物治理能力明显增强，生态系统质量和稳定性持续提升，生态环境治理体系更加完善，生态文明建设取得新进步，绿色成为辽宁高质量发展的鲜明底色。 到2035年，广泛形成绿色低碳生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，基本建成人与自然和谐共生的美丽辽宁。 本项目废气主要为颗粒物，臭气浓度，经下文分析，本项目颗粒物产生量较少，同时经集气罩收集后由布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，酒糟暂存处封闭覆盖，酒糟日产日清，因此颗粒物以及臭气浓度对环境影响不大。 符合 二、重点任务 （一）加快推动绿色低碳发展： 5、加强生态环境分区管控。严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，优化区域生产力布局 本项目符合“三线一单”要求。 符合 （二）深入打好蓝天保卫战： 4、加强大气面源和噪声污染治理。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，推进低尘机械化清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等城乡重要路段清扫保洁力度。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。全面推进绿色矿山建设，开展绿色矿山建设三年行动(2022—2024年)。深入开展秸杆“五化”综合利用和禁烧管控。深化消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理。实施噪声污染防治行动，加快解决群众关心的突出噪声问题。到2025年，地级及以上城市实现功能区声环境质量自动监测。（省公安厅、省自然资源厅、省生态环境厅、省住房城乡建设厅、省交通运输厅、省农业农村厅、省商务厅、省市场监管局、省气象局等按职责分工负责） 经下文分析，本项目颗粒物产生量较少，同时经集气罩收集以后由布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，酒糟堆放会产生臭气浓度，酒糟暂存处封闭覆盖，酒糟日产日清，对环境影响不大；项目的噪声主要来自设备生产，经基础减震，厂房隔声，合理布局后对环境影响较小。 符合 （三）深入打好碧水保卫战 不涉及 符合 （四）深入打好净土保卫战： 4、稳步推进“无废城市”建设。健全“无废城市”建设制度、技术、市场、监管体系，推进城市固体废物精细化管理。推进沈阳、大连和盘锦市开展“无废城市”建设。推进尾矿、煤矸石、粉煤灰、冶炼废渣、工业副产品石膏等固体废物综合利用。（省生态环境厅、省发展改革委、省工业和信息化厅、省财政厅、省自然资源厅、省住房城乡建设厅、省农业农村厅、省商务厅、省卫生健康委等按职责分工负责） 本项目不属于产能严重过剩行业。 符合 （五）维护生态环境安全： 6、严控环境安全风险。组织“一废一库一品”(危险废物、尾矿库、化学品)、涉重金属企业、化工园区等重点领域环境风险调查评估。压实企业安全生产主体责任，排查治理尾矿库、头顶库安全风险隐患。对182座废弃尾矿库进行安全和环境风险隐患评估并治理修复。完成重点河流突发水污染事件“一河一策一图”全覆盖。加强重金属污染防控，到2025年，重点行业重点重金属污染物排放量比2020年下降5%。完善环境事件应急预案体系，修订环境事件应急预案备案行业名录，纳入名录的企业依法编制应急预案，并报生态环境部门备案。加强应急物资储备和应急救援专家、监测队伍建设，定期组织开展突发环境事件应急演练。在沈阳、盘锦等市化工园区推进有毒有害气体预警体系示范建设。强化生态环境与健康管理，完成相关考核指标任务。（省生态环境厅、省自然资源厅、省应急厅等按职责分工负责） 本项目不属于“一废一库一品”，同时要求企业根据当地的要求进行编制应急预案。 符合 三、保障措施 （一）强化组织领导 不涉及 符合 （二）强化责任落实 不涉及 符合 （三）强化项目支撑 不涉及 符合 （四）强化监督考察 不涉及 符合 （五）强化宣传引导 不涉及 符合 （六）强化队伍建设 不涉及 符合 注：项目不涉及与不相关的条款未罗列在本表格中 5、与国发[2016]31号《土壤污染防治行动计划》相符性分析 表1-6 “土十条”相符性分析 序号 相关内容 项目情况 符合情况 1 实施农用地分类管理，保障农业生产环境安全：按污染程度将农用地土壤环境划为三个类别；切实加大保护力度；着力推进安全利用；全面落实严格管控；加强林地草地园地土壤环境管理。 本项目不涉及林地、草地、园地土壤。 符合 2 加强工业废物处理处置。 本项目为白酒制造（C1512））项目。本项目固废根据下文分析，均得到了合理的处置。 符合 3 强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染：结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。 本项目不属于过剩产能，项目妥善落实环评提出的各项措施，对项目所在地土壤环境影响较小。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目由来 2019年千山区大龙岭村积极响应国家政策号召，培育新上项目，对原闲置废旧厂房进行修葺，在千山区人民政府的鼓励下，千山区龙腾酒厂由个体工商户升级为企业，原千山区龙腾酒厂于2022年5月初被注销，企业于2022年5月25日成立鞍山市龙腾酒业有限公司，企业于2022年6月10日对《鞍山市龙腾酒业有限公司建设白酒生产车间和办公楼项目》进行了备案，备案内容为项目占地面积2430.83平方米，建筑面积为650平方米，建设办公楼1座120m2，化验室1座90平方米，厂房1座440平方米，其中白酒生产车间包括大曲粉碎机、不锈钢支架、曲块成型机及对辊粉碎机等。后因企业考虑到项目的实际运行情况，建设内容有所变化，建设内容变更为办公楼、生产车间（包括锅炉房、酒窖）、库房、门卫室，取消化验室；同时因购买的酒曲无需进行破碎，因此大曲粉碎机、不锈钢支架、曲块成型机等设备均取消。项目占地面积不变，因建设内容变化，最终实际建设后，建筑面积为537平方米，本项目具体建设内容可见表2-1，主要设备见表2-3。 本项目有发酵工艺，年产量白酒180吨（白酒密度取0.926mg/cm3，年产白酒为194千升），年生产能力小于1000千升，根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（生态环境部令第16号，2021年1月1日），本项目属于“十二、酒、饮料制造业15——25、酒的制造151——其他（单纯勾兑的除外）”类，因此本项目应该编制环境影响报告表。 2、工程建设规模和内容 本项目新建一条年产量180吨白酒生产线，建设内容主要为：新建酿酒生产车间（包括锅炉房、酒窖）、库房、办公楼、门卫室。拟建项目组成见表2-1。 表2-1 建设项目建设内容及规模 工程类别 工程名称 建设内容 主体工程 生产车间 1座，占地面积为250m2，位于厂区北侧，新建一条年产白酒180吨生产线。 辅助工程 锅炉房 位于生产车间东北侧，锅炉房内设一台0.75t/h的电锅炉，用于生产过程中蒸汽的提供。 办公楼 1座，1层，占地面积为162m2，用于日常办公。 门卫室 1座，20m2，用于门卫值岗。 储运工程 酒窖 位于生产车间内，占地面积为80m2，用于产品的发酵及储存。 库房 库房用于粮食、酒曲和稻壳等原辅材料的储存，占地面积为105m2，位于厂区西侧。 公用工程 供电 年用电量1.7万kW·h/a，本项目用电由市政电网供给。 供暖 本项目办公区供暖采用电供暖，生产车间不供暖。 供水 外购。 排水 锅底水混入酒糟，与酒糟一起外售；黄水用于窖池养护；项目洗瓶水一部分用于补充白酒冷却水，另一部分用于车间清洗；软水制备废水、设备清洗废水、车间清洗废水以及生活污水排入化粪池后，定期清掏。 环保 工程 废气 粉碎产生的颗粒物经集气罩收集，由布袋除尘器（收集效率为90%，处理效率为99%）处理后，通过一根15m高的排气筒排放。 酒糟堆放会产生臭气浓度，酒糟暂存处封闭覆盖，臭气浓度无组织排放。 废水 锅底水混入酒糟，与酒糟一起外售；黄水用于窖池养护；项目洗瓶水一部分用于补充白酒冷却水，另一部分用于车间清洗；软水制备废水、设备清洗废水、车间清洗废水以及生活污水排入化粪池后，定期清掏。 噪声 选用低噪声设备，厂房隔声、合理布局等措施降噪。 固体废物 厂区设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一清运。 酒糟暂存酒糟暂存处，日产日清，外售。 废包装材料外售综合利用。 废滤芯、废布袋由厂家定期更换回收。 除尘灰回用于生产。 3、产品方案 本项目建成后可实现年产180吨的生产规模，本项目主要产品为浓香型、清香型白酒。 表2-2 项目产品方案 序号 产量 产品类型 规格 执行的质量标准 1 180吨/a 45吨/a 52%vol，浓香型单粮/多粮 500ml/瓶 《浓香型白酒标准》（GB/T10781.1-2006） 1000ml/瓶 2000ml/桶 5000ml/桶 2 135吨/a 52%vol，清香型单粮/多粮 500ml/瓶 《清香型白酒标准》（GB/T10781.2-2006） 1000ml/瓶 2000ml/桶 5000ml/桶 根据《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》（GB2757-2012）中相关标准，本项目产品应满足下表中的相应要求： 表2-3 理化指标一览表 项目 指标 检验方法 粮谷类 其他 甲醇a/（g/L） ≤ 0.6 2.0 GB/T5009.48 氰化物a（以HCN计）/（mg/L） ≤ 8.0 GB/T5009.48 a甲醇、氰化物指标均按100%酒精度折算 4、设备清单 本项目主要设备见表2-4。 表2-4 主要设备一览表 序号 设备名称 型号及规格 单位 数量 生产设备 1 粉碎机 0.5t/h 台 1 2 甑锅 250L 个 1 3 电锅炉 0.75t/h 台 1 4 白钢酒罐 10m3 罐 8 5 窖池 1.3*2米，深2.6米 个 12 6 风机 5000m3/h 台 1 7 压盖机 / 台 1 8 酸度计 / 个 1 9 软化水设备 2m3/h，制备效率90% 套 1 10 酒精测量仪 / 个 1 环保设备 1 布袋除尘器 / 套 1 2 化粪池 防渗防漏 个 1 5、原辅材料及能源消耗情况及物料平衡 本项目生产所用原辅材料及能源消耗情况见表2-5。 表2-5 原辅材料消耗一览表 序号 名称 规格/成分 年用量 最大存储量 贮存位置 备注 一 原辅材料 1 高粱 袋装，50kg/袋 360 50t 库房 外购 2 大米 袋装，50kg/袋 10t 库房 外购 3 糯米 袋装，50kg/袋 10t 库房 外购 4 玉米 袋装，50kg/袋 10t 库房 外购 5 小麦 袋装，50kg/袋 10t 库房 外购 6 酒曲 浓香型 袋装，2.5kg/块 30t 40t 1t 库房 外购 清香型 10t 7 酵母 袋装，0.5kg/袋 0.05t 0.05t 库房 外购 8 稻皮 袋装，30kg/袋 65t 5t 库房 外购 9 纸箱 / 2000个 2000个 库房 外购 10 酒瓶 / 20000只 20000只 库房 外购 11 酒盖 / 20000只 20000只 库房 外购 12 酒盒 / 20000个 20000个 库房 外购 13 酒瓶标签 / 20000个 20000个 库房 外购 二 能源 1 水 / 684t/a / 外购 2 电 / 2.7万kW·h / 市政供电 表2-6 清香型白酒物料平衡表 进料 出料 名称 t/a 名称 t/a 高粱 90 白酒 45 大米 收尘灰 0.001 糯米 颗粒物 玉米 生产过程中损耗的水 30.641 小麦 锅底水 2.091 酒曲 10 黄水 9 酵母 0.013 酒糟 144.58 稻皮 16.25 软化制备废水 8.2 水 123.25 总计 239.513 总计 239.513 表2-7 浓香型白酒物料平衡表 进料 出料 名称 t/a 名称 t/a 高粱 270 白酒 135 大米 收尘灰 0.004 糯米 颗粒物 玉米 生产过程中损耗的水 91.922 小麦 锅底水 6.271 酒曲 30 黄水 27 酵母 0.037 酒糟 433.74 稻皮 48.75 软化制备废水 24.6 水 369.75 / / 总计 718.537 总计 718.537 图2-1 清香型白酒物料平衡图 图2-2 浓香型白酒物料平衡图 6、公用工程 6.1给水 ①生活用水 项目劳动定员10人，无住宿员工，全年正常工作300天。本项目用水外购，根据《辽宁省地方标准行业用水定额》（DB21/T1237-2020），生活用水按每人每天45L计算。则员工用水量为135t/a（0.45t/d）。 ②生产用水 本项目每次生产白酒的生产周期约为7-8天，全年生产次数为40次。 a冷却用水 本项目冷却水循环使用，只需定期添加损耗掉的水，每个生产周期补充水量为0.2t，冷却水补充水量为8t/a，冷却水添加用量来自于洗瓶水。 b蒸粮软化用水 本项目蒸粮需要用到软化水，本项目使用的蒸汽由锅炉提供，根据企业提供的材料，本项目锅炉用水由软化设备制备，软化水制备效率为90%，每个生产周期白酒蒸粮软化水用量为3.668t，则本项目需要软化水用量为146.7t/a，新鲜水用水量为163t/a。 c洗瓶水 本项目人工清洗酒瓶，每个生产周期生产洗瓶水用量为0.5t，则本项目洗瓶水用水量为20t/a。 d润粮用水 粉碎后的原料加水进行拌合，使原料吸收一部分水分，每个生产周期用水量为4.125t，则本项目润粮用水量为165t/a，润粮水全部进去到生产线内。 e打量水 蒸酒后产生的粮糟转移至摊晾区后，加入适量打量水拌匀，主要是调配发酵前粮糟的含水量，每个生产周期用水量为3.712t，则打量水的用水量为148.5t/a，打量水全部进入到生产线内，打量水用软化水制备，则新鲜水用水量为165t/a。 f车间清洗水 每个生产周期内车间内清洗一次，每次用水量为0.6t，则车间清洗水需要用水量为24t/a，车间清洗水一部分来自于洗瓶废水，一部分来自于新鲜水。 g设备清洗水 每个生产周期生产设备清洗一次，每次用水量为0.5t，则设备清洗用水量为20t/a。 6.2排水 ①生活废水 本项目员工用水量为135t/a，排水量按用水量的80%计算，则排水量为108t/a。 ②生产废水 a洗瓶废水 项目洗瓶水用水量为20t/a，排水量按用水量的80%计算，则排水量16t/a，因外购的酒瓶较为干净，项目洗瓶主要为简单的冲洗，因此洗瓶废水较为清净，洗瓶废水中8t水用于冷却水补水，8t水用于车间清洗。 b软化水制备产生的废水 本项目软化水制备所需要的新鲜水总量为328t/a，软化水制备效率为90%，则产生的废水排放量为32.8t/a。 c车间清洗废水 车间清洗水用量为24t/a，排水量按用水量的80%计算，则排水量为19.2t/a。 d设备清洗水 设备清洗水用量为20t/a，排水量按用水量的80%计算，则排水量为16t/a。 本项目水平衡见图2-3。 图2-3 本项目水平衡图 单位t/a 6.3供电 项目年用电量为2.7万KWh，市政供电。 2.4供暖 本项目办公区供暖采用电供暖，生产车间不供暖。 7、生产制度和劳动定员 项目劳动定员10人，一班制，每班8小时工作，全年生产时间约为300天项目不设食堂及住宿。 9、总平面布置合理性分析 厂区总用地面积为2430.83平方米，主要建筑为生产车间、库房、锅炉房、办公楼。项目生产车间位于厂区北侧，锅炉房位于生产车间的东北侧，库房位于厂区西侧，办公区位于厂区南侧。项目平面布置强化整个厂区空间充分利用，用地力求紧凑、经济、合理，以满足功能使用的要求。符合厂区整齐划一的功能要求，总平面布局合理。项目总平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 根据建设单位提供资料，计划施工期为6个月。本项目在现有厂区进行建设。目前本项目所在厂区内有闲置厂房，施工期先将建筑拆除后进行重新建设，施工期建设内容包括建筑拆除、平整场地、主体工程、内部安装工程、设备安装调试等。施工期期间会产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物。施工期施工流程及排污节点图详见图2-4。 图2-4 建筑工程施工流程及排污节点示意图 2.1施工废气 ①建筑拆除、建筑材料、工程废土及运输机械会产生扬尘； ②施工中将会有各种工程及运输用车来往施工现场，会有汽车尾气。 2.2施工废水 施工废水主要为施工人员生活污水。生活污水主要为施工人员在施工场地内产生的生活污水，由于生活污水中污染物较简单，主要是CODcr和NH3-N，且污染物浓度较低，一般COD约为250mg/L，NH3-N约为20m/L。 2.3施工噪声 施工噪声主要来自于各种施工机械，如挖掘机、卡车、搅拌机等，经噪声叠加后其噪声源强可达90~105dB（A）。 2.4施工固体废物 建筑物拆除及施工过程中会产生建筑垃圾和固体废弃物，施工过程中施工人员会产生生活垃圾。 施工场地施工人员约为30人，在此期间生活垃圾按0.5kg/（人•d）计，则生活垃圾产生量为15kg/d，施工期6个月，故施工期生活垃圾产生量为2.7t。 建筑物拆除及施工过程中会产生一定量的建筑渣土，主要是一些废弃的水泥、装修废物及废弃砖头等。 1.2运营期 本项目运营期清香型和浓香型白酒生产工艺一致，制作不同的产品时加入对应的酒曲即可，白酒流程及产污节点见下图2-5。 图2-5 本项目白酒生产工艺流程及产污节点图 生产工艺流程如下： ①粉碎、润粮：高梁、玉米等原辅料在破碎机中破碎，目的在于便于蒸煮，使淀粉充分被利用；提前20小时左右将处理好的原料加水拌匀进行润料，目的是为下一步的蒸煮糊化打基础。一般加入原料量55—65%的水进行润糁，粉碎工序会产生颗粒物、噪声。 ②蒸粮：蒸料前，先煮沸底锅水，在甑篦上撒一层稻壳后装甑上料，见气撒料，装匀上平，采用常压蒸煮。蒸煮时间应在80分钟左右，该工序会产生锅底水，该工序会产生锅底水，本项目产量较少，锅底水混入酒糟，与酒糟一起外售。锅底水主要为蒸馏过程中蒸锅中水分凝结产生，故其主要成分与酒糟中水分成分相同，故该部分水可以混入酒糟。 ③摊晾：打量水后的原料，用摊开方法使料迅速冷却，达到微生物适宜生长的温度，若气温在5-10℃时，品温应降至30-32℃，若气温在10-15℃时，品温应降至25-28℃，夏季要降至品温不再下降为止，摊晾可以起到吸收氧气等作用。 ④撒曲发酵：摊晾后，根据需要加入酒曲（购买的酒曲无需破碎）、酵母（根据需求的产品是清香型、浓香型加入对应的酒曲）。其中加曲温度一般控制如下：春季20—22℃，夏季23—25℃，冬季25—28℃，加曲量一般为原料量的9—11%左右，可根据季节发酵周期调节。该工序会产生黄水，黄水用于窖池养护，不外排。 ⑤蒸馏出酒 将出料的酒醅重新放入蒸煮锅内进行蒸馏，蒸馏后得到成品白酒。发酵好的粮食装入甑锅用蒸汽蒸，就是利用沸点的差异使酒精从原有的酒液中浓缩分离，冷却后获得酒精含量酒品。酒品滴入白钢酒罐内暂存。蒸馏过程会产生酒槽，日产日清，外售给当地养殖户；企业与当地养殖户合作，产生酒糟之前会提前与之沟通，因此酒糟暂存于酒糟暂存处的量很少，酒糟基本直接由养殖户拉走，因此酒糟暂存处产生的恶臭很少，同时因酒糟暂存于酒糟暂存处的量很少、酒糟暂存时间很短，因此基本没有酒糟沥出液，本次环评沥出液忽略不计。 ⑥洗瓶灌装 酒罐内的酒由人工进行灌装。酒瓶灌装前由人工进行清洗，灌装完成后进行封盖、贴标，生产日期盖章、装箱等，最后进入成品库。该工序会产生洗瓶废水、废包装材料。 本项目无勾兑环节。 本项目主要产污环节见下表2-8。 表2-8 污染工序一览表 类别 排放源 主要污染物 废气 粉碎工序 颗粒物 酒糟堆放 臭气浓度 废水 软水制备废水、设备清洗废水、车间清洗废水以及生活污水排入化粪池后，定期清掏。 COD、BOD5、SS、氨氮 噪声 生产设备 机械噪声 固体 废物 生产过程 酒糟、废包装材料、废滤芯、除尘灰、废布袋 日常生活 生活垃圾 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，对原有多年闲置厂房进行项目建设，根据现场勘查，场地属于闲置状态，故无与项目有关的原有污染情况及主要环境问题。本项目现有用地不存在遗留问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目所在区域为二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单中二级标准。 1.1基本污染物 本次评价采用《鞍山市生态环境质量报告书》（2021年）的数据。鞍山市2021年大气现状环境质量统计表见表3-1。 表3-1 基本污染物环境质量现状统计表 污染物 年评价指标 现状浓度/ (µg/m3) 标准值/ (µg/m3) 占标率 /% 达标 情况 SO2 年平均质量浓度 13 60 21.7 达标 NO2 年平均质量浓度 27 40 67.5 达标 CO 第95百分位数日平均质量浓度 1.9(mg/m3) 4(mg/m3) 47.5 达标 O3 第90百分位数8h平均质量浓度 131 160 81.9 达标 PM10 年平均质量浓度 69 70 98.6 达标 PM2.5 年平均质量浓度 39 35 111.4 不达标 由上表可见，本项目所在区域环境空气质量NO2、SO2、CO、O3、PM10评价结果达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求，PM2.5评价结果超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求，因此区域环境空气质量现状不达标，为不达标区。 随着《辽宁省大气污染防治行动方案》、《鞍山市打赢蓝天保卫战实施方案（2018-2020年）的通知》等文件的实施，通过严控新建小型燃煤热源、全面拆除燃煤小锅炉、加强施工扬尘整治、严控交通扬尘、严控工业堆场扬尘、加大城乡绿化力度等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将进一步得到改善。 1.2特征污染物 本项目环境空气、噪声监测数据由沈阳市聚信环境检测技术有限公司于2022年1月6日～1月8日进行检测。报告编号为JXJC-HJ-2201-003。检测报告详见附件3，监测点位图详见附图2。 ①监测点位 1#项目西北侧314m处大屯镇政府附近； ②监测项目 臭气浓度、颗粒物。 ③监测频率 连续监测3天。颗粒物日平均每日应有24h的采样时间；臭气浓度：监测一次值，每天4次；采样时观测并记录当时的风向、风速、气温和气压以及天气条件状况等条件。 ④监测结果 表3-2 环境空气检测数据评价结果一览表 监测项目 监测浓度范围 （mg/m3） 检出率 （%） 执行 标准 最大浓度占标率（%） 超标率 （%） 是否 达标 臭气浓度 ＜10 100 / - 0 达标 颗粒物 0.144~0.162 100 0.3mg/m3 54 0 达标 综上，本项目颗粒物环境质量监测值符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单中二级标准。 2、声环境质量现状 ①监测点位： 项目厂界四周各设一监测点位，分别为1#—4#点位， ②监测项目 连续等效A声级[Leq单位：dB(A)]。 ③监测频率 连续监测1天，每天昼间，夜间各监测一次。 ④声环境现状监测结果与评价 噪声监测结果详见下表。 表3-3 噪声监测结果 检测点位 2022.01.07 昼间Leq值 夜间Leq值 厂界东侧1# 48 39 厂界南侧2# 46 38 厂界西侧3# 45 37 厂界北侧4# 45 38 由上表可知，项目所在地四周昼、夜间声环境现状均满足国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准（昼间≤55dB，夜间≤45dB）要求。 3、地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目可不开展地下水环境质量现状调查工作及评价。 同时依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“酒精饮料及酒类制造 报告表 其他”，为Ⅳ类项目。建设项目不开展地下水环境影响评价，因此不进行地下水环境质量监测。 同时根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求原则上不开展地下水现状调查，且本项目不存在地下水环境污染途径，因此不进行地下水环境质量现状调查。 4、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目可不开展土壤环境质量现状调查工作及评价。 同时根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A土壤环境影响评价项目类别表，本项目属于“其他行业”，IV类项目，建设项目不开展土壤环境影响评价，不进行土壤环境质量监测。 同时根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求原则上不开展土壤现状调查，且本项目不存在土壤环境污染途径，因此不进行土壤环境质量现状调查。 5、生态环境质量现状 本项目为污染影响类项目，利用厂区内用地建设，无新增用地。 6、电磁辐射环境质量现状 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据现场踏勘和卫星图定位结果可知，本项目厂界外500米范围内大气环境保护目标主要为村民、学校，具体见表3-4。 表3-4 大气主要环境保护目标 序号 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂址距离/m X Y 1 西北侧大龙岭村 -161 196 村民，140人 大气 二类 NW 253 2 西侧大龙岭村 -236 0 村民，950人 W 236 3 南侧大龙岭村 0 -77 村民，360人 S 77 4 东侧大龙岭村 300 0 村民，620人 E 300 5 龙岭小学 -79 -90 师生，240人 WS 120 注：本项目厂址为中心坐标（0m,0m）。 2、声环境 根据现场踏勘和卫星图定位结果可知，厂区西南侧36m处有一处居民，现已被企业租赁，租赁后该房屋空置，因此本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 根据现场踏勘和卫星图定位结果可知，本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目为污染影响类项目，利用预留空地建设项目，土地性质为工业用地，用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 1.1施工期废气排放标准 本项目施工期扬尘执行《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中规定的扬尘排放浓度限值，具体限值见表3-5。 表3-5 施工及堆料场地扬尘排放标准 单位：mg/m3 监测项目 区域 浓度限值 （连续5min平均浓度） 执行标准 颗粒物（TSP） 郊区及农村地区 1.0 《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016） 1.2运行期废气排放标准 本项目运营期生产过程中产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值，具体指标见表3-6；恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准，具体指标见表3-7。 表3-6 大气污染物综合排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度（m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120（其他） 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 排气筒高度应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。本项目周边200m范围之内，无10m以上建筑，，因此本项目所设排气筒15m高度满足要求。 表3-7 恶臭污染物厂界标准值 序号 污染物名称 最高允许排放浓度 标准来源 3 臭气浓度 20（无量纲） 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准 2、噪声 2.1施工期噪声排放标准 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准，具体限值见表3-8。 表3-8 建筑施工场界环境噪声排放限值 时段 昼间/dB(A) 夜间/dB(A) 标准限值 70 55 2.2运营期噪声排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值，具体见表3-9。 表3-9 噪声执行标准 单位：dB（A） 时段 项目 昼间 夜间 执行标准 厂界四周 55 45 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类 3、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家环境保护部关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发【2014】197号）和辽宁省环保厅关于《贯彻执行环保部建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（辽环发【2015】17号）规定，及《辽宁省生态环境厅关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》（辽环综函【2020】380号，辽宁省生态环境厅2020年6月23日发布执行）文件要求，结合本项目的排污特点，本项目无总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期废气防治措施 1.1扬尘 施工阶段建筑拆除、原料及建筑废料运输、装卸、堆积过程产生扬尘。扬尘按起尘原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的料场和弃土(砂、石)方及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘。由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。扬尘量与距地面50m处风速、起尘风速、尘粒的含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成。其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关资料显示，施工场地扬尘主要来源是运输车辆运行而形成，约占扬尘总量的60%。在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。因此，限制车速及保持路面清洁是减少汽车扬尘的有效手段，同时项目施工期采取施工场地设置施工围挡、土方及运输车辆苫盖、水雾炮清洗地面保持清洁抑尘、运输车辆冲洗等措施。采取以上措施后，可有效减少施工期扬尘量，对周边环境影响较小。 1.2汽车尾气 施工机械和机动车行驶过程中排放的尾气成分复杂，含有近200种化合物，其中排放量较大和对环境影响较大的污染物为NOx、CO和HC。在施工现场，燃料不完全燃烧程度比车辆正常行驶时要高。因此，施工场地使用汽车尾气排放达标的施工车辆，并鼓励燃烧清洁燃料。加强管理控制，即施工车辆不使用时应停止工作，避免施工车辆空挡状态。合理规划运输车辆频次、数量、路线，避免施工车辆拥堵加大汽车尾气的排放，可有效减轻汽车尾气排放对周围环境影响。 2、废水防治措施 施工期间，所排废水主要为生活污水。施工人员产生的生活污水排入临时化粪池，定期清掏。不会对当地的环境造成影响，因此施工期生活污水对周边环境影响不大。 3、噪声防治措施 施工各阶段噪声对环境会造成不同程度的影响，结合项目实际情况在本项目施工过程中以建筑物基础挖掘、项目建筑物主体框架的施工阶段使用施工机械产生的噪声较大，危害较为严重。基础挖掘过程中会使用挖掘机、推土机等噪声强度较大的施工机械。 为减轻对施工设备对区域声环境的影响，项目施工期间须在施工场界周围设置统一围挡、选择低噪声施工设备、同时对噪声强度较高的噪声源如钢筋切割机等进行局部的屏蔽，必要时可将体积较小的高噪声设备设置在施工场地的暂设内进行操作，操作人员佩戴耳塞进行操作，以减弱噪声向外界的传播强度，并且在施工期间严禁在夜间（22:00-6:00）施工，施工车辆应选择合理的进场路径。通过采取上述措施可将施工期间产生的噪声向外界的传播强度控制在最小程度。 4、固体废物防治措施 施工过程中可能会产生建筑垃圾和固体废弃物，施工过程中施工人员会产生生活垃圾。 项目拆除过程及施工过程中会产生建筑渣土，主要是一些废弃的水泥、装修废物及废弃砖头等。建筑垃圾应送至城建部门指定的单位统一处理，严禁任意排放，避免造成施工场内土壤破坏。生活垃圾定点排放，集中收集，定期由环卫部门统一处理。 综上，施工期固体废物不会对周围环境产生影响。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气源强 ①粮食破碎颗粒物 本项目在酿酒前需要对高梁、大米等谷物进行破碎，破碎过程中产生破碎颗粒物。根据建设单位提供的资料，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环保部公告2021年第24号）中“131谷物磨制行业相关系数，稻谷产污系数为0.015kg/t原料，本项目需进行破碎的杂粮量为360t/a，经计算该工艺颗粒物产生量约为0.005t/a，本项目破碎工序年工作720h，则产生速率为0.007kg/h。 本项目在破碎机上方设集气罩（收集效率80%），设1台风机，风量为5000m3/h，收集后的颗粒物经布袋除尘器（处理效率99%）处理后由一根15m排气筒排放。 ②酒槽产生臭气浓度 本项目在酒糟暂存处会产生少量恶臭（臭气浓度），厂区酒糟日产日清，本项目与《沈阳市富贵酒厂200t/a清香型白酒项目》生产工艺、原辅材料均相似，同时产品产量差距不大，恶臭（臭气浓度）类比《沈阳市富贵酒厂200t/a清香型白酒项目竣工环境保护验收监测报告》中的验收监测数据。 表4-1 本项目与类比项目基本情况表 项目 类比项目 本项目 类比情况 产品量 白酒200t/a 白酒180t/a 本项目与类比项目地址均属于辽宁省，生产工艺、原辅材料、项目规模相似，类比可行 工艺流程 破碎-润料-蒸煮糊化-摊晾-拌醅-入窖发酵-出窖蒸酒-勾兑、过滤、包装 粉碎-润料-蒸酒-摊晾-撒曲发酵-蒸馏出酒-洗瓶灌装 原辅材料 高粱、玉米、稻壳、酒曲、水 高粱、大米、糯米、玉米、小麦、酒曲、酵母、稻皮、水 地理位置 辽宁省沈阳市辽中区朱家房子镇腰截子村 辽宁省鞍山市千山区汤岗子镇大龙岭村 综上，项目类比可行，根据《沈阳市富贵酒厂200t/a清香型白酒项目竣工环境保护验收监测报告表》中的检测数据可知，无组织臭气浓度可以达标排放，类比的检测报告见附件7。 本项目废气相关参数见表4-2。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2技术可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019）》，本项目废气处理措施可行，可行性分析见表4-4。 表4-4 本项目与《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019）》中有废气可行性相符性分析 产排污环节 污染物项目 可行技术 本项目废气治理 可行性 原料粉碎系统废气 颗粒物 旋风除尘技术、袋式除尘技术、湿式除尘技术 袋式除尘技术 可行 酒糟堆场 臭气浓度 对于有酒糟堆场、果蔬渣堆场、沼渣堆场等的排污单位，堆放的酒糟、果蔬渣、沼渣等应进行覆盖，及时清理堆场、道路上抛洒的酒糟、果蔬渣、沼渣等。 酒糟暂存处封闭覆盖，酒糟日产日清。 可行 1.3废气达标排放分析 ①颗粒物 本项目颗粒物主要来自破碎工序，破碎产生的颗粒物经集气罩收集后再由布袋除尘器处理，最终经15m高排气筒排放，同时根据表4-2，可知，经环保措施处理后的颗粒物排放速率及排放量很少，因此颗粒物可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2有组织排放标准。 ②臭气浓度 本项目年产量较少，一般情况下酒糟在酒糟暂存处暂存时间较短，同时暂存时均封闭覆盖，酒糟日产日清，臭气浓度产生的较少，同时类比《沈阳市富贵酒厂200t/a清香型白酒项目竣工环境保护验收监测报告表》中的检测数据可知，厂界无组织臭气浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准。 1.4大气环境影响分析 ①颗粒物 根据现状监测报告，项目所在地的颗粒物满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单中二级标准，本项目破碎产生的颗粒物经集气罩收集后再由布袋除尘器处理最终经15m高排气筒排放，排气筒排放速率为0.00006kg/h，无组织排放速率为0.0014kg/h，排放速率均较小；且无组织颗粒物经厂房阻挡后排放量会降低，同时项目周边500m范围之内的敏感目标均不在厂区下风向，综上，本项目颗粒物对周边环境影响较小。 ②臭气浓度 根据现状监测报告，项目周边的臭气浓度小于10（无量纲），本项目设置的酒糟暂存处密闭覆盖，项目酒糟日产日清，同时项目周边500m范围之内的敏感目标均不在厂区下风向，综上，本项目臭气浓度对周边环境影响较小。 1.5非正常工况排放分析 对于本项目来说，非正常工况指环保设施发生故障，污染物治理效率为0，一般情况下，本项目的废气处理措施不会出现故障，本项目非正常工况出现次数按1次/年计，本项目非正常工况下的具体参数见表4-5。 表4-5 非正常工况本项目大气污染物排放情况 污染工序 污染物 持续时间 排放量（kg） 排放浓度（mg/m3） 措施 破碎 颗粒物 1h 0.007 2.333 立即停止生产，直至环保设施恢复。 为了保证废气处理措施运行效果，减少废气污染，本次评价要求建设单位应加强以下管理措施： ①在生产过程中，要加强设备的管理，定期进行检修维护，经常进行安全巡视，发现环保故障，及时停产，减少非正常工况的频次。 ②企业应当对环保设施建立运行档案，制定相关制度定期检查和维护，并将检查结果记录存档。 ③企业应配备专业的环保设备管理人员，对设备进行维护和管理。 ④企业应及时更换老化部件，以免影响设备的正常运行。 ⑤企业应定期对废气污染物进行监测，发现超标或去除率降低，应立即停止生产，并对废气治理设施进行检修和排查。 ⑥加强对员工的教育和培训，合理使用环保设施。 1.6监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019），制定本项目废气监测计划，具体见下表4-6。 表4-6 项目废气监测计划 监测点位 监测因子 监测频率 执行排放标准 颗粒物排放口（DA001） 颗粒物 1次/半年 《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)表2二级标准 厂界上风向1个点位，下风向3个点位 颗粒物、臭气浓度 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准 2、废水 2.1本项目废水产排情况 本项目废水主要为软水制备废水、洗瓶水、设备及车间清洗废水、生活污水、锅底水、黄水；本项目锅底水混入酒糟，与酒糟一起外售；黄水用于窖池养护，不外排；项目洗瓶水一部分用于补充白酒冷却水，另一部分用于车间清洗；软水制备废水、设备清洗废水、车间清洗废水以及生活污水均进入化粪池后定期清掏，不外排。 表4-7 各工序废水源强一览表 类别 污染源 污染因子 产生情况 去向 废水 软水制备废水 COD 250 排入化粪池，定期清掏。 氨氮 21 SS 66 设备清洗废水、车间清洗废水 COD 300 氨氮 25 SS 250 生活污水 COD 300 氨氮 25 BOD5 250 SS 250 洗瓶水 COD 100 一部分用于补充白酒冷却水，另一部分用于车间清洗 SS 100 锅底水 / / 混入酒糟，一起外售。 黄水 / / 用于窖池养护 2.2本项目废水不外排可行性 本项目软水制备产生的废水污染物浓度较低，根据本项目生产工艺，项目设备清洗废水、车间清洗废水的污染物浓度与生活污水类似，浓度均较低，根据上文，项目废水量较少，为176t/a，其中生活污水为108t/a，生产废水仅为68t/a，同时辽宁省一部分白酒企业废水均进入化粪池或旱厕后，定期清掏，例如新民市东蛇山子乡丰源酒厂，废水（软水设备产生废水及锅炉废水）与生活污水排入旱厕后，定期清掏；沈阳市富贵酒厂锅底水、刷锅水、黄水兑入酒糟中，不排放，锅炉排污水用于锅炉湿式除渣；锅炉软水制备废水、刷酒瓶酒桶酒袋水、生活污水排至化粪池，定期清掏。 因此，本项目废水排入化粪池后定期清掏可行。 3、噪声 3.1噪声源强 本项目噪声主要来自运行期各类设备运行产生的噪声，设备噪声源强见表4-8。 |
| --- | --- |

表4-8 工业企业噪声源强调查表（室内声源） 序号 建筑物名称 声源名称 型号 数量/台 声源源强 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB（A） 运行时段 建筑物插入损失/dB（A） 建筑物外噪声 声功率级/dB（A） X Y Z 声压级/dB（A） 建筑物外距离/m 1 生产车间 粉碎机 0.5t/h 1 75 选用低噪声设备，合理布局 -5 -1 0 1 75 8:00~17:00 20 55 1 2 风机 / 1 75 -4 -1 0 1 75 20 55 1 3 压盖机 / 1 70 -3 -20 0 1 70 20 50 1 注：坐标原点（X：0m，Y：0m，Z：0m）为生产车间东北角 本项目以上噪声源需采取以下措施进行减震降噪： ①选用低噪声设备，生产设备应及时维修，保证处于正常良好状态，从根本上降低声源噪声强度。 ②设备设置在室内，并合理布局。

|  | 3.2噪声达标排放分析 ①噪声预测模式 点源衰减模式： 式中：LA：距声源为ra米处的声级，dB（A）； L0：距声源为r0米处的声级，dB（A）； △L：附加衰减量，dB（A）； 计算时r0=1m，附加衰减量主要指厂房隔声及设备降噪措施等对设备噪声的衰减量，在此取△L=20dB（A）。 噪声叠加公式： ②预测结果 本项目将生产车间的产噪声设备的噪声级分别进行叠加，参考《排污系数速查手册》，框架结构墙体隔声量为15dB(A)-35dB(A)，本项目取值为20dB(A)，根据表4-8，计算出降噪后噪声叠加值为59dB(A)，项目厂界噪声预测值预测结果见表4-9。 表4-9 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 源强 治理后噪声值 预测点位 与声源强最近距离（m） 时段 背景值 贡献值 预测值 标准值（昼间） 设备运转 59 厂界东 5 昼间 / 45 45 55 厂界北 12 昼间 / 37 37 55 厂界西 15 昼间 / 35 35 55 厂界南 8 昼间 / 41 41 55 本项目仅昼间生产，夜间不生产，从预测结果看，在采取选用低噪声设备，厂房隔声、合理布局等措施后，项目运营后厂界东、南、西、北侧噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准的要求，项目周边50m范围内没有敏感点，因此项目正常生产时的设备噪声对环境影响较小。 3.3监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定噪声监测计划，见表4-10。 4-10 噪声监测计划 监测点位 监测因子 监测频次 执行标准 四周厂界外 1m Leq(昼夜) 1次/季度 厂界四周执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值 4、固体废物 4.1固废产生情况 本项目固体废物主要为生活垃圾、酒糟、废包装材料、废滤芯、除尘灰、废布袋。 ①生活垃圾 本项目全体员工10人。生活垃圾产量按每人每天0.5kg计算，则生活垃圾总年产量为1.5t/a，厂区内垃圾统一收集后，由环卫部门统一清运。 ②酒糟 项目生产过程中会产生酒糟，项目锅底水产生量较少，锅底水混入酒糟，酒槽（含锅底水）的产生量为586.682t/a，混入锅底水的酒糟含水量约为21%，含水量较少，酒糟中含有多种维生素，酵母菌等，其中赖氨酸、蛋氨酸和色氨酸的含量非常高，酒糟是经发酵后高温蒸煮而形成的，作为牛羊的主要饲料，有很好的适口性，容易消化和生物学价值高的特点，而且还能有效预防牛发生瘤胃膨气，是一种物美价廉的牛羊饲料原料。酒糟暂存于封闭的酒槽暂存处，酒糟外售给养殖户，日产日清。 ③废包装材料 项目在运营过程中产生的废纸箱、废酒瓶等废弃包装物约0.5t/a，集中收集到后，外售综合利用。 ④废滤芯 软水设备需定期更换滤芯以保证出水水质，废滤芯产生量为0.02t/a，由设备生产厂家定期更换回收，不在厂内暂存。 ⑤除尘灰 布袋除尘器运行后会产生除尘灰，根据上文计算可知，本项目除尘灰的量为0.004t/a，除尘灰回用于生产。 ⑥废布袋 布袋除尘器运行后会产生废布袋，废布袋产生量为15个/a，废布袋由厂家定期更换回收，不暂存于厂区。 固废产生和处置情况表见表4-11。 表4-11 建设项目固废产生情况一览表 产污环节 名称 属性 产生量t/a 有毒有害物质名称 物理性状 环境危险特性 污染物贮存、治理措施及去向 环境管理要求 职工生活 生活垃圾 / 1.5 / 固态/液态 / 统一收集后，由环卫部门统一清运。 / 生产 酒糟 一般固体废物 900-999-99 586.682 / 固态/液态 / 暂存于封闭的酒槽暂存处，日产日清，外售。 满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 废包装材料 一般固体废物 900-999-99 0.5 / 固态 / 外售综合利用。 收尘灰 一般固体废物 900-999-99 0.004 / 固态 / 回用于生产。 废滤芯 一般固体废物 900-999-99 0.02 / 固态 / 由厂家定期回收更换。 废布袋 一般固体废物 900-999-99 15（个/a） / 固态 / 本项目各项固废不外排，均得到有效处置，对周边环境影响较小。 5、地下水、土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型/生态破坏型项目；根据附录A中的相关内容，本项目属于“其他行业”，为Ⅳ类项目。不开展土壤环境影响评价工作。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610－2016）附录A中的有关规定，本项目为“N轻工——105、酒类饮料及酒类制造”中报告表项目，属于Ⅳ类建设项目；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610－2016）4.1节，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 根据工程分析，本项目可能会导致地下水和土壤污染的是项目的污水收集和处理系统，建议采取以下措施： ①源头控制 污水各处理设施及污水管道均应按照《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）要求进行防渗、防腐设计与建设，采取必要的防腐防渗处理。排水管系统特别是建筑物和构筑物进出水管要落实有效的防腐蚀、防沉降、防折断措施。 同时，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止污染物跑、冒、滴、漏，并派专人负责定期检查，及时排查与解决事故，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 ②分区防治 针对不同生产环节的污染防治要求，应有性针对性的采取不同的防腐、防渗工程措施，具体见下表。 表4-12 拟采取的分区防渗处理措施 场区内建构筑物 防渗分区 防渗技术要求 办公区、库房、生产车间（除酒窖外） 一般防渗 地面采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化。K≤1×10-7cm/s。 化粪池、生产车间内的酒窖 重点防渗区 等效黏土防渗层Mb≥6，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行。 6、生态 本项目为污染影响类项目，利用闲置厂房建设，用地范围内无生态环境保护目标，故不开展生态环境影响分析。 7、环境风险 7.1环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中所界定的重点关注的风险物质，白酒主要成分为乙醇，本项目所涉及的风险物质为乙醇。虽然属于易燃易爆物质，但白酒燃点75℃较高，爆炸极限为3.5-18.0%(体积)，通常轻微的泄漏不会造成火灾事故，且酒精蒸汽体积需要达到一定量才会发生爆炸。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录C，Q按下式进行计算： 式中：q1，q2，...，qn—每种环境风险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 项目酒罐容积共计为80m3，白酒密度按0.9kg/L计，充装系数按95%计，项目白酒产品酒精含量为52%，则折算成乙醇后为35.568t。 表4-13 危险物质数量与临界量情况一览表 序号 危险物 最大存贮量（t） 临界量标准（t） Q值 1 乙醇 35.568 500 0.071 2 Q / / 0.071 经计算，项目Q＜1时，该项目环境风险潜势为I，本项目为简单分析。 表4-14 乙醇的理化性质表 标识 中文名：乙醇[无水]；无水酒精 危险货物编号：32061 英文名：ethyl alcohol；ethanol UN编号：1170 分子式：C2H6O 分子量：46.07 CAS号：64-17-5 理化性质 外观与性状 无色液体，有酒香。 熔点（℃） -114.1 相对密度(水=1) 0.79 相对密度(空气=1) 1.59 沸点（℃） 78.3 饱和蒸气压（kPa） 5.33/19℃ 溶解性 与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。 毒性及健康危害 侵入途径 吸入、食入、经皮吸收。 毒性 LD50：7060mg/kg(兔经口)；7340mg/kg(兔经皮)； LC50：37620mg/m3，10小时(大鼠吸入)；人吸入4.3mg/L×50分钟，头面部发热，四肢发凉，头痛；人吸入2.6mg/L×39分钟，头痛，无后作用。 健康危害 本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。 急救方法 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 燃烧爆炸危险性 燃烧性 易燃 燃烧分解物 一氧化碳、二氧化碳。 闪点(℃) 12 爆炸上限（v%） 19.0 引燃温度(℃) 363 爆炸下限（v%） 3.3 建规火险分级 甲 稳定性 稳定 聚合危害 不聚合 禁忌物 强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类 危险特性 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 储运条件 与泄漏处理 储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内，远离火种、热源。防止阳光直射；保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属、胺类等分开存放，切忌混储。灌装时应注意流速(不越过3m/s)，且有接地装置，防止静电积聚。本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱金属、胺类、食用化学品等混装混运。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。 泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。 灭火方法 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 7.2风险源分布情况 本项目的风险源为白酒，白酒贮存于酒罐中。 7.3可能影响途径 本项目涉及的主要风险物质为白酒，属于易燃液体，可能影响途径见如下： 白酒泄露后遇热源或明火发生火灾，或是泄漏后没有得到有效控制，酒精迅速扩散蔓延渐渐积聚浓度达到爆炸极限，火灾爆炸燃烧后主要产物为二氧化碳、一氧化碳。发生火灾时，其燃烧火焰高，火势蔓延迅速，直接对火源周围的人员、设备、建筑物构成极大威胁。火灾风险对周围环境的主要危害包括以下两方面：一是辐射，不但燃烧速度快，燃烧面积大，而且放出大量的辐射热。危及火场周围人员的生命及毗邻建筑物和设备的安全。二是浓烟及有毒废气。易燃的白酒在火灾时放出大量辐射热，同时还发出大量的浓烟，这是由燃烧物质释放出来的高温蒸汽和毒气，被分解的未燃物质和被火加热而带入上升气流中的空气和污染物质的混合物。它不但含有大量的热量，而且还含有蒸汽、有毒气体和弥散的固体微粒，对火场周围的人员生命安全和周围大气环境质量造成污染和破坏。产生的次生污染物对周围大气环境产生一定的影响；同时发生火灾后，消防产生的消防废水或流入地表水，造成水污染。 7.4环境风险防范措施 ①建立完善的安全生产管理制度、操作规范，加强生产工人的安全环保意识，提高工作职工的责任心和工作主动性。提高操作、管理人员的业务的素质，操作人员需定期进行岗位系统培训，孰悉工作岗位责任、规程，加强岗位责任制。 ②建设项目在生产车间要严禁烟火；禁止工人在车间吸烟，并设置明显的禁止吸烟标志。在作业现场范围内不得堆放其他无关的易燃易爆物品。 ③储酒罐区域区域应保持通风、阴凉的状态，防止可燃气体的积累，远离火种、热源。 ④生产过程的电气应为防爆型，如防爆开关、防爆接线盒和防爆灯具。 ⑤厂内必须配备足够数量的灭火装置。 ⑥加强管理及台帐记录。 8、环保“三同时”验收一览表 表4-15 环境保护“三同时”验收一览表 项目 污染源 污染物 拟采取措施 执行标准 废气 破碎 颗粒物 废气收集后经布袋除尘器处理后由一根15m高排气筒排放。 《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)表2二级标准 酒糟堆放 臭气浓度 酒糟暂存处封闭覆盖，酒糟日产日清。 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准 废水 软化制备废水，洗瓶水、设备及车间清洗废水、生活污水 / 排入化粪池，定期清掏，不外排。 / 固废 职工生活 生活垃圾 收集后，由环卫部门统一清运。 《沈阳市生活垃圾管理条例》（2016.7.1） 一般固体废物 运营期 酒糟 暂存于酒槽封闭的酒槽暂存处后外售，酒糟日产日清。 / 废包装材料 集中收集到后，外售综合利用。 除尘灰 回用于生产。 废滤芯 由厂家定期更换回收，不暂存于厂区。 废布袋 污泥 噪声 设备运行 等效连续A声级 选用低噪声设备，厂房隔声、合理布局等措施 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 原料破碎DA001 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m高排气筒。 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)表2二级标准 |
|  | 酒糟堆放 | 臭气浓度 | 酒糟暂存处封闭覆盖，酒糟日产日清。 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准 |
| 地表水环境 | 软化制备废水、洗瓶水、设备及车间清洗废水、生活污水 | / | 排入化粪池后，定期清掏，不外排。 | / |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备，厂房隔声、合理布局等措施。 | 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾统一收集后，由环卫部门统一清运；酒糟日产日清，外售；废包装材料外售综合利用；废滤芯、废布袋由厂家定期更换回收；除尘灰回用于生产。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区分区防渗，办公区、库房、生产车间（除酒窖）为一般防渗区，生产车间酒窖、化粪池为重点防渗区。 |
| 生态保护措施 | 本项目不涉及。 |
| 环境风险 防范措施 | ①建立完善的安全生产管理制度、操作规范，加强生产工人的安全环保意识，提高工作职工的责任心和工作主动性。提高操作、管理人员的业务的素质，操作人员需定期进行岗位系统培训，孰悉工作岗位责任、规程，加强岗位责任制。 ②建设项目在生产车间要严禁烟火；禁止工人在车间吸烟，并设置明显的禁止吸烟标志。在作业现场范围内不得堆放其他无关的易燃易爆物品。 ③储酒罐区域区域应保持通风、阴凉的状态，防止可燃气体的积累，远离火种、热源。 ④生产过程的电气应为防爆型，如防爆开关、防爆接线盒和防爆灯具。 ⑤厂内必须配备足够数量的灭火装置。 ⑥加强管理及台帐记录。 |
| 其他环境管理要求 | ①加强废气、废水、噪声治理设施的管理和日常维护； ②加强对厂区固体废物的管理； ③落实各项环境保护措施，保证环保设施的运行良好； ④建立管理台账。 |

# 结论

综上所述，本项目符合国家和地方产业政策，具有一定的经济效益和良好的社会效益。建设项目在认真落实本评价提出的各项污染防治措施并严格执行配套建设相关要求，加强环境管理，保证污染治理工程与主体工程实施“三同时”，确保各类污染物稳定达标排放的情况下，从环境保护角度出发，本项目建设是合理可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | / | / | 0.00104t/a | 0 | 0.00104t/a | +0.00104t/a |
|  | 臭气浓度 | 0 | / | / | / | 0 | / | / |
| 废水 | / | 0 | / | / | / | 0 | / | 0 |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | 0 | / | / | 1.5t/a | 0 | 1.5t/a | +1.5t/a |
|  | 酒糟 | 0 | / | / | 586.682t/a | 0 | 586.682t/a | +586.682t/a |
|  | 废包装材料 | 0 | / | / | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 收尘灰 | 0 | / | / | 0.004t/a | 0 | 0.004t/a | +0.004t/a |
|  | 废滤芯 | 0 | / | / | 0.02t/a | 0 | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 废布袋 | 0 | / | / | 15个/a | 0 | 15个/a | +15个/a |
| 危险废物 | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图1 项目位置图

# 附图2 监测点位图

附图3 平面布置图

# 附图4 周边关系图

# 附图5 环境保护目标图

# 附图6 本项目与鞍山市生态保护红线划定分布图位置关系图

# 附图7 本项目与鞍山市环境管控单元分布示意图

# 附件1  营业执照

# 附件2  建设项目环境影响评价委托书

# 附件3  监测报告

# 附件4  立项批复

# 附件5  土地地类证明

# 附件6  三线一单查询结果

# 附件7  类比项目的检测报告

# 附件8  厂区西南侧居民租赁合同

# 附件9  承诺书

# Text boxes

表4-2 本项目废气源强核算结果及相关参数一览表

| 产排污环节 | 污染物种类 | 污染物产生情况 | 治理设施 | 排放形式 | 年排放时间h | 排放口 编号 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量t/a | 产生速率kg/h | 产生浓度mg/m3 | 治理设施 | 集气效率 | 净化效率 | 是否为可行技术 | 有组织 | 无组织 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 排放量t/a | 排放速率kg/h |  |  |  |
| 破碎 | 颗粒物 | 0.005 | 0.007 | 1.389 | 布袋除尘器 | 80% | 99% | 是 | 0.00004 | 0.00006 | 0.011 | 0.001 | 0.0014 | 720 | DA001 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)表2二级标准 |
| 酒糟堆放 | 臭气浓度 | / | / | / | 酒糟暂存处封闭覆盖，酒糟日产日清。 | / | / | / | / | / | / | ＜10（无量纲） | 2400 | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准 |

注：根据《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019），本项目废气处理措施属于可行技术。

表4-3 本项目排放口相关参数一览表

| 名称 | 编号 | 地理坐标 | 高度 | 排气筒内径 | 温度 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |
| 颗粒物排放口 | DA001 | 122.951595° | 40.996778° | 15m | 0.5m | 20℃ | 一般排放口 |

项目所在地

比例：1:400

南侧大龙岭村77m

50m

项目所在地