+

鞍行审批复环〔2020〕28号

关于鞍钢建设集团有限公司建筑材料分公司鞍钢

厂内搅拌站环境影响报告表的批复

鞍钢建设集团有限公司建筑材料分公司：

你单位报送的《鞍钢建设集团有限公司建筑材料分公司鞍钢厂内搅拌站环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

一、《报告表》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目位于鞍钢厂内西耐大道北端，建有2条混凝土生产线，年混凝土生产25万m3。总投资178.6万元，环保投资122.3万元。

三、根据《报告表》的环评结论及技术评审意见，并征求生态环境主管部门意见，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1、粉料筒仓设置除尘器，搅拌机粉料、砂石进料口上方安装集气罩，收集后的粉尘设置除尘器处理，确保粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）要求；皮带输送机采用全封闭运行，所有原料放置于全封闭库房内，搅拌机落料口设置于搅拌楼封闭结构内，厂区地面定期进行洒水抑尘，加强运输物料车辆管理，进出厂区车辆及厂内装载机等进行定时冲洗，严格控制无组织扬尘。

2、设备、运输车辆清洗废水设置三级沉淀池处理，循环使用；生活污水经下水管网送往西大沟污水处理厂处理。

- 优选低噪声的设备，对搅拌机、空压机、水泵、带传输机等高噪声的设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

- 砂石分离机产生的废渣、浑水罐和沉淀池产生的淤泥回用于生产，不外排；项目产生的废机油、废润滑油等属危险废物，应严格按国家危险废物贮存、运输、处理、处置规定，建设符合国家相关规范的危险废物临时贮存场所，及时送指定的具有危险废物处置资质的部门处理、处置，并按国家相关规定办理相关手续。

四、考虑到项目已经建成，建设单位应对照环评文件及环评批复要求，严格落实各项污染防治措施，按照国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收。

五、由市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

二○二○年六月二日

抄送：辽宁诺达环境技术咨询有限公司、市生态环境局

鞍山市行政审批局               2020年6月2日印发