+

鞍行审批复环〔2020〕29号

# 关于鞍山市昕阳新材料有限公司金属新材料生产

# 项目环境影响报告表的批复

# 鞍山市昕阳新材料有限公司：

# 你单位报送的《鞍山市昕阳新材料有限公司金属新材料生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

# 一、《报告表》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

# 二、项目选址位于鞍山经济开发区鞍刘路南、哈大高铁东DH-2020-001地块，占地面积33179.67m2，拟建设1座轻钢结构综合厂房和1座5层办公楼，年生产RH浸渍管30000吨，KR搅拌头7000吨，KR搅拌枪3000吨，项目总投资15000万元，其中环保投资42万元。

三、根据《报告表》的环评结论及技术评估意见，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1、项目取暖锅炉以天然气为燃料，确保锅炉烟气中各污染物浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3特别排放限值要求后经高度符合要求的排气筒排放，该锅炉在集中供热实现后予以拆除。烘干工序有机废气进行吸附处理，打磨、切割工序设置集气罩和除尘装置，确保上述有机废气和颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2要求后经高度符合要求的排气筒排放。搅拌机设置集气罩和除尘装置，焊烟采用移动式净化装置进行净化，确保搅拌机产生的颗粒物和焊接烟尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求后排放。

2、锅炉排污水和生活污水满足《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)表2中要求后经下水管网送往城市污水处理厂处理。

3、优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保北厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，其余厂界达到3类标准要求。

4、项目产生的废机油、废乳化液、废机油桶和废活性炭等属危险废物，按照国家相关规范要求设置暂存场所暂存，定期送有资质单位处理，并办理相关手续。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

二○二○年六月二日

抄送： 沈阳绿恒环境咨询有限公司 鞍山市生态环境局

鞍山市行政审批局               2020年6月2日印发