+

鞍行审批复环〔2020〕38号

# 关于鞍山会祥建筑材料有限公司机制砂生产

# 项目环境影响报告表的批复

# 鞍山会祥建筑材料有限公司：

# 你单位报送的《鞍山会祥建筑材料有限公司机制砂生产项目）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

# 一、《报告表》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目拟租用鞍山市齐大山镇判甲炉村的工业用地，建设1条机制砂生产线项目，年产机制砂115000m3。总投资2000万元，其中环保投资28.4万元。

三、根据《报告表》的环评结论，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1、项目所需的的碎石料应由具备相关手续的企业提供，不得涉及有重金属及放射性物质，且主要成分需符合《建筑用砂》（GB/T14684-2011）中的相关要求。

2、所有工序均在封闭厂房内进行。上料、破碎、筛分工序产生的颗粒物设置集尘罩收集并送布袋除尘器处理满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求后经高度符合要求的排气筒排放。各工序所用输送带为封闭式。原料和成品均置于封闭库房内，并采取抑尘措施。厂区路面定期进行撒水、清扫。

3、洗砂废水等生产废水沉淀后循环使用不外排。生活污水排入厂区防渗化粪池，定期清掏还田。按《报告表》要求严格落实防渗措施。

4、优选低噪声设备，颚式破碎机设于半地下封闭厂房内，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。运输车辆妥善选择运输路线，避开村庄等环境敏感区。

5、除尘灰、落地灰收集后外售综合利用；沉淀池尾泥压滤后外售综合利用。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

二○二○年六月十六日

抄送： 辽宁大奥环评有限公司 鞍山市生态环境局

鞍山市行政审批局               2020年6月16日印发