+

鞍行审批复环〔2020〕51号

关于千山区大屯镇蔡家石材加工项目

环境影响报告表的批复

千山区大屯镇蔡家石材加工厂：

你单位报送的《千山区大屯镇蔡家石材加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

一、《报告表》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目位于千山区甘泉镇管饭寺村原管饭寺红砖厂厂址，建有一条碎石加工生产线，年产花岗岩碎石15万吨/年，总投资300万元，环保投资105.1万元。

三、根据《报告表》的环评结论及技术评审意见，并征求生态环境主管部门意见，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1、破碎和筛分工序在封闭厂房内进行，并设置除尘装置，确保破碎和筛分产生的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表 2要求后经高度符合要求的排气筒排放；原料运输栈道全封闭；产品放置于全封闭库房内；厂区地面定期进行洒水抑尘；厂区道路硬化处理；加强运输物料车辆管理，采取有效抑尘措施，严格控制无组织扬尘。确保厂界无组织排放颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)相应要求。

2、项目无生产废水排放；生活污水进入防渗旱厕，定期清掏。

- 优选低噪声的设备，对颚式破碎机、圆锥破碎机、振动筛、风机等等高噪声的设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

- 除尘装置和沉降收尘收集后外售。项目产生的废机油等属危险废物，应严格按国家危险废物贮存、运输、处理、处置规定，建设符合国家相关规范的危险废物临时贮存场所，及时送指定的具有危险废物处置资质的部门处理、处置，并按国家相关规定办理相关手续。

四、考虑到项目已经建成，建设单位应对照环评文件及环评批复要求，严格落实各项污染防治措施，按照国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收。

五、由市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

二○二○年七月二十八日

抄送：鞍山市携手环保咨询有限公司、市生态环境局

鞍山市行政审批局               2020年7月28日印发