鞍行审批复环〔2020〕52号

关于辽宁鞍炼热电有限公司掺烧城市生活污水

处理厂污泥建设项目环境影响报告书的批复

辽宁鞍炼热电有限公司：

你单位报送的《辽宁鞍炼热电有限公司掺烧城市生活污水处理厂污泥建设项目环境影响评价报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现对《报告书》批复如下：

一、《报告书》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议有一定参考价值，评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、本项目位于台安县工业园区辽宁鞍炼热电有限公司原有厂区内，拟在现有热电厂燃煤锅炉内掺烧生活污水处理厂污泥，掺烧比例为19.4%，掺烧量为3.4万吨/年，原煤耗量为174800吨/年。新增污泥输送系统一套，并在原有储煤场内设置煤泥混掺区。项目生产规模、供热面积及范围不发生变化。总投资450万元，环保投资354万元。

三、根据环评结论和技术评审意见，并征求生态环境行政主管部门意见，认为项目建设在认真落实《报告书》提出的各项污染防治要求和环境风险防范措施，确保各项污染物稳定达标排放的基础上，从环保角度，原则同意该项目建设，项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：

1、严格控制污泥含水率和掺烧比例，含水率确保不高于30%。，掺烧比例不得大于20%。

2、脱硫依托原有氨法脱硫工艺，脱硝依托原有SNCR+SCR脱硝工艺；除尘依托原有布袋除尘器，确保主要污染物满足《辽宁省燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB21/T 3134—2019）表1排放限值要求后经高度符合要求的排气筒排放，并符合总量控制要求。输煤系统采用现有封闭廊道运输。煤渣和飞灰全部采用气力集中输送至现有全封闭灰库中。贮煤场及煤泥混掺区为为全封闭式。煤泥混掺区和氨水储罐区采取有效措施防治恶臭污染，确保厂界恶臭污染物浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。在线监测装置利用原有。

3、项目运行后无新增排水。煤泥混掺区严格落实防渗措施。

4、设备优选低噪声产品，并采取切实有效的隔声、吸声、减振措施；项目厂界亦须采取必要的隔声、吸声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类区标准限值的要求。

5、项目炉渣、飞灰以及脱硫副产品硫酸铵均外售利用。

6、建设单位必须严格落实《报告书》提出的环境风险防范和应急措施，做好生产、存储等环节的环境风险防范工作，制定企业突发环境事件应急预案，并报有关部门备案，同时与当地政府及相关部门的应急预案相衔接。加强设备维护工作。设置气体泄露报警装置和事故池，防范环境风险，确保环境安全。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织竣工环保验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查单位。

二○二○年七月二十八日

抄送：辽宁省环保集团辐洁生态环境有限公司、市生态环境局

鞍山市行政审批局               2020年7月28日印发