鞍行审批复环〔2020〕53号

关于辽宁鞍炼热电有限公司石油焦掺烧项目

环境影响报告书的批复

辽宁鞍炼热电有限公司：

你单位报送的《辽宁鞍炼热电有限公司石油焦掺烧项目环境影响评价报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现对《报告书》批复如下：

一、《报告书》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议有一定参考价值，评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、本项目位于台安县工业园区辽宁鞍炼热电有限公司原有厂区内，拟在现有热电厂燃煤锅炉内掺烧石油焦，掺烧比例为20%，掺烧量为3.25万吨/年，原煤耗量为13万吨/年。新增全封闭石油焦储仓一座，配煤机一套，项目生产规模、供热面积及范围不发生变化。总投资470万元，环保投资72万元。

三、根据环评结论和技术评审意见，并征求生态环境行政主管部门意见，认为项目建设在认真落实《报告书》提出的各项污染防治要求和环境风险防范措施，确保各项污染物稳定达标排放的基础上，从环保角度，原则同意该项目建设，项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：

1、严格控制石油焦含硫量和掺烧比例，含硫量确保不高于2.3%。，掺烧比例不得大于20%。

2、在原有氨法脱硫工艺基础上，增加循环流化床锅炉炉内脱硫工艺；脱硝依托原有SNCR+SCR脱硝工艺；除尘依托原有布袋除尘器，确保主要污染物满足《辽宁省燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB21/T 3134—2019）表1排放限值要求后经高度符合要求的排气筒排放，并符合总量控制要求。输煤系统采用现有封闭廊道运输。煤渣和飞灰全部采用气力集中输送至现有全封闭灰库中。贮煤场及石油焦储仓为为全封闭式。氨水储罐区采取有效措施防治恶臭污染，确保厂界恶臭污染物浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。在线监测装置利用原有。

3、项目运行后无新增排水。

4、设备优选低噪声产品，并采取切实有效的隔声、吸声、减振措施；项目厂界亦须采取必要的隔声、吸声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类区标准限值的要求。

5、项目炉渣、飞灰以及脱硫副产品硫酸铵均外售利用。

6、建设单位必须严格落实《报告书》提出的环境风险防范和应急措施，做好生产、存储等环节的环境风险防范工作，制定企业突发环境事件应急预案，并报有关部门备案，同时与当地政府及相关部门的应急预案相衔接。加强设备维护工作。设置气体泄露报警装置和事故池，防范环境风险，确保环境安全。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织竣工环保验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查单位。

二○二○年七月二十八日

抄送：辽宁时代泽远科技有限公司、鞍山市生态环境局

鞍山市行政审批局               2020年7月28日印发