鞍行审批复环〔2020〕56号

关于鞍山浦项特种耐火材料有限公司高档耐火材料生产线改扩建项目环境影响报告表的批复

鞍山浦项特种耐火材料有限公司：

你单位报送的《鞍山浦项特种耐火材料有限公司高档耐火材料生产线改扩建项目环境影响评价报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

一、《报告表》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议有一定参考价值，评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、本项目拟对海城市环境保护局于2004年10月以海环保发[2004]31号文件批复的、位于鞍山市千山区鞍海路1697号（甘泉镇）的鞍山浦项特种耐火材料有限公司高档耐火材料生产项目进行改扩建。本次改扩建不新增用地，工程内容主要为新建研发中心、化学药品库、产品和半成品库房各一座；将原有重油、柴油、煤等高污染燃料改成天然气、生物质燃料及电能等清洁能源；新增1台双锥形混合机、3台混练机、1台复合式压砖机、1台摩擦压砖机、2座梭式窑、1座焙烧窑、1台立轴圆台平面磨床，以及配套废气治理措施；同时淘汰原有1台2吨燃煤锅炉，新增1台2吨生物质锅炉和1台2吨天然气锅炉。项目建成后可实现年产2500吨滑板、1000吨水口和3000吨不烧砖。总投资920万元，环保投资226.0万元。

三、根据环评结论和技术评审意见，并征求生态环境行政主管部门意见，认为项目建设在认真落实《报告表》提出的各项污染防治要求和环境风险防范措施，确保各项污染物稳定达标排放的基础上，从环保角度，原则同意该项目建设，项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：

1、所有焙烧窑、梭式窑、热风炉、导热油炉等各类炉窑以及烧成、干燥等工序一律改用天然气、电能等清洁能源。原有2吨燃煤锅炉拆除，新建2台锅炉分别改用天然气和生物质燃料，生物质锅炉设置除尘装置，确保燃气锅炉烟气及导热油炉废气中各项污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃气锅炉特别排放限值要求，确保生物质锅炉烟气中各项污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃煤锅炉特别排放限值要求，2台锅炉烟气和导热油炉废气均应经高度符合要求的排气筒排放。老焙烧窑设置除尘器和活性炭净化系统，新焙烧窑设置尾气燃烧器+电捕尘,油浸工序、热风炉及沥青储罐大小呼吸废气共用1套除尘器+活性炭吸附装置净化，确保新老焙烧窑、烧成工序、油浸工序、热风炉废气及沥青储罐大小呼吸废气中各项污染物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）及《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准限值要求后经高度符合要求的排气筒排放。原料上料和混料工序、吸碳工序、刮碳工序依托现有设施及配套除尘设施，干燥工序废气设计采取冷却器+活性炭吸附装置净化，确保上述工序废气中各项污染物满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准限值要求后经符合高度要求的排气筒排放。严格控制厂区颗粒物和有机废气的无组织排放。

2、本项目生产废水循环使用，生活废水经厂区内建设的MBR一体化污水处理设备处理达标后，用于厂区内洒水抑尘、绿化和农田灌溉，不外排。严格落实《报告表》提出的分区防渗措施，保护地下水。

3、设备优选低噪声产品，并采取切实有效的隔声、吸声、减振措施；项目厂界亦须采取必要的隔声、吸声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类区标准限值的要求。

4、成型、干燥半成品废品降级使用；除尘器粉尘回用于生产；烧成和焙烧半成品废品、沉淀池污泥集中收集后由环卫部门清运；炉灰渣外售综合利用；化验室废水、废硅藻土、废活性炭、电捕油泥等属于危险废物，应按照国家相关规范要求设置专门暂存场所暂存，定期送有资质单位处理处置，并办理相关手续。

5、项目设置100米环境防护距离，建设单位应配合政府做好规划控制工作，该距离内不得建设居民区、医院、学校等环境敏感目标。

6、建设单位必须严格落实《报告表》提出的环境风险防范和应急措施，做好生产过程中的环境风险防范工作，制定企业突发环境事件应急预案，并报有关部门备案，同时与当地政府及相关部门的应急预案相衔接。加强设备维护工作，设置气体泄露报警装置，防范环境风险，确保环境安全。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织竣工环保验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查单位。

二○二○年九月八日

抄送：辽宁瑞尔工程咨询有限公司、市生态环境局

鞍山市行政审批局               2020年9月8日印发