+

鞍行审批复环〔2020〕57号

关于鞍山市润峰混凝土有限公司蒸压加气混凝土

砌块生产线项目环境影响报告表的批复

鞍山市润峰混凝土有限公司：

你单位报送的《鞍山市润峰混凝土有限公司蒸压加气混凝土砌块生产线项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

一、《报告表》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目位于鞍山市千山区汤岗子镇东汤河村附近工业用地，拟建设一条蒸压加气混凝土砌块生产线，年产蒸压加气混凝土砌块10万m3。总投资900万元，环保投资17万元。

三、根据《报告表》的环评结论及技术评审意见，并征求生态环境主管部门意见，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1、新建2台锅炉分别采用天然气和生物质为原料，燃气锅炉确保烟气中各污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃气锅炉特别排放限值要求，生物质锅炉设置除尘装置，确保烟气中各污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃煤锅炉特别排放限值要求，2台锅炉均经高度符合要求的排气筒排放。上料和筛分工序设置除尘装置，确保颗粒物满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）相关限值要求后经高度符合要求的排气筒排放。所有原料放置于全封闭库房内；厂区地面定期进行洒水抑尘；厂区道路硬化处理；加强运输物料车辆管理，采取有效抑尘措施，严格控制无组织扬尘。确保厂界无组织排放颗粒物浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）相关限值要求。

2、项目无生产废水排放；生活污水进入防渗旱厕，定期清掏。厂区严格落实《报告表》提出的防渗措施，保护地下水。

- 优选低噪声的设备，对高噪声的设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

- 生物质锅炉除尘灰、上料、筛分工序除尘灰收集后作为原料；筛上料、落地尘、废钢球、生物质锅炉炉渣同意收集后外售；项目产生的废树脂等属危险废物，应建设符合国家相关规范的危险废物临时贮存场所，及时送指定的具有危险废物处置资质的部门处理、处置，并按国家相关规定办理相关手续。

四、项目建设要严格落实环保“三同时”规定，项目建成后，建设单位应按照国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收。

五、由市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

二○二○年九月八日

抄送：江西悦成环保技术服务有限公司、市生态环境局

鞍山市行政审批局               2020年9月8日印发