鞍行审批复环〔2020〕58号

关于完达山鞍山乳品有限公司污水处理厂改

扩建工程环境影响报告表的批复

完达山鞍山乳品有限公司：

你单位报送的《完达山鞍山乳品有限公司污水处理厂改

扩建工程环境影响评价报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现对《报告书》批复如下：

一、《报告表》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议有一定参考价值，评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、本项目拟对位于铁西经济开发区协作路6号完达山鞍山乳品有限公司厂区内的污水处理站进行改扩建，在原有厂房和池体的基础上，新建A/O池及二沉池等，购置行业内先进的污水处理设备，采用UASB+A/O工艺，安装机械格栅、UASB反应器和叠螺脱水机等设备，总投资500万元，环保投资500万元。

三、根据环评结论，认为项目建设在认真落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范要求，确保各项污染物稳定达标排放的基础上，从环保角度，原则同意该项目建设，项目在运行过程中应重点做好以下工作：

1、项目应高度重视恶臭污染防治工作，对调节池、污泥池、事故池、污泥压滤设备间等部位的恶臭气体妥善收集后进行除臭处理，确保满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准相关要求后经高度符合要求的排气筒排放。

2、污水处理站改扩建工程的设计和建造应符合国家相关规范要求；全厂生产废水和生活污水均进入污水处理站处理，满足辽宁省《污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）表 2要求后经城市下水管网送往城市污水处理厂。严格落实《报告表》提出的分区防渗措施，保护地下水。

3、高噪声设备设置于密闭房间内，设备优选低噪声产品，并采取切实有效的隔声、吸声、减振措施；确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类区标准限值要求。

4、栅渣、沉砂脱水外运垃圾填埋场进行卫生填埋；项目产生的污泥经脱水后，含水率控制在80%以下，委托环卫部门清运处置。

5、建设单位必须严格落实《报告表》提出的环境风险防范和应急措施，做好各个环节的环境风险防范工作，制定企业突发环境事件应急预案，并报有关部门备案，同时与当地政府及相关部门的应急预案相衔接，加强设备维护工作，设置沼气泄露报警装置，防范环境风险，确保环境安全。

四、改扩建项目完成后，建设单位应按规定程序组织环保设施竣工验收。验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查单位。

二○二○年九月八日

抄送：辽宁诺达环境技术咨询有限公司、市生态环境局

鞍山市行政审批局               2020年9月8日印发