+

鞍行审批复环〔2020〕61号

关于鞍山市东台污水处理厂扩建工程环境影响

报告表的批复

鞍山清朗水务有限公司：

你单位报送的《鞍山市东台污水处理厂扩建工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

一、《报告表》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、东台污水处理厂位于鞍山市经济开发区达道湾镇城昂堡村，其环评文件于2010年由辽宁省环保厅以辽环函[2010]262号进行批复，2013年验收并投入使用。本项目拟对原项目进行扩建，新建污水处理能力为5万m3/d的初沉池2座，二沉池2座；新增AAO生化处理和机械絮凝处理设施；新建污水处理能力为15万m3/d的接触消毒池和巴氏计量槽，替代一期工程的消毒设施，原有一期工期与本扩建工程共用接触消毒池和巴氏计量槽；配电房原1台10kv电源扩容为2台10kv电源；现有维修间部分改造为加氯间。项目完成后该污水处理厂污水处理能力将从原来的10万m3/d增加到15m3/d。总投资6816.36万元，环保投资130.0万元。

三、根据《报告表》的环评结论及评估意见，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防范要求，确保污染物达标排放的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1、项目新建设施工艺设计和建设应符合国家相关规范要求。

2、采取有效措施控制营运期重点部位恶臭气体排放，确保氨、硫化氢等恶臭污染物厂界浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准相关要求。

3、项目建成后，应确保东台污水处理厂服务区域内全部污水收集后进入该厂处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。认真落实《报告表》提出各项防渗措施，保护地下水不受污染。

4、选低噪声的设备，对高噪声的设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5、格栅渣送集中收集，由环卫部门统一清运处理；产生的污泥脱水后含水率低于80%外运妥善填埋。

6、建设单位必须严格落实《报告表》提出的环境风险防范和应急措施，做好各个环节的环境风险防范工作，制定企业突发环境事件应急预案，并报有关部门备案，同时与当地政府及相关部门的应急预案相衔接，加强设备维护工作，设置沼气泄露报警装置，防范环境风险，确保环境安全。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

二○二○年九月二十七日

抄送：辽宁大奥环评有限公司、市生态环境局

鞍山市行政审批局               2020年9月27日印发