+

鞍行审批复环〔2020〕68号

关于华润雪花啤酒（鞍山）有限公司环保设施

技术改造项目环境影响报告表的批复

华润雪花啤酒（鞍山）有限公司：

你单位报送的《华润雪花啤酒（鞍山）有限公司环保设施技术改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

一、《报告表》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、本项目拟将本公司原污水处理站厌氧罐处理工艺由EGSB工艺改为UASB工艺，厌氧罐总处理能力由6000m3/d调整至2000m3/d，但废水年处理量不变；拟在厂区内原煤渣棚内安装一套塑料破碎设备，将塑料箱破碎后外售于回收单位，该塑料破碎加工是暂时性项目，且不对外服务，待全部加工处理完成企业自身淘汰的塑料包装箱后，相应设备均进行拆除；同时针对厂内部分环保工程设施进行维护。总投资100万元，环保投资83万元。

三、根据《报告表》的环评结论及评估意见，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1、项目新建设施工艺设计和建设应符合国家相关规范要求。

2、废塑料箱破碎工序应采取有效措施抑制扬尘。

3、改造项目完成后，应确保污水站排水满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2标准及《啤酒工业污染物排放标准》（GB 19821-2005）相应标准。。

4、选低噪声的设备，对高噪声的设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

二○二○年十一月三日

抄送：辽宁中咨华宇环保技术有限公司、市生态环境局

鞍山市行政审批局               2020年11月3日印发