+

鞍行审批复环〔2020〕号

关于辽宁缘泰石油化工有限公司硫磺装置低硫原料适应性改造项目环境影响报告书的批复

辽宁缘泰石油化工有限公司：

你单位报送的《辽宁缘泰石油化工有限公司硫磺装置低硫原料适应性改造项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现对《报告书》批复如下：

一、《报告书》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目位于鞍山市台安县胜利西路台安工业园区的辽宁缘泰石油化工有限公司院内，在现有3万吨/年硫磺回收装置旁边新增一套1万吨/年硫磺回收装置，以供加工低硫原料油需要。项目总投资2754万元，环保投资2754万元。

三、根据《报告书》的环评结论及技术评估意见，并征求生态环境管理部门意见，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施，确保污染物达标排放和环境安全的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1、硫磺回收装置尾气送至尾气焚烧炉处理，然后进行脱硫处理，满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）后经高度符合要求的排气筒排放；液硫池顶废气送酸性气燃烧炉燃烧器焚烧；加强对无组织废气排放控制，确保厂界达标排放。

2、本项目产生的含硫污水依托厂内酸性水汽提装置处理后，与含油污水、含盐废水、生活污水一并依托厂内污水处理厂进行处理；蒸汽凝结水采用分质回收处理。严格落实《报告书》提出的分区防渗措施，保护地下水。

3、优选低噪声的设备，对高噪声的设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4、项目产生的废催化剂、废瓷球以及废活性炭等属于危险废物，应严格按国家危险废物贮存、运输、处理、处置规定，建设符合国家相关规范的危险废物临时贮存场所，及时送指定的具有危险废物处置资质的部门处理、处置，并按国家相关规定办理相关手续。

5、建设单位必须严格落实《报告书》提出的环境风险防范和应急措施，做好生产全过程的环境风险防范工作，制定企业突发环境事件应急预案，并与当地政府和相关部门的应急预案相衔接。加强设备维护工作，设置气体泄露报警装置，防范环境风险，确保环境安全。

6、项目设置700米卫生防护距离，建设单位应配合地方政府做好卫生防护距离内规划控制工作，该距离内不得规划建设居民点、学校等环境敏感目标。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由市生态环境局确定该项目环境保护监督检查工作责任单位。

二○二○年十一月二十六日

抄送：沈阳市益环生态环保科技有限公司、市生态环境局

鞍山市行政审批局               2020年11月26日印发