+

鞍行审批复环〔2020〕号

# 关于台安县医疗废物集中处置提质扩容项目

# 环境影响报告书的批复

# 台安虹光医疗废物集中处置有限公司：

# 你单位报送的《台安县医疗废物集中处置提质扩容项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现对《报告书》批复如下：

# 一、《报告书》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

# 二、项目位于台安县新台镇遵化村村南。拟将由原鞍山市环保局以鞍环审〔2016〕6号文件审批的原台安县医疗废物集中处置中心工程的处理方式由焚烧改为高温蒸煮，将处理能力从2吨/天提高到3吨/天。总投资950万元，其中环保投资34.826万元。

三、根据《报告书》的环评结论，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1、蒸汽锅炉以生物质为燃料，并设置除尘装置，确保烟气中各项污染物浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中特别排放浓度限值要求后经高度符合要求的排气筒排放；出料口废气和高温蒸汽灭菌废气采用冷凝+ 0.2μm的高效过滤处理后与破碎阶段废气一起再经活性炭吸附确保其废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）相应要求后经高度符合要求的排气筒排放；采取有效措施严格控制医疗废物暂存库和污水处理站恶臭气体排放，确保厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准要求。冬季办公室及员工休息室供暖采用电取暖。冷藏库制冷系统采用符合国家相关规范要求的制冷剂。

2、项目设置污水处理站。高温蒸汽处理过程中设备内腔中产生的冷凝液、医疗废物的渗滤液、废气处理过程中产生的冷凝液等预先排入冷凝水池投加次氯酸钠消毒片消毒后与车辆冲洗水、生活污水、地面冲洗废水等一起经污水处理站处理符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)相关要求后由槽车转运至台安县污水处理厂处理。严格落实《报告书》提出的分区防渗措施，保护地下水。

3、优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

4、污水处理系统污泥消毒灭菌后与高温蒸汽处理尾渣及生活垃圾一起送台安县生活垃圾填埋场卫生填埋；废活性炭等属危险废物，按照国家相关规范要求设置暂存场所暂存，定期送有资质单位处理，并办理相关手续。

5、本项目设置100米环境防护距离，建设单位应配合政府部门做好规划控制工作，该距离内不得规划、建设居民点、学校、医院等环境敏感目标。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

二○二○年十一月二十六日

抄送：江西悦成环保技术服务有限公司 鞍山市生态环境局

鞍山市行政审批局               2020年11月26日印发