+

鞍行审批复环〔2020〕69号

# 关于海城市恒盛铸业有限公司2×600t/d双膛式白灰窑建设项目环境影响报告表的批复

# 海城市恒盛铸业有限公司：

# 你单位报送的《海城市恒盛铸业有限公司2×600t/d双膛式白灰窑建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

# 一、《报告表》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

# 二、项目位于鞍山市（海城）腾鳌经济开发区内海城市恒盛铸业有限公司厂区南侧地块，拟建2座600t/d双膛式石灰竖窑，并配套建设除尘、脱硝设施，年产408000吨活性石灰。为现有的680m3高炉上料系统设置1套布袋除尘器。总投资9328万元，其中环保投资744万元。

三、根据《报告表》的环评结论及技术评估意见，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施，确保污染物达标排放和环境安全的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1、石灰窑设置除尘装置和脱硝装置，确保其烟气中各项污染物浓度满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）相关限值要求后经高度符合要求的排气筒排放；原料破碎筛分工序、产品破碎筛分工序设置除尘装置，确保颗粒物浓度满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）限值要求后经高度符合要求的排气筒排放；煤粉制备工序和高炉上料系统设置除尘装置，确保其颗粒物浓度满足《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28663-2012）限值要求后经高度符合要求的排气筒排放。

2、项目生产废水和生活污水排入厂区内污水处理站处理后回用于生产。

3、优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4、破碎筛选工序粒度不合格料企业破碎后外售；废耐火材料由厂家回收；煅烧欠烧料回用于生产；废机油等属危险废物，按照国家相关规范要求设置暂存场所暂存，定期送有资质单位处理，并办理相关手续。

5、项目设置400米环境防护距离，建设单位应配合政府做好规划控制工作，该距离内不得规划建设居民点、学校、医院等环境敏感目标。

6、建设单位必须严格落实《报告表》提出的环境风险防范和应急措施，做好环境风险防范工作，制定企业突发环境事件应急预案，并报有关部门备案，加强设备维护工作，规范各项岗位操作规程，设置气体泄露报警装置，防范环境风险，确保环境安全。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

二○二○年十一月十三日

抄送： 辽宁瑞尔工程咨询有限公司 鞍山市生态环境局

鞍山市行政审批局               2020年11月13日印发