鞍山冀东水泥有限责任公司水泥窑协同处置固体废弃物技改项目

# 环境影响报告书

（送审稿）

辽宁省环境规划院有限公司

Liaoning Academy for Environmental Planning Co.,Ltd

国环评证：甲字第1503号

二O二O年十二月

目  录

1概述	1

1.1项目由来	1

1.2环境影响评价的工作过程	2

1.3关注的主要环境问题	3

1.4主要评价结论	3

2总则	5

2.1编制依据	5

2.2评价指导思想	8

2.3评价原则	9

2.4评价因子的识别和筛选	9

2.5环境质量功能区划	11

2.6评价工作等级与范围	12

2.7评价标准	22

2.8环境保护目标	27

2.9相关政策及规划符合性分析	29

3现有项目工程分析	33

3.1 企业概况	33

3.2 工程概况	36

3.3 污染源达标排放情况	38

3.4 总量达标情况	40

4建设项目工程分析	42

4.1 工程概况	42

4.2工程分析	52

4.3 物料、元素及水平衡	63

4.4 工程污染源分析	66

4.5 污染物排放量汇总	77

4.6 污染物排放总量控制	78

5环境现状调查与评价	78

5.1区域自然环境概况	79

5.2环境空气质量现状调查与监测评价	80

5.3地下水环境质量现状调查与评价	89

5.4声环境质量现状调查与评价	97

5.5土壤环境质量现状调查与评价	98

5.6区域污染源调查	110

6环境影响预测与评价	111

6.1运行期大气环境影响预测与评价	111

6.2运行期声环境影响预测与评价	139

6.3运行期地下水环境影响预测评价	141

6.4运行期固体废物环境影响分析与评价	170

6.5运行期土壤环境影响分析	171

6.6运行期生态环境影响	175

6.7运行期运输环节环境影响及措施建议	175

6.8运行期环境风险评价	177

6.9施工期环境影响分析	196

7环境保护措施及其可行性论证	200

7.1施工期污染防治措施及其可行性论证	200

7.2营运期污染防治措施及其可行性论证	202

7.3环保投资	220

7.4“三同时”竣工验收一览表	220

8环境影响经济损益分析	221

8.1社会效益分析	221

8.2环境效益	221

8.3经济效益分析	222

9环境管理与监测计划	223

9.1 环境管理	223

9.2污染排放清单及污染物排放管理要求	227

9.3排污口规范化整治	230

9.4监测计划	231

10项目建设可行性分析	236

10.1产业政策符合性分析	236

10.2相关标准、规范符合性分析	238

10.3选址合理性分析	251

10.4环境可行性分析	251

11环境影响评价结论	253

11.1项目概况	253

11.2环境质量现状评价结论	253

11.3环境影响预测分析结论	254

11.4污染防治措施综合结论	257

11.5项目建设的可行性分析结论	258

11.6总量控制	259

11.7环境风险评价	259

11.8公众参与	260

11.9综合结论	260

附件

附件1 委托书

附件2 3000t/d熟料生产线项目（依托项目）环评批复

附件3  富氧燃烧工程项目(依托项目提产能到4050t/d)环评批复

附件4 例行监测数据

附件5 关于二氧化硫增量请示（2019年）

附件6环境空气、土壤监测报告

附件7 环境空气、土壤补充检测、噪声检测报告

附件8 地下水环境质量检测报告

# 1概述

## 1.1项目由来

近年来，随着我国经济建设的快速发展，环境污染问题日益突出，由于目前普遍的固体废物尤其是工业废物处置能力不足，无害化处理率低，对生态环境和人类健康构成严重威胁。国家及地方对于工业废物妥善处理处置问题也高度关注。

国家《“十三五”生态环境保护规划》中提出“提高危险废物处置水平：合理配置危险废物安全处置能力。各省（区、市）应组织开展危险废物产生、利用处置能力和设施运行情况评估，科学规划并实施危险废物集中处置设施建设规划，将危险废物集中处置设施纳入当地公共基础设施统筹建设。鼓励大型石油化工等产业基地配套建设危险废物利用处置设施。鼓励产生量大、种类单一的企业和园区配套建设危险废物收集贮存、预处理和处置设施，引导和规范水泥窑协同处置危险废物。

鞍山冀东水泥有限责任公司位于鞍钢灵山工业厂区的西北部，厂址周围交通便利。鞍山冀东水泥熟料生产线工程于2004年3月获得原辽宁省环境保护局的环评批复，于2008年3月取得项目竣工环境保护验收意见。

鞍山冀东水泥窑协同处置危废项目主要利用已建4050t/d水泥熟料新型干法回转窑进行协同处置危险废物，年处理10万t。新建联合车间（液态危险废物预处理系统、SMP预处置系统、危废暂存库）、1#暂存库和清洗车间，生料配料上料系统、小型物料上料系统，废气处理系统等。拟协同处置危险废物，主要为《国家危险废物名录》中的危险废物，主要类别有废酸、废碱、有机溶剂废物、乳化液、精馏残渣、废矿物油、废焦油渣、废油泥等危险废物。工程总投资7990.69万元，环保投资620万元，占总投资的7.8%。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，鞍山冀东水泥有限公司于2020年9月24日委托辽宁省环境规划院有限公司承担水泥窑协同处置固体废弃物技改项目的环境影响评价工作。

## 1.2环境影响评价的工作过程

本项目环境影响评价工作技术路线详见图1.2-1。

图1.2-1    环境影响评价工作技术路线图

（1）建设单位于2020年9月24日委托环境影响报告书编制，并于2020年9月28日开展第一次公示；

（2）进行现场踏勘和收集资料，并与建设单位和可研单位进行沟通商洽；

（3）建设单位委托了项目环境质量现状监测；

（4）开展环境影响评价文件编制工作。

## 1.3关注的主要环境问题

本次评价过程中，主要关注的环境问题如下：

（1）对照《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）、《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）、《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB30760-2014）、《水泥窑协同处置废物污染防治技术政策》（环境保护部公告2016年第72号）等标准及规范要求，论证项目实施的可行性。

（2）本项目属于水泥窑协同处置固废项目，对入窑危险废物的性质、处理设施的技术要求、水泥产品指标、污染物排放限值等，国家均出台了相应的控制要求。本次评价过程中，对照项目的设计资料，通过对项目拟采用的处理设备、工艺路线及污染治理措施等方面进行分析，论证项目拟采取的各项污染防治措施的经济技术可行性。同时，估算项目建成运行后，可能排放的污染物的种类和数量，预测项目可能对区域环境质量造成的不利影响。并结合区域的环境功能区划和环境质量现状，从环保角度论证项目建设的可行性。

（3）对项目建成运行后，可能产生的废水、废气、固废、噪声等污染源，分别按规范要求，明确其处理处置措施；对项目运行可能存在的环境风险，明确其防范措施及应急处置预案。

## 1.4主要评价结论

根据环境保护部科技标准司有关负责人对《水泥窑协同处置固体废物污染防治技术政策》的解读，技术政策旨在鼓励水泥行业提高其整体污染防治技术水平，各地在参照执行的过程中，可根据实际情况适当调整和补充。本项目符合《水泥窑协同处置固体废物污染防治技术政策》（环境保护部公告2016年第72号）的要求，且鞍山冀东水泥有限责任公司所采用的污染防治措施技术经济可行，能保证各种新增污染物稳定达标排放，预测表明该工程正常排放的污染物对周围环境和环境保护目标的影响较小，环境风险可接受。项目建设和生产运行过程在落实本报告书提出的各项环保措施要求，严格执行环保“三同时”，取得周边公众理解和支持，区域大气环境质量得到改善的前提下，从环保角度分析，本项目建设具有环境可行性。

# 2总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1法律法规及部门规章

- 《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2016.1.1；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2008.1.1；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018.12.29；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020.9.1；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019.1.1）

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018.12.29；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》，2009.1.1；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012.7.1；

- 《中华人民共和国水法》，2016.7.2；

- 《中华人民共和国节约能源法》，2018.10.26；

- 《中华人民共和国突发事件应对法》，2007.11.1；

- 《中华人民共和国城乡规划法》，2015.4.24；

- 《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017.10.1）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017.9.1）；

- 《国家危险废物名录》（环境保护部令第15号，2021.01.01）；

- 《产业结构调整指导目录（2019年本）》，（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号，2020.1.1）；

- 《关于进一步加强环境影响评价防范环境风险的通知》（环境保护部，环发［2012］77号），2012.7.3；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，（环境保护部，环发［2012］98号），2012.8.8；

- 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1日）；

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号），国务院，2015.4.2；

- 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号），国务院，2013.9.10；

- 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国务院国发[2016]31号）；

- 《危险废物经营许可证管理办法》，（2004年）；

- 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，（环保部办公厅环办[2014]30号）；

- 关于发布《危险废物污染防治技术政策》的通知（环发[2001]199号）；

- 《关于印发〈全国地下水污染防治规划（2011~2020年）〉的通知》（环保部，环发[2011]128号）；

- 《关于加强二恶英污染防治的指导意见》（环发[2010]123号）；

- 《水泥工业污染防治政策》（环保部公告2013年第31号）；

- 《水泥窑协同处置固体废物污染防治技术政策》（公告2016年第72号）；

- 《辽宁省扬尘污染防治管理办法》（辽宁省人民政府令第283号公布）。

### 2.1.2评价技术导则及技术规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018））；

- 《关于印发<危险废物和医疗废物处置设施建设项目环境影响评价技术原则（试行）>》（环发〔2004〕58号）；

- 《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（HJ/T176-2005）；

- 《水泥窑协同处置工业废物设计规范》（GB50634-2010）；

- 《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）；

- 《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB30760-2014）；

- 《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）。

### 2.1.4项目相关报告、文件

- 《环评委托书》，鞍山冀东水泥有限责任公司，2020.09.24；

- 《鞍山冀东水泥有限责任公司利用水泥窑协同处置固体废弃物项目可行性研究报告》（北京建都设计研究院有限责任公司），2020.11；

- 《鞍山冀东有限责任公司3000t/d熟料生产线项目（新址）环境影响报告书》，鞍山冶金设计研究总院，2003.10；

- 《关于<鞍山冀东有限责任公司3000t/d熟料生产线项目（新址）环境影响报告书>的批复》（辽环函[2004]61号）；

- 《关于<鞍山冀东有限责任公司3000t/d熟料生产线项目（新址）>项目验收意见》（辽环验[2008]008号）；

- 《鞍山冀东水泥有限责任公司矿渣及水泥粉磨工程环境影响报告书》，辽宁省环境科学研究院，2011.2；

- 《关于<鞍山冀东水泥有限责任公司矿渣及水泥粉磨工程环境影响报告书>的批复》（辽环函[2011]94号）；

- 《关于<鞍山冀东水泥有限责任公司矿渣及水泥粉磨工程环境影响报告书>的验收意见》（辽环验[2011]22号）；

- 《关于<鞍山冀东水泥有限责任公司窑尾烟气脱硝项目环境影响报告表>的批复》（鞍环审字[2013]16号）；

- 《关于<鞍山冀东水泥有限责任公司窑尾烟气脱硝项目环境影响报告表>的验收意见》（鞍环验字[2014]38号）；

- 《关于<鞍山冀东水泥有限责任公司富氧燃烧工程项目>的批复》（鞍立环审[2019]11号）；

- 环境空气、土壤检测报告（盛环检字[2018]第Z1127003号）（大连京诚盛宏检测技术有限公司，2018.12.31）

- 地下水检测报告（lnsc（hj）-201812601）(辽宁三川检测有限公司，2018.12.30)

- 环境空气、土壤补充检测、噪声检测报告（Q20201002）（沈阳泽尔检测服务有限公司）

## 2.2评价指导思想

### 2.2.1评价目的

通过对本项目生产工艺及污染因子的分析，确定工程运行后主要污染物产生环节、产生量及工程应采取的环保措施；在对环境现状进行调查和监测的基础上，预测本项目投产后的环境影响范围和程度，论证项目依托环保措施的技术可行性及经济合理性，提出污染物排放控制措施、生态环境的保护措施及减轻或防治污染的建议，为本项目环保设施的设计和环保管理部门决策提供依据。

### 2.2.2评价内容和重点

本环评将坚持清洁生产、达标排放、总量控制的原则。评价的主要内容包括环境现状调查、监测与评价；现有项目工程分析；新增项目工程分析；环境影响预测；污染防治对策；总量控制；环境管理与监测；环境经济损益分析等。

重点评价内容如下：

（1）本环评将根据有关的产业政策、技术政策、环保政策及规划等分析项目建设的环境可行性。

（2）根据危险废物特点，分析燃料的用量、供排水情况、污染防治措施，确定危险废物掺烧项目在建设及运行中污染物产生环节，核算污染物排放情况，为环境影响预测提供基础数据。

（3）调查及监测鞍山冀东水泥有限责任公司所在区域环境质量现状，预测及评价本项目投产后可能对评价区域内环境的影响程度及范围。

（4）从污染物总量控制、清洁生产水平等角度，进行环境保护措施的技术、经济合理性分析。

## 2.3评价原则

（1）严格执行国家、地方有关环境保护法规、法令、标准和规范，坚持环境效益、经济效益和社会效益相统一的原则。

（2）根据《建设项目环境保护管理条例》规定，坚持“清洁生产”、“达标排放”、“污染物排放总量控制”原则。

（3）评价工作坚持有针对性、科学性、实用性原则，做到实事求是、客观公正地开展评价工作的原则。

## 2.4评价因子的识别和筛选

### 2.4.1主要环境问题的识别

表2.4-1						本项目主要环境问题识别结果

| 时段 | 环境影响要素 | 工程行为 | 主要环境问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 环境 空气 | 工程场地施工 | 施工过程中的开挖；砂石料在装卸过程产生粉尘； |
|  |  | 施工机械使用 | 施工机械和运输车辆的使用，产生一定的机械和车辆尾气。 |
|  | 水环境 | 施工、生活、清洗 | 施工人员会产生少量的生活废水，同时施工作业产生一定量的含有大量泥沙的生产废水。 |
|  | 噪声 | 施工运输车辆、各种施工机械的使用 | 施工过程产生的噪声、振动污染主要来自各种施工作业噪声，如大型挖土机、夯实机、空压机、装载机等，以及各种重型运输车辆等。 |
|  | 固废 | 施工、生活 | 施工人员会产生少量的生活垃圾，同时产生少量的建筑垃圾。 |
| 运营期 | 水环境 | 车辆、容器清洗废水 | 车辆清洗水和容器清洗水全部由废液处置系统送窑内处置。泄露事故污染物对地下水环境的影响。 |
|  | 环境 空气 | 焚烧烟气 | 焚烧烟气中增加HF、HCl、汞及其化合物（以Hg计）、铊、镉、铅、砷及其化合物（以Ti+Cd+Pb+As计）、铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物（以Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni+V计）、二噁英等对环境空气造成一定的影响。 |
|  | 噪声 | 项目运转 | 本项目依托原有生产线改造，新增噪声设备较少，采取隔音、降噪、减振、距离衰减等措施减小影响。 |
|  | 土壤 | 焚烧烟气排放 | 烟气中的各类污染物通过沉降作用后，会对项目周边土壤质量造成一定的影响。 |
|  | 固废 | 生产 | 危废暂存车间活性炭吸附装置产生的废活性炭全部进入水泥窑焚烧处理不向外环境排放。 |

### 2.4.2 环境影响因子的识别

综合考虑本项目的性质、工程特点、实施阶段（建设期、运营期）及其所处区域的环境特征，识别出可能对自然环境产生影响的因子，并确定其影响性质、类型、时间、范围和影响程度，进而筛选出环境质量现状评价因子和环境影响预测与评价因子，确定评价重点。详见表2.4-2。

表2.4-2							环境影响因素识别矩阵表

| 影响因子 | 建设施工期 | 营运期 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 废气 | 废水 | 噪声 | 固废 | 事故风险 |
| 地表水质 | ◇ |  | / |  |  | ● |
| 地下水质 | / |  | ◇◇ |  |  | ● |
| 空气质量 | ◇ | ● |  |  |  |  |
| 声环境 | ◇ |  |  | ◇◇ |  |  |
| 公众健康 | ◇ | ◇◇ |  |  |  | ● |
| ★为重大影响；●一般影响；◇◇为轻微影响； /为无影响 |

### 2.4.3评价因子筛选

根据对本项目的初步工程分析、环境影响识别、本项目所在区域各环境要素的特征以及存在的环境问题，确定的现状与预测评价因子详见表2.4-3。

表2.4-3							本项目评价因子一览表

| 序号 | 类别 | 要素 | 评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境质量现状评价 | 环境空气 | 二噁英一次采样值； HF、HCl、NH3、H2S、臭气浓度、非甲烷总烃监测小时均值；TSP、汞及其化合物（以Hg计），铅、锰、镉、砷及其化合物（以Ti+Cd+Pb+As计），，监测日均值。 |
|  |  | 地下水环境 | pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、Cu、Zn、挥发性酚类、耗氧量、氨氮、总大肠菌群*、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、硒、锑*、钡*、六价Cr、Hg、As、Cd、Pb、镍、铍*、阴离子表面活性剂、苯类和石油类，K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、水位。 |
|  |  | 声环境 | 等效连续A声级（LAeq） |
|  |  | 土壤环境 | pH、Pb、Cd、Hg、总铬、As、二噁英、镍、铜、六价铬、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间/对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。 |
| 2 | 环境影响预测与评价 | 环境空气 | HCl、HF、Hg、Pb、Cd、AS、二噁英、NH3、H2S、非甲烷总烃。 |
|  |  | 地表水环境 | / |
|  |  | 地下水环境 | COD、Pb及氯化物 |
|  |  | 声环境 | 连续等效A声级（LAeq） |
|  |  | 土壤环境 | 铅、镉、砷、汞、二噁英类。 |

## 2.5环境质量功能区划

### 2.5.1 环境空气质量功能区划

鞍山市城区环境空气质量功能区划工作于2000 年12月，由鞍山市政府鞍正复[2000] 16号文批准生效。

城区环境空气质量功能区划分范围为鞍山市建成区，地域面积为132.3 km2。将城区环境空气质量划分成两类功能区，即二类功能区和三类功能区。

（1）三类功能区：

鞍钢西厂界——宋三工业区北界、西界——环钢路——厂南界——环钢路——南建国路一北建国路——劳动路一长大铁路——灵山工业区北界、西界。

三类功能区中包括鞍钢厂区及市区北部的灵山工业区及西部的宋三工业区，三类功能区面积约为25. 94 km2，约占建成区面积的19. 6%。

（2）二类功能区：

除上述三类功能区外，城区其它区域为二类功能区，面积约为106. 36 km2，约占建成区面积的80. 4%。在二类和三类功能区之间设置 300 m宽缓冲带。

项目所在地位于灵山工业园区内属于环境空气三类功能区。但根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（环境保护部公告2012年第7号）：调整了环境空气功能区分类，将三类区并入二类区。因此本项目按环境空气二类功能区执行标准进行评价。

### 2.5.2声环境功能区划

根据鞍山市环境保护局1995 年印发的《鞍山市城市区域环境噪声适用标准》，鞍山市城市声学环境功能分区如下：

①3类区（工业集中区）：包括鞍钢厂区、铁西工业区、宋三工业区、兴盛工业区、南陶工业区、立山工业区、羊草庄工业区、灵山工业区。

②2类区（居住、工业、商业混杂区）：包括通山街以南、前进路以北、胜利路以西、建国路以东的梯形区域；中长铁路以西、西民生路北拐路段以东、环钢路以南、西民生路以北的矩形区域；西解放路以北、西民生路以南、九道街以西、兴盛路以东的矩形区域；铁西经济开发区；劳动路以西、中长铁路以东、东建国路以北、小型拖拉机厂以南的条形区域；立山区工业街以东、生产街以北、沙河以南区域。

③4类区（交通干线两侧区）：城区二级以上道路沿线两侧区域。

④1类区（居民文教区）：除上述3种区域以外的其他城区。

城区内未设定0类区。

本项目位于灵山工业园区内，因此按环境噪声功能区划3类区标准执行。

## 2.6评价工作等级与范围

### 2.6.1评价工作等级

#### 2.6.1.1大气环境

经筛选，本项目新增主要大气污染物为HCl、Hg、Cd、Pb、As、NH3、H2S、非甲烷总烃等，不新增污染物PM10、SO2、NOx的排放量。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）关于大气环境影响评价等级的划分原则，应先采用推荐的AERSCREEN估算模式进行各污染物最大地面浓度估算，再经最大地面浓度占标率公式计算后，确定其大气评价等级。

（1）初步估算

根据HJ2.2-2018导则中估算模式，其估算参数选取见表2.6-1。

表2.6-1							估算模式参数选取表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
| 最高环境温度℃ | 25.6 |
| 最低环境温度℃ | -9.07 |
| 土地利用类型 | 农田 |
| 区域湿度条件 | 半湿润区 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | √是 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是 √否 |
|  | 岸线距离/km | - |
|  | 岸线方向/° | - |
| 烟囱高度 | m | 80 |
| 等效烟囱内径 | m | 3.5 |
| 烟气出口温度 | ℃ | 130 |
| 环境温度 | ℃ | 9.3 |
| 烟气量 | Nm3/h（标况） | 353558 |
| 污染物排放量 | 烟囱 | HCl | kg/h | 3.5 |
|  |  | HF | kg/h | 0.4 |
|  |  | Hg | kg/h | 0.011 |
|  |  | Pb | kg/h | 0.0222 |
|  |  | Cd | kg/h | 0.0008 |
|  |  | AS | kg/h | 0.0003 |
|  | SMP预处理车间 | NH3 | kg/h | 0.00146 |
|  |  | H2S | kg/h | 0.00117 |
|  |  | 非甲烷总烃 | kg/h | 0.0166 |
|  | 联合车间(危废暂存间+废液车间) | NH3 | kg/h | 0.00331 |
|  |  | H2S | kg/h | 0.00026 |
|  |  | 非甲烷总烃 | kg/h | 0.377 |
|  | 1#危废暂存库 | NH3 | kg/h | 0.00348 |
|  |  | H2S | kg/h | 0.00028 |
|  |  | 非甲烷总烃 | kg/h | 0.397 |
|  | 清洗车间 | NH3 | kg/h | 0.00087 |
|  |  | H2S | kg/h | 0.00007 |
|  |  | 非甲烷总烃 | kg/h | 0.099 |

（2）评价等级确定

最大地面浓度占标率公式计算公式：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

根据估算模式计算的结果见表2.6-2。

表2.6-2                      大气环境影响评价工作等级

| 序号 | 污染源 | 污染物 | Ci（μg/m3） | C0i（μg/m3） | Pmax（%） | D10%（m） | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟囱 | HCl | 5.7 | 50 | 11.4 | 10800 | 一级 |
|  |  | HF | 6.51×10-1 | 20 | 3.25 | 0 | 二级 |
|  |  | Hg | 1.79×10-2 | 0.3 | 5.97 | 0 | 二级 |
|  |  | Pb | 3.61×10-2 | 3.0 | 1.2 | 0 | 二级 |
|  |  | Cd | 1.3×10-3 | 0.03 | 4.33 | 0 | 二级 |
|  |  | AS | 4.88×10-4 | 0.036 | 1.36 | 0 | 二级 |
| 2 | SMP预处理车间 | NH3 | 3.89×10-1 | 200 | 0.19 | 0 | 三级 |
|  |  | H2S | 3.12×10-1 | 10 | 3.12 | 0 | 二级 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 4.42 | 2000 | 0.22 | 0 | 三级 |
| 3 | 联合车间(危废暂存间+废液车间) | NH3 | 4.36 | 200 | 2.18 | 0 | 二级 |
|  |  | H2S | 3.43×10-1 | 10 | 3.43 | 0 | 二级 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 497 | 2000 | 24.85 | 325 | 一级 |
| 4 | 1#危废暂存库 | NH3 | 4.45 | 200 | 2.23 | 0 | 二级 |
|  |  | H2S | 3.58×10-1 | 10 | 3.58 | 0 | 二级 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 508 | 2000 | 25.4 | 375 | 一级 |
| 5 | 清洗车间 | NH3 | 2.15 | 200 | 1.08 | 0 | 二级 |
|  |  | H2S | 1.73×10-1 | 10 | 1.73 | 0 | 二级 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 245 | 2000 | 12.25 | 15 | 一级 |

注：根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3.2.1的规定：对于仅含有8h平均质量限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍则算为1h平均质量浓度限值。Hg、Pb、Cd、AS均为年均浓度，因此1h平均质量浓度按其年均浓度的6倍计算。

由表2.6-1可知：本项目污染物最大地面空气质量浓度占标率为25.4%，大于10%，根据评价工作分级判据，大气环境影响评价工作等级为一级。

#### 2.6.1.2 地表水环境

本项目各车间地面冲洗废水集中收集泵送入水泥窑，不外排。生活污水排入现有污水处理厂。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）5.2.2.2要求：“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级 B 评价。”。

因此，本项目地表水评价等级为三级B。

#### 2.6.1.3 地下水环境

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）的地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于危险废物回收利用项目，地下水环境影响评价项目类别为I类项目。

根据导则评价工作等级划分，地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，鞍山冀东水泥不处于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等需要特别保护的生态功能区内，同时根据表2.6-3，本项目属于不敏感。

综合上述条件，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）确定建设项目评价工作等级为二级。分级原则详见表2.6-3。

表2.6-3							地下水敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入敏感等级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

综合上述条件，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）确定建设项目评价工作等级为二级。等级划分依据见表2.6-4。

表2.6-4						地下水评价等级判定结果

| 项目类别 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

#### 2.6.1.4 噪声环境

水泥厂所在厂界执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的3类标准，本项目所处声环境功能区为GB3096规定的3类区，采取噪声防治措施后，运营期周边敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下（不含3dB(A)），且受影响人口数量变化不大。根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）的规定，确定本项目噪声评价工作等级为三级。

#### 2.6.1.5 生态环境

本期工程建设区内无自然保护区、风景名胜区和水源保护区等敏感区；水和土地未出现荒漠化，理性性质虽稍有改变，绿地数量有所减少，但占地范围不足2km2（长度不足50km）；且影响区域生态敏感性为一般区域。根据HJ19-2011的规定，确定生态环境影响评价工作等级为三级。

#### 2.6.1.6 土壤环境

本项目为《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A 中“环境和公共设施管理业中危险废物利用与处置项目”，属于 I 类项目。本项目包括清洗车间、1#暂存库、联合车间等，总占地面积约4400m2，0.44 hm2≤5hm2，规模属于小型，周边1km土壤存在土壤环境敏感目标，敏感程度为敏感。

根据表 2.6-5可知，本项目土壤环境评价工作等级为一级。

表2.6-5                  土壤污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |

#### 2.6.1.7 风险

1.环境风险潜势划分

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）进行环境风险潜势划分。

- 危险物质及工艺系统危险性判定（P）

分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见风险导则附录 B 确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录 C 对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

当存在多种风险物质时，则按式（1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

（1）

式中：q1, q2, ..., qn——每种风险物质的存在量，t；

Q1, Q2, ..., Qn——每种风险物质的临界量，t。

按照数值大小，将 Q 划分为4个水平：

当Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ；

当Q≥1 时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目主要危险源为危险废物原料储存车间等，本项目危险废物暂存车间主要

为SMP预处理车间储坑、联合车间中的危废暂存库、1#危废暂存库，其分别可储存危险废物最大的量为720t、1206t、1390t。根据危险废物重金属含量汞为0.8mg/kg，镍为800mg/kg，计算重金属量，汞的贮存量为0.0027t，镍的量为2.65t。由于本项目危险物质中含有10种重金属以上，故保守考虑，以镍的qn值为参考，其它重属总qn为23.85t。

本项目危险废物主要含重金属，根据风险导则附录 B 确定危险物质的临界量，附录B中重金属的临界量有规定的为汞、氯化镍。其它重金属均无临界量，因此其它重金属临界量参考最不利贮存量即氯化镍贮存量0.25t。

风险物质判断详见表2.6-6。

表2.6-6                    危险物质数量与临界量比值

| 序号 | 危险物质 | 最大存在总量qn/t | 临界量：Qn | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汞 | 0.0027 | 0.5 | 0.005 |
| 2 | 氯化镍 | 2.65 | 0.25 | 10.6 |
| 3 | 其它重金属 | 23.85 | 0.25 | 95.4 |
| 合计 |  |  |  | 106.005 |

由上表可知，项目Q≥100。

（2）行业及生产工艺特征（M）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）附录C表C.1，本项目M值判定结果见表2.6-7。

表2.6-7                   本项目M值判定结果一览表

| 行业 | 评估依据 | 分值 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 0 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/每套 | 0 |
|  | 其他高温或高压（高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa），且涉及危险物质的工艺过程、危险物质贮存罐区 | 5/每套 （罐区） | 5 |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 | 0 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线（不含城镇燃气管线） | 10 | 0 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 | 5 |
| 本项目M分值 | 10 |

本项目利用鞍山冀东水泥窑协同处置危险废物，设置1#危废暂存库和联合车间。M=10，属于M3（5＜M≤10）级别。

（3）危险物质及工艺系统危险性判定（P）

根据危险物质数量与临界量比值（Q≥100）和行业及生产工艺特征（M3），根据导则附录C表C.2，判定本项目危险物质及工艺系统危险性等级为“P2”，具体见表2.6-8。

表2.6-8           危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）一览表

| 危险物质数量与临界量比值 （Q） | 行业及生产工艺（M） |
| --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

- 环境敏感程度分级（E）

（1）大气环境

根据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则具体见导则附录D表D.1及下表。

表2.6-9           大气环境风险受体敏感程度类型划分一览表

| 分级 | 大气环境风险受体 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m 范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m 范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

本项目大气环境敏感程度属于E1（环境中度敏感区）级别。

（2）地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则具体见导则附录D表D.5、D.6、D.7及表2.6-10。

表2.6-10                地下水环境敏感程度分级一览表

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

本项目地下水功能敏感性分区为“不敏感G3”；包气带防污性能分级为“D3”级别。综合G3、D3，并根据表2-16判定，地下水环境敏感程度分级属于E3（环境低度敏感区）级别。

（3）地表水环境

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区、E3为环境低度敏感区，分级原则见表2.6-11，地表水功能敏感性分区见表2.6-12，环境敏感目标分级见表2.6-13。

表2.6-11                地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E3 | E3 |

表2.6-12               地表水功能敏感程度分区

| 敏感性 | 地表水功能敏感性特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为II类及以上，或海水水质分类第一类；或发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的。 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为II类及以上，或海水水质分类第二类；或发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的。 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表2.6-13                    环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内，近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区），农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自燃产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自燃遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然浴场；森林公园；地址公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域； |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和2包括的敏感保护目标。 |

本项目产生的废水主要为各车间冲洗水。废水经收集后进入集水池，收集至车间收集池，逐步掺进危废入窑焚烧，不外排。本项目设置1座初期雨水池和1座事故池及配套管线，确保事故状态下废水有效收集。正常生产条件下，雨污切换阀门与污水管网连接，用于收集初期污染雨水及进入雨水管网的事故污水；事故水池与污水处理系统连接，没有进入外界环境的排水口。因此以上系统为独立封闭系统，能够保证事故情况下污水有效收集不外排。

本项目厂址周围无地表水体，地表水功能敏感性分区为“低敏感E3”。

综上所述，本项目大气环境敏感程度属于E1级别，地下水环境敏感程度属于E3级别，地表水环境敏感程度属于E3级别。

- 环境风险潜势等级划分

环境风险潜势等级划分确定的依据具体见表2.6-14。

表2.6-14            环境风险潜势等级划分依据一览表

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 本 项 目 | 大气环境（E1） | Ⅳ |  |  |  |
|  | 地下水环境（E3） | Ⅲ |  |  |  |
|  | 地表水环境（E3） | Ⅲ |  |  |  |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |

依据表2.6-13进行判定，本项目危险物质及工艺系统危险性等级为P2，大气、地下水环境敏感程度分别为E2、E3，因此本项目的大气、地下水、地表水环境风险潜势等级划分分别确定为“Ⅳ”、“Ⅲ”、“Ⅲ”级别。

（2）环境风险评价工作等级分级判定依据

环境风险评价工作等级分级判定依据具体见表2.6-15。

表2.6-15             环境风险评价工作级别一览表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| 本项目 | 大气环境（Ⅳ） |  | 一 |  |  |
|  | 地下水环境（Ⅲ） |  | 二 |  |  |
|  | 地表水环境（Ⅲ） |  | 二 |  |  |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |

由表2.6-15判定结果可见，大气环境风险评价等级为一级，地下水环境风险评价等级为二级，地表水环境风险评价等级为二级。

### 2.6.2评价范围

#### 2.6.2.1大气环境

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）估算模型，本项目D10%为10.8km。因此，本项目评价范围为以项目厂址为中心区域，自厂界外延10.8km的矩形区域。环境空气评价范围及环境保护敏感目标分布图详见图2.6-1。

#### 2.6.2.2地下水

为确定项目区域水文地质情况，我们对项目区附近28km2区域进行了水文地质调查及资料收集工作，调查范围主要包括质量现状监测点位及周边村庄等，调查区域内南部有南沙河。根据当地气象、水文、地质条件和本工程三废排放情况及厂址周围敏感目标情况，依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）8.2.2.1的“建设项目（除线性工程外）地下水环境影响现状调查评价范围可采用查表法确定”，选取项目所在同一个水文地质单元内，西南侧以南沙河作为河流边界，为项目地下水排泄区域，项目东侧为地下水补给边界，确定本次地下水环境影响评价范围为28km2，项目地理坐标为：东经：123°0′3.95"，北纬：41°11′3.62"。

#### 2.6.2.3声环境

区域环境噪声评价范围为厂界外200m。

#### 2.6.2.4生态环境

现状评价范围：以水泥厂为中心，厂区周边200m范围。

#### 2.6.2.5土壤环境

依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目评价等级为一级，本项目调查评价范围为厂界外 1000m 范围内。

#### 2.6.2.6 风险

风险评价范围为自厂界外延5km的圆形区域。

## 2.7评价标准

### 2.7.1环境质量标准

#### 2.7.1.1环境空气

本项目评价范围内环境空气质量常规因子、部分特征因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及附录A，部分特征因子参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D，非甲烷总烃执行《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）。具体标准限值见表2.7-1。

表2.7-1								环境空气评价标准

| 项目 | 单位 | 取值时间 | 浓度限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫（SO2） | mg/m3 | 年平均 | 0.06 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及附录A中的标准 |
|  |  | 日平均 | 0.15 |  |
|  |  | 1小时平均 | 0.50 |  |
| 二氧化氮（NO2） | mg/m3 | 年平均 | 0.04 |  |
|  |  | 日平均 | 0.08 |  |
|  |  | 1小时平均 | 0.20 |  |
| 颗粒物（PM2.5） | mg/m3 | 年平均 | 0.035 |  |
|  |  | 日平均 | 0.075 |  |
| 颗粒物（PM10） | mg/m3 | 年平均 | 0.070 |  |
|  |  | 日平均 | 0.15 |  |
| 总悬浮颗粒物（TSP） | mg/m3 | 年平均 | 0.20 |  |
|  |  | 日平均 | 0.30 |  |
| 一氧化碳（CO） | mg/m3 | 日平均 | 4.0 |  |
|  |  | 1小时平均 | 10.0 |  |
| 臭氧（O3） | μg/m3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |
| 铅（Pb） | μg/m3 | 年平均 | 0.5 |  |
|  |  | 季平均 | 1.0 |  |
| 镉（Cd） | μg/m3 | 年平均 | 0.005 |  |
| 汞（Hg） | μg/m3 | 年平均 | 0.05 |  |
| 砷（As） | μg/m3 | 年平均 | 0.006 |  |
| 六价铬（Cr6+） | μg/m3 | 年平均 | 0.000025 |  |
| 氟化物（F） | μg/m3 | 日平均 | 7 |  |
|  |  | 1小时平均 | 20 |  |
| 氯化氢（HCl） | μg/m3 | 1小时平均 | 50 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018） 附录D |
|  |  | 日均值 | 15 |  |
| 氨（NH3） | μg/m3 | 1小时平均 | 200 |  |
| 硫化氢（H2S） | μg/m3 | 1小时平均 | 10 |  |
| 锰及其化合物 | μg/m3 | 日均值 | 10 |  |
| 非甲烷总烃 | mg/m3 | 一次值 | 2.0 | 参照执行《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012） |
| 二噁英 | pgTEQ/m3 | 年平均 | 0.6 | 《日本环境质量标准》 日本环境厅公示第46号（2002.7） |

#### 2.7.1.2地下水

本项目评价范围内地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，石油类执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），石油类≤0.3 mg/L，其它污染物标准限值见表2.7-2。

表2.7-2							地下水质量标准					（单位：mg/L）

| 序号 | 项目 | 标准值 | 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5~8.5 | 18 | 铅 | ≤0.01 |
| 2 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 19 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 3 | 氯化物 | ≤250 | 20 | 耗氧量 | ≤3.0 |
| 4 | 硝酸盐 | ≤20 | 21 | 镉 | ≤0.005 |
| 5 | 亚硝酸盐 | ≤1.00 | 22 | 铁 | ≤0.3 |
| 6 | 氨氮 | ≤0.50 | 23 | 锰 | ≤0.1 |
| 7 | 总硬度 | ≤450 | 24 | 色度 | ≤15 |
| 8 | 砷 | ≤0.01 | 25 | 浊度 | ≤3 |
| 9 | 硫酸盐 | ≤250 | 18 | 嗅和味 | 无 |
| 10 | 挥发酚 | ≤0.002 | 19 | 铜 | ≤1.0 |
| 11 | 氰化物 | ≤0.05 | 20 | 锌 | ≤1.0 |
| 12 | 汞 | ≤0.001 | 21 | 苯类 | ≤10 |
| 13 | 六价铬 | ≤0.05 | 22 | CODcr | ≤20 |
| 14 | 硒 | ≤0.01 | 23 | 镍 | ≤0.02 |
| 15 | 锑 | ≤0.005 | 24 | 铍 | ≤0.002 |
| 16 | 钡 | ≤0.70 | 25 | 总大肠菌群 | ≤3.0 |
| 17 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.3 |  |  |  |

#### 2.7.1.3声环境

本项目所在区域声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区限值，具体限值见表2.7-3。

表2.7-3								噪声评价标准

| 功能区类型 | 执行的标准和级别 | 标准值[dB(A)] |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 项目所在区域 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 | 65 | 55 |

#### 2.7.1.4土壤环境质量标准

本项目区域土壤环境执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），项目区域周边土壤执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018），二噁英参照参照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表2中第一类用地筛选值，具体限值详见表2.7-4、表2.7-5。

表2.7-4					建设用地土壤污染风险筛选值和管制值				mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值 | 序号 | 污染物项目 | 筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 60 | 26 | 苯 | 4 |
| 2 | 镉 | 65 | 27 | 氯苯 | 270 |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 | 28 | 1,2-二氯苯 | 560 |
| 4 | 铜 | 18000 | 29 | 1,4-二氯苯 | 20 |
| 5 | 铅 | 800 | 30 | 乙苯 | 28 |
| 6 | 汞 | 38 | 31 | 苯乙烯 | 1290 |
| 7 | 镍 | 900 | 32 | 甲苯 | 1200 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 34 | 邻二甲苯 | 640 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 35 | 硝基苯 | 76 |
| 11 | 1,1二氯乙烷 | 9 | 36 | 苯胺 | 260 |
| 12 | 1,2二氯乙烷 | 5 | 37 | 2-氯酚 | 2256 |
| 13 | 1,1二氯乙烯 | 66 | 38 | 苯并[a]蒽 | 15 |
| 14 | 顺-1,2二氯乙烯 | 596 | 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 |
| 15 | 反-1,2二氯乙烯 | 54 | 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 42 | 䓛 | 1293 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 45 | 萘 | 70 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 46 | 二噁英类 | 40ngTEQ/kg |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 47 | 石油烃（C10-C40） | 4500 |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 | 48 | 锑 | 180 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | 49 | 钴 | 70 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 | 50 | 钒 | 752 |

表2.7-5						农用地土壤污染风险管控标准				单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 筛选值 | 管制值 | 筛选值 | 管制值 | 筛选值 | 管制值 | 筛选值 | 管制值 |
| 1 | 镉 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 3.0 | 0.6 | 4.0 |
| 2 | 汞 | 1.3 | 2.0 | 1.8 | 2.5 | 2.4 | 4.0 | 3.4 | 6.0 |
| 3 | 砷 | 40 | 200 | 40 | 150 | 30 | 120 | 25 | 100 |
| 4 | 铅 | 70 | 400 | 90 | 500 | 120 | 700 | 170 | 1000 |
| 5 | 铬 | 150 | 800 | 150 | 850 | 200 | 1000 | 250 | 1300 |
| 6 | 铜 | 50 | — | 50 | — | 100 | — | 100 | — |
| 7 | 镍 | 60 | — | 70 | — | 100 | — | 190 | — |
| 8 | 锌 | 200 | — | 200 | — | 250 | — | 300 | — |
| 9 | 二噁英* | 10ngTEQ/kg |

注：二噁英参照2018年8月1日实施的《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表2中第一类用地筛选值。

### 2.7.2污染物排放标准

#### 2.7.2.1大气污染物

表2.7-6						有组织废气排放标准限值一览表

| 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度限值，mg/m3 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 30 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1限值 |
| 2 | 二氧化硫 | 200 |  |
| 3 | 氮氧化物（以NO2计） | 400 |  |
| 4 | 氨 | 10 |  |
| 5 | HF | 1 | 《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013） |
| 6 | HCl | 10 |  |
| 7 | 汞及其化合物（以Hg计） | 0.05 |  |
| 8 | 铊、镉、铅、砷及其化合物 （以Ti+Cd+Pb+As计） | 1.0 |  |
| 9 | 铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物 （以Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni+V计） | 0.5 |  |
| 10 | 二噁英类 | 0.1ngTEQ/m3 |  |
| 11 | TOC（增加浓度） | 10mg/m3 |  |

表2.7-7					无组织废气排放标准限值一览表

| 序号 | 污染物 | 限值，mg/m3 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 1.0 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915—2013） |
| 2 | 颗粒物（1） | 0.5 |  |
| 3 | 硫化氢 | 0.06 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 4 | 臭气浓度 | 20 |  |

注：（1）限值为监控点与参照点总悬浮颗粒物1小时浓度值的差值。

#### 2.7.2.2噪声

本项目建成后，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值见表2.7-8。

表2.7-8							厂界噪声评价标准					单位：dB(A)

| 序号 | 执行标准 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 65 | 55 |
| 2 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 70 | 55 |

#### 2.7.2.3水污染物

生产废水经收集后送窑处理，不向外环境排放。本项目新增劳动定员50人，生活污水排放厂内现有污水处理厂，回用于厂区冷却塔。

#### 2.7.2.4固体废物

一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其标准修改单中Ⅱ类场标准，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）及其标准修改单。

#### 2.7.2.5水泥熟料中可浸出重金属含量要求

根据《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB30760-2014）中水泥熟料中可浸出重金属含量限值见表2.7-9。

表2.7-9					水泥熟料中可浸出重金属含量限值

| 重金属 | 限值（mg/L） |
| --- | --- |
| 砷（As） | 0.1 |
| 铅（Pb） | 0.3 |
| 镉（Cd） | 0.03 |
| 铬（Cr） | 0.2 |
| 铜（Cu） | 1.0 |
| 镍（Ni） | 0.2 |
| 锌（Zn） | 1.0 |
| 锰（Mn） | 1.0 |

## 2.8环境保护目标

本评价主要保护目标为厂址周围居民等敏感点，目的是使其周围环境空气、噪声满足相应标准要求。

环境空气、大气环境风险敏感目标主要是评价范围内的居住区和文化区，本项目大气评价范围以项目厂址为中心区域，自厂界外延11km的矩形范围。本项目评价范围内无鞍山市城区环境空气质量功能区划一类功能区、不涉及GB 3095规定划分为一类区的自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域。项目产生的生产废水和生活污水经处理达标后回用，不外排，对地表水环境不产生影响；厂界200m范围内无声环境敏感保护目标。地下水评价范围内主要保护目标为下游村庄区域潜水含水层地下水、区段南沙河以及区域有开发利用价值的饮用水含水层。

本项目环境空气和大气环境风险主要环境保护目标分布情况详见表2.8-1及图2.6-1。

表2.8-1				环境空气及大气风险主要环境保护目标

| 序号 | 名称 | 保护 对象 | 保护 内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 距本项目厂界距离 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前杠村 | 居民 | 环境空气及大气环境风险 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 | NW | 300 |
| 2 | 大红旗村 |  |  |  | NE | 1318 |
| 3 | 麦山子村 |  |  |  | NE | 2480 |
| 4 | 候家屯 |  |  |  | E | 3215 |
| 5 | 沙河镇 |  |  |  | SE | 3000 |
| 6 | 立山街道 |  |  |  | SE | 3700 |
| 7 | 城昂堡河北 |  |  |  | W | 1340 |
| 8 | 城昂堡 |  |  |  | W | 2090 |
| 9 | 兴隆台镇 |  |  |  | N | 3800 |
| 10 | 刘二堡镇 |  | 环境空气 |  | NW | 6700 |
| 11 | 后堡村 |  |  |  | NW | 6693 |
| 12 | 黄套村 |  |  |  | NW | 13100 |
| 13 | 泥鳅沟 |  |  |  | NW | 12750 |
| 14 | 王家桥 |  |  |  | NW | 12450 |
| 15 | 南教村 |  |  |  | NW | 12940 |
| 16 | 薛家村 |  |  |  | NW | 12470 |
| 17 | 小沟东 |  |  |  | NW | 12710 |
| 18 | 袁家街 |  |  |  | NW | 11950 |
| 19 | 上头子 |  |  |  | NW | 11930 |
| 20 | 栾家街 |  |  |  | NW | 11820 |
| 21 | 王家街 |  |  |  | NW | 11560 |
| 22 | 沙岭镇所属村 |  |  |  | N | 9540 |
| 23 | 双台子村 |  |  |  | N | 9039 |
| 24 | 木泉村 |  |  |  | NE | 10270 |
| 25 | 祁家镇所属村 |  |  |  | NE | 9870 |
| 26 | 东宁卫乡 |  |  |  | NE | 10360 |
| 27 | 首山镇 |  |  |  | NE | 6060 |
| 28 | 齐大山镇 |  |  |  | E | 7030 |
| 29 | 立山区 |  |  |  | SE | 9330 |
| 30 | 铁西区 |  |  |  | SW | 7990 |
| 31 | 达道湾街道 |  |  |  | SW | 8340 |

## 2.9相关政策及规划符合性分析

### 2.9.1与《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（“水十条”的相符性分析

本项目与“水十条”相符性分析，详见表2.9-1。

- 本项目与“水十条”管理要求对比分析

| “水十条”相关规定 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。2017年底前，造纸行业力争完成纸浆无元素氯漂白改造或采取其他低污染制浆技术，钢铁企业焦炉完成干熄焦技术改造，氮肥行业尿素生产完成工艺冷凝液水解解析技术改造，印染行业实施低排水染整工艺改造，制药（抗生素、维生素）行业实施绿色酶法生产技术改造，制革行业实施铬减量化和封闭循环利用技术改造。 | 本项目不属于十大重点行业 | 符合 |
| 推动污染企业退出。城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。 | 本项目不属于钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业 | 符合 |

### 2.9.2与《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（“土十条”的相符性分析

本项目与“土十条”相符性分析，详见表2.9-2。

- 本项目与“土十条”管理要求对比分析

| “土十条”相关规定 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 防范建设用地新增污染。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；有关环境保护部门要做好有关措施落实情况的监督管理工作。自2017年起，有关地方人民政府要与重点行业企业签订土壤污染防治责任书，明确相关措施和责任，责任书向社会公开。 | 本项目环境影响评价时，开展了土壤环境影响的评价，并提出防范土壤污染的具体措施。 | 符合 |
| 强化空间布局管控。加强规划区划和建设项目布局论证，根据土壤等环境承载能力，合理确定区域功能定位、空间布局。鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平，减少土壤污染。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。 | 本项目位于鞍山冀东水泥有限公司厂区内，不属于有色金属冶炼、焦化等行业企业 | 符合 |
| 严控工矿污染。加强日常环境监管。各地要根据工矿企业分布和污染排放情况，确定土壤环境重点监管企业名单，实行动态更新，并向社会公布。列入名单的企业每年要自行对其用地进行土壤环境监测，结果向社会公开。有关环境保护部门要定期对重点监管企业和工业园区周边开展监测，数据及时上传全国土壤环境信息化管理平台，结果作为环境执法和风险预警的重要依据。适时修订国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录。加强电器电子、汽车等工业产品中有害物质控制。有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县级环境保护、工业和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。2017年底前，发布企业拆除活动污染防治技术规定。 | 本项目位于鞍山冀东水泥有限公司厂区内，根据本项目土壤环境质量现状监测结果，项目所在区域土壤各监测指标均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600—2018）及《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）相应标准要求 | 符合 |

### 2.9.3与《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（“气十条”的相符性分析

本项目与“气十条”相符性分析，详见表2.9-3。

- 本项目与“气十条”管理要求对比分析

| “气十条”相关规定 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 新型干法水泥窑安装脱硝设施。燃煤锅炉和工业窑炉现有除尘设施要实施升级改造 | 本项目熟料生产线窑尾配有SNCR脱硝系统 | 符合 |
| 推动水泥、钢铁等工业窑炉、高炉实施废物协同处置。 | 本项目主要利用已建4050t/d水泥熟料新型干法回转窑进行协同处置危险废物 | 符合 |

### 2.9.4与“打赢蓝天保卫战三年行动计划”相符性

将本项目与国务院“打赢蓝天保卫战三年行动计划”、辽宁省“辽宁省打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）”“鞍山市打赢蓝天保卫战实施方案”进行对比分析，可以看出，本项目符合国务院、辽宁省、鞍山市的要求，见表2.9-4。

- 本项目与“打赢蓝天保卫战三年行动计划”管理要求对比分析

| 国务院“打赢蓝天保卫战三年行动计划”相关规定 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 强化工业企业无组织排放管控。开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理 | 本项目采用有效的废气收集治理措施，严格控制无组织排放 | 符合 |
| 辽宁省“打赢蓝天保卫战三年行动计划”相关规定 | 本项目 | 符合性 |
| 推进清洁取暖。坚持从实际出发，宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜热则热，确保北方地区群众安全取暖过冬。 | 本项目生活用热主要以余热供热为主，电锅炉供热为辅 | 符合 |
| 鞍山市打赢蓝天保卫战实施方案 | 本项目 | 符合性 |
| 深化工业污染治理。持续推进工业污染源全面达标排放，按照国家部署和相关规范将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。 | 本项目水泥窑尾、窑头均安装在线监测系统 | 符合 |

### 2.9.5产业政策与规划符合性分析

#### 2.9.5.1产业政策

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类第十二项“建材”中第1条“利用不低于2000吨/日（含）新型干法水泥窑或不低于6000万块/年（含）新型烧结砖瓦生产线协同处置废弃物”项目。本项目利用4050t/d新型干法水泥窑协同处置危险废物，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》。

#### 2.9.5.2规划符合性

（1）《建材工业发展规划（2016－2020年）》

《工业和信息化部关于印发建材工业发展规划（2016－2020年）的通知》（工信部规〔2016〕315号）中提出：支持利用现有新型干法水泥窑协同处置生活垃圾、城市污泥、污染土壤和危险废物等。在保证产品质量和生态安全的前提下，在水泥、混凝土、墙体材料和机制砂石等产品中提高消纳产业废弃物能力，逐步增加可消纳固废的品种。

（2）《辽宁省环境保护“十三五”规划》

《辽宁省环境保护“十三五”规划》（辽政办发〔2016〕76号）中提出：推动水泥、钢铁等工业窑炉、高炉实施废物协同处置。

因此，本项目符合生态环境保护相关规划。

### 2.9.6“三线一单”符合性分析

本项目与三线一单符合性分析见表2.9-5。

- “三线一单”相符性分析一览表

| 内容 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 生态保护红线 | 本项目位于鞍山冀东水泥有限责任公司现有厂区内。鞍山冀东水泥位于鞍钢灵山工业厂区的西北部。无具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域，符合生态保护红线要求 | 符合 |
| 资源利用上线 | 根据工程特点，本工程利用的资源主要为土地资源。本项目占地为鞍山冀东水泥有限公司现有厂区内工业用地。因此，本工程符合区域土地资源利用要求。 | 符合 |
| 环境质量底线 | 本项目所在区域大气环境、声环境质量均满足相应质量标准要求。本项目生产废水经收集池收集后进入水泥窑焚烧处理，生活污水依托厂区现有生活污水处理系统处理后回用；危废贮存车间和预处理车间恶臭气体送至水泥窑内高温焚烧处理，水泥窑检修停窑情况下送至活性炭净化装置处理后排放，水泥窑协同处置窑尾废气均能达标排放；固体废物全部合理处置；因此，本工程的建设不会触及环境质量底线。 | 符合 |
| 负面清单 | 项目建设符合国家产业政策要求，本项目项目未列入国家、地方环境准入负面清单 | 符合 |

# 3现有项目工程分析

## 3.1 企业概况

### 3.1.1 基本情况介绍

鞍山冀东水泥有限责任公司已建设一条3000t/d水泥熟料新型干法回转窑生产线。此条回转窑熟料生产线实际工作能力通过富氧技术改造已达到4050t/d。鞍山冀东水泥有限责任公司矿渣及水泥粉磨工程、鞍山冀东水泥有限责任公司85万吨/年水泥粉磨技术改工程、鞍山冀东水泥有限责任公司年产60万吨矿渣粉工程。

目前鞍山冀东水泥有限责任公司现有一条日产4050t的熟料生产线、2条年产60万吨矿渣粉生产系统、1条年产100万吨水泥粉磨系统和1条年产85万吨水泥粉磨系统。熟料生产线窑尾配有SNCR脱硝系统和布袋除尘器，厂内针对各产尘点均配套建设布袋除尘器。2019年运行9个月，年产水泥熟料137万吨，年产水泥161万t。

本项目即水泥窑协同处置危废项目主要利用已建4050t/d水泥熟料新型干法回转窑进行协同处置危险废物。

鞍山冀东水泥有限责任公司位于鞍钢灵山工业厂区的西北部，鞍山灵山镇大红旗村。其东北侧为鞍钢机械开发公司铸造厂和鞍钢机械制造公司灵山机械厂，东侧为鞍山无缝钢管厂灵山分厂，东南侧为赢信气体有限公司和千山炭黑厂、鞍山矿山冶金设备制造厂分厂、油毡纸厂，西南侧和西侧均为农田。地理位置详见图3.1-1。

### 3.1.2 “三同时”执行情况

2002年7月，鞍山冀东水泥有限责任公司成立。鞍山冀东有限责任公司已建4个项目，其4个项目分别为鞍山冀东有限责任公司3000t/d熟料生产线项目（新址）、鞍山冀东水泥有限责任公司矿渣及水泥粉磨工程、鞍山冀东水泥有限责任公司85万吨/年水泥粉磨技术改工程、鞍山冀东水泥有限责任公司年产60万吨矿渣粉工程。水泥窑窑尾进行脱硝改造。3000t/d熟料生产线经过富氧改造产能提高4050t/d。以上项目均有环评手续。具体三同时情况详见下文及表3.1-1。

2004年3月，鞍山冀东有限责任公司3000t/d熟料生产线项目取得辽宁省环境保护局《鞍山冀东有限责任公司3000t/d熟料生产线项目（新址）环境影响报告书的环评批复意见》（辽环函[2004]61号）。2004年8月，建成投产。2008年8月，取得辽宁省环境保护局《鞍山冀东有限责任公司3000t/d熟料生产线项目（新址）项目验收意见》（辽环验[2008]008号）。

2011年3月，鞍山冀东水泥有限责任公司矿渣及水泥粉磨工程取得辽宁省环境保护厅《关于<鞍山冀东水泥有限责任公司矿渣及水泥粉磨工程环境影响报告书>的批复》（辽环函[2011]94号）。2011年4月，取得辽宁省环境保护厅《关于<鞍山冀东水泥有限责任公司矿渣及水泥粉磨工程环境影响报告书>的验收意见》（辽环验[2011]22号）。

2011年3月，鞍山冀东水泥有限责任公司85万吨/年水泥粉磨技术改工程取得鞍山市环境保护局《关于<鞍山冀东水泥有限责任公司85万吨/年水泥粉磨技术改工程建设项目环境影响报告表>的批复》（鞍环审字[2011]31号）。2016年12月，取得鞍山市环境保护局《关于<鞍山冀东水泥有限责任公司85万吨/年水泥粉磨技术改工程>的验收意见》（鞍环验[2016]3号）。

2011年11月，鞍山冀东水泥有限责任公司年产60万吨矿渣粉工程取得鞍山市环境保护局《关于<鞍山冀东水泥有限责任公司年产60万吨矿渣粉工程环境影响报告表>的批复》（鞍环审字[2011]170号）。2016年12月，取得鞍山市环境保护局《关于<鞍山冀东水泥有限责任公司年产60万吨钢渣粉工程>的竣工环境保护验收意见》（鞍环验[2016]4号）。

2013年3月取得鞍山市环境保护局《关于<鞍山冀东水泥有限责任公司窑尾烟气脱硝项目环境影响报告表>的批复》（鞍环审字[2013]16号）。2014年12月取得鞍山市环境保护局《关于<鞍山冀东水泥有限责任公司窑尾烟气脱硝项目环境影响报告表>的验收意见》（鞍环验字[2014]38号）。

2019年8月取得鞍山市立山区环境保护局《关于<鞍山冀东水泥有限责任公司富氧燃烧工程项目>的批复》（鞍立环审[2019]11号）。

现有主要工程的环境保护“三同时”执行情况汇总见表3.1-1。

表3.1-1		鞍山冀东水泥有限责任公司现有主要工程环境保护“三同时”汇总一览表

| 序号 | 项目名称 | 环评审批情况 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审批 单位 | 文号 | 批准时间 | 审批 单位 | 文号 | 批准时间 |
| 1 | 鞍山冀东有限责任公司3000t/d熟料生产线项目（新址） | 辽宁省环境保护局 | 辽环函[2004]61号 | 2004.3.16 | 辽宁省环境保护局 | 辽环验[2008]008号 | 2008.3.20 |
| 2 | 鞍山冀东水泥有限责任公司矿渣及水泥粉磨工程 | 辽宁省环境保护厅 | 辽环函[2011]94号 | 2011.3.15 | 辽宁省环境保护厅 | 辽环验[2011]22号 | 2011.4.12 |
| 3 | 冀东水泥有限责任公司85万吨/年水泥粉磨技改工程 | 鞍山市环境保护局 | 鞍环审字[2011]31号 | 2011.3.17 | 鞍山市环境保护局 | 鞍环验[2016]3号 | 2016.12.26 |
| 4 | 冀东水泥有限责任公司年产60万吨矿渣粉工程 | 鞍山市环境保护局 | 鞍环审字[2011]170号 | 2011.11.4 | 鞍山市环境保护局 | 鞍环验[2016]4号 | 2016.12.26 |
| 5 | 鞍山冀东水泥有限责任公司窑尾 烟气脱硝项目 | 鞍山市环境保护局 | 鞍环审字[2013]16号 | 2013.3.14 | 鞍山市环境保护局 | 鞍环验字[2014]38号 | 2014.12.3 |
| 6 | 鞍山冀东水泥有限责任公司富氧燃烧工程项目 | 鞍山市立山区环境保护局 | 鞍立环审[2019]11号 | 2019.8.5 | / | / | / |

### 3.1.3 企业现有项目与《水泥行业规范条件（2015年本）》相符性分析

现有项目与《水泥行业规范条件（2015年本）》相符性分析，详见表3.1-2。

表3.1-2      	现有项目与《水泥行业规范条件（2015年本）》要求对照表

| 序号 | 相关内容 | 现有项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立主要污染物在线监控系统。 | 本项目窑尾、窑头均设置在线监测系统。 | 符合 |
| 2 | 水泥粉磨项目配套建设除尘装置。气体排放达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915） | 本项目产尘点均设置布袋除尘器，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915）要求。 | 符合 |
| 3 | 固体废物按规定收集、贮存和再利用。 | 本项目产生的生活垃圾均由环卫部门收集处理。 | 符合 |
| 4 | 完善噪声防治措施，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348)。 | 厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348)。 | 符合 |

### 3.1.4 卫生防护距离内居民动迁情况

《鞍山冀东有限责任公司3000t/d熟料生产线项目（新址）环境影响报告书》参照《水泥厂卫生防护距离标准》，鞍山冀东水泥厂产生有害因素的生产车间至居住区之间的卫生防护距离为500m。《鞍山冀东水泥有限责任公司矿渣及水泥粉磨工程环境影响报告书》卫生防护距离里大乐屯居民已全部动迁完成，前杠村卫生防护距离内共有44户居民需要动迁。鞍山冀东水泥有限责任公司已于辽阳县人民政府签订了动迁协议。搬迁安置费用共计2400万元，由鞍山冀东水泥有限责任公司支付给辽阳县人民政府，由辽阳县人民政府负责具体搬迁、安置及补偿等工作。搬迁后的土地作为绿化、植树用地，不再批准其他用途。

目前，根据冀东水泥有限责任公司资料，前杠村44户居民已动迁完成。

## 3.2 工程概况

### 3.2.1 项目组成及建设内容

鞍山冀东水泥有限责任公司现有项目组成及建设内容汇总见表3.2-1。

表3.2-1			鞍山冀东有限责任公司现有项目组成及建设内容汇总一览表

| 类别 | 单项工程 | 工程规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 原料粉磨系统 | 熟料生产线配套辊式磨2台，用于原料的破碎。 |
|  | 生料制备系统 | 生料均化库一座（φ18m，存储量11200t）； 石灰石预均化堆场两座（单个尺寸：35×350，储量2×32000t） 粉煤灰储存库一座（φ10×24，存储量500t） 瓦斯灰库（φ10×24，存储量1100t） |
|  | 熟料生产系统 | 1条4050t/d新型干法水泥熟料生产线 |
|  | 水泥粉磨系统 | 设置1条100万t/a水泥粉磨系统生产线，1条60万t/a矿渣微粉系统生产线。设置1条85万t/a水泥粉磨生产线，1条60万t/a矿渣粉生产线。 |
|  | 水泥制备系统 | 水泥粉库一座（φ15×34，存储量5000t）； 矿渣粉库一座（φ15×34，存储量5000t）； 水泥库六座（φ15×34，存储量30000t） 水泥散装库四座（φ8×19，存储量2000t） 水泥成品库一座（18*60，存储量1000t） 粉煤灰储存库一座（φ10×24，存储量500t）； 熟料库一座（φ45×35，存储量50000t） |
| 辅助工程 | 厂区办公 | 设独立的综合办公楼等行政办公区域，配套职工食堂等辅助生活设施 |
| 公用工程 | 生产和生活用水 | 现有取水水源为市政，取水量约为81万m3/a。 |
|  | 排水 | 厂区生产废水和生活污水经处理后全部回用，不外排 |
|  | 供电 | 国家电网。 |
| 储运工程 | 厂内堆存 | 厂内设有石灰石预均化场，原料均化库，粉煤灰储存库，瓦斯灰库，矿渣粉库、水泥库、水泥成品库，原煤堆场。 |
|  | 厂外运输 | 石灰石矿石自矿山通过汽运至厂内，经螺旋卸车机卸入库内，由胶带机输送至石灰石预均化堆场。 原煤通过铁路运输至原煤堆场，再通过胶带机运至原煤仓。 粉煤灰、矿渣及瓦斯灰等均由封闭罐车运输进厂，分别气力输送至各储存仓。 |
| 环保工程 | 废气治理 | 粉尘 | 厂内目前针对各产尘点均配套建设布袋除尘器，总计83台，处理效率可达99.9% |
|  |  | 烟气 | 现有1条新型干法水泥窑水泥熟料生产线。窑头窑尾烟气系统均设置了布袋除尘器除尘和烟气在线监测系统。 |
|  | 废水治理 | 生活废水经地埋式生化处理站处理后用于路面洒水及物料降尘，不外排。 |
|  | 噪声治理 | 对粉磨机、风机等高噪声设备采取隔音、减震、加装消声器、封闭式厂房等措施进行治理。同时，加强厂区绿化。 |

### 3.2.2 产品方案

表3.2-2				鞍山冀东有限责任公司现有主要产品方案汇总一览表

| 序号 | 类型 | 产量（万t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 熟 料 | 137 |
| 2 | 水 泥 | 161 |
| 3 | 矿 渣 | 56 |

### 3.2.3 原辅材料及能源消耗

表3.2-3			鞍山冀东有限责任公司现有熟料、水泥生产原辅材料消耗一览表

| 序号 | 类型 | 名称 | 总量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用于水泥熟料生产的原料 | 炉渣 | 2.5 | 万t/a |
| 2 |  | 石灰石 | 165.2 | 万t/a |
| 3 |  | 山皮土 | 6.2 | 万t/a |
| 4 |  | 粉煤灰 | 1.3 | 万t/a |
| 5 |  | 硅石 | 2.4 | 万t/a |
| 6 |  | 转炉渣 | 4.2 | 万t/a |
| 7 |  | 铁矿粉 | 10 | 万t/a |
| 8 |  | 瓦斯灰泥 | 1.1 | 万t/a |
| 9 |  | 煤矸石 | 8.0 | 万t/a |
| 生料总量 | 198.4 | 万t/a |
| 10 | 用于水泥生产的混合材 | 矿渣 | 40 | 万t/a |
| 11 |  | 粉煤灰 | 3.6 | 万t/a |
| 12 |  | 石灰石 | 11.1 | 万t/a |
| 13 |  | 石膏 | 6.1 | 万t/a |
| 14 |  | 炉渣 | 3.8 | 万t/a |
| 混合材总量 | 24.6 | 万t/a |
| 15 | 燃料 | 原煤 | 16.5 | 万t/a |

## 3.3 污染源达标排放情况

### 3.3.1 废气

水泥生产线产生的废气污染物包括有组织废气和无组织废气，有组织废气主要为水泥熟料生产线的窑尾烟囱、窑头烟囱、煤磨、水泥磨排气筒。无组织废气主要为物料储存、输送转运点、熟料输运及散装等工序。

现有工程针对各产尘点均配套建设布袋除尘器，总计83台，设计处理效率达99.9%。窑头窑尾烟气系统均设置了布袋除尘器除尘。

#### 3.3.1.1 有组织废气达标情况

为了解鞍山冀东水泥有限责任公司污染物排放情况，环评期间收集了2018年、2019年运行期窑尾、窑头在线监测数据，具体情况详见表3.3-1。

表3.3-1				2018、2019年窑尾污染物月均值在线监测情况		单位：mg/m3

| 月份 | 2018年窑尾 | 2018年窑头 | 2019年窑尾 | 2019年窑头 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 | SO2 | NOx | 颗粒物 | 颗粒物 | SO2 | NOx | 颗粒物 |
| 4月份 | 14.0 | 24.2 | 178.0 | 15.0 | 9.2 | 17.6 | 279.7 | 8.8 |
| 5月份 | 11.4 | 26.9 | 184.8 | 15.5 | 11.3 | 50.2 | 285.6 | 8.9 |
| 6月份 | 11.4 | 18.4 | 198.7 | 10.4 | 11.3 | 35.0 | 267.5 | 8.7 |
| 7月份 | 5.4 | 30.2 | 255.0 | 5.7 | 18.9 | 35.8 | 160.2 | 9.0 |
| 8月份 | 13.1 | 24.5 | 284.1 | 7.3 | 8.7 | 31.8 | 152.9 | 10.9 |
| 9月份 | 15.0 | 7.7 | 302.7 | 6.4 | 11.7 | 56.1 | 109.1 | 9.0 |
| 10月份 | 18.2 | 26.5 | 320.6 | 9.9 | 19.0 | 39.8 | 102.9 | 7.9 |
| 11月份 | 21.5 | 19.5 | 296.7 | 9.0 | 25.9 | 45.1 | 158.2 | 7.2 |
| 12月份 | / | / | / | / | 9.3 | 24.0 | 68.2 | 9.3 |
| 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 标准限值 | 30 | 200 | 400 | 30 | 30 | 200 | 400 | 30 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

同时鞍山冀东水泥有限责任公司18、19年进行了例行监测。辽宁中科环境监测有限公司于2018年10月23日、2019年3月25、26日对水泥生产线进行了环境质量现状监测。厂界颗粒物无组织排放情况详见表3.3-2。

表3.3-2					   无组织排放监测结果表

| 日期 | 时间 | 监控浓度值mg/m3 | 排放限值mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018-10-23 | 9：00-10：00 | 0.277 | 0.5 |
| 2018-10-23 | 11：00-12：00 | 0.241 | 0.5 |
| 2018-10-23 | 13：00-14：00 | 0.245 | 0.5 |
| 2019-3-25 | 9：00-10：00 | 0.241 | 0.5 |
| 2019-3-25 | 11：00-12：00 | 0.240 | 0.5 |
| 2019-3-25 | 13：00-14：00 | 0.250 | 0.5 |

#### 3.3.1.2 达标排放情况

根据上述分析，2018年~2019年，鞍山冀东水泥熟料窑尾、窑头废气污染物的排放浓度均可以满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中的相关排放标准限值要求。

### 3.3.2 废水

水泥厂在正常生产过程中，用水主要为水泥窑、各类磨机、空压机以及部分仪表等设备运转过程中使用的间接冷却水。作为热交换介质，该部分冷却水不与物料直接接触，水质基本不发生变化。冷却循环系统排水仅为少量的置换排水，污染物浓度较低，属于清净下水。

厂内生活废水主要为办公楼、中控楼、职工宿舍、食堂等区域排放的职工日常生活污水。

所有排水均排入厂区排水管网，经厂内污水处理站处理后回用于增湿塔喷水和原料磨喷水，不外排。

### 3.3.3 噪声

项目的高噪声源主要有原料磨、煤磨、及各类破碎机产生的机械性噪声和空压机、罗茨风机等发出的空气动力性噪声等，源强一般在85~105dB（A）之间。

对产生噪声较大的磨机、风机等设备，通过选用低噪声设备或加装消声器，设置隔音值班室等措施，此外在噪声传播途径上也采取措施加以控制，如高噪声设备采取隔音、减震、加装消声器、封闭式厂房，同时厂区内进行规范的植草、种树，使噪声传播受到不同程度衰减，最大限度地降低对员工及周边环境的影响。

沈阳泽尔检测服务有限公司于2020年11月12日、13日进行声环境质量监测，噪声情况详见表3.3-3。

表3.3-3				企业现状厂界噪声的达标分析结果一览表			单位：dB(A)

| 序号 | 点位名称 | 11月12日 | 11月13日 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 东厂界 | 58 | 48 | 58 | 48 |
| 2 | 南厂界 | 60 | 50 | 59 | 48 |
| 3 | 西厂界 | 57 | 49 | 60 | 49 |
| 4 | 北厂界 | 59 | 49 | 58 | 50 |
| 标准值 | 65 | 55 | 65 | 55 |

根据上表，鞍山冀东水泥有限责任公司运行后厂界噪声均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

### 3.3.4 固废

根据统计，鞍山冀东水泥有限责任公司主要固废为工作人员的生活垃圾。产生量详见表3.3-4。

表3.3-3					企业固废产生及处置情况汇总一览表

| 序号 | 名称 | 固废类别 | 产生量（t/a） | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职工生活垃圾 | 一般固废 | 45 | 环卫部门清运 |

## 3.4 总量达标情况

鞍山冀东水泥有限责任公司主要污染物总量达标情况分析汇总见表3.3-4。

表3.3-4				企业现有项目主要污染物达标情况汇总一览表

| 序号 | 污染因子 | 控制指标（t/a） | 实际排放量（t/a） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018年 | 2019年 |  |
| 1 | 颗粒物 | 230.53 | 62.09 | 69.3 | 达标 |
| 2 | SO2 | 67.83 | 30.26 | 72.31 | 达标 |
| 3 | NOx | 425 | 295.22 | 411.66 | 达标 |

2019年鞍山冀东水泥SO2总量超过了排污许可量，特此鞍山冀水泥向鞍山市立山区政府发《关于二氧化硫增量的请示》，鞍山市立山区环境保护同意调剂指标，详见附件。

# 4建设项目工程分析

## 4.1 工程概况

### 4.1.1 项目基本情况

1、项目名称：鞍山冀东水泥有限责任公司水泥窑协同处置固体废弃物技改项目

2、建设单位：鞍山冀东水泥有限责任公司

3、建设地点：鞍钢灵山工业厂区的西北部，鞍山市立山区红塔街18号。鞍山冀东水泥有限责任公司现有厂区内。

4、建设规模：利用鞍山冀东水泥有限责任公司新型干法水泥窑协同处置危险废物，年处理100000t。

5、工程投资：项目计划总投资7990.69万元。

### 4.1.2 协同处置危险废物类别

#### 4.1.2.1危险废物类别

拟协同处置危险废物，主要为《国家危险废物名录》中的危险废物，主要类别有废酸、废碱、有机溶剂废物、乳化液、精馏残渣、废矿物油、废焦油渣、废油泥等危险废物。

根据《国家危险废物名录》（2021年版）以及可研，主要处置类别有化工、石化行业废酸、废碱、废矿物油类为主，其次是机械加工、化工、电子等行业产生的废乳化液、切削液、洗净液等含油废液及化工行业精(蒸)馏釜残类废物；以及其它类废物等40大类危险废物。拟处置危险废物编号和类别，详见表4.1-1。

对照《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）入窑协同处置固体废物特性要求，禁止下列固体废物入窑协同处置：放射性废物，爆炸物及反应性废物，未经拆解的废电池废家用电器和电子产品，含汞的温度计、血压计、荧光灯管和开关，铬渣，未知特性和未经鉴定的废物。本项目拟接受的危险废物中不包含上述禁止入窑协同处置固体废物。

表4.1-1                     危险废物处置编号和类别

| 序号 | 编号 | 废物类别 |
| --- | --- | --- |
|  | HW02 | 医药废物 |
|  | HW03 | 废药物、药品 |
|  | HW04 | 农药废物 |
|  | HW05 | 木材防腐剂废物 |
|  | HW06 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物 |
|  | HW07 | 热处理含氰废物 |
|  | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 |
|  | HW09 | 油/水、烃/水混合物或乳化液 |
|  | HW11 | 精(蒸)馏残渣 |
|  | HW12 | 染料、涂料废物 |
|  | HW13 | 有机树脂类废物 |
|  | HW14 | 新化学物质废物 |
|  | HW16 | 感光材料废物 |
|  | HW17 | 表面处理废物 |
|  | HW18 | 焚烧处置残渣 |
|  | HW19 | 含金属羰基化合物废物 |
|  | HW20 | 含铍废物 |
|  | HW21 | 含铬废物 |
|  | HW22 | 含铜废物 |
|  | HW23 | 含锌废物 |
|  | HW24 | 含砷废物 |
|  | HW25 | 含硒废物 |
|  | HW26 | 含镉废物 |
|  | HW27 | 含锑废物 |
|  | HW28 | 含碲废物 |
|  | HW31 | 含铅废物 |
|  | HW32 | 无机氟化物废物 |
|  | HW33 | 无机氰化物废物 |
|  | HW34 | 废酸 |
|  | HW35 | 废碱 |
|  | HW37 | 有机磷化合物废物 |
|  | HW38 | 有机氰化物废物 |
|  | HW39 | 含酚废物 |
|  | HW40 | 含醚废物 |
|  | HW45 | 含有机卤化物废物 |
|  | HW46 | 含镍废物 |
|  | HW47 | 含钡废物 |
|  | HW48 | 有色金属冶炼废物 |
|  | HW49 | 其他废物 |
|  | HW50 | 废催化剂 |

#### 4.1.2.2危险废物的运输

本项目拟处置危险废物采用专用车辆进行运输，保证运输过程中无抛、洒、滴、漏现象发生。危险废物在运输过程中应满足GB12463-2009《危险货物运输包装通用技术条件》中具体要求。对于驾驶员、操作工均持有“危险品运输资格证”，具有专业知识及处理突发事故的能力，并具备处理运输途中可能发生的事故能力运输，运输车辆在醒目处标有特殊标志，告知公众为危险品运输车辆。运输、搬运过程采取专人专车并做到轻拿轻放，保证货物不倾泄翻出。汽车运输路线应尽量绕避居民区、商业区、学校、医院等环境敏感区。

#### 4.1.2.3拟处置危险废物成分分析

本项目危险废物预处理产物质量设计标准分析详见表4.1-2。一同入炉的煤及混合材的成分分析详见表4.1-3。

表4.1-2													协同处置危险废物类别及规模一览表

| 元素类别 | 指标名称 | 单位 | 固态废物 | 半固态废物 | 液态废物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重金属元素 | 铊(Tl) | mg/kg | 10 | 10 | 10 |
|  | 镉(Cd) | mg/kg | 30 | 30 | 30 |
|  | 汞(Hg) | mg/kg | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
|  | 铜(Cu) | mg/kg | 1500 | 1500 | 1500 |
|  | 铬(Cr) | mg/kg | 800 | 800 | 800 |
|  | 铬(Cr6+) | mg/kg | 180 | 180 | 180 |
|  | 钼（Mo） | mg/kg | 1500 | 1500 | 1500 |
|  | 砷+镍+钴+锰+锌+铅+锑+钒+铍+锡(As+Ni+Co+Mn+Zn+Pb+Sb+V+Be+Sn) | mg/kg | 6000 | 6000 | 6000 |
| 碱金属元素 | 钠+钾(Na+K) | mg/kg | 5000 | 5000 | 5000 |
| 非金属元素 | 硫(S) | mg/kg | 2500 | 2500 | 2500 |
|  | 氯(Cl) | mg/kg | 2000 | 2000 | 2000 |
|  | 氟(F) | mg/kg | 200 | 200 | 200 |
| 其他指标 | 含水率 | % | 40 | — | — |
|  | pH | 无量纲 | 7～9 | 7～9 | 7～9 |
|  | 粒径 | mm | 80 | — | — |
|  | 杂质含量 | mg/kg | 100 | — | — |
|  | 固体粒度 | mm | — | 20 | — |
|  | 颗粒率注 | ‰ | — | 5 | — |
|  | 粘度 | cp | — | 80000 | — |
|  | 杂质含量 | mg/kg | — | 10 | 100 |
|  | 闭口闪点 | ℃ | — | ≥60 | ≥45 |

注：颗粒率指粒径在1mm～20mm之间的固体颗粒所占的质量千分比。

表4.1-3													燃煤、主要生料及混合材成分分析一览表									单位：%

| 原材料 名称 | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | 烧失量 | 全硫 | 灰份 | 挥发份 | 全水 | 固定碳 | 收到基低位发热量 Qnet.ad（kj/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃煤 | — | — | — | — | — | — | 0.31 | 8.51 | 30.15 | 14.39 | 32.18 | 23860 |
| 石灰石 | 5.70 | 1.52 | 0.74 | 48.05 | 2.26 | 40.38 | — | — | — | — | — | — |
| 粉煤灰 | 56.47 | 16.54 | 4.77 | 16.54 | 2.61 | 11.50 | — | — | — | — | — | — |
| 炉渣 | 57.78 | 20.02 | 5.64 | 5.36 | 0.22 | 6.55 |  |  |  |  |  |  |
| 矿渣粉 | 36.43 | 12.32 | 0.82 | 41.62 | 8.52 | -1.73 | — | — | — | — | — | — |

### 4.1.3工作制度及劳动定员

本项目依托鞍山冀东水泥有限责任公司现有一条4050t/d熟料生产线。本项目劳动定员50人。全年生产300d，每天运行24h。

### 4.1.4项目组成和建设内容

鞍山冀东水泥窑协同处置危废项目主要利用已建4050t/d水泥熟料新型干法回转窑进行协同处置危险废物，年处理10万t。根据项目可研设计方案，拟建项目主要建设内容包括联合车间（液态危险废物预处理系统、SMP预处置系统、危废暂存库）、1#暂存库和清洗车间，生料配料上料系统、小型物料上料系统，废气处理系统等。项目主要建设内容汇总见表4.1-4。

表4.1-4							项目主要建设内容一览表

| 类别 | 项目名称 | 主要建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 焚烧系统 | 焚烧系统 | 本项目依托现有一条4050t/d新型干法水泥熟料生产线； | 依托 |
|  |  | 旁路放风 | 根据设计方案，拟建项目不设置旁路放风 | / |
|  | 危险废物处置及贮存系统、投加系统 | 联合车间 | 主要由危废暂存间和废液车间、SMP预处理车间组成。其中危废暂存库和废液车间为地上一层，门式刚架结构，SMP预处理车间地下一一层，地上三层。总建筑面积约为2794 m2。SMP预处理车间主要处理固态和半固态废物，废液车间主要处理废液。危废暂存库贮存废液和固态、半固态废物。 | 新建 |
|  |  | 1#危废暂存库 | 地上一层，建筑面积约为1265 m2，用来存贮废液和固态和半固态废物。 |  |
|  |  | 清洗车间 | 地上一层，总建筑面积约为323 m2，用来清洗桶、包装物。 |  |
| 辅助工程 | 事故池和 雨水收集池 | 设置事故池和雨水收集池各一座，其中事故池，容积540m3；雨水收集池，容积300m3。 |  |
|  | 消防泵房及水池 | 总建筑面积120m2，容积540m3。 |  |
|  | 综合楼 | 地上四层，用来实现办公、中控、化验等功能。 |  |
| 公用工程 | 供水 | 项目原有厂区内已有供水管网，拟建项目拟将原有厂区内供水管网延伸至新建厂房内 | 依托 |
|  | 供电 | 10kV 电源由厂区总降变电站提供 |  |
|  | 供热 | 热源为厂区原有电锅炉房。 | 依托 |
| 环保工程 | 焚烧系统废气 | 水泥窑窑头、窑尾烟气除尘采用布袋除尘器，低氮燃烧+SNCR脱硝装置，安装在线监测系统。 | 依托 |
|  |  | 活性炭系统：危废贮存库及联合车间负压抽吸风量为11.9万m3/h，采用单独设置活性炭设备味装置设备除臭，治理达标后尾气通过15m烟囱单独排放。 | 新建 |
|  | 废水处理 | 危废贮存库少量清洗废水经设置集水坑收集，定期用储罐运输至废液车间的废水池。危废预处理及输送车间经泵抽升用于调节输送废物的粘度。以上废水均入窑焚烧，不增设生产废水处理系统。 | 依托 |
|  | 噪声防治 | 隔声、安装减振装置等 | 新建 |
|  | 固体废物 | 废物容器或包装物、废活性炭送窑处置 | 依托现有 |

### 4.1.5 主要设备

水泥窑协同处置危险废物，利用现有水泥熟料生产线作为危险废物焚烧系统，废液车间、SMP预处理车间新增设备见表4.1-5、表4.1-6。

表4.1-5						废液车间主要设备一览表

| 编号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卸车过滤器 | 流量20m3/h，压力1.0MPa，过滤精度40µm-80µm，材料316L不锈钢 | 台 | 7 |
| 2 | 废液卸车泵 | 壳和阀座：316SS，膜片：特氟龙，阀球：316SS，16-27m3/h，扬程20m | 台 | 3 |
| 3 | 废碱液罐 | 15m3 玻璃钢 | 台 | 1 |
| 4 | 废乳化液罐 | 15 m3 玻璃钢 | 台 | 1 |
| 5 | 废矿物油及水罐 | 15 m3 玻璃钢 | 台 | 1 |
| 6 | 废酸输送隔膜泵 | 壳和阀座：316SS，膜片：特氟龙，阀球：316SS，Qmax= 27m3/h，扬程80m | 台 | 2 |
| 7 | 废碱输送隔膜泵 | 壳和阀座：316SS，膜片：特氟龙，阀球：316SS，Qmax= 27m3/h，扬程80m | 台 | 1 |
| 8 | 废乳化液输送隔膜泵 | 壳和阀座：316SS，膜片：特氟龙，阀球：316SS，Qmax= 27m3/h，扬程80m | 台 | 1 |
| 9 | 废水输送隔膜泵 | 壳和阀座：316SS，膜片：特氟龙，阀球：316SS，Qmax= 27m3/h，扬程80m | 台 | 1 |
| 10 | 喷枪 | Q=3m3/h, | 台 | 3 |
| 11 | 废液罐液位计 | 差压式，4～20mADC信号，精度：±0.075%，带就地显示，隔爆 | 台 | 3 |
| 12 | 废液罐温度计 | 量程：-199～500℃，pt100分度，隔爆 | 台 | 3 |
| 13 | 废液泵出口流量计 | 电磁，4～20mADC信号，AC220V供电，隔爆 | 台 | 3 |
| 14 | 废液泵出口母管压力计 | 量程0~1.0Mpa，4～20mADC信号，隔爆 | 台 | 3 |
| 15 | 压缩空气罐 | P=1Mpa， Q=2m3 | 个 | 1 |
| 16 | 电控柜 |  | 个 | 1 |
| 17 | 废酸输送管道 | 管件、阀门、支撑， 衬氟，L=400m DN40 | 套 | 1 |
| 18 | 废碱、乳化液输送管道 | 管件、阀门、支撑，不锈钢304，L=400m DN40 | 套 | 1 |
| 19 | 保温材料 |  | 套 | 1 |
| 20 | 电缆 |  | 套 | 1 |

表4.1-6				       SMP预处理车间主要设备一览表

| 项目 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SMP系统 |  |  |  |
| 1.1 | 破碎机 | 10~15t/h | 台 | 1 |
| 1.2 | 混合器 | 10 m3 | 台 | 1 |
| 1.3 | 柱塞泵 | 8~15m³/h， P=120bar, DN350mm | 台 | 1 |
| 1.4 | 浆渣废弃物专用喷枪 | 5～10m3/h | 台 | 1 |
| 1.5 | 破碎机液压站 | 200 kW | 台 | 1 |
|  | 混合器液压站 | 90 kW | 台 | 1 |
|  | 柱塞泵液压站 | 110 kW | 台 | 1 |
| 1.6 | 电控柜 | IP54 | 个 | 3 |
| 1.7 | 进料斗 | 材质：Q235 | 个 | 1 |
| 1.8 | 氮气密封舱及泄爆筒 |  |  |  |
| 1.9 | 氮气保护系统 | 45kW |  |  |
| 1.10 | 二氧化碳灭火装置 | 2 kW |  |  |
| 1.11 | 氧气检测系统 | 4 kW |  |  |
| 1.12 | 上部双闸板 |  |  |  |
| 1.13 | 溜槽、支撑及附件 |  |  |  |
| 1.14 | 电动葫芦 | 5kW |  | 3 |
| 2 | 双梁行车 | W=10t ，11m，A6，电动液压抓斗1.5m³，自动称重计量 39Kw | 台 | 1 |
| 2.1 | 行车 |  | 台 | 1 |
| 2.2 | 液压抓斗 | 电动液压抓斗1.5m³ | 台 | 1 |
| 2.3 | 抓斗称重计量 | OCS无功抓斗秤 | 个 | 1 |
| 2.4 | 抓斗称重远程系统 | 远传模块、接收模块、有效距离80m | 个 | 1 |
| 2.5 | 行车操作间视频系统 | 32寸液晶显示器及8路视频管理机1台 | 台 | 1 |
| 3 | 空气压缩机 | 15Kw | 台 | 1 |
| 4 | 电动叉车 | 2t | 台 | 3 |
| 5 | 平板手动叉车 | 1.8t | 台 | 2 |
| 6 | 输送管道 | 管件、阀门、支撑 DN350 L=110m | 套 | 1 |

### 4.1.6 总平面布置

本项目为厂区内增设项目，增设环保固废处置项目、废液预处置项目，主要新建生产类筑物为联合车间、清洗车间、1#暂存库，生产辅助类设施为综合楼、消防水池及泵房、雨水及事故水水池等。

根据现状场地内建筑的分布，便于场地的充分利用及根据生产工艺布局合理性要求新建联合车间、清洗车间、1#暂存库位于现状原煤简易预均化堆场北侧，北侧为现状道路；新建消防泵房及水池位于现状熟料库东侧；新建综合楼位于现状烧成窑头北侧。

项目总平面布置图详见图4.1-1。

### 4.1.7 公用工程

#### 4.1.7.1 供水

本项目水泥窑协同处置系统依托现有厂区内已有的供水管网，水源充足。生活供水及室外消防合用管网，供水压力大于0.30MPa。将原有厂区内供水管网延伸至新建厂房区域内，满足新建厂区水量和水压要求。本项目运行后新增生产用水量为4380m3/a。

#### 4.1.7.2 排水

本项目各车间地面冲洗废水集中收集泵送入水泥窑，不外排。

本项目新增劳动定员50人，生活废水产生量为3.2m3/d，送至厂内污水处理厂。

#### 4.1.7.3 供电

10kV 电源由厂区总降变电站提供本项目用电。

#### 4.1.7.4 分析化验室

本项目建成后利用现有厂区内分析化验室，化验室应该配置的主要仪器有原子吸收光谱仪器和X射线荧光分析仪等设备，具备以下能力：

①具备《工业固体废物采样制样技术规范》HJ/T20要求的采样制样能力、工具和仪器。

②所协同处置的危险废物原料中汞（Hg）、镉（Cd）、铊（Tl）、砷（As）、镍（Ni）、铅（Pb）、铬（Cr）、锡（Sn）、锑（Sb）、铜（Cu）、锰（Mn）、铍（Be）、锌（Zn）、钒（V）、钴（Co）、钼（Mo）、氟（F）、氯（Cl）和硫（S）的分析。

③相容性测试，一般需要配备量热仪、酸度计、鼓风干燥箱、粘度仪、搅拌仪、温度计、压力计、pH计、反应气体收集装置等。

### 4.1.8 主要经济技术指标

本项目主要经济技术指标见表4.1-7所示；

表4.1-7							项目主要技术经济指标

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物处置量 | t/a | 100000 | / |
| 1.1 | 固态危险废物 | t/a | 30000 |  |
| 1.2 | 半固态危险废物 | t/a | 60000 |  |
| 1.3 | 液态危险废物 | t/a | 10000 |  |
| 2 | 年耗电量 | 万kW.h/a | 379 | / |
| 3 | 年用水量 | m3/a | 5580 | / |
| 4 | 新增劳动定员 | 人 | 50 | / |
| 5 | 建筑面积 | m2 | 7982 | / |
| 6 | 总投资 | 万元 | 7990.69 | / |
| 7 | 投资回收期（税后） | 年 | 5.3 |  |
| 8 | 内部收益率（税后） | % | 25.07 |  |

## 4.2工程分析

水泥窑焚烧处理危险废物在发达国家已经得到了广泛的认可和应用，在发达国家危险废物处理中发挥着重要作用，我国水泥厂处置废物的工作目前处于初步发展阶段。水泥窑之所以能够成为固体废物的处理方式，主要是因为废物能够为水泥生产所应用，以二次资源或者二次燃料的形式参与水泥熟料的煅烧过程，二次燃料通过燃烧放热把热量供给水泥煅烧过程，而燃烧残渣则作为原料通过煅烧时的固、液相反应进入熟料主要矿物，燃烧产生的废气和粉尘通过布袋除尘器净化后排入大气。

采用新型干法水泥窑协同处置固体废物具有焚烧温度高、停留时间长、焚烧状态稳定、窑内形成碱性的环境气氛、固化重金属离子、废气处理效果好等优点。

但水泥生产的控制要求决定了接纳废弃物的种类，并非所有种类的废弃物都能入窑处理，必须加以甄别和限制。如固废中过高的S、Cl、F等的含量可能会造成水泥窑运营上的问题，因此需要对入窑的固废进行严格的筛选和控制。

### 4.2.1 水泥窑协同处置艺流程描述

由产废单位产生的危险废物从形态上分类，分为固态危险废物、半固态危险废物、液态危险废物。厂区内主要配置的危险废物预处理系统：液态危险废物预处理系统、SMP预处置系统、生料配料上料系统、小型物料上料系统。

本项目根据产废单位产生的危险废物的形态特性，液态危险废物通过废液处理系统入水泥窑处置。含有一定水分、具有流动性的固态、半固态危险废物通过SMP系统破碎、混合、泵送至窑尾。满足一定条件的固态危险废物入场后进过简单的分拣处理后，经过生料配料系统进入立磨研磨、均化后，经斗式提升机进窑尾分解炉处置。特殊少量固态废物通过窑尾提升机，提升至窑尾平台经人工加入。

#### 4.2.1.1 SMP 预处置工艺流程

散装物料采用密封式汽车运输，由厂区主物流大门进入，通过原料汽车衡计量后倒入SMP预处置车间的储坑内。SMP预处置车间内设2个容积分别为360m3的料坑，用来分别存放性质差异较大的物料，并满足2天物料存储的要求。部分物料从危废贮存库房用叉车转运至SMP车间。

危险废弃物经抓斗或提升机等进料设备送入破碎机进料斗，破碎后经溜槽进入混合器，在混合器中根据系统状况加入含水率较高的废液或废水以以调整混合器中渣浆的热值及流动性；混合均匀的渣浆/膏状物，在达到合适粘度之后，经连接在混合器底部的双螺旋喂料器进入柱塞泵，柱塞泵将渣浆/膏状物经高压管道输送到位于水泥窑窑尾进行焚烧处置。

为防止物料在破碎时产生燃烧或爆炸等现象，在破碎工段设置制氮机和CO2保护系统，使破碎系统始终处于低氧/无氧的状态。

本系统在运行过程中不产生废液，地面冲洗等废水通过排污泵泵送至混合器。车间内采用机械强制通风，保持车间内始终保持微负压状态，气体送往窑头高温段篦冷机进行焚烧。当水泥窑停机或检修时，车间内气体通过除臭系统进化后排放。

SMP预处置系统工艺流程图见图4.2-1。

图4.2-1  SMP预处置系统工艺流程图

#### 4.2.1.2 液态危险废物处置工艺

废液处置工艺主要包括来料接收、储存和入窑处置三部分。

接收除杂主要包括除杂箱和气动隔膜泵，废液来料首先进入系统除杂箱，该除杂箱设置有过滤筛网，废液通过筛网实现除杂功能后由气动隔膜泵往储罐输送。

进厂的废酸经过除杂器过滤后，直接利用泵泵送至水泥窑进行处置。进厂的废碱和其他废液分别通过除杂器过滤后，由气动隔膜泵泵送入储罐中；然后再分别由气动隔膜泵泵送至水泥窑处理。少量废碱和其他废液经除杂器过滤后，直接泵送入窑。液态废物预处理车间内设置3个15m3的储罐。

其中废矿物油储罐可以用来储存性质较为稳定的废液和清洗废水等，用来调节SMP系统混合器中物料的热值和流动性；专门设置气动隔膜泵1个，将储罐中的液体泵送至混合器中。

本系统在运行过程中不产生废液，系统泄漏及场地冲洗废水通过集液池收集，收集的废液除杂后通过排污泵返回废液灌。车间内采用机械强制通风，保持车间内始终保持微负压状态，气体送往窑头高温段篦冷机进行焚烧; 当水泥窑停机或检修时，车间内气体通过除臭系统进化后排放。

液态废物处置工艺流程图见图4.2-2。

图4.2-2  液态废物处置工艺流程图

### 4.2.2 投料工序分析

水泥窑协同处置固体废物投加点的选择有三处：窑头高温段（包括主燃烧器投加点和窑门罩投加点）、窑尾高温段（包括预热分解炉、窑尾烟室和上升烟道投加点）和生料配料系统投加点（生料磨投加点），分别叙述如下：

1、窑头高温段：物料温度在900~1450℃之间，物料停留时间约30min；烟气温度在1150~2000℃之间，气体停留时间约10s。

2、窑尾高温段：物料温度在750~900℃，物料停留时间约5s；烟气温度在850~1150℃之间，烟气停留时间约3s。

3、生料磨投加点（悬浮预热器）：投加后的物料温度在100~750℃之间，物料停留时间约50s；预热器内的气体温度在350~850℃之间，气体停留时间约10s。

根据项目设计方案，本项目预处理后的液态危险废物从水泥窑窑头窑门罩投加点喷入；固态/半固态危险废物从水泥窑窑尾预热分解炉高温区进料。物料投加示意见图4.2-3。

图4.2-3  本项目物料投加点示意图

采用自动进料方式，通过中控操作系统控制生产流程，计量设备可反馈输送数据，配备变频设备、液压设备和调节阀门调节投料量，投料保持密闭，投加口有锁风装置防止回火。通过监视设备可以实时显示固体废物输送情况，输送过程具有自动联动停机功能，当水泥窑烧成系统部分关键设备异常、水泥窑内的温度、压力等参数偏离设计值时系统可停止运转。

现有水泥生产线设置了废气在线监测系统，当水泥窑或烟气处理设施因故障停止运转、废气出现超标时可通过中控系统关闭物料的投加。

### 4.2.3 入窑物料可行性分析

本项目类比辽宁大鹰水泥4500t/d熟料生产线项目中燃煤、生料、混合材中重金属的含量。本项目与类比项目可行性见表4.2-1。

表4.2-1							类比可行性分析一览表

| 项目名称 类比项 | 鞍山冀东水泥熟料生产线项目 | 辽宁大鹰水泥熟料生产线项目 |
| --- | --- | --- |
| 熟料实际生产规模 | 4500t/d | 4500t/d |
| 产品型号 | P.O42.5普通硅酸盐水泥 P.C32.5复合硅酸盐水泥 | P.O42.5普通硅酸盐水泥 P.C32.5复合硅酸盐水泥 |
| 所用原料（生料） | 石灰石 转炉渣 硅石 粉煤灰 矿渣 铁矿粉 | 石灰石 铁合金炉渣 硅粉 粉煤灰 矿渣 |
| 所用混合材 | 粉煤灰 石膏 石灰石 | 粉煤灰 脱硫石膏 |
| 熟料生产工艺 | 新型干法熟水泥料生产线 | 新型干法熟水泥料生产线 |

由表4.2-1可知，本项目与类比项目熟料生产规模相近，产品型号及熟料生产工艺相同，所选用的原料（生料）接近，均是为了满足熟料中对硅酸盐、钙元素、铁元素等含量的要求。选用的混合材相似，主要目的是延长水泥的硬化时间。因此，本项目燃煤、生料及混合材重金属含量类比大鹰水泥制造有限公司熟料生产项目可行。大鹰水泥制造有限公司熟料生产项目燃煤、生料及混合材重金属含量见表4.2-2。

表4.2-2												燃煤、生料及混合材重金属含量分析一览表								单位：mg/kg

| 原材料名称 | 总汞 | 六价铬 | 钒 | 镉 | 钴 | 锰 | 钼 | 镍 | 铍 | 铅 | 砷 | 铊 | 锑 | 铜 | 锡 | 锌 | 总铬 | 水分(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃煤 | 0.261 | — | 25.10 | — | 1.50 | 15.1 | 1.51 | 4.21 | 0.95 | 15.89 | 0.85 | — | — | 10.3 | 1.68 | 28.5 | 8.1 | 10.5 |
| 石灰石 | 0.004 | — | 2.15 | — | — | 41.2 | — | 9.56 | — | — | 0.32 | — | — | 2.1 | — | 8.3 | 2.5 | 0.6 |
| 炉渣 | 0.007 | — | 31.20 | — | 10.20 | 129 | 7.1 | 21.1 | 2.57 | 21.2 | 4.21 | — | 2.16 | 35.2 | 2.26 | 98.2 | 21.2 | 1.5 |
| 铁合金炉渣 | 0.003 | 2.01 | 6.50 | — | — | 0.0001 | — | — | — | — | 0.32 | — | — | 0.95 | — | 1.21 | 3.12 | 4.5 |
| 脱硫 石膏 | 0.93 | — | 4.80 | — | — | 21.6 | — | — | — | 1.85 | 1.03 | — | — | 2.31 | — | 5.3 | 1.02 | 13.1 |
| 矿粉 | 0.012 | 1.85 | 8.20 | — | — | 0.00012 | — | — | 1.52 | — | 0.71 | — | — | 1.21 | — | 3.2 | 2.65 | 0.2 |

根据《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013），生料、混合材、孰料、危险废物投放量均以kg/h计，同时根据其各自重金属含量按着规范中的公式进行计算，计算结果即本项目重金属、氟元素和氯元素投加量需满足《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）中投加标准要求。运行后，对水泥孰料可浸出重金属含量定期检测，确保水泥熟料可浸出重金属含量符合《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB30760-2014）中规范要求。

（1）重金属投加量计算

根据《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013），重金属投加量及投加速率计算公式如下：

式中：FMhm-cli为重金属的单位熟料投加量，即入窑金属的投加量，不包括由混合材料带入的重金属，mg/kg-cli；

Cw、Cf和Cr分别为固体废物、常规燃料和常规原料中的重金属含量，mg/kg；

mw、mf和mr分别为单位时间内固体废物、常规燃料和常规原料的投加量，kg/h；

mcli为单位时间的熟料产量，kg/h；

FRhm-cli为入窑重金属的投加速率，不包括由混合材带入的重金属，mg/h；

对于HJ662-2013表1中单位为mg/kg-cem的重金属，重金属投加量和投加速率的计算如下：

式中：FMhm-ce为重金属的单位水泥投加量，包括由混合材带入的重金属，mg/kg-cem;

CW、Cf、Cr和Cmi分别为固体废物、常规燃料、常规原料和混合材中的重金属含量，mg/kg；

mw、mf和mr分别为单位时间内固体废物、常规燃料和常规原料的投加量，kg/h；

mcil为单位时间的熟料产量，kg/h；

Rcil和Rmi分别为水泥中熟料和混合材的百分比，%；

FRhm-ce为重金属的投加速率，包括由混合材带入的重金属，mg/h；

FRhm-cli为入窑重金属的投加速率，不包括由混合材带入的重金属，mg/h。

本项目建成运行后，入窑危险废物重金属投加量计算结果见表4.2-3。

表4.2-3				项目运行后危险废物重金属投加量及投加标准要求

| 重金属 | 单位 | 本项目入窑物料计算结果 | HJ662-2013最大允许投加量（mg/kg-cli） | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汞（Hg） | mg/kg-cli | 0.09 | 0.23 | 满足 |
| 铊+镉+铅+15×砷（TI+Cd+Pb+15×As） |  | 199.02 | 230 | 满足 |
| 铍+铬+10×锡+50×锑+铜+锰+镍+钒（Be+Cr+10Sn+50Sb+Cu+Mn+Ni+V） |  | 684.62 | 1150 | 满足 |
| 总铬（Cr） | mg/kg-cem | 50.61 | 320 | 满足 |
| 六价铬（Cr6+） |  | 9.38 | 10(1) | 满足 |
| 锌（Zn） |  | 87.14 | 37760 | 满足 |
| 锰（Mn） |  | 116.28 | 3350 | 满足 |
| 镍（Ni） |  | 52.11 | 640 | 满足 |
| 钼（Mo） |  | 74.58 | 310 | 满足 |
| 砷（As） |  | 8.17 | 4280 | 满足 |
| 镉（Cd） |  | 1.42 | 40 | 满足 |
| 铅（Pb） |  | 49.15 | 1590 | 满足 |
| 铜（Cu） |  | 89.57 | 7920 | 满足 |
| 汞（Hg） |  | 0.11 | 4(2) | 满足 |
| 注⑴：计入窑物料中的总铬和混合材中的六价铬。 |
| 注⑵：仅计混合材中的汞。 |

（2）入窑F元素和Cl元素可行性分析

根据HJ662-2013中要求，协同处置企业应根据水泥生产工艺特点，控制随物料入窑的氯（Cl）和氟（F）元素投加量，以保证水泥的正常生产和熟料质量符合国家标准。入窑物料中氟元素含量不应大于0.5%，氯元素含量不应大于0.04%。

入窑物料中F元素或Cl元素含量的计算如下式所示：

式中：C为入窑物料中F元素或Cl元素的含量，%；

Cw、Cf 和Cr分别为固体废物、常规燃料和常规原料中的F元素或Cl元素含量，%；

mw、mf和mr分别为单位时间内固体废物、常规燃料和常规原料的投加量，kg/h。

根据上述公式，结合入窑各物料中F和Cl元素成分分析数据，入窑物料中F含量和Cl含量分别为0.0013%、0.0069%，满足HJ662-2013中要求“入窑物料中氟元素含量不应大于0.5%，氯元素含量不应大于0.04%”。

（3）入窑S元素可性分析

根据HJ662-2013中要求，协同处置企业应控制物料中硫元素的投加量。通过配料系统投加的物料中硫化物硫与有机硫总含量不应大于0.014％；从窑头、窑尾高温区投加的全硫与配料系统投加的硫酸盐硫总投加量不应大于3000mg/kg-cli。

从配料系统投加的物料中硫化物S和有机S总含量的计算如下：

式中：C为从配料系统投加的物料中硫化物S和有机S总含量，%；

Cw和Cr分别为从配料系统投加的固体废物和常规原料中的硫化物S和有机S总含量，%；

mw和mr分别为单位时间内固体废物和常规原料的投加量，kg/h。

从窑头、窑尾高温区投加的全S与配料系统投加的硫酸盐S总投加量的计算公式如下：

式中：FMS为从窑头、窑尾高温区投加的全硫与配料系统投加的硫酸盐硫总投加量，mg/kg-cli；

Cw1和Cf分别为从高温区投加的固体废物和常规燃料中的全硫含量，%；

Cw2和Cr分别为从配料系统投加的固体废物和常规原料中的硫酸盐S含量，%；

mw1、mw2、mf和mr分别为单位时间内从高温区投加的固体废物、从配料系统投加的固体废物、常规燃料和常规原料的投加量，kg/h；

mcli为单位时间的熟料产量，kg/h。

根据公式，经计算本项目从配料系统的S为0.0087%、窑头、窑尾高温区投加的全硫与配料系统投加的硫酸盐硫总投加量为884.17mg/kg-cli，满足HJ662-2013中要求“通过配料系统投加的物料中硫化物硫与有机硫总含量不应大于0.014％；从窑头、窑尾高温区投加的全硫与配料系统投加的硫酸盐硫总投加量不应大于3000mg/kg-cli”。

（4）水泥熟料中可浸出重金属符合性分析

根据上述计算结果可知，本项目重金属、氟元素和氯元素、硫元素投加量均满足《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）中投加标准要求，若按固废重金属含量小于等于此投加要求投加重金属，水泥熟料可浸出重金属含量符合《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB30760-2014）中规范要求。

### 4.2.4 水泥窑监控系统

本项目依托鞍山冀东水泥有限责任公司现有4050t/d新型干法水泥窑生产线协同处置危险废物。水泥窑设置了窑诊断系统、工业电视系统、窑内气体成分分析等。在生产过程中，当水泥窑烧成系统部分关键设备异常、水泥窑内的温度、压力等参数偏离设计值时，通过监视设备和中控系统可及时停止窑体运转。

### 4.2.5 旁路放风系统

由于入窑固废的氯含量高于一般生料，当窑内氯含量过高时（还包括挥发性元素和物质Pb、Cd、As和碱金属氯化物、碱金属硫酸盐等），可能造成预分解系统结皮堵塞，影响正常生产。结皮的主要原因是较多氯元素的带入并在水泥烧成系统中富集，在窑内的过渡积累。

碱、氯的化合物先后分解、气化和挥发，在窑尾温度降低到一定限度时，就凝聚粘附于生料颗粒表面，形成所谓的氯碱循环导致富集，最终形成多元相钙盐Ca[(SiO4)2·(SO4)2](OH-1，Cl-1，F-1)或氯硅酸盐2CaO·SiO2·CaCl2，多元相钙盐和氯硅酸盐再与预分解系统粉尘熔融、粘结成块，最终将粘附在预热器、分解炉及联接管道内形成结皮，若处理不及时，继续循环粘附，将导致预分解系统结皮堵塞。因此，水泥生产的一个根本原则是，生料中氯含量应控制在0.015%以下，入窑物料中的氯含量不大于0.04%，若入窑物料中氯含量综合超过控制值，则需根据氯含量确定旁路放风量。根据项目设计方案，根据计算结果入窑氯含量可控制在0.0069%，本项目不设置旁路放风。

### 4.2.6 产污环节分析

根据设计方案，结合同类项目生产运行的环保管理经验，统计出本项目各类污染源治理措施汇总表见表4.2-4。

表4.2-4					项目主要污染源分布及治理情况汇总一览表

| 项目 | 排放源 | 主要污染物名称 | 治理对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 窑尾废气 | 颗粒物、SO2、NOx、重金属、二噁英等 | 采用布袋除尘器除尘 |
|  | 窑头废气 | 颗粒物 | 采用布袋除尘器除尘 |
|  | 危险废物暂存车间和联合车间 | 恶臭气体 | 设置为密闭负压，引风机将整个车间的臭气及少量有机废气送入水泥窑篦冷机高温段利用高温对废气进行焚烧处理。 设置活性炭吸附装置，处理停窑状态下恶臭气体。 |
| 废水 | 危险废物投加车间 | 车辆冲洗水 | 喷入水泥窑处置，不外排 |
| 固体废物 | 布袋除尘器 | 粉尘 | 送往生料入窑系统，再次焚烧；窑灰及循环系统粉尘直接进入熟料库，按照一定比例掺入水泥熟料中 |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 送水泥窑焚烧 |
| 噪声 | 各类破碎机、风机等设施 | 高噪声设备，等效连续声级70~85dB（A） | 厂房隔声、设备消声、减震等措施 |

## 4.3 物料、元素及水平衡

### 4.3.1物料平衡

本项目年处置危险废物10×104t，按运行300d核算危废处理量占水泥窑入窑生料量（198.4×104t/a）的5.0%，所占比例不大，同时根据4.2.3入窑物料可行性分析，投入危险废物基本不会引起水泥熟料原料较大的变化。本项目物料平衡见图4.3-1：

图4.3-1	水泥孰料生产线物料平衡图

### 4.3.2重金属平衡

根据项目处置的各类固体废弃物中重金属属性进行分析，重金属经水泥窑协同处置后去向分为：“部分进入熟料”、“部分进入烟气”和“部分进入窑灰”，其中进入窑灰的返回水泥窑循环再利用生产熟料。

根据《水泥窑协同处置危险废物污染控制标准》（征求意见稿）》编制说明中“根据德国水泥研究所对微量元素在水泥回转窑系统的挥发性，将常见重金属划分为4类”，具体如表4.3-1所示：

表4.3-1						各元素在水泥窑内的挥发性分级

| 等级 | 元素 | 冷凝温度（℃） |
| --- | --- | --- |
| 不挥发 | 钯、铍、铬、镍、钒、铝、钛、钙、铁、锰、铜、银 | / |
| 半挥发 | 砷、锑、镉、铅、硒、锌、钾、钠 | 700-900 |
| 易挥发 | 铊 | 450-550 |
| 高挥发 | 汞 | ＜250 |

不挥发类元素与水泥生料中的钙、镁相似，在水泥烧成过程中几乎全部进入熟料中。

半挥发类元素在水泥熟料煅烧过程中，首先形成硫酸盐和氯化物，这类化合物在700~900℃温度范围内冷凝，在窑和预热器内形成内循环，最终几乎全部进入熟料，随着烟气带入窑系统外的很少。

物料中易挥发的元素铊在520~550℃开始蒸发，在窑尾物理温度850℃的温度区主要以气相存在，一般不被带回转窑烧成带，随物料带出的比例小于5%。

高挥发的汞在约100℃温度下完全蒸发，所以不会结合在熟料中，在预热器内不能冷凝和分离出来，主要是凝结在窑灰上或者随窑废气带走形成外循环和排放。

根据《水泥窑协同处置危险废物污染控制标准》（征求意见稿）》编制说明中：“德国水泥企业协会（VDZ）计算所得的重金属的排放系数”，确定本项目运营过程中分别进入熟料和废气中的主要重金属量如表4.3-2所示：

表4.3-2						本项目重金属物料平衡表

| 序号 | 投入(kg/a) | 产出(kg/a) |
| --- | --- | --- |
|  | 重金属名称 | 数量 | 重金属名称 | 进入熟料 | 进入烟气 |
| 1 | Hg | 80 | Hg | 0.0 | 80.0 |
| 2 | Ti | 1000 | Ti | 999.0 | 1.0 |
| 3 | Cd | 3000 | Cd | 2994.0 | 6.0 |
| 4 | Pb | 80000 | Pb | 79840.0 | 160.0 |
| 5 | Be | 80000 | Be | 79960.0 | 40.0 |
| 6 | Cr | 80000 | Cr | 79960.0 | 40.0 |
| 7 | As | 12000 | As | 11997.6 | 2.4 |
| 8 | Sb | 8000 | Sb | 7996.0 | 4.0 |
| 9 | Cu | 150000 | Cu | 149925.0 | 75.0 |
| 10 | Co | 60000 | Co | 59970.0 | 30.0 |
| 11 | Mn | 80000 | Mn | 79992.0 | 8.0 |
| 12 | Ni | 80000 | Ni | 79960.0 | 40.0 |
| 13 | V | 80000 | V | 79960.0 | 40.0 |
| 14 | Sn | 40000 | Sn | 39980.0 | 20.0 |

此外，需要说明的是在水泥窑协同处置固体废物过程中，产生窑灰一般不会排出，而是返回按照一定的配比添加到水泥熟料中（或者返回水泥窑循环利用）。根据工程分析内容，从长远的生产角度来看，水泥窑协同处置固体废物时，窑灰在整个物料流程中属于动态平衡，定期产生的窑灰以一定的比例掺假进入水泥熟料中，不会在水泥系统无限循环或是排入外环境。

### 4.3.3水平衡

本项目依托冀东水泥制造有限公司现有的熟料生产线，本项目用水主要为新增生活用水（4m3/d）和生产用水（14.6m3/d），用于各车间地面冲洗用水。地面冲洗水等排水统一收集，送窑处理，不外排。本项目水平衡图详见图4.3-2。

图4.3-2	本项目水平衡图

## 4.4 工程污染源分析

### 4.4.1 废气

#### 4.4.1.1 正常工况废气污染源

本项目建成运行后，产生的废气主要包括无组织废气（危险废物暂存车间）和有组织废气（水泥窑尾废气）。

1、无组织废气

依据项目可研，联合车间、1#危废暂存库、清洗车间均为全封闭式。车间内采用机械强制通风，保持车间内始终保持微负压状态，气体送往窑头高温段篦冷机进行焚烧。但在车间外门开启及吸风未达到要求的情况下，仍不可避免有少量异味气体外溢。当水泥窑停机或检修时，车间内气体通过除臭系统进化后排放。

本项目产生的无组织废气主要为NH3、H2S和非甲烷总烃，源强排放参数见表4.4-1。

表4.4-1							无组织废气源排放参数

| 序号 | 面源名称 | 面源长度 | 面源宽度 | 年排放 小时数 | 评价因子源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | h | g/s·m2 |
| 1 | SMP预处理车间 | 24 | 21 | 7200 | NH3：4.03×10-6 H2S：3.22×10-7 非甲烷总烃：4.59×10-5 |
| 2 | 联合车间(危废暂存间+废液车间) | 76 | 15 |  |  |
| 3 | 1#危废暂存库 | 80 | 15 |  |  |
| 4 | 清洗车间 | 20 | 15 |  |  |

本项目危险废物投加车间和危险废物贮存车间无组织废气产生情况见表4.4-2。

表4.4-2						无组织废气产生量估算一览表				单位：kg/h

| 恶臭气体 发生源 | NH3 | H2S | 非甲烷总烃 |
| --- | --- | --- | --- |
| SMP预处理车间 | 0.0146 | 0.0117 | 0.166 |
| 联合车间(危废暂存间+废液车间) | 0.0331 | 0.0026 | 0.377 |
| 1#危废暂存库 | 0.0348 | 0.0028 | 0.397 |
| 清洗车间 | 0.0087 | 0.0007 | 0.099 |

为保守预测对环境影响，外逸量按表4.4-2中NH3、H2S产生量的10%估算。本项目NH3、H2S、非甲烷总烃无组织排放源强及计算参数详见表4.4-3。

表4.4-3							无组织废气排放源强

| 序号 | 污染源位置 | NH3 （kg/h） | H2S （kg/h） | 非甲烷总烃 （kg/h） | 无组织排放面积 m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SMP预处理车间（按10%泄漏估算） | 0.00146 | 0.00117 | 0.0166 | 504 |
| 2 | 联合车间(危废暂存间+废液车间)（按10%泄漏估算） | 0.00331 | 0.00026 | 0.0377 | 1140 |
| 3 | 1#危废暂存库 （按10%泄漏估算） | 0.00348 | 0.00028 | 0.0397 | 1200 |
| 4 | 清洗车间（按10%泄漏估算） | 0.00087 | 0.00007 | 0.0099 | 300 |

2、有组织废气

根据2019年窑尾在线监测数据，窑尾烟气量为353558m3/h。水泥窑窑尾尾气是水泥生产系统的主要污染源，污染物包括SO2、NOx、HCl、HF、二噁英、重金属等。

根据《水泥窑协同处置固体废物污染物控制标准》（GB30485-2013）编制说明和《水泥窑协同处置危险废物污染物控制标准》编制说明等相关资料，水泥窑协同处置固体废物时，水泥生产过程中的水泥煅烧系统仍是最重要的大气污染物排放源，产生的污染物种类较多，包括颗粒物、NOx、SO2、HCl、HF、二噁英、重金属类等。控制入窑固体废物中的有害元素（重金属、氯、氟、硫等）的投加速率是水泥窑协同处置固体废物污染控制的重要手段。

（1）颗粒物

本项目依托鞍山冀东水泥有限责任公司现有熟料生产线年焚烧处置危险废物100000t，根据《水泥窑协同处置危险废物污染控制标准》（征求意见稿）编制说明等相关资料显示，水泥窑窑尾排放的粉尘浓度基本与水泥窑的废物协同处置过程无关。根据《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》中规定，本项目水泥窑协同处置危险废物后粉尘排放浓度仍按照满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中规定的大气污染物特别排放限值计，即不大于30mg/m3。

根据鞍山冀东水泥2019窑尾在线监测数据，水泥窑窑尾采用布袋除尘器，烟尘出口月平均排放浓度最大为25.9mg/m3，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 表1中烟尘30 mg/m3排放标准的要求。

（2）SO2

根据《水泥窑协同处置危险废物污染物控制标准》编制说明等相关资料显示：“料带入的易挥发性硫化物是造成SO2排放的主要根源，从高温区投入水泥窑的废物中的S元素主要对系统结皮和水泥产品质量有影响，而与烟气中SO2的排放无直接关系。”对于SO2气体来说，水泥熟料煅烧系统本身就是一种脱硫装置，燃烧产生的SO2可以和生料中的碱性金属氧化物反应，生成硫酸盐矿物或固熔提，因此随气体排放到大气中的SO2是非常低的。本项目建成后SO2排放不变考虑。

根据鞍山冀东水泥2019年窑尾在线监测数据：水泥窑尾SO2月平均排放浓度最大值为56.1mg/m3，能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中SO2200 mg/m3排放标准要求。

（3）NOx

根据《水泥窑协同处置危险废物污染物控制标准》编制说明：“NOx的排放浓度基本与水泥窑的废物协同处置过程无关”。

水泥窑生产过程中NOx的产生主要来源于大量空气中的N2，以及高温燃料中的氮和原料中的氮化合物。在水泥回转窑系统中主要生成NO（占90%左右），而NO2的量不到足混合气体总质量的5%。主要有两种形成机理：热力型NOx；燃料型NOx。水泥生产中，热力型NOx的排放是主要的，从NOx的产生来源分析来看，NOx的排放浓度基本不受到焚烧危险废物的影响。

根据鞍山冀东水泥2019年窑尾在线监测数据：水泥窑尾NOx月平均排放浓度最大值为285.6mg/m3，能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中NOx400 mg/m3排放标准要求。

（4）氯化氢（HCl）

根据《水泥窑协同处置固体废物污染物控制标准》（GB30485-2013）和《水泥窑协同处置危险废物污染物控制标准》编制说明等相关资料：“水泥窑产生的HCl主要来自于含氯的原燃料在烧成过程中形成的HCl”，“回转窑内的碱性环境可以中和绝大部分的HCl，废物中的Cl含量主要对系统的结皮和水泥产品质量有影响，而与烟气中的HCl排放无直接关系”。根据反应机理，由于水泥窑中具有碱性环境，HCl在窑内与CaO反应生成CaCl2随熟料带出窑外。通常情况下，97%以上的HCl在窑内会被碱性物质吸收，随尾气排放到窑外的量很少，只有当原料中Cl元素添加速率过大时，随尾气排出的HCl可能会增加。

由于拟处置的各类危险废物中含有部分有机Cl元素，在水泥窑内高温焚烧过程中，会产生HCl气体，但是在窑内，高温的气流与高温、高细度（平均粒径为35~45μm）、高浓度（固气为1.0~1.5kg/Nm3）、高吸附性、高均匀性分布的碱性物料（CaO、CaCO3、MgO、MgCO3、K2O、Na2O、SiO2、Al2O3、Fe2O3等）充分接触，有利于吸收HCl，而后以水泥多元相钙盐Ca10[(SiO4)2·（SO4）2]（OH-1，Cl-1，F-1）或氯硅酸盐2CaO·SiO2·CaCl2的形式进入灼烧基物料中，被可溶性矿物包裹进入熟料中，高温、高碱性的环境可以有效的抑制酸性物质的排放。

陕西富平尧柏水泥有限公司现有5000t/d新型干法水泥窑协同处置危险废物及生活垃圾，处置的危险废物种类主要HW08、HW09、HW11、HW12、HW17、HW18、HW33、HW39、HW49等16类危险废物（处置量为10万t）及600t/d生活垃圾，窑尾采取的环保措施SNCR+布袋除尘；本项目拟处置的危险废物种类主要包括HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW49等11大类危险废物预处理后的混合危险废物，年入窑量为12万吨，窑尾采取的环保措施SNCR+布袋除尘；由于本项目依托的水泥窑类型及拟处置的危险废物种类与陕西富平尧柏水泥有限公司现有5000t/d新型干法水泥窑协同处置危险废物及生活垃圾项目相似，水泥窑规模相近，水泥窑燃烧原理相同，所以具有可类比性。

陕西富平尧柏水泥窑项目验收监测结果HCl排放最大排放浓度为0.3mg/m3，保守考虑本项目氯化氢（HCl）的排放浓度确定为10mg/m3。

（5）氟化氢（HF）

根据《水泥窑协同处置固体废物污染物控制标准》（GB30485-2013）和《水泥窑协同处置危险废物污染物控制标准》编制说明等相关资料，水泥窑产生烟气中的氟化物主要为HF，HF主要来自于原燃料，如粘土中的氟，以及含氟矿化机（CaF2）。含氟原燃料在烧成过程形成的HF会与CaO，Al2O3形成氟铝酸钙固熔于熟料中带出窑外，90~95%的F元素会随熟料带出窑外，剩余的F元素以CaF2的形式凝结在窑灰中在窑内进行循环，极少部分随尾气排放。此外，与HCl相同的是，回转窑内的碱性环境可以中和绝大部分HF，废物中的F含量主要对系统结皮和水泥产品质量有影响，而与烟气中的HF的排放无直接关系。

陕西富平尧柏水泥窑协同处置固废项目验收监测分析时HF排放最大排放浓度为0.2mg/m3，保守考虑本项目HF的排放浓度确定为1mg/m3。

（6）二噁英

根据《水泥窑协同处置固体废物污染物控制标准》（GB30485-2013）编制说明，在水泥窑内的高温氧化气氛下，由燃料带入的二噁英会彻底分解，因此，水泥窑内的二噁英主要来自窑系统低温部位（预热器上部、增湿塔、磨机、除尘设备）发生的二噁英合成反应。但利用新型干法水泥窑协同处置固体废物，可以有效控制二噁英类的产生，主要表现在以下几个方面：

- 高温焚烧确保二噁英不易产生。根据《危险废物焚烧污染控制标准》

（GB18484-2001）中规定的焚烧炉技术要求，烟气温度大于1100℃，烟气停留时间大于2s，燃烧效率大于99.9%，焚毁去除率99.99%。本项目各类危险废物已经经过循环经济产业园危险废物预处理中心，窑内气相温度最高可达1800℃以上，物料温度约1450℃，气体停留时间长达20s，完全可以保证有机物的完全燃烧和彻底分解。泵入烧成系统的危险废物处于悬浮状态，不存在不完全燃烧区域，高温下有机物和水分迅速蒸发和气化，随着烟气进入分解炉，在氧化条件下燃烧完毕。

②预热器系统内含有大量的碱性物料和大量的生料粉尘，主要成分为CaCO3、MgCO3和CaO、MgO，可与燃烧产生的Cl-迅速反应，从而消除二噁英产生所需要的氯离子，抑制二噁英类物质形成。

③生料中的硫分对二噁英的产生有抑制作用。有关研究证明，燃料中或其它物料夹带的硫分对二噁英的形成有一定的抑制作用：一则由于硫分的存在抑制了Cl-，使得Cl-以HCl的形式存在；二则由于硫分的存在降低了Cu的催化活性，使其生成了CuSO4；此外，硫分的存在形成了硫酸盐酚前体物或含硫有机化合物，抑制了二噁英的生成。

④烟窑尾烟气处理要经过增湿塔和除尘器等构成的多级收尘系统，收集下来的物料返回到烧成系统，气体在该区域停留时间一般在30~60s。可有效补集可能含有二噁英的粉尘颗粒。

⑤通过国外生产实践证明，采用干法水泥窑系统处理固体废物，二噁英的排放浓度完全控制在0.1ng-TEQ/Nm3以下，达到国家规定的环保标准要求。德国某机构针对常规燃料、替代燃料和替代原料的多条水泥窑检测结果，从大量的检测结果中不难看出，二噁英监测结果均在0.1ngTEQ/Nm3以内，大多数情况在0.002~0.05ngTEQ/Nm3，其平均值约为0.02ngTEQ/Nm3。

⑥国内实践结果以年处置工业危险废弃物约8万吨的北京水泥厂为例，经中国环科院环境监测中心对窑尾废气中二噁英浓度检测，检测浓度仅仅为0.0005ngTEQ/Nm3。另外根据清华大学环境质量检测中心2014年5月份对尧柏集团下属的西安蓝田尧柏水泥有限公司窑尾废气二噁英类（PCDD/Fs）的检测报告，在协同处置固体废物后，该公司窑尾废气二噁英类的检测浓度平均为0.0059ngTEQ/Nm3，均远远低于《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）中的二噁英排放浓度限值0.1 ngTEQ/Nm3。

⑦世界可持续发展工商理事会（WBCSD）2006年委托SINTEF公司完成了《Formation and Release of POPs inthe Cement Industry》报告，报告中对世界水泥生产、水泥企业处置废弃物、水泥工业处置废弃物过程中POPs 的排放(废气、熟料)进行详细的分析。报告不仅统计了德国、日本、西班牙、英国、美国、加拿大等国处置废弃物的水泥企业排放状况，而且还按世界几大水泥集团进行了排放统计，如：Cemex、Cimpor、Holcim、Heidelberg、Lafarge、Taiheiyo等。报告中提到的所有PCDD/F测量统计值涵盖了从20世纪90年代早期至今超过2200组PCDD/F的测量值。数据显示在正常和恶劣生产条件下，在主燃烧器和窑入口（预热器/分解炉）辅助处理各种危险废弃物的情况下湿法窑及干法窑PCDD/F的水平。欧洲水泥窑烟气中数以百计的测量值PCDD/F的平均浓度大约为0.02ngTEQ/m3。报告中发展中国家干法预热器水泥窑数据显示其排放量处于非常低的水平，远远低于0.1ngTEQ/Nm3。从不同发展中国家收集到的47组排放测量值显示，其平均浓度为0.0056ngTEQ/m3，最高值为0.024ng TEQ/m3，最低值为0.0001ngTEQ/m3。报告中大部分测量值是在使用替代燃料和替代原料的情况下得到的，而且数据显示协同处理固体废物中分离出的替代燃料和原料，由主燃烧器、窑尾烟室或者预热器进料似乎并不会影响或改变POP 的排放量。此外，根据陕西尧柏项目二噁英验收监测结果，二噁英最大排放浓度为0.042 ngTEQ/m3。

通过上述分析可以看出，利用现代新型干法水泥烧处置固体废物在抑制二噁英产生方面有较大的优越性。大量的对比分析和国内外的生产实践消除了人们对利用水泥窑炉系统处置城市生活垃圾可能产生二噁英污染的疑虑。另外根据《水泥窑协同处置危险废物污染控制标准》编制说明等相关资料，目前二噁英类的欧洲标准为0.1ngTEQ/Nm3，现已实施的《水泥窑协同处置危险废物污染控制标准》也是参照此标准值执行。因此综合各方面因素，本次评价认为水泥窑协同处置固体废物在经过上面所述的一系列措施后，二噁英类污染物是可以满足0.1ngTEQ/Nm3的排放限值要求的。保守考虑本项目窑尾二噁英类排放浓度按照可达标排放浓度取值0.1ngTEQ/Nm3。

（7）重金属

水泥窑中的高温氧化气氛，能使有机物几乎完全被分解，重金属是主要的污染物。重金属等污染物主要来源于原料、燃料和入窑固体废物，这些重金属在水泥窑的高温条件下，部分进入烟气，部分进入熟料，从而导致水泥产品及窑尾烟气中中存在一定量的重金属。

根据《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）编制说明，由水泥生产所需的常规原燃料和固体废物带入窑内的重金属在窑内部分随烟气排入大气，部分进入熟料，部分在窑内不断循环。根据重金属的挥发特性，可将金属分为不挥发、半挥发、易挥发和高挥发等四类。不挥发类元素99.9%以上被结合到熟料中；半挥发类元素在窑和预热器系统内形成内循环，最终几乎全部进入熟料，随烟气带出窑系统外的量很少；易挥发元素Ti于520~550℃开始蒸发，在窑尾物理温度850℃的温度区主要以气相存在，随熟料带出的比例小于5%。烟气中重金属浓度除了与危险废物中重金属含量有关外，还与废物的投加速率、水泥窑产量、常规原料和燃料中重金属含量等有关。因此，通过限制重金属的投加量和投加速率控制排放烟气中的重金属浓度满足相关标准限值要求。

中国建筑材料科学研究总院兰眀章在其硕士学位论文《重金属在水泥熟料煅烧和水泥水化过程中的行为研究》中论述：“不同的重金属离子在水泥中的存在形式和分布不同，铅、镍元素以化合物的形式吸附在水泥颗粒表面；铬元素参与水泥水化反应生成类似于单硫型水化硫铝酸盐结构的含铬结晶相；钴、镉元素取代水泥水化产物中的钙离子，不会使原水化产物的结构发生晶格畸变，形成了相应的含钴、镉硅酸盐结晶相和凝胶相。”“重金属在水泥熟料煅烧过程中大部分都可以固化在水泥熟料中，特别是在工业实际生产时焚烧含重金属的废弃物的情况下，重金属在水泥熟料中的固化率可达90%以上，甚至达到99%。”

根据本项目重金属物料平衡计算可知，汞及其化合物（以Hg计）排放浓度0.03mg/m3；铊、镉、铅、砷及其化合物（以Ti+Cd+Pb+As计）排放浓度0.07mg/m3；铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物（以Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni+V计）排放浓度0.12mg/m3，均能满足排放标准。

本项目有组织排放污染物情况，详见表4.4-4。

表4.4-4											本项目水泥窑窑尾废气产生及排放情况一览表

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 废气量(Nm3/h) | 处理措施 | 排放情况 | 排放标准 (mg/m3) | 排放参数 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度(mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排放量(t/a) |  | 高度(m) | 直径(m) | 温度(℃) |  |
| 1 | 水泥窑窑尾烟囱 | 颗粒物 | 353558 | SNCR+布袋除尘器 | 25.9（1） | 7.1 （2） | 69.3 （3） | 30 | 80 | 3.5 | 130 | 连续 |
| 2 |  | SO2 |  |  | 56.1（1） | 10.0 （2） | 72.31（3） | 200 |  |  |  |  |
| 3 |  | NOx |  |  | 285.6（1） | 106.1 （2） | 411.66（3） | 400 |  |  |  |  |
| 4 |  | HF |  |  | 1 | 0.4 | 2.5 | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | HCl |  |  | 10 | 3.5 | 25.5 | 10 |  |  |  |  |
| 6 |  | 汞及其化合物（以Hg计） |  |  | 0.03 | 0.011 | 0.08 | 0.05 |  |  |  |  |
| 7 |  | 铊、镉、铅、砷及其化合物（以Ti+Cd+Pb+As计） |  |  | 0.07 | 0.02 | 0.18 | 1 |  |  |  |  |
| 8 |  | 铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物（以Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni+V计） |  |  | 0.12 | 0.04 | 0.31 | 0.5 |  |  |  |  |
| 9 |  | 二噁英类 |  |  | 0.1ngTEQ/m3 | 0.35×10-7 | 2.5×10-7 | 0.1ngTEQ/m3 |  |  |  |  |

注： （1）为水泥窑窑尾现有项目排放污染物月均浓度最大值，非本项目排放污染物。

（2）三种污染物排放量（kg/h）数值为烟气量*排放浓度。

（3）三种污染物排放量（t/a）数值为2019年实际排放量。

#### 4.4.1.2 非正常工况废气污染源

根据GB30485-2013中运行技术要求，在水泥窑达到正常生产工况并稳定运行至少4小时后，方可开始投加固体废物；因水泥窑维修、事故检修等原因停窑前至少4小时内禁止投加固体废物。每次故障或事故持续排放污染物时间不超过4小时，每年累计不得超过60小时。本项目非正常工况废气排放主要为布袋除尘系统失效时水泥窑窑尾废气的排放。

对于本项目，重金属排放非正常工况考虑窑尾袋式除尘器效率下降，造成重金属污染物排放增大的情况。本项目依托冀东水泥高效玻纤覆膜袋式除尘器，抗冲击负荷能力强，多条滤袋同时破损的情况出现概率极小，因此考虑生产线袋式除尘器效率自99.97%下降到95%的情况视为重金属非正常工况。另外，环评假设因设备故障，二噁英窑后大量合成，排放浓度增大为达标排放限值的10倍（即1ngTEQ/m3）时作为二噁英事故工况。项目非正常工况详见表4.4-5。

本项目联合车间、1号危废暂存库、清洗车间内均设置活性炭吸附装置，用于非正常情况下（停窑期间）处理无组织废气污染物排放。活性炭吸附装置去除效率按照50%计，非正常情况下废气污染物排放情况见表4.4-5和表4.4-6。

表4.4-5						本项目水泥窑窑尾废气非正常排放情况一览表

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 水泥窑窑尾烟囱 | HCl | 27.8 |
|  |  | 汞及其化合物（以Hg计） | 1.83 |
|  |  | Cd | 0.13 |
|  |  | AS | 0.05 |
| 6 |  | 二噁英类 | 3.5×10-7 |

- 面源废气非正常排放情况一览表                   单位：kg/h

| 恶臭气体 发生源 | NH3 | H2S | 非甲烷总烃 |
| --- | --- | --- | --- |
| SMP预处理车间 | 0.0073 | 0.00585 | 0.083 |
| 联合车间(危废暂存间+废液车间) | 0.01655 | 0.0013 | 0.1885 |
| 1#危废暂存库 | 0.0174 | 0.0014 | 0.1985 |
| 清洗车间 | 0.00435 | 0.00035 | 0.0495 |

### 4.4.2 废水

本项目产生的废水主要为各车间冲洗水。本项目各车间冲洗用水共14.6 m3/d，产生的废水为12.3 m3/d，收集至车间收集池，逐步掺进危废入窑焚烧，不外排。

本项目劳动定员50人，每人每天用水80L，因此生活用水量为4 m3/d，产生废水3.2 m3/d，排入到厂内原有污水处理厂。原有生活污水处理规模为80m3/h即1920m3/d采用生物膜处理工艺，处理后回用于厂区冷却塔，不外排。

### 4.4.3 噪声

本项目噪声主要来源于危险废物投加车间内的设备噪声，根据项目生产设备及设备噪声源强，主要设备有升降机、输送泵、运输系统等，其主要分布在危险废物处置车间内，设备主要噪声源强见表4.4-7。

- 本项目主要噪声源强一览表

| 序号 | 噪声源 | 数量 | 声级（dB） | 采取措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 升降机 | 1套 | 80-90 | 厂房隔声、减振 |
| 2 | 输送泵 | 12台 | 80-85 | 厂房隔声、减振 |
| 3 | 运输系统 | 1台 | 80-85 | 厂房隔声、减振 |
| 4 | 风机 | 3台 | 80-85 | 厂房隔声、减振 |

### 4.4.4 固废

本项目危险废物处置车间和危险废物贮存车间会产生一些废物，其处置方式如下：

（1）废物容器或包装物

包括各种盛装废物的金属容器、塑料容器、袋子等，根据《水泥窑协同处置危险废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）说明，可清洗后重复使用；对于污染严重不便清洗的包装物可按照固态入窑废物的预处理方式预处理后投入水泥窑高温区焚烧。预计产生不可重复使用废弃包装物150t/a，包装物随危险废物一同破碎入窑处置。

（2）废活性炭

本项目危险废物处置厂房及贮存车间内设置活性炭吸附装置，避免由于停窑不能处置的废气，活性炭需定期更换。预计产生废活性炭2t/a。

（3）飞灰

依托工程配备飞灰返窑装置，将飞灰返回生料入窑系统，不外排。

根据HJ662-2013《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》，为避免外循环过程中挥发性元素（Hg）在窑内的过度累积，协同处置水泥企业在发现烟气中Hg浓度过高时宜将窑灰排出水泥窑循环系统。未经处置的窑灰和收集的粉尘不得再返回水泥窑生产熟料，窑灰和收集的粉尘采用直接掺加入水泥熟料的处置方式，应严格控制其掺加比例，确保水泥产品中的氯、碱、硫含量满足要求，水泥产品环境安全性满足相关标准的要求。

（4）生活垃圾

本项目生活垃圾产生量为30/a，生活垃圾设专人负责收集，日产日清，由市政环卫部门收集。

本项目固体废物产生及处置见表4.4-8。

- 本项目固体废物产生及处置一览表

| 序号 | 固废名称 | 主要成分 | 固废属性 | 产生量t/a | 处理、处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废物包装物 | 金属、塑料 | 危险废物 | 150 | 清洗后重复使用或入窑焚烧 |
| 2 | 废活性炭 | 吸附有机物 | 危险废物 | 2 | 入窑焚烧 |
| 3 | 飞灰 | 有害成分碱、氯等元素产生氯类结晶体 | 危险废物 | / | 掺入水泥熟料 |
| 4 | 生活垃圾 | / | 一般固体废物 | 30 | 由市政环卫部门收集 |

## 4.5 污染物排放量汇总

综上所述，本项目建成运营后，主要污染物的产生、排放情况汇总见表4.5-1所示。

表4.5-1				工程实施后全厂污染物（有组织）排放变化情况表			单位：t/a

| 分类 | 因子 | 现有工程 | 本项目 | 全厂汇总 | 变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 69.3 | 0 | 69.3 | 0 |
|  | SO2 | 72.31 | 0 | 72.31 | 0 |
|  | NOx | 411.66 | 0 | 411.66 | 0 |
|  | HF | 0 | 2.5 | 2.5 | +2.5 |
|  | HCl | 0 | 25.5 | 25.5 | +25.5 |
|  | 汞及其化合物（以Hg计） | 0 | 0.08 | 0.08 | +0.08 |
|  | 铊、镉、铅、砷及其化合物（以Ti+Cd+Pb+As计） | 0 | 0.18 | 0.18 | +0.18 |
|  | 铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物（以Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni+V计） | 0 | 0.31 | 0.31 | +0.31 |
|  | 二噁英类 | 0 | 2.5×10-7 | 2.5×10-7 | +2.5×10-7 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 45 | 30 | 45 | +30 |
|  | 废包装物 | 0 | 150 | 150 | +150 |
|  | 废活性炭 | 0 | 2 | 2 | +2 |

## 4.6 污染物排放总量控制

### 4.6.1总量控制因子

本工程大气污染物主要为水泥窑排放的SO2、NOx，采取污染防治措施后可使大气污染物排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）排放限值要求。

根据国家十三五污染物排放总量控制的要求，综合考虑本项目的工艺和排污特点，结合所在区域环境质量现状以及当地环境管理部门的要求，本次评价确定实行总量控制的因子为SO2、NOx、COD和氨氮。

### 4.6.2本项目污染物排放总量

#### 4.6.2.1污染物达标排放

对污染物实施总量控制，首先应确保本项目建成后所排放的污染物全部达到国家规定的排放标准。

#### 4.6.2.2污染物总量控制分析

本项目无需申请废水污染物（COD和氨氮）排放总量控制指标。

本项目水泥窑协同处置工业固体废物综合利用项目建设成后，全厂污染物中SO2、NOx总量无新增。

# 5环境现状调查与评价

## 5.1区域自然环境概况

### 5.1.1地理位置及交通

本项目位于鞍山冀东水泥有限责任公司现有厂区内。鞍山冀东水泥位于鞍钢灵山工业厂区的西北部，鞍山灵山镇大红旗村。鞍山冀东水泥的东侧为鞍钢机械开发公司铸造厂和鞍钢机械制造公司灵山机械备件厂，南侧、西侧为空地，北面有101省道。

### 5.1.2地形、地貌

鞍山市的地势地貌特征是东南高西北低，自东南向西北倾斜。东南属于千山山脉延伸部分的山区，一般海拔400—600m；最高为岫岩的帽盔山，海拔1141m，海城一棵树岭次之；山区主峰海拔931m，面积约为5271.44km2，占鞍山市总面积的56.97%。

### 5.1.3水文

经过鞍山市内的河流主要有南沙河、运粮河、杨柳河等太子河支流，其中南沙河为最大，全河控制面积401km2，多年平均径流量7100万m3。

南沙河位于城市北郊，是由东向西流的太子河的支流之一，发源于千山北麓的八盘岭，上游山区有6条支沟先后在陈家台桥上游汇合，其汇水面积为272平km2。陈家台桥下游流经市区的河道长度月6km2，流域面积75km2，出市后经辽阳市刘二堡镇在南坨子附近入太子河，全长67km2。

杨柳河位于城市南部，是由东向西流的太子河支流之一。发源于千山南麓的摩云山的偏岭，上游有三条大的支沟在旧堡的杨柳河上游先后汇合，流域面积为225km2。出市后经海城腾鳌，在新台子附近流入太子河，全长52km2，年均径流量1.82m3/s。

运粮河位于城市中西部，由东向西流，是太子河的支流之一。发源于市区东部的高官岭及二一九公园东山一带，在市区有4条支沟先后在宋三镇达道湾一带汇合，市区流域面积86km2，出市经辽阳唐马寨乡在小河口附近流入太子河，全长46km2。鞍山钢铁集团以北方向有运粮河流经。

### 5.1.4矿产资源

鞍山矿产资源丰富，市区周围铁矿储量逾百亿吨，占全国储量的四分之一；南部和东南部是菱镁矿富集地带，约占世界储量的四分之一；滑石矿是我国三大产地之一，储量居世界之首；岫岩地区素有“玉石之乡”的美称，拥有丰富的玉石资源；此外，农产品资源、地热资源、旅游资源等也相当丰富。这些优势为鞍山的经济发展、对外开放与合资合作提供了十分有利的条件。

### 5.1.5气候特征

鞍山属温带大陆性季风气候区，四季分明。夏季炎热多雨，多南风；冬季寒冷干燥，多北风。本地区常年主导风向为南风，年平均风速3.3m/s。该地区年平均温度为9.3℃， 1月份最低温度-14.1℃，平均温度最低为-9.4℃， 7月份最高温度29.4℃，平均温度最高为25.0℃。全年封冻期150天左右，无霜期127~162天。该区年平均降水量为59.5mm。

## 5.2环境空气质量现状调查与监测评价

### 5.2.1 区域环境空气质量达标判定

本项目的行政区域属于鞍山市。本项目位于鞍山市北端，北面与辽阳县接壤，本项目评价范围包括辽阳。因此本项目区域环境空气质量调查鞍山市和辽阳市两个市的环境空气质量。

鞍山市、辽阳市2019年环境空气质量现状评价见表5.2-1和表5.2-2。

表5.2-1			鞍山市2019年环境空气污染物监测数据统计结果表			单位：µg/m3

| 项目 | 年评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可吸入颗粒物（PM10） | 年均浓度 | 174 | 70 | 116 | 超标 |
| 细颗粒物（PM2.5） |  | 43 | 35 | 122.9 | 超标 |
| 二氧化硫 |  | 18 | 60 | 30.0 | 达标 |
| 二氧化氮 |  | 31 | 40 | 77.5 | 达标 |
| 一氧化碳 |  | 2.1 （mg/m3） | 4.0 （mg/m3） | 52.5 | 达标 |
| 臭氧 |  | 154 | 160 | 96.2 | 达标 |

表5.2-2			辽阳市2019年环境空气污染物监测数据统计结果表			 单位：µg/m3

| 项目 | 年评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可吸入颗粒物（PM10） | 年均浓度 | 74 | 70 | 105.7 | 超标 |
| 细颗粒物（PM2.5） |  | 41 | 35 | 117.1 | 超标 |
| 二氧化硫 |  | 18 | 60 | 30.0 | 达标 |
| 二氧化氮 |  | 28 | 40 | 70.0 | 达标 |
| 一氧化碳 |  | 1.9 （mg/m3） | 4.0 （mg/m3） | 47.5 | 达标 |
| 臭氧 |  | 140 | 160 | 87.5 | 达标 |

由表5.2-1可知，鞍山市环境空气六项污染物中，除可吸入颗粒物、细颗粒物年均浓度超国家二级标准外，其余各项污染物均达到国家二级标准。可吸入颗粒物年均浓度占标率为115.7%；细颗粒物年均浓度占标率为122.9%。

由表5.2-2可知，辽阳市环境空气六项污染物中，除可吸入颗粒物、细颗粒物年均浓度超国家二级标准外，其余各项污染物均达到国家二级标准。可吸入颗粒物年均浓度占标率为105.7%；细颗粒物年均浓度占标率为117.1%。

### 5.2.2 基本污染物环境质量现状

本次评价收集2019年距离本项目最近的环境空气例行监测点位（太平）基本污染物监测数据。该点位位于本项目东南约7km。基本污染物环境质量现状监测数据详见表5.2-3。

表5.2-3		          2019年太平站环境空气质量现状监测统计结果表	     单位：µg/m3

| 项目 | 年评价指标 | 现状 浓度 | 评价 标准 | 最大浓度占标率/% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 19 | 60 | 31.67 | 达标 |
|  | 日平均第98百分位数质量浓度 | 47 | 150 | 31.33 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 28 | 40 | 70.0 | 达标 |
|  | 日平均第98百分位数质量浓度 | 59 | 80 | 73.75 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 88 | 70 | 125.71 | 超标 |
|  | 日平均第95百分位数质量浓度 | 174 | 150 | 116 | 超标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 44 | 35 | 125.71 | 超标 |
|  | 日平均第95百分位数质量浓度 | 106 | 75 | 141.33 | 超标 |
| CO | 日平均第95百分位数质量浓度（mg/m3） | 2.1 | 4 | 52.5 | 达标 |
| 臭氧 | 日最大8h滑动平均值的第90百分位数 | 146 | 160 | 91.25 | 达标 |

### 5.2.3 补充监测

- SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5、CO、Cr6+、HCl、Hg、Pb、As、Mn、Cd、NH3、H2S等因子环境空气监测现状调查与评价

鞍山冀东水泥有限责任公司厂址及周边进行了环境现状监测。监测日期为2018年12月7日~2018年12月13日。

（1）监测点位布设

考虑功能区分布并结合全年主导风向和周围环境状况，在拟建厂址、前杠村共布设2个监测点位，具体点位见表5.2-4和图5.2-1。

- 其他污染物补充监测点位基本信息表

| 监测点位名称 | 监测因子及监测时段 | 相对场址 方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂址 | TSP（日均值）、PM10（日均值）； PM2.5（日均值）； SO2（日均值、小时均值）； NO2（日均值、小时均值）； CO（小时均值、日均值）； NH3（小时均值）；H2S（小时均值）； Cr6+（小时均值）； HCl（小时均值、日均值）； Hg（日均值）；Pb（日均值）； As（日均值）；Mn（日均值）； Cd（日均值）； 非甲烷总烃（小时值）； 氟化物（小时值、日均值 ） | / | 0 |
| 前杠村 |  | NW | 400 |

（2）监测时间与频率

大连京城盛宏源检测技术有限公司于2018年12月7日～12月13日对SO2、NO2、

TSP、PM10、PM2.5、CO、Cr6+、HCl、Hg、Pb、As、Mn、Cd、NH3、H2S进行连续监测7天； 小时平均浓度每天监测4次，时间为2：00、8：00、14：00、20：00，每次采样不少于45min； Hg、SO2、NO2日平均值每日至少有20h的采样时间；其他污染物日平均每日连续24h的采样时间。采样时均观测并记录当时的天气状况、风向、风速、气温、气压等条件。

沈阳泽尔检测服务有限公司于2020年11月7日～11月13日进行了补充监测，监测非甲烷总烃和氟化物。监测点位同为厂址和前杠村。

（3）监测项目的采样与分析方法

各监测项目的采样方法和分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《空气和废气监测分析方法》（第四版）以及《大气监测检验方法》等相关要求执行。

（4）监测统计结果

监测期间气象观测数据见表5.2-5。补充监测非甲烷总烃和氟化物气象观测数据详见表5.2-6。其它污染物监测统计结果见表5.2-7。

- 环境空气监测期间气象参数

| 检测时间 | 温度（℃） | 湿度(%RH) | 风向 | 风速（m/s） | 总云 | 低云 | 大气压（kPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.12.07 | 02:00 | -14.2 | 51 | SW | 2.8 | — | — | 101.9 |
|  | 08:00 | -7.3 | 46 | SW | 3.8 | 2 | 0 | 101.9 |
|  | 14:00 | -4.0 | 41 | S | 2.6 | 4 | 0 | 102.0 |
|  | 20:00 | -7.9 | 46 | S | 2.9 | — | — | 101.8 |
| 2018.12.08 | 02:00 | -13.3 | 50 | S | 2.0 | — | — | 101.9 |
|  | 08:00 | -8.0 | 46 | SW | 1.5 | 2 | 0 | 101.4 |
|  | 14:00 | -3.3 | 42 | SW | 2.7 | 5 | 0 | 101.6 |
|  | 20:00 | -8.1 | 45 | SW | 2.0 | — | — | 101.9 |
| 2018.12.09 | 02:00 | -13.3 | 52 | S | 2.4 | — | — | 101.5 |
|  | 08:00 | -7.9 | 46 | SW | 1.6 | 2 | 0 | 101.6 |
|  | 14:00 | -4.1 | 41 | S | 2.4 | 6 | 0 | 101.8 |
|  | 20:00 | -7.6 | 45 | S | 1.4 | — | — | 101.3 |
| 2018.12.10 | 02:00 | -10.9 | 51 | S | 2.6 | — | — | 101.7 |
|  | 08:00 | -4.9 | 47 | S | 2.7 | 2 | 0 | 101.7 |
|  | 14:00 | -2.0 | 42 | SW | 3.4 | 4 | 0 | 101.8 |
|  | 20:00 | -4.4 | 46 | S | 2.9 | — | — | 101.6 |
| 2018.12.11 | 02:00 | -8.7 | 51 | S | 2.6 | — | — | 101.8 |
|  | 08:00 | -5.0 | 47 | SW | 1.7 | 3 | 0 | 101.6 |
|  | 14:00 | -1.5 | 41 | S | 3.3 | 7 | 2 | 101.3 |
|  | 20:00 | -4.4 | 46 | SW | 3.9 | — | — | 101.8 |
| 2018.12.12 | 02:00 | -12.0 | 61 | SW | 1.5 | — | — | 101.3 |
|  | 08:00 | -6.7 | 54 | SW | 3.3 | 2 | 0 | 101.8 |
|  | 14:00 | -2.1 | 49 | S | 3.9 | 5 | 0 | 101.7 |
|  | 20:00 | -6.2 | 55 | S | 2.3 | — | — | 101.2 |
| 2018.12.13 | 02:00 | -12.0 | 60 | SW | 1.0 | — | — | 101.3 |
|  | 08:00 | -6.9 | 53 | SW | 3.0 | 2 | 0 | 101.6 |
|  | 14:00 | -2.9 | 49 | SW | 1.7 | 6 | 0 | 102.0 |
|  | 20:00 | -7.0 | 54 | S | 3.9 | — | — | 101.5 |

- 环境空气补充监测期间气象参数

| 日期 | 检测频次 | 天气 | 气温（℃） | 气压（kPa） | 风向 | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.11.7 | 第一次 | 晴 | 3.4 | 101.7 | 东北 | 2.1 |
|  | 第二次 | 晴 | 7.2 | 101.7 | 东北 | 2.2 |
|  | 第三次 | 晴 | 10.1 | 101.7 | 东北 | 2.4 |
|  | 第四次 | 晴 | 13.7 | 101.6 | 东北 | 2.0 |
|  | 日均值 | 晴 | 8.6 | 101.7 | 东北 | 2.2 |
| 2020.11.8 | 第一次 | 晴 | 2.4 | 101.8 | 东北 | 2.1 |
|  | 第二次 | 晴 | 4.8 | 101.8 | 东北 | 1.9 |
|  | 第三次 | 晴 | 8.8 | 101.8 | 东北 | 2.2 |
|  | 第四次 | 晴 | 6.2 | 101.8 | 东北 | 2.3 |
|  | 日均值 | 晴 | 5.6 | 101.8 | 东北 | 2.1 |
| 2020.11.9 | 第一次 | 晴 | 2.3 | 101.8 | 东北 | 1.9 |
|  | 第二次 | 晴 | 3.4 | 101.8 | 东北 | 2.2 |
|  | 第三次 | 晴 | 8.8 | 101.7 | 东北 | 2.3 |
|  | 第四次 | 晴 | 6.7 | 101.8 | 东北 | 2.4 |
|  | 日均值 | 晴 | 5.3 | 101.8 | 东北 | 2.2 |
| 2020.11.10 | 第一次 | 晴 | 8.2 | 101.6 | 西南 | 2.2 |
|  | 第二次 | 晴 | 9.8 | 101.6 | 西南 | 2.0 |
|  | 第三次 | 晴 | 13.8 | 101.6 | 西南 | 1.9 |
|  | 第四次 | 晴 | 11.7 | 101.6 | 西南 | 2.1 |
|  | 日均值 | 晴 | 10.9 | 101.6 | 西南 | 2.1 |
| 2020.11.11 | 第一次 | 晴 | 13.1 | 101.6 | 南 | 1.8 |
|  | 第二次 | 晴 | 14.5 | 101.6 | 南 | 2.1 |
|  | 第三次 | 晴 | 17.6 | 101.6 | 南 | 2.0 |
|  | 第四次 | 晴 | 16.1 | 101.6 | 南 | 2.3 |
|  | 日均值 | 晴 | 15.3 | 101.6 | 南 | 2.1 |
| 2020.11.12 | 第一次 | 晴 | 4.3 | 101.8 | 南 | 2.3 |
|  | 第二次 | 晴 | 8.6 | 101.8 | 南 | 2.2 |
|  | 第三次 | 晴 | 16.7 | 101.7 | 南 | 2.0 |
|  | 第四次 | 晴 | 12.8 | 101.7 | 南 | 2.2 |
|  | 日均值 | 晴 | 10.6 | 101.8 | 南 | 2.2 |
| 2020.11.13 | 第一次 | 晴 | 4.4 | 101.8 | 东北 | 1.9 |
|  | 第二次 | 晴 | 6.3 | 101.8 | 东北 | 2.2 |
|  | 第三次 | 晴 | 10.7 | 101.8 | 东北 | 2.0 |
|  | 第四次 | 晴 | 8.4 | 101.8 | 东北 | 1.8 |
|  | 日均值 | 晴 | 7.5 | 101.8 | 东北 | 2.0 |

- 其他污染物（除二噁英）环境质量现状监测结果表

| 监测 点位 | 污染物 | 平均 时间 | 评价标准 （mg/m3） | 浓度范围 （mg/m3） | 最大浓度占标率 （%） | 超 标率 （%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂址 | TSP | 日均值 | 0.3 | 0.104~0.291 | 97.0 | 0 | 达标 |
|  | PM10 | 日均值 | 0.15 | 0.070~0.077 | 51.3 | 0 | 达标 |
|  | PM2.5 | 日均值 | 0.075 | 0.017~0.024 | 32.0 | 0 | 达标 |
|  | SO2 | 小时均值 | 0.50 | 0.008~0.017 | 3.40 | 0 | 达标 |
|  |  | 日均值 | 0.15 | 0.009~0.014 | 9.3 | 0 | 达标 |
|  | NO2 | 小时均值 | 0.20 | 0.005~0.014 | 7.0 | 0 | 达标 |
|  |  | 日均值 | 0.08 | 0.008~0.010 | 8.0 | 0 | 达标 |
|  | CO | 小时均值 | 10 | 0.6~1.5 | 15.0 | 0 | 达标 |
|  |  | 日均值 | 4 | 0.8~1.3 | 32.5 | 0 | 达标 |
|  | 氟化物 | 小时均值 | 0.007 | 未检出 | — | — | — |
|  |  | 日均值 | 0.02 | 未检出 | — | — | — |
|  | NH3 | 小时均值 | 0.2 | 0.01~0.04 | 20.0 | 0 | 达标 |
|  | H2S | 小时均值 | 0.01 | 0.002~0.003 | 30.0 | 0 | 达标 |
|  | 非甲烷 总烃 | 小时均值 | 2.0 | 1.11~1.31 | 65.5 | 0 | 达标 |
|  | Cr6+ | 小时均值 | — | 未检出 | — | — | — |
|  | HCl | 小时均值 | 0.050 | 未检出 | — | — | — |
|  |  | 日均值 | 0.015 | 未检出 | — | — | — |
|  | Hg | 日均值 | — | 未检出 | — | — | — |
|  | As | 日均值 | — | 未检出 | — | — | — |
|  | Cd | 日均值 | — | 4.64×10-8～7.98×10-8 | — | — | — |
|  | Pb | 日均值 | — | 未检出 | — | — | — |
|  | Mn | 日均值 | 0.01 | 未检出 | — | — | 达标 |
| 前杠村 | TSP | 日均值 | 0.3 | 0.109~0.127 | 42.3 | 0 | 达标 |
|  | PM10 | 日均值 | 0.15 | 0.067~0.075 | 50.0 | 0 | 达标 |
|  | PM2.5 | 日均值 | 0.075 | 0.018~0.023 | 30.7 | 0 | 达标 |
|  | SO2 | 小时均值 | 0.50 | 0.008~0.017 | 3.4 | 0 | 达标 |
|  |  | 日均值 | 0.15 | 0.009~0.014 | 9.3 | 0 | 达标 |
|  | NO2 | 小时均值 | 0.20 | 0.007~0.014 | 7.0 | 0 | 达标 |
|  |  | 日均值 | 0.08 | 0.008~0.012 | 15.0 | 0 | 达标 |
|  | CO | 小时均值 | 10 | 0.6~1.4 | 14.0 | 0 | 达标 |
|  |  | 日均值 | 4 | 1.0~1.2 | 30.0 | 0 | 达标 |
|  | 氟化物 | 小时均值 | 0.007 | 未检出 | — | — | — |
|  |  | 日均值 | 0.02 | 未检出 | — | — | — |
|  | NH3 | 小时均值 | 0.2 | 0.01~0.04 | 20.0 | 0 | 达标 |
|  | H2S | 小时均值 | 0.01 | 0.002~0.003 | 30.0 | 0 | 达标 |
|  | 非甲烷 总烃 | 小时均值 | 2.0 | 0.82~1.02 | 51.0 | 0 | 达标 |
|  | Cr6+ | 小时均值 | — | 未检出 | — | 0 | 达标 |
|  | HCl | 小时均值 | 0.050 | 未检出 | — | 0 | 达标 |
|  |  | 日均值 | 0.015 | 未检出 | — | 0 | 达标 |
|  | Hg | 日均值 | — | 未检出 | — | — | — |
|  | As | 日均值 | — | 未检出 | — | — | — |
|  | Cd | 日均值 | — | 3.78×10-7～4.31×10-7 | — | — | — |
|  | Pb | 日均值 | — | 未检出 | — | — | — |
|  | Mn | 日均值 | 0.01 | 未检出 | — | — | — |

由上表可知，评价区域内各污染物的小时浓度及各污染物的日均浓度在各个监测点位上能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求和《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准限值要求。

- 二噁英环境空气监测现状调查与评价

南通化学环境监测站有限公司对鞍山冀东水泥有限责任公司厂址及周边进行了环境现状监测。监测日期为2018年12月7日~2018年12月9日。

- 监测点位布设

考虑功能区分布并结合全年主导风向和周围环境状况，在大东屯、前杠村共布设2个监测点位，具体点位见表5.2-8和图5.2-1。

- 二噁英监测点位布设情况表

| 监测点位名称 | 监测因子及监测时段 | 相对场址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- |
| 大乐屯（已搬迁） | 二噁英（日均值） | S | 500 |
| 前杠村 |  | NW | 400 |

（2）监测时间与频率

二噁英连续监测3天，并且每天累计采样时间不小于18小时。

（3）监测项目的采样与分析方法

二噁英的采样方法和分析方法按《环境二恶英类监测技术规范》（HJ916-2017）的相关要求执行。

（4）监测结果分析

监测结果详见表5.2-9。

- 二噁英现状监测数据统计结果一览表

| 监测 点位 | 污染物 | 平均 时间 | 浓度范围 （pgTEQ/Nm3） | 评价标准 （pgTEQ/Nm3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大乐屯 （已搬迁） | 二噁英 | 日均值 | 0.05~0.06 | / |
| 前杠村 |  |  | 0.04~0.05 | / |

注：二噁英我国没有环境质量标准，参考日本环境质量标准年均标准：0.6 pgTEQ/m3

### 5.2.4 厂界恶臭现状监测与评价

大连京城盛宏源检测技术有限公司于2018年12月7日、12月8日对本项目东、南、西、北厂界H2S、NH3、臭气浓度无组织排放空气质量进行了监测，监测结果见表5.2-10、表5.2-11、表5.2-12。

- H2S无组织排放监测结果表

| 点位 | 监测点位 | 浓度范围mg/m3 | 最大浓度占标率（%） | 超标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 东厂界 | 0.002~0.003 | 5.0 | 0 |
| 2# | 南厂界 | 0.002~0.003 | 5.0 | 0 |
| 3# | 西厂界 | 0.001~0.003 | 5.0 | 0 |
| 4# | 北厂界 | 0.002~0.003 | 5.0 | 0 |
| 标准mg/m3 | 0.06 |

- NH3无组织排放监测结果表

| 点位 | 监测点位 | 浓度范围mg/m3 | 最大浓度占标率（%） | 超标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 东厂界 | 0.01~0.03 | 2.0 | 0 |
| 2# | 南厂界 | 0.01~0.04 | 2.7 | 0 |
| 3# | 西厂界 | 0.01~0.03 | 2.0 | 0 |
| 4# | 北厂界 | 0.01~0.04 | 2.7 | 0 |
| 标准mg/m3 | 1.0 |

- 臭气浓度无组织排放监测结果表

| 点位 | 监测点位 | 监测结果范围 | 最大浓度占标率（%） | 超标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 东厂界 | ＜10 | - | 0 |
| 2# | 南厂界 | ＜10 | - | 0 |
| 3# | 西厂界 | ＜10 | - | 0 |
| 4# | 北厂界 | ＜10 | - | 0 |
| 标准（无量纲） | 20 |

由表5.2-10、表5.2-11、表5.2-12可知，拟建项目所依托的鞍山冀东水泥四周厂界H2S、NH3、恶臭浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的要求。

## 5.3地下水环境质量现状调查与评价

### 5.3.1 监测点位布设

本项目地下水环境质量现状监测共布设14个监测点，其中水质监测7个点，分别为1#大乐屯1、2#城昂堡河北、3#项目所在地、4#前杠村1、5#后杠村1、6#大红旗村、7#麦山子村1、8#小红旗村、9#常庄村、10#城昂河北北侧、11#大乐屯2、12#前杠村2、13#后杠村2、14#麦山子村2。

### 5.3.2监测项目

1#~7#：pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、Cu、Zn、挥发性酚类、耗氧量、氨氮、总大肠菌群*、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、硒、锑*、钡*、六价Cr、Hg、As、Cd、Pb、镍、铍*、阴离子表面活性剂、苯类和石油类，K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-。

1#~14#：水位。

### 5.3.3监测时段与监测频次

本次水质监测时间为2018年11月18日，连续监测1天。

地下水水质各项目水样采集、保存及分析方法按《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）要求进行。

### 5.3.4监测分析方法

本次监测分析方法和检出限见表5.3-1。

- 地下水检测项目及分析方法		单位：mg/L（pH除外）

| 检测 类别 | 检测 项目 | 分析方法及编号 | 仪器及编号 | 最低 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | pH | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(5.1)玻璃电极法 | pH，氟离子，电导率三合一检测仪 scjc-hj-025 | 0（无量纲） |
|  | 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(7.1) 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 50ml滴定管 | 1.0mg/L |
|  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006(8.1)称量法 | 分析电子天平scjc-hj-007 | 0.1mg/L |
|  | 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006（1.3） 铬酸钡分光光度法 | 紫外可见分光光度计scjc-hj-030 | 5mg/L |
|  | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006（2.1） 硝酸银容量法 | 50ml滴定管 | 1.0mg/L |
|  | 铁 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(2.1) 原子吸收分光光度法 | 原子吸收石墨炉分光光度计scjc-hj-028 | 0.3mg/L |
|  | 锰 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T 5750.6-2006（3.5） 电感耦合等离子体发射光谱法 | 电感耦合等离子体光谱仪（ICP）8300DV | 0.5μg/L |
|  | Cu | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(4.1) 无火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收石墨炉分光光度计scjc-hj-026 | 0.2mg/L |
|  | Zn | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(5.1) 原子吸收分光光度法 | 原子吸收石墨炉分光光度计scjc-hj-028 | 0.05mg/L |
|  | 挥发性酚类 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(9.1) 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 | 紫外可见分光光度计scjc-hj-030 | 0.002mg/L |
|  | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机综合指标GB/T5750.7-2006（1.1） 酸性高锰酸钾法 | 50ml滴定管 | 0.05mg/L |
|  | 氨氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006(9.1) 纳氏试剂分光光度法 | 紫外可见分光光度计scjc-hj-030 | 0.02mg/L |
|  | 亚硝酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006（10.1） 重氮偶合分光光度法 | 紫外可见分光光度计scjc-hj-030 | 0.001mg/L |
|  | 硝酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006（5.1） 麝香草酚分光光度法 | 紫外可见分光光度计scjc-hj-030 | 0.5mg/L |
|  | 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006(4.1) 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | 紫外可见分光光度计scjc-hj-030 | 0.002mg/L |
|  | 氟化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006（3.1） 离子选择电极法 | pH，氟离子，电导率三合一检测仪 scjc-hj-025 | 0.2mg/L |
|  | 六价铬 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(10.1) 二苯碳酰二肼分光光度法 | 紫外可见分光光度计scjc-hj-030 | 0.004mg/L |
|  | Hg | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(8.1) 原子荧光法 | 原子荧光光度计 scjc-hj-027 | 0.1μg/L |
|  | As | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(6.1) 氢化物原子荧光法 | 原子荧光光度计 scjc-hj-027 | 1.0μg/L |
|  | Cd | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(9.1) 无火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收石墨炉分光光度计scjc-hj-026 | 0.5μg/L |
|  | Pb | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(11.1) 无火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收石墨炉分光光度计scjc-hj-026 | 2.5μg/L |
|  | 镍 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(15.1) 无火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收石墨炉分光光度计scjc-hj-026 | 5μg/L |
|  | 苯类 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006(18.2) 溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法 | 气相色谱scjc-hj-029 | — |
|  | K+ | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11904-1989 | 原子吸收分光光度计scjc-hj-028 | 0.05mg/L |
|  | Na+ | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T11904-1989 | 原子吸收分光光度计scjc-hj-028 | 0.01mg/L |
|  | Ca2+ | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 11905-1989 | 原子吸收分光光度计scjc-hj-028 | 0.02mg/L |
|  | Mg2+ | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB/T11905-1989 | 原子吸收分光光度计scjc-hj-028 | 0.002mg/L |
|  | CO32-（总碱度、重碳酸盐和碳酸盐） | 《水和废水监测分析方法》 （增补版）国家环境保护总局（2002年）第三篇第一章十二（一）酸碱指示剂滴定法 | 50ml滴定管 | _ |
|  | HCO32-（总碱度、重碳酸盐和碳酸盐） | 《水和废水监测分析方法》 （增补版）国家环境保护总局（2002年）第三篇第一章十二（一）酸碱指示剂滴定法 | 50ml滴定管 | _ |
|  | Cl- | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标GB/T 5750.11-2006(1.1) N,N-二乙基对苯二胺分光光度法 | 紫外可见分光光度计scjc-hj-030 | 0.01mg/L |
|  | 总大肠菌群* | GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法 总大肠菌多管发酵法 | 电热恒温培养箱DHP-9272 | 2MPN/100mL |
|  | SO42- | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006（1.3） 铬酸钡分光光度法 | 紫外可见分光光度计scjc-hj-030 | 5mg/L |
|  | 硒 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(7.1) 氢化物原子荧光法 | 原子荧光光度计 scjc-hj-027 | 0.4μg/L |
|  | 锑* | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 锑 氢化物原子荧光法 GB/T 5750.6-2006（19.1） | 原子荧光光度计AFS-9750 | 0.5μg/L |
|  | 钡* | 生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T 5750.6-2006（16.2） 电感耦合等离子体 发射光谱法 | 电感耦合等离子体光谱仪（ICP）8300DV | 1μg/L |
|  | 铍* | 生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T 5750.6-2006（20.4） 电感耦合等离子体 发射光谱法 | 电感耦合等离子体光谱仪（ICP）8300DV | 0.2μg/L |
|  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度方法 GB/T 7494-1987 | 紫外可见分光光度计scjc-hj-030 | 0.05mg/L |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 | 红外光度测油仪 scjc-hj-002 | 0.01mg/L |

### 5.3.5评价方法

地下水质量采用单因子标准指数法进行评价。

1）对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式：

式中：Pi—第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi—第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

2）对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式：

pH≤7

pH＞7

式中：PpH—pH的标准指数，无量纲；

pH—pH监测值；

pHsu—标准中pH的上限值；

pHsd—标准中pH的下限值。

本次评价选用《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类指标作为标准浓度进行地下水水质现状评价。

水质参数的标准指数大于1，则表明该水质参数超过了规定的水质标准限值，水质参数的标准指数越大，表明该水质参数超标越严重。

### 5.3.6评价区水环境质量现状评价

水质水位监测结果见表5.3-2～表5.3-3。水质现状评价结果详见表5.3-4。

- 地下水监测结果                   单位：mg/L（pH无量纲）

| 项目点位 | 1#：大乐屯 | 2#：城昂堡河北 | 3#：项目所在地 | 4#：前杠村 | 5#：后杠村 | 6#：大红旗村 | 7#：麦山子村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 6.85 | 6.97 | 7.36 | 6.82 | 6.90 | 7.12 | 6.94 |
| 总硬度 | 214 | 202 | 180 | 344 | 244 | 238 | 217 |
| 溶解性总固体 | 88 | 143 | 139 | 121 | 168 | 90 | 120 |
| 硫酸盐 | 27 | 未检出 | 58 | 64 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氯化物 | 32.61 | 19.14 | 40.41 | 34.74 | 42.54 | 36.41 | 41.65 |
| 铁 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 锰 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| Cu | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| Zn | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 挥发性酚类 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耗氧量 | 1.03 | 1.31 | 2.46 | 1.03 | 1.38 | 1.15 | 1.22 |
| 氨氮 | 0.34 | 0.46 | 0.21 | 0.42 | 0.48 | 0.35 | 0.29 |
| 总大肠菌群MPN/100mL | 1.6×103 | 22 | 17 | 3.5×104 | 未检出 | 2.4×104 | 1.6×103 |
| 亚硝酸盐 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 硝酸盐 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氰化物 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氟化物 | 0.17 | 0.29 | 0.89 | 0.32 | 0.18 | 0.15 | 0.16 |
| 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| Hg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| As | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| Cd | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| Pb | 0.0032 | 0.0034 | 0.0056 | 0.0039 | 0.0045 | 0.0087 | 0.0073 |
| 镍 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 苯类 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| K+ | 0.034 | 3.202 | 1.858 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| Na+ | 3.173 | 3.161 | 3.160 | 3.102 | 3.029 | 3.154 | 3.259 |
| Ca2+ | 23.483 | 21.711 | 27.660 | 30.468 | 30.338 | 25.948 | 30.578 |
| Mg2+ | 2.711 | 2.666 | 2.317 | 2.827 | 2.739 | 2.156 | 1.341 |
| HCO3- | 162.7 | 186.3 | 62.6 | 225.2 | 237.7 | 165.2 | 184.4 |
| CO32- | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| Cl- | 32.61 | 19.14 | 40.41 | 34.74 | 42.54 | 35.64 | 34.18 |
| SO42- | 27 | 未检出 | 58 | 64 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 硒 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 锑* | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 钡* | 0.035 | 0.034 | ND | 0.074 | 0.065 | 0.074 | 0.034 |
| 铍* | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.011 |
| 石油类 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |

本项目位于平原区域，监测结果如表5.3-3。

- 1#~14#点位地下水检测结果

| 点位 | 坐标 | 水位（丰水期） | 水位（枯水期） | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#：大乐屯1 | 123.006878°，41.181755° | 15.2 | 13.5 | m |
| 2#：城昂堡河北 | 122.983360°，41.185243° | 10.0 | 9.2 | m |
| 3#：项目所在地 | 123.004732°，41.187633° | 14.7 | 12.5 | m |
| 4#：前杠村1 | 123.002758°，41.195577° | 14.0 | 13.0 | m |
| 5#：后杠村1 | 123.009882°，41.207072° | 16.6 | 15.6 | m |
| 6#：大红旗村 | 123.009882°，41.207072° | 18.0 | 17.1 | m |
| 7#：麦山子村1 | 123.043013°，41.198225° | 21.8 | 20.9 | m |
| 8#：小红旗村 | 123.018980°，41.207008° | 18.0 | 17.5 | m |
| 9#：常庄村 | 122.991428°，41.203714° | 17.2 | 16.0 | m |
| 10#：城昂河北北侧 | 122.984390°，41.193704° | 11.0 | 10.8 | m |
| 11#：大乐屯2 | 123.011427°，41.182013° | 14.8 | 13.2 | m |
| 12#：前杠村2 | 123.006792°，41.194350° | 14.5 | 13.5 | m |
| 13#：后杠村2 | 123.004389°，41.207395° | 15.4 | 14.8 | m |
| 14#：麦山子村2 | 123.041468°，41.195513° | 19.2 | 18.4 | m |

采用标准指数法对评价区地下水水质进行评价，评价结果见表5.3-4。

- 现状地下水现状评价结果统计表

| 检测 项目 | 标准 mg/L | 评价结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# |
| pH值 | 6.5~8.5 （无量纲） | 0.30 | 0.06 | 0.24 | 0.36 | 0.20 | 0.08 | 0.12 |
| 总硬度 | 450 | 0.48 | 0.45 | 0.40 | 0.76 | 0.54 | 0.53 | 0.48 |
| 溶解性总固体 | 1000 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.09 | 0.12 |
| 硫酸盐 | 250 | 0.11 | -- | 0.23 | 0.26 | -- | -- | -- |
| 氯化物 | 250 | 0.13 | 0.08 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.17 |
| 铁 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 锰 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 铜 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 锌 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 挥发性酚类 | 0.002 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 耗氧量 | 3.0 | 0.34 | 0.44 | 0.82 | 0.34 | 0.46 | 0.38 | 0.41 |
| 氨氮 | 0.5 | 0.68 | 0.92 | 0.42 | 0.84 | 0.96 | 0.70 | 0.58 |
| 总大肠菌群MPN/100mL | 3.0 | 533.33 | 7.33 | 5.67 | 11666.67 | -- | 8000.00 | 533.33 |
| 亚硝酸盐 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 硝酸盐 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 氰化物 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 氟化物 | 1.0 | 0.17 | 0.29 | 0.89 | 0.32 | 0.18 | 0.15 | 0.16 |
| 六价铬 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汞 | 0.001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 砷 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 镉 | 0.005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 铅 | 0.01 | 0.32 | 0.34 | 0.56 | 0.39 | 0.45 | 0.87 | 0.73 |
| 镍 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 苯类 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| K+ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Na+ | 200 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Ca2+ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mg2+ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| HCO3- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| CO32- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Cl- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SO42- | 250 | 0.11 | -- | 0.23 | 0.26 | -- | -- | -- |
| 硒 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 锑* | 0.005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 钡* | 0.7 | 0.05 | 0.05 | -- | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.05 |
| 铍* | 0.002 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 阴离子表面活性剂 | 0.3 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 石油类 | 0.3 | 0.10 | 0.13 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.13 |

由上表评价结果可知，各地下水监测点各监测因子指标除总大肠菌群外均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水标准，石油类满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的标准限值。由于监测含水层为潜水含水层，与地面较为接近，跟地面联系较为紧密，主要受到降雨入渗影响，监测点位村庄旱厕较多，防渗未达到要求，且有垃圾散放的情况，污染物质会下渗至地下水环境中，导致现状监测地下水大肠菌群超标。

由评价结果可知，各地下水监测点污染物指标达到相应地下水水质标准要求。

区域地下水化学类型根据常用舒列夫分类，区域地下水化学类型为HCO3-Ca型，区域地下水水质较硬，总硬度较高。

## 5.4声环境质量现状调查与评价

（1）监测点位

在厂址厂界四周各布设1个监测点位，共4个点位；详见图5.2-1。

（2）监测时间与频率

沈阳泽尔检测服务有限公司于2020年11月12日、13日，连续监测两天，每天一次，昼间10:00，夜间22:00。

（3）监测方法

按《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。

（4）监测内容

等效连续A声级LAeq。

（5）监测结果

噪声现状监测结果见表5.4-1。

表5.4-1                  厂界周边声环境现状监测结果

| 序号 | 点位名称 | 11月12日 | 11月13日 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 东厂界 | 58 | 48 | 58 | 48 |
| 2 | 南厂界 | 60 | 50 | 59 | 48 |
| 3 | 西厂界 | 57 | 49 | 60 | 49 |
| 4 | 北厂界 | 59 | 49 | 58 | 50 |
| 标准值 | 65 | 55 | 65 | 55 |

由上表可以看出：各厂界噪声监测点位昼间及夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区标准限值要求。

## 5.5土壤环境质量现状调查与评价

大连京城盛宏源检测技术有限公司于2018年12月7日对厂址区域及周边内土壤进行采样调查，监测因子为pH值、铅、镉、砷、汞、六价铬、氟化物等。南通化学环境监测站有限公司于2018年12月7日对厂址周围土壤进行采样调查，监测因子为二噁英。沈阳泽尔检测服务有限公司于2020年11月13日对厂址及周边土壤进行了补充监测。

（1）监测布点

本次土壤现状质量监测共布设9个土壤监测点位，其中厂内设5个点，厂外4个点。厂内5个点中设置2个表层点，5个柱状点；厂外4个点均为表层点。1个柱状点取3个样，5个柱状点共15个土样，同时表层点6个土样，共21个土样。

监测1天，布点位置及相应监测因子见表5.5-1，监测点位见图5.2-1。

表5.5-1                        常规土壤现状监测点位

| 类型 | 序号 | 监测点位名称 | 监测因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂内 | 1-4 | 1#危废暂存库 | pH、汞、砷、镉、总铬、铅、氟化物、镍、铜、六价铬、锌、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间/对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 | 柱状采样点+表层采样点 |
|  | 5-8 | 联合车间 |  | 柱状采样点+表层采样点 |
|  | 9-11 | SMP预处理车间 |  | 柱状采样点 |
|  | 12-14 | 清洗车间 |  | 柱状采样点 |
|  | 15-17 | 事故池 |  | 柱状采样点 |
| 厂外 | 18 | 拟建位置东南方向 500m处 |  | 表层采样点 |
|  | 19 | 前杠村 |  | 表层采样点 |
|  | 20 | 常庄村 | pH、铅、镉、汞、砷、六价铬、氟化物、铜、镍、锌、铬 | 表层采样点 |
|  | 21 | 后杠村 | pH、铅、镉、汞、砷、六价铬、氟化物、铜、镍、锌、铬 | 表层采样点 |

本次土壤二噁英质量监测共布设2个土壤监测点位，监测1天，布点位置见表5.5-2。

- 二噁英土壤现状监测点情况

| 序号 | 监测点位名称 | 备注 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟建位置东南方向 500m处 | 种植土壤 | 上风向 |
| 2 | 前杠村 | 种植土壤 | 下风向 （污染物浓度最大落地点附近） |

（2）监测分析方法

土壤监测方法按国家《环境监测分析方法》、《土壤环境监测技术规范》及《土壤元素的近代分析方法》中规定的方法。

二噁英土壤监测方法按国家《环境二恶英类监测技术规范》（HJ916-2017）的相关要求执行。

（3）监测结果

土壤环境质量详见表5.5-3～表5.5-8。

- 土壤现状监测点结果一览表		     单位：mg/kg（pH值除外）

| 检测项目 | 检测点位 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟建位置东南500m处 | 前杠村 | 常庄村 | 后杠村 |  |  |
|  |  |  |  |  | 农用地 |  |
| pH | 8.39 | 8.69 | 9.63 | 9.62 | — | — |
| 汞 | 0.325 | 0.050 | 0.26 | 0.227 | 3.4 | 达标 |
| 砷 | 1.24 | 0.11 | 8.37 | 7.73 | 25 | 达标 |
| 镉 | 0.557 | 0.478 | 0.31 | 0.19 | 0.6 | 达标 |
| 铬（总铬） | 109 | 102 | 167 | 98 | 250 | 达标 |
| 铅 | 19.4 | 21.9 | 38.3 | 25.8 | 170 | 达标 |
| 氟化物 | 322 | 235 | 1.39×103 | 956 | — | — |
| 镍 | 46.6 | 43.0 | 23 | 17 | 190 | 达标 |
| 铜 | 21.8 | 24.4 | 38 | 27 | 100 | 达标 |
| 锌 | 223 | 241 | 244 | 168 | 300 | 达标 |
| 铬（六价） | — | — |  |  | — | 达标 |
| 四氯化碳 | — | 空 |  |  | — | 达标 |
| 氯仿 | — | ＜0.028 |  |  | — | 达标 |
| 氯甲烷 | — | ＜0.028 |  |  | — | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷 | — | ＜0.028 |  |  | — | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷 | — | ＜0.028 |  |  | — | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯 | — | ＜0.028 |  |  | — | 达标 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | — | ＜0.028 |  |  | — | 达标 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | — | ＜0.028 |  |  | — | 达标 |
| 二氯甲烷 | — | ＜0.028 |  |  | — | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷 | — | ＜0.055 |  |  | — | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | — | ＜0.028 |  |  | — | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | — | ＜0.028 |  |  | — | 达标 |
| 四氯乙烯 | — | 0.036 |  |  | — | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | — | ＜0.028 |  |  | — | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | — | ＜0.028 |  |  | — | 达标 |
| 三氯乙烯 | — | ＜0.028 |  |  | — | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | — | ＜0.028 |  |  | — | 达标 |
| 氯乙烯 | — | ＜0.028 |  |  | — | 达标 |
| 苯 | — | 0.045 |  |  | — | 达标 |
| 氯苯 | — | ＜0.028 |  |  | — | 达标 |
| 1,2-二氯苯 | — | ＜0.028 |  |  | — | 达标 |
| 1,4-二氯苯 | — | ＜0.028 |  |  | — | 达标 |
| 乙苯 | — | ＜0.028 |  |  | — | 达标 |
| 苯乙烯 | — | ＜0.028 |  |  | — | 达标 |
| 甲苯 | — | ＜0.028 |  |  | — | 达标 |
| 间/对二甲苯 | — | ＜0.028 |  |  | — | 达标 |
| 邻二甲苯 | — | ＜0.028 |  |  | — | 达标 |
| 硝基苯 | — | ＜0.028 |  |  | — | 达标 |
| 苯胺 | — | ＜0.028 |  |  | — | 达标 |
| 2-氯酚 | — | ＜0.028 |  |  | — | 达标 |
| 苯并[a]蒽 | — | ＜0.028 |  |  | — | 达标 |
| 苯并[a]芘 | — | ＜0.028 |  |  | 0.55 | 达标 |
| 苯并[b]荧蒽 | — | ＜0.028 |  |  | — | 达标 |
| 苯并[k]荧蒽 | — | ＜0.028 |  |  | — | 达标 |
| 䓛 | — | ＜0.028 |  |  | — | 达标 |
| 二苯并[a,h]蒽 | — | ＜0.028 |  |  | — | 达标 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | — | ＜0.028 |  |  | — | 达标 |
| 萘 | — | ＜0.55 |  |  | — | 达标 |
| 二噁英类 | 1.4×10-9 | 1.5×10-9 |  |  | — | 达标 |

- 土壤现状监测点结果一览表		             单位：mg/kg（pH值除外）

| 检测项目 | 检测点位（1#危废暂存库）（1-4#） | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1(表层） | 2（上层） | 3（中层） | 4（下层） |  |  |
|  |  |  |  |  | 建设用地 |  |
| pH | 9.16 | 7.38 | 7.12 | 7.15 | — | — |
| 汞 | 0.090 | 0.042 | 0.020 | 0.100 | 38 | 达标 |
| 砷 | 未检出 | 12.1 | 19.5 | 7.56 | 60 | 达标 |
| 镉 | 0.508 | 0.14 | 0.13 | 0.05 | 65 | 达标 |
| 铬（总铬） | 74.6 | 65 | 46 | 32 | — | 达标 |
| 铅 | 22.1 | 16.6 | 16.1 | 16.6 | 800 | 达标 |
| 氟化物 | 251 | 533 | 508 | 366 | — | — |
| 镍 | 31.8 | 29 | 22 | 11 | 900 | 达标 |
| 铜 | 20.7 | 24 | 14 | 12 | 18000 | 达标 |
| 铬（六价） | — | ND | ND | ND | 5.7 | 达标 |
| 四氯化碳 | 空 | ND | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 氯仿 | ＜0.028 | ND | ND | ND | 0.9 | 达标 |
| 氯甲烷 | ＜0.028 | ND | ND | ND | 37 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷 | ＜0.028 | ND | ND | ND | 9 | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷 | ＜0.028 | ND | ND | ND | 5 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯 | ＜0.028 | ND | ND | ND | 66 | 达标 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | ＜0.028 | ND | ND | ND | 596 | 达标 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | ＜0.028 | ND | ND | ND | 54 | 达标 |
| 二氯甲烷 | ＜0.028 | ND | ND | ND | 616 | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷 | ＜0.055 | ND | ND | ND | 5 | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | ＜0.028 | ND | ND | ND | 10 | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | ＜0.028 | ND | ND | ND | 6.8 | 达标 |
| 四氯乙烯 | 0.038 | ND | ND | ND | 53 | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | ＜0.028 | ND | ND | ND | 840 | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | ＜0.028 | ND | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 三氯乙烯 | ＜0.028 | ND | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | ＜0.028 | ND | ND | ND | 0.5 | 达标 |
| 氯乙烯 | ＜0.028 | ND | ND | ND | 0.43 | 达标 |
| 苯 | 0.052 | ND | ND | ND | 4 | 达标 |
| 氯苯 | ＜0.028 | ND | ND | ND | 270 | 达标 |
| 1,2-二氯苯 | ＜0.028 | ND | ND | ND | 560 | 达标 |
| 1,4-二氯苯 | ＜0.028 | ND | ND | ND | 20 | 达标 |
| 乙苯 | ＜0.028 | ND | ND | ND | 28 | 达标 |
| 苯乙烯 | ＜0.028 | ND | ND | ND | 1290 | 达标 |
| 甲苯 | ＜0.028 | ND | ND | ND | 1200 | 达标 |
| 间/对二甲苯 | ＜0.028 | ND | ND | ND | 570 | 达标 |
| 邻二甲苯 | ＜0.028 | ND | ND | ND | 640 | 达标 |
| 硝基苯 | ＜0.028 | ND | ND | ND | 76 | 达标 |
| 苯胺 | ＜0.028 | ND | ND | ND | 260 | 达标 |
| 2-氯酚 | ＜0.028 | ND | ND | ND | 2256 | 达标 |
| 苯并[a]蒽 | ＜0.028 | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 苯并[a]芘 | ＜0.028 | ND | ND | ND | 1.5 | 达标 |
| 苯并[b]荧蒽 | ＜0.028 | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 苯并[k]荧蒽 | ＜0.028 | ND | ND | ND | 151 | 达标 |
| 䓛 | ＜0.028 | ND | ND | ND | 1293 | 达标 |
| 二苯并[a,h]蒽 | ＜0.028 | ND | ND | ND | 1.5 | 达标 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | ＜0.028 | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 萘 | ＜0.55 | ND | ND | ND | 70 | 达标 |

注：1号点位为大连京城盛宏源检测技术有限公司进行检测。其它点位为沈阳泽尔检测服务有限公司检测。因泽尔此检测报告中1号点位对应本报告2号点位，以此类推。检测报告16号点位对应本报告6号点位。即泽尔检测报告中的1-4点位对应本报告2-5点位，5-15点位对应本报告7-17点位。

- 土壤现状监测点结果一览表		              单位：mg/kg（pH值除外）

| 检测项目 | 检测点位（2#联合车间）（5-8#） | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5（表层） | 6（上层） | 7（中层） | 8（下层） | 建设用地 |  |
| pH | 7.23 | 7.23 | 7.35 | 7.34 | — | — |
| 汞 | 0.078 | 0.089 | 0.138 | 0.208 | 38 | 达标 |
| 砷 | 10.0 | 8.73 | 12.7 | 16.1 | 60 | 达标 |
| 镉 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 65 | 达标 |
| 铬（总铬） | 56 | 19 | 39 | 53 | — | 达标 |
| 铅 | 15.4 | 14.0 | 17.2 | 18.4 | 800 | 达标 |
| 氟化物 | 532 | 545 | 450 | 628 | — | — |
| 镍 | 20 | 18 | 13 | 20 | 900 | 达标 |
| 铜 | 18 | 55 | 11 | 18 | 18000 | 达标 |
| 铬（六价） | ND | ND | ND | ND | 5.7 | 达标 |
| 四氯化碳 | ND | ND | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 氯仿 | ND | ND | ND | ND | 0.9 | 达标 |
| 氯甲烷 | ND | ND | ND | ND | 37 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | 9 | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | 5 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | 66 | 达标 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | 596 | 达标 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | 54 | 达标 |
| 二氯甲烷 | ND | ND | ND | ND | 616 | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷 | ND | ND | ND | ND | 5 | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | 10 | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | 6.8 | 达标 |
| 四氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | 53 | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | 840 | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 三氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | ND | ND | ND | ND | 0.5 | 达标 |
| 氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | 0.43 | 达标 |
| 苯 | ND | ND | ND | ND | 4 | 达标 |
| 氯苯 | ND | ND | ND | ND | 270 | 达标 |
| 1,2-二氯苯 | ND | ND | ND | ND | 560 | 达标 |
| 1,4-二氯苯 | ND | ND | ND | ND | 20 | 达标 |
| 乙苯 | ND | ND | ND | ND | 28 | 达标 |
| 苯乙烯 | ND | ND | ND | ND | 1290 | 达标 |
| 甲苯 | ND | ND | ND | ND | 1200 | 达标 |
| 间/对二甲苯 | ND | ND | ND | ND | 570 | 达标 |
| 邻二甲苯 | ND | ND | ND | ND | 640 | 达标 |
| 硝基苯 | ND | ND | ND | ND | 76 | 达标 |
| 苯胺 | ND | ND | ND | ND | 260 | 达标 |
| 2-氯酚 | ND | ND | ND | ND | 2256 | 达标 |
| 苯并[a]蒽 | ND | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 苯并[a]芘 | ND | ND | ND | ND | 1.5 | 达标 |
| 苯并[b]荧蒽 | ND | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 苯并[k]荧蒽 | ND | ND | ND | ND | 151 | 达标 |
| 䓛 | ND | ND | ND | ND | 1293 | 达标 |
| 二苯并[a,h]蒽 | ND | ND | ND | ND | 1.5 | 达标 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | ND | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 萘 | ND | ND | ND | ND | 70 | 达标 |

- 土壤现状监测点结果一览表		          单位：mg/kg（pH值除外）

| 检测项目 | 检测点位（3#SMP预处理车间）（9-11#） | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 9（上层） | 10（中层） | 11（下层） | 建设用地 |  |
| pH | 7.95 | 7.62 | 7.54 | — | — |
| 汞 | 0.265 | 0.088 | 0.148 | 38 | 达标 |
| 砷 | 12.4 | 7.50 | 4.79 | 60 | 达标 |
| 镉 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 65 | 达标 |
| 铬（总铬） | 50 | 33 | 48 | — | 达标 |
| 铅 | 11.7 | 11.7 | 13.3 | 800 | 达标 |
| 氟化物 | 526 | 274 | 491 | — | — |
| 镍 | 23 | 11 | 20 | 900 | 达标 |
| 铜 | 18 | 10 | 13 | 18000 | 达标 |
| 铬（六价） | ND | ND | ND | 5.7 | 达标 |
| 四氯化碳 | ND | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 氯仿 | ND | ND | ND | 0.9 | 达标 |
| 氯甲烷 | ND | ND | ND | 37 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷 | ND | ND | ND | 9 | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷 | ND | ND | ND | 5 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯 | ND | ND | ND | 66 | 达标 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | 596 | 达标 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | 54 | 达标 |
| 二氯甲烷 | ND | ND | ND | 616 | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷 | ND | ND | ND | 5 | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | 10 | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | 6.8 | 达标 |
| 四氯乙烯 | ND | ND | ND | 53 | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | ND | ND | ND | 840 | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | ND | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 三氯乙烯 | ND | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | ND | ND | ND | 0.5 | 达标 |
| 氯乙烯 | ND | ND | ND | 0.43 | 达标 |
| 苯 | ND | ND | ND | 4 | 达标 |
| 氯苯 | ND | ND | ND | 270 | 达标 |
| 1,2-二氯苯 | ND | ND | ND | 560 | 达标 |
| 1,4-二氯苯 | ND | ND | ND | 20 | 达标 |
| 乙苯 | ND | ND | ND | 28 | 达标 |
| 苯乙烯 | ND | ND | ND | 1290 | 达标 |
| 甲苯 | ND | ND | ND | 1200 | 达标 |
| 间/对二甲苯 | ND | ND | ND | 570 | 达标 |
| 邻二甲苯 | ND | ND | ND | 640 | 达标 |
| 硝基苯 | ND | ND | ND | 76 | 达标 |
| 苯胺 | ND | ND | ND | 260 | 达标 |
| 2-氯酚 | ND | ND | ND | 2256 | 达标 |
| 苯并[a]蒽 | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 苯并[a]芘 | ND | ND | ND | 1.5 | 达标 |
| 苯并[b]荧蒽 | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 苯并[k]荧蒽 | ND | ND | ND | 151 | 达标 |
| 䓛 | ND | ND | ND | 1293 | 达标 |
| 二苯并[a,h]蒽 | ND | ND | ND | 1.5 | 达标 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 萘 | ND | ND | ND | 70 | 达标 |

- 土壤现状监测点结果一览表		          单位：mg/kg（pH值除外）

| 检测项目 | 检测点位（4#清洗车间）（12-14#） | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 12（上层） | 13（中层） | 14（下层） | 建设用地 |  |
| pH | 7.43 | 7.57 | 7.06 | — | — |
| 汞 | 0.121 | 0.101 | 0.065 | 38 | 达标 |
| 砷 | 9.91 | 17.2 | 16.0 | 60 | 达标 |
| 镉 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 65 | 达标 |
| 铬（总铬） | 58 | 73 | 47 | — | 达标 |
| 铅 | 13.0 | 14.0 | 12.9 | 800 | 达标 |
| 氟化物 | 595 | 630 | 634 | — | — |
| 镍 | 26 | 30 | 22 | 900 | 达标 |
| 铜 | 21 | 25 | 15 | 18000 | 达标 |
| 铬（六价） | ND | ND | ND | 5.7 | 达标 |
| 四氯化碳 | ND | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 氯仿 | ND | ND | ND | 0.9 | 达标 |
| 氯甲烷 | ND | ND | ND | 37 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷 | ND | ND | ND | 9 | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷 | ND | ND | ND | 5 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯 | ND | ND | ND | 66 | 达标 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | 596 | 达标 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | 54 | 达标 |
| 二氯甲烷 | ND | ND | ND | 616 | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷 | ND | ND | ND | 5 | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | 10 | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | 6.8 | 达标 |
| 四氯乙烯 | ND | ND | ND | 53 | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | ND | ND | ND | 840 | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | ND | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 三氯乙烯 | ND | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | ND | ND | ND | 0.5 | 达标 |
| 氯乙烯 | ND | ND | ND | 0.43 | 达标 |
| 苯 | ND | ND | ND | 4 | 达标 |
| 氯苯 | ND | ND | ND | 270 | 达标 |
| 1,2-二氯苯 | ND | ND | ND | 560 | 达标 |
| 1,4-二氯苯 | ND | ND | ND | 20 | 达标 |
| 乙苯 | ND | ND | ND | 28 | 达标 |
| 苯乙烯 | ND | ND | ND | 1290 | 达标 |
| 甲苯 | ND | ND | ND | 1200 | 达标 |
| 间/对二甲苯 | ND | ND | ND | 570 | 达标 |
| 邻二甲苯 | ND | ND | ND | 640 | 达标 |
| 硝基苯 | ND | ND | ND | 76 | 达标 |
| 苯胺 | ND | ND | ND | 260 | 达标 |
| 2-氯酚 | ND | ND | ND | 2256 | 达标 |
| 苯并[a]蒽 | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 苯并[a]芘 | ND | ND | ND | 1.5 | 达标 |
| 苯并[b]荧蒽 | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 苯并[k]荧蒽 | ND | ND | ND | 151 | 达标 |
| 䓛 | ND | ND | ND | 1293 | 达标 |
| 二苯并[a,h]蒽 | ND | ND | ND | 1.5 | 达标 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 萘 | ND | ND | ND | 70 | 达标 |

- 土壤现状监测点结果一览表		            单位：mg/kg（pH值除外）

| 检测项目 | 检测点位（5#事故池）（15-17#） | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15（上层） | 16（中层） | 17（下层） | 建设用地 |  |
| pH | 7.23 | 7.26 | 7.35 | — | — |
| 汞 | 0.026 | 0.024 | 0.027 | 38 | 达标 |
| 砷 | 9.30 | 5.62 | 2.89 | 60 | 达标 |
| 镉 | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 65 | 达标 |
| 铬（总铬） | 39 | 35 | 35 | — | 达标 |
| 铅 | 17.3 | 45.0 | 14.2 | 800 | 达标 |
| 氟化物 | 367 | 370 | 340 | — | — |
| 镍 | 15 | 12 | 12 | 900 | 达标 |
| 铜 | 13 | 11 | 13 | 18000 | 达标 |
| 铬（六价） | ND | ND | ND | 5.7 | 达标 |
| 四氯化碳 | ND | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 氯仿 | ND | ND | ND | 0.9 | 达标 |
| 氯甲烷 | ND | ND | ND | 37 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷 | ND | ND | ND | 9 | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷 | ND | ND | ND | 5 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯 | ND | ND | ND | 66 | 达标 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | 596 | 达标 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | 54 | 达标 |
| 二氯甲烷 | ND | ND | ND | 616 | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷 | ND | ND | ND | 5 | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | 10 | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | 6.8 | 达标 |
| 四氯乙烯 | ND | ND | ND | 53 | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | ND | ND | ND | 840 | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | ND | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 三氯乙烯 | ND | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | ND | ND | ND | 0.5 | 达标 |
| 氯乙烯 | ND | ND | ND | 0.43 | 达标 |
| 苯 | ND | ND | ND | 4 | 达标 |
| 氯苯 | ND | ND | ND | 270 | 达标 |
| 1,2-二氯苯 | ND | ND | ND | 560 | 达标 |
| 1,4-二氯苯 | ND | ND | ND | 20 | 达标 |
| 乙苯 | ND | ND | ND | 28 | 达标 |
| 苯乙烯 | ND | ND | ND | 1290 | 达标 |
| 甲苯 | ND | ND | ND | 1200 | 达标 |
| 间/对二甲苯 | ND | ND | ND | 570 | 达标 |
| 邻二甲苯 | ND | ND | ND | 640 | 达标 |
| 硝基苯 | ND | ND | ND | 76 | 达标 |
| 苯胺 | ND | ND | ND | 260 | 达标 |
| 2-氯酚 | ND | ND | ND | 2256 | 达标 |
| 苯并[a]蒽 | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 苯并[a]芘 | ND | ND | ND | 1.5 | 达标 |
| 苯并[b]荧蒽 | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 苯并[k]荧蒽 | ND | ND | ND | 151 | 达标 |
| 䓛 | ND | ND | ND | 1293 | 达标 |
| 二苯并[a,h]蒽 | ND | ND | ND | 1.5 | 达标 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 萘 | ND | ND | ND | 70 | 达标 |

由上表可知，各监测点位的监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）及《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）相关标准的要求。

## 5.6区域污染源调查

本项目评价范围内2020年无拟建、在建排放同类污染物的项目。

# 6环境影响预测与评价

## 6.1运行期大气环境影响预测与评价

### 6.1.1气象概况

辽阳县气象站位于本项目东侧4.7km，评价范围内距离本项目最近的气象站。辽阳县气象站（54345）位于辽宁省辽阳市，地理坐标为东经123.07度，北纬41.20度，海拔高度30.00米。气象站始建于2004年，2004年正式进行气象观测。拥有长期的气象观测资料，以下资料根据2004-2019年气象数据统计分析。

辽阳县气象站气象资料整编表如表6.1-1所示：

表6.1-1              辽阳县气象站常规气象项目统计（2004-2019）

| 统计项目 | 统计值 | 极值出现时间 | 极值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温（℃） | 9.7 |  |  |
| 累年极端最高气温（℃） | 34.7 | 2017/06/16 | 37.1 |
| 累年极端最低气温（℃） | -22.4 | 2012/01/22 | -28.8 |
| 多年平均气压（hPa） | 1012.4 |  |  |
| 多年平均水汽压（hPa） | 9.9 |  |  |
| 多年平均相对湿度(%) | 60.6 |  |  |
| 多年平均降雨量(mm) | 667.5 | 2009/08/03 | 113.1 |
| 灾害天气统计 | 多年平均沙暴日数(d) | 0.5 |  |  |
|  | 多年平均雷暴日数(d) | 22.6 |  |  |
|  | 多年平均冰雹日数(d) | 0.6 |  |  |
|  | 多年平均大风日数(d) | 7.6 |  |  |
| 多年实测极大风速（m/s）、相应风向 | 20.7 | 2007/03/05 | 26.0 E |
| 多年平均风速（m/s） | 2.5 |  |  |
| 多年主导风向、风向频率(%) | S 14.33 |  |  |
| 多年静风频率(风速<0.2m/s)(%) | 5.22 |  |  |

### 6.1.2气象站风观测数据统计

一、月平均风速

辽阳县气象站月平均风速如表2，4月平均风速最大（3.44米/秒），8月风速最小（2.04米/秒）。详见表6.1-2。

表6.1-2                      辽阳县气象站月平均风速统计             （单位m/s）

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速 | 2.05 | 2.44 | 3.07 | 3.44 | 3.28 | 2.65 | 2.24 | 2.04 | 2.08 | 2.46 | 2.51 | 2.22 |

二、风向特征

近20年资料分析的风向玫瑰图如图6.1-1所示，辽阳县气象站主要风向为S、SSE、N、SSW、NNE占50.28％，其中以S为主风向，占到全年14.33％左右。详见表6.1-3、表6.1-4，图6.1-2。

表6.1-3                     辽阳县气象站年风向频率统计               （单位%）

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 | 8.39 | 6.44 | 3.66 | 2.23 | 3.19 | 3.79 | 4.11 | 12.84 | 14.33 | 8.28 | 6.14 | 3.61 | 3.19 | 3.53 | 4.75 | 6.05 | 5.22 |

图6.1- 1 辽阳县风向玫瑰图（静风频率 5.22%）

表6.1-4               辽阳县气象站月风向频率统计                     （单位%）

| 风向频率 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 11.45 | 8.27 | 3.64 | 1.89 | 2.62 | 4.20 | 3.55 | 9.08 | 13.83 | 6.55 | 3.55 | 2.38 | 1.96 | 2.83 | 5.70 | 8.70 | 9.76 |
| 02 | 10.56 | 7.68 | 4.87 | 2.78 | 2.72 | 3.72 | 3.14 | 11.43 | 12.06 | 6.62 | 4.31 | 2.93 | 2.31 | 3.75 | 5.93 | 7.18 | 8.00 |
| 03 | 10.92 | 7.92 | 3.79 | 1.84 | 2.85 | 3.29 | 2.58 | 10.73 | 11.54 | 8.29 | 6.23 | 3.61 | 2.92 | 3.92 | 6.98 | 7.54 | 5.05 |
| 04 | 8.99 | 6.62 | 3.99 | 2.49 | 2.81 | 2.86 | 2.40 | 10.37 | 11.31 | 10.31 | 10.43 | 5.43 | 3.68 | 3.81 | 5.06 | 5.87 | 3.57 |
| 05 | 5.11 | 4.05 | 2.17 | 2.45 | 2.39 | 2.85 | 3.42 | 13.99 | 14.36 | 11.55 | 12.17 | 6.80 | 3.99 | 3.74 | 4.05 | 4.25 | 2.65 |
| 06 | 4.17 | 3.41 | 3.05 | 2.21 | 3.72 | 4.22 | 5.70 | 16.59 | 18.28 | 10.34 | 7.66 | 4.53 | 4.59 | 3.66 | 2.77 | 2.84 | 2.24 |
| 07 | 4.79 | 4.04 | 2.35 | 1.67 | 3.48 | 4.35 | 6.04 | 17.23 | 17.73 | 8.23 | 5.92 | 4.04 | 4.78 | 3.71 | 3.98 | 3.92 | 3.73 |
| 08 | 6.84 | 6.57 | 4.31 | 3.44 | 4.97 | 4.97 | 5.47 | 11.04 | 14.97 | 8.04 | 5.11 | 3.44 | 3.51 | 3.90 | 3.84 | 4.37 | 5.20 |
| 09 | 7.32 | 7.18 | 4.38 | 2.35 | 3.98 | 4.71 | 5.38 | 14.45 | 16.45 | 7.58 | 4.78 | 2.65 | 2.27 | 2.31 | 3.00 | 4.52 | 6.67 |
| 10 | 9.34 | 7.41 | 3.15 | 1.94 | 2.08 | 2.88 | 4.44 | 14.14 | 16.48 | 8.48 | 5.88 | 2.81 | 2.87 | 3.78 | 3.88 | 4.48 | 5.97 |
| 11 | 10.43 | 7.86 | 4.68 | 1.77 | 3.05 | 3.65 | 4.44 | 12.80 | 13.24 | 6.68 | 4.24 | 2.05 | 2.66 | 3.41 | 5.24 | 8.43 | 5.38 |
| 12 | 10.57 | 6.63 | 3.70 | 1.95 | 3.21 | 4.61 | 4.49 | 12.38 | 12.07 | 6.51 | 3.21 | 2.32 | 2.41 | 3.61 | 6.01 | 10.07 | 6.24 |

| 1月静风9.76% | 2月静风8.00% |
| --- | --- |
| 3月静风5.05% | 4月静风3.57% |
| 5月静风2.65% | 6月静风2.24% |
| 7月静风3.73% | 8月静风5.20% |
| 9月静风6.67% | 10月静5.97% |
| 11月静风5.38% | 12月静风6.24% |

图 6.1-2辽阳县月风向玫瑰图

三、风速年际变化特征与周期分析

根据近20年资料分析，辽阳县气象站风速呈上升趋势，2006年年平均风速最大（2.79米/秒），2014年年平均风速最小（2.27米/秒），无明显周期。详见图6.1-3。

图 6.1-3 辽阳县（2004-2019）年平均风速

（单位：m/s，虚线为趋势线）

### 6.1.3气象站温度分析

一、月平均气温与极端气温

辽阳县气象站7月气温最高（25.60℃），1月气温最低（-9.07℃），近20年极端最高气温出现在2017/06/16（37.10℃），近20年极端最低气温出现在2012/01/22（-28.80℃）。详见图6.1-4。

图 6.1-4 辽阳县月平均气温（单位：℃）

二、温度年际变化趋势与周期分析

辽阳县气象站近20年气温呈上升趋势 ，2014年年平均气温最高（11.1℃），2012年年平均气温最低（8.78℃），无明显周期，详见图6.1-5。

图6.1- 5 辽阳县（2004-2019）年平均气温

（单位：℃，虚线为趋势线）

### 6.1.4气象站降水分析

一、月总降水与极端降水

辽阳县气象站8月降水量最大（192.50毫米），1月降水量最小（4.20毫米），近20年极端最大日降水出现在2009/08/03（113.10毫米）。详见图6.1-6。

图 6.1-6  辽阳县月平均降水量（单位：毫米）

二、降水年际变化趋势与周期分析

辽阳县气象站近20年年降水总量呈下降趋势，2010年年总降水量最大（1013.9毫米），2014年年总降水量最小（407.30毫米），无明显周期。详见图6.1-7。

图 6.1-7 辽阳县（2004-2019）年总降水量

（单位：毫米，虚线为趋势线）

### 6.1.5气象站日照分析

一、月日照时数

辽阳县气象站5月日照最长（264.91小时），11月日照最短（172.43小时）。详见图6.1-8。

图 6.1-8 辽阳县月日照时数（单位：小时）

二、日照时数年际变化趋势与周期分析

辽阳县气象站近20年年日照时数呈上升趋势 ，平均每年上升18.58小时，2017年年日照时数最长（2760.50小时），2006年年日照时数最短（2170.60小时），无明显周期，详见图6.1-9。

图 6.1-9 辽阳县（2004-2019）年日照时长（单位：小时，虚线为趋势线）

### 6.1.6气象站相对湿度分析

一、月相对湿度分析

辽阳县气象站8月平均相对湿度最大（75.61%），4月平均相对湿度最小（46.42%）。详见图6.1-10。

图6.1-10 辽阳县月平均相对湿度（纵轴为百分比）

二、相对湿度年际变化趋势与周期分析

辽阳县气象站近20年年平均相对湿度呈下降趋势，2006年年平均相对湿度最大（66.17%），2014年年平均相对湿度最小（52.92%），无明显周期。详见图6.1-11。

图6.1-11 辽阳县（2004-2019）年平均相对湿度

（纵轴为百分比，虚线为趋势线）

### 6.1.7环境空气影响预测及评价

一、预测内容

1）预测各关心点HF、HCl、NH3和H2S、非甲烷总烃小时浓度值，污染物小时浓度最大值及出现时间和位置。

2）预测各关心点HF、HCl日平均浓度值，污染物日均浓度最大值及出现时间和位置；

3）预测各关心点Hg、Pb、Cd和AS、二噁英类年平均浓度值，网格点污染物浓度最大值及出现时间和位置；

4）非正常工况NH3和H2S、非甲烷总烃小时浓度值。

二、预测模式

大气扩散模型是进行空气质量预报，进行环境评价的有效工具。本次预报研究中使用的大气质量扩散模型是AERMOD模型。该模型可以计算各类污染物的浓度，并对关心区域的空气质量的超标程度进行评价。

三、预测基础参数

①地形参数和粗糙度

本次评价中，四季的粗糙度取值见表6.1-5。

- 本次评价粗糙度取值情况表

| 季节 | 正午反照率 | BOWEN | 粗糙度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冬 | 0.6 | 1.5 | 0.01 |
| 春 | 0.14 | 0.3 | 0.03 |
| 夏 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |
| 秋 | 0.18 | 0.7 | 0.05 |

考虑到项目所在区域地形对大气污染物扩散的影响，在大气扩散模拟计算中，输入了地形数据。地形数据下载地址：

http://srtm.csi.cgiar.org/SRT-ZIP/SRTM_v41/SRTM_Data_ArcASCII/srtm_61_04.zip

图6.1-12 区域内等高线图

②气象参数

本次环评中所使用的气象参数包括辽阳县气象站2019年全年逐时的常规气象要素，包括风向、风速、总云、气温和降水等。

③污染源参数

本项目正常工况污染源参数见表6.1-6和表6.1-7。

- 本项目点源正常工况排放参数汇总表

| 序号 | 点源 名称 | 排气筒底部中心坐标 | 污染源参数 | 排气筒参数 | 烟气参数 | 年排放小时数 h | 排放 工况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | 种类 | 排放量 kg/h | 高度 m | 内径 m | 温度 ℃ | 烟气量 Nm3/h |  |  |
| P1 | 烟囱 | 0 | 0 | HCl | 0.4 | 80 | 3.5 | 130 | 353558 | 7200 | 连续 |
|  |  |  |  | HF | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Hg | 0.011 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pb | 0.0222 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cd | 0.0008 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | As | 0.0003 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二噁英 | 3.5×10-8 |  |  |  |  |  |  |

- 本项目面源正常工况排放参数汇总表

| 点源 名称 | 中心坐标m | 污染源参数 | 面源参数 | 年排放小时数 h | 排放 工况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | 种类 | 排放量 kg/h | 长度 m | 宽度m | 与N夹角 | 有效排放高度m |  |  |
| SMP预处理车间 | 87 | 263 | NH3 | 0.00146 | 24 | 21 | 146 | 23.9 | 7200 | 连续 |
|  |  |  | H2S | 0.00117 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0166 |  |  |  |  |  |  |
| 联合车间(危废暂存间+废液车间) | 41 | 217 | NH3 | 0.00331 | 76 | 15 | 146 | 6.5 | 7200 | 连续 |
|  |  |  | H2S | 0.00026 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0377 |  |  |  |  |  |  |
| 1#危废暂存库 | 10 | 155 | NH3 | 0.00348 | 80 | 15 | 146 | 6.5 | 7200 | 连续 |
|  |  |  | H2S | 0.00028 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0397 |  |  |  |  |  |  |
| 清洗车间 | -16 | 127 | NH3 | 0.00087 | 20 | 15 | 146 | 6.5 | 7200 | 连续 |
|  |  |  | H2S | 0.00007 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0099 |  |  |  |  |  |  |

本项目非正常工况污染物源强，详见表6.1-8。

- 本项目面源非正常工况排放参数汇总表

| 名称 | 排气筒高度/m | 长/m | 宽/m | 排放工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | NH3 | H2S | 非甲烷总烃 |
| SMP预处理车间 | 15 | 24 | 21 | 非正常工况 | 0.0073 | 0.00585 | 0.083 |
| 联合车间(危废暂存间+废液车间) | 15 | 76 | 15 | 非正常工况 | 0.01655 | 0.0013 | 0.1885 |
| 1#危废暂存库 | 15 | 80 | 15 | 非正常工况 | 0.0174 | 0.0014 | 0.1985 |
| 清洗车间 | 15 | 20 | 15 | 非正常工况 | 0.00435 | 0.00035 | 0.0495 |

④评价范围及关心点

本次评价预测中，坐标系统以厂区烟囱为原点（0，0），正北方向为Y轴的正方向，正东为X轴的正方向。环境空气影响预测计算范围的面积为22km(东西向)×22km（南北向）。在距离源中心5km的范围内网格间距为100m。

各关心点坐标详见表6.1-9。

- 各关心点相对本项目位置一览表

| 序号 | 关心点名称 | X（m） | Y（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 前杠村 | 31 | 785 |
| 2# | 大红旗村 | 1111 | 1254 |
| 3# | 城昂堡河北 | -1578 | -33 |
| 4# | 沙河镇 | 2360 | -1375 |
| 5# | 兴隆台 | 2705 | 3408 |
| 6# | 铁西区 | -1264 | -7232 |
| 7# | 齐大山镇 | 8746 | -3123 |
| 8# | 首山镇 | 8210 | 2197 |
| 9# | 达道湾村 | -6429 | -3619 |
| 10# | 后堡村 | -5596 | 4122 |
| 11# | 双台子村 | 2297 | 9339 |

四、地面浓度预测结果及评价

预测污染物小时和日平均浓度有多种方法(如典型日法、保证率法等)，本评价中采用保证率法。保证率是国际上通用的一种方法，其计算步骤如下：

首先对任意关心点，根据一年的逐时气象资料，计算其逐时地面浓度，并按日取平均，可得各小时的浓度和日均平均浓度；然后将一年8760小时的浓度和365天的日平均浓度，按大小次序排列，确定某一累积频率，例如累积频率定为100%，则对应于这一频率的日均浓度即该预测点的最大日均浓度。

本次浓度预测采用100％保证率进行概率浓度计算，即对任意预测点在全年逐时气象条件下，计算出一年8760个小时的浓度和365天的日均浓度，然后从大到小排列，按100%累积频率取最大值。

（1）各污染物最大贡献浓度预测结果及评价

在100%保证率下，本项目新增污染源对各网格点及关心点的小时、日均、年均最大浓度贡献情况。

- NH3预测结果

在100%保证率下，本项目污染源对各预测关心点及区域网格点NH3小时平均最大浓度贡献值及占标率统计情况见表6.1-10，NH3小时平均最大浓度分布图见图6.1-13。

- 本项目NH3贡献值统计		 	     	单位：μg/m3

| 序号 | 预测点名称 | 浓度类型 | 最大贡献值 | 出现时间 | 评价标准 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前杠村 | 1h平均 | 0.54 | 19040707 | 200 | 0.27 | 达标 |
| 2 | 大红旗村 |  | 0.41 | 19071923 | 200 | 0.21 | 达标 |
| 3 | 城昂堡河北 |  | 0.25 | 19110209 | 200 | 0.13 | 达标 |
| 4 | 沙河镇 |  | 0.11 | 19042401 | 200 | 0.06 | 达标 |
| 5 | 兴隆台 |  | 0.24 | 19092407 | 200 | 0.12 | 达标 |
| 6 | 铁西区 |  | 0.13 | 19092419 | 200 | 0.06 | 达标 |
| 7 | 齐大山镇 |  | 0.02 | 19011116 | 200 | 0.01 | 达标 |
| 8 | 首山镇 |  | 0.19 | 19011909 | 200 | 0.1 | 达标 |
| 9 | 达道湾村 |  | 0.38 | 19121701 | 200 | 0.19 | 达标 |
| 10 | 后堡村 |  | 0.4 | 19022019 | 200 | 0.2 | 达标 |
| 11 | 双台子村 |  | 0.35 | 19021124 | 200 | 0.18 | 达标 |
| 12 | 区域最大落地浓度 |  | 3.42 | 19111709 | 200 | 1.71 | 达标 |

由表6.1-10可以看出，本项目污染源对预测关心点NH3小时平均最大浓度贡献值为0.02μg/m3~0.54μg/m3，占标率范围为0.01%~0.27%。小时平均区域最大落地浓度为3.42μg/m3，占标率为1.71%；均满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准限值要求。

- H2S预测结果

在100%保证率下，本项目污染源对各预测关心点及区域网格点H2S小时平均最大浓度贡献值及占标率统计情况见表6.1-11，H2S小时平均最大浓度分布图见图6.1-14。

- 本项目H2S贡献值统计		 	     	单位：μg/m3

| 序号 | 预测点名称 | 浓度类型 | 最大贡献值 | 出现时间 | 评价标准 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前杠村 | 1h平均 | 0.345 | 19011709 | 10 | 3.45 | 达标 |
| 2 | 大红旗村 |  | 0.051 | 19103108 | 10 | 0.51 | 达标 |
| 3 | 城昂堡河北 |  | 0.040 | 19110209 | 10 | 0.4 | 达标 |
| 4 | 沙河镇 |  | 0.035 | 19120206 | 10 | 0.35 | 达标 |
| 5 | 兴隆台 |  | 0.045 | 19123021 | 10 | 0.45 | 达标 |
| 6 | 铁西区 |  | 0.012 | 19092419 | 10 | 0.12 | 达标 |
| 7 | 齐大山镇 |  | 0.003 | 19011116 | 10 | 0.03 | 达标 |
| 8 | 首山镇 |  | 0.031 | 19011909 | 10 | 0.31 | 达标 |
| 9 | 达道湾村 |  | 0.031 | 19121701 | 10 | 0.31 | 达标 |
| 10 | 后堡村 |  | 0.032 | 19022019 | 10 | 0.32 | 达标 |
| 11 | 双台子村 |  | 0.032 | 19021124 | 10 | 0.32 | 达标 |
| 12 | 区域最大落地浓度 |  | 0.422 | 19103108 | 10 | 4.22 | 达标 |

由表6.1-11可以看出，本项目污染源对预测关心点H2S小时平均最大浓度贡献值为0.003μg/m3~0.345μg/m3，占标率范围为0.03%~3.45%。小时平均区域最大落地浓度为0.422μg/m3，占标率为4.22%；均满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准限值要求。

- 非甲烷总烃预测结果

在100%保证率下，本项目污染源对各预测关心点及区域网格点非甲烷总烃小时平均最大浓度贡献值及占标率统计情况见表6.1-12，非甲烷总烃小时平均最大浓度分布图见图6.1-15。

- 本项目非甲烷总烃贡献值统计		      	单位：μg/m3

| 序号 | 预测点名称 | 浓度类型 | 最大贡献值 | 出现时间 | 评价标准 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前杠村 | 1h平均 | 55.28 | 19040707 | 2000 | 2.76 | 达标 |
| 2 | 大红旗村 |  | 46.51 | 19071923 | 2000 | 2.33 | 达标 |
| 3 | 城昂堡河北 |  | 26.17 | 19110209 | 2000 | 1.31 | 达标 |
| 4 | 沙河镇 |  | 11.24 | 19042401 | 2000 | 0.56 | 达标 |
| 5 | 兴隆台 |  | 23.7 | 19092407 | 2000 | 1.18 | 达标 |
| 6 | 铁西区 |  | 14.06 | 19092419 | 2000 | 0.7 | 达标 |
| 7 | 齐大山镇 |  | 1.91 | 19011116 | 2000 | 0.1 | 达标 |
| 8 | 首山镇 |  | 19.79 | 19011909 | 2000 | 0.99 | 达标 |
| 9 | 达道湾村 |  | 43.54 | 19121701 | 2000 | 2.18 | 达标 |
| 10 | 后堡村 |  | 45.93 | 19022019 | 2000 | 2.3 | 达标 |
| 11 | 双台子村 |  | 39.54 | 19021124 | 2000 | 1.98 | 达标 |
| 12 | 区域最大落地浓度 |  | 388.2 | 19111709 | 2000 | 19.41 | 达标 |

由表6.1-12可以看出，本项目污染源对预测关心点非甲烷总烃小时平均最大浓度贡献值为1.91μg/m3~55.28μg/m3，占标率范围为0.1%~2.76%。小时平均区域最大落地浓度为388.2μg/m3，占标率为19.41%；均满足《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）要求。

- HCl预测结果

在100%保证率下，本项目污染源对各预测关心点及区域网格点HCl小时、日均最大浓度贡献值及占标率统计情况见表6.1-13，HCl小时、日均最大浓度分布图见图6.1-16和图6.1-17。

- 本项目HCl贡献值统计					单位：μg/m3

| 序号 | 预测点名称 | 浓度类型 | 最大贡献值 | 出现时间 | 评价标准 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前杠村 | 1小时 | 0.87 | 19072415 | 50 | 1.74 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.18 | 190724 | 15 | 1.22 | 达标 |
| 2 | 大红旗村 | 1小时 | 0.85 | 19050908 | 50 | 1.7 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.18 | 190508 | 15 | 1.19 | 达标 |
| 3 | 城昂堡河北 | 1小时 | 0.75 | 19071408 | 50 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.1 | 190425 | 15 | 0.69 | 达标 |
| 4 | 沙河镇 | 1小时 | 0.86 | 19110410 | 50 | 1.72 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.09 | 191104 | 15 | 0.61 | 达标 |
| 5 | 兴隆台 | 1小时 | 0.74 | 19050908 | 50 | 1.49 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.08 | 190601 | 15 | 0.51 | 达标 |
| 6 | 铁西区 | 1小时 | 0.61 | 19021811 | 50 | 1.21 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.05 | 190426 | 15 | 0.31 | 达标 |
| 7 | 齐大山镇 | 1小时 | 0.49 | 19110815 | 50 | 0.98 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.04 | 191104 | 15 | 0.25 | 达标 |
| 8 | 首山镇 | 1小时 | 0.59 | 19111711 | 50 | 1.19 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03 | 190817 | 15 | 0.21 | 达标 |
| 9 | 达道湾村 | 1小时 | 0.63 | 19011114 | 50 | 1.26 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.04 | 190811 | 15 | 0.24 | 达标 |
| 10 | 后堡村 | 1小时 | 0.72 | 19071806 | 50 | 1.45 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.05 | 191018 | 15 | 0.3 | 达标 |
| 11 | 双台子村 | 1小时 | 0.76 | 19012613 | 50 | 1.52 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.04 | 190317 | 15 | 0.24 | 达标 |
| 12 | 区域网格最大落地浓度 | 1小时 | 1.23 | 19111715 | 50 | 2.45 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.22 | 190615 | 15 | 1.5 | 达标 |

由表6.1-13可以看出，本项目污染源对预测关心点HCl小时最大浓度贡献值为0.49μg/m3~0.87μg/m3，占标率范围为0.98%~1.74%；日均最大浓度贡献值为0.04μg/m3~0.18μg/m3，占标率范围为0.25%~1.22%。小时、日均区域网格最大落地浓度分别为1.23μg/m3、0.22μg/m3，占标率分别为2.45%、1.5%；均满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准限值要求。

- HF预测结果

在100%保证率下，本项目污染源对各预测关心点及区域网格点HF小时、日均最大浓度贡献值及占标率统计情况见表6.1-14，HCl小时、日均最大浓度分布图见图6.1-18和图6.1-19。

- 本项目HF贡献值统计					单位：μg/m3

| 序号 | 预测点名称 | 浓度类型 | 最大贡献值 | 出现时间 | 评价标准 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前杠村 | 1小时 | 0.0996 | 19072415 | 20 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.021 | 190724 | 7 | 0.3 | 达标 |
| 2 | 大红旗村 | 1小时 | 0.0973 | 19050908 | 20 | 0.49 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0204 | 190508 | 7 | 0.29 | 达标 |
| 3 | 城昂堡河北 | 1小时 | 0.0859 | 19071408 | 20 | 0.43 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0118 | 190425 | 7 | 0.17 | 达标 |
| 4 | 沙河镇 | 1小时 | 0.0985 | 19110410 | 20 | 0.49 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0105 | 191104 | 7 | 0.15 | 达标 |
| 5 | 兴隆台 | 1小时 | 0.085 | 19050908 | 20 | 0.43 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0088 | 190601 | 7 | 0.13 | 达标 |
| 6 | 铁西区 | 1小时 | 0.0693 | 19021811 | 20 | 0.35 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0053 | 190426 | 7 | 0.08 | 达标 |
| 7 | 齐大山镇 | 1小时 | 0.0558 | 19110815 | 20 | 0.28 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0043 | 191104 | 7 | 0.06 | 达标 |
| 8 | 首山镇 | 1小时 | 0.0678 | 19111711 | 20 | 0.34 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0036 | 190817 | 7 | 0.05 | 达标 |
| 9 | 达道湾村 | 1小时 | 0.0722 | 19011114 | 20 | 0.36 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0041 | 190811 | 7 | 0.06 | 达标 |
| 10 | 后堡村 | 1小时 | 0.0827 | 19071806 | 20 | 0.41 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0052 | 191018 | 7 | 0.07 | 达标 |
| 11 | 双台子村 | 1小时 | 0.0866 | 19012613 | 20 | 0.43 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.004 | 190317 | 7 | 0.06 | 达标 |
| 12 | 区域最大落地浓度 | 1小时 | 0.1402 | 19111715 | 20 | 0.7 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0257 | 190615 | 7 | 0.37 | 达标 |

由表6.1-14可以看出，本项目污染源对预测关心点HF小时最大浓度贡献值为0.0558μg/m3~0.0996μg/m3，占标率范围为0.28%~0.5%；日均最大浓度贡献值为0.004μg/m3~0.0204μg/m3，占标率范围为0.06%~0.29%。小时、日均区域最大落地浓度分别为0.1402μg/m3、0.0257μg/m3，占标率分别为0.7%、0.37%；均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中附录A中的标准限值要求。

- Pb预测结果

在100%保证率下，本项目污染源对各预测关心点及区域网格点Pb年均最大浓度贡献值及占标率统计情况见表6.1-15，Pb年均最大浓度分布图见图6.1-20。

- 本项目Pb贡献值统计					     单位：μg/m3

| 序号 | 预测点名称 | 浓度类型 | 最大贡献值 | 评价标准 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前杠村 | 年平均 | 0.00008 | 0.5 | 0.016 | 达标 |
| 2 | 大红旗村 |  | 0.00011 | 0.5 | 0.022 | 达标 |
| 3 | 城昂堡河北 |  | 0.00002 | 0.5 | 0.004 | 达标 |
| 4 | 沙河镇 |  | 0.00005 | 0.5 | 0.01 | 达标 |
| 5 | 兴隆台 |  | 0.00005 | 0.5 | 0.01 | 达标 |
| 6 | 铁西区 |  | 0.00003 | 0.5 | 0.006 | 达标 |
| 7 | 齐大山镇 |  | 0.00002 | 0.5 | 0.004 | 达标 |
| 8 | 首山镇 |  | 0.00002 | 0.5 | 0.004 | 达标 |
| 9 | 达道湾村 |  | 0.00001 | 0.5 | 0.002 | 达标 |
| 10 | 后堡村 |  | 0.00002 | 0.5 | 0.004 | 达标 |
| 11 | 双台子村 |  | 0.00003 | 0.5 | 0.006 | 达标 |
| 12 | 区域最大落地浓度 |  | 0.00013 | 0.5 | 0.026 | 达标 |

由表6.1-15可以看出，本项目污染源对预测关心点Pb年均最大浓度贡献值为0.00001μg/m3~0.00011μg/m3，占标率范围为0.002%~0.022%。年均区域最大落地浓度为0.00013μg/m3，占标率为0.026%；均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。

- Cd预测结果

在100%保证率下，本项目污染源对各预测关心点及区域网格点Cd年均最大浓度贡献值及占标率统计情况见表6.1-16，Cd年均最大浓度分布图见图6.1-21。

- 本项目Cd贡献值统计					       单位：10-3μg/m3

| 序号 | 预测点名称 | 浓度类型 | 最大贡献值 | 评价标准 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前杠村 | 年平均 | 0.00286 | 5 | 0.057 | 达标 |
| 2 | 大红旗村 |  | 0.00379 | 5 | 0.076 | 达标 |
| 3 | 城昂堡河北 |  | 0.00076 | 5 | 0.015 | 达标 |
| 4 | 沙河镇 |  | 0.00174 | 5 | 0.035 | 达标 |
| 5 | 兴隆台 |  | 0.00175 | 5 | 0.035 | 达标 |
| 6 | 铁西区 |  | 0.00119 | 5 | 0.024 | 达标 |
| 7 | 齐大山镇 |  | 0.00078 | 5 | 0.016 | 达标 |
| 8 | 首山镇 |  | 0.0006 | 5 | 0.012 | 达标 |
| 9 | 达道湾村 |  | 0.00036 | 5 | 0.007 | 达标 |
| 10 | 后堡村 |  | 0.0007 | 5 | 0.014 | 达标 |
| 11 | 双台子村 |  | 0.00103 | 5 | 0.021 | 达标 |
| 12 | 区域最大落地浓度 |  | 0.00473 | 5 | 0.095 | 达标 |

由表6.1-16可以看出，本项目污染源对预测关心点Cd年均最大浓度贡献值为3.6×10-7μg/m3~3.79×10-6μg/m3，占标率范围为0.007%~0.076%。年均区域最大落地浓度为4.73×10-6μg/m3，占标率为0.095%；均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附录A标准限值要求。

- Hg预测结果

在100%保证率下，本项目污染源对各预测关心点及区域网格点Hg年均最大浓度贡献值及占标率统计情况见表6.1-17，Hg年均最大浓度分布图见图6.1-22。

- 本项目Hg贡献值统计					        单位：μg/m3

| 序号 | 预测点名称 | 浓度类型 | 最大贡献值 | 评价标准 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前杠村 | 年平均 | 0.00004 | 0.05 | 0.08 | 达标 |
| 2 | 大红旗村 |  | 0.00005 | 0.05 | 0.1 | 达标 |
| 3 | 城昂堡河北 |  | 0.00001 | 0.05 | 0.02 | 达标 |
| 4 | 沙河镇 |  | 0.00002 | 0.05 | 0.04 | 达标 |
| 5 | 兴隆台 |  | 0.00002 | 0.05 | 0.04 | 达标 |
| 6 | 铁西区 |  | 0.00002 | 0.05 | 0.04 | 达标 |
| 7 | 齐大山镇 |  | 0.00001 | 0.05 | 0.02 | 达标 |
| 8 | 首山镇 |  | 0.00001 | 0.05 | 0.02 | 达标 |
| 9 | 达道湾村 |  | 0 | 0.05 | 0 | 达标 |
| 10 | 后堡村 |  | 0.00001 | 0.05 | 0.02 | 达标 |
| 11 | 双台子村 |  | 0.00001 | 0.05 | 0.02 | 达标 |
| 12 | 区域最大落地浓度 |  | 0.00007 | 0.05 | 0.14 | 达标 |

由表6.1-17可以看出，本项目污染源对预测关心点Hg年均最大浓度贡献值为0μg/m3~4×10-5μg/m3，占标率范围为0%~0.08%。年均区域最大落地浓度为7×10-5μg/m3，占标率为0.14%；均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附录A标准限值要求。

- As预测结果

在100%保证率下，本项目污染源对各预测关心点及区域网格点As年均最大浓度贡献值及占标率统计情况见表6.1-18，As年均最大浓度分布图见图6.1-23。

- 本项目As贡献值统计					      单位：10-3μg/m3

| 序号 | 预测点名称 | 浓度类型 | 最大贡献值 | 评价标准 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前杠村 | 年平均 | 0.00107 | 6 | 0.018 | 达标 |
| 2 | 大红旗村 |  | 0.00142 | 6 | 0.024 | 达标 |
| 3 | 城昂堡河北 |  | 0.00029 | 6 | 0.005 | 达标 |
| 4 | 沙河镇 |  | 0.00065 | 6 | 0.011 | 达标 |
| 5 | 兴隆台 |  | 0.00066 | 6 | 0.011 | 达标 |
| 6 | 铁西区 |  | 0.00045 | 6 | 0.008 | 达标 |
| 7 | 齐大山镇 |  | 0.00029 | 6 | 0.005 | 达标 |
| 8 | 首山镇 |  | 0.00023 | 6 | 0.004 | 达标 |
| 9 | 达道湾村 |  | 0.00014 | 6 | 0.002 | 达标 |
| 10 | 后堡村 |  | 0.00026 | 6 | 0.004 | 达标 |
| 11 | 双台子村 |  | 0.00039 | 6 | 0.007 | 达标 |
| 12 | 区域最大落地浓度 |  | 0.00177 | 6 | 0.030 | 达标 |

由表6.1-18可以看出，本项目污染源对预测关心点As年均最大浓度贡献值为1.4×10-7μg/m3~1.42×10-6μg/m3，占标率范围为0.002%~0.018%。年均区域最大落地浓度为1.77×10-6μg/m3，占标率为0.03%；均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附录A标准限值要求。

- 二噁英预测结果

在100%保证率下，本项目污染源对各预测关心点及区域网格点二噁英年均最大浓度贡献值及占标率统计情况见表6.1-19，二噁英年均最大浓度分布图见图6.1-24。

- 本项目二噁英贡献值统计				        单位：10-6μg/m3

| 序号 | 预测点名称 | 浓度类型 | 最大贡献值 | 评价标准 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前杠村 | 年平均 | 0.00013 | 0.6 | 0.022 | 达标 |
| 2 | 大红旗村 |  | 0.00017 | 0.6 | 0.028 | 达标 |
| 3 | 城昂堡河北 |  | 0.00003 | 0.6 | 0.005 | 达标 |
| 4 | 沙河镇 |  | 0.00008 | 0.6 | 0.013 | 达标 |
| 5 | 兴隆台 |  | 0.00008 | 0.6 | 0.013 | 达标 |
| 6 | 铁西区 |  | 0.00005 | 0.6 | 0.008 | 达标 |
| 7 | 齐大山镇 |  | 0.00003 | 0.6 | 0.005 | 达标 |
| 8 | 首山镇 |  | 0.00003 | 0.6 | 0.005 | 达标 |
| 9 | 达道湾村 |  | 0.00002 | 0.6 | 0.003 | 达标 |
| 10 | 后堡村 |  | 0.00003 | 0.6 | 0.005 | 达标 |
| 11 | 双台子村 |  | 0.00005 | 0.6 | 0.008 | 达标 |
| 12 | 区域最大落地浓度 |  | 0.00021 | 0.6 | 0.035 | 达标 |

由表6.1-19可以看出，本项目污染源对预测关心点二噁英年均最大浓度贡献值为3×10-11μg/m3~1.7×10-10μg/m3，占标率范围为0.005%~0.0028%。年均区域最大落地浓度为2.1×10-10μg/m3，占标率为0.035%；均满足日本环境质量标准中的参考值要求。

（2）叠加背景浓度后预测结果

环境质量现状监测显示，本项目所在区域HCl未检出，因此未叠加现状浓度；Hg、Cd、Pb、As、二噁英无法取得年均浓度值，本次评价未叠加现状浓度。

环境影响叠加结果显示，本项目排放的大气污染物叠加现状浓度后，满足相应的环境质量评价标准。

- 正常工况下其他污染物叠加后环境质量浓度预测结果表

| 污染物 | 预测点 | 平均 时段 | 贡献值（μg/m3） | 占标率（%） | 现状浓度（μg/m3） | 叠加浓度（μg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HCl | 前杠村 | 小时 | 0.87 | 1.74 | 未检出 | - | - | - |
|  |  | 日均 | 0.18 | 1.22 | 未检出 | - | - | - |
|  | 大红旗村 | 小时 | 0.85 | 1.7 | 未检出 | - | - | - |
|  |  | 日均 | 0.18 | 1.19 | 未检出 | - | - | - |
|  | 城昂堡河北 | 小时 | 0.75 | 1.5 | 未检出 | - | - | - |
|  |  | 日均 | 0.1 | 0.69 | 未检出 | - | - | - |
|  | 沙河镇 | 小时 | 0.86 | 1.72 | 未检出 | - | - | - |
|  |  | 日均 | 0.09 | 0.61 | 未检出 | - | - | - |
|  | 兴隆台 | 小时 | 0.74 | 1.49 | 未检出 | - | - | - |
|  |  | 日均 | 0.08 | 0.51 | 未检出 | - | - | - |
|  | 铁西区 | 小时 | 0.61 | 1.21 | 未检出 | - | - | - |
|  |  | 日均 | 0.05 | 0.31 | 未检出 | - | - | - |
|  | 齐大山镇 | 小时 | 0.49 | 0.98 | 未检出 | - | - | - |
|  |  | 日均 | 0.04 | 0.25 | 未检出 | - | - | - |
|  | 首山镇 | 小时 | 0.59 | 1.19 | 未检出 | - | - | - |
|  |  | 日均 | 0.03 | 0.21 | 未检出 | - | - | - |
|  | 达道湾村 | 小时 | 0.63 | 1.26 | 未检出 | - | - | - |
|  |  | 日均 | 0.04 | 0.24 | 未检出 | - | - | - |
|  | 后堡村 | 小时 | 0.72 | 1.45 | 未检出 | - | - | - |
|  |  | 日均 | 0.05 | 0.3 | 未检出 | - | - | - |
|  | 双台子村 | 小时 | 0.76 | 1.52 | 未检出 | - | - | - |
|  |  | 日均 | 0.04 | 0.24 | 未检出 | - | - | - |
| HF | 前杠村 | 1小时 | 0.0996 | 0.5 | 未检出 | - | - | - |
|  |  | 日平均 | 0.021 | 0.3 | 未检出 | - | - | - |
|  | 大红旗村 | 1小时 | 0.0973 | 0.49 | 未检出 | - | - | - |
|  |  | 日平均 | 0.0204 | 0.29 | 未检出 | - | - | - |
|  | 城昂堡河北 | 1小时 | 0.0859 | 0.43 | 未检出 | - | - | - |
|  |  | 日平均 | 0.0118 | 0.17 | 未检出 | - | - | - |
|  | 沙河镇 | 1小时 | 0.0985 | 0.49 | 未检出 | - | - | - |
|  |  | 日平均 | 0.0105 | 0.15 | 未检出 | - | - | - |
|  | 兴隆台 | 1小时 | 0.085 | 0.43 | 未检出 | - | - | - |
|  |  | 日平均 | 0.0088 | 0.13 | 未检出 | - | - | - |
|  | 铁西区 | 1小时 | 0.0693 | 0.35 | 未检出 | - | - | - |
|  |  | 日平均 | 0.0053 | 0.08 | 未检出 | - | - | - |
|  | 齐大山镇 | 1小时 | 0.0558 | 0.28 | 未检出 | - | - | - |
|  |  | 日平均 | 0.0043 | 0.06 | 未检出 | - | - | - |
|  | 首山镇 | 1小时 | 0.0678 | 0.34 | 未检出 | - | - | - |
|  |  | 日平均 | 0.0036 | 0.05 | 未检出 | - | - | - |
|  | 达道湾村 | 1小时 | 0.0722 | 0.36 | 未检出 | - | - | - |
|  |  | 日平均 | 0.0041 | 0.06 | 未检出 | - | - | - |
|  | 后堡村 | 1小时 | 0.0827 | 0.41 | 未检出 | - | - | - |
|  |  | 日平均 | 0.0052 | 0.07 | 未检出 | - | - | - |
|  | 双台子村 | 1小时 | 0.0866 | 0.43 | 未检出 |  |  | - |
|  |  | 日平均 | 0.004 | 0.06 | 未检出 | - | - | - |
| NH3 | 前杠村 | 小时 | 0.54 | 0.27 | 40 | 40.54 | 20.27 | 达标 |
|  | 大红旗村 | 小时 | 0.41 | 0.21 | 40 | 40.41 | 20.21 | 达标 |
|  | 城昂堡河北 | 小时 | 0.25 | 0.13 | 40 | 40.25 | 20.13 | 达标 |
|  | 沙河镇 | 小时 | 0.11 | 0.06 | 40 | 40.11 | 20.06 | 达标 |
|  | 兴隆台 | 小时 | 0.24 | 0.12 | 40 | 40.24 | 20.12 | 达标 |
|  | 铁西区 | 小时 | 0.13 | 0.06 | 40 | 40.13 | 20.07 | 达标 |
|  | 齐大山镇 | 小时 | 0.02 | 0.01 | 40 | 40.02 | 20.01 | 达标 |
|  | 首山镇 | 小时 | 0.19 | 0.1 | 40 | 40.19 | 20.10 | 达标 |
|  | 达道湾村 | 小时 | 0.38 | 0.19 | 40 | 40.38 | 20.19 | 达标 |
|  | 后堡村 | 小时 | 0.4 | 0.2 | 40 | 40.4 | 20.20 | 达标 |
|  | 双台子村 | 小时 | 0.35 | 0.18 | 40 | 40.35 | 20.18 | 达标 |
| H2S | 前杠村 | 小时 | 0.345 | 3.45 | 3 | 3.345 | 33.45 | 达标 |
|  | 大红旗村 | 小时 | 0.051 | 0.51 | 3 | 3.051 | 30.51 | 达标 |
|  | 城昂堡河北 | 小时 | 0.040 | 0.4 | 3 | 3.04 | 30.40 | 达标 |
|  | 沙河镇 | 小时 | 0.035 | 0.35 | 3 | 3.035 | 30.35 | 达标 |
|  | 兴隆台 | 小时 | 0.045 | 0.45 | 3 | 3.045 | 30.45 | 达标 |
|  | 铁西区 | 小时 | 0.012 | 0.12 | 3 | 3.012 | 30.12 | 达标 |
|  | 齐大山镇 | 小时 | 0.003 | 0.03 | 3 | 3.003 | 30.03 | 达标 |
|  | 首山镇 | 小时 | 0.031 | 0.31 | 3 | 3.031 | 30.31 | 达标 |
|  | 达道湾村 | 小时 | 0.031 | 0.31 | 3 | 3.031 | 30.31 | 达标 |
|  | 后堡村 | 小时 | 0.032 | 0.32 | 3 | 3.032 | 30.32 | 达标 |
|  | 双台子村 | 小时 | 0.032 | 0.32 | 3 | 3.032 | 30.32 | 达标 |
| 非甲烷总烃 | 前杠村 | 小时 | 55.28 | 2.76 | 1310 | 1365.28 | 68.26 | 达标 |
|  | 大红旗村 | 小时 | 46.51 | 2.33 | 1310 | 1356.51 | 67.83 | 达标 |
|  | 城昂堡河北 | 小时 | 26.17 | 1.31 | 1310 | 1336.17 | 66.81 | 达标 |
|  | 沙河镇 | 小时 | 11.24 | 0.56 | 1310 | 1321.24 | 66.06 | 达标 |
|  | 兴隆台 | 小时 | 23.7 | 1.18 | 1310 | 1333.7 | 66.69 | 达标 |
|  | 铁西区 | 小时 | 14.06 | 0.7 | 1310 | 1324.06 | 66.20 | 达标 |
|  | 齐大山镇 | 小时 | 1.91 | 0.1 | 1310 | 1311.91 | 65.60 | 达标 |
|  | 首山镇 | 小时 | 19.79 | 0.99 | 1310 | 1329.79 | 66.49 | 达标 |
|  | 达道湾村 | 小时 | 43.54 | 2.18 | 1310 | 1353.54 | 67.68 | 达标 |
|  | 后堡村 | 小时 | 45.93 | 2.3 | 1310 | 1355.93 | 67.80 | 达标 |
|  | 双台子村 | 小时 | 39.54 | 1.98 | 1310 | 1349.54 | 67.48 | 达标 |

（3）非正常工况条件下关心点位的小时浓度最大值

①NH3预测结果

非正常工况时，本项目污染源对各预测关心点及区域网格点NH3小时平均浓度贡献值及占标率统计情况见表6.1-21。

- 本项目NH3贡献值统计		 	     	单位：μg/m3

| 序号 | 预测点名称 | 浓度类型 | 最大贡献值 | 出现时间 | 评价标准 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前杠村 | 1h平均 | 2.69 | 19040707 | 200 | 1.34 | 达标 |
| 2 | 大红旗村 |  | 2.05 | 19071923 | 200 | 1.03 | 达标 |
| 3 | 城昂堡河北 |  | 1.27 | 19110209 | 200 | 0.64 | 达标 |
| 4 | 沙河镇 |  | 0.55 | 19042401 | 200 | 0.28 | 达标 |
| 5 | 兴隆台 |  | 1.18 | 19092407 | 200 | 0.59 | 达标 |
| 6 | 铁西区 |  | 0.63 | 19092419 | 200 | 0.31 | 达标 |
| 7 | 齐大山镇 |  | 0.09 | 19011116 | 200 | 0.05 | 达标 |
| 8 | 首山镇 |  | 0.96 | 19011909 | 200 | 0.48 | 达标 |
| 9 | 达道湾村 |  | 1.91 | 19121701 | 200 | 0.96 | 达标 |
| 10 | 后堡村 |  | 2.01 | 19022019 | 200 | 1.01 | 达标 |
| 11 | 双台子村 |  | 1.76 | 19021124 | 200 | 0.88 | 达标 |
| 12 | 区域最大落地浓度 |  | 17.11 | 19111709 | 200 | 8.55 | 达标 |

由表6-21可以看出，本项目污染源对预测关心点NH3小时平均浓度贡献值为0.09μg/m3~2.69μg/m3，占标率范围为0.05%~1.34%。小时平均区域最大落地浓度为17.11μg/m3，占标率为8.55%；均满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准限值要求。

②H2S预测结果

非正常工况时，本项目污染源对各预测关心点及区域网格点H2S小时平均浓度贡献值及占标率统计情况见表6.1-22。

- 本项目H2S贡献值统计		 	     	单位：μg/m3

| 序号 | 预测点名称 | 浓度类型 | 最大贡献值 | 出现时间 | 评价标准 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前杠村 | 1h平均 | 1.72 | 19011709 | 10 | 17.25 | 达标 |
| 2 | 大红旗村 |  | 0.26 | 19103108 | 10 | 2.57 | 达标 |
| 3 | 城昂堡河北 |  | 0.2 | 19110209 | 10 | 1.99 | 达标 |
| 4 | 沙河镇 |  | 0.17 | 19120206 | 10 | 1.74 | 达标 |
| 5 | 兴隆台 |  | 0.22 | 19123021 | 10 | 2.24 | 达标 |
| 6 | 铁西区 |  | 0.06 | 19092419 | 10 | 0.61 | 达标 |
| 7 | 齐大山镇 |  | 0.01 | 19011116 | 10 | 0.13 | 达标 |
| 8 | 首山镇 |  | 0.15 | 19011909 | 10 | 1.54 | 达标 |
| 9 | 达道湾村 |  | 0.15 | 19121701 | 10 | 1.53 | 达标 |
| 10 | 后堡村 |  | 0.16 | 19022019 | 10 | 1.61 | 达标 |
| 11 | 双台子村 |  | 0.16 | 19021124 | 10 | 1.59 | 达标 |
| 12 | 区域最大落地浓度 |  | 2.11 | 19103108 | 10 | 21.14 | 达标 |

由表6.1-22可以看出，本项目污染源对预测关心点H2S小时平均浓度贡献值为0.01μg/m3~1.72μg/m3，占标率范围为0.13%~17.25%。小时平均区域最大落地浓度为2.11μg/m3，占标率为21.14%；均满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准限值要求。

③非甲烷总烃预测结果

非正常工况时，本项目污染源对各预测关心点及区域网格点非甲烷总烃小时平均浓度贡献值及占标率统计情况见表6.1-23。

- 本项目非甲烷总烃贡献值统计		      	单位：μg/m3

| 序号 | 预测点名称 | 浓度类型 | 最大贡献值 | 出现时间 | 评价标准 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前杠村 | 1h平均 | 30.61 | 19040707 | 2000 | 1.53 | 达标 |
| 2 | 大红旗村 |  | 23.41 | 19071923 | 2000 | 1.17 | 达标 |
| 3 | 城昂堡河北 |  | 14.48 | 19110209 | 2000 | 0.72 | 达标 |
| 4 | 沙河镇 |  | 6.3 | 19042401 | 2000 | 0.31 | 达标 |
| 5 | 兴隆台 |  | 13.41 | 19092407 | 2000 | 0.67 | 达标 |
| 6 | 铁西区 |  | 7.18 | 19092419 | 2000 | 0.36 | 达标 |
| 7 | 齐大山镇 |  | 1.04 | 19011116 | 2000 | 0.05 | 达标 |
| 8 | 首山镇 |  | 10.99 | 19011909 | 2000 | 0.55 | 达标 |
| 9 | 达道湾村 |  | 21.78 | 19121701 | 2000 | 1.09 | 达标 |
| 10 | 后堡村 |  | 22.96 | 19022019 | 2000 | 1.15 | 达标 |
| 11 | 双台子村 |  | 20.03 | 19021124 | 2000 | 1 | 达标 |
| 12 | 区域最大落地浓度 |  | 195.02 | 19111709 | 2000 | 9.75 | 达标 |

由表6.1-23可以看出，本项目污染源对预测关心点非甲烷总烃小时平均浓度贡献值为1.04μg/m3~30.61μg/m3，占标率范围为0.05%~1.53%。小时平均区域最大落地浓度为195.02μg/m3，占标率为9.75%；均满足《大气污染物综合排放标准详解》要求。

综上，非正常工况下，在各关心点处NH3、H2S、非甲烷总烃贡献浓度均满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准限值要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》要求。一旦事故发生，将采取有效控制措施，降低污染物的排放，事故持续时间较短。

### 6.1.8污染物厂界达标性分析

本次评价采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERMOD模型对各危废贮存及处理车间排放的恶臭气体、非甲烷总烃进行厂界达标性判定，各厂界最大值预测结果见表6.1-24。

- 厂界污染物达标情况				     单位：μg/m3

| 污染物 | 预测点 | 浓度类型 | 最大贡献值 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 北厂界 | 1小时 | 1.02 | 0.51 | 达标 |
|  | 西厂界 |  | 1.38 | 0.69 | 达标 |
|  | 南厂界 |  | 1.28 | 0.64 | 达标 |
|  | 东厂界 |  | 1.77 | 0.89 | 达标 |
| H2S | 北厂界 | 1小时 | 0.17 | 1.70 | 达标 |
|  | 西厂界 |  | 0.17 | 1.70 | 达标 |
|  | 南厂界 |  | 0.18 | 1.80 | 达标 |
|  | 东厂界 |  | 0.24 | 2.40 | 达标 |
| 非甲烷总烃 | 北厂界 | 1小时 | 116.25 | 5.81 | 达标 |
|  | 西厂界 |  | 157.43 | 7.87 | 达标 |
|  | 南厂界 |  | 145.93 | 7.3 | 达标 |
|  | 东厂界 |  | 202.22 | 10.11 | 达标 |

由表6.1-24可知，本项目各危废贮存及处理车间排放的非甲烷总烃均满足《大气污染物综合排放标准》相应标准限值要求，各危废贮存及处理车间排放的恶臭气体在厂界处分别满足《恶臭污染物排放标准》相应标准限值要求。

### 6.1.9环境防护距离的确定

本项目采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERMOD模型对项目排放的所有污染物进行环境防护区域的计算。经过计算，所有污染物厂界浓度且厂界外浓度贡献值均满足环境质量标准要求，无超标点，无需设环境防护区域。

### 6.1.10小结

（1）正常工况下，在100%保证率时，由本项目污染源排放产生的地面NH3、H2S、非甲烷总烃、HCl、HF小时最大浓度值分别为3.42μg/m3、0.422μg/m3、388.2μg/m3、1.23μg/m3、0.1402μg/m3，分别占相应大气质量标准限值1.71%、4.22%、19.41%、2.45%、0.7%。

正常工况下，在100%保证率时，由本项目污染源排放产生的地面HCl、HF日均最大浓度值分别为0.87μg/m3、0.0996μg/m3，分别占相应大气质量标准限值的1.74%、 0.5%。

各污染物短期贡献浓度中非甲烷总烃的占标率最大，为19.41%，小于100%。

（2）正常工况下，在100%保证率时，由本项目污染源排放产生的地面Pb 、Cd、Hg、As、二噁英年均最大浓度值分别为0.00013μg/m3、4.73×10-6μg/m3、7×10-5μg/m3、1.77×10-6μg/m3、2.1×10-10μg/m3μg/m3，分别占相应大气质量标准限值的0.026%、 0.095%、0.14%、0.03%、0.0035%。

各污染物长期贡献浓度中Hg的占标率最大，为0.14%，小于≤30%。

（3）各关心点位污染物小时、日均叠加值浓度值范围满足《环境空气质量标准》中相应二级标准。

（4）非正常工况下，各污染物小时平均浓度值在各心点处均满足《环境空气质量标准》中相应二级标准。环保措施系统发生故障后可即时检修，检修时间最多为1小时。故障时间较短，对环境影响较小。

（5）各危废贮存及处理车间排放的恶臭气体、非甲烷总烃在四周厂界处最大小时浓度均符合相应的厂界浓度限值要求，对周围环境敏感目标处的影响程度在可接受范围内。

（6）本项目所有污染物厂界浓度均满足环境质量标准要求，无需设环境防护区域。

## 6.2运行期声环境影响预测与评价

### 6.2.1噪声源强统计

本项目主要的连续噪声源有升降机、输送泵、运输系统、发电机、空气压缩机、各种风机和水泵等机械设备及冷却塔和主变压器等。主要噪声源强参数取值见表6.2-1。

表6.2-1						主要设备噪声水平及防治措施

| 序号 | 噪声源 | 数量 | 声级（dB） | 采取措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 升降机 | 1套 | 80-90 | 厂房隔声、减振 |
| 2 | 输送泵 | 10台 | 80-85 | 厂房隔声、减振 |
| 3 | 运输系统 | 1台 | 80-85 | 厂房隔声、减振 |

### 6.2.2厂界噪声影响预测

一、预测模式

1、室外声源在预测点的声压级

Loct®= Loct(r0)-20lg(r/r0)+△Loct

式中：Loct®、Loct(r0) — 距声源r、r0处的声压级，dB；

r、r0 — 预测点到声源的距离，m；

△Loct — 各种衰减量，dB。

2、室内某一声源在靠近围护结构处的声压级

Loct，1=Lwoct+10 lg（+）

式中：Loct，1 — 某室内声源在靠近围护结构处产生的声压级，dB；

Lwoct — 为某声源的声功率级，dB；

r1 — 为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m；

R — 房间常数，R=；

S — 室内总表面积，m2；

— 平均吸声系数， =；

Q — 方向性因子。

3、所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级

Loct，1（T）=10 lg（）

4、在室外靠近围护结构处产生的声压级

Loct，2（T）= Loct，1（T）-（TLoct+6）

式中：TLoct — 墙体（等围护结构）的隔声量，dB。

5、等效室外声级

将室外声级Loct，2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级Lwoct。

Lwoct=Loct，2（T）+10 lg（S）

式中：S—透声面积，m2。

6、等效室外声源在预测点产生的声级

Loct（r）= Lwoct –20 lg（r）-△Loc

式中：Loct（r）— 等效室外声源在预测点产生的声级，dB；

r—预测点距声源的距离，m；

Loc—各种因数引起的衰减量，dB。

7、各等效声源在预测点处产生的总等效声压级

Leq(T)=10 lg() [+]

式中：  T—计算等效声级的时间，h；

N—室外声源数，个；

M—等效室外声源数，个。

### 6.2.3预测结果

在本次噪声源衰减的计算过程中，考虑距离衰减及构筑物屏障作用这两个主要衰减因素，对于声能在传播过程中受其它因素的影响（如地面吸收效应，雨雪雾和温度梯度的削减）在此忽略不计。

噪声监测结果及预测结果见表6.2-2。

表6.2-2 						各预测点的噪声预测结果

|  | 点位 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测值 | 贡献值 | 预测值 | 监测值 | 贡献值 | 预测值 |
| 1 | 东厂界 | 58 | 39.9 | 58.1 | 48 | 39.9 | 48.6 |
| 2 | 西厂界 | 60 | 38.5 | 60.0 | 49 | 38.5 | 49.4 |
| 3 | 南厂界 | 60 | 33.5 | 60.0 | 50 | 33.5 | 50.1 |
| 4 | 北厂界 | 59 | 38.7 | 59.0 | 50 | 38.7 | 50.3 |
| 标准值（3类） | 65 | 55 |

由表6.2-2可以看出：东、南、西、北厂界昼、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。本项目对整个区域环境质量影响较小。

## 6.3运行期地下水环境影响预测评价

### 6.3.1 水文地质模型概化

建设项目所在区域属于低丘陵及平原水文地质单元，本次评价以项目所在地东侧边界为补给边界，北侧、南侧为流量边界，西侧为地下水排泄区域。区域内地下水主要接受降雨补给及径流补给。区内含水层地下水流动较小，属于层流运动，符合达西定律，流速矢量在x，y方向有分量，可以概化为二维流，地下水系统的输入和输出随时间、空间变化，水流为非稳定流，基本上符合达西定律。综上所述，依据研究区的地下水含水层结构及水动力学等特征，研究区的地下水流场可以概化为非均质各向异性非稳定流。

由前述地下水系统的概念模型，可抽象地建立本研究区地下水运动的数学模型，其数学表达式：

式中：x，y——空间坐标（m）；

K（x，y）——渗透系数（m/d）；

u——潜水含水层的给水度；

t——时间变量（d）；

W（x，y，t）——垂向补排强度（m/d）；

Q（xj，yj，t）——t时第j号井抽水量（m3/d）；

Z——含水层底板标高（m）；

h（x，y，t）——地下水待求水位（m）；

h0（x，y，t）——渗流场内初始水位值（m）；

h1（x，y，t）——第一类边界水位值（m）；

q（x，y，t）——第三类边界的单宽流量（m3/d）；

n——第三类边界内法线方向单位向量；

Г1和Г3——第一类和第三类边界；

本次模拟预测中地下水溶质迁移转化数学模型为:

式中：C——研究区污染物浓度，（mg/L）；

x，y，z——坐标（m）；

Dxx——x方向上污染物的弥散系数（m2/d）；

Dyy——y方向上污染物的弥散系数（m2/d）；

Vxx——x方向上的渗透流速（m/d）；

Vyy——y方向上的渗透流速（m/d）；

ne——有效孔隙度；

C0——研究区污染物初始浓度（mg/L）；

C1——为研究区一类边界点的浓度值（mg/L）；

t——时间（d）；

Ω——研究区空间范围；

Г1——研究区一类边界。

溶质在地下水中的运移模型通过给出的运动方程与水流模型耦合起来。

式中：V——溶质在地下水运移中的渗透速度（m/d）；

K——含水层渗透系数（m/d）；

gradH——地下水水力坡度；

u——溶质在地下水运移中的实际速度（m/d）；

ne——有效孔隙度。

用于地下水流数值模拟的水文地质参数主要有两类，一类是用于计算地下水补排量的参数，如前述大气降水入渗系数、蒸发系数等；另一类是表征含水层特征的水文地质参数，包括含水层的渗透系数、给水度等参数。评价区项目所在地区以东低丘陵及平原地区含水层表层岩性以粉质黏土及粉砂土为主，渗透系数0.2~0.5m/d，西侧及南侧沿河滩涂含水层岩性表层为粉砂层，下部以卵石为主，渗透系数5~10m/d。根据评价区的水文地质条件，以河流和阶地的天然界限为分区，对模型水文地质参数进行初步分区赋值，并在数值模型的参数识别阶段进行调参，具体参数赋值情况表6.3-1。

- 水文地质参数的确定

| 分区 | K | u | 降水入渗补给系数α |
| --- | --- | --- | --- |
| 低丘陵及平原地区 | 0.5 | 0.05 | 0.20 |
| 沿河滩涂 | 10 | 0.22 | 0.30 |

根据掌握的区域水文地质资料，利用Visual MODFLOW地下水模拟软件建立地下水模型，将预测区域划分为100×80个单元格，单元格尺寸为50m×50m，模拟范围约为18.58km2。

图6.3-1  模拟预测区域网格剖分

进行污染物溶质运移前需要建立区域初始渗流场。以2018年测量水位值以及相关水文地质资料确定地下水初始水位。模拟未来10年内项目可能对地下水水质造成的影响。

区域内地下水主要接受降雨补给，地下水自东向西径流，靠近河流一侧向西侧径流，项目区地下水水位线经拟合如图6.3-2。

图6.3-2  区域模拟等水位线拟合

### 6.3.2模型识别与验证

模型的识别和验证是整个模拟中极为重要的一步工作，通常要进行反复地调整参数才能达到较为理想的拟合结果，使模型最大程度接近实际。

模拟值与实际观测值的比较结果如图6.3-2所示。

结果显示，模拟流场与实测流场拟合较好，反映出模拟模型与实际地下水系统在空间上基本吻合。因此，本次模拟建立的模型基本符合研究区水文地质条件，并能反映地下水系统的流场特征，利用该模型对建设项目的地下水环境影响进行预测和污染情景预报是可行的。

图6.3-3  区域实测水位与模拟水位拟合

根据对模拟水位与模拟区域内四个点位的实际水位进行拟合的结果可知，模型准确性较好，置信区间达到95%，判定模型基本可用。

### 6.3.3情景设定及源强分析

（1）正常状况

本项目建筑区域地面防渗工程按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等相关要求对厂房地面拟做底部防渗，并且企业对其进行严格监管，正常状况下跑冒滴漏的液体停留时间和下渗污染地下水的可能性较小。

正常情况下，项目防渗完好，漏液受到有效阻隔。漏液的纵向迁移可用达西公式计算：

式中：Q——单位时间渗出的渗滤液量，m3/d；

K——渗滤系数，m/d；

——水力梯度，；

H——衬里之上漏液高度，m；

L——衬里的厚度，m。

工程在池体底部拟做渗透率小于10-13cm/s的防渗后的纵向渗透量为：

Q=1.08×10-8m3/d。

结果表明，在正常状况条件下，漏液的下渗量极小，对地下水的影响较小。

此外，项目区域并无不良地质现象，在采取人工防渗后，只要严格按照相关建设标准和技术规范来进行施工和建设，能满足厂区防渗要求，可以取得预期的防渗效果，消除漏液对地下水的污染。因此本项目在正常状况下不会对地下水造成污染。

（2）非正常状况

非正常状况下，预测源强可根据工艺设备检修或地下水环境保护措施因系统老化或腐蚀程度等设定。根据建设项目场地地质条件、建设项目工程类型、规模、建筑物构造、材料、工艺过程等，项目运行阶段可能出现渗漏并不能及时处理的部分主要为以下二种情况：

①废水输送管线出现破损

废水于输送管道间停留时间较短，且管线截流设置较完善，出现破损情况能够第一时间发现并进行控制，因此本次评价对其不作分析。

②废水收集池（防渗层发生持续渗漏

在正常情况下，水池池底部设置防渗层，池体整体为防渗材料，废水经污水处理站处理后全部回用，无废水外排，对周边地下水环境影响较小。

废水泄漏量计算公式如下：

废水渗漏量=池子底面积×5%×包气带渗透系数

废水收集池池底面积按25m2计，厂区包气带渗漏系数以0.5m/d计算，则废水渗漏量为0.625m3/d。

依据地下水导则，按重金属、持久性有机物和其他污染物选取预测因子。选取COD、Pb及氯化物作为预测因子进行模拟预测。模拟预测选择污染浓度最大浓度作为预测浓度。

通过类比，泄漏废水中Pb浓度值为1mg/L，氯化物浓度为5000mg/L，COD浓度300mg/L。

污染物渗漏量=废水渗漏量×污染物浓度

即废水中污染物渗漏量源强为：Pb为0.625g/d，氯化物为3125g/d，COD为187.5g/d。

假设渗漏发生30d（下游监控井发现异常）切断污染源，模型中设置渗漏时间为30d，不考虑包气带吸附等作用，模拟污水全部进入地下水体。

漏液能否进入含水层取决于地质、水文地质条件。由于潜水含水层的埋藏特点导致其在任何部位都可接受补给，污染的危险性较大。因此本次评价主要对废水收集池防渗出现破损后对地下水环境影响进行预测分析。主要预测区域潜水含水层地下水情况。大乐屯已搬迁，预测的是其潜水含水层情况。

### 6.3.4模型预测

（1）COD预测

COD以《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准（20mg/L）作为污染羽的最小值。将上述源强信息代入模型，得出模拟结论。

图6.3-4  渗漏10天污染影响范围（COD）

图6.3-5  渗漏30天污染影响范围（COD）

图6.3-6  渗漏50天污染影响范围（COD）

图6.3-7  渗漏100天污染影响范围（COD）

图6.3-8  渗漏103天污染影响范围（COD）

图6.3-9  渗漏365天污染影响范围（COD）

图6.3-10  渗漏1000天污染影响范围（COD）

图6.3-11  渗漏3650天污染影响范围（COD）

模拟结果中，20mg/L作为污染羽最小值。根据模拟结果可知，非正常状况下发生渗漏时，污染物质进入地下水，在水流作用下向地下水径流的下游方向运移，并不断向周边扩散，形成污染羽。

渗漏发生10天时，污染物浓度最大值主要位于泄漏点处，污染羽浓度最大值为94.8mg/L。污染羽影响范围17045m2，污染羽有明显向下游运移的趋势，污染羽边缘距离下游保护目标1726m。

渗漏发生30天时，此时泄漏量达到最大，污染物浓度最大值仍位于泄漏点处，此时污染羽中心浓度最大，浓度最大值为159.9mg/L，污染羽影响范围55002m2，污染羽边缘距离下游保护目标1599m。

渗漏发生50天时，由于已经切断污染源，并且在地区地下水径流稀释的作用下，污染物浓度迅速降低，污染羽范围迅速减小，浓度最大值降低为43.7mg/L，有明显向下游运移的趋势，此时污染羽中心位于厂界内，污染羽影响范围63397m2，污染羽边缘距离下游保护目标1528m。

渗漏发生100天时，在地区地下水径流稀释的作用下，污染物浓度持续降低，污染羽范围逐渐减小，浓度最大值为22.3mg/L，有明显向下游运移的趋势，此时污染羽中心位于西侧厂界外，污染羽影响范围2772m2，污染羽边缘距离下游保护目标1539m。

至103天时，污染羽彻底消失，365天、1000天及3650天无污染羽出现。

由于污染物中COD超标倍数较高，渗漏量较大，污水进入地下水体后形成污染羽较明显，并沿地下水径流向下游方向运移。在区域地下水的稀释作用下，浓度迅速降低，污染羽仅在厂区范围及边界处形成，未达到保护目标处，切断污染源后，污染羽迅速消失，不会对下游保护目标产生影响。

- 污染物运移情况

| 运移时间 | 污染羽中心浓度 | 污染中心位置 | 是否到达保护目标 | 污染羽与下游保护目标的距离 | 对保护目标 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10天 | 94.8mg/L | 泄漏点处 | 否 | 城昂堡城北 | 1726m | — |
| 30天 | 159.9mg/L | 泄漏点处 | 否 |  | 1599m | — |
| 50天 | 43.7mg/L | 厂界内 | 否 |  | 1528m | — |
| 100天 | 22.3mg/L | 西侧厂界外 | 否 |  | 1539m | — |
| 103天 | — | — | — | — | — | — |
| 365天 | — | — | — | — | — | — |
| 1000天 | — | — | — | — | — | — |
| 3650天 | — | — | — | — | — | — |
| ... | — | — | — | — | — | — |

图6.3-12  厂界下游保护目标边界预测点浓度变化

- 厂界下游保护目标边界预测点COD浓度变化情况

| 预测点 | 超标污染物到达时间 | 最大影响浓度 | 最大浓度到达时间 | 小于超标浓度影响时间 | 泄漏10年后浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界下游保护目标 | - | 0.019mg/L | 743d | - | - |

通过厂界下游保护目标预测点浓度变化看出，由于渗漏不断发生，渗漏发生后污染物浓度逐渐升高，到743天达到影响最大值，污染浓度浓度最大值为0.019mg/L，远远小于标准值浓度，在30天后切断污染源，污染羽中心浓度迅速降低。这主要是因为地下水径流及补给的原因，导致污染物质不断向下游运移，预测点出始终未超过标准值，对其产生影响不大。

（2）氯化物预测

氯化物以《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准（250mg/L）作为污染羽的最小值。将上述源强信息代入模型，得出模拟结论。

图6.3-13  渗漏10天污染影响范围（氯化物）

图6.3-14  渗漏30天污染影响范围（氯化物）

图6.3-15  渗漏50天污染影响范围（氯化物）

图6.3-16  渗漏100天污染影响范围（氯化物）

图6.3-17  渗漏125天污染影响范围（氯化物）

图6.3-18  渗漏127天污染影响范围（氯化物）

图6.3-19  渗漏365天污染影响范围（氯化物）

图6.3-20  渗漏1000天污染影响范围（氯化物）

图6.3-21  渗漏3650天污染影响范围（氯化物）

模拟结果中，250mg/L作为污染羽最小值。根据模拟结果可知，非正常状况下发生渗漏时，污染物质进入地下水，在水流作用下向地下水径流的下游方向运移，并不断向周边扩散，形成污染羽。

渗漏发生10天时，污染物浓度最大值主要位于泄漏点处，污染羽浓度最大值为1586.8mg/L。污染羽影响范围20344m2，污染羽有明显向下游运移的趋势，污染羽边缘距离下游保护目标1716m。

渗漏发生30天时，此时泄漏量达到最大，污染物浓度最大值仍位于泄漏点处，此时污染羽中心浓度最大，浓度最大值为3008.4mg/L，污染羽影响范围67101m2，污染羽边缘距离下游保护目标1572m。

渗漏发生50天时，由于已经切断污染源，并且在地区地下水径流稀释的作用下，污染物浓度迅速降低，污染羽范围迅速减小，浓度最大值降低为725.8mg/L，有明显向下游运移的趋势，此时污染羽中心位于厂界内，污染羽影响范围86051m2，污染羽边缘距离下游保护目标1481m。

渗漏发生100天及125天时，在地区地下水径流稀释的作用下，污染物浓度持续降低，污染羽范围逐渐减小，浓度最大值为323.9mg/L及257.5mg/L，有明显向下游运移的趋势，此时污染羽中心位于西侧厂界外，污染羽影响范围54080m2及15426m2，污染羽边缘距离下游保护目标1406m及1434m。

至127天时，污染羽彻底消失，365天、1000天及3650天无污染羽出现。

由于污染物中氯化物超标倍数较高，渗漏量较大，污水进入地下水体后形成污染羽较明显，并沿地下水径流向下游方向运移。在区域地下水的稀释作用下，浓度迅速降低，污染羽仅在厂区范围及边界处形成，未达到保护目标处，切断污染源后，污染羽迅速消失，不会对下游保护目标产生影响。

- 污染物运移情况

| 运移时间 | 污染羽中心浓度 | 污染中心位置 | 是否到达保护目标 | 污染羽与最近保护目标的距离 | 对保护目标 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10天 | 1586.8mg/L | 泄漏点处 | 否 | 城昂堡城北 | 1716m | — |
| 30天 | 3008.4mg/L | 泄漏点处 | 否 |  | 1572m | — |
| 50天 | 725.8mg/L | 厂界内 | 否 |  | 1481m | — |
| 100天 | 323.9mg/L | 西侧厂界外 | 否 |  | 1406m | — |
| 125天 | 257.5mg/L | 西侧厂界外 | 否 |  | 1434m | — |
| 127天 | — | — | — | — | — | — |
| 365天 | — | — | — | — | — | — |
| 1000天 | — | — | — | — | — | — |
| 3650天 | — | — | — | — | — | — |
| ... | — | — | — | — | — | — |

图6.3-22  厂界下游保护目标边界预测点浓度变化

- 厂界下游保护目标边界预测点氯化物浓度变化情况

| 预测点 | 超标污染物到达时间 | 最大影响浓度 | 最大浓度到达时间 | 小于超标浓度影响时间 | 泄漏10年后浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界下游保护目标 | - | 0.316mg/L | 743d | - | - |

通过厂界下游保护目标预测点浓度变化看出，由于渗漏不断发生，渗漏发生后污染物浓度逐渐升高，到743天达到影响最大值，污染浓度浓度最大值为0.316mg/L，远远小于标准值浓度，在30天后切断污染源，污染羽中心浓度迅速降低。这主要是因为地下水径流及补给的原因，导致污染物质不断向下游运移，预测点出始终未超过标准值，对其产生影响不大。

（3）铅预测

铅以《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准（0.01mg/L）作为污染羽的最小值。将上述源强信息代入模型，得出模拟结论。

图6.3-23  渗漏10天污染影响范围（铅）

图6.3-24  渗漏30天污染影响范围（铅）

图6.3-25  渗漏50天污染影响范围（铅）

图6.3-26  渗漏100天污染影响范围（铅）

图6.3-27  渗漏200天污染影响范围（铅）

图6.3-28  渗漏365天污染影响范围（铅）

图6.3-29  渗漏420天污染影响范围（铅）

图6.3-30  渗漏426天污染影响范围（铅）

图6.3-31  渗漏1000天污染影响范围（铅）

图6.3-32  渗漏3650天污染影响范围（铅）

模拟结果中，0.01mg/L作为污染羽最小值。根据模拟结果可知，非正常状况下发生渗漏时，污染物质进入地下水，在水流作用下向地下水径流的下游方向运移，并不断向周边扩散，形成污染羽。

渗漏发生10天时，污染物浓度最大值主要位于泄漏点处，污染羽浓度最大值为0.342mg/L。污染羽影响范围55209m2，污染羽有明显向下游运移的趋势，污染羽边缘距离下游保护目标1620m。

渗漏发生30天时，此时泄漏量达到最大，污染物浓度最大值仍位于泄漏点处，此时污染羽中心浓度最大，浓度最大值为0.598mg/L，污染羽影响范围153218m2，污染羽边缘距离下游保护目标1426m。

渗漏发生50天时，由于已经切断污染源，并且在地区地下水径流稀释的作用下，污染物浓度迅速降低，污染羽范围迅速减小，浓度最大值降低为0.142mg/L，有明显向下游运移的趋势，此时污染羽中心位于厂界内，污染羽影响范围224832m2，污染羽边缘距离下游保护目标1313m。

渗漏发生100天、200天、365天及420天时，在地区地下水径流稀释的作用下，污染物浓度持续降低，污染羽范围逐渐减小，浓度最大值为0.068mg/L、0.028mg/L、0.013mg/L及0.011mg/L，有明显向下游运移的趋势，此时污染羽中心位于西侧厂界外，污染羽影响范围319232m2、364595m2、110003m2及14240m2，污染羽边缘距离下游保护目标1130m、798m、679m及714m。

至426天时，污染羽彻底消失，1000天及3650天无污染羽出现。

由于污染物中铅超标倍数较高，渗漏量较大，污水进入地下水体后形成污染羽较明显，并沿地下水径流向下游方向运移。在区域地下水的稀释作用下，浓度迅速降低，污染羽仅在厂区范围及下游处形成，在持续时间内虽距离保护目标处较近可能造成一定影响，切断污染源后，污染羽迅速消失，经过一定时间内，始终未对下游保护目标产生较大影响。

- 污染物运移情况

| 运移时间 | 污染羽中心浓度 | 污染中心位置 | 是否到达保护目标 | 污染羽与最近保护目标的距离 | 对保护目标 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10天 | 0.342mg/L | 泄漏点处 | 否 | 城昂堡城北 | 1620m | — |
| 30天 | 0.598mg/L | 泄漏点处 | 否 |  | 1426m | — |
| 50天 | 0.142mg/L | 厂界内 | 否 |  | 1313m | — |
| 100天 | 0.068mg/L | 西侧厂界外 | 否 |  | 1130m | — |
| 200天 | 0.028mg/L | 西侧厂界外 | 否 |  | 798m | — |
| 365天 | 0.013mg/L | 西侧厂界外 | 否 |  | 679m | — |
| 420天 | 0.011mg/L | 西侧厂界外 | 否 |  | 714m | — |
| 426天 | — | — | — | — | — | — |
| 1000天 | — | — | — | — | — | — |
| 3650天 | — | — | — | — | — | — |
| ... | — | — | — | — | — | — |

- 厂界下游保护目标边界预测点氨氮浓度变化情况

| 预测点 | 超标污染物到达时间 | 最大影响浓度 | 最大浓度到达时间 | 小于超标浓度影响时间 | 泄漏10年后浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界下游保护目标 | - | 6.246E-5mg/L | 739d | - | - |

图6.3-33  厂界下游保护目标边界预测点浓度变化

通过厂界下游保护目标预测点浓度变化看出，由于渗漏不断发生，渗漏发生后污染物浓度逐渐升高，到739天达到影响最大值，污染浓度浓度最大值为6.246E-5mg/L，远远小于标准值浓度，在30天后切断污染源，污染羽中心浓度迅速降低。这主要是因为地下水径流及补给的原因，导致污染物质不断向下游运移，预测点出始终未超过标准值，对其产生影响不大。

### 6.3.5地下水模拟预测结论

在非正常状况条件下，渗漏可能会对下游地下水环境产生不良的影响，截止预测期间，污染羽中心始终位于厂区内及厂界下游处；污染物运移距离较近，污染物质形成的污染羽相对较小，影响范围始终未达到保护目标处，对保护目标影响没有影响，且随着时间所产生的污染物浓度逐渐减少，在包气带介质的吸附、降解等作用的影响，污染物质会得到不同程度的净化因此本项目做好防渗及日常监管，减少非正常状况下的渗漏发生，对下游地下水的影响较小，下游居民饮用自来水不饮用潜水含水层井水，因此对下游居民造成威胁的可能性也较小。

需要特别说明的是，上述所有溶质运移的预测工作均是在假设污染物持续入渗的前提下，且计算模型中并未考虑包气带介质的吸附、降解等作用的影响，实际上，包气带介质中含有各种离子、有机物和微生物，污染物质在通过包气带向地下水迁移的过程中将发生吸附、过滤、离子交换、生物降解等作用而得到不同程度的净化，因此污染羽的实际迁移情况将小于上述预测结果。

## 6.4运行期固体废物环境影响分析与评价

本项目运行后会产生一些废物，根据《水泥窑协同处置危险废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）规定：预处理产生各种废物均应作为危险废物进行管理和处置。

（1）废物容器或包装物

包括各种盛装废物的金属容器、塑料容器、袋子等，根据《水泥窑协同处置危险废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）说明，可清洗后重复使用；对于污染严重不便清洗的包装物可按照固态入窑废物的预处理方式预处理后投入水泥窑高温区焚烧。预计产生不可重复使用废弃包装物150t/a。

（2）废活性炭

本项目危险废物厂房内设置活性炭吸附装置，避免由于停窑不能处置的废气，活性炭需定期更换。预计产生废活性炭2t/a。

（3）窑灰

依托工程配备窑灰返窑装置，将窑灰返回生料入窑系统，不外排。

根据HJ662-2013《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》，为避免外循环过程中挥发性元素（Hg）在窑内的过度累积，协同处置水泥企业在发现烟气中Hg浓度过高时宜将窑灰排出水泥窑循环系统。未经处置的窑灰和收集的粉尘不得再返回水泥窑生产熟料，窑灰和收集的粉尘采用直接掺加入水泥熟料的处置方式，应严格控制其掺加比例，确保水泥产品中的氯、碱、硫含量满足要求，水泥产品环境安全性满足相关标准的要求。

（4）生活垃圾

本项目生活垃圾产生量为30/a，生活垃圾设专人负责收集，日产日清，由市政环卫部门收集。

由上述分析可知，本项目产生的固体废物不会对环境造成不良影响。

## 6.5运行期土壤环境影响分析

### 6.5.1 污染途径

重金属元素进入土壤环境中的途径主要有：水体传播、大气传播以及固体废物传播。通过工程分析知道，工程产生的含重金属的污染物主要为回转窑产生的烟气，而对四周土壤的影响途径主要是二噁英、汞、镉、铅等重金属污染物随废气排放，沉降至厂址四周地表，随雨水及农灌水渗入地下，污染土壤。

### 6.5.2重金属在土壤中的迁移和转化

本项目主要预测因子为二噁英类、Hg、Cd、As、Pb。本项目重金属污染物随废气排放进入环境空气后，再通过自然沉降和降雨的淋洗进入厂区周围土壤。根据环境空气影响预测结果，颗粒物中主要重金属的最大年均沉降量情况，详见表6.5-1。以每种污染物的最大沉降量点为中心，100m*100m的范围内，落地极大值网格重金属年输入量见表6.5-2。

- 颗粒物中主要重金属的最大年均沉降量情况

| 污染物 | 湿沉降量ug/m3 | 干沉降量ug/m3 | 总沉降量ug/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二噁英类 | 0 | 1.7×10-10 | 1.7×10-10 |
| Hg | 0 | 0.00005 | 0.00005 |
| Pb | 0 | 0.00398 | 0.00398 |
| Cd | 0 | 3.98×10-6 | 3.98×10-6 |
| As | 0 | 1.49×10-6 | 1.49×10-6 |

- 落地极大值网格重金属年输入量                     （mg/kg）

| 序号 | 相关参数 | 二噁英类 | Hg | Pb | Cd | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总沉降量ug/m3 | 1.7×10-10 | 0.00005 | 0.00398 | 3.98×10-6 | 1.49×10-6 |
| 2 | 网格面积m2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 3 | 沉降速率m/s | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
| 4 | 时间（年） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 每亩可耕作层土壤总量kg | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 |
| 6 | 年输入量（mg/kg） | 1.83E-10 | 0.000054 | 0.004279 | 4.28E-06 | 1.6E-06 |

### 6.5.3土壤环境现状背景值及评价时段

土壤背景值分别采用厂外、厂内土壤环境质量现状监测值的最大值，见表 6.5-3、表6.5-4。二噁英类土壤环境监测主要监测厂外土壤情况，因此预测二噁英类土壤影响叠加厂外土壤环境背景值。

本项目分别叠加厂外及厂内土壤背景值进行对厂外和厂内土壤预测。本项目预测评价时段：1 年、5 年、10 年、20 年。

- 厂外土壤背景值                             mg/kg

| 污染物 | 单位 | 背景值 |
| --- | --- | --- |
| 二噁英类 | ngTEQ/kg | 1.5 |
| Hg | mg/kg | 0.325 |
| Pb | mg/kg | 38.3 |
| Cd | mg/kg | 0.557 |
| As | mg/kg | 8.37 |

- 厂内土壤背景值                             mg/kg

| 污染物 | 单位 | 背景值 |
| --- | --- | --- |
| Hg | mg/kg | 0.265 |
| Pb | mg/kg | 22.1 |
| Cd | mg/kg | 0.508 |
| As | mg/kg | 12.7 |

### 6.5.3预测与评价方法

采用《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录 E 推荐预测方法：

A、单位质量土壤中某种物质增量计算公式：

∆S = n(𝐼 s + Ls + Rs )/(𝜌𝑏 × 𝐴 × D)           （E.1）

∆S：单位质量表层土壤某种物质增量，g/kg;

Is：预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质输入量，g；

Ls：预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋滤排出的量，g；

Rs：预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质径流排出的量，g；

𝜌𝑏 ：表层土壤容重，kg/m3 ，本次取 1340kg/ m3；

A：预测评价范围，m2 ；

D：表层土壤深度，取 0.2m；

n：持续年份，a。

B、单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算，如式（E.2）：

S = Sb + ∆S                            （E.2）

式中：Sb —单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；

S——单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。

本项目预测评价时段：1 年、5 年、10 年、20 年。

### 6.5.4预测结果

本项目分别叠加厂外及厂内土壤背景值进行对厂外和厂内土壤预测。本项目预测评价时段：1 年、5 年、10 年、20 年。

根据E.1和E.2公式，厂外、厂内土壤环境预测结果详见表6.5-5、表6.5-6。

- 厂外土壤环境预测结果统计表

| 序号 | 项目 | 二噁英类 | Hg | Pb | Cd | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入量（mg） | 1.83E-10 | 5.38E-05 | 4.28E-03 | 4.28E-06 | 1.60E-06 |
| 2 | 𝜌𝑏 （kg/ m3） | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
| 3 | A（m2） | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 4 | D（m） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 1年预测情况 | ∆S 1年沉降预测量（mg/kg） | 6.82E-17 | 2.01E-11 | 1.60E-09 | 1.60E-12 | 5.98E-13 |
|  | Sb 本底值（mg/kg） | 0.0000012 | 0.325 | 38.3 | 0.557 | 8.37 |
|  | S 1年预测值（mg/kg） | 1.20E-06 | 3.25E-01 | 3.83E+01 | 5.57E-01 | 8.37E+00 |
|  | 标准值（mg/kg） | 10ngTEQ/kg | 3.4 | 170 | 0.6 | 25 |
| 5年预测情况 | ∆S 5年沉降预测量（mg/kg） | 3.41E-16 | 1.00E-10 | 7.98E-09 | 7.98E-12 | 2.99E-12 |
|  | Sb 本底值（mg/kg） | 0.0000012 | 0.325 | 38.3 | 0.557 | 8.37 |
|  | S 5年预测值（mg/kg） | 1.20E-06 | 0.33 | 38.30 | 0.56 | 8.37 |
|  | 标准值（mg/kg） | 10ngTEQ/kg | 3.4 | 170 | 0.6 | 25 |
| 10年预测情况 | ∆S 10年沉降预测量（mg/kg） | 6.82E-16 | 2.01E-10 | 1.60E-08 | 1.60E-11 | 5.98E-12 |
|  | Sb 本底值（mg/kg） | 0.0000012 | 0.325 | 38.3 | 0.557 | 8.37 |
|  | S 10年预测值（mg/kg） | 1.20E-06 | 0.33 | 38.30 | 0.56 | 8.37 |
|  | 标准值（mg/kg） | 10ngTEQ/kg | 3.4 | 170 | 0.6 | 25 |
| 20年预测情况 | ∆S 20年沉降预测量（mg/kg） | 1.36E-15 | 4.01E-10 | 3.19E-08 | 3.19E-11 | 1.20E-11 |
|  | Sb 本底值（mg/kg） | 0.0000012 | 0.325 | 38.3 | 0.557 | 8.37 |
|  | S 20年预测值（mg/kg） | 1.20E-06 | 0.33 | 38.30 | 0.56 | 8.37 |
|  | 标准值（mg/kg） | 10ngTEQ/kg | 3.4 | 170 | 0.6 | 25 |

注：①二噁英的单位为ngTEQ/kg

②E代表10次方即E-09=10-9

- 厂内土壤环境预测结果统计表

| 序号 | 项目 | Hg | Pb | Cd | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入量（mg） | 5.38E-05 | 4.28E-03 | 4.28E-06 | 1.60E-06 |
| 2 | 𝜌𝑏 （kg/ m3） | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
| 3 | A（m2） | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 4 | D（m） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 1年预测情况 | ∆S 1年沉降预测量（mg/kg） | 2.01E-11 | 1.60E-09 | 1.60E-12 | 5.98E-13 |
|  | Sb 本底值（mg/kg） | 0.265 | 22.1 | 0.508 | 12.7 |
|  | S 1年预测值（mg/kg） | 0.27 | 22.10 | 0.51 | 12.70 |
|  | 标准值（mg/kg） | 38 | 800 | 65 | 60 |
| 5年预测情况 | ∆S 5年沉降预测量（mg/kg） | 1.00E-10 | 7.98E-09 | 7.98E-12 | 2.99E-12 |
|  | Sb 本底值（mg/kg） | 0.265 | 22.1 | 0.508 | 12.7 |
|  | S 5年预测值（mg/kg） | 0.27 | 22.10 | 0.51 | 12.70 |
|  | 标准值（mg/kg） | 38 | 800 | 65 | 60 |
| 10年预测情况 | ∆S 10年沉降预测量（mg/kg） | 2.01E-10 | 1.60E-08 | 1.60E-11 | 5.98E-12 |
|  | Sb 本底值（mg/kg） | 0.265 | 22.1 | 0.508 | 12.7 |
|  | S 10年预测值（mg/kg） | 0.27 | 22.10 | 0.51 | 12.70 |
|  | 标准值（mg/kg） | 38 | 800 | 65 | 60 |
| 20年预测情况 | ∆S 20年沉降预测量（mg/kg） | 4.01E-10 | 3.19E-08 | 3.19E-11 | 1.20E-11 |
|  | Sb 本底值（mg/kg） | 0.265 | 22.1 | 0.508 | 12.7 |
|  | S 20年预测值（mg/kg） | 0.27 | 22.10 | 0.51 | 12.70 |
|  | 标准值（mg/kg） | 38 | 800 | 65 | 60 |

注：① E代表10次方即E-09=10-9

根据上表可知，本项目通过焚烧烟气排放的重金属和二噁英对土壤环境所产生的累积污染影响很小。厂区外土壤预测因子均满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中筛选值的标准要求。

拟建厂址内土壤预测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）（第二类用地—筛选值）标准限值的要求。

## 6.6运行期生态环境影响

### 6.6.1对厂区地表植被的影响

本项目营运后，不会减少项目区植物的种植，对厂址生态环境质量和景观环境不会产生较大影响。

### 6.6.2对野生动物生存环境的影响

评价范围内的动物类型为北方地区常见物种，没有珍稀濒危动物，没有国家和地方性保护野生动物。因此对该范围的野生动物不会产生很大的影响。

### 6.6.3对周围村落及周围环境的影响

本项目周围距离最近居民区350m，废气经废气处理措施处理达标后排放；生产生活废水入窑焚烧，不外排；故本项目建设不会对周围村落居民造成影响。

### 6.6.4对地下水补给的影响

本项目所在区域现状已为工业建设用地，本项目的建设对区域地下水补给影响较小。

## 6.7运行期运输环节环境影响及措施建议

### 6.7.1噪声影响

运输车噪声源约为85dB(A)，经计算在道路两侧无任何障碍的情况下，在距公路30m的地方，等效连续声级为55dB(A)，可见在公路两侧30m以外的地方，交通噪声符合交通干线两侧昼间等效连续声级低于70dB(A)和夜间等效连续声级低于55dB(A)的标准值；在距公路100m的地方，等效连续声级为50dB(A)，可见在公路两侧100m以外的地方，噪声符合乡村居住环境昼间等效连续声级低于60dB(A)和夜间等效连续声级低于50dB(A)的标准值。

### 6.7.2恶臭环境影响

本项目收集的各类废物均采用密闭包装后转运，比如：液态类采用油罐车或小旋塞塑料桶、带塞圆钢桶等；半固态类采用开口带盖塑料桶；固态类采用复合编织袋或型圆钢塑料桶。因此，运输过程中基本可控制运输车的臭气泄漏、废液洒漏问题。

### 6.7.3防止危险废物运输沿线环境污染的措施

公路运输是本项目危险废物的主要运输方式，为了防止运输环境污染，本项目运输污染防治措施主要为：

①危险废物的运输单位和运输车辆将经过本公司的检查，须持有主管部门签发的许可证，负责废物的运输司机也必须持有证明文件。

②承载危险废物的车辆将设置明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。

③车辆所载危险废物将注明废物来源、性质和运往地点，必要时将派专门人员负责押运。

④组织危险废物的运输单位，在事先也应作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。

⑤本公司注重对运输车司机的培训，不仅要求运输车辆严格按照指定的运输路线行驶，并注重运输过程的安全，而且还培训运输路线经过的河流及市镇村庄等保护目标，并强化对保护目标的保护意识，途径时做到主动减速慢行，减少事故风险。

⑥装车完毕，在车辆启动前，逐个检查盛装废液容器是否有漏点，容器盖是否盖严等，杜绝容器泄漏造成的污染；

⑦运输过程中，应严格控制车速，避免紧急制动、急加速等，防止因上述操作造成容器间发生碰撞引起的容器破损或容器盖失位等引起的废液泄漏；

⑧运输车辆的车厢设置防渗漏垫层。

由上述分析表明，危险废物运输路线虽然不可避免的经过部分敏感点，但在运输路线选择时，尽量是运输路线规避或远离水源地，和城镇集中居住区等环境敏感目标也保持有一定距离。对运输车辆和容器采取严格的保护措施，增加危废在运输过程的保持较好的安全性、可靠性。在此条件下的危废运输是安全的。

通过以上措施，本项目运输系统对运输路线周围村庄、学校、地表水等敏感点的影响较小。

## 6.8运行期环境风险评价

### 6.8.1风险识别

#### 6.8.2.1 物质危险性及生产系统危险性识别

本项目主要危险物质为危险废物原料、窑尾烟气等，主要危险工段包括水泥窑和烟气治理等；危废种类复杂，单一量较小，多以化合物形式存在；窑尾烟气含HCl、HF、重金属、二噁英等。本项目所涉及的主要物质危险性判定见下表6.8-1。

- 本项目主要物质危险性一览表

| 物质 | 毒性；可燃、易燃性、爆炸性 |
| --- | --- |
| HCl | 危险特性：腐蚀性的不燃气体，与水不反应但易溶于水，空气中常以盐酸烟雾的形式存在。 健康危害：侵入途径：吸入；本品对眼和呼吸道粘膜有强烈的刺激作用。 急性中毒：出现头痛、头昏、恶心、眼痛、咳嗽、痰中带血、声音嘶哑、呼吸困难、胸闷、胸痛等。重者发生肺炎、肺水肿、肺不张。眼角膜可见溃疡或混浊。皮肤直接接触可出现大量粟粒样红色小丘疹而呈潮红痛热。 慢性影响：长期较高浓度接触，可引起慢性支气管炎、胃肠功能障碍及牙齿酸蚀症。 急救措施：皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量 流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离300m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷氨水或其它稀碱液中和。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |
| Hg | 危险特性：常温下有蒸气挥发，高温下能迅速挥发。与氯酸盐、硝酸盐、热硫酸等混合可发生爆炸。燃烧(分解)产物：氧化汞。 健康危害：侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。急性中毒：病人有头痛、头晕、乏力、多梦、发热等全身症状，并有明显口腔炎表现。可有食欲不振、恶心、腹痛、腹泻等。部分患者皮肤出现红色斑丘疹，少数严重者可发生间质性肺炎及肾脏损伤。慢性中毒：最早出现头痛、头晕、乏力、记忆减退等神经衰弱综合征；汞毒性震颤；另外可有口腔炎，少数病人有肝、肾损伤。 稳定性：稳定。 急救措施：皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，必要时进行人工呼吸。就医。食入：误服者立即漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 泄漏应急处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。收集转移回收。无法收集的可用多硫化钙或过量的硫磺处理。 |
| As | 危险特性：燃烧时产生白色的氧化砷烟雾。燃烧(分解)产物：氧化砷。 灭火方法：消防人员必须穿戴全身专用防护服。灭火剂：干粉、泡沫、二氧化碳、砂土。 健康危害：侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。砷不溶于水，无毒性。口服砷化合物引起急性胃肠炎、休克、周围神经病、中毒性心肌炎、肝炎、以及抽搐、昏迷等，甚至死亡。大量吸入亦可引起消化系统症状、肝肾损害，皮肤色素沉着、角化过度或疣状增生，多发性周围神经炎。 稳定性：稳定。 急救措施：皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸。就医。食入：催吐。洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。 泄漏应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移回收。 |
| Cd | 危险特性：其粉体遇高热、明火能燃烧甚至爆炸。燃烧(分解)产物：氧化镉。 灭火方法：灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 健康危害：侵入途径：吸入、食入。吸入镉燃烧形成的氧化镉烟雾，可引起急性肺水肿和化学性肺炎。个别病例可伴有肝、肾损害。对眼有刺激性。用镀镉器调制或贮存酸性食物或饮料，食入后可引起急性中毒症状。有恶心、呕吐、腹痛、腹泻、大汗、虚脱、甚至抽摔、休克。长期吸入较高浓度镉引起职业性慢性镉中毒。临床表现有肺气肿、嗅觉丧失、牙釉黄色环、肾损害、骨软化症等。 稳定性：稳定。 急救措施：皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。食入：给饮足量温水，催吐，就医。 泄漏应急处理：切断火源。戴好口罩和手套。用湿砂土混合后将污染物扫起倒至空旷地方深埋或收集后送回生产厂处理。污染地面用肥皂或洗涤剂刷洗，经稀释的污水放入废水系统。 |
| 二噁英 | 白色结晶体，熔点302~305℃。二噁英在750℃以下时是相当稳定的，高于此温度即开始分解。 急性毒性：LD5022500ng/kg(大鼠经口)；114μg/kg(小鼠经口)；500μg/kg(豚鼠经口)，剧毒物质。 刺激性：兔经眼：2mg，中等刺激。 致突变：微生物突变-鼠伤寒沙门氏菌，3mg/L；微生物突变-大肠杆菌，2mg/L。 按RTECS标准为致癌物，肝及甲状腺肿瘤，皮肤肿瘤，毒性分级：Ⅰ(极度危害)。 |

#### 6.8.2.2 危险物质向环境转移的途径识别

本项目在1号危险废物贮存库和SMP及固态处置车间之间设置1座800m3初期雨水池和1座150m3事故池，在废液处置及危废贮存库设置1座800m3初期雨水池和1座150m3事故池，确保事故状态下废水有效收集。因此，本项目废水不会流出厂区外，因此不存在污染地表水的途径。危险物质影响环境的途径主要为大气环境和地下水环境。

本项目危险物质向环境转移的途径主要如下：

（1）运输事故风险

本项目生产过程中有毒类物质，强酸、强碱等腐蚀性物质，均为汽运且运输量较大。运输过程中存在由于违规驾驶、突遇交通事故等原因，引起有毒性、腐蚀性物质泄漏进入环境的危害风险。

（2）化学毒物危害风险

本项目生产过程中物料涉及多种毒性物质，强酸、强碱等腐蚀性物质。特别是水泥窑温度高达1400℃，分解产出重金属及其化合物、二噁英等物质，窑尾烟气以布袋除尘的方式净化处理。如果除尘系统发生故障，将导致重金属、二噁英等非正常排放至大气中，必将对周围的环境空气造成污染，对周围的人员造成伤害。

（3）火灾爆炸危害风险

本项目利用的水泥窑具有火灾爆炸的危害风险，且一旦发生爆炸事故，可能伴随着含重金属、二噁英等有毒类粉尘逸出，对环境造成危害。

（4）地下水、土壤环境污染风险

本项目厂区按照相关要求进行了分区防渗。其中废液贮存车间等如果发生设备损坏、管线断裂、防渗层结构断裂等情况，含强酸、强碱、高盐等液态物料发生泄漏，可能导致局部土壤和地下水污染的风险事故。

### 6.8.2风险事故情形分析

1、风险事故情形设定

根据各部分物质危险性识别、生产系统风险性识别结果，本项目有毒有害物质泄漏方面，首要考虑烟气布袋除尘系统故障，除尘效率下降，导致烟气中的重金属及其化合物、二噁英等非正常排放下对周围环境及人群的影响。

地下水及土壤的环境风险影响来自物料泄漏，引起的地下水及土壤污染。本项目厂区按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）相关要求进行了分区防渗，在防渗层正常的情况下能够有效防止地下水和土壤环境受到污染。

2、源项分析

本项目窑尾烟气源项分析及事故源强确定具体见表6.8-2。

- 本项目最大可信事故源项一览表

| 事故 类型 | 事故 部位 | 事故发生情况 | 危险 物质 | 排放量kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏 | 水泥窑 烟气处 理系统 | 假设水泥窑烟气处理系统发生故障，布袋除尘器发生故障，造成重金属污染物排放增大。本项目采用高效玻纤覆膜袋式除尘器，抗冲击负荷能力强，多条滤袋同时破损的情况出现概率极小，因此考虑袋式除尘器效率自99.97%下降到95%。 | HCl | 27.9 |
|  |  |  | 汞及其化合物（以Hg计） | 3.267 |
|  |  |  | 镉及其化合物 (以Cd计) | 0.133 |
|  |  |  | 砷及其化合物 (以As计) | 0.052 |
|  |  |  | 二噁英类 | 4.8×10-7 |

### 6.8.3风险预测与评价

#### 6.8.3.1事故废气排放环境影响分析

1、物质毒性分析

参照《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发[2008]82号）要求：二噁英类事故及风险评价标准参照人体每日可耐受摄入量4pgTEQ/kg执行，经呼吸进入人体的允许摄入量按每日可耐受摄入量10%执行。

参照二噁英类体内每日可耐受摄入量4pgTEQ/kg，经呼吸进入人体的允许摄入量按每日可耐受摄入量10%计，成人人体体重按60kg计，得出成人经呼吸进入人体的允许摄入量为24pgTEQ。成人每天经呼吸进入人体的空气约为12—15m3，本次环评取上限15m3。因此得出二噁英的日均浓度阈值为1.6pgTEQ/m3（本底值较小，最大值为0.12pgTEQ/m3，不考虑其摄入量），将其作为风险情况下对人体的安全浓度限值。参照《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ/T2.2-93)中环境质量标准换算取值规定，得出二噁英的小时浓度阈值为4.8pgTEQ/m3，将其作为风险情况下对人体的风险浓度限值。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录H大气毒性终点浓度值选取，HCl、汞、氧化镉、砷的毒性终点浓度取值见表6-35；二噁英的安全浓度取值见表6.8-3。

- 物质毒理性质一览表

| 物质 | 毒性终点浓度-1 | 毒性终点浓度-2 |
| --- | --- | --- |
| HCl | 150 mg/m3 | 33 mg/m3 |
| 汞 | 8.9 mg/m3 | 1.7 mg/m3 |
| 氧化镉 | 5.4 mg/m3 | 0.87 mg/m3 |
| 砷 | 100 mg/m3 | 17 mg/m3 |
| 物质 | 浓度超1小时浓度 | 浓度超安全阈值 |
| 二噁英类 | 4.8pgTEQ/m3 | 1.6pgTEQ/m3 |

（2）预测的气象条件

根据导则“需选取最不利气象条件和事故发生地的最常见气象条件”，因此预测的气象条件选择为：最不利气象条件风速取静小风1.5m/s、稳定度取F类，温度25℃，相对湿度50%；最常见的气象条件，风速取年均风速2.72m/s、稳定度取D类，温度30.51℃，相对湿度60.6%。

（3）预测公式

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中“附录G 大气风险预测推荐模型”，事故情况下HCl、重金属及二噁英进入空气的初始密度，均小于环境空气密度，因此采用推荐模型中AFTOX模型进行预测。

（4）影响预测与分析

影响预测结果见表6.8-4。

- 窑尾烟气事故扩散预测结果一览表

| 危险物质 | 风速 (m/s) | 稳定度 | 毒性终点浓度-1 最远影响距离(m) | 毒性终点浓度-2 最远影响距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HCl | 2.72 | D | - | - |
|  | 1.5 | F | - | - |
| 汞 | 2.72 | D | - | - |
|  | 1.5 | F | - | - |
| 氧化镉 | 2.72 | D | - | - |
|  | 1.5 | F | - | - |
| 砷 | 2.72 | D | - | - |
|  | 1.5 | F | - | - |
| 危险物质 | 风速 (m/s) | 稳定度 | 浓度超1小时浓度 最远影响距离(m) | 浓度超安全阈值 最远影响距离(m) |
| 二噁英类 | 2.72 | D | - | - |
|  | 1.5 | F | - | - |

由预测结果可知：

最不利气象条件风速取静小风1.5m/s、稳定度取F类，温度25℃，相对湿度50%；最常见的气象条件，风速取年均风速5.5m/s、稳定度取D类，温度31.5℃，相对湿度60%。

（1）在F稳定度/风速1.5m/s/温度25℃/湿度50%条件下， HCl、汞、镉、砷均未达到大气毒性终点浓度值1级和2级限值范围；二噁英未达到超安全浓度阈值为1.6pgTEQ/m3。

（2）在D稳定度/风速2.72m/s/温度30.51℃/湿度60.6%条件下， HCl、汞、镉、砷均未达到大气毒性终点浓度值1级和2级限值范围；二噁英未达到超安全浓度阈值为1.6pgTEQ/m3。

（3）一旦发生窑尾烟气的非正常排放，应及时启用应急预案，尽可能缩短事故排放时间，并做好警戒隔离工作。同时，根据事故发展以及风速、风向、地形及建筑物的等具体状况，确定人员及周围居民的撤离方案。

#### 6.8.3.2有害物质对地下水的污染风险分析

（1）有毒有害物质的迁移途径及其危害

根据物质危险性识别可知，危险废物储存、处置过程中涉及废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、有色金属冶炼废物（HW48）、废催化剂（HW50）、含镉废物、含铅废物等有毒有害危险物料，均分别采用袋装、桶装等方式分开贮存。本项目配套设置了初期雨水池和事故水池，同时针对厂区内可能造成地下水污染的区域采取了地面防渗等主动性控制措施，因此一般情况下泄漏的液体物料对地下水环境造成污染的可能性较小。

一旦液体危险废物大量泄漏，冲出仓库，又未被及时收集的情况下，或者地面防渗层发生断裂，导致液体物料直接进入土壤的情况下，液体物料将通过土壤渗入至地下水环境，影响地下水水质。

（2）地下水污染消除措施

建设单位应制定有效的应急预案，一旦发生污染物泄漏，立即启动应急预案，并在24小时内进行迅速处置，处置方法包括：收集地面的污染物和受污染土壤的置换（置换出的受污染土壤进行异地处置，不会产生二次污染）。

地表防渗及阻断污染源泄漏等应急手段阻断污染源泄漏完成24h后，对抽出的地下水水质进行检测，直至各组分浓度降至预警浓度以下，达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准后，可以逐渐恢复正常状态。

事故状态下，有毒有害物质泄漏会导致项目区下游局部地下水受到污染。如果地面防渗层发生断裂又未被及时发现，有毒有害物质的泄漏源强将是非正常状况的数十倍，不及时反应其环境影响是非常严重的。针对事故状态下可能对地下水环境的影响，本次评价提出以下几点防治措施：

①建设单位应制定有效的应急预案，一旦发生污染物泄漏，立即启动应急预案，应在24小时内进行迅速处置。

②收集池体内、地面的污染物，对受污染土壤进行置换（置换出的受污染土壤进行异地处置，不会产生二次污染）。

③对污染物泄漏管道及其他构筑物按照《石油化工工程防渗设计技术规范》（GB/T50934-2013）进行维修防护；对池体、地面防渗层破坏的区域按环评报告提出的分区防渗方案进行重新防渗处理。

④利用污染物泄漏点附近的地下水监测孔的地下水监测孔进行水质定时监测，一般按两小时监测一次的频率，必要时加密。

地下水环境的保护应以地面防渗等主动性措施为主要保护手段，使污染源的渗漏达到最小程度，并辅以地下水环境监测和应急保护措施进行含水层的防护。

#### 6.8.3.3有害物质对土壤的污染风险分析

（1）泄漏物料对土壤的危害途径

本项目配套设置了事故池，同时针对厂区内可能造成地下水污染的区域采取了地面防渗等主动性控制措施，因此一般情况下泄漏物料对土壤造成污染的可能性较小。如果发生大量泄漏或防渗层破坏，又未及时反应，有毒有害物质进入周围土壤造成污染，将影响土壤中的微生物生存，造成土壤的盐碱化，破坏土壤的结构，增加土壤中有毒有害物质含量，对土壤环境造成局部斑块状的影响。另外，泄漏进入到大气环境中的有毒有害物质经过沉降进入土壤中，也会对土壤环境产生一定的影响。因此，应在项目设计和建设过程中加强风险事故防范设施的建设，以利于降低风险事故的概率，即便在发生风险事故时也能够及时有效地对有害物质进行处置。

（2）土壤污染消除措施

发生泄漏事故时，泄漏物料对土壤造成影响的消除措施主要有：

①对泄漏物料进行收集回用。包括用沙土、砾石或其它惰性材料吸收，然后收集运至空旷的地方掩埋、蒸发或焚烧；如大量泄漏，应利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害化处理后废弃。

②对受污染土壤进行置换，置换出的受污染土壤进行异地处置，不会产生二次污染。可对污染土壤进行生物修复和绿化处理等，及时修复受污染土壤的生态环境功能。

因此，落实完善风险减缓措施，加强运行管理，是避免环境风险事故的根本保障。

#### 6.8.3.4危废收集运输及暂存系统事故影响分析

（1）危废收集运输事故影响分析

本项目的运输路线的环境风险主要表现为在人口集中区(包括镇、集市)、水域敏感区、车辆易坠落区等处运输车辆发生交通事故，危险废物散落于周围环境，对事故发生点周围土壤、水体、环境空气和人群健康安全产生影响。

发生事故是不确定的随机事件，且发生的概率很低，因此分析该类事故的环境风险通常采用概率方法。经类比石油化工行业中储运系统风险值，本项目废物运输车辆发生风险事故的概率约为10-4/a，发生运输风险概率较低，但一旦发生事故，会对事发地点的周围人群健康和环境产生不良影响。

虽然本项目拟处置的危险废物在运输过程发生交通事故时，若洒落于地面，可能会污染周围土壤、空气，散发的气体和扬尘还可能对事故现场周围人群的健康构成威胁。但只要在发生事故时，及时采取措施、隔离事故现场、对事故现场进行清理，防止废物与周围人群接触，就能有效地防止交通运输过程中废物泄漏对运输路线沿线居民的身体健康产生不利影响。因此必须加强废物运输管理，建立完备的应急方案。

要降低废物运输风险事故对环境的影响，一个重要的措施是优化运输路线、避开人口密集区（如城镇中心区）、水环境敏感区（如饮用水源保护区、重要水库等）。因此，本工程需根据鞍山及周边地区的道路交通状况、敏感地区分布特点，制定并及时优化运输风险事故较低的路线方案。

本工程运输废物的行程路线拟避开交通要道、商业区及人口密集区，在运输时间上也是尽量错开上下班时间，而且尽量减少行程路线的变化频率，驾驶员容易适应行程路线，对路线周围环境也比较了解，相应的可以减少行车中发生交通事故的概率。在采取以上措施后，本工程运输过程中的事故风险值将小于交通事故的平均风险值，本工程风险概率是可以接受的，但从事故后果来看危险废物泄漏的概率也比较大，因此，还要进一步采取防范措施，降低危险废物对环境泄漏的危害。

（2）危废暂存系统事故影响分析

收集来的危险废物根据危险废物的不同性质拟采用不同容器收集危险废物，然后分别储存于各个存放区内。如贮存容器损坏或暂存区防渗层破损，可能导致废物泄漏，造成对贮存区土地及地下水的污染，若是挥发性物质，也会对厂区内外大气环境造成影响。本项目各危废贮存区均设有防渗层，周围设有堵截泄漏的裙脚，并在厂区内设有1座事故池。因此，发生事故时，一旦液体废物泄漏量较大时，可将废物引入事故池，同时用便携式潜污泵将其泵至盛装危险废物的容器中。若为挥发性液体，经及时处理后，对厂区和周围大气环境的影响也将降至最小。

综合分析，本工程运输和贮存的均为危险废物，一旦发生事故，将对周围环境产生不利影响，甚至可能造成人员伤亡。但风险事故是可以控制的，只要各个环节都做到科学管理和操作，风险事故发生的可能性就可降至最低，所以控制事故发生的最有效方法就是预防。

### 6.8.4风险管理与防范措施

#### 6.8.4.1 风险管理

（1）本项目建成运行后，应根据鞍山冀东水泥有限公司现有的劳动组织方式、安全环保管理科室，配备专职安全生产管理人员；

（2）按照国家有关安全生产的法律、法规、标准、规范的要求，结合水泥厂和固废处理工程的特点，编制各项安全管理规章制度、安全规程和操作规程，建立健全各级各类人员和岗位的安全生产责任制；

（3）应对主要负责人和安全管理人员进行安全培训，并经考核合格方可有效履行安全职责；

（4）为保证建成后装置的安全平稳运行，应加强岗位操作人员的技术培训，提高操作人员的事故分析能力、应变能力和处理能力，加强操作人员的系统故障分析能力；

（5）建立安全办公会议制度，及时分析、研究、解决生产过程中出现的安全问题，排除隐患，加强整改，查处事故责任人和违章作业人员；

（6）针对工艺技术和操作条件，项目建成运行后，冀东水泥应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号文）的要求，编制企业突发环境事件应急救援预案，报地方环保行政主管部门备案。

此外，公司应定期组织相关部门进行演练，根据演练的结果不断的修订和完善预案，成立救护组织和医疗救护组织，并与附近的救援组织签订救护协议，降低事故发生率，减少企业财产损失及人员伤亡。

#### 6.8.4.2 防范措施

1、危废及危险化学品运输过程风险防范措施

为防止在收运过程中发生废物泄漏、洒落等事故污染周围环境，引发污染事故，本项目危险废物的运输工作由具有危废运输资质的车队进行收集和运输工作，在收集和运输过程中拟采取以下风险防范措施。

（1）危险废物应根据其成分，采用符合国家标准的专门装置分类收集；

（2）运输液态物料采用槽罐运输车，固态或半固态物料采用自卸汽车；

（3）运输危险废物的车辆应采用由专业资质单位设计制造的专门车辆，并确保符合要求后方可投入使用；

（4）禁止混合运输性质不相容而未经安全性处理的危险废物；

（5）从事危险废物运输的司机、押运人员应经过合格的培训并通过考核；

（6）承载服务的车辆必须有“危险”的明显标志，其在行驶时应事先作出周密的运输计划和行驶路线。

（7）运输车辆应配备先进的通讯和消防设备及GPS定位器，以便在发生运输意外事故的情况下实施紧急救援。

2、危废及危险化学品暂存系统风险防范措施

本项目危废暂存系统环境风险的事故源主要是泄漏，应针对危险废物的特性、数量，按照《危险废物贮存污染控制标准》(GBl8597-2001)要求，做好暂存危废的风险事故防范工作。主要风险防范措施为：

（1）要求操作人员严格按操作规程进行操作，严禁违章作业。

（2）贮存场所应进行防渗漏处理，并设有集排水设施。

（3）危险废物的贮存场所设置符合《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志。

（4）废物的贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。危险废物按照半固态和固态进行分区域储存。危险废物储存库位于相对独立的小区，并在各小区之间采用道路相隔。

（5）贮存场所内禁止混放不相容危险废物，贮存场所远离焚烧设施并符合消防要求。

（6）盛装危险废物的容器选取防倾倒泄漏容器，盛装粉末状废物的容器选取防吹散容器。经常检查贮存容器的质量，发现问题及时解决。

（7）在有毒气体或可燃气体可能泄漏的场所，根据规范设置有毒气体或可燃气体检测，随时检测操作环境中有害气体的浓度，并在控制室设置气体报警系统盘，同时将信号引入DCS系统，以便采取必要的处理措施。同时采用大风量通风设施，避免贮存库死角造成有害物质的聚集。

（8）储罐设有液位计和高低液位报警器，必要时可切断进料阀防止溢罐事故发生。严格操作规程，制定可靠的设备检修计划，防止设备维护不当所产生的事故发生。

（9）危险废物暂存库及控制室内设有感温感烟探测器、声光自动报警消防系统、工业电视监视系统等，能够自动报警，通知有关人员采取消防措施。

（10）加强作业时巡视检查，建立系统规范的评估、审批、作业、监护、救援、应急程序、事故报告等管理制度。

3、水泥窑协同处置系统风险防范措施

项目使用自动控制系统，系统本身的检测、报警和控制设置足够的安全运行所需要的参数。系统全面监视分解炉、水泥窑等设备的燃烧情况，主要设备的温度、压力、流量、液（料）位、转动设备运转情况等，通过远传及就地仪器仪表和控制器，使运行人员随时掌握运行情况，确保各类生产装置能长期稳定运行。

当控制系统检测到某设备运转失常时，将发出紧急停车命令，立即停止故障设备的运行，相应的停车信息也通过PLC被发送到对应的操作站上，通知操作人员做出处理。

本项目将建立水泥生产线事故与危废上料连锁控制系统，确保在生产线发生事故或者某一环保设施发生事故的情况下，各固体废物投料系统同时中止；待恢复正产生产后，各固体废物上料继续运行。

所有的自动控制均在PLC控制站中完成。主控制器出现故障，后备控制器则自动无扰动投入，保证系统的正常运行。在主控室还设有后备盘。盘上设有紧急按钮和少量常规仪表。仪控系统在紧急情况下的保护措施能够保证系统在重大事故发生时的设备和人员安全。

为避免分解炉、水泥窑等因设备故障或操作失误造成爆炸等极端事故，可采取防范、减缓和应急措施有：

（1）通过监测窑内氧量而得出燃烧不完全的情况，适时调整燃烧工况，使各类工业固废尽可能充分的燃烧；

（2）引风机与送风机联锁，一旦引风机故障停机，送风机也必须停机，同时停炉；

（3）注意监视炉膛负压，防止出现正压；

（4）做好气化炉日常检修和维护工作，杜绝事故的发生等。

4、停炉事故防范措施

在水泥窑出现故障或者事故造成运行工况不正常时，如窑内温度明显下降、烟气中污染物浓度明显升高时，必须立即停止投加废物，待查明原因，水泥窑检修并恢复正常生产工况、稳定运行至少4小时后，方可开始投加废物。

应水泥窑维修、事故检修等原因需要停药检修时，应至少提前4个小时停止投加工业废物。

#### 6.8.4.3 应急组织机构设置及职责

针对可能存在的环境风险，本项目应设立事故状态下的应急救援领导小组，可以依托冀东水泥有限公司现有的安全环保科室人员进行组建。应急救援领导小组是公司为预防和处置各类突发事故的常设机构，其主要职责有：

1、编制和修改事故应急救援预案，将本项目风险应急救援预案纳入区域的环境风险应急联动机制中。

2、组建应急救援队伍并组织实施训练和演习。

3、检查各项安全工作的实施情况。

4、检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。

5、在应急救援行动中发布和解除各项命令。

6、负责向上级和政府有关部门报告以及向友邻单位、周边居民通报事故情况。

7、负责组织调查事故发生的原因、妥善处理事故并总结经验教训。

#### 6.8.4.4 事故废水收集

参照中国石化集团发布的《水体污染防控紧急措施设计导则》，本项目在发生渗滤液泄漏、火灾事故时，会产生大量消防废水，需要收集消防废水和泄漏物质容积计算如下：

注：是指对收集系统范围内不同装置分别计算，取其中最大值。

—收集系统范围内发生事故的一套装置的渗滤液。

—发生事故的装置的消防水量，m3。

—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3

—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3

根据设计方案，本项目建成运行后，各类冲洗废水全部经收集后送入窑内焚烧，不外排。项目设计处理的液态危废包括HW08、HW09等均采用桶装。在发生泄漏破裂的事故状况下，也可利用车间内其他空桶进行暂存，不外排。

因此，事故状况下，本项目需要收集的废水主要包括消防废水和初期雨水。

（1）消防废水：根据设计方案，结合本项目建成运行后，全厂的占地面积和建筑物类别，确定厂区内同时火灾发生次数为一次，设计火灾延续时间为3小时。设计采用消防炮进行灭火，水量25L/s。设计一次消防用水量最大为270m3/次。

（2）初期雨水：项目处置的各类危险废物涉及重金属等有害物质，项目废气排放的污染物降落至地面经降雨冲刷后，初期雨水若直接排放可能会对区域水体造成一定污染。考虑到本项目涉及清洗车间、1#危废暂存库、联合车间的建设，因此，本评价选择以上建筑物，以及厂内运输道路的面积作为初期雨水收集范围，收集范围约5500m2。

场地及道路雨水采取有组织暗管排水，通过道路两侧的雨水篦子及暗管最终汇集进入初期雨水池。

工程考虑收集大暴雨时20min雨量，大暴雨的24h降雨量按250.0mm（根据中国气象局规定，所谓大暴雨指24h降雨量为100.0～250.0mm，本环评取其上限），则一次大暴雨中20min内收集的雨水量为19m3。本项目设置了1座300m3初期雨水收集池，能够满足本项目初期雨水量的要求。初期雨水收集池与雨水收集管连接，由控制阀门连通或关闭与雨水收集管道的连接。

本项目在1#危废暂存间和联合车间、清洗车间四周设置了集水沟、设置了1座300m3初期雨水收集池、1座540m3事故池。雨水总排口设置了雨污切换阀门和引入事故池的管线。本项目设置集水沟、初期雨水收集池和事故池等事故环境风险减缓防线。经分析，本项目建设的事故污水储存及调输系统能够满足风险防范及控制要求，能够确保风险事故下污水不对外环境造成不良影响。

### 6.8.5环境风险应急预案

根据《关于印发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》（环发[2015]4号），企业应按要求制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定应急预案专章，并向当地的环境保护主管部门进行备案。企业是制定应急预案的责任主体，根据应对突发环境事件的需要，开展环境应急预案制定工作，对环境应急预案内容的真实性和可操作性负责。

#### 6.8.5.1 风险管理

（1）事故救援指挥决策系统

本项目在企业内部设置事故应急救援机构，负责事故发生后的指挥和应急处理，下设有车间救援组、车间紧急措施组、消防救灾队，事故发生后立即在事发地点附近设置现场指挥部，并进行定期模拟演练。突发事故的应急预案及要求如表6.8-5。

- 突发事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | / |
| 2 | 危险源概况 | 详述危险源类型、数量及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 存贮区、邻区 |
| 4 | 应急组织 | 厂指挥部—负责现场全面指挥 专业救援队伍—负责事故控制、救援、善后处理 |
| 5 | 应急状态分类及应急相应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类相应程序 |
| 6 | 应急设施设备与材料 | 存贮区：防泄漏、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材 |
| 7 | 应急通讯、通知和交通 | 规定应急状态下通讯方式、通知方式 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备 邻近区域：控制防扩散区域，控制和清除污染措施及相应设备配备 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置，人员撤离组织计划及救护 |
| 11 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训和演练 |
| 13 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布相关信息 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

（2）事故应急分级

根据企业发生的泄露、火灾及爆炸的具体情形分为三级应急措施，详细分类和应急措施见表6.8-6。

- 事故应急分级一览表

| 等级 | 一级警报 | 二级警报 | 三级警报 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人 | 总经理 | 车间主任 | 担当人 | 其他细分/由现场管理者执行判断解决 |
| 应急范围 | 全公司 | 车间 | 相关部门 |  |
| 火灾情形 | 需要消防队支援，有向厂外扩散可能，火灾发生后5分钟灾情继续扩大 | 车间救援组启动，可在5分钟内灭火，无车间污染及扩散的可能 | 可用灭火器 灭火 |  |
| 伤亡 | 死亡事故/重大伤亡人员 | 工伤 | 轻伤 |  |
| 环境事故 | 环保设备运行中断涉及 厂区以外/舆论 | 环境设备受损/部分中断 系统运行中断 | 局部污染物 外泄 |  |
| 停电事故 | 全厂停电 | 局部停电 | 瞬间停电 |  |

（3）事故应急方案

①紧急汇报

事故发生后，按照事故发生的情形（分级），事故目击者应当立即通知监控室，并使用紧急电话通知相关部门，如果目击者同时也是监控室或管理人员，应同时采取应急措施，包括切断水、电、气的供应等。

监控室应立即接受事故情况，并根据事故发生等级向安环科科长和车间主任报告，严重的情况直接向总经理报告。同时紧急通知现场周围人员采取措施或积极疏散，并把情况通过广播、短信等发布给应急措施处理人员。

发生重大事故，应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨到专业救援队伍协助处理。

②消防救灾和医疗支援

接到指挥部的指令后，消防救灾队和车间救援组紧急出动事故现场的消防和救护工作，后者负责立即把伤员送最近的医院采取进一步紧急措施，必要情况下通知相关人员。

③紧急措施

接受指挥部的指令后车间紧急措施组立即出动，首先停止生产，然后断气、断电以及需要隔断的其他供应系统，并立即疏散事故周围人群，初步建立火灾隔离圈，采取防止火灾扩散的措施，然后在消防部门赶到后配合和引导消防部门对事故现场采取消防措施，并在事故发生后清理泄漏废液，恢复生产线，配合调查部门进行调查工作。紧急措施组的职责见表6.8-7。

- 车间紧急措施组职责一览表

| 应变组织 | 职责 |
| --- | --- |
| 现场指挥者 | 指挥灾变现场的消防器材、人员、设备、文件资料的抢救处置，并将灾情及时传报厂领导；负责厂内及厂区支援救灾人员工作任务的分配调度；掌握控制救灾器材，设备及人力的使用及其供应支持状况；督导执行灾后各项复建，处理工作及救灾器材、设备的整理复归、调查事故发生原因及检讨防范改善对策并提报具体改善计划 |
| 污染源处理小组 | 执行污染源紧急停车作业；协助抢救受伤人员 |
| 抢救小组 | 协助紧急停车作业及抢救受伤人员；支持抢修：工具、备品、器材；支援救灾的紧急电源照明；抢救重要的设备，财物 |
| 消防小组 | 使用适当的消防灭火器材，设备扑灭火灾；冷却火场周围设备，物品，以遮断隔绝火势漫延；引导消防人员灭火，并协助抢救受伤人员 |
| 抢修小组 | 异常设备抢修，协助停车及开车作业 |

④通讯联络

建立厂、车间、班组三级报警网，保证通讯信息畅通无阻。在制订的预案中应明确各组负责人及联络电话，对外联络中枢以及社会上各救援机构联系电话，如救护总站、消防队电话等。通讯联络决定事故发生时的快速反应能力。通讯联络不仅在白天和正常工作日快速畅通，而且要做到在深夜和节假日都能快速联络。

⑤事故调查

在事故发生后，成立多个部门的事故调查小组对事故发生的原因和造成的损失进行调查，提出同类事故的对策建议，并对火灾、泄漏以及爆炸等造成的环境影响进行评估。

#### 6.8.5.2 应急响应

（1）响应流程

规定事故的级别、相应的应急分类响应程序。突发环境事件应急响应坚持属地为主、相关单位配合的原则。按突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，突发环境事件的应急响应分为重大（一级响应）、较大（二级响应）、一般（三级响应）三级。超出本级应急处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构启动上一级应急预案。

①一级响应

环境风险事故或突发自然灾害的影响和危害已经超出企业边界，需要当地政府等外部应急救援力量提供援助，或发生重大区域性自然灾害事件，企业应急救援力量需要紧密配合当地政府，完成各项应急救援工作。

②二级响应

出现污染事故，但通过动用企业的专职和兼职应急救援力量即可有效处理的事故，企业所有应急救援力量进入现场应急状态。

③三级响应

预警应急为可控制的异常事件或者为容易控制的突发事件。现场操作人员经过简单的应急救援培训即可完成事故现场的所有应急处置。

#### 6.8.5.3 应急处置

（1）检测的方式、方法

环保检测人员到达现场后，查明泄漏物质浓度和扩散情况，根据当时风向、风速、判断扩散和方向、速度，并对泄漏气体下风向扩散区域进行监测，监测情况及时向指挥部报告。必要时根据指挥部决定通知气体扩散区域内的员工撤离或指挥采取简易有效的保护措施。

（2）抢险救援方式、方法

抢险抢修队到达现场后，根据指挥部下达的抢修指令，迅速进行抢修设备，控制事故、以及防止事故扩大。医疗救护队到达现场后，与消防车队配合，就立即救护伤员和中毒人员，对中毒人员应根据中毒症状及时采取相应的应急措施，对伤员进行医疗处置或输氧急救，重伤员应及时转送医院抢救。治安队到达现场后，迅速组织救援伤员撤离，组织安保人员在事故现场周围设岗划分禁区或加强警戒和巡逻检查，严禁无关人员进入禁区。消防队接到报警后，应迅速赶往事故现场，根据当时风向，消防车应停留上风方向，或停在禁区外，消防人员佩戴好防护器具，进入禁区，查明有无中毒人员，以最快速度将中毒者脱离现场，协助事故发生部门迅速切断事故源和切除现场的易燃易爆物品。

（3）控制事故扩大的措施

发生事故的部门就迅速查明事故发生源点、泄漏部位和原因，凡能切断泄漏源或倒罐处理措施而能消除事故的，则以自救为主。如泄漏的部位自己不能控制的，应向指挥部报告并提出堵漏或抢修的具体措施。指挥部成员到达现场后，根据事故状况及危害程度作出相应的应急决定，并命令各应急救援专业队立即开展抢救抢险。如事故扩大时，应请求救援。如易燃易爆液体大量泄漏，则由治安队命令在发生事故的部门和一定区域内停止一切作业，所有电气设备和照明保持原来状态，机动车辆撤离或就地熄火停驶。

生产部、安保部到达现场后，会同发生事故的部门在查明液体外泄部位和范围后，视能否控制，作出局部或全部停车的决定。若需紧急停车，则按紧急停车的程序迅速进行。抢险抢修队到达现场后，应根据不同的泄漏部位，采取相应的堵漏措施，在做好个人防护的基础上，以最开的速度及时堵漏排险，减少泄漏，消除危险源。

（4）事故可能扩大后的应急措施

如果发生重大泄漏事故，指挥部成员通知自己所在部门，按专业对口迅速向主管部门和公安、安监、消防、环保、卫生等上级领导机关报告事故情况。由指挥部下达紧急安全疏散命令。

一旦发生重大泄漏事故，本单位抢险抢修力量不足或有可能危及社会安全时，由指挥部立即向上级和友邻单位通报，必要时请求社会力量帮助。社会援助队伍进入厂区时，由安保部人员联络、引导并告知注意事项。

#### 6.8.5.4 应急监测

本项目应急监测计划具体如下表6.8-8。

- 风险事故监测计划表

| 项目 | 本项目应急监测内容 |
| --- | --- |
| 事故时环境空气监测方案 | 监测布点 | （1）事故污染源监测：在事故排放点采样监测； （2）周边大气环境监测：依据事故发生时主导风向，在下风向居民点 |
|  | 监测项目 | HCl、HF、重金属及其化合物、二噁英 |
|  | 监测频次 | 事故监测频次应在每个监测点最好进行实时监测，没有条件的要做到隔1小时取样分析，密切注意大气污染物的浓度变化 |
| 事故时土壤监测方案 | 监测布点 | 在水污染物流经的区域，应每1km设一个土壤采样点，并于每20cm土壤层采样分析，掌握污染物在土壤中的运移规律以及时空变化 |
|  | 监测项目 | pH、汞、镉、铅、铜、镍、锌、砷、二噁英 |
|  | 监测频次 | 事故监测频次要做到隔6小时取样分析，密切注意污染物的浓度变化 |

### 6.8.6小结

本项目利用鞍山冀东水泥熟料生产线，协同处置危险废物。因此，项目在生产运行过程中，存在一定的环境风险隐患。经过上述分析，得出以下主要结论：

1、在极端风险状况下，发生污染治理措施失效，其风险后果评价对区域环境质量及人群生命健康安全造成不利影响可接受，因此本项目对区域环境造成的不利影响较小。

2、对生产运行中事故隐患和后果的认识，评价要求通过安全措施的配备和落实，最大可能地降低事故风险性，建设单位必须完全落实和完善事故预防措施，以及确定详尽的事故应急预案。

3、防范措施

强化危废及危险化学品运输过程风险防范措施、危废及危险化学品暂存系统风险防范措施、水泥窑协同处置系统风险防范措施以及停炉事故防范措施。建立应急组织机构设置，明确各自职责。

4、应急预案

根据《关于印发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》（环发[2015]4号），企业应按要求制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定应急预案专章，并向当地的环境保护主管部门进行备案。企业是制定应急预案的责任主体，根据应对突发环境事件的需要，开展环境应急预案制定工作，对环境应急预案内容的真实性和可操作性负责。

评价认为，项目在认真制定事故应急预案、落实风险防范措施后，其环境风险水平是可以接受的。

## 6.9施工期环境影响分析

### 6.9.1施工期废气环境影响分析

本项目为了防止施工场内扬尘对环境空气质量的影响，采取了以下防治措施：

（1）施工期间采取文明施工，在四级以上大风天气时停止平整场地、开挖土石方作业；

（2）建筑材料（石灰、水泥、砂料等）尽量避免露天堆放，如果设置石灰、砂料露天堆放场，应采取对其进行洒水，提高表面含水率，起到抑尘的效果；对水泥应存放在材料库中，或加盖篷布防止起尘污染环境。

（3）对施工场地和临时堆存的土石方表面及场内道路采取定期洒水的措施进行抑尘。洒水后TSP的浓度在50m处由1.15mg/m3降至0.67mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求。

（4）施工机械和运输车辆尾气中污染物的污染物主要为SO2、NO2、CO、和ChHm等，对环境空气质量有一定影响。施工中将会有各种工程及运输用车来往于施工现场，主要有运输卡车、挖掘机、铲车、推土机等。施工场地汽车尾气对大气环境的影响有如下几个特点：①车辆在施工场范围内活动，尾气呈面源污染形式；②汽车排气筒高度较低，尾气扩散范围不大，对周围地区影响较小；③车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较少。且项目区年平均风速2.0m/s，气体污染物排放量小，污染物的浓度可以得到较大幅度的稀释，并随着施工过程的结束而消失。

综上所述，项目施工期采取符合《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）规定的施工扬尘防治措施，TSP的浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求，因此，施工期废气污染物对环境空气质量影响较小。

### 6.9.2施工期噪声环境影响分析

本项目施工期主要机械有装载机、压路机和载重车等。产生的噪声较大。主要施工机械设备噪声见表6.9-1。

- 主要施工机械设备噪声

| 序号 | 施工设备名称 | 距设备1m处平均噪声级 [dB(A)] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 82 |
| 2 | 推土机 | 76 |
| 3 | 起重机 | 82 |
| 4 | 压路机 | 82 |
| 5 | 重型卡车 | 85 |

施工噪声对周围地区声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价，标准值为昼间70dB（A）、夜间55dB（A）。以表6.9-1中所列噪声最高的重型卡车为例，其运行噪声随距离增加而衰减后的情况如表6.9-2所示。

- 施工噪声随距离的衰减值

| 距离(m) | 1 | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声值[dB(A)] | 85 | 65 | 51 | 45 | 41 | 39 | 35 | 33 | 31 |

本项目厂址周围200m范围内无居民、学校、医院等敏感保护目标。另外，本工程施工期较短，各类施工机械使用时间也较短，随着施工结束对环境影响将消失，因此，本项目施工期对声环境的影响较小。

### 6.9.3施工期废水环境影响分析

本项目施工期废水主要为施工人员生活污水和施工废水。

其中生活污水主要为个人洁卫水，污染物主要为SS和LAS，项目厂区设有污水处理厂，生活污水经沉淀进入厂区污水处理厂。

施工废水主要为机械清洗废水，污染物主要为SS，项目设有沉砂池，经沉淀处理后回用于混凝土搅拌。

本项目建设期间产生的各类废水不含特征类污染物，经过相应的措施处理后不会对地下水环境产生不良影响。

经过这些措施，本项目建设期间对水体的影响较小。

### 6.9.4施工期固体废物影响分析

#### 6.9.4.1主要来源

施工垃圾主要来自施工场所产生的建筑垃圾（主要指场地开挖、场地平整、道路修筑、管道敷设、材料运输、基础工程和房屋建筑等工程施工期间产生的大量废弃的建筑材料，如砂石、石灰、混凝土、木材和土石方等）以及由于施工人员活动带来的生活垃圾等。

#### 6.9.4.2施工垃圾的环境影响分析

施工期间产生的建筑垃圾及施工人员的生活垃圾如不及时处理不仅有碍观瞻，影响景观，而且在遇大风干燥天气时，将产生扬尘。生活垃圾如不及时处理，在气温适宜的条件下则会滋生蚊虫、产生恶臭并传播疾病，对周围环境产生不利影响。

因此，工程在施工期间要坚持对施工垃圾的及时清理、清运至指定的垃圾堆场堆放，使施工垃圾对环境的影响减至最低。

### 6.9.5施工期生态环境影响分析

厂区所占用的土地为厂区预留用地，无植被覆盖，因此，项目的建设不会造成水土流失、生态破坏等生态影响。

# 7环境保护措施及其可行性论证

## 7.1施工期污染防治措施及其可行性论证

### 7.1.1废气污染防治措施及其可行性论证

为减少施工扬尘的影响，施工工地应加强生产和环境管理，实施文明施工制度，采用以下防治对策，使得施工中排放的环境空气污染物满足国家有关的排放标准，最大限度控制受影响的范围。

严格施工现场规章制度：应采取封闭式施工方式，施工期在现场设置围挡；施工裸露道路应当用礁渣、细石或者混凝土等材料进行硬化处理，并定期洒水防止浮尘产生；施工现场宜利用空余地进行简易绿化。

控制容易产生扬尘的搬运过程：对土石方开挖作业面应适当洒水；运输车辆、施工场地运输通道应及时清扫、冲洗，道路保持一定湿度；车辆出工地前应设置车轮冲洗设备，尽可能清除表面拈附的泥土；运输进入施工场地应低速行驶，减少产尘量；运输砂石料、水泥、渣土等易产生扬尘的车辆上应覆盖篷布；散装水泥罐应进行封闭防护；运输垃圾渣土的施工车辆驶出施工现场时，装载高度不得超过槽帮上沿，并应当将车辆帮和车轮冲洗干净。

材料的使用和储存中减少扬尘：混凝土搅拌站应设在工棚内；土方、砂料应存放于临时仓库内，临时堆放的材料表面应采取篷布覆盖或定期洒水等措施；渣土应尽早清运。

施工扬尘量主要随管理手段的提高而降低，如措施得当、监管到位，杨尘量将降低50~70%，大大减轻对周围环境的影响。

本环评认为，施工期采取以上废气污染防治措施可行。

### 7.1.2废水污染防治措施及其可行性论证

对施工期的主要污水排放要进行控制和处理；建设单位和施工单位要重视施工污水排放的管理。杜绝不处理和无组织排放；施工废水排入现有工程其它废水处理系统处理后回用。

施工期水污染防治具体措施对策如下：

（1）施工前应作好施工区域内临时排水系统的总体规划。

（2）施工时应采取建工地临时排水沟供雨水外排，还可筑土堤阻止场外水流入整平场地。

（3）施工合同中应要求施工单位采取治理措施，满足环保有关规定，本着节约用水、减少外排的原则，尽可能回收冲洗水和混凝土养护水；存放油料的施工现场应硬化处理，并做好排水系统设置，车辆、机械冲洗及维修等产生含油废水的施工点，应设置小型隔油、集油设施；灌注桩泥浆水经沉淀处理，去除悬浮物和泥沙后回用为抑尘用水。

施工期间，施工单位要大力提倡节约用水，并与建设单位协商施工排水和生活污水的处理方式和排放去向，尽量做到集中排放。设备、车辆清洗要在固定地点进行，施工废水排入现有工程其它废水处理系统处理后回用。

本环评认为，施工期采取以上废水污染防治措施在技术经济上可行。

### 7.1.3噪声污染防治措施及其可行性论证

严格遵守GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中的有关要求，合理安排施工时间，尽可能避免高噪音声设备同时施工。

合理布置施工现场，各高噪音施工机械应尽量远离外部敏感点，其距离应大于按最大声源计算的衰减距离，如因施工工艺要求，不能满足该距离要求，则应采用局部隔声降噪措施，或在施工现场设置隔声围障。

施工机械选型时，应选用低噪音设备；重点设备均应采用减振防振措施，施工现场应严格监督管理，提高设备安装质量，从声源上控制施工噪音水平，对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备松动部件的振动或消音器的损坏而增加其工作时声压级；对产生高噪声的设备如搅拌机、电锯和加工场，建议在其外加盖简易棚；

应最大限度地降低人为噪音，不要采取噪音较大的钢模板作业方式，在操作中尽量避免敲打砼导管，搬卸物品应轻放，施工工具不要乱扔，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。

对运输车辆应做好妥善安排，行驶路线尽量避开居民点、学校等噪音敏感点，并对行驶时间、速度进行限制，降低对周围环境的影响。

本环评认为，采取以上噪声污染防治措施可行。

### 7.1.4固体废物污染防治措施及其可行性论证

建设施工期的固体废物主要为施工弃土、建筑垃圾及施工人员的少量生活垃圾等。

（1）施工过程中产生的建筑垃圾及施工弃土应及时清运，运出废物应使用苫布遮盖，不得沿街洒落泥土，特别是不能倒入附近的排洪冲沟及河道内，造成水土流失，应及时运到市政部门批准的指定点（如垃圾填埋场）或作铺路基等处置。

（2）施工人员产生的生活垃圾量较少，不得随意丢弃，应由环卫部门统一收集处理。

本环评认为，施工期采取以上固体废物污染防治措施可行。

## 7.2营运期污染防治措施及其可行性论证

本项目除新建危险废物预处理厂房设活性炭吸附外，其它污染防治措施均依托现有工程。

### 7.2.1废气污染防治措施及其可行性论证

#### 7.2.1.1危险废物协同处置过程中废气治理措施

1、水泥窑窑尾

本项目依托现有鞍山冀东水泥有限责任公司现有熟料生产线协同处置危险废物，现有窑尾烟气治理措施主要为布袋除尘+SNCR脱硝设施。

根据前述工程分析，本项目水泥窑协同处置危险废物过程产生的废气污染主要有颗粒物、SO2、NOx、HCl、HF、重金属和二噁英类。项目充分利用水泥窑的热稳定性以及碱性环境，产生的SO2、HCl、HF等酸性气体会被大量的吸收，从而大大降低焚烧尾气中的酸性气浓度。废气中重金属绝大部分固化在水泥熟料中，并依托SNCR脱硝系统和布袋除尘器，减少NOX、粉尘排放，进一步去除重金属。同时预热器出来的烟气经过余热锅炉/增湿管、原料磨和除尘器等构成多级收尘系统能起到急冷作用，避免二噁英的二次合成。

（1）粉尘废气控制措施评述

窑尾烟气是水泥厂最大的废气污染源，风量大，废气量为353558Nm3/h，为充分利用热能，减少生产过程污染物排放量，出窑尾一级筒的废气(约330℃)经SP炉换热后（在SP炉不运行时经增湿管降温）温度降至230℃左右，通过窑尾高温风机送至原料磨烘干原料，烟气由原料磨排出后，再进入布袋除尘器。符合《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）中布袋除尘器作为烟气除尘设施的要求。

（2）SO2、HF、HCl等酸性气体的防治

SO2：原料带入的易挥发性硫化物是造成SO2排放的主要根源，水泥生产系统本身就是一种脱硫装置，SO2可以和生料中的碱性金属氧化物反应(例如CaO)，生成硫酸盐矿物或固熔体，因此随气体排放到大气中的SO2是非常低的。

HF：根据《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）编制说明，水泥窑产生烟气中的氟化物主要为HF，HF主要来自于原燃料，如黏土中的氟，以及含氟化剂（CaF2）。含氟原燃料在烧成过程形成的HF会与CaO，Al2O3形成氟铝酸钙固溶于熟料中带出窑外，90~95%的F元素会随熟料带入窑外，剩余的F元素以CaF2的形式凝结在窑灰中在窑内形成内循环，极少部分随尾气排放。

HCl：水泥窑产生的HCl主要来自于含氯的原燃料在烧成过程中形成的HCl。由于水泥窑中具有强碱性环境，HCl在窑内与CaO反应生成CaCl2随熟料带出窑外，或与碱金属氧化物反应生成NaCl、KCl在窑内形成内循环而不断积蓄。通常情况下，97%以上的HCl在窑内会被碱性物质吸收，随尾气排放到窑外的量很少。

（3）NOX气体的防治

水泥窑协同处置危险废物时，NOx的产生主要来源于大量空气中的N2，以及高温燃料中的氮和原料中的氮化合物。本项目采用SNCR脱硝，NOX的浓度可控制在400mg/Nm3以下。

（4）二噁英类污染物防治

在水泥窑内的高温氧化气氛下，由燃料带入的二噁英会彻底分解，因此，水泥窑内的二噁英主要来自在窑系统低温部位（预热器上部、余热锅炉/增湿管、磨机、除尘设备）发生的二噁英合成反应。

生产水泥所用的原料就是固硫、固氯剂，而且系统内的固气比和气体温度远远超过气化熔融焚烧炉，处理过程不具备二噁英产生的条件，从而抑制了二噁英的产生，具体论述如下：

①从源头上减少二噁英产生所需的氯源

对于现代干法水泥生产系统，为了保证窑系统操作的稳定性和连续性，常对生料中干法生产操作的化学成分（K2O＋Na2O，SO32－，Cl－）的含量进行控制。一般情况下，硫碱摩尔比接近于1，保持Cl离子对SO32-的比值接近1。由危废带入烧成系统的Cl－和常规生料中的Cl－的总含量低于0.015%（国内一些水泥烧成系统可放宽至0.02%）。而这部分Cl-在水泥煅烧系统内可以被水泥生料完全吸收，且不会对系统产生不利的影响。被吸收的Cl－以2CaO•SiO2•CaCl2(稳定温度1084℃～1100℃)的形式被水泥生料裹挟到回转窑内，夹带在熟料的铝酸盐和铁铝酸盐的溶剂性矿物中被带出烧成系统，减少二噁英类物质形成的氯源。

②高温焚烧确保二噁英不易产生

根据《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）中规定的焚烧炉技术要求，烟气温度大于1100℃，烟气停留时间大于2s。本项目中危险废物经预处理，然后泵入回转窑窑尾，窑内气相温度最高可达1800℃，物料温度约为1450℃，气体停留时间长达20s，完全可以保证有机物的完全燃烧和彻底分解。泵入烧成系统的危险废物处于悬浮态，不存在不完全燃烧区域，高温下有机物和水分迅速蒸发和气化，随着烟气进入分解炉，在氧化条件下燃烧完毕。从而使易生成PCDD\PCDF的有机氯化物完全燃烧，或已生成的PCDD\PCDF完全分解。

③预热器系统内碱性物料的吸附

窑尾预热器系统的气体中含有大量的生料粉，主要成分为CaCO3、MgCO3和CaO、MgO，可与燃烧产生的Cl-迅速反应，从而消除二噁英产生所需要的氯离子，抑制二噁英类物质形成。

④生料中的硫分对二噁英的产生有抑制作用

有关研究证明，燃料中或其它物料夹带的硫分对二噁英的形成有一定的抑制作用：一则由于硫分的存在控制了Cl-，使得Cl-以HCl的形式存在，二则由于硫分的存在降低了Cu的催化活性，使其生成了CuSO4；三则由于硫分的存在形成了磺酸盐酚前体物或含硫有机化合物，阻止了二噁英的生成。

⑤烟气处理系统

现有水泥窑的出口烟气要经过SNCR脱硝系统、余热锅炉（或增湿管）、原料磨和除尘器等构成的脱硝及多级收尘系统，收集下来的物料返回到烧成系统，气体在该区内停留时间一般在30～60s。该烟气处理系统类似于危险废物焚烧烟气的半干法净化工艺。

选择性无催化脱NOx工艺（SNCR）。将还原剂喷入水泥窑分解炉内，在有O2存在的情况下，温度为880℃~1200℃之范围内，与NOx进行选择性反应，使NOx还原为N2和H2O，达到脱NOx之目的。SNCR不需要催化剂，但其还原反应所需的温度较高，因此SNCR需设置在分解炉膛内完成。

余热锅炉（或增湿管）在粉尘收集、酸性气体及二噁英净化等方面，具有增湿急冷吸收的功能。从烧成系统排除的气体中含有飞灰，其主要成份为CaO和MgO，在增湿管内气体中的酸性物质与水结合，并与飞灰发生反应，同时余热锅炉（或增湿管）作为烟气冷却装置，烟气温度可从330℃迅速降至230℃以下。烟气随后进入原料磨，对入磨的原料进行烘干，并将粒度合格的生料带出原料磨；由气体带进的粉尘在原料磨内与大量的生料粉进行混合，其中的酸性气体和有机物进一步被吸附，经收尘器收集后返回烧成系统。

（5）重金属污染防治

根据《水泥窑协同处置固体废物污染物控制标准》（GB30485-2013）编制说明，由水泥生产所需的常规原燃料和危险废物带入窑内的重金属在窑内部分随烟气排入大气，部分进入熟料，部分在窑内不断循环累积。根据重金属的挥发特性，可将重金属分为不挥发、半挥发、易挥发三类重金属。

不挥发类元素99.9%以上被结合到熟料中；半挥发类元素在窑和预热器系统内形成内循环，最终几乎全部进入熟料，随烟气带入带出窑系统外的量很少；易挥发元素在预热器内形成内循环和冷凝在窑灰形成外循环，一般不带入熟料，随烟气排放的量少，但随内外循环的积累，随净化后烟气排放的逐渐升高。

烟气中重金属浓度除了与废物中重金属含量有关外，还与废物的投加速率、水泥窑产量、常规原料和燃料中重金属含量等有关。因此，通过限制重金属的投加量和投加速率控制排放烟气中的重金属浓度满足《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》规定的浓度限值。

由于不挥发和半挥发重金属均匀分布在固态物（颗粒物）中，易挥发金属迅速冷凝为固态附在颗粒物种，项目尾末端治理（急冷（余热锅炉/增湿管）+布袋除尘器）对各类重金属的去除效率可达99%。

2、旁路放风

根据项目设计方案，入窑氯含量可控制在0.0069%%以下，本项目不需要设置旁路放风。

3.无组织废气

本项目1号危险废物贮存库、联合车间、清洗车间均设置为密闭负压，引风机将整个车间的臭气及少量有机废气送入水泥窑篦冷机高温段风机，利用高温对废气进行焚烧处理。同时厂房内设置活性炭吸附装置，避免由于停窑不能处置的废气。

#### 7.2.1.2废气污染控制措施可行性分析

（1）氯化氢（HCl）

根据《水泥窑协同处置固体废物污染物控制标准》（GB30485-2013）编制说明和《水泥窑协同处置危险废物污染物控制标准》编制说明等相关资料：“水泥窑产生的HCl主要来自于含氯的原燃料在烧成过程中形成的HCl”，“回转窑内的碱性环境可以中和绝大部分的HCl，废物中的Cl含量主要对系统的结皮和水泥产品质量有影响，而与烟气中的HCl排放无直接关系”。根据反应机理，由于水泥窑中具有碱性环境，HCl在窑内与CaO反应生成CaCl2随熟料带出窑外。通常情况下，97%以上的HCl在窑内会被碱性物质吸收，随尾气排放到窑外的量很少，只有当原料中Cl元素添加速率过大时，随尾气排出的HCl可能会增加。

由于拟处置的各类危险废物中含有部分有机Cl元素，在水泥窑内高温焚烧过程中，会产生HCl气体，但是在窑内，高温的气流与高温、高细度（平均粒径为35~45μm）、高浓度（固气为1.0~1.5kg/Nm3）、高吸附性、高均匀性分布的碱性物料（CaO、CaCO3、MgO、MgCO3、K2O、Na2O、SiO2、Al2O3、Fe2O3等）充分接触，有利于吸收HCl，而后以水泥多元相钙盐Ca10[(SiO4)2·（SO4）2]（OH-1，Cl-1，F-1）或氯硅酸盐2CaO·SiO2·CaCl2的形式进入灼烧基物料中，被可溶性矿物包裹进入熟料中，高温、高碱性的环境可以有效的抑制酸性物质的排放。

参照同类项目验收监测结果，陕西富平尧柏水泥窑协同处置固废项目验收监测分析时HCl排放最大排放浓度为0.3mg/m3。因此，本项目依托现有工程措施是可行。

（2）氟化氢（HF）

根据《水泥窑协同处置固体废物污染物控制标准》（GB30485-2013）编制说明和《水泥窑协同处置危险废物污染物控制标准》编制说明等相关资料，水泥窑产生烟气中的氟化物主要为HF，HF主要来自于原燃料，如粘土中的氟，以及含氟矿化机（CaF2）。含氟原燃料在烧成过程形成的HF 会与CaO，Al2O3形成氟铝酸钙固熔于熟料中带出窑外，90~95%的F元素会随熟料带出窑外，剩余的F 元素以CaF2的形式凝结在窑灰中在窑内进行循环，极少部分随尾气排放。此外，与HCl相同的是，回转窑内的碱性环境可以中和绝大部分HF，废物中的F 含量主要对系统结皮和水泥产品质量有影响，而与烟气中的HF 的排放无直接关系。

参照同类项目验收监测结果，陕西富平尧柏水泥窑协同处置固废项目验收监测分析时HF排放最大排放浓度为0.2mg/m3。因此，本项目依托现有工程措施是可行。

（3）二噁英

根据《水泥窑协同处置固体废物污染物控制标准》（GB30485-2013）编制说明，在水泥窑内的高温氧化气氛下，由燃料带入的二噁英会彻底分解，因此，水泥窑内的二噁英主要来自窑系统低温部位（预热器上部、增湿塔、磨机、除尘设备）发生的二噁英合成反应。但利用新型干法水泥窑协同处置固体废物，可以有效控制二噁英类的产生，主要表现在以下几个方面：

①高温焚烧确保二噁英不易产生。根据《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）中规定的焚烧炉技术要求，烟气温度大于1100℃，烟气停留时间大于2s，燃烧效率大于99.9%，焚毁去除率99.99%。本项目各类危险废物先经预处理，然后泵入回转窑窑尾，窑内气相温度最高可达1800℃以上，物料温度约1450℃，气体停留时间长达20s，完全可以保证有机物的完全燃烧和彻底分解。泵入烧成系统的危险废物处于悬浮状态，不存在不完全燃烧区域，高温下有机物和水分迅速蒸发和气化，随着烟气进入分解炉，在氧化条件下燃烧完毕。

②预热器系统内含有大量的碱性物料和大量的生料粉尘，主要成分为CaCO3、MgCO3和CaO、MgO，可与燃烧产生的Cl-迅速反应，从而消除二噁英产生所需要的氯离子，抑制二噁英类物质形成。

③生料中的硫分对二噁英的产生有抑制作用。有关研究证明，燃料中或其它物料夹带的硫分对二噁英的形成有一定的抑制作用：一则由于硫分的存在抑制了Cl-，使得Cl-以HCl 的形式存在；二则由于硫分的存在降低了Cu 的催化活性，使其生成了CuSO4；此外，硫分的存在形成了硫酸盐酚前体物或含硫有机化合物，抑制了二噁英的生成。

④烟窑尾烟气处理要经过增湿塔和除尘器等构成的多级收尘系统，收集下来的物料返回到烧成系统，气体在该区域停留时间一般在30~60s。可有效补集可能含有二噁英的粉尘颗粒。

⑤通过国外生产实践证明，采用干法水泥窑系统处理固体废物，二噁英的排放浓度完全控制在0.1ng-TEQ/Nm3以下，达到国家规定的环保标准要求。德国某机构针对常规燃料、替代燃料和替代原料的多条水泥窑检测结果，从大量的检测结果中不难看出，二噁英监测结果均在0.1 ngTEQ/Nm3以内，大多数情况在0.002 ~0.05ngTEQ/Nm3，其平均值约为0.02 ngTEQ/Nm3。

⑥国内实践结果以年处置工业危险废弃物约8万吨的北京水泥厂为例，经中国环科院环境监测中心对窑尾废气中二噁英浓度检测，检测浓度仅仅为0.0005ngTEQ/Nm3。另外根据清华大学环境质量检测中心2014年5月份对尧柏集团下属的西安蓝田尧柏水泥有限公司窑尾废气二噁英类（PCDD/Fs）的检测报告，在协同处置固体废物后，该公司窑尾废气二噁英类的检测浓度平均为0.0059ngTEQ/Nm3，均远远低于《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）中的二噁英排放浓度限值0.1 ngTEQ/Nm3。

⑦世界可持续发展工商理事会（WBCSD）2006 年委托SINTEF 公司完成了《Formation and Release of POPs inthe Cement Industry》报告，报告中对世界水泥生产、水泥企业处置废弃物、水泥工业处置废弃物过程中POPs 的排放(废气、熟料)进行详细的分析。报告不仅统计了德国、日本、西班牙、英国、美国、加拿大等国处置废弃物的水泥企业排放状况，而且还按世界几大水泥集团进行了排放统计，如：Cemex、Cimpor、Holcim、Heidelberg、Lafarge、Taiheiyo 等。报告中提到的所有PCDD/F 测量统计值涵盖了从20 世纪90 年代早期至今超过2200组PCDD/F 的测量值。数据显示在正常和恶劣生产条件下，在主燃烧器和窑入口(预热器/分解炉)辅助处理各种危险废弃物的情况下湿法窑及干法窑PCDD/F 的水平。欧洲水泥窑烟气中数以百计的测量值PCDD/F 的平均浓度大约为0.02ng TEQ/m3。报告中发展中国家干法预热器水泥窑数据显示其排放量处于非常低的水平，远远低于0.1ngTEQ/Nm3。从不同发展中国家收集到的47组排放测量值显示，其平均浓度为0.0056ngTEQ/m3，最高值为0.024ngTEQ/m3，最低值为0.0001ngTEQ/m3。报告中大部分测量值是在使用替代燃料和替代原料的情况下得到的，而且数据显示协同处理固体废物中分离出的替代燃料和原料，由主燃烧器、窑尾烟室或者预热器进料似乎并不会影响或改变POP的排放量。此外，根据陕西尧柏项目二噁英验收监测结果，二噁英最大排放浓度为0.042ngTEQ/m3。因此，本项目依托现有工程措施是可行。

（4）重金属

根据《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）编制说明，由水泥生产所需的常规原燃料和固体废物带入窑内的重金属在窑内部分随烟气排入大气，部分进入熟料，部分在窑内不断循环。根据重金属的挥发特性，可将金属分为不挥发、半挥发、易挥发和高挥发等四类。不挥发类元素99.9%以上被结合到熟料中；半挥发类元素在窑和预热器系统内形成内循环，最终几乎全部进入熟料，随烟气带出窑系统外的量很少；易挥发元素Tl于520~550℃开始蒸发，在窑尾物理温度850℃的温度区主要以气相存在，随熟料带出的比例小于5%。烟气中重金属浓度除了与危险废物中重金属含量有关外，还与废物的投加速率、水泥窑产量、常规原料和燃料中重金属含量等有关。因此，通过限制重金属的投加量和投加速率控制排放烟气中的重金属浓度满足相关标准限值要求。

#### 7.2.1.3协同处置前后防护距离

预测结果表明，本项目所有污染源对厂界外主要污染物的短期浓度贡献分布，无环境质量超标区域。因此，本项目不设置大气环境防护距离。

《鞍山冀东有限责任公司3000t/d熟料生产线项目（新址）环境影响报告书》参照《水泥厂卫生防护距离标准》，鞍山冀东水泥厂产生有害因素的生产车间至居住区之间的卫生防护距离为500m。《鞍山冀东水泥有限责任公司矿渣及水泥粉磨工程环境影响报告书》卫生防护距离里大乐屯居民已全部动迁完成，杠村卫生防护距离内共有44户居民需要动迁。鞍山冀东水泥有限责任公司已于辽阳县人民政府签订了动迁协议。搬迁安置费用共计2400万元，由鞍山冀东水泥有限责任公司支付给辽阳县人民政府，由辽阳县人民政府负责具体搬迁、安置及补偿等工作。搬迁后的土地作为绿化、植树用地，不再批准其他用途。

### 7.2.2废水污染防治措施及其可行性论证

项目产生的废水主要为各车间冲洗水。本项目各车间冲洗用水共14.6 m3/d，产生的废水为12.3 m3/d，收集至车间收集池，逐步掺进危废入窑焚烧，不外排。本项目劳动定员50人，每人每天用水80L，因此生活用水量为4 m3/d，产生废水3.2 m3/d，排入到厂内原有污水处理厂。原有生活污水处理规模为80m3/h即1920m3/d采用生物膜处理工艺，处理后回用于厂区冷却塔，不外排。

### 7.2.3地下水污染防治措施及其可行性论证

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）的要求，地下水环境保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，重点突出饮用水水质安全的原则确定。

#### 7.2.3.1保护原则

地下水污染的防治措施主要是将被动和主动控制两种方法相互结合起来来考虑。

（1）主动控制，即控制污染的源头，主要是在生产、传输、储存的过程中尽量的较少泄露问题，被动控制，即管好末端的方法，主要做好厂区污染区的防渗工作和应急措施。

（2）主要对特殊装置区要有严格的防渗措施，在一般的污染不大的地方也要做好防渗工作，主要重点在特殊装置区。

（3）进行污染物的监测，主要是对水池进行，要有完善的监测制度、先进的设备和装置，这种监测必须采用全面的覆盖的形式，这样才能更好的进行监测，使得监测结果更加的全面。

（4）应急响应措施，一旦发现有疑似污染的情况，需立即启动应急方案，对污染的下水进行收集处理。

（5）污染区防渗措施的设计原测一般是建立地上和地下两种污染防治措施，尽可能做到地上的污染地上防，地下的污染地下防，这样能够更好的防止地下水的污染。

防护重点为源头控制。源头控制措施主要指建设项目废水的输送管道、废水储存设备及处理构筑物应采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。因此要求建设项目对产生的废水进行合理的治理和综合利用，以先进工艺、管道、设备、污水储存，尽可能从源头上减少可能污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度；优化事故废水排水系统设计；管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。设立地下水跟踪监测小组，负责对地下水环境的跟踪监测和管理，或者委托专业的机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制。制定地下水风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。

#### 7.2.3.2污染防治措施

分区防控措施是指结合地下水环境影响评价结果，对工程设计或可行性研究报告提出的地下水污染防控方案提出优化调整的建议，给出不同分区的具体防渗技术要求。一般情况下，防控措施应以水平防渗为主，已颁布污染控制国家标准或防渗技术规范的行业，水平防渗技术要求按照相应标准或规范执行。

场地防渗，应在拟建场地表层覆盖一层0.1-0.3m后的粘土并分层压实，并对地面做影响硬化处理，已防止污水渗漏进入地下水环境，各类池体选用防渗水体池体，车间及库房地面硬化防渗防渗处理。由于本项目厂区已进行基础防渗，本次提出要求仅针对新建建筑。

- 污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现处理。 | 埋地池体及管线等 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染泄漏后，可以及时发现和处理。 | 生产厂房等 |

- 天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1*10-6cm/s，且分布连续、稳定。 | 无 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1*10-6cm/s，且分布连续、稳定。岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1*10-6＜K≤1*10-4cm/s，且分布连续、稳定。 | 无 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。 | 本项目 |

- 地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机物污染物 | 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1*10-7cm/s；或参照GB18598执行。 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类别 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1*10-7cm/s 或参照GB18598执行。 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

根据现场调查以及现状监测，本项目分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。详见图7.2-1。

- 地下水污染防控分区一览表

| 序号 | 污染防控分区 | 生产装置、单元名称 | 污染防控区域及部位 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般防渗区 | 初期雨水池 | 地面 | 防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。 | 地面防渗层可采用粘土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯（HDPE）膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。 |
| 2 |  | 泵房 |  |  |  |
| 3 |  | 消防水池 | 底板及壁板 |  |  |
| 4 | 重点防渗区 | 事故池、废水收集池 | 地面 | 防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。 | 内表面应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。 |
| 5 |  | 联合厂房 |  |  |  |
| 6 |  | 危废储存库 |  |  |  |
| 7 |  | 废水收集池、事故池 | 底板及壁板 |  |  |
| 8 |  | 污水、事故池等的地下管道 | 地下管道 |  | 三级地管应采用钢制管道；一级、二级地管宜采用钢制管道。 |
| 9 | 简单防渗区 | 办公楼、供电系统、绿化带等 | — | 为防止污染区的污染物漫流到简单污染防控区，需要采取有效的措施，如设置在地势较高处，或设置一定高度的围堰、边沟等 |

一、简单污染防控区

厂区道路、办公区、绿化带、变配电站等一般不会产生地下水污染的区域为简单污染防控区。非污染防控区一般不需要采取防渗措施，为防止污染区的污染物漫流到简单污染防控区，需要采取有效的措施，如简单污染区设置在地势较高处，或设置一定高度的围堰、边沟等。

二、一般污染防控区

一般污染防控区是对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域。一般污染防控区包括雨水收集池、生产机泵（边沟、明沟的底板及壁板）、清水池的底板和壁板等。

一般污染防控区的防渗要求：

参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。

地面防渗层可采用粘土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯(HDPE) 膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料：

（1）采用粘土防渗层时防渗层顶面宜采用混凝土地面或设置厚度不小于200mm的砂石层；

（2）采用混凝土防渗层时混凝土的强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P6，厚度不应小于100mm；

（3）采用高密度聚乙烯（HDPE）膜防渗层，厚度不宜小于1.50mm，埋深不宜小于300mm。膜上、膜下应设置保护层，保护层可采用长丝无纺土工布，膜下保护层也可采用不含尖锐颗粒的砂层，厚度不宜小于l00mm。膜上保护层以上应设置砂石层，厚度不宜小于200mm。

一般污染防治区的典型防渗结构见图7.2-2。

图7.2-2  一般污染防治区典型防渗结构示意图

三、重点污染防控区

重点污染防治区指污染地下水环境的物料泄漏不容易及时发现和处理的区域，主要为废水收集池、厂房、暂存间及与其相连的排污管道及各连接基建设施。

重点污染防控区防渗层的防渗参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。

图7.2-3  重点污染防治区典型防渗结构示意图

重点污染防控区水池除应符合一般水池的要求外，还应符合下列要求：

（1）水池的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚脲等防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。

（2）水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不应小于1.0mm，喷涂聚脲防水涂料厚度不应小于1.5mm。

（3）当混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂时，掺量宜为胶凝材料总量的1%～2%。

图7.2-4  水池防渗示意图

重点污染防控区污水池应符合下列要求：

（1）结构厚度不应小于200mm。

（2）混凝土强度等级不宜低于C30，混凝土的抗渗等级不应低于P8。且污水井内表面应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。

地下管道

（1）当管道公称直径不大于500mm时，应采用无缝钢管；当管道公称直径大于500mm时，宜采用直缝埋弧焊焊接钢管，焊缝应进行100%射线探伤。管道设计壁厚的腐蚀余量不应小于2mm或采用管道内防腐。管道的外防腐等级应采用特加强级。管道的连接方式应采用焊接。

（2）当一级地管、二级地管采用非钢制金属管道时，宜采用高密度聚乙烯（HDPE）膜防渗层，也可采用抗渗钢筋混凝土管沟或套管。

（3）地下管道的高密度聚乙烯（HDPE）膜防渗层（图6-4）应符合下列规定：

高密度聚乙烯（HDPE）膜厚度不宜小于1.50mm，膜两侧应设置保护层，保护层宜采用长丝无纺土工布。

图7.2-5  地下污水管道管沟防渗层示意图

1-地基土；2-混凝土垫层；3-钢筋混凝土底板；4-砂石垫层；

5-中粗砂层；6-中粗砂回填层；7-管沟顶板

#### 7.2.3.3地下水环境监测与管理

一、建立地下水环境监测管理体系

为及时而准确的掌握拟建项目区及周边地下水环境质量状况，发现问题及时解决，切实加强环境保护与环境管理，建设项目地下水污染监测工作应纳入到整个厂区的监测体系中。即建立地下水环境监测管理体系，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备相应的监测人员、配置先进的监测仪器和设备、建立完善地下水监测制度。按照浅层地下水监测为主、装置区上下游同步对比监测、抽水井与监测井兼顾和重点污染防控区加密监测的原则进行监测。

二、地下水跟踪监测计划

（1）跟踪监测点布设

拟布设3个跟踪监测点，建设项目场地车间厂房处，厂界上游、下游各1个，监测点位图详见图7.2-1。

（2）监测层位及井深：第四系潜水含水层，井深5-10m左右。

（3）监测项目

根据工程分析，污染源产生的污水特征，确定地下水监测项目为：pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、Cu、Zn、挥发性酚类、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、硒、锑、钡、六价Cr、Hg、As、Cd、Pb、镍、铍、阴离子表面活性剂、苯类和石油类共30项指标，同时监测地下水位、水温。水质标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-94）III类标准。

（4）监测频率

根据地下水《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004），在正常状况下，下游监测井应每年逢单月监测一次，全年六次。

地下水监测计划、监测孔位置、孔深、监测井结构、监测层位、监测项目、监测频率等详见表7.2-5。

- 地下水跟踪监测计划表

| 功能 | 点位 | 孔号 | 孔深 | 监测项目 | 监测层位 | 监测 频率 | 监测 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染背景值监测点 | 厂区东侧 | 1# | 5-10m | pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、Cu、Zn、挥发性酚类、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、硒、锑、钡、六价Cr、Hg、As、Cd、Pb、镍、铍、阴离子表面活性剂、苯类和石油类共30项指标 | 潜水 | 逢单月监测一次，全年六次 | 设立地下水跟踪监测小组，专人负责监测。 |
| 污染扩散监测点 | 厂区西侧 | 2# |  |  |  |  |  |
| 污染跟踪监测点 | 建设项目场地车间厂房处 | 3# |  |  |  |  |  |

三、地下水环境跟踪监测与信息公开

建设项目单位应委托具有相关资质的检测机构按照监测方案定期进行水质检测，明确地下水环境跟踪监测报告的内容，具体应包括：

（1）建设项目所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度。

（2）日常记录、维护记录。

信息公开内容中应至少包括建设项目特征因子的地下水环境监测值。

四、应急响应

制定风险事故应急预案，以在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对地下水的污染。

（1）在制定应急预案的基础上，对相关人员进行培训，使其掌握必要的应急处置机能。

（2）设置事故报警装置和快速监测设备。

（3）设置渗滤液渗漏应急池等应急预留场所；必要时，设置危险废物泄漏处置设备。

（4）设置全身防护、呼吸道防护等安全防护装备，并配备常见的救护急用物品和中毒救药品。

（5）当发生地下水异常情况时，按照指定的地下水应急预案采取应急措施。

（6）组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境发生地点，分析事故原因，将紧急事件局部化，如可能予以消除，采取包括切断生产装置或设施、设置围堤等拦堵设施、疏散等，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，缩小地下水污染事故对人、环境和财产的影响。

（7）当通过监测发现对周围地下水造成污染时，采取控制地下水流场等措施，防止污染物扩散，如采取隔离措施、人工开采形成地下水漏斗、抽水等应急措施。

### 7.2.4噪声污染防治措施及其可行性论证

本项目的主要噪声源是破碎机和泵类，工程尽可能选用低噪声设备；对噪声超标设备采用隔声、消声、减振等降噪措施；对操作人员进行防噪保护等措施。根据噪声环境影响预测结果可知，本项目噪声源对各厂界的影响值均能够满足3类区标准要求。

### 7.2.5固体废物污染防治措施及其可行性论证

本项目对危险废物处置过程会产生一些废物，均为危险废物；运行期工作人员会产生生活垃圾。本项目固体废物处置情况如下：

（1）废物容器或包装物

包括各种盛装废物的金属容器、塑料容器、袋子等，根据《水泥窑协同处置危险废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）说明，可清洗后重复使用；对于污染严重不便清洗的包装物可按照固态入窑废物的预处理方式预处理后投入水泥窑高温区焚烧。预计产生不可重复使用废弃包装物150t/a，包装物随危险废物一同破碎入窑处置。

（2）废活性炭

本项目危险废物处置厂房及贮存车间内设置活性炭吸附装置，避免由于停窑不能处置的废气，活性炭需定期更换。预计产生废活性炭2t/a。随危险废物一同破碎入窑处置。

（3）窑灰

依托工程配备窑灰返窑装置，将窑灰返回生料入窑系统，不外排。

根据HJ662-2013《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》，为避免外循环过程中挥发性元素（Hg）在窑内的过度累积，协同处置水泥企业在发现烟气中Hg浓度过高时宜将窑灰排出水泥窑循环系统。未经处置的窑灰和收集的粉尘不得再返回水泥窑生产熟料，窑灰和收集的粉尘采用直接掺加入水泥熟料的处置方式，应严格控制其掺加比例，确保水泥产品中的氯、碱、硫含量满足要求，水泥产品环境安全性满足相关标准的要求。

（4）生活垃圾

本项目生活垃圾产生量为30/a，生活垃圾设专人负责收集，日产日清，由市政环卫部门收集。

## 7.3环保投资

本项目环保投资见表7-6所示，本项目环保投资为620万元，占总投资7990.69万元的7.8%。详见表7.3-1。

表7.3-1                   本项目环保投资汇总表

| 序号 | 污染类型 | 污染防治措施 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 新建危险废物贮存和处置车间设置除味除尘系统 | 210 |
| 2 | 废水 | 初期雨水收集池 | 15 |
|  |  | 事故废水池 | 60 |
|  |  | 厂内综合管网 | 120 |
| 3 | 噪声 | 厂房隔声、设备减振、风机配套隔声罩 | 40 |
| 4 | 地下水 | 按“分区防渗”要求，落实不同区域的防渗措施 | 150 |
| 5 | 绿化 | 25 |
| 合计 | 620 |

## 7.4“三同时”竣工验收一览表

根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》有关要求，污染治理设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。本项目建成后竣工环保设施验收内容见表7.4-1。

表7.4-1 			  		 竣工环保验收内容一览表

| 类别 | 验收项目 | 台（套）/个 | 治理对象 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 新建危险废物贮存和处置车间设置除味除尘系统 | 3 | NH3、H2S等 | / |
| 废水 | 初期雨水收集池 | 1 | 初期雨水 | 废水处理后全部回用，不外排 |
|  | 事故废水池 | 1 | 事故废水 |  |
|  | 厂内综合管网 | / |  |  |
| 固废 | 本项目产生的危险废物 | / | 入窑处置 | / |
|  | 生活垃圾 | / | 由环卫部门收集处理 | / |
| 噪声 | 加消声器、隔声罩 | / | 生产设备噪声 | / |

# 8环境影响经济损益分析

本项目的建设和运营本身就是一个治理污染、控制污染的项目，是对危险废物处置的有效手段，对贯彻可持续发展，落实《中国21世纪议程——中国21 世纪人口、环境与发展白皮书》起到积极的推进作用。但在其使用过程中也不可避免的产生各种污染物质，需对其本身各环节产生的污染进行控制和治理，以充分发挥其环境效益、社会效益和经济效益的功效。

## 8.1社会效益分析

本项目实施后将带来多方面的社会效益：

1、水泥窑协同处置工业废弃物项目建成投产成后，做为工业发展的基础设施，将在未来相当长的时间里，比较彻底地解决工业危废问题。明显地改善城市环境，城市整体形象，改善了投资环境，为城市经济的可持续发展提供保障。

2、本项目属于工业废弃物利用工程，项目投产后将使城区工业企业产生的危险废物得到集中、妥善处理，城市环境将会得到较好的改善，实现危险废物处理的“无害化”、“资源化”、“减量化”。同时，本项目由于大大减少了需要卫生填埋的危险废物数量，减缓了危险废物对宝贵土地资源的侵占速度。

3、项目建成后对危险废物实施规范化处理，在处理措施的保障下可以有效防止粉尘、恶臭气体的扩散与病菌的传播，减小了危废污染的途径，相对的保护了当地人民的身体健康和提高城市卫生水平。

4、项目建成后可以减少辽宁省工业企业危险废物处理不及时的状态，减少随意堆放对水体、空气的污染，起到防患于未然的目的。

综上所述，拟建工程具有较好的社会效益。

## 8.2环境效益

随着辽宁省城市化建设进程，工业产生的危险废物污染问题日益突出，已成为人们关注的焦点，是实现经济可持续发展战略规划中亟待解决的重要环境问题。为保持城区的市容市貌，把城区建成环境优美的现代化城市，有必要对危险废物进行无害化、减量化、资源化处理，减轻对附周围环境的污染，提高城镇居民的生活质量。

本项目建成后，对服务区内产生的危险废物进行集中处理，将大大减轻区域危险废物协同处置项目的运行负荷，减少了污染物的排放。

本项目产生的焚烧烟气中主要污染物的排放浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1限值和《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）的相关要求，本项目采取严格措施控制恶臭污染物排放，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩标准的要求。

本项目生产废水入窑，不外排，不会对当地地表水环境产生影响。

综上所述，拟建工程具有较好的环境效益。

## 8.3经济效益分析

本项目工程总投资：7990.69万元。项目收益主要包括危险废物处置费，根据财务测算，所得税后投资回收期5.3年。主要经济指标见表8.3-1。

表8.3-1							项目主要经济指标

| 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 工程总投资 | 万元 | 7990.69 |
| 所得税后内部收益率 | % | 25.07 |
| 所得税后回收期 | 年 | 5.9 |

水泥窑协同处置固体废物项目是一个以保护环境为主要目的的治理工程，对当地国民经济的贡献主要体现在社会效益和环境效益。

水泥窑协同处置固体废物项目，是社会公益项目，通过处理危险废物还清全部贷款，略有盈余，还能达到同行业标准内部收益率。

综上所述，本项目具有较好的经济效益。

# 9环境管理与监测计划

企业应针对单位自身生产特点制定严格的环境管理与环境监测计划，并以扎实的工作保证企业各项环保措施以及环境管理与环境监测计划在项目施工期和建成后的运行期得以认真落实，才能有效地控制和减轻污染，保护环境；只有通过规范和约束企业自身的环境行为，才能使企业真正实现社会、经济和环境效益的协调统一，走可持续发展的道路。这一点对企业来说是尤为必要和重要的。本环评对项目针对现有企业在环境管理方面存在的不足提出相关的改进建议，同时对本项目提出环境管理与环境监测的计划和建议。

## 9.1 环境管理

中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》（国发[1996]31号令）的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调地方环保部门工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证，针对本项目的具体情况，为加强严格管理，企业环境管理工作由企业安全环保部门负责，主要负责环境管理、定期采样监测及分析、环境教育等。配备一定的仪器和设备进行日常监测工作，并对日常监测工作资料进行统计，为环境管理及污染治理提供依据。

### 9.1.1施工期环境管理

本项目实施须执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，初步设计阶段应开展环境保护专题设计，优化、细化、落实各项生态环境保护措施及投资概算。各项生态环境保护措施应纳入施工招标文件及合同、工程监理招标文件及合同，并明确责任。

项目施工期采取环境监理的方式进行环境管理工作。环境监理可对项目建设过程中的环境保护进行专业化的监督管理，对施工过程中主要的环境影响问题进行全面监控，并确保环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

施工期环境监理内容如下：

①协助建设单位在施工过程中确保项目的性质、规模、平面布置、工艺及环保设施等不发生重大变动。

②确保该项目废气、废水、噪声、固废等环保设施和风险防范措施与主体工程建设的同步性。

③协助建设单位与施工单位负责落实环保部门对施工阶段的环保要求以及施工过程的环保措施，避免不文明施工行为。

④对建设项目施工建设过程中各种污染物排放达到环境保护标准要求情况进行技术性监督检查。

⑤环境监理人员定期或不定期地到施工地点检查，发现环境问题及时指出，必要时可下达整改指令并限时处理，对处理结果进行追踪检查。若处理不力，立即通知业主，采取环境行动通知，直至妥善处理。

### 9.1.2营运期环境管理体系

环境管理体系应作为企业管理体系中的一部分，并与之协调统一。项目实施后将成为独立的法人单位，并实行以“一人主管，分工负责；职能部门，各负其责；落实基层，监督考核”为原则，以公司领导为核心，相关职能部门为基础的全员责任制的环境管理体系。使环境管理贯穿于企业管理的整个过程，并落实到企业的各个层次，分解到生产的各个环节，把企业管理与环境管理紧密地结合起来，不但要建立完善的企业管理体系和各总规章制度，也要建立完善的环境管理体系和各总规章制度，使企业的环境管理工作真正落到实处。

### 9.1.3环境管理组织机构

鞍山冀东水泥有限责任公司自组建以来不断加强环保工作，已制定了《环境保护管理制度》，设置环保专工负责环境管理工作。

本项目依托鞍山冀东水泥有限责任公司现有环境管理机构，负责公司的环境管理以及对外的环保协调工作，履行环境管理职责和环境监控职责。

### 9.1.4环境管理内容

（1）建设期环境管理内容

为加强建设期环境保护管理，建设单位不但要对工程的施工质量、进度进行管理，同时必须对施工的文明程度、施工期环境影响缓解措施的落实情况，以及有关环境保护方面合同条款的执行情况进行检查。

建设单位有责任落实环境影响缓解措施，减轻工程建设可能造成的不利影响，施工期间需执行监督的环境影响缓解措施包括：

①工业废弃物处置：建筑垃圾堆放、装卸运输及处置是否按相关规定和计划要求进行；

②工地排水：是否按要求经沉淀池去除悬浮物后经沉淀处理后回用于混凝土搅拌；

③工地噪声：是否遵守施工时段规定；是否采取噪声控制措施；

④工地生活污水和废弃物：是否按规定进行处置。

（2）运营期环境管理内容

环保科负责日常环境管理工作，并对环境监测分析室行使管理权。主要职责由以下几项内容组成：

贯彻执行环境保护法律法规和标准的有关规定。

组织制定和修改企业环境保护管理规章制度并监督执行。

制定并组织实施环境保护规划和计划。

领导和组织环境监测。

检查环境保护设施的运行情况，发现问题及时提出整改措施与建议。

推广应用环境保护先进技术和经验，推进清洁生产新工艺。

组织开展环境保护科研和学术交流。

按照上级环保主管部门的要求，制定环保监测计划并组织、协调完成监测计划。

组织开展环境保护专业技术培训，提高人员素质水平。

组织污染源调查，弄清和掌握厂区污染状况，建立污染源档案，并做好环境统计工作。

### 9.1.5环境保护规章制度

本项目环保管理机构与制度建设情况均依托鞍山冀东水泥有限责任公司现有管理机构，根据《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013），协同处置水泥企业应建立环境管理制度，主要内容包括：

1、协同处置固体废物单位应与通过相关计量认可认证的环境监测机构签订监测合同，定期开展监测，监测结果以书面形式向环境保护主管部门报告。

2、协同处置危险废物的单位应按照《危险废物经营许可证管理办法》要求办理《危险废物经营许可证》。

3、协同处置危险废物单位的预处理、贮存、处置场所和盛装危险废物的容器等须按照相关标准设立危险废物标识。

4、协同处置危险废物的单位应依法及时向环境保护主管部门报告危险废物管理计划。

5、协同处置危险废物单位应定期以书面形式向环境保护主管部门报危险废物经营情况报告。

6、建立环境信息披露制度，每年向社会发布企业年度环境报告，公布主要重金属污染物排放和环境管理情况。

### 9.1.6企业环保管理建议

由鞍山冀东水泥有限责任公司实施和运营本项目，负责环境管理及对外的环保协调工作，履行环境管理职责和环境监控职责。具体如下：

1、环境管理职责

学习并认真贯彻执行环境保护法规和标准；完善各种环境管理制度，并经常检查监督；编制项目环境保护规划并组织实施；领导并组织实施项目的环境监测工作，完善监控档案；抓好环境教育和技术培训工作，提高员工素质；完善项目有关污染物排放和环保设施运转的规章制度；负责日常环境管理工作，并配合环保管理部门做好与其他社会各界有关环保问题的协调工作；完善并定期操练突发性事故的应急处理方案并参与突发性事故的应急处理工作；定期检查监督环保法规执行情况，及时和有关部门联系落实各方面的环保措施，使之正常运行。

2、环境监控职责

制定并监督落实环境监测年度计划和实施方案；监督按时完成项目的环境监控计划中规定的各项监控任务，并按有关规定编制报告表，负责做好呈报工作；在工程出现突发性污染事故时，积极参与事故的调查和处理工作；负责做好监测仪器的维护、保养和检验工作，确保监控工作的顺利进行；组织并监督环境监测计划的实施；在环境监测基础上，建立项目的污染源档案，了解项目污染源排放量、排放源强、排放规律及相关的污染治理、综合利用情况；建立环境监督员制度。

## 9.2污染排放清单及污染物排放管理要求

### 9.2.1工程组成及原辅材料组分要求

本项目即水泥窑协同处置危废项目主要利用已建4050t/d水泥熟料新型干法回转窑进行协同处置危险废物。根据项目可研设计方案，拟建项目主要建设内容包括联合车间（液态危险废物预处理系统、SMP预处置系统、危废暂存库）、1#暂存库和清洗车间等。

### 9.2.2污染物排放情况

#### 9.2.2.1大气污染物

大气污染物排放情况详见表9.2-1。

表9.2-1				                            本项目水泥窑窑尾废气产生及排放情况一览表

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 废气量(Nm3/h) | 处理措施 | 排放情况 | 排放标准 (mg/m3) | 排放参数 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度(mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排放量(t/a) |  | 高度(m) | 直径(m) | 温度(℃) |  |
| 1 | 水泥窑窑尾烟囱 | 颗粒物 | 353558 | SNCR+布袋除尘器 | 25.9（1） | 7.1 （2） | 69.3 （3） | 30 | 80 | 3.5 | 130 | 连续 |
| 2 |  | SO2 |  |  | 56.1（1） | 10.0 （2） | 72.31（3） | 200 |  |  |  |  |
| 3 |  | NOx |  |  | 285.6（1） | 106.1 （2） | 411.66（3） | 400 |  |  |  |  |
| 4 |  | HF |  |  | 1 | 0.4 | 2.5 | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | HCl |  |  | 10 | 3.5 | 25.5 | 10 |  |  |  |  |
| 6 |  | 汞及其化合物（以Hg计） |  |  | 0.03 | 0.011 | 0.08 | 0.05 |  |  |  |  |
| 7 |  | 铊、镉、铅、砷及其化合物（以Ti+Cd+Pb+As计） |  |  | 0.07 | 0.02 | 0.18 | 1 |  |  |  |  |
| 8 |  | 铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物（以Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni+V计） |  |  | 0.12 | 0.04 | 0.31 | 0.5 |  |  |  |  |
| 9 |  | 二噁英类 |  |  | 0.1ngTEQ/m3 | 0.35×10-7 | 2.5×10-7 | 0.1ngTEQ/m3 |  |  |  |  |

注： （1）为水泥窑窑尾现有项目排放污染物月均浓度最大值，非本项目排放污染物。

（2）三种污染物排放量（kg/h）数值为烟气量*排放浓度。

（3）三种污染物排放量（t/a）数值为2019年实际排放量。

表9.2-2						无组织废气排放源强

| 序号 | 污染源位置 | NH3 （kg/h） | H2S （kg/h） | 非甲烷总烃 （kg/h） | 无组织排放面积 m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SMP预处理车间（按10%泄漏估算） | 0.00146 | 0.00117 | 0.0166 | 504 |
| 2 | 联合车间(危废暂存间+废液车间)（按10%泄漏估算） | 0.00331 | 0.00026 | 0.0377 | 1140 |
| 3 | 1#危废暂存库 （按10%泄漏估算） | 0.00348 | 0.00028 | 0.0397 | 1200 |
| 4 | 清洗车间（按10%泄漏估算） | 0.00087 | 0.00007 | 0.0099 | 300 |

#### 9.2.2.2废水污染物

本项目产生的废水主要为生产废水和生活污水。生产废水主要是车间冲洗水。生产废水喷入危废中入窑焚烧处置；生活污水经厂内污水处理站处理后，回用于厂区冷却塔。

#### 9.2.2.3噪声

本项目噪声主要来源于危险废物贮存车间和处置车间内的设备噪声，根据项目生产设备及设备噪声源强，主要设备有升降机、泵、风机和叉车等，其主要分布在危险废物贮存车间和处置车间内。。

采取控制措施后，项目运行时四周厂界噪声昼、夜间需能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3 类标准。

#### 9.2.2.4 固体废物

本项目危险废物处置车间和危险废物贮存车间会产生一些废物，其处置方式如下：

（1）废物容器或包装物

包括各种盛装废物的金属容器、塑料容器、袋子等，根据《水泥窑协同处置危险废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）说明，可清洗后重复使用；对于污染严重不便清洗的包装物可按照固态入窑废物的预处理方式预处理后投入水泥窑高温区焚烧。预计产生不可重复使用废弃包装物150t/a，包装物随危险废物一同破碎入窑处置。

（2）废活性炭

本项目危险废物处置厂房及贮存车间内设置活性炭吸附装置，避免由于停窑不能处置的废气，活性炭需定期更换。预计产生废活性炭2t/a。

（3）窑灰

依托工程配备窑灰返窑装置，将窑灰返回生料入窑系统，不外排。

（4）生活垃圾

本项目生活垃圾产生量为30/a，生活垃圾设专人负责收集，日产日清，由市政环卫部门收集。

本项目固体废物产生及处置见表9.2-3。

表9.2-3 					   固体废物排放清单

| 序号 | 固废名称 | 固废属性 | 产生量t/a | 处理、处置方式 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废物包装物 | 危险废物 | 150 | 清洗后重复使用或入窑焚烧 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013 年修订） |
| 2 | 废活性炭 | 危险废物 | 2 | 入窑焚烧 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013 年修订） |
| 3 | 窑灰 | 危险废物 | / | 掺入水泥熟料 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013 年修订） |
| 4 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 30 | 由环卫部门收集处理 | / |

## 9.3排污口规范化整治

在项目建设时《水泥窑协同处置工业废物设计规范》（GB50634-2010）等规定，对排放口规范化整治。

（1）废气排放口

在废气排放筒应设置便于采样、监测的永久性采样口和采样监测平台，并在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等。在线监测装置数据传输应执行《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准（HJ/T212-2005），并在正式投运前与鞍山市环境保护局监控平台联网。

（2）固体废物暂存车间

固体废物堆放场所，必须有防渗漏、防淋雨、防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。

（3）环境保护图形标志

在厂区的废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形标志的形状及颜色见表9.3-1，环境保护图形符号见表9.3-2。

表9.3-1					环境保护图形标志的形状及颜色表

| 标志名称 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

表9.3-2							环境保护图形符号一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 2 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 3 |  |  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |

## 9.4监测计划

### 9.4.1建设期环境监测

建设期的环境监测在于监督建设施工单位对环境保护措施、条款的执行情况，包括空气污染、水污染和噪声污染的监测等，了解项目建设中造成的环境影响，并实施环境补救办法。建筑施工单位必须加强对施工现场和运输车辆的管理，防止空气污染和噪声污染；施工期产生的油污水、泥浆水等不得直接排入附近水体。与周边敏感单位及人群产生环境纠纷时要出示环境监测资料，耐心解释，笔录在案，实事求是地予以改进和解决。

### 9.4.2运行期环境监测项目及频率

本项目应配备必要的设备和仪器，具体设备仪器的型号、规格应在初步设计中得到落实。对于企业不能监测的项目，也必须定期委托有资质的环境监测部门或机构进行监测。

（1）监测目的

本项目运营期环境监控主要是为了项目建成后的环境监测，防止污染事故发生，为环境管理提供依据。本项目常规环境监测内容包括废水、废气和噪声；监测方式有在线监测和取样监测两种；监测工作包括厂内自行监测和市环保监测站例行监督监测。

（2）监测内容

执行《环境监测技术规范》和《空气环境质量标准》等中环境监测分析方法的有关规定。本项目运营期的环境监测制度详细内容见表9.4-1。

表9.4-1                                                 环境监测计划

| 项目 | 监测目的 | 监测地点 | 监测内容 | 监测频率 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 了解焚烧烟气对周围敏感点的影响 | 前杠村、城昂堡河北 | SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5、HF、HCl、Cr、Cd、Pb、Hg、Cu、As、Mn、Ni、Zn、二噁英 | 每半年1次 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其附录A 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
|  | 了解无组织排放对敏感点的影响 | 前杠村、城昂堡河北 | H2S、氨、臭气浓度、非甲烷总烃 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 地下水 | 了解当地地下水情况 | 厂区东侧、厂区西侧、场地车间厂房处 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、锌、铜、镍、石油类、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数等 | 逢单月监测1次，全年6次 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 |
| 噪声 | 了解厂界及周围敏感点噪声 | 厂界 | Leq(A) | 每半年1次 | 厂界《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区限值，敏感点1类区限值 |
| 土壤 | 了解项目厂址周围土壤情况 | 厂内联合车间、前杠村 | pH、总铬、六价铬、镉、镍、铅、铜、锰、锌、砷、汞、阳离子交换量、氟化物、二噁英 | 每年1次 | 项目拟建位置土壤环境执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；项目区域周边土壤执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）；二噁英参照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表2中第一类用地筛选值 |

### 9.4.3运行期污染源监测项目及频率

（1）监测目的

建设项目运营期污染源监控主要是为了项目建成后的污染物达标排放，防止污染事故发生，为环境管理提供依据。本项目常规污染源监测内容包括废气和噪声；监测方式有在线监测和取样监测两种；监测工作包括厂内自行监测和市环保监测站例行监督监测。

（2）监测内容

执行《污染源统一监测方法》和《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）中污染物监测分析方法的有关规定。本项目运营期的污染源监测制度详细内容见表9.4-2。

表9.4-2								污染源监测计划

| 项目 | 监测目的 | 监测地点 | 监测内容 | 监测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 了解、测算烟气处理及排放情况 | 排气筒出口 | SO2、烟尘、NOx | 设置永久采样孔，设置采样检测用平台，安装连续在线监测装置 | 厂内监测 |
|  |  |  | 重金属（汞、铊、镉、铅、砷、铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合 物）以及总有机碳、氯化氢、氟化氢 | 每季度一次 | 委托监测 |
|  |  |  | 二噁英 | 1次/年 | 委托监测 |
|  |  | 厂区 | H2S、氨、臭气浓度、非甲烷总烃 | 每季度一次 | 委托监测 |
| 噪声 | 了解各车间主要产噪设备的噪声情况 | 车间的主要噪声源 | Leq[dB(A)] | 每季度一次 | 厂内监测 |
|  | 厂界噪声 | 厂界 | Leq[dB(A)] | 每季度一次 | 厂界监测 |

# 10项目建设可行性分析

## 10.1产业政策符合性分析

### 10.1.1《水泥窑协同处置固体废物污染防治技术政策》

根据环境保护部2016年12月6日发布的公告《水泥窑协同处置固体废物污染防治技术政策》（2016年第72号）中“本技术政策发布之后新建、改建或扩建处置危险废物的水泥企业，应选择单线设计熟料生产规模4000t/d及以上水泥窑。”政策中要求“严禁利用水泥窑协同处置具有放射性、爆炸性和反应性废物未经拆解的废家用电器、废电池和电子产品， 含汞的温度计、血压计、荧光灯管和开关，铬渣，以及未知特性和 未经过检测的不明性质废物。”本项目利用4050t/d新型干法水泥窑协同处置危险废物，年处理100000t，本项目不处置具有放射性、爆炸性和反应性等危险废物，因此本项目满足上述产业政策中关于现有熟料生产的规模、固体废物种类的要求。

### 10.1.2《产业结构调整指导目录》

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类第十二项“建材”中第1条“利用不低于2000吨/日（含）新型干法水泥窑或不低于6000万块/年（含）新型烧结砖瓦生产线协同处置废弃物”项目。本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》。

### 10.1.3发改环资[2014]844号

根据国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、财政部、环境保护部、住房和城乡建设部及国家能源局等七部委2014年5月6日发布的《关于促进生产过程协同资源化处理城市及产业废弃物工作的意见》（发改环资[2014]844 号）中“三、重点领域（一）水泥行业推进利用现有水泥窑协同处理危险废物、污水处理厂污泥、垃圾焚烧飞灰等，利用现有水泥窑协同处理生活垃圾的项目开展试点”、“四、工作重点（一）统筹规划布局各地根据本地废弃物处理和可协同处理设施现状，加强组织协调，合理布局，充分利用好现有设施，处理好现有企业协同处理和新建废弃物处理处置设施的关系，确保废弃物得到有效处置。不得以协同处理为名新建生产设施，严防重复建设、低水平建设”相关规定。本项目属于水泥窑协同处置危险废物项目，符合发改环资[2014]844号相关要求。

### 10.1.4其他产业政策

本项目符合发改运行[2006]609号《印发关于加快水泥工业结构调整的若干意见的通知》中“抓紧研究制定鼓励水泥工业资源综合利用和处理工业、城市垃圾方面的配套政策措施。加强大型高效粉磨系统、低热值燃料应用、低温余热发电、城市垃圾处理、工业废渣及可燃废弃物的应用、新型绿色水泥基材料等研究，在充分试验研究的基础上完善标准体系，引导水泥工业科学、合理利用和处理废弃物”相关要求。

本项目符合《水泥工业产业发展政策》“国家鼓励和支持企业发展循环经济，鼓励和支持利用在大城市或中心城市附近大型水泥厂的新型干法水泥窑处置工业废弃物、污泥和生活垃圾，把水泥工厂同时作为处理固体废物综合利用的企业”相关要求。

本项目符合国发[2009]38号《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》“支持企业在现有生产线上进行余热发电、粉磨系统节能改造和处置工业废弃物、城市污泥及垃圾等”相关要求。

本项目符合国发[2013]41号《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》“支持利用现有水泥窑无害化协同处置城市生活垃圾和产业废弃物，进一步完善费用结算机制，协同处置生产线数量比重不低于10%”相关要求。

本项目是《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199 号）中鼓励发展的危废处置技术（“7.3危险废物的焚烧宜釆用以旋转窑炉为基础的焚烧技术，可根据危险废物种类和特征选用其他不同炉型，鼓励改造并釆用生产水泥的旋转窑炉附烧或专烧危险废物。”）。

综上所述，本项目符合其他当前相关的产业政策。

## 10.2相关标准、规范符合性分析

### 10.2.1与GB30485-2013《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》符合性分析

GB30485-2013《水泥窑协同处置固体废弃物污染控制标准》规定了协同处置固体废弃物水泥窑的设施技术要求、入窑废物特性要求、运行技术要求、污染物排放限值、生产的水泥产品污染物控制要求、监测和监督管理要求。项目运行可达到标准规定的污染排放限值，现将本项目与《水泥窑协同处置固体废弃物污染控制标准》（GB30485-2013）主要技术要求相符性对照，详见见表10.2-1。

- 本项目与《水泥窑协同处置固体废弃物污染控制标准》（GB30485-2013）要求对照表

| 序号 | 相关内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 协同处置设施 | 1用于协同处置固体废物的水泥窑应满足以下条件： a)单线设计熟料生产规模不小于2000吨/天的新型干法水泥窑； b)采用窑磨一体机模式； c)水泥窑及窑尾余热利用系统采用高效布袋除尘器作为烟气除尘设施； d)协同处置危险废物的水泥窑，按照HJ662要求测定的焚毁去除率不小于99.9999%。 e）对于改造利用原有设施协同处置固体废物的水泥窑，在进行改造之前原有设施应连续两年达到GB4915的要求。 2用于协同处置固体废物的水泥窑所处位置应该满足以下条件： a)符合城市总体发展规划、城市工业发展规划要求； b)所在区域无洪水、湖水或内涝威胁。设施所在标高应位于重现期不小于100年一遇的洪水位之上，并建设在现有和各类规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之外。 3应有专门的固体废物贮存设施。 a)危险固体废物贮存设施应满足GB18597和HJ/T176的规定 b)除生活垃圾和城市污水处理厂污泥以外的其他固体废物的贮存应有良好防渗性，以及必要的防雨、防尘功能。 4应根据所需要协同处置的固体废物特性设置专门的固废投加设施。固废投加设施满足HJ662的要求。 5固废的协同处置应确保不对水泥生产和污染控制产生不利影响。 | 1、a)本项目依托的水泥熟料生产规模为4050/d； b)水泥窑为窑磨一体机； c)本项目采用袋式除尘，满足规范要求； d)本项目焚毁去除率不小于99.9999%； e）本项目利用鞍山冀东水泥熟料生产线协同处理危废，水泥窑连续两年达到GB4915的要求。 2、a)依托的水泥生产项目符合城市总体规划； b)设施标高位于重现期不小于100年一遇的洪水位之上。 3、本项目设有专门的工业固体废物贮存设施，且具有良好的防渗、防雨和防尘性能； 4、本项目设有专门的自动化投料系统； | 符合 |
| 2 | 入窑协同处置固体废物特性 | 1禁止以下固体废物入窑进行协同处置：a)放射性废物；b)爆炸物及反应性废物；c)未经拆解的废电池、废家用电器和电子产品；d)含汞的温度计、血压计、荧光灯管和开关；e)铬渣；f)未知特性和未经鉴定的废物。 2入窑固体废物应具有相对稳定的化学组成和物理特性，其重金属以及氯、氟、硫等有害元素的含量及投加量满足HJ662的要求。 | 1、无禁止类废物进入水泥窑协同处置。 2、入窑危废具有相对稳定的化学组成和物理特性，本项目重金属投加量满足标准要求。 | 符合 |
| 3 | 运行技术要求 | 1在运行过程中，应根据固体废物特性按照HJ662的要求正确选择固体废物投加点和投加方式。 2固体废物的投加过程和在水泥窑中的协同处置过程应不影响水泥的正常生产； 3在水泥窑达到正常生产工况并稳定运行至少4小时后，方可开始投加固体废物；因水泥窑维修、事故检修等原因停窑前至少4小时内禁止投加固体废物。 4当水泥窑出现故障或事故造成运行工况不正产，如窑内温度明显下降、烟气中污染物浓度明显升高等情况时，必须立即停止投加固体废物，待查明原因并恢复正常运行后方可恢复投加。 5在协同处置固体废物时，水泥窑及窑尾余热利用系统排气筒(TOC)因协同处置固体废物增加的浓度不应超过10mg/m3。 | 1、本项目在运行过程中，根据危废的不同特性选择窑头高温段（包括主燃烧器投加点和窑门罩投加点）、窑尾高温段（包括预热分解炉、窑尾烟室和上升烟道投加点）和生料配料系统投加点（生料磨投加点）。 2、本项目在水泥窑达到正常生产工况并稳定运行至少4小时后才开始投加固体废物；当水泥窑维修、事故检修等原因在停窑前4小时禁止投加固体废物。 3、本项目在水泥窑出现故障和事故时，不投加工业固体废物。 4、水泥窑及窑尾余热利用系统排气筒TOC因协同处置固体废物增加的浓度确保小于10mg/m3。 | 符合 |

综上所述，项目符合《水泥窑协同处置固体废弃物污染控制标准》（GB30485-2013）的要求。

### 10.2.2与HJ 662-2013《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》相符性

《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》规定了利用水泥窑协同处置固体废物的设施选择、设备建设和改造、操作运行和污染控制等方面的环境保护技术要求。本报告相关章节论述即围绕这些方面提出措施要求，现将本项目与《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》主要要求相符性列表对照，见表10-2。

根据表10.2-2对照情况，本项目选用的工艺、设备先进可靠，设施选择、设备建设和改造以及操作运行等方面满足规范要求，采取的污染防治措施可行，能够确保污染物达标排放。

总体上，本项目符合《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》要求。

- 与《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》符合性分析

| 项目 | 文件要求 | 落实情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2固体废物投加设施 | 4.2.1固体废物投加设施应该满足以下条件： a)能实现自动进料，并配置可调节投加速率的计量装置实现定量投料。 b）固体废物输送装置和投加口应保持密闭，固体废物投加口应具有防回火功能。 c)保持进料通畅以防止固体废物搭桥堵塞。 d)配置可实时显示固体废物投加状况的在线监视系统。 e）具有自动联机停机功能，当水泥窑或烟气处理设施因故障停止运转，或者当窑内温度、压力、窑转速、烟气中氧含量等运行参数偏离设定值时，或者烟气排放超过标准设定值时，可自动停止固体废物投加。 f）处理腐蚀性废物时，投加和输送装置应采用防腐材料。 4.2.2固体废物在水泥窑中投加位置应根据废物特性从以下三处选择（参见附录A）： a）窑头高温段，包括主燃烧器投加点和窑门罩投加点。 b）窑尾高温段，包括分解炉、窑尾烟室和上升烟道投加点。 c）生料配料系统（生料磨）。 4.2.3不同位置的投加设施应满足以下特殊要求： a）生料磨投加可借用常规生料投料设施。 b）主燃烧器投加设施应采用多通道燃烧器，并配备泵力或气力输送装置；窑门罩投加设施应配备泵力输送装置，并在窑门罩的适当位置开设投料口。 c）窑尾投加设施应配备泵力、气力或机械传输带输送装置，并在窑尾烟室、上升烟道或分解炉的适当位置开设投料口；可对分解炉燃烧器的气固相通道进行适当改造，使之适合液态或小颗粒状废物的输送和投加。 | 本项目预处理后的液态危险废物从水泥窑窑头喷入；固态/半固态危险废物从水泥窑窑尾预热分解炉高温区进料。 | 符合 |
| 4.3固体废物贮存设施 | 4.3.1固体废物贮存设施应专门建设，以保证固体废物不与水泥生产原料、燃料和产品混合贮存。 4.3.2固体废物贮存设施内应专门设置不明性质废物暂存区。不明性质废物暂存区应与其他固体废物贮存区隔离，并设有专门的存取通道。 4.3.3固体废物贮存设施应符合GB50016等有关消防规范的要求。 4.3.4危险废物贮存设施的设计、安全防护、污染防治等应满足GB18597和HJ/T176中的相关要求。 | 按要求进行设计施工 | 符合 |
| 4.5固体废物厂内输送设施 | 4.5.1在固体废物装卸场所、贮存场所、预处理区域、投加区域等各个区域之间，应根据固体废物特性和设施要求配备必要的输送设备。 4.5.2、固体废物的物流出入口及转运、输送路线应远离办公和生活服务设施。 4.5.3输送设备所用材料应适应固体废物特性，确保不被腐蚀和不与固体废物发生任何反应。 4.5.4管道输送设备应保持良好的密闭性能，防止固体废物的滴漏和溢出。 4.5.5非密闭输送设备（如传送带、抓料斗等）应采取防护措施（如加设防护罩），防止粉尘飘散。 4.5.6、移动式输送设备，应采取措施防止粉尘飘散和固体废物遗散。 4.5.7、厂内输送危险废物的管道、传送带应在显眼处标有安全警告信息。 | 1、本项目贮存车间专门设置，不与水泥生产原料、燃料和产品混合贮存。 2、固体废物贮存设施内专门设置有不明性质废物暂存区，且与其他固体废物贮存区相隔离，有专门的存取通道。 |  |
| 4.6分析化验室 | 4.6.1从事固体废物协同处置的企业，应在原有水泥生产分析化验室的基础上，增加必要的固体废物分析化验设备。 4.6.2、分析化验室应具备以下检测能力： a）具备HJ/T20要求的采样制样能力、工具和仪器。 b)所协同处置的固体废物、水泥生产原料中汞（Hg）、镉（Cd）、铊（Tl）、砷（As）、镍（Ni）、铅（Pb）、铬（Cr）、锡（Sn）、锑（Sb）、铜（Cu）、锰（Mn）、铍（Be）、锌（Zn）、钒（V）、钴（Co）、钼（Mo）、氟（F）、氯（Cl）和硫（S）的分析。 c）相容性测试，一般需要配备粘度仪、搅拌仪、温度计、压力计、pH计、反应气体收集装置等。 d）满足GB5085.1要求的腐蚀性检测；满足GB5085.4要求的易燃性检测；满足GB5085.5要求的反应性检测。 e）满足GB4915和GB30485监测要求的烟气污染物监测。 f)满足其他相关标准中要求的水泥产品环境安全性检测。 4.6.3分析化验室应设有样品保存库，用于贮存备份样品；样品保存库应可以确保危险固体废物样品贮存2年而不使固体废物性质发生改变，并满足相应的消防要求。 4.6.4、本标准第2条a）、b）以及c）款为企业必须具备的条件，其它分析项目如果不具备条件，可经当地环境保护部门许可后委托有资质的分析监测机构进行采样分析监测。 | 1、本项目具备以下检测能力：①具备《工业固体废物采样制样技术规范》（HJ/T20）要求的采样制样能力、工具和仪器；②所协同处置的废物、水泥生产原料中汞（Hg）、镉（Cd）、铊（Tl）、砷（As）、镍（Ni）、铅（Pb）、铬（Cr）、锡（Sn）、（Sb）、铜（Cu）、锰（Mn）、铍（Be）、锌（Zn）、钒（V）、钴（Co）、钼（Mo）、氟（F）、氯（Cl）和硫（S） 的分析；③相容性测试，一般需要配备粘度仪、搅拌仪、温度计、压力计、pH 计、反应气体收集装置等；④满足《固体废物生产水泥污染控制标准》监测要求的水泥产品环境安全性检测。 2、分析化验室设有样品保存库，用于贮存备份样品；样品保存库确保危险固体废物样品贮存2年而不使固体废物性质发生变化，并满足相应的消防要求。 3、其他不具备条件的分析项目经当地环保部门许可后委托有资质的分析监测机构进行采样分析监测。 | 符合 |
| 5固体废物特性要求 | 5.1禁止进入水泥窑协同的废物 1禁止以下固体废物入窑进行协同处置：a)放射性废物；b)爆炸物及反应性废物；c)未经拆解的废电池、废家用电器和电子产品；d)含汞的温度计、血压计、荧光灯管和开关；e)铬渣；f)未知特性和未经鉴定的废物。 5.2入窑协同处置的固体废物特性要求 5.2.1入窑固体废物应具有稳定的化学组成和物理特性，其化学组成、理化性质等不应对水泥生产过程和水泥产品质量产生不利影响。 5.2.2入窑固体废物中如含有表1中所列重金属成分，其含量应该满足本规范第6.6.7条的要求。 5.2.3入窑固体废物中氯（Cl）和氟（F）元素的含量不应对水泥生产和水泥产品质量造成不利影响，其含量应该满足本标准6.6.8条的要求。 5.2.4入窑固体废物中硫（S）元素含量应满足本标准6.6.9条的要求。 5.2.5具有腐蚀性的固体废物，应经过预处理降低废物腐蚀性或对设施进行防腐性改造，确保不对设施造成腐蚀后方可进行协同处置。 5.3替代混合材的废物特性要求 5.3.1作为替代混合材的固体废物应该满足国家或者行业有关标准，并且不对水泥质量产生不利影响。 5.3.2下列废物不能作为混合材原料： a）危险废物； b）有机废物； 国家法律、法规另有规定的除外。 | 1、本项目入窑废物具有稳定的化学组成和物理特性，其化学组成、理化性质等不会对水泥生产过程和水泥产品质量产生不利影响。 2、本项目重金属投加量满足HJ662的要求。 3、本项目拟接收的危险废物已经过预处理，确保不对设施造成腐蚀。 | 符合 |
| 6.协同处置运行操作技术要求 | 6.1固体废物的准入评估 6.1.1为保证协同处置过程不影响水泥生产过程和操作运行安全，确保烟气排放达标，在协同处置企业与固体废物产生企业签订协同处置合同及固体废物运输到协同处置企业之前，应对拟协同处置的废物进行取样及特性分析。 6.1.2在对拟协同处置的固体废物进行取样和特性分析前，应该对固体废物产生过程进行调查分析，在此基础上制定取样分析方案；样品采集完成后，针对本规范第5章要求的项目以及确保运输、贮存和协同处置全过程安全、水泥生产安全、烟气排放和水泥产品质量满足标准所要求的项目，开展分析测试。固体废物特性经双方确认后在协同处置合同中注明。取样频率和取样方法应参照HJ/T20和HJ/T298要求执行。 6.1.3在完成样品分析测试以后，根据下列标准对固体废物是否可以进厂协同处置进行判断： a）该类固体废物不属于禁止进入水泥窑协同处置的废物类别，危险废物类别符合经营许可证规定的类别要求，满足国家和当地的相关法律和法规； b）协同处置企业具有协同处置该类固体废物的能力，协同处置过程中的人员健康和环境安全风险能够得到有效控制； c）该类固体废物的协同处置不会对水泥的稳定生产、烟气排放、水泥产品质量产生不利影响。 6.1.4对于同一产废单位同一生产工艺产生的不同批次废物，在生产工艺操作参数未改变的前提下，可以仅对首批次固体废物进行采样分析，其后产生的废物采样分析在6.3节制定处置方案时进行。 6.1.5对前废物采集分析的样品，经双方确认后封装保存，用于事故和纠纷的调查。备份样品应该保存到停止协同处置该种固体废物之后。如果在保存期间备份样品的特性发生变化，应更换备份样品，保证备份样品特性与所协同处置废物特性一致。 | 本项目按规范要求进行废物准入评估。 | 符合 |
|  | 6.2 固体废物的接收与分析 6.2.1入厂时固体废物的检查 a）在固体废物进入协同处置企业时，首先通过表观和气味，初步判断入厂固体废物是否与签订的合同标注的固体废物类别一致，并对固体废物进行称重，确认符合签订的合同。 b）对于危险废物，还应进行下列各项的检查： 1）检查废物标签是否符合要求，所标注内容应与《危险废物转移联单》和签订的合同一致。 2）通过表观和气味初步判断的危险废物类别是否与《危险废物转移联单》一致。 3）对危险废物进行称重的重量是否与《危险废物转移联单》一致。 4）检查危险废物包装是否符合要求，应无破损和泄漏现象。 5）必要时，进行放射性检验。 在完成上述检查并确认符合各项要求时，固体废物方可进入贮存库或预处理车间。 c）按照6.2.1条a）、b）款的规定进行检查后，如果拟入厂固体废物与转移联单或所签订合同的标注的废物类别不一致，或者危险废物包装发生破损或泄漏，应立即与固体废物产生单位、运输单位和运输责任人联系，共同进行现场判断。拟入厂危险废物与《危险废物转移联单》不一致时还应及时向当地环境保护行政主管部门报告。如果在协同处置企业现有条件下可以进行协同处置，并确保在固体废物分析、贮存、 运输、预处理和协同处置过程中不会对生产安全和环境保护产生不利影响，可以进入协同处置企业贮存库或者预处理车间，经特性分析鉴别后按照常规程序进行协同处置。如果无法确定废物特性，将该批次废物作为不明性质废物，按照第 9.3 节规定处理。如果确定协同处置企业无法处置该批次固体废物，应立即向当地环境保护行政主管部门报告，并退回到固体废物产生单位，或送至有关主管部门指定的专业处置单位。必要时应通知当地安全生产行政主管部门和公安部门。 | 本项目拟接收的危险废物已经过预处理，按规范要求进行入厂废物的检查、接收与分析，并在此基础上制定协同处置方案。 | 符合 |
|  | 6.2.2入厂后固体废物的检验 a）固体废物入厂后应及时进行取样分析，以判断固体废物特性是否与合同注明的固体废物特性一致。如果发现固体废物特性与合同注明的固体废物特性不一致，应参照6.2.1条c）款的规定进行处理。 b）协同处置企业应对各个产废单位的相关信息进行定期的统计分析，评估其管理的能力和固体废物的稳定性，并根据评估情况适当减少检验频次。 6.2.3制定协同处置方案 a）以固体废物入厂后的分析检测结果为依据，制定废物协同处置方案。固体废物协同处置方案应包括废物贮存、输送、预处理和入窑协同处置技术流程、配伍和技术参数，以及安全风险和相应的安全操作提示。 b）制定协同处置方案时应注意以下关键环节： 1)按固体废物特性进行分类，不同固体废物在预处理的混合、搅拌过程中，确保不发生导致急剧增温、爆炸、燃烧的化学反应，不产生有害气体，禁止将不相容的废物进行混合。 2)固体废物及其混合物在贮存、厂内运输、预处理和入窑焚烧过程中不对所接触材料造成腐蚀破坏。 3)入窑固体废物中有害物质的含量和投加速率满足本规范相关要求，防止对水泥生产和水泥质量造成不利影响。 c）在制定协同处置方案的过程中，如果无法确认是否可以满足6.2.3条b）款的要求，应通过相容性测试确认。 6.2.4固体废物入厂检查和检验结果应该记录备案，与固体废物协同处置方案共同入档保存。入厂检查和检验结果记录及固体废物协同处置方案的保存时间不应低于3年。 | 本项目按规范要求进行入厂废物的检查、接收与分析，并在此基础上制定协同处置方案。 | 符合 |
|  | 6.3废物贮存的技术要求 6.3.1固体废物应与水泥厂常规原料、燃料和产品分开贮存，禁止共用同一贮存设施。 6.3.2在液态废物贮存区应设置足够数量的砂土等吸附物质，以用于液态废物泄漏后阻止其向外溢出。吸附危险废物后的吸附物质应作为危险废物进行管理和处置。 6.3.3危险废物贮存设施的操作运行和管理应满足GB18597和HJ/T176中的相关要求。 6.3.4不明性质废物的暂存时间不得超过1周。 | 本项目按废物贮存的技术要求进行设计施工。 | 符合 |
|  | 6.6 固体废物投加的技术要求 6.6.1根据固体废物的特性和进料装置的要求和投加口的工况特点，选择适当的废物投加位置。 6.6.2固体废物投加时应保证窑系统工况的稳定。 6.6.3在主燃烧器投加的技术要求 a）具有以下特性的固体废物宜在主燃烧器投加： 1）液态或易于气力输送的粉状废物； 2）含POPs物质或高氯、高毒、难降解有机物质的废物； 3）热值高、含水率低的有机废液。 b）在主燃烧器投加固体废物操作中应满足以下条件： 1）通过泵力输送投加的液态废物不应含有沉淀物，以免堵塞燃烧器喷嘴； 2）通过气力输送投加的粉状废物，从多通道燃烧器的不同通道喷入窑内，若废物灰分含量高，尽可能喷入更远的距离，尽量达到固相反应带。 6.6.4在窑门罩投加的技术要求 a）窑门罩宜投加不适于在窑头主燃烧器投加的液体废物，如各种低热值液态废物。 b）在窑门罩投加固态废物时应采用特殊设计的投加设施。投加时应确保将固态废物投至固相反应带，确保废物反应完全。 c）在窑门罩投加的液态废物应通过泵力输送至窑门罩喷入窑内。 6.6.5在窑尾投加的技术要求 a）含POPs物质和高氯、高毒、难降解有机物质的固体废物优先从窑头投加。若受物理特性限制需要从窑尾投加时，优先选择从窑尾烟室投加点。 b）含水率高或块状废物应优先选择从窑尾烟室投入。 c）在窑尾投加的液态、浆状废物应通过泵力输送，粉状废物应通过密闭的机械传送装置或气力输送，大块状废物应通过机械传送装置输送。 6.6.6在生料磨仅能投加不含有机物和挥发半挥发性重金属的固态废物。 | 1、本项目预处理后的液态危险废物从水泥窑窑头喷入；固态/半固态危险废物从水泥窑窑尾预热分解炉高温区进料。 2、同时保证废物投加时窑系统工况的稳定。 3、入窑物料（包括常规原料、燃料和废物）中重金属的最大允许投加量不大于表所列限值。 4、控制随物料入窑的氯（Cl）和氟（F）元素的投加量，以保证水泥的正常生产和熟料质量符合国家标准。 | 符合 |
|  | 6.6.7入窑物料（包括常规原料、燃料和固体废物）中重金属的最大允许投加量不应大于表1所列限值，对于单位为mg/kg-cem的重金属，最大允许投加量还包括磨制水泥时由混合材带入的重金属。 6.6.8协同处置企业应根据水泥生产工艺特点，控制随物料入窑的氯（Cl）和氟（F）元素的投加量，以保证水泥的正常生产和熟料质量符合国家标准。入窑物料中氟元素含量不应大于0.5%，氯元素含量不应大于0.04%。 6.6.9协同处置企业应控制物料中硫元素的投加量。通过配料系统投加的物料中硫化物硫与有机硫总含量不应大于0.014%；从窑头、窑尾高温区投加的全硫与配料系统投加的硫酸盐硫总投加量不应大于3000mg/kg-cli。 |  | 符合 |
| 7.协同 处置污染 物排放控 制要求 | 7.1 窑灰排放和旁路放风控制 7.1.1为避免外循环过程中挥发性元素（Hg、Tl）在窑内的过度累积，协同处置水泥企业在发现排放烟气中Hg或Tl浓度过高时宜将除尘器收集的窑灰中的一部分排出水泥窑循环系统。 7.1.2为避免内循环过程中挥发性元素和物质（Pb、Cd、As和碱金属氯化物、碱金属硫酸盐等）在窑内的过渡积累，协同处置企业可定期进行预热器旁路放风。 7.1.3未经处置的从水泥窑循环系统排出的窑灰和旁路放风收集的粉尘不得再返回水泥窑生产熟料。 7.1.4从水泥窑循环系统排出的窑灰和旁路放风收集的粉尘若采用直接掺加入水泥熟料的处置方式，应严格控制其掺加比例，确保水泥产品中的氯、碱、硫含量满足要求，水泥产品环境安全性满足《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》的要求。 | 根据项目设计方案，入窑氯含量可控制在0.0069%以下，本项目不需要设置旁路放风。 | 符合 |
|  | 7.2水泥产品环境安全性控制 7.2.1生产的水泥产品质量应满足GB175的要求。 7.2.2协同处置固体废物的水泥窑生产的水泥产品中污染物的浸出应满足国家相关标准。 7.2.3协同处置固体废物的水泥窑生产的水泥产品的检测按照国家相关标准中的规定执行。 | 本项目水泥产品环境安全性可控。 | 符合 |
|  | 7.4 废水排放控制 7.4.1固体废物贮存和预处理设施以及固体废物运输车辆清洗产生的废水应经收集后按照《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》的要求进行处理。 7.4.2危险废物预处理设施和危险废物运输车辆清洗产生的废水处理污泥应作为危险废物进行管理和处置。 | 危废运输车辆和车间设施冲洗废水经收集后用于危险废物调质再入窑焚烧，符合标准要求。 | 符合 |
|  | 7.5 其他污染物排放控制 7.5.1固体废物贮存、预处理等设施产生的废气应导入水泥窑高温区焚烧；或经过处理达到 GB14554 规定的限值后排放。 7.5.2协同处置固体废物的水泥生产企业厂界恶臭污染物限值应按照 GB14554 执行。 | 1、本项目危废车间产生废气经负压风机抽入水泥窑焚烧。 2、水泥厂厂界恶臭污染物限值满足GB14554要求。 | 符合 |
| 9 特殊废物协同处置技术要求 | 9.1 医疗废物 9.2 应急事件废物 9.3 不明性质废物 | 医药废物，废药物药品，农药废物，木材防腐剂废物，废有机溶剂与含有机溶剂废物，热处理含氰废物，废矿物油与含矿物油废物，油/水、烃/水混合物或乳化液，精（蒸）馏残渣，染料、涂料废物，有机树脂类废物，新化学药品废物，感光材料废物，表面处理废物，焚烧处置残渣，含金属羰基化合物废物，含铜废物，含锌废物，含砷废物，含硒废物，含镉废物，含铅废物，无机氰化废物，废酸，废碱，有机磷化合物废物，有机氰化物废物，含酚废物，含醚废物，含有机卤化物废物，含钡废物，有色金属冶炼废物，废催化剂和其他废物等35大类危险废物。 | 符合 |

## 10.3选址合理性分析

本项目协同处置的危险废物的烧成处置系统依托鞍山冀东水泥4050t/d新型干法水泥熟料生产线，新建的联合车间（液态危险废物预处理系统、SMP预处置系统、危废暂存库）、1#暂存库和清洗车间用地为依托的水泥项目厂内工业用地，依托工程建设已取得合法手续。

《鞍山冀东有限责任公司3000t/d熟料生产线项目（新址）环境影响报告书》参照《水泥厂卫生防护距离标准》，鞍山冀东水泥厂产生有害因素的生产车间至居住区之间的卫生防护距离为500m。卫生防护距离内无居民住宅、学校、医院等环境敏感建筑物。

综上所述，项目的选址是合理的。

## 10.4环境可行性分析

（1）大气环境影响预测主要结论

本项目建成后排放的各污染物小时浓度、日均浓度、年均浓度最大贡献值分别满足评价标准的要求；各关心点的污染物最大小时浓度、日均浓度、年均浓度预测结果叠加环境现状监测值后，能够满足评价标准的要求。本项目正常排放时对环境空气质量影响较小。

本项目所有污染物厂界浓度均满足环境质量标准要求，无需设环境防护区域。鞍山冀东水泥有限公司现状所设置的500m防护距离内无学校、医院、居民点等环境敏感点。因此，本项目实施对周围影响较小。

（2）声环境影响预测主要结论

根据预测，本项目危废贮存车间和处理车间新增的设备噪声经厂区内隔声减震后对现有厂界噪声贡献值较小，叠加现状值后其值相对现状变化较小，不会对区域声环境质量产生较大的影响。

（3）固体废弃物影响分析结论

本项目产生的危险废物容器或包装物、废活性炭、窑灰全部返回协同处置的危险废物配伍并入水泥窑焚烧，不外排；窑灰仓收集的粉尘均返回窑灰仓，不外排；生活垃圾由当地环卫部门统一收集处理。

（4）地下水影响分析结论

本项目生产过程中不向地下取水也不向地下注水，根据预测，正常工况下，本项目产生的废水不会对地下水造成污染。非正常下渗漏可能会对下游地下水环境产生不良的影响，在采取相应的环保措施和应急措施后产生的影响在可控范围之内。因此，项目对区域地下水影响较小。

（5）本项目采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERMOD模型对项目排放的所有污染物进行环境防护区域的计算。经过计算，所有污染物厂界浓度均满足环境质量标准要求，无需设环境防护区域。

综上，本项目从环境保护角度分析是可行的。

# 11环境影响评价结论

## 11.1项目概况

近年来，随着我国经济建设的快速发展，环境污染问题日益突出，由于目前普遍的固体废物尤其是工业废物处置能力不足，无害化处理率低，对生态环境和人类健康构成严重威胁。国家及地方对于工业废物妥善处理处置问题也高度关注。

鞍山冀东水泥有限责任公司位于鞍钢灵山工业厂区的西北部，厂址周围交通便利。鞍山冀东水泥熟料生产线工程于2004年3月获得原辽宁省环境保护局的环评批复，于2008年3月取得项目竣工环境保护验收意见。

鞍山冀东水泥窑协同处置危废项目主要利用已建4050t/d水泥熟料新型干法回转窑进行协同处置危险废物，年处理10万t。新建联合车间（液态危险废物预处理系统、SMP预处置系统、危废暂存库）、1#暂存库和清洗车间，生料配料上料系统、小型物料上料系统，废气处理系统等。拟协同处置危险废物，主要为《国家危险废物名录》中的危险废物，主要类别有废酸、废碱、有机溶剂废物、乳化液、精馏残渣、废矿物油、废焦油渣、废油泥等危险废物。工程总投资7990.69万元，环保投资620万元，占总投资的7.8%。

## 11.2环境质量现状评价结论

### 11.2.1环境空气质量

本项目的行政区域属于鞍山市。本项目位于鞍山市北端，北面与辽阳县接壤，本项目评价范围包括辽阳。因此本项目区域环境空气质量调查鞍山市和辽阳市两个市的环境空气质量。

鞍山市、辽阳市2019年环境空气六项污染物中，除可吸入颗粒物、细颗粒物年均浓度超国家二级标准外，其余各项污染物均达到国家二级标准。因此，鞍山市、辽阳市为不达标区。

通过采暖期监测数据及分析表明，评价区域内NH3、H2S、HCl的小时浓度及HCl、Mn的日均浓度在各个监测点位上能够满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准限值要求；TSP、氟化物的日均浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及附录A的要求。非甲烷总烃小时浓度在各个监测点位上能够满足《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）的要求。

### 11.2.2地下水环境质量

各地下水监测点各监测因子指标除总大肠菌群外均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水标准，石油类满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的标准限值。由于监测含水层为潜水含水层，与地面较为接近，跟地面联系较为紧密，主要受到降雨入渗影响，监测点位村庄旱厕较多，防渗未达到要求，且有垃圾散放的情况，污染物质会下渗至地下水环境中，导致现状监测地下水大肠菌群超标。

### 11.2.3声环境质量

厂界监测点噪声值均满足国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值。

### 11.2.4土壤环境质量

拟建厂址内各采样点位表层、柱状土壤均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）（第二类用地—筛选值）标准限值的要求。厂区外四个监测点位各监测因子均满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中筛选值的标准要求。

## 11.3环境影响预测分析结论

### 11.3.1大气环境影响预测结论

（1）正常工况

本项目建成后新增污染源正常排放下各污染物短期浓度贡献值中非甲烷总烃的占标率最大19.41%，小于100%；新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值中Hg的占标率最大0.14%，小于≤30%。各关心点位污染物日均叠加值浓度值范围和年均叠加值浓度值范围均满足《环境空气质量标准》中相应二级标准。

（2）非正常工况

非正常工况下，各污染物小时平均浓度值在各心点处均满足《环境空气质量标准》中相应二级标准。环保措施系统发生故障后可即时检修，对环境影响较小。

（3）污染物厂界达标分析

本项目各危废贮存及处理车间排放的非甲烷总烃均满足《大气污染物综合排放标准》相应标准限值要求，各危废贮存及处理车间排放的恶臭气体在厂界处分别满足《恶臭污染物排放标准》相应标准限值要求。

（4）环境防护距离

本项目采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERMOD模型对项目排放的所有污染物进行环境防护区域的计算。经过计算，所有污染物厂界浓度均满足环境质量标准要求，无需设环境防护区域。

### 11.3.2地下水环境影响结论

在非正常状况条件下，渗漏可能会对下游地下水环境产生不良的影响，截止预测期间，污染羽中心始终位于厂区内及厂界下游处；污染物运移距离较近，污染物质形成的污染羽相对较小，影响范围始终未达到保护目标处，对保护目标影响没有影响，且随着时间所产生的污染物浓度逐渐减少，在包气带介质的吸附、降解等作用的影响，污染物质会得到不同程度的净化因此本项目做好防渗及日常监管，减少非正常状况下的渗漏发生，对下游地下水的影响较小，因此对下游居民造成威胁的可能性也较小。

### 11.3.3声环境影响评价结论

本项目采取各项降噪措施后，东、南、西、北厂界昼、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。本项目对整个区域环境质量影响较小。

### 11.3.4固体废物影响分析结论

本项目运行后会产生一些废物，根据《水泥窑协同处置危险废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）规定：预处理产生各种废物均应作为危险废物进行管理和处置。

（1）废物容器或包装物

包括各种盛装废物的容器、袋子等，根据《水泥窑协同处置危险废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）说明，可清洗后重复使用；对于污染严重难以清洗后在使用的包装物可按照固态入窑废物的预处理方式预处理后投入水泥窑高温区焚烧。预计产生不可重复使用废弃包装物150t/a。

（2）废活性炭

本项目危险废物厂房内设置活性炭吸附装置，避免由于停窑不能处置的废气，活性炭需定期更换。预计产生废活性炭2t/a。

（3）窑灰

依托工程配备窑灰返窑装置，将窑灰返回生料入窑系统，不外排。

根据HJ662-2013《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》，为避免外循环过程中挥发性元素（Hg）在窑内的过度累积，协同处置水泥企业在发现烟气中Hg浓度过高时宜将窑灰排出水泥窑循环系统。未经处置的窑灰和收集的粉尘不得再返回水泥窑生产熟料，窑灰和收集的粉尘采用直接掺加入水泥熟料的处置方式，应严格控制其掺加比例，确保水泥产品中的氯、碱、硫含量满足要求，水泥产品环境安全性满足相关标准的要求。

（4）生活垃圾

本项目生活垃圾产生量为30/a，生活垃圾设专人负责收集，日产日清，由环卫部门运至市政指定垃圾场进行处理。

由上述分析可知，本项目产生的固体废物不会对环境造成不良影响。

## 11.4污染防治措施综合结论

### 11.4.1大气污染防治措施

本项目利用鞍山冀东水泥熟料生产线协同处置危险废物，窑尾烟气治理措施主要为SNCR脱硝+布袋除尘。根据前述工程分析，本项目水泥窑协同处置危险废物过程产生的废气污染主要有HCl、HF、重金属和二噁英类。项目充分利用水泥窑的热稳定性以及碱性环境，产生的HCl、HF等酸性气体会被大量的吸收，从而大大降低焚烧尾气中的酸性气浓度。废气中重金属绝大部分固化在水泥熟料中，并依托SNCR脱硝系统和布袋除尘器进一步去除重金属。同时预热器出来的烟气经过余热锅炉/增湿管、原料磨和除尘器等构成多级收尘系统能起到急冷作用，避免二噁英的二次合成。

### 11.4.2 废水污染防治措施

项目产生的废水主要为各车间冲洗水，经收集后进入集水池，逐步掺进危废入窑焚烧，不外排。生活污水经厂内污水处理站处理后，回用于厂区冷却塔。

### 11.4.3 地下水污染防治措施

本项目从源头控制，对项目里各个污水产生点进行统一规划、统一收集、统一处理，实现污水零排放。本项目新建的联合车间、1#危废贮存车间和清洗车间均设置封闭厂房，危废运来后及时用于生产，不会大规模堆积，整个生产过程中基本没有生产污水，污水来源主要是危废运输车辆或容器清洗废水清洁运输车、车间冲洗水，污水水量有限；生产车间面积小，各种污水收集简单、处理快；污水入窑处理，零排放，不会对地下水环境产生影响。从源头控制切实可行，可有效的防止地下水环境污染问题的发生。

由于本项目大多依托现有工程，占地面积小，本项目新建的联合车间、1#危废贮存车间和清洗车间均为重点防治区。防渗满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和危险废物填埋污染控制标准（GB18598-2001）要求。

### 11.4.4 噪声治理措施

本项目的主要噪声源是破碎机和泵类，工程尽可能选用低噪声设备；对噪声超标设备采用隔声、消声、减振等降噪措施；对操作人员进行防噪保护等措施。根据噪声环境影响预测结果可知，项目噪声源对各厂界的影响值均能够满足3类区标准要求。

### 11.4.5 固废治理措施

本项目对危险废物处置过程产生的主要废气物为废物容器或包装物、废活性炭和窑灰，均为危险废物，废弃包装物和废活性炭随危险废物一同破碎入窑处置；窑灰返回生料入窑系统，不外排；未经处置的窑灰和收集的粉尘不得再返回水泥窑生产熟料，窑灰和收集的粉尘采用直接掺加入水泥熟料的处置方式，应严格控制其掺加比例，确保水泥产品中的氯、碱、硫含量满足要求，水泥产品环境安全性满足相关标准的要求。本项目产生的生活垃圾设专人负责收集，日产日清，由环卫部门收集。

## 11.5项目建设的可行性分析结论

本项目利用鞍山冀东水泥4050t/d新型干法水泥窑协同处置危险废物，年处理100000t。属于废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程。

根据环境保护部科技标准司有关负责人对《水泥窑协同处置固体废物污染防治技术政策》的解读，技术政策旨在鼓励水泥行业提高其整体污染防治技术水平，各地在参照执行的过程中，可根据实际情况适当调整和补充。

根据对项目工艺、技术、原料成分等进行分析，本项目符合《水泥窑协同处置固体废弃物污染控制标准》（GB30485-2013）中规定的协同处置固体废弃物水泥窑的设施技术要求、入窑废物特性要求、运行技术要求、污染物排放限值、生产的水泥产品污染物控制要求、监测和监督管理要求；符合《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）规定的利用水泥窑协同处置固体废物的设施选择、设备建设和改造、操作运行和污染控制等方面的环境保护技术要求。

项目选址位于鞍山冀东水泥现有厂区内，该公司已取得合法手续；项目废水、废气、固废、噪声等均得到妥善处理，对区域环境影响较小；项目危险废物投加车间及危险废物暂存车间均在鞍山冀东水泥厂内，总平面布局合理。

## 11.6总量控制

本项目无需申请废水及废气污染物排放总量控制指标。

## 11.7环境风险评价

本项目利用利用鞍山冀东水泥窑协同处置危险废物。因此，项目在生产运行过程中，存在一定的环境风险隐患。经过上述分析，得出以下主要结论：

1、在极端风险状况下，发生污染治理措施失效，其风险后果评价对区域环境质量及人群生命健康安全造成不利影响可接受，因此本项目对区域环境造成的不利影响较小。

2、对生产运行中事故隐患和后果的认识，评价要求通过安全措施的配备和落实，最大可能地降低事故风险性，建设单位必须完全落实和完善事故预防措施，以及确定详尽的事故应急预案。

3、防范措施

强化危废及危险化学品运输过程风险防范措施、危废及危险化学品暂存系统风险防范措施、水泥窑协同处置系统风险防范措施以及停炉事故防范措施。建立应急组织机构设置，明确各自职责。

4、应急预案

根据《关于印发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》（环发[2015]4号），企业应按要求制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定应急预案专章，并向当地的环境保护主管部门进行备案。企业是制定应急预案的责任主体，根据应对突发环境事件的需要，开展环境应急预案制定工作，对环境应急预案内容的真实性和可操作性负责。

评价认为，项目在认真制定事故应急预案、落实风险防范措施后，其环境风险水平是可以接受的。

## 11.8公众参与

本项目环境影响评价公众参与工作建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部第4号令）开展公众参与。建设单位于2020年9月28日在唐山冀东水泥股份有限公司网站进行了项目第一次环境信息公示。2020年12月1日，建设单位采取张贴公告、网站信息公示和两次报纸信息公示的方式，进行了项目的第二次信息公示。在公示期间建设单位未收到任何关于本项目的信件、电子邮件、电话及公众意见调查表等反馈信息。

## 11.9综合结论

鞍山冀东水泥有限责任公司水泥窑协同处置固体废弃物技改项目，所采用的污染防治措施技术经济可行，能保证各种新增污染物稳定达标排放，预测表明该工程正常排放的污染物对周围环境和环境保护目标的影响较小，环境风险可接受。项目建设和生产运行过程在落实本报告书提出的各项环保措施要求，严格执行环保“三同时”，的前提下，从环保角度分析，本项目建设具有环境可行性。

# Text boxes

地下水流方向

拟合水位线