+

鞍行审批复环〔2020〕93号

# 关于辽宁四友新材料有限公司年产 2 万吨电子级环氧树脂项目环境影响报告书的批复

# 辽宁四友新材料有限公司：

# 你单位报送的《辽宁四友新材料有限公司年产 2 万吨电子级环氧树脂项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现对《报告书》批复如下：

# 一、《报告书》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目位于台安经济开发区化工园区内，占地面积 25493m2，建筑面积 15284m2，拟建环氧树脂生产车间1座，以及办公楼、综合用房、控制中心、质检中心、维修间、原料仓库、成品仓库、备品备件库、甲类罐区、架空管廊等配套设施，年产主产品电子级环氧树脂20000吨，副产品工业盐7029吨。总投资11519.62 万元，其中环保投资807 万元。

三、根据《报告书》的环评结论及技术评估意见，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施，确保污染物达标排放和环境安全的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1、项目生产和采暖热源均由园区集中供热热源提供。溶解釜、反应釜、精馏塔、环氧氯丙烷储罐呼吸等含环氧氯丙烷废气均由管道连接至水喷淋吸收+光氧催化+活性炭吸附废气处理,精制釜、中间物处理釜、脱苯釜、甲苯储罐储罐呼吸等含甲苯废气均由管道连接至碳纤维吸附+活性炭吸附废气处理装置处理，盐酸储罐呼吸废气采用喷淋处理，上述废气满足《合成树脂工业污染物排放标准》（表GB31572-2015）中表 5“大气污染物特别排放限值”要求后经高度符合要求的排气筒排放;污水处理站污水池密封加盖，并采取除臭措施；严格控制生产过程中的无组织废气排放，确保厂界废气浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表 9“企业边界大气污染物浓度限值”及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2“新建污染源无组织排放监控浓度限值”要求。

2、建设污水处理站，设备清洗水、地坪冲洗水、初期雨水、真空泵废水、水喷淋塔循环排污水、三效蒸发废水（部分）经污水处理站处理满足相关要求后，与生活污水、 循环冷却排污水一同经园区污水管网，送往园区污水处理厂处理。严格落实《报告书》提出的分区防渗措施，保护地下水。

3、优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4、废包装物（无毒性）等一般固废外售综合利用；废活性炭、废碳纤维、老化树脂残渣、成品压滤滤渣、包装更换滤芯、废包装物（有毒性）、化验废液、空压机含油废液、废润滑油预处理过滤装置滤渣、预处理过滤装置废滤袋、污水处理站污泥、光氧除臭装置废光氧管、废二氧化钛催化板等属危险废物，按照国家相关规范要求设置暂存场所暂存，定期送有资质单位处理，并办理相关手续。

5、项目设置100米环境防护距离，建设单位应配合政府做好规划控制工作，该距离内不得规划建设居民点、学校、医院等环境敏感目标。

6、建设单位必须高度重视环境风险防范工作，严格落实《报告书》提出的环境风险防范和应急措施，制定企业突发环境事件应急预案，报有关部门备案，并与政府相关应急预案相衔接。加强设备维护工作，规范各项岗位操作规程，罐区内部每个储罐设置隔堤，罐区周围设置围堰，建设与生产规模相适应的事故池，防范环境风险，确保环境安全。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

二○二○年十二月二十九日

抄送：中冶焦耐工程技术有限公司 鞍山市生态环境局

鞍山市行政审批局               2020年12月29日印发