+

鞍行审批复环〔2020〕94号

# 关于鞍山华盛农业发展有限公司年产12万吨畜禽饲料生产线项目环境影响报告表的批复

鞍山华盛农业发展有限公司：

你单位报送的《鞍山华盛农业发展有限公司年产12万吨畜禽饲料生产线项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

一、《报告表》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目选址于鞍山市千山区生态街6号，租用原鞍山装工电子执行器有限责任公司空闲厂区及厂房，主要建设内容包括生产车间、门卫及磅房、原料库房、成品库房、玉米清筛车间、办公楼、锅炉房，年产鸡饲料约7万吨、猪饲料约5万吨，项目总投资3000万元，其中环保投资97万元。

三、根据《报告表》的环评结论，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1、蒸汽锅炉采用生物质为燃料，并设置除尘装置，确保烟气中各污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3新建燃煤锅炉大气污染物特别排放浓度限值后经高度符合要求的排气筒排放；主要工序均在封闭车间内进行，投料、筛分、粉碎、混合、分配、筛分等工序产生的颗粒物收集后经除尘器处理，确保其浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准相关要求后经高度符合要求的排气筒排放；采取有效措施严格控制装卸过程中粉尘无组织排放。

2、锅炉废水和生活污水经必要处理满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中排入城镇污水处理厂标准限值后经下水管网排入汤岗子污水处理厂处理。

3、优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4、车间除尘器和地面收集的颗粒物回用于生产；锅炉除尘灰和炉渣收集后外售；原料废包装袋厂家回收利用；废树脂属危险废物，按照国家相关规范要求设置暂存场所暂存，定期送有资质单位处理，并办理相关手续。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

二○二○年十二月二十九日

抄送：深圳凿光环保科技有限公司  鞍山市生态环境局

鞍山市行政审批局               2020年12月29日印发