+

鞍行审批复环〔2020〕98号

关于辽宁省高速中油能源有限责任公司鞍山甘泉服务区东区加油站改扩建项目环境影响报告表的批复

辽宁省高速中油能源有限责任公司：

你单位报送的《辽宁省高速中油能源有限责任公司鞍山甘泉服务区东区加油站改扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

- 《报告表》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目位于鞍山市沈大高速公路96.9公里处（东侧甘泉服务区内），不新增用地。拆除现有罐区、储油罐、输油管线、加油机等设施，改造为非承重罐区2座，8座30m3的SF双层储油罐（4座柴油罐、4座汽油罐），设有6台加油机，翻建加油岛，新建卸油平台1座200m2。改造后加油站总罐容为240 m3，折合汽油容积为180m3，属一级加油站。总投资约300万元，环保投资66万元。

三、根据《报告表》的环评结论，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施，确保污染物达标排放和环境安全的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1、项目经营的汽油为危险化学品，油品运输、贮存、加油过程须符合国家相关规范要求，经营的场所、建筑物、储存设备、加油设备、加油罐车等设施，必须使用有资质的生产厂家的标准设施，地下储油罐采用双层罐，并设置在防渗池内，输油管线、加油站工作区地面进行防渗处理，制定突发环境事件应急预案，设置泄漏报警装置，发生事故及时报警，并立即启动应急预案，确保环境安全。

2、卸油、加油工序设置油气回收系统，定期检查设备，保持设备的完好，避免设备泄漏及工作人员误操作造成事故排放，确保加油站各类气态污染物排放达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952—2007）、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及《挥发性有机污染物无组织排放标准》(GB37822-2019)相关要求。项目冬季供暖依托服务区的电锅炉供暖。

3、生活污水经化粪池处理后，定期清掏。

4、项目产生噪声的设备要采取有效的隔声、消声、吸声等防噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中4类标准。

5、项目产生的清罐废渣属于危险废物，须依据国家相关规范要求设置暂存间暂存，并定期由有资质的单位妥善处理、处置，不得外排。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按相关要求申请排污许可证，并规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由市生态环境局确定该项目环保监督检查单位。

二○二○年十二月二十九日

抄送：沈阳市益环生态环保科技有限公司、市生态环境局

鞍山市行政审批局               2020年12月29日印发