+

鞍行审批复环〔2021〕1号

# 关于鞍钢股份炼铁总厂烧结机环保升级改造

# 项目环境影响报告书的批复

# 鞍钢股份有限公司：

# 你单位报送的《鞍钢股份炼铁总厂烧结机环保升级改造项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现对《报告书》批复如下：

# 一、《报告书》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目拟拆除现有东鞍山烧结厂360m2烧结机和鞍钢厂内新三烧车间2#265m2烧结机，在现有新三烧车间2#265m2烧结机位置建设1台600m2烧结机及配套设施，采用厚料层低温高效烧结系统、全自动智能系统、新型多功能高效水密封系统，余热回收系统，配套先进的脱硫脱硝除尘系统。项目实施后鞍钢烧结矿总产量不增加。总投资134000万元，其中环保投资47856.00万元。

三、根据《报告书》的环评结论及技术评估意见，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施，确保污染物达标排放和环境安全的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1、烧结机点火以及热风炉采用净化后焦炉煤气为燃料。烧结机机头烟气采用2套双室四电场电除尘器+活性炭净化工艺，确保颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放浓度满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）附件2《钢铁企业超低排放指标限值》烧结工序要求，氟化物、二噁英排放浓度满足《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）中表3排放浓度限值要求；机尾设置布袋除尘器，确保颗粒物排放浓度满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）附件2《钢铁企业超低排放指标限值》烧结工序要求；一混制粒工序、整粒成品工序、转运站均设置除尘系统，确保其颗粒物排放浓度满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）中相关要求。所有排气筒高度均应符合相关规范要求。烧结机头、机尾排气筒出口设置烟气在线自动监控系统，并与生态环境管理部门联网。

2、设置制酸废水处理站一座，制酸废水经处理达标后排至西大沟污水处理厂。严格落实《报告书》提出的分区防渗措施，保护地下水。

3、优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4、制酸系统产生的酸泥和废催化剂、烧结系统各机械设备产生的矿物油等属危险废物，按照国家相关规范要求设置暂存场所暂存，定期送有资质单位处理，并办理相关手续。

5、项目设置600米环境防护距离，建设单位应配合政府做好规划控制工作，该距离内不得规划建设居民点、学校、医院等环境敏感目标。

6、建设单位必须高度重视环境风险防范工作，严格落实《报告书》提出的环境风险防范和应急措施，制定企业突发环境事件应急预案，报有关部门备案，并与政府相关应急预案相衔接。加强设备维护工作，规范各项岗位操作规程，设置煤气、氨气泄露报警装置，建设与生产规模相适应的事故池，防范环境风险，确保环境安全。

7、东鞍山烧结厂360m2烧结机拆除后，其原址如改变用地性质，应按照生态环境部关于企业搬迁过程中环境污染防治工作相关要求妥善处置。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

二○二一年一月七日

抄送：鞍钢集团工程技术有限公司 鞍山市生态环境局

鞍山市行政审批局               2021年1月7日印发