+

鞍行审批复环〔2021〕2号

关于辽宁缘泰石油化工有限公司4.2万吨/年焦化液化气技术改造增加脱硫脱硫醇装置项目

环境影响报告书的批复

# 辽宁缘泰石油化工有限公司：

# 你单位报送的《辽宁缘泰石油化工有限公司4.2万吨/年焦化液化气技术改造增加脱硫脱硫醇装置项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现对《报告书》批复如下：

# 一、《报告书》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目位于台安经济开发区化工园区辽宁缘泰石油化工有限公司厂区内，建设1套焦化液化气双脱装置，主要包括液化气脱硫部分，液化气脱硫醇部分和碱液再生部分，构筑物占地面积1040m2，项目总占地面积2089m2。总投资2763.6万元，其中环保投资34万元。

三、根据《报告书》的环评结论及技术评估意见，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施，确保污染物达标排放和环境安全的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1、项目生产所需热源均由园区集中供热热源提供。碱

液再生废气送往硫磺焚烧炉燃烧后，尾气经单塔多段多循环结构的脱硫除尘一体化工艺焚烧炉燃烧净化，二氧化硫浓度满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表4酸性气回收装置的大气污染物特别排放限值，氮氧化物、颗粒物浓度满足 GB31570-2015 表4中工艺加热炉标准后，经高度符合要求的排气筒排放。非正常工况下安全阀放空气体密闭排往火炬，燃烧后高空排放。严格控制生产过程中无组织废气排放，确保厂界无组织有机废气达标。

2、本项目不新增生活污水；生产废水收集后，送厂区污水处理站处理。严格落实《报告书》提出的分区防渗措施，保护地下水。

3、优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4、废碱液等属危险废物，按照国家相关规范要求设置暂存场所暂存，定期送有资质单位处理，并办理相关手续。

5、严格落实《报告书》提出的环境风险防范和应急措施，制定企业突发环境事件应急预案，报有关部门备案，并与政府相关应急预案相衔接。加强设备维护工作，规范各项岗位操作规程，装置区设置围堰，事故废水依托厂区现有事故池接纳。防范环境风险，确保环境安全。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

二○二一年一月七日

抄送：辽宁华一环境咨询事务所有限公司 鞍山市生态环境局

鞍山市行政审批局               2021年1月7日印发