+

鞍行审批复环〔2021〕15号

关于海城市华泰塑料制品有限公司年产450吨高密度泡发板项目环境影响报告表的批复

海城市华泰塑料制品有限公司：

你单位报送的《海城市华泰塑料制品有限公司年产450吨高密度泡发板项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

一、《报告表》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目位于鞍山市千山区甘泉镇甘泉街道办事处，总占地面积为6570m2，总建筑面积为3436m2，包括生产车间、切片车间、原料库、成品库、杂物间、办公室、传达室等建构筑物。年产高密度泡发板450吨。总投资800万元，环保投资40万元。

三、根据《报告表》的环评结论及技术评审意见，并征求生态环境主管部门意见，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1、主要生产工序均在封闭厂房内进行。上料、混料、密炼、开炼、发泡、造粒工序上方设置集气罩；上料、混料、密炼废气集中收集后经“布袋除尘器+活性炭吸附装置”处理；开炼、发泡、造粒工序废气收集后经“等离子废气处理装置+活性炭吸附装置”处理，确保上述废气中颗粒物及有机废气在浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）要求后，经高度符合要求的排气筒排放。强化废气无组织排放控制，确保厂界达标。办公区采用电取暖。

2、项目无生产废水排放；生活污水进入防渗旱厕，定期清掏，用于农田施肥。

- 优选低噪声的设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界四周噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

- 废料收集后进入造粒工序回用于生产。项目产生的废活性炭、废机油、废油桶等属危险废物，应严格按照有关规定，建设符合国家相关规范的危险废物临时贮存场所，及时送指定的具有危险废物处置资质的部门处理、处置，并按国家相关规定办理相关手续。

5、项目设置100米环境防护距离，该距离内不得存在亦不得规划建设居民区、医院、学校等环境敏感目标。

四、考虑项目已经建成，建设单位应对照环评文件及环评批复要求，严格落实各项污染防治措施，按照国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收。

五、由市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

二○二一年一月二十八日

抄送：辽宁瑞尔工程咨询有限公司、市生态环境局

鞍山市行政审批局               2021年1月28日印发