+

鞍行审批复环〔2021〕18号

关于鞍山冀东水泥有限责任公司生活污泥处理

项目环境影响报告书的批复

# 鞍山冀东水泥有限责任公司：

# 你单位报送的《鞍山冀东水泥有限责任公司生活污泥处理项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现对《报告书》批复如下：

# 一、《报告书》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目利用已建水泥熟料新型干法回转窑进行协同处置城镇污水厂污泥，年处理量11万吨。建设内容包括污泥储存车间、污泥堆棚除臭间、污泥堆棚、污泥输送系统等。总投资1700 万元，其中环保投资 99.1 万元。

三、根据《报告书》的环评结论及技术评估意见，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施，确保污染物达标排放和环境安全的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

### 1、原有项目水泥熟料产能保持不变，即日产能4050吨，年产能与辽环函[2004]61号文件批复的环评文件保持一致。本项目处置的城镇污水厂污泥主要来源限于鞍山市及周边地区，含水率在78%左右。

2、本项目水泥窑窑头、窑尾烟气依托现有项目采用的布袋除尘器+低氮燃烧器+SNCR脱硝装置处理，确保烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨等的浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值要求，氯化氢、氟化氢、汞及其化合物、二噁英类等污染物浓度满足《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）表1标准后经高度符合要求的排气筒排放。污泥储存车间采用封闭式负压设计，车间内恶臭废气经管道输送至窑头风管，使恶臭废气进入窑系统焚烧；当水泥窑检修或出现故障、事故造成非正常生产时通过风机将车间内恶臭废气经管道输送至1套活性炭净化装置；污泥堆棚封闭式负压设计，污泥接收、存放及周转过程中产生的恶臭气体通过风机引入 2 套活性炭吸附装置处理。确保厂界恶臭气体浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1及《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放控制要求。对现有煤磨布袋除尘器进行改造，确保污染物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值要求；运输污泥采用全封闭罐车，运输路线避开居民集中区域。

3、生活污水依托现有厂区污水处理站处理。严格落实《报告书》提出的分区防渗措施，保护地下水。

4、优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5、废活性炭等危险废物，按照国家相关规范要求，设置专门的暂存间暂存，定期全部送有危险废物处置资质的单位进行妥善处置，并办理相关手续。

6、本项目仍维持原有项目的500米环境防护距离，建设单位应配合政府做好规划控制工作，该距离内不得规划建设居民点、学校、医院等环境敏感目标。

7、建设单位必须高度重视环境风险防范工作，严格落实《报告书》提出的环境风险防范和应急措施，制定企业突发环境事件应急预案，报有关部门备案，并与政府相关应急预案相衔接。加强设备维护工作，规范各项岗位操作规程，设置报警系统，防范环境风险，确保环境安全。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

二○二一年二月二十六日

抄送：鞍山市光大工程技术服务有限公司 市生态境局

鞍山市行政审批局               2021年2月26日印发