+

鞍行审批复环〔2021〕20号

关于鞍山东远矿产品销售有限公司年产约14万吨

菱镁石粉项目环境影响报告表的批复

鞍山东远矿产品销售有限公司：

你单位报送的《鞍山东远矿产品销售有限公司年产约14万吨菱镁石粉项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

一、《报告表》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目位于鞍山市千山区鞍山城村175号，建设菱镁石粉生产线1条，年产14万吨菱镁石粉。总投资200万元，环保投资20.5万元。

三、根据《报告表》的环评结论及技术评估意见，并征求生态环境主管部门意见，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1、上料、颚式破碎、锤破、筛分、下料工序均在封闭厂房内进行，经集气罩收集进行除尘处理，确保产生的颗粒物满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）表2中标准后，经高度符合要求的排气筒排放。产品放置于封闭库房内，原料不得露天堆放。厂区道路硬化处理并定期进行洒水抑尘；车间和库房设置喷雾降尘系统；物料运输均使用封闭运输，采取有效抑尘措施，严格控制无组织扬尘，确保厂界无组织排放颗粒物浓度满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）表3相应要求。办公区采用电取暖。

2、项目无生产废水排放；生活污水进入防渗旱厕，定期清掏。本项目不设食堂、职工宿舍、淋浴等公用设施。

- 优选低噪声的设备，对振动上料机、颚式破碎机、锤式破碎机、滚笼筛、除尘风机等高噪声的设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界四周噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

- 除尘灰和沉降粉尘收集后外售。项目产生的废机油和废机油桶等属危险废物，按照国家相关规范要求设置暂存场所暂存，定期送有资质单位处理，并办理相关手续。

5、项目设置100米环境防护距离，建设单位应配合政府做好规划控制工作，该距离内不得规划建设居民点、学校、医院等环境敏感目标。

四、考虑项目已经建成，建设单位应对照环评文件及环评批复要求，严格落实各项污染防治措施，按照国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收。

五、由市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

二○二一年二月二十六日

抄送：辽宁瑞尔工程咨询有限公司、市生态环境局

鞍山市行政审批局               2021年2月26日印发