+

鞍行审批复环〔2021〕23号

关于鞍山润泰肥业有限公司年产6万吨农用硫酸钾

建设项目环境影响报告表的批复

# 鞍山润泰肥业有限公司：

# 你单位报送的《鞍山润泰肥业有限公司年产6万吨农用硫酸钾建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

# 《报告表》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

# 二、项目选址位于台安县工业园区化工产业园，厂区总占地面积29298.15m2，总建筑面积13886.5m2，拟建设2座生产车间、1座仓库、1座办公楼、1座辅助用房、1座装卸车泵房、1个计量间、1个罐区。年产6万吨硫酸钾，总投资12000万元，其中环保投资579万元。

三、根据《报告表》的环评结论及技术评估意见，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施，确保污染物达标排放和环境安全的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

### 1、曼海姆炉以天然气为燃料，其燃烧烟气中各项污染物浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3大气污染物特别排放限值后经高度符合要求的排气筒排放。曼海姆炉工艺废气经石墨冷却器+二级酸洗吸收塔+两级降膜吸收+四级水洗处理；投料、破碎、筛分、包装等工序产生的颗粒物尘采用集气罩收集送布袋除尘器处理；2座生产车间的打疤废气经半封闭集气罩收集后，送环保吸收塔处理；储罐呼吸废气经环保吸收罐处理；上述部位产生的废气及颗粒物经处理在其浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准要求经高度符合要求的排气筒排放。化验室实验废气经通风橱收集后，经活性炭处理后排放；食堂安装油烟净化器，确保油烟达标排放。严格控制生产过程中的无组织废气排放，确保厂界废气浓度满足要求。

2、冷却循环系统定期排污水、车间地面清洗水、化验室废水等经厂区中和沉淀池处理后与生活污水一起送往园区污水处理厂处理。严格落实《报告表》提出的分区防渗措施，保护地下水。

3、优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4、投料工序除尘灰作为原料，回用于生产；破碎、筛分、包装工序收尘灰作为成品外售；废耐火材料，收集后由供应商回收后进行综合利用；废油桶、废活性炭等属危险废物，按照国家相关规范要求设置暂存场所暂存，定期送有资质单位处理，并办理相关手续。

5、项目设置200米环境防护距离，建设单位应配合政府做好规划控制工作，该距离内不得规划建设居民点、学校、医院等环境敏感目标。

6、建设单位必须高度重视环境风险防范工作，严格落实《报告表》提出的环境风险防范和应急措施，制定企业突发环境事件应急预案，报有关部门备案，并与政府相关应急预案相衔接。加强设备维护工作，规范各项岗位操作规程，露天罐区周围设置围堰，建设与生产规模相适应的事故池，布设地下水监控点。防范环境风险，确保环境安全。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

二○二一年三月四日

抄送：辽宁沃尔德生态环境技术有限公司 鞍山市生态环境局

鞍山市行政审批局               2021年3月4日印发