+

鞍行审批复环〔2021〕24号

关于鞍钢建设集团有限公司建筑材料分公司碎石生产线扩建项目环境影响报告表的批复

鞍钢建设集团有限公司建筑材料分公司：

你单位报送的《鞍钢建设集团有限公司建筑材料分公司碎石生产线扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

一、《报告表》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目位于鞍钢矿业公司大孤山铁矿排岩区内现有碎石、制砂线项目北侧，扩建1条筛分和1条破碎生产线，年产300万吨碎石。总投资1000万元，环保投资115万元。

三、根据《报告表》的环评结论及技术评估意见，并征求生态环境主管部门意见，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1、破碎及筛分生产线均置于密闭厂房内，经管道与除尘器连接，粉尘经管道收集后经布袋除尘器净化后，确保产生的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物二级标准排放限值后，经高度符合要求的排气筒排放。产品即产即运，若有产品不能及时外运，则使用苫布对产品进行覆盖。原料不得露天堆放。厂区地面及道路硬化，采用洒水抑尘方式可以进一步降低厂区扬尘产生。厂界无组织排放粉尘浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控限值。办公区采用电取暖。

2、项目无生产废水排放；生活污水进入防渗旱厕，定期清掏。本项目不设食堂、职工宿舍、淋浴等公用设施。

3、优选低噪声的设备，对鄂式破碎机、圆锥破碎机、振动筛、给料机、引风机等高噪声的设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界四周噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4、除尘灰和落地粉尘收集后外运利用。项目产生的废液压油和废液压油桶属危险废物，按照国家相关规范要求设置暂存场所暂存，定期送有资质单位处理，并办理相关手续。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

二○二一年三月四日

抄送：辽宁新态环保科技有限公司、市生态环境局

鞍山市行政审批局               2021年3月4日印发