+

鞍行审批复环〔2021〕25号

# 关于海城市恒盛铸业有限公司1×300m2烧结机

# 升级改造项目环境影响报告书的批复

海城市恒盛铸业有限公司：

# 你单位报送的《海城市恒盛铸业有限公司1×300m2烧结机升级改造项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现对《报告书》批复如下：

# 《报告书》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

# 二、项目位于海城市腾鳌镇南山街18号海城市恒盛铸业有限公司厂区内，拟拆除现有2台105m2烧结机，新建1台300m2烧结机及相应配套设施，设计年产烧结矿330.48万吨。总投资65000万元，其中环保投资6559万元。

三、根据《报告书》的环评结论及技术评估意见，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施，确保污染物达标排放和环境安全的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1、项目建成后，供给本公司高炉用的烧结矿年供应量应与原有项目保持一致，不增加高炉产能。

2、烧结机点火采用净化后高炉煤气为燃料。烧结机机头烟气采用1套双室四电场高效静电除尘器+循环流化床+低温SCR脱硝装置+布袋除尘净化工艺，确保颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放浓度满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）附件2《钢铁企业超低排放指标限值》烧结工序要求，氟化物、二噁英排放浓度满足《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）中表3排放浓度限值要求；机尾设置布袋除尘器，确保颗粒物排放浓度满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）附件2《钢铁企业超低排放指标限值》烧结工序要求；冷却、物料转运、筛分、配料、燃料破碎均设置除尘系统，确保其颗粒物排放浓度满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）中相关要求。所有排气筒高度均应符合相关规范要求。烧结机头、机尾排气筒出口设置烟气在线自动监控系统，并与生态环境管理部门联网。

3、循环水系统排水排至厂区内现有污水站，处理后的废水回用于厂内生产。严格落实《报告书》提出的分区防渗措施，保护地下水。

4、优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5、除尘灰返回烧结配料系统；脱硫渣外售，烧结系统各机械设备产生的矿物油等属危险废物，按照国家相关规范要求设置暂存场所暂存，定期送有资质单位处理，并办理相关手续。

6、项目设置600米环境防护距离，建设单位应配合政府做好规划控制工作，该距离内不得规划建设居民点、学校、医院等环境敏感目标。

7、建设单位必须高度重视环境风险防范工作，严格落实《报告书》提出的环境风险防范和应急措施，制定企业突发环境事件应急预案，报有关部门备案，并与政府相关应急预案相衔接。加强设备维护工作，规范各项岗位操作规程，设置煤气泄露报警装置，防范环境风险，确保环境安全。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

二○二一年三月十一日

抄送：辽宁瑞尔工程咨询有限公司 鞍山市生态环境局

鞍山市行政审批局               2021年3月11日印发