+

鞍行审批复环〔2021〕37号

关于鞍山市羊耳峪生活垃圾填埋场封场工程环境

影响报告书的批复

# 鞍山市水务集团有限公司：

# 你单位报送的《鞍山市羊耳峪生活垃圾填埋场封场工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现对《报告书》批复如下：

# 一、《报告书》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

# 二、羊耳峪生活垃圾填埋场位于鞍山市铁东区大孤山镇谢家房身村，1998年7月7日正式投入使用，填埋区占地面积200000平方米，填埋区容量为1100万吨，设计处理规模为1500吨/天，设计服务年限20年，现已超期服役，故进行封场处理。本封场工程建设内容包括：封场区、封场覆盖工程、垃圾堆体整形、填埋气导排工程、渗滤液收集与处理工程、地下水控制工程、地表水收集与导排工程、生态恢复工程等。建设规模：封场区总占地面积约200000平方米，封场总库容1100万立方米，垃圾挖填方量22.17万立方米，排水沟渠长度为1622米。总投资7618.68万元，全部为环保投资。

三、根据《报告书》的环评结论及技术评估意见，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施，确保污染物达标排放和环境安全的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1、封场工程应严格按照《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）和《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》（GB51220.-2017）的相关要求进行。

2、施工期做好扬尘污染控制工作，施工物料应尽可能封闭运输，施工现场应采取洒水。封场时严格控制恶臭气体排放，垃圾堆体整形施工时间集中实施，垃圾堆体整型当天立即进行覆土作业。建设填埋气体导排系统，在垃圾堆体整形中对导气石笼的高度进行调整或加高，收集后的填埋气通过新建火炬燃烧系统处理。确保厂界无组织排放恶臭气体满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1恶臭污染物厂界标准中二级标准值，二氧化硫、氮氧化物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放标准限值。项目运营期人员冬季取暖依托原有水源热泵供暖系统。

3、施工期设临时沉淀池，经沉淀后用于洒水抑尘。生活污水依托现有污水处理设施。修复调节池。建设渗滤液收集导排系统，确保渗滤液全部进入渗滤液处理站处理，达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准后排入排入大孤山污水处理厂。加强对渗滤液处理站和在线监测系统的维护，确保正常运行。按照环评要求严格落实分区防渗措施，保护地下水。

4、施工期合理安排施工时间、合理布局施工场地、采用低噪声设备，避免扰民。渗滤液排污泵和火炬风机优选低噪声设备，确保封场后厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008）中的2类限值要求。

5、做好封场后的生态恢复工作，封场工程采用渐进修复，封场后的场顶和边坡实施绿化。废弃土石方及废渣作为封场覆盖填土或景观绿化造景用土。

6、严格落实《报告书》提出的环境风险防范和应急措施，制定企业突发环境事件应急预案，报有关部门备案，并与政府相关应急预案相衔接。填埋场四周设气体监测装置,加强设备维护工作，防范环境风险，确保环境安全。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

二○二一年五月十二日

抄送： 辽宁大奥环评有限公司   鞍山市生态环境局

鞍山市行政审批局               2021年5月12日印发