+

鞍行审批复环〔2021〕52号

关于鞍山鹏宏耐火材料有限公司年产15000吨

电熔镁砂改造项目环境影响报告表的批复

鞍山鹏宏耐火材料有限公司：

你单位报送的《鞍山鹏宏耐火材料有限公司年产15000吨电熔镁砂改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

一、《报告表》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目位于岫岩满族自治县杨家堡镇杨家堡村，鞍山鹏宏耐火材料有限公司内，不新增占地。原有项目《年产4000吨电熔镁砂项目环境现状评估报告》取得了岫岩满族自治县环境保护局的备案审查意见（岫环备字[2016]12号）。

现拟对库房、生产车间进行改造，建筑物面积不变，将原有砖混结构改造为全封闭式钢结构，对地面进行硬化；对电熔炉进行改造，由原来长6米、宽3米、高3米，改造为长15米、宽9米、高12米，同时将原有2台电熔炉配套变压器（2台2500千伏变压器）拆除，更换为2台4000千伏变压器；将原有1台25吨电子秤更换为120吨电子秤，新增1台颚式破碎机，2台布袋除尘器及旋风沉降室、1台除尘车，电熔镁砂年产量由4000吨提升为15000吨。总投资1500万元，环保投资126万元。

三、根据岫工信备[2020]9号、鞍山市工业和信息化局《关于鞍山鹏宏耐火材料有限公司电熔镁砂生产线技改产能的回复》、《报告表》的环评结论及技术审查意见，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1、原料库房须为全封闭式，装卸原料时尽量降低物料落差，原料库房卸料处上方设置集尘罩，混碾、破碎、压球、电熔、烘干、人工扒壳、破坨等工序均置于封闭厂房内，产生的废气分别经集尘罩收集后送入二级除尘系统（旋风沉降室及布袋除尘器），确保各工序产生的颗粒物满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）表2要求后经高度符合要求的排气筒排放；厂区道路用吸尘车除尘，定期清扫路面，运输车辆采用篷布遮盖、禁止超速，确保厂界无组织排放颗粒物浓度满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）表3相应要求；办公室采用电采暖。

2、项目无生产废水产生；生活污水进入防渗旱厕，定期清掏。

- 产噪设备均设在封闭厂房内，优选低噪声的设备，对颚式破碎机、电熔炉、风机等高噪声设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

- 欠烧料、回烧料、除尘灰、落地粉尘集中收集后回用于生产；皮砂降级外售；废电极头及废铁筒统一外售；废包装袋由厂家回收处置；废机油、废油桶等属危险废物，按照国家相关规范要求设置暂存场所暂存，定期送有资质单位处理，并办理相关手续。

- 项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

- 由市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

二○二一年八月十九日

抄送：辽宁金环环保科技有限公司、鞍山市生态环境局

鞍山市行政审批局               2021年8月19日印发