+

鞍行审批复环〔2021〕57号

关于海城市振辉矿产品筛选厂年产30万吨不定型

耐火材料项目环境影响报告表的批复

海城市振辉矿产品筛选厂：

你单位报送的《海城市振辉矿产品筛选厂年产30万吨不定型耐火材料项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

一、《报告表》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目位于鞍山市海城市牌楼镇代家沟工业园区，年产不定型耐火材料30万吨。总投资1625万元，环保投资41万元。

三、根据《报告表》的环评结论及技术评估意见，并征求生态环境主管部门意见，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1、上料、锤破、筛分、混料、包装工序均在封闭厂房内进行，并设置集气罩，收集后送入布袋除尘器处理，确保产生的颗粒物满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）表2标准后，经高度符合要求的排气筒排放。产品放置于封闭库房内，原料不得露天堆放；库房间及设备间物料运输均使用封闭运输；厂区地面定期进行洒水抑尘；厂区道路硬化处理；加强运输物料车辆管理，采取有效抑尘措施，严格控制无组织扬尘，确保厂界无组织排放颗粒物浓度满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）表3相应要求。办公区采用电取暖。

2、项目无生产废水排放；生活污水进入防渗旱厕，定期清掏。本项目不设食堂、职工宿舍、淋浴等公用设施。

- 产噪设备均设在封闭车间内，优选低噪声的设备，对高噪声的设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界四周噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

- 除尘灰、沉降粉尘收集后外售。项目产生的废润滑油和废润滑油桶等属危险废物，按照国家相关规范要求设置危废暂存间暂存，定期送有资质单位处理，并办理相关手续。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

二○二一年九月十八日

抄送：辽宁瑞尔工程咨询有限公司、市生态环境局

鞍山市行政审批局               2021年9月18日印发