+

鞍行审批复环〔2021〕60号

关于鞍山鑫丰耐火材料有限公司压球生产线建设

项目环境影响报告表的批复

鞍山鑫丰耐火材料有限公司：

你单位报送的《鞍山鑫丰耐火材料有限公司压球生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

一、《报告表》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目位于台安县高力房镇工业集中区，利用台安县供电局高力镁砂厂的部分空闲厂房及场地，建设1条压球生产线，年产不定性耐火材料（菱镁球）30314吨，总投资60万元，环保投资20万元。

三、根据《报告表》的环评结论及技术审查意见，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1、主要生产工序均置于封闭厂房内，投料、混碾等工序产生的颗粒物用集气罩收集后送除尘器处理，浓度满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）表2要求后经高度符合要求的排气筒排放；原料和产品均置于封闭库房内。厂区道路硬化，定期洒水抑尘，运输车辆采用篷布遮盖、禁止超速，确保厂界无组织排放颗粒物浓度满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）表3相应要求；办公室采用空凋采暖。

2、项目无生产废水产生；生活污水进入防渗旱厕，定期清掏。

- 产噪设备均设在封闭厂房内，优选低噪声的设备，对高噪声设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

- 除尘灰、落地粉尘集中收集后外售；原料包装袋厂家回收；废机油、废油桶等属危险废物，按照国家相关规范要求设置暂存场所暂存，定期送有资质单位处理，并办理相关手续。

- 项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

- 由市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

二○二一年九月十八日

抄送：辽宁碧宇环保技术有限公司、鞍山市生态环境局

鞍山市行政审批局               2021年9月18日印发