+

鞍行审批复环〔2021〕61号

关于辽宁源宇化工有限公司高性能颜料咔唑紫和氧化蒽醌（一期）建设项目环境影响报告书的批复

# 辽宁源宇化工有限公司：

你单位报送的《辽宁源宇化工有限公司高性能颜料咔唑紫和氧化蒽醌（一期）建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现对《报告书》批复如下：

# 《报告书》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目选址位于台安县工业园区化工产业园辽宁源宇化工有限公司厂区内，项目占地面积 3819.01m2，总建筑面积 3756.59m2。拟建设2套氧化蒽醌生产装置及配套设施，年产蒽醌1000吨，低品位蒽醌286.41吨。总投资7520.18万元，其中环保投资276 万元。

三、根据《报告书》的环评结论及技术评估意见，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施，确保污染物达标排放和环境安全的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1、蒸汽锅炉、导热油炉、热风炉、熔盐炉均使用天然气为燃料，并设置低氮燃烧器，确保蒸汽锅炉、导热油炉、热风炉烟气中各污染物浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值要求后经高度符合要求的排气筒排放，熔盐炉产生的污染物《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表5大气污染物特别排放限值（参照执行）要求后经高度符合要求的排气筒排放。熔化工序、汽化工序、氧化器放散过程产生的颗粒物及有机废气采用水喷淋+二级活性炭吸附处理；冷凝结晶工序颗粒物、氮氧化物和有机废气采用洗油喷淋+活性炭吸附处理；危废间废气采取活性炭吸附；包装工序废气收集后采用布袋除尘器处理；上述工序产生的污染物经处理满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表5大气污染物特别排放限值（参照执行）要求后经高度符合要求的排气筒排放。严格控制生产过程中的无组织废气排放，确保厂界废气浓度实现达标排放。

2、经沉淀、吸附、隔油处理后的废气处理措施排水（喷淋废水），以及地面冲洗水、锅炉系统排水、生活污水满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2及《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中的三级标准要求后，经管网排入园区污水处理厂处理。严格落实《报告书》提出的分区防渗措施，保护地下水。

3、优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4、布袋除尘器收尘、水喷淋装置过滤后产生的颗粒物回用于本项目工艺；熔化及汽化釜残、废洗油回用于现有工程蒽油加工；废岩棉收集后外售；废催化剂、废包装材料、废机油、废活性炭、釜残、废熔盐、废导热油、油泥浮渣等属危险废物，按照国家相关规范要求设置暂存场所暂存，定期送有资质单位处理，并办理相关手续。

5、项目仍然执行原有项目1000米环境防护距离，建设单位应配合政府做好规划控制工作，该距离内不得规划建设居民点、学校、医院等环境敏感目标。

6、建设单位必须高度重视环境风险防范工作，严格落实《报告书》提出的环境风险防范和应急措施，制定企业突发环境事件应急预案，报有关部门备案，并与政府相关应急预案相衔接。加强设备维护工作，规范各项岗位操作规程，罐区周围设置围堰，原有项目事故池应确保能够满足本项目事故废水排放要求，防范环境风险，确保环境安全。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

二○二一年九月二十二日

抄送：中化环境科技工程有限公司 鞍山市生态环境局

鞍山市行政审批局               2021年9月22日印发