+

鞍行审批复环〔2021〕63号

关于东鞍山磁浮工艺改造工程环境影响

报告书的批复

鞍山钢铁集团有限公司东鞍山烧结厂：

你单位报送的《东鞍山磁浮工艺改造工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现对《报告书》批复如下：

# 《报告书》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目位于东鞍山烧结厂选矿厂内，改造内容如下：磨磁主厂房改造为球磨厂房，新建塔磨磁选厂房及配电室，新建一座浮选厂房，现有浮选厂房内部设备改造，新建1台强磁前浓缩池及底流泵站，新建1台加速澄清池及底流泵站，新建综合环水泵站，浮选前浓缩系统改造，精矿浓缩系统改造，精矿过滤系统改造（含新建过滤厂房、新建配电室等），尾矿浓缩系统改造。现有工程破碎、筛分流程不变。改造后原矿处理量为600万吨/年，铁精矿产量193.14万吨/年，品位66.00%。总投资67459.13万元，其中环保投资445万元。

三、根据《报告书》的环评结论及技术评估意见，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施，确保污染物达标排放和环境安全的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1、对煤场进行全封闭改造。

2、选矿工艺废水、设备冷却水、地面冲洗水、生活污水等废水经处理后进入选厂循环水系统，复用选矿生产；进入尾矿库的矿浆经沉淀后，打回至选厂，复用于选厂生产。严格落实《报告书》提出的分区防渗措施，保护地下水。

3、所有产噪设备均置于封闭车间内，优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4、废机油等属危险废物，按照国家相关规范要求设置暂存场所暂存，定期送有资质单位处理，并办理相关手续。

5、建设单位必须高度重视环境风险防范工作，严格落实《报告书》提出的环境风险防范和应急措施，制定企业突发环境事件应急预案，报有关部门备案，并与政府相关应急预案相衔接。加强设备维护工作，规范各项岗位操作规程，防范环境风险，确保环境安全。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

二○二一年九月二十四日

抄送：辽宁唐龙技术咨询有限公司 鞍山市生态环境局

鞍山市行政审批局               2021年9月24日印发