+

鞍行审批复环〔2021〕65号

# 关于辽宁华电海城200MW风力发电项目环境

# 影响报告表的批复

辽宁华电检修工程有限公司：

你单位报送的《辽宁华电海城200MW风力发电项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

一、《报告表》编制规范，评价内容较全面、重点较突出，评价因子、环境保护目标选择正确，污染防治对策和生态保护措施有参考价值，主要评价结论基本可信，经修改、完善后，可以作为该项目建设和环境管理的依据。

二、本项目选址位于鞍山海城市马风镇和接文镇，风电场规划面积49.5km2，项目总装机容量为200MW，选用单机容量为4000kW的风力发电机组50台，并配套建设50座箱式变电站。场内线路采用35kV架空线路，接入本项目新建的1座220kV升压站，通过一回220kV输电线路（不在本次评价范围内）接入220kV电网变电站最终接入电网系统。年上网电量为595175.13MW·h，等效满负小时数2917h，容量系数0.3052。项目工程占地总面积25.24hm2，其中永久占地5.36hm2，临时占地约19.88hm2。项目建设期12个月，服务年限为20年。项目总投资141317.33万元，其中环保投资1303万元。

三、根据《报告表》结论意见和技术评估意见，认为该项目符合《辽宁省海城市风电发展规划（2018-2025年）》，项目建设在落实《报告表》提出的各项生态保护和环境治理措施的基础上，从环保角度，原则同意项目建设，但必须重点做好以下工作：

1、项目建设应高度重视生态环境保护工作，风场区域应避开鸟类重要迁徙通道区域及鸟类重要栖息地；不占生态功能重要、生态脆弱敏感区域的林地、I级保护林地和一级国家级公益林地；通往风场和升压站的道路尽量利用已有道路，减少新建道路。建设期应严格执行项目用地计划，严格控制各类临时占地对植被及耕地的占压和破坏，不得随意扩大占地范围，在场地平整前应根据土壤情况，剥离保存表层土。施工结束后，对土壤分层回填，对临时占地及时清理，进行复耕、复植，将生态破坏减少到最小。对永久占地要与当地政府门协商，进行植被补偿。升压站周围必要时应建设护坡，防治滑坡、泥石流等地质灾害。

2、严格按相关要求加强施工期环境管理，优化施工布置，合理安排施工时间，采取有效措施控制和减小施工及运输环节扬尘、噪声对周围环境的影响，避免扰民。施工人员尽量利用附近卫生设施或设置临时厕所，定期洒石灰，撤离时统一处理；设生活垃圾箱，由环卫部门清运。

# 3、严格落实运营期各项噪声防治措施。风机和升压站应优先选用低噪声设备，并采取有效减振降噪措施，确保风电场场界噪声值低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类功能区标准限值。报告表提出风机基座边界外应设置600m噪声及光影防护距离，建设单位应配合政府做好防护距离内规划控制工作，此范围内不宜新建住宅、学校、医院等环境敏感目标。

4、废旧蓄电池、废润滑油、废液压油和废变压器油等属危险废物，应严格按国家相关规定，建设符合国家相关规范的临时贮存场所，及时送具有危险废物处置资质的部门处理、处置，并向有关部门登记申报、办理转运联单。

5、做好环境风险防范工作，严格落实《报告表》提出的环境风险防范和应急措施，制定企业突发环境事件应急预案，报有关部门备案，并与政府相关应急预案相衔接。加强设备维护工作，升压站配套建设事故防渗油池，防范环境风险，确保环境安全。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由市生态环境局确定该项目环境保护监督检查工作负责单位。

二○一九年十月十二日

抄送：沈阳市益环生态环保科技有限公司、市生态环境局

鞍山市行政审批局               2019年10月11日印发