+

鞍行审批复环〔2021〕83号

关于辽宁六方化学有限公司年产12万吨有机高分子材料项目环境影响报告书的批复

# 辽宁六方化学有限公司：

# 你单位报送的《辽宁六方化学有限公司年产12万吨有机高分子材料项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现对《报告书》批复如下：

# 《报告书》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目选址位于台安经济开发区的化工产业园内，新建生产车间3座、库房3座、罐区2座、中控室1座、综合楼1座、辅助用房2间、污水处理站1座等，总建筑面积12615.15m2。建设4条不饱和聚酯树脂生产线和4条水性聚氨酯改性丙烯酸酯乳液生产线，年产不饱和聚酯树脂70000吨和水性聚氨酯改性丙烯酸酯乳液50000吨。总投资30000.18万元，其中环保投资866.5万元。

三、根据《报告书》的环评结论及技术评估意见，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施，确保污染物达标排放和环境安全的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1、投料工序产生的粉尘采用集气罩捕集后送布袋除尘器处理，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值要求后经高度符合要求的排气筒排放；反应釜内产生的有机废气经深度冷凝器冷凝，与储罐区收集的大小呼吸废气混合，采用“水吸收+UV光解+活性炭吸附”三级处理，各污染物浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值要求后经高度符合要求的排气筒排放；污水站的氨、硫化氢、苯乙烯收集后经“UV光解+活性炭吸附”二级处理满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2要求后经高度符合要求的排气筒排放；危废暂存间废气经抽风机收集，经小型活性炭过滤装置处理后由高度符合要求的排气筒排放；2台备用燃气锅炉应确保其污染物浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值后经高度符合要求的排气筒排放；严格控制无组织废气排放，确保厂界各类污染物浓度达标。

2、项目须建设污水处理站，经化学沉淀后的洗锅废水、洗桶废水和洗桶溅出水，以及水吸收工艺废水、地面冲洗废水、循环冷却水排污水、化验室清洗废水、厂区管路检修废水和锅炉排污水均进入污水处理站处理；污水处理站出水和剩余去离子水制备浓水、初期雨水池沉淀后的初期雨水、化粪池处理后生活污水一并送往园区污水处理厂。严格落实《报告书》提出的分区防渗措施，保护地下水。

3、优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4、布袋除尘器回收粉尘定期收集回用；去离子水制备设备产生的废石英砂、废活性炭、废阻垢剂、废PP滤芯和备用燃气锅炉产生的废离子交换树脂定期送专门固废处置部门处理；危险化学品废包装容器，废气处理产生的废活性炭、废UV灯管，废机油、废变压器油、废蓄电池、化验室废渣和污水处理污泥等属于危险废物，设危废暂存库暂存，定期送有资质单位处理，并办理相关手续。

5、由于项目位于园区边缘，故其环境防护距离参照园区卫生防护距离设置为800米，建设单位和园区管委会应配合政府做好规划控制工作，项目建成生产前应确保该距离内不得存在居民点、学校、医院等环境敏感目标。

6、建设单位必须高度重视环境风险防范工作，严格落实《报告书》提出的环境风险防范和应急措施，制定企业突发环境事件应急预案，报有关部门备案，并与政府相关应急预案相衔接。加强设备维护工作，规范各项岗位操作规程。罐区设围堰，建设与生产规模相适应的事故池，厂区内及周边布设地下水跟踪监测井，防范环境风险，确保环境安全。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

二○二一年十二月十三日

抄送： 辽宁沃尔德生态环境技术有限公司  鞍山市生态环境局

鞍山市行政审批局               2021年12月13日印