+

鞍行审批复环〔2022〕1号

关于海城正昌特种钢绳有限公司年新增产能15000吨

热镀锌钢丝绳改扩建项目环境影响报告表的批复

# 海城正昌特种钢绳有限公司：

# 你单位报送的《海城正昌特种钢绳有限公司年新增产能15000吨热镀锌钢丝绳改扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

# 《报告表》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、原有项目《海城正昌特种钢绳有限公司年产2.6万吨钢丝绳、1.2万吨钢丝及机械加工改扩建项目》位于海城市正昌路8号内，于2018年取得原海城市环保局环评批复（海环保函发[2018]30号），并于2019年完成环保验收。现拟对原有项目进行改造：钢丝一车间13#热镀锌铝合金生产线酸洗工序由硫酸洗更换为盐酸洗，13#和18#热镀锌铝合金生产线铅浴锅烟尘由无组织排放改造为有组织排放；钢丝二车间1#热镀锌生产线新增1条粗规格热镀锌生产线，新增产能15000吨；拉丝车间新增3台拉丝机，2台机械剥壳机；钢绳一车间4条不锈钢钢丝绳走炉生产线将超声波磷酸洗工艺改为电解抛光生产工艺；另外4条不锈钢钢丝绳清洗生产线在超声波磷酸洗前加超声波清洗剂清洗工艺；拆除现有1台15t/h燃煤锅炉，新建1台10t/h燃气热水锅炉（生产用）和1台6t/h燃气蒸汽锅炉（供暖、生产备用）；新增若干配套环保设施。总投资800万元，其中环保投资62万元。

三、根据《报告表》的环评结论及技术评估意见，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施，确保污染物达标排放和环境安全的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1、新增盐酸洗槽设水帘等酸雾吸收装置，确保处理后废气以及废盐酸再生系统废气满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5要求后经高度符合要求的排气筒排放。热镀锌生产线锌锅产生的锌尘设集气罩收集后送滤筒除尘器处理；热镀锌铝生产线和热镀锌生产线铅浴铅尘经收集送滤筒除尘器处理，上述处理后的锌尘和铅尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求后，经高度符合要求的排气筒排放。燃气热水锅炉和燃气蒸汽锅炉应确保烟气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）特别排放限值标准后经高度符合要求的排气筒排放。严格控制无组织废气排放，确保厂界各类污染物浓度达标。厂内供暖由新建燃气蒸汽锅炉提供。

2、盐酸酸洗废液送现有废盐酸再生装置处理后回用于生产。生产废水送厂区原有污水处理站处理，满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）要求后与生活污水一起经市政管网进海城市城市污水处理厂处理。严格落实《报告表》提出的分区防渗措施，保护地下水。

3、优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保东、南、北厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，西厂界满足上述标准4类标准要求。

4、氧化铁皮、废钢丝、热镀锌过滤渣集中收集后外售综合利用；热镀、磷化工序产生的废酸泥、磷化渣、废铅渣、污水处理污泥等属于危险废物，设危废暂存库暂存，定期送有资质单位处理，并办理相关手续。

5、项目设置100米环境防护距离，建设单位应配合政府做好规划控制工作，确保该距离内不得规划、建设居民点、学校、医院等环境敏感目标。

6、建设单位必须高度重视环境风险防范工作，严格落实《报告表》提出的环境风险防范和应急措施，制定企业突发环境事件应急预案，报有关部门备案，并与政府相关应急预案相衔接。加强设备维护工作，规范各项岗位操作规程。设置气体泄露报警装置，盐酸储罐外设置围堰，防范环境风险，确保环境安全。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

二○二二年一月十日

抄送： 辽宁瑞尔工程咨询有限公司  鞍山市生态环境局

鞍山市行政审批局               2022年1月10日印