+

鞍行审批复环〔2022〕4号

关于鞍山金泰耐火材料有限公司改扩建项目环境

影响报告表的批复

鞍山金泰耐火材料有限公司：

你单位报送的《鞍山金泰耐火材料有限公司改扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

一、《报告表》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目位于鞍山市铁西区旧堡路555号，该厂址建有“辽宁恒际建筑工程集团有限公司鞍山金泰耐火材料有限公司不定型耐火材料生产项目”和“辽宁恒际建筑工程集团有限公司鞍山金泰耐火材料有限公司耐火材料生产改扩建项目”两个项目，2010年均获得原鞍山市千山区环境保护局的审批（鞍千环审字[2010]B018号和鞍千环审字[2010]B019号）。

2014年新建1条年产10000吨不烧砖生产线和1条年产500吨预制砖生产线；同时，拆除2010年原千山区环保局批复的两个项目中所有的生产线，并在现有厂区内重新组建1条年产55600吨的不定型散料生产线，将原有燃煤热水锅炉改造为电热水锅炉。本项目的主要内容就是针对2014年新建内容和改造内容补办环评。总投资1188万元，环保投资350万元。

三、根据《报告表》的环评结论及技术审查意见，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1、所有工序均在封闭厂房内进行。不烧砖生产线原料车间破碎筛分机组物料通道和成型车间压砖机泥料槽、不定型料西车间破碎机组物料通道、不定型料东车间雷蒙机物料通道全封闭；各车间混料机全封闭工作。不烧砖生产线原料车间颚式破碎机、配料仓组、雷蒙机产生的废气收集后引至布袋除尘器处理；不烧砖生产线成型车间电干燥炉和树脂电加热器产生的废气先经水喷淋降温再除湿，与经除尘后的混料机废气一起经双离子一体机+活性炭吸附装置处理；预制砖生产线预制车间打磨废气和混料机废气收集后引至布袋除尘器处理；不定型散料生产线西车间的破碎机、雷蒙机和东车间的雷蒙机产生的废气收集后均送至布袋除尘器处理；上述各工序处理过的废气确保满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）表2要求后，分别经高度符合要求的排气筒排放。原料、产品放置于封闭库房内，不得露天堆放，车间及厂区地面做硬化处理，室外洒水抑尘，加强运输物料车辆管理，采取有效抑尘措施，严格控制无组织扬尘，确保厂界各污染物无组织排放浓度达标。项目利用电热水锅炉供暖。

2、本项目不新增废水排放。

- 产噪设备均设在封闭厂房内，优选低噪声的设备，对高噪声设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保东、西、北厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，南厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。

- 除尘器的收集灰、地面收集尘，以及不合格产品全部回用于生产；废原料包装袋集中放置于一般固废存放区，定期外售；项目产生的废机油、废空压机油、废油桶、废活性炭等属危险废物，应严格按国家相关规范要求，建设危险废物临时贮存场所暂存，及时送指定的具有危险废物处置资质的部门处理、处置，并按国家相关规定办理相关手续。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

二○二二年三月十一日

抄送：辽宁蓝道生态环境咨询有限责任公司、市生态环境局

鞍山市行政审批局               2022年3月11日印发