+

鞍行审批复环〔2022〕21号

关于中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司1660吨/年芴酮系列功能材料生产线改扩建项目

环境影响报告书的批复

# 中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司：

# 你单位报送的《中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司1660吨/年芴酮系列功能材料生产线改扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现对《报告书》批复如下：

# 一、《报告书》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目位于鞍山经济开发区化工园区红旗东街220甲号，拟对2016年3月由原市环境保护局批复的“芴酮系列功能材料生产线建设项目”和2018年4月由市行政审批局出具意见的“芴酮系列功能材料生产线建设项目变更”进行改扩建，主要建设内容为：第一，扩建芴酮生产单元。在A车间芴酮车间原有1000吨/年产能的基础上，再扩建两条300吨/年生产单元。建成后芴酮总生产能力达到1600吨/年；第二，改建联萘酚生产单元。对B车间原芴酮系列功能材料生产线的100吨/年双酚芴和100吨/年双胺芴生产线单元进行改造，双酚芴、双胺芴生产工艺不变，双酚芴生产批次由每年400批次减少到40批次，双胺芴生产批次由每年200批次减少到40批次。改建后，B车间生产700吨/年联萘酚、20吨/年双胺芴、10吨/年双酚芴生产线单元；第三，新建双醚芴和OLED生产单元。在芴酮系列功能材料生产线厂房内西侧预留空间新建C车间多功能单元，生产300吨/年双醚芴，20吨/年2-溴芴酮、10吨/年3-溴-N-苯基咔唑。新建含溴废水预处理单元，对OLED生产单元含溴废水进行浓缩；第四，对现有废气处理装置进行改造；第五，新建污水处理站。总投资6672万元，其中环保投资702万元。

三、根据《报告书》的环评结论及技术评估意见，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施，确保污染物达标排放和环境安全的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1、项目应认真贯彻“以新带老”原则，彻底解决现有项目存在的环保问题。现有1000吨/年芴酮生产线干燥工序通过活性炭吸附装置处理；其他新老项目所有工艺废气收集后，经二级碱洗（酸性尾气）和一级水洗（中、碱性尾气）后，合并进入水封罐，再采用一级水洗+除雾+活性炭吸附处理；确保上述废气中非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中污染物排放限值，颗粒物、氯化氢、溴化氢浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5特别排放限值要求，甲醇、甲苯、二甲苯、二氯甲烷浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6中排放限值要求后，经高度符合要求的排气筒排放；污水处理站污水处理加盖密闭，废气经管道收集通过碱液喷淋+生物喷淋工艺处理，确保满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)要求后经高度符合要求的排气筒排放；严格控制生产过程中的无组织废气排放，确保厂界废气浓度达标。项目生产蒸汽及采暖热源依托中钢集团鞍山热能研究院有限公司厂区燃气锅炉。

2、蒸气冷凝水、去离子水制备浓水、设备清洗水、实验室仪器清洗用水、废气处理废水、工艺废水中的现有芴酮单元生产废水、车间设备清洗废水、2-溴芴酮不含溴废水、3-溴-N-苯基咔唑不含溴废水、双醚芴废水、溴化钠单元废水经自建污水处理站处理；扩建芴酮单元废水、循环水排放废水排入“新厂区”污水处理站处理；上述工业废水处理后与生活污水一起经管网排入鞍山经开区化工产业园区污水处理厂处理。严格落实《报告书》提出的分区防渗措施，保护地下水。

3、优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4、项目生产过程中产生的废活性炭、工业芴杂质、釜残、化验室废物、污水处理站蒸发浓缩工序产生蒸馏残液和蒸馏残渣等危险废物，以及经鉴别属于危废的污水处理厂污泥，按照国家相关规范要求依托现有危废暂存场所暂存，定期送有资质单位处理，并办理相关手续。

5、项目设置100米卫生防护距离，建设单位应配合政府做好规划控制工作，该距离内不得规划建设居民点、学校、医院等环境敏感目标。

6、建设单位必须高度重视环境风险防范工作，严格落实《报告书》提出的环境风险防范和应急措施，制定企业突发环境事件应急预案，报有关部门备案，并与政府相关应急预案相衔接。加强设备维护工作，规范各项岗位操作规程，设置有毒气体报警系统，完善废水污染事故三级防范措施，防范环境风险，确保环境安全。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

二○二二年五月十一日

抄送：辽宁诺达环境技术咨询有限公司 市生态环境局

鞍山市行政审批局               2022年5月11日印发