+

鞍行审批复环〔2022〕24号

关于辽宁华宇镁建材有限公司板材砂项目

环境影响报告书的批复

辽宁华宇镁建材有限公司：

你单位报送的《辽宁华宇镁建材有限公司板材砂项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现对《报告书》批复如下：

一、《报告书》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目选址于海城经济开发区，拟利用辽宁华宇镁建材有限公司闲置厂房，建设1条板材砂生产线，年加工板材砂6万吨。总投资600万元，环保投资84万元。

三、根据《报告书》的环评结论及技术评估意见，，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1、上料、粗破、细破、筛分、烘干、色选、制砂、分级等工序产生的颗粒物设集气罩并经除尘处理，确保其浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准要求后，经高度符合要求的排气筒排放；酸液加热及酸洗过程产生的酸洗废气通过管道送至吸收塔处理，确保废气浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准要求后，经高度符合要求的排气筒排放。所有工序均在封闭厂房内进行，原料、产品放置于封闭库房内，不得露天堆放，车间及厂区地面做硬化处理，加强运输物料车辆管理；严格控制全厂各部位颗粒物无组织排放，确保厂界各污染物浓度达标。办公室采用电供暖。为漂洗罐加热配套的锅炉以电为能源。

2、本项目水洗用水循环使用不外排；吸收塔废水回用酸液配置工序；锅炉排污水洒水抑尘，不外排。生活污水经市政污水管网排入海城市城市污水处理厂处理。严格落实《报告书》提出的分区防渗措施，保护地下水。

3、产噪设备均设在封闭厂房内，优选低噪声的设备，对高噪声设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4、项目产生的除尘灰、沉淀渣和杂石外售综合利用；项目产生的废机油、废油桶、废包装袋等属危险废物，应严格按国家相关规范要求，建设危险废物临时贮存场所暂存，及时送指定的具有危险废物处置资质的部门处理、处置，并按国家相关规定办理相关手续。

5、建设单位必须高度重视环境风险防范工作，严格落实《报告书》提出的环境风险防范和应急措施，制定企业突发环境事件应急预案，报有关部门备案，并与政府相关应急预案相衔接。加强设备维护工作，草酸罐配套建设围堰和事故池，防范环境风险，确保环境安全。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

二○二二年五月二十三日

抄送：大连悠然节能环保技术有限公司、市生态环境局

鞍山市行政审批局               2022年5月23日印发