+

鞍行审批复环〔2022〕28号

关于中国石油辽河油田金海采油厂小35-气1井

探井项目环境影响报告表的批复

中国石油辽河油田金海采油厂：

你单位报送的《中国石油辽河油田金海采油厂小35-气1井探井项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

一、《报告表》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、该项目位于台安县高力房镇高力房中学北750米，利用老井场，无需新增占地，井场占地面积为3030m2。工程内容包括进场道路建设及维修、井场平整、设备基础等的建设，设备安装和钻井活动，钻井深度2500m左右，钻至目的层后，对该井油气产能情况进行测试。项目总投资375万元，计划环保投资35.0万元。

三、根据《报告表》的环评结论及技术评审意见，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施，确保污染物达标排放和环境安全的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1、井场利用现有道路，不新建进场路。施工期采取有效措施加强扬尘控制。柴油发电机应确保废气达标排放。

2、钻井、洗井废水收集后进入泥浆循环罐，部分用于调节泥浆，剩余少量送于楼泥浆处理站处理；井场四周设置临时土围堰，与毗邻农田隔开，防止各种污水、污油、钻井液等流入农田；生活污水入室外移动式环保旱厕。严格落实《报告表》提出的分区防渗措施，保护地下水。

3、施工场地加装移动式隔声屏，防止施工噪声扰民；项目优选低噪声的设备，高噪声的设备采取消声、隔声、减振等措施，确保施工期厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

4、钻井岩屑、废泥浆大部分复用，小部分不落地处理，收集后送于楼泥浆处理站处理；井场铺设防渗布，将作业过程中的落地油全部收集，回收后的落地油及防渗布放入加盖的封闭塑料桶中暂存，后由钻井施工队统一回收处理；生活垃圾分类收集，由环卫部门定期清运及处理。

5、落实项目生态恢复和补偿措施，勘探工程不得占用征地范围外的土地，不得破坏周边植被，勘探结束后实施闭井，落实场地清理、土壤修复、生态恢复等工作。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由市生态环境局确定该项目环境保护监督检查单位。

二○二二年六月六日

抄送：辽宁百顺源环保科技有限公司、市生态环境局

鞍山市行政审批局               2022年6月6日印发