+

鞍行审批复环〔2022〕30号

关于中懿（辽宁）新材料有限公司锂离子电池材料

项目环境影响报告书的批复

# 中懿（辽宁）新材料有限公司：

# 你单位报送的《中懿（辽宁）新材料有限公司锂离子电池材料项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现对《报告书》批复如下：

# 一、《报告书》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目位于台安经济开发区化工产业区，项目分2期建设，1期主要建设1套生产装置，及配套的原料及成品罐区、综合楼、灌装间、装卸区、变电所及换热站、锅炉房、甲类仓库、危废仓库、控制室、消防设施、环保设施、公用工程等；2期建设1套与1期相同的生产装置，最终建成后达到年产碳酸甲乙酯（EMC）40000吨、碳酸二乙酯（DEC）20000吨的生产能力,同时副产甲醇（共沸物）33000吨/年。总投资32000万元，其中环保投资320万元。

三、根据《报告书》的环评结论及技术评估意见，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施，确保污染物达标排放和环境安全的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1、合成、粗馏、精馏等工序产生的工艺废气，以及灌装间废气分别收集后均采用“一级深冷+两级活性炭”工艺处理；确保工艺废气中甲醇浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5特别排放限值要求，工艺废气和灌装间的非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求后，经高度符合要求的排气筒排放；蒸汽锅炉以装置副产甲醇（共沸物）为燃料，采用低氮燃烧器，并经除尘处理，确保满足锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃油锅炉特别排放限值要求后经高度符合要求的排气筒排放，设置在线监测设施并与生态环境部门联网；分析化验室废气、危废仓库废气采用活性炭吸附处理；严格控制生产过程中的无组织废气排放，确保厂界废气浓度达标。

2、循环冷却水排污水、锅炉系统排污水、软化水系统排水、软水系统再生废水、质检废水、地面清洗水、初期雨水等经“隔油浮选”处理后与经过化粪池处理后的生活污水一起排入园区管网，最终进入园区污水处理厂处理。严格落实《报告书》提出的分区防渗措施，保护地下水。

3、优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4、项目生产过程中产生的废催化剂、废活性炭、质检废液、废机油、沾染化学品的废包装、污水预处理系统污泥、废滤布等属于危险废物，按照国家相关规范要求依托现有危废暂存场所暂存，定期送有资质单位处理，并办理相关手续。

5、项目设置100米卫生防护距离，建设单位应配合政府做好规划控制工作，该距离内不得规划建设居民点、学校、医院等环境敏感目标。

6、建设单位必须高度重视环境风险防范工作，严格落实《报告书》提出的环境风险防范和应急措施，制定企业突发环境事件应急预案，报有关部门备案，并与政府相关应急预案相衔接。加强设备维护工作，规范各项岗位操作规程，设置有毒气体报警系统，完善液体泄露污染事故三级防范措施，防范环境风险，确保环境安全。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

二○二二年六月二十日

抄送： 沈阳华创生态环境咨询有限公司  市生态环境局

鞍山市行政审批局               2022年6月20日印发