+

鞍行审批复环〔2022〕54号

关于海城市诚祥矿产品有限公司滑石矿扩建项目

环境影响报告书的批复

# 海城市诚祥矿产品有限公司：

# 你单位报送的《海城市诚祥矿产品有限公司滑石矿扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现对《报告书》批复如下：

# 一、《报告书》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目位于海城市马风镇孔马村，扩建项目仍采用地下开采方式，矿区面积、采矿范围、允许开采标高保持不变，年开采量从5 万吨扩大到15万吨，增设矿石封闭库房和毛石封闭库，服务年限为25.43年。总投资1825.5万元，其中环保投资460万元。

三、根据《报告书》的环评结论及技术评估意见，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施，确保污染物达标排放和环境安全的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1、项目建设应高度重视生态环境保护和生态恢复工作，建设过程中应采取必要措施，防止水土流失和滑坡、塌陷等灾害的发生。制定详细的生态恢复方案，生态恢复治理应与矿山开采同步进行。开采结束后，要对矿井全面进行回填，对井口区、厂房及工业场地、排岩场、挖损塌陷区全面进行治理与复垦工作。

2、生产过程落实各项综合防尘、除尘措施，采用湿式凿岩；对地表矿石装卸、转运过程和临时堆场产生无组织排放粉尘采用封闭的廊道运输加洒水抑尘措施；对矿石运输道路扬尘采取硬化路面和洒水抑尘措施；运输车辆覆盖苫布，并限速行驶。

3、地下涌水经水仓和沉淀池沉淀处理后，作为选厂生产用水以及矿山洒水抑尘、绿化等处，全部利用，不外排。生活污水排入防渗化粪池，定期清掏，不外排。

4、优选低噪声的生产设备，产噪设备采用减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达标排放。夜间禁止进行爆破作业。妥善设置车辆运输路线，夜间应停止矿石外运。避免扰民。

5、地下开采废石及基建期废石，用于回填废弃井巷、修建矿区道路以及外运至公司再利用，多余的废石送至矿区东北侧的临时废石堆放场所堆存。沉淀池的泥砂定期运往废石

堆场。设备检修时产生的废润滑油属于危险废物，设专门的危废暂存间暂存，定期送有资质单位处理处置。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

二○二二年九月二十日

抄送：中冶焦耐（大连）工程技术有限公司 市生态环境局

鞍山市行政审批局               2022年9月20日印发