+

鞍行审批复环〔2022〕58号

关于鞍钢集团矿业有限公司大矿西井系统改造项目

环境影响报告表的批复

# 鞍钢集团矿业有限公司：

# 你单位报送的《鞍钢集团矿业有限公司大矿西井系统改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

# 一、《报告表》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目位于鞍山市铁东区大孤山镇，鞍钢集团矿业有限公司大孤山矿矿区内。改造工程主要包括利旧胶带斜井（利用现有新4#胶带斜井、1#胶带的头部转载站）、新建胶带斜井（自下而上依次为4号胶带、3号胶带、2号胶带）、硐室工程（尾部硐室、驱动站、收尘硐室、配电硐室）、措施斜坡道工程（-68m平台措施斜坡道、-258m平台措施斜坡道），以及其他辅助工程，总投资12733万元，其中环保投资81万元。

三、根据《报告表》的环评结论及技术评估意见，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放和环境安全的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1、加强施工期管理。施工场地内运输通道应及时清扫、洒水；运输车辆进入施工场地应限速行驶；起尘材料应使用帆布覆盖，不得露天堆放；爆破时采用装水喷雾器等方法进行防尘，爆破后的松散矿堆、岩堆，采用喷淋洒水。对设备和车辆冲洗废水单独收集并建临时沉淀池沉淀处理后循环利用或者用于场地喷洒，不外排。在可能受爆破噪声影响的敏感点进行爆破公示，合理安排爆破作业时间。隧洞掘进废石运往矿山现有排土场；建筑垃圾及时清运。

2、运营期落实各项综合防尘、除尘措施。4号-3号转运站和3号-2号转运站的胶带头部和落料点设除尘系统，在4号-3号转运站和3号-2号转运站的胶带头部及落料点周围分别设置抑尘设施，对未收集的粉尘进行抑尘。确保无组织排放颗粒物满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表7要求。

3、斜井汇水收集后经已有排水设施排出坑外，复用于大孤山铁矿和选厂生产用水，不外排。

4、优选低噪声的生产设备，产噪设备采用减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达标排放。

5、除尘器收集的粉尘返回转运皮带，和矿山原有工程的矿石一起输送至选厂。

6、做好生态环境保护和恢复工作，工程在矿区现有占地范围内建设，服务期满后与矿区一起开展生态恢复。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

二○二二年九月二十八日

抄送：辽宁唐龙技术咨询有限公司 市生态环境局

鞍山市行政审批局               2022年9月28日印发